MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PROGRAMUL Phare TVET RO 2003/005-581.05.01.02.01.02

Auxiliar curricular

Modulul: Fabricarea uşilor şi ferestrelor

Domeniul:    Fabricarea produselor din lemn

Calificarea:  Tehnician în prelucrarea lemnului

Nivelul III – clasa a XII-a

2006

Autori:

Prof. GRÎNEA RUXANDRA SORELA – Grup Şcolar de

Industrializarea Lemnului - Piteşti

Prof. GRIGORESCU ANDREI – Grup Şcolar Forestier

Curtea de Argeş

Consultanţă:

IOANA CÎRSTEA – Expert materiale de învăţare – CNDIPT-UIP

CATINCA SCRIOŞTEANU – Expert curriculum – CNDIPT-UIP

CUPRINS

- Introducere …………………………………………………………………………………….3

- Competenţe vizate şi obiective urmărite …………………………………………………...5

- Fişa de descriere a activităţii ……………………………………………………………….. 6

- Fişa de progres şcolar ……………………………………………………………….. ……..7

- Glosar de termeni de specialitate …………………………………………………… ……..8

- Materiale de referinţă pentru profesori (ferestre)…………………………………………..9

6.1. Fişe conspect ……………………………………………………………………............9

6.2. Folii transparente ……………………………………………………………………….17

6.3. Scheme recapitulative ………………………………………………………….. …….18

- Materiale de referinţă pentru profesori (uşi) ……………………………………………...22

7.1 Fişe conspect …………………………………………………………………….. …….22

7.2 Schemă recapitulativă …………………………………………………………..……...28

7.3 Folii transparente ………………………………………………………………………..29

- Plan de lecţie ………………………………………………………………………………...38

- Proiect de lecţie ……………………………………………………………………………...41

- Îndrumări pentru realizarea proiectului ……………………………………………………42

- Sinteza modulului ………………………………………………………………….. ………43

- Materiale de referinţă pentru elevi (exerciţii)………..…………………………...............44

Fişă de autoevaluare ….………………………………………………………. ……….58

- Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor ……………………….59

- Sugestii cu privire la procesul de predare / învăţare …………………………………….60

- Soluţii pentru exerciţiile propuse …………………………………………………………..62

- Importanţa creării unui portofoliu ………………………………………………................63

- Site – uri utile ……………….………………………………………………………………..64

- Bibliografie ……………………………………………………………………………………65

1. Introducere

Acest ghid  este destinat profesorilor de specialitate şi maiştrilor care predau în domeniul Fabricarea produselor din lemn, nivelul III de calificare – tehnician în prelucrarea lemnului, clasa a XII-a.

Calificarea tehnician în prelucrarea lemnului oferă posibilitatea dobândirii de către elevi a cunoştinţelor tehnice de specialitate privind tehnologiile de fabricaţie a principalelor semifabricate şi produse finite din lemn, a competenţelor de deservire, exploatare şi întreţinere a utilajelor pentru prelucrarea lemnului, a abilităţilor de organizare şi coordonare a producţiei şi a muncii, de coordonare a activităţilor de control a calităţii.

Modulul Fabricarea uşilor şi ferestrelor  este integrat în pregătirea din clasa a XII-a, alături de modulele: Tehnologia mobilei, Controlul calităţii, Tehnologia mobilei curbate şi mulate, Tehnologia semifabricatelor superioare din lemn, Întreţinerea şi exploatarea utilajelor.

Parcurgerea acestui modul formează elevilor abilităţi privind: elaborarea documentaţiilor tehnice pentru diferite tipuri de uşi şi ferestre, stabilirea necesarului de accesorii pentru uşi şi ferestre şi organizarea fluxului tehnologic de fabricare a acesteia.

Modulul Fabricarea uşilor şi ferestrelor este constituit din unitatea de competenţă tehnică specializată cu aceeaşi denumire, iar numărul de ore alocat este de 60 ore/an, din care pregătire practică 36 ore/an.

Prin calificările de la nivelul III, elevii trebuie să dobândească suficiente abilităţi şi cunoştinţe iniţiale care să le permită să îşi continue pregătirea la nivelul III avansat/ IV, sau să îşi găsească un loc de muncă.

Materialul constituie un îndrumar, atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesorului de specialitate în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate.

În prima parte, veţi găsi enumerate criteriile de performanţă pe care trebuie să le atingeţi după parcurgerea programei prevăzute la unitatea de competenţă tratată. De asemenea sunt incluse o serie de materiale de învăţare, precum:

- proiecte de lecţie

- folii transparente

- structuri de conţinut accesibil pentru elevi – abordare diferenţiată

- fişa de descriere a activităţilor

- fişa de progres a activităţii elevului

- soluţiile exerciţiilor propuse

Partea a doua conţine exemple de exerciţii, activităţi teoretice şi practice, activităţi în perechi, în grup, activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare. Toate acestea au menirea să vă ajute în aprofundarea şi verificarea celor învăţate de elevi.

Sarcinile de lucru sunt propuse în ordine crescătoare de dificultate iar rezolvarea acestora se va face sub îndrumarea profesorului sau maistrului, în funcţie de nivelul de cunoştinţe la care a ajuns fiecare elev.

Trebuie să obţineţi informaţii din surse bibliografice de specialitate.

Metodele de predare-învăţare propuse pot fi adaptate astfel încât să răspundă şi nevoilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Procedura de completare – Este, de fapt, o umplere de spaţii. Dumneavoastră îndepărtaţi anumite cuvinte – cheie (cam unul din şapte) dintr-o parte a unui text, cerându-i elevului să completeze cuvintele lipsă. Completarea spaţiilor goale, poate avea şi forma unui grafic ale cărui părţi trebuie identificate.

Glosar de curs – deoarece predarea disciplinelor tehnice implică utilizarea unui vocabular specializat, ar fi util ca elevii să aibă un dicţionar/glosar propriu în caietul sau portofoliul lor, întocmit de dumneavoastră. S-ar rezolva astfel şi problema ortografierii.

Suportul de curs – este foarte utile elevilor care nu pot reţine o prezentare orală de lungă durată. Înmânaţi-le aceste note elevilor înainte de curs. Ele trebuie să fie cât mai simplu de citit, prezentate într-o formă adecvată, folosind spaţii mari şi caractere de litere suficiente de mari.

Îmbunătăţirea abilităţilor de citire – responsabilitatea îmbunătăţirii abilităţilor de citire revine tuturor profesorilor. Capacitatea acestor elevi de a lucra cu termeni specializaţi şi limbaj tehnic trebuie să devină o preocupare de bază.

Succesiunea – La studierea unei activităţi care se împarte pe etape, amestecaţi diferitele etape şi cereţi elevilor să le aranjeze în ordinea corectă.

Lucrul pe grupe – activând în grupe mici, elevii sunt ajutaţi să aplice cunoştinţele în ritm propriu şi să se inspire observând metodele folosite de colegi. Situaţia este mai puţin intimidantă decât atunci când se lucrează cu întreg colectivul.

Proiectul – reprezintă o sarcină sub formă de problemă pentru elevi, la care se poate lucra individual, in perechi sau pe grupe, obligând elevii să dobândească abilităţi (competenţe) cheie, ca de exemplu: rezolvarea de probleme, comunicarea sau negocierea, planificarea şi organizarea, lucrul în echipă, asigurarea calităţii, dezvoltarea creativităţii şi a responsabilităţii, utilizare TIC pentru informare şi comunicare.

Vă propunem utilizarea unor metode active/ interactive: problematizarea, brainstorming-ul, panel, etc. Probele practice trebuie să demonstreze că elevul este capabil să aplice cunoştinţele cerute conform criteriilor de performanţă şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Accesul fiecărui elev în laborator, la identificarea şi analiza materiei prime şi în fabricile de cherestea (pe timpul practicii) pentru identificarea şi cunoaşterea utilajelor şi a operaţiilor este esenţială pentru ca elevii să execute sarcinile de lucru. Nu uitaţi să demonstraţi elevilor cum se execută o identificare sau o sarcină înainte să-i puneţi s-o execute sau s-o aplice!

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din SPP. Pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor conform cerinţelor de validare din SPP.

Foarte important !

-   Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse, citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru

-  Trebuie să adaptăm practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale speciale ale elevilor, la stilurile de învăţare ale fiecărui elev

-  Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale elevului la nivel individual.

-    Oferiţi sprijin elevilor  ori de câte ori este nevoie, în rezolvarea sarcinilor

-    Evaluarea  trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi

-   Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi şi a activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat

-   Toate aceste materiale vor ajuta în întocmirea unui portofoliu al elevului

# 2. COMPETENŢE VIZATE ŞI OBIECTIVE URMĂRITE

| U.C. 18 FABRICAREA UŞILOR ŞI FERESTRELOR |
| --- |
| Competenţe vizate | Obiective ( elevul va fi capabil să:) |
| 18.1 Elaborează documentaţii tehnice pentru diferite tipuri de uşi şi ferestre. | (a) Analizarea elementelor care stau la baza proiectării ferestrelor şi uşilor. (b) Reprezentarea grafică a formei şi modului de deschidere a ferestrelor şi uşilor. (c) Întocmirea detaliilor de execuţie la ferestre şi uşi. |
| 18.2: Stabileşte necesarul de accesorii folosite la uşi şi ferestre | (a) Identificarea accesoriilor metalice şi din material plastic. (b)Aprovizionarea cu accesorii în funcţie de rolul acestora în produs. (c)Urmărirea modului de montare a accesoriilor. |
| 18.3: Organizează fluxul tehnologic de fabricare a uşilor şi ferestrelor | (a)Identificarea datelor necesare tehnologiei de prelucrare a reperelor şi montării acestora conform planului de operaţii. (b)Descompunerea subansamblurilor şi ansamblurilor în elemente componente. (c)Selectarea materiilor prime şi materialelor în vederea aprovizionării locurilor de muncă. |

# 3. FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

| U.C. 18 FABRICAREA UŞILOR ŞI FERESTRELOR |
| --- |
| COMPETENŢA | Exerciţiul | Sarcina de lucru | SUBIECTUL | Realizat |
| 18.1 Elaborează documentaţii tehnice pentru diferite tipuri de uşi şi ferestre | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 18 | a b c | (a) Analizarea elementelor care stau la baza proiectării ferestrelor şi uşilor. (b) Reprezentarea grafică a formei şi modului de deschidere a ferestrelor şi uşilor. (c) Întocmirea detaliilor de execuţie la ferestre şi uşi. |  |
| 18.2 : Stabileşte necesarul de accesorii folosite la uşi şi ferestre | 12 14 15 16 17 18 | a b c | (a) Identificarea accesoriilor metalice şi din material plastic. (b)Aprovizionarea cu accesorii în funcţie de rolul acestora în produs. (c)Urmărirea modului de montare a accesoriilor. |  |
| 18.3: Organizează fluxul tehnologic de fabricare a uşilor şi ferestrelor | 8 18 | a b c | (a)Identificarea datelor necesare tehnologiei de prelucrare a reperelor şi montării acestora conform planului de operaţii. (b)Descompunerea subansamblurilor şi ansamblurilor în elemente componente. (c)Selectarea materiilor prime şi materialelor în vederea aprovizionării locurilor de muncă. |  |

# 4. FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Numele elevului…………………………………………………………………………

Numele profesorului……………………………………………………………………

| U.C. 18 FABRICAREA UŞILOR ŞI FERESTRELOR |
| --- |
| Competenţe | Activităţi efectuate | Evaluare | Abilităţi cheie | Evaluare |
|  |  | Bine | Satisf. | Reface |  | Bine | Satis. | Reface |
| 18.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATE

Pentru ferestre:

Canat: foaia ferestrei, ca parte mobilă.

Cercevele: ramă formată din traverse şi montanţi care se fixează în tocul ferestrei pentru a oferii posibilitatea iluminării naturale a încăperilor şi de a proteja interioarele de intemperii; reprezintă partea mobilă a ferestrei.

Cremon: sistem de închidere – deschidere a ferestrelor;

Geam armat: foi de sticlă în masa cărora s-au introdus plase metalice;

Geam termopan: geam format prin îmbinarea a două sau trei foi de sticlă obişnuită;

Geam termolux: este constituit ca şi geamul termopan, însă stratul de aer dintre foile de sticlă este umplut cu fibre de sticlă sau ţesături de sticlă, are rezistenţă termică mărită şi proprietăţi de izolaţie acustică;

Glaf: element realizat din lemn masiv sau semifabricate pe bază de lemn, dispus la partea inferioară a tocului spre interiorul construcţiei.

Glasvanduri: pereţi despărţitori între încăperi, executaţi în rame de lemn cu geamuri.

Lăcrimarul: element realizat din lemn masiv de stejar (cu rezistenţă bună la atacul ciupercilor şi mucegaiului) dispus la partea inferioară a cercevelei sau tocului, spre exteriorul construcţiei, cu rolul  de a dirija apa din averse în afara planului ferestrei;

Materiale luminotehnice: materiale care prezintă caracteristici importante din punct de vedere al trecerii luminii; de exemplu: geamuri de diferite tipuri.

Materiale de impregnare: uleiuri naturale sau sintetice (oxol, lacol, aromol, petrolatum).

Materiale tehnologice: adezivi, uleiuri, chituri, grunduri.

Ochi de ventilaţie: reper complex sub formă de ramă, de dimensiuni reduse, fixat la partea superioară a unei cercevele, cu rol de aerisire;

Pervaz: şipcă profilată executată din lemn masiv cu rol de acoperire a rosturilor ce pot apărea între tocuri şi construcţie, cu rol de îmbunătăţire a esteticii produselor;

Solux: geam absorbant de căldură, cu nuanţe verzui care reduc transparenţa;

Supralumină: parte de fereastră amplasată deasupra cercevelelor normale, în construcţie fixă sau cu deschidere;

Tocul ferestrei: ramă formată din traverse şi montanţi care se fixează într-un gol de construcţie; reprezintă partea fixă a ferestrei.

Pentru uşi:

Batantă: uşi cu două canaturi şi cu deschidere în ambele sensuri; foile se montează pe toc folosindu-se balamale speciale cu arc.

Canatul uşii: foaia uşii ca parte mobilă este un subansamblu sub formă de panou care poate fi format din repere masive, plăci aglomerate, plăci celulare, panel, rame cu tăblii, rame dublu placate cu PFL sau placaj;

Tocul uşii: subansamblu rezultat din asamblarea montanţilor cu traversele, în care se montează  foaia de uşă.

# 6. Materiale de referinŢĂ pentru profesori

# (PENTRU FERESTRE)

6.1 FIŞE CONSPECT

( 6.1.1 Fişă conspect pentru C 18.1—(a) Analizarea elementelor care stau la baza proiectării ferestrelor.

- tocul ferestrei;

- cerceveaua interioară;

- cerceveaua exterioară;

- ochi de ventilaţie;

- pervaz;

- şipcă de acoperire;

- cremon;

- balama;

- montant toc;

- traversă superioară toc;

- traversă inferioară toc;

- montant cercevea;

- traversă superioară cercevea;

- traversă inferioară cercevea;

- traversă intermediară.

(6.1.2 Fişă conspect  pentru C18.1 :(b) Reprezentarea grafică a formei şi modului de deschidere a ferestrelor .

- fereastră simplă cu deschidere exterioară;

- fereastră simplă cu deschidere interioară;

- fereastră dublă cu deschidere obişnuită;

- fereastră dublă cu deschidere interioară;

- fereastră cu deschidere pivotantă;

- fereastră cu deschidere basculantă;

- fereastră cu deschidere rabatabilă;

- fereastră glisantă pe verticală;

- fereastră glisantă pe orizontală (simplă; dublă).

(6.1.3 Fişă conspect pentru C18.1—(c)  Întocmirea detaliilor de execuţie la  ferestre

a - vedere;

b - detaliu de secţiune orizontală;

c - detaliu de secţiune la asocierea pe orizontală a două ferestre;

d - detaliu de secţiune verticală, prin traversa inferioară.

(6.1.4 Fişă conspect pentru C18.2 —  Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  ferestre.

(6.1.5 Fişă conspect pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  ferestre.

(6.1.6 Fişă conspect pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  ferestre.

(6.1.7 Fişă conspect pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  ferestre.

6.2 FOLIE TRANSPARENTĂ

(6.2.1 Folie transparentă pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  ferestre.

6.3 SCHEME RECAPITULATIVE

(6.3.1 Schemă recapitulativă pentru C18.3—(c) Selectarea materiilor prime şi materialelor în vederea aprovizionării locurilor de muncă pentru ferestre.

Cherestea de foioase (stejar,

carpen, fag,etc.)

Cherestea de răşinoase (de 48 şi

58 mm grosime) pentru execuţia

cercevelelor şi a tocurilor.

Plăci din aşchii şi fibre de lemn.

-  şlefuite,

- cu  desene,

- mate,

- armate,

Foi de geam:       - nearmate,

- termopan,

- termolux,

- solux.

Materiale pentru încleiere:

(aracet, urelit, adezivi epoxidici )

Materiale pentru impregnare:

(uleiuri naturale sau sintetice:

oxol, lacol,aromol, petrolatumul)

Materiale de finisare:

(grunduri alchidice,vopsele,lacuri)

- balamale;

- mânere;

- opritoare;

- cârlige;

- limitatoare de cursă;

- zăvoare;

- colţare;

-    cuie,etc.

(6.3.2 Schemă recapitulativă pentru 18.3: Organizează fluxul tehnologic de  fabricare a  ferestrelor.

(6.3.3 Schemă recapitulativă pentru 18.3: Organizează fluxul tehnologic de  fabricare a  ferestrelor.

(6.3.4 Schemă recapitulativă pentru C.18.3: Organizează fluxul tehnologic de  fabricare a  ferestrelor.

# 7. Materiale de referinŢĂ pentru profesori

# (PENTRU UŞI)

7.1. FIŞE CONSPECT

(7.1.1 Fişă conspect pentru C18.1: (b) Reprezentarea grafică a formei şi modului de deschidere a uşilor .

(7.1.2 Fişă conspect pentru C 18.1—(a) Analizarea elementelor care stau la baza proiectării ferestrelor şi uşilor.

- pervaz;

- montant toc;

- traversă superioară;

- montant foaie uşă;

- tăblie;

- traversă inferioară prag.

(7.1.3 Fişă conspect pentru C18.1: (b) Reprezentarea grafică a formei  uşilor.

- uşă cu tăblii din lemn masiv;

- uşă cu tăblii din PAL, PFL sau placaj, cu un canat.

- uşă în două canaturi

(7.1.4 Fişă conspect pentru C18.1—(c) Întocmirea detaliilor de execuţie la uşi.

- traversa ramei;

- montantul ramei

- adaos pentru montarea broaştei

- placare cu PFL dur

- furnir de faţă

- miez celular

- bordură

    - uşi cu închidere fără falţ

    - uşi cu închidere în falţ

    - diverse soluţii ale miezului celular (fagure, PFL frânt, şipci din lemn)

(7.1.5 Fişă conspect pentru C18.1—(c) Întocmirea detaliilor de execuţie la uşi.

(7.1.6 Fişă conspect pentru C18.1—(c) Întocmirea detaliilor de execuţie la uşi.

7.2 SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ

( Schemă recapitulativă pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  uşi.

7.3 FOLII TRANSPARENTE

(7.3.1 Folie transparentă pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  uşi.

(7.3.2 Folie transparentă  pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  uşi.

(7.3.3 Folie transparentă pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  uşi.

(7.3.4 Folie transparentă pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  uşi.

(7.3.5 Folie transparentă pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  uşi.

(7.3.6 Folie transparentă pentru C18.2 — Stabileşte necesarul de accesorii folosite la  uşi.

(7.3.7 Folie transparentă pentru C.18.3: Organizează fluxul tehnologic de  fabricare a uşilor cu structură de ramă cu tăblie din lemn masiv.

Uşile cu structură ramă cu tăblie au în general o construcţie simplă care are la bază o ramă constituită din montanţi şi traverse, în golul ramei fixându-se tăbliile, ale căror forme şi structuri se aleg în funcţie de tipul uşii (de interior, de exterior sau de balcon) şi de stilul artistic în linia căruia se va proiecta şi executa.

Prelucrarea montanţilor şi traverselor trebuie să aibă în vedere că la constituirea ramei trebuie să rezulte o structură cu suprafeţe plane şi paralele.

Montarea tăbliei în lambă şi uluc se face la constituirea ramei şi ca atare din acest moment tot complexul se va prelucra, tăblia devenind indivizibilă complexului.

(7.3.8 Folie transparentă pentru C.18.3: Organizează fluxul tehnologic de  fabricare a   uşilor cu structură de ramă cu tăblie.

| Nr.crt. | ORDINEA OPERAŢIILOR TEHNOLOGICE |
| --- | --- |
| 1. | Spintecarea cherestelei. |
| 2. | Retezare – secţionarea riglelor. |
| 3. | Îndreptarea unei feţe şi a unui cant. |
| 4. | Rindeluirea la grosime unei feţe şi unui cant. |
| 5. | Împerecherea la culoare a reperelor. |
| 6. | Aplicarea adezivului şi încleierea în panou. |
| 7. | Condiţionare. |
| 8. | Rindeluirea a două suprafeţe sau calibrare. |
| 9. | Formatizare la lungime şi lăţime. |
| 10. | Frezare contur ornamental. |
| 11. | Şlefuire suprafeţe – pe maşini cu avans mecanic. |
| 12. | Şlefuire zonă profilată – manual. |
| 13. | Desprăfuire. |
| 14. | Asamblare în complex. |
| Restul operaţiilor tehnologice se execută prin prelucrarea complexului. |

(7.3.9 Folie transparentă pentru C.18.3: Organizează fluxul tehnologic de  fabricare a   uşilor cu structură de ramă cu tăblie.

| Nr. Crt. | ORDINEA OPERAŢIILOR TEHNOLOGICE |
| --- | --- |
|  | gt=gr (fig. a ) | gt<gr (fig. b) | gt>gr ( fig. c) |
| 1. | Spintecarea din cherestea a montanţilor şi traverselor. |
| 2. | Retezare – secţionare din rigle a montanţilor şi traverselor. |
| 3. | Îndreptarea o faţă şi un cant la montanţi şi traverse. |
| 4. | Rindeluire pe 4 feţe la montanţi şi traverse. |
| 5. | Retezare la cota de asamblare – montanţi şi traverse. |
| 6. | Prelucrarea cepurilor şi scobiturilor – montanţi şi traverse. |
| 7. | Prelucrarea ulucului pentru fixarea tăbliei – montanţi şi traverse. |
| 8. | Şlefuirea suprafeţei interioare A – montanţi şi traverse. |
| 9. | Asamblarea ramei cu tăblia. |
| 10. | Condiţionare complex – min 48 ore. |
| 11. | Formatizarea complexului la lungime şi lăţime. |
| 12. | Frezarea conturului exterior profil falţ de închidere. |
| 13. | Frezare profil decorativ B. |
| 14. | Şlefuire suprafaţă ramă şi tăblie – prin trecere. | Şlefuire suprafaţă ramă prin trecere (supraf. tăbliei au fost şlefuite înainte de montare). | Şlefuire suprafaţă ramă şi tăblie orizontal pe maşini cu tampon. |
| 15. | Şlefuire canturi – zonele cu dimensiuni libere. |
| 16. | Corectare manuală a zonelor de fixare a tăbliei (curăţare adeziv, chituire, şlefuire). |
| 17. | Şlefuire manuală – cu tampon profilat – profil decorativ B. |
| 18. | Prelucrare locaşuri accesorii ( locaş broască,scobituri pt. mânere, balamale, chei). |
| 19. | Protejarea locaşurilor de fixarea balamalelor cu hârtie gumată – în vederea finisării. |
| 20. | Desprăfuirea suprafeţelor. |
| 21. | Pregătirea suprafeţelor pentru finisare( colorare, decolorare). |
| 22. | Desprăfuirea suprafeţelor. |
| 23. | Aplicarea stratului de grund sau de lac - cu uscare (în funcţie de tipul lacului). |
| 24. | Şlefuirea şi desprăfuirea suprafeţelor. |
| 25. | Aplicarea straturilor finale de material peliculogen (lac, email, vopsele). |
| 26. | Uscare, răcire şi condiţionare peliculă. |
| 27. | Corectare – retuş peliculă. |
| 28. | Aplicare accesorii. |
| 29. | Montare generală uşă – toc. |
| 30. | Verificare funcţionare şi calitate produs – MARCARE. |
| 31. | Ambalare produs – MARCARE COLET. |
| 32. | Depozitare produs. |

8 - PLAN DE LECŢIE

Profesor……………………………………….Titlul lecţiei: Tehnologia de execuţie a  uşilor cu structură de ramă cu tăblie.

Data……………………………………………….

| Scopul predării | Strategii de predare | Timp | Strategii de învăţare | Resurse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | A | P |  |
| Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa subiectului. | Expunere orală Video/ multimedia | 5 min | Utilizarea fişelor conspect. | Explicaţii în timpul derulării casetei. | Se folosesc secvenţe video care implică lectura obligatorie | Casete video |
| Oferirea informaţiilor, explicaţiilor teoretice. | Fişă conspect Video/ multimedia | 10 min | Suport de curs colorat pt. evidenţiere. | Încurajarea întrebărilor în momente de oprirea filmului. | Notarea paşilor observaţi pe parcursul filmului. | Fişă documentare |
| Legarea teoriei de practică | Tutoriale individuale | 5 min | Parcurgerea fişei conspect | Încurajarea discuţiilor | Numirea de sarcini concrete. | Fişă Machete; Folii retroproiector . |
| Dezvoltarea lucrului în echipă. | Brainstorming Grupuri cu sarcini precise. | 10 min | Marcarea fişei conspect pt. evidenţierea fazelor de lucru. | Schimb de idei legate de subiectul lecţiei. | Elevii trebuie făcuţi să se ofere pentru notarea ideilor. | Culori Cretă colorată Postit-uri |
| Consolidarea informaţiei | Temă de lucru, proiect, seminar. | 10 min | Folosirea IT | Folosirea Power-Point | Lucrul în grup | IT Fişă conspect Fişă de lucru |
| Evaluarea învăţării | Test Evaluare practică | 10 min | Fişă de sarcini scrisă, colorată | Discuţii în grupuri mici. | Folosirea instrucţiunilor pas cu pas. | IT Fişă de lucru |

9. Proiect de lecţie

Tema: Tehnologia de execuţie a  uşilor cu structură de ramă cu tăblie.

Noţiuni noi:

- Flux tehnologic

- Transportoare;

- Instalaţii pentru schimbarea direcţiei.

- Productivitate.

Obiectivele lecţiei: Elevii vor fi capabili să:

O1: identifice părţile componente ale unei uşi cu ramă şi tăblie din lemn masiv;

O2: explice modalităţile de asamblare a ramei cu tăblia;

O3: descrie ordinea operaţiilor de execuţie a tăbliilor cât şi a fluxului tehnologic, necesar realizării uşilor.

Timp necesar: 2 ore. În prima oră se parcurg secvenţele 1—4, iar în ora a doua se parcurg secvenţele 5—8.

Materiale: fişa conspect nr.10, folii transparente reprezentând suportul de curs, fişe de lucru, coli de hârtie, instrumente de lucru în desen, machete.

Secvenţele lecţiei

1. Discutaţi cu elevii despre importanţa pe care o are cunoaşterea părţilor componente ale unei uşi cu ramă şi tăblie din lemn masiv.

2. Se foloseşte folia transparentă în care este reprezentată schema  fluxului tehnologic de fabricare a tăbliilor.

3. Se descriu etapele fluxului tehnologic pt. tăblii.

4. Elevii sunt grupaţi aleator şi parcurg fişele de lucru. Sunt încurajaţi să discute între ei cât şi cu profesorul, asigurând astfel deplina înţelegere a noţiunilor predate.

5. A doua oră cuprinde prezentarea elementelor componente la  fluxul tehnologic pt. realizarea uşilor. Prezentarea se face cu retroproiectorul, utilizând folia transparentă sau aparatul video cu film.

6. Se grupează elevii în grupuri mici şi se împart fişele de lucru care trebuie parcurse. Se încurajează discuţiile în grupuri şi cu profesorul.

7. La final se comentează modul de completare a fişelor de lucru şi se subliniază concluziile.

8. Se prezintă elevilor rezultatele obţinute în urma evaluării fişelor de lucru şi modalităţi de eliminarea deficienţelor.

Încheiere: în limita timpului disponibil, se poate parcurge şi fişa de evaluare sau se poate formula o temă de casă.

# 10. Îndrumări pentru realizarea proiectului

# 11. SINTEZA MODULULUI

# 12. Exemple de exerciţii, teste, fişe de lucru, fişe de evaluare

# (Exerciţiul nr.1 – (scris) – Diagramă pentru C 18.1 ferestre:

În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală şi verticală cuvinte specifice documentaţiei tehnice pentru diferite tipuri de ferestre.

Găsiţi-le şi încercuiţi-le!

| A | B | U | B | G | T | E | R | M | O | P | A | N | B | L | F | I | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | V | V | C | E | R | C | E | V | E | L | E | E | D | Ă | A | L | R |
| J | N | D | A | S | A | R | G | L | J | A | L | D | A | C | L | N | G |
| K | A | E | N | E | F | E | R | O | N | E | R | I | E | R | T | E | I |
| Z | L | M | A | T | I | M | A | L | A | T | I | G | T | I | U | R | L |
| P | E | L | T | U | S | O | L | U | X | A | D | H | N | M | I | H | A |
| R | X | O | D | N | A | N | T | R | A | R | O | I | L | A | R | A | N |
| I | F | A | S | B | G | L | A | S | V | A | N | D | U | R | I | D | U |

(Exerciţiul nr. 2 – scris – Diagramă pentru C18.1 uşi:

În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală şi verticală cuvinte specifice documentaţiei tehnice pentru diferite tipuri de uşi.

Găsiţi-le şi încercuiţi-le!

| M | A | M | I | M | B | E | C | A | F | E | V | E | S | A | T | I | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | S | U | P | R | A | L | U | M | I | N | A | L | A | M | A | M | A |
| N | S | B | L | N | T | R | L | I | L | I | F | A | L | R | M | A | F |
| T | D | V | K | T | A | P | I | V | O | T | A | N | T | A | P | G | I |
| A | F | C | I | E | N | O | S | U | T | O | J | D | E | M | I | I | N |
| N | G | E | T | A | T | R | A | V | E | R | S | A | L | A | T | N | A |
| T | H | T | R | S | A | L | N | I | G | L | I | S | A | N | T | E | T |
| I | J | G | E | D | F | A | T | O | C | A | T | E | R | I | I | A | E |

(Exerciţiul nr.3 – Fişă de lucru – (scris, practic) – pentru C 18.1:

Completând pe orizontală cerinţele, pe verticala AB va rezulta denumirea ramei părţilor mobile ale ferestrelor:

|  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |

1: foaia ferestrei, ca parte mobilă.

2: geam format prin îmbinarea a două sau trei foi de sticlă obişnuită;

3: complex format din traverse şi montanţi;

4: reprezintă partea fixă a ferestrei.

5: este constituit ca şi geamul termopan, însă stratul de aer dintre foile de sticlă  este umplut cu fibre de sticlă sau ţesături de sticlă;

6: reper simplu orizontal parte componentă a ramei;

7: formată din toc şi cercevele;

8: uşi şi ferestre;

9: uşă cu două canate.

(Exerciţiul nr.4 – Fişă de lucru – (scris, practic) – pentru C 18.1:

Elevii se împart în grupe de câte 6; li se înmânează câte o foaie de hârtie numerotată(de la 1 la 6), cu una dintre cerinţele următoare:

1: reprezentaţi grafic o fereastră simplă cu deschidere exterioară;

2: reprezentaţi grafic o fereastră simplă cu deschidere interioară;

3: reprezentaţi grafic o fereastră dublă cu deschidere obişnuită;

4: reprezentaţi grafic o fereastră dublă cu deschidere interioară;

5: reprezentaţi grafic o fereastră cu deschidere pivotantă;

6: reprezentaţi grafic o fereastră cu deschidere basculantă.

Timpul de lucru este de 20 minute.

Fiecare grup lipeşte foile completate individual sub forma prezentată alăturat, formând, prin îndoire, câte un cub având faţetele completate. Grupa care completează prima, corect, în timpul dat este câştigătoare.

Se dau:-  forma desfăşurată a cubului;

|  | 5. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | 6. |  |  |

(Exerciţiul nr.5 – Studiu de caz – (scris, practic) – pentru C 18.1:

Elevii se împart în grupe de câte 6; li se înmânează câte o foaie de hârtie numerotată(de la 1 la 6) , cu una dintre cerinţele următoare:

1: specificaţi denumirea ferestrei din schemă;

2: denumiţi părţile componente numerotate cu 1,13 şi 2 de pe schemă;

3: denumiţi părţile componente numerotate cu 3, 11 şi 4 de pe schemă;

4: denumiţi părţile componente numerotate cu 5, 12 şi 6 de pe schemă;

5: denumiţi părţile componente numerotate cu 7, 14 şi 8 de pe schemă;

6: denumiţi părţile componente numerotate cu 9, 15 şi 10 de pe schemă.

Timpul de lucru este de 20 minute.

Fiecare grup lipeşte foile completate individual sub forma prezentată alăturat, formând prin îndoire câte un cub având faţetele completate. Grupa care completează prima corect în timpul dat este câştigătoare.

Se dau: a) forma desfăşurată a cubului;

b) schema unei ferestre.

a) 						     b)

|  | 5. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | 6. |  |  |

(Exerciţiul nr.6 – Studiu de caz – (scris, practic) – pentru C 18.1:

Notaţi în tabelul următor denumirile  schemelor din figură:

| Notaţie | Denumirea schemei |
| --- | --- |
| a |  |
| b |  |
| c |  |
| d |  |
| e |  |
| f |  |

(Exerciţiul nr.7  -–Fişă de lucru—(scris, practic)—pentru C 18.1:

Asociaţi termenii din cele două coloane:

| 1. Material lemnos | a. aromol |
| --- | --- |
| 2. Material luminotehnic | b. balamale |
| 3. Materiale pt. încleiere | c. opritor |
| 4. Materiale pt. impregnare | d. cherestea de răşinoase |
| 5. Materiale pt. finisare. | e. aracet |
| 6. Organe de asamblare | f. lăcrimar |
| 7. Accesorii. | g. geam armat |
|  | h. lac |

......................................................................................................................

(Exerciţiul nr.8 – Fişă de lucru – (scris, practic) – pentru C 18.3:

Completaţi căsuţele cu ordinea operaţiilor necesare obţinerii ferestrelor.

(Exerciţiul nr. 9 – Fişă de evaluare – pentru C18.1: Uşi

Pentru schema din figură, denumiţi conţinutul şi completaţi tabelul următor cu semnificaţiile notaţiilor:…………………………………………………………………………...

| Nr. reper | Denumirea reperelor |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

(Exerciţiul nr. 10 – Fişă de evaluare – pentru C18.1: Uşi

Pentru schema din figură, denumiţi conţinutul şi completaţi tabelul următor cu semnificaţiile notaţiilor:…………………………………………………………………………...

| Nr. reper | Denumirea reperelor |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

(Exerciţiul nr. 11 – Fişă de lucru –(studiu de caz)– pentru C18.1: Verifică din punct de vedere calitativ reperele prezentate.

Sunt prezentate două repere, din lemn masiv şi din PAL furniruit, şlefuite.

Se cere studierea reperelor şi completarea tabelului următor:

| Defecte | Cauze | Remedieri | Calitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Reperul 1 | Reperul 2 | Reperul 1 | Reperul 2 | Reperul 1 | Reperul 2 | Reperul 1 | Reperul 2 |

(Exerciţiul nr.12 – Fişă de lucru –(scris)– pentru C 18.1şi C18.2

Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi:

a) Accesoriile de tip ………………..se fixează în colţurile cercevelelor sau tocurilor, asigurând menţinerea poziţiei dintre montanţi şi traverse,

b) …………………….sunt accesoriile care asigură legătura dintre cercevele şi toc, permiţând manevrarea cercevelelor între poziţiile ÎNCHIS şi DESCHIS.

c) Uşile…………………………….sunt cele montate între pereţii laterali ai mobilei.

d) Uşile……………………………sunt cele montate pe canturile pereţilor laterali ai mobilei.

e) Ferestrele……………………………au un singur rând de geamuri.

f) Rama este un reper………………………………….

g) ……………………… şi …………………………sunt elementele constructive ale ramelor.

(Exerciţiul nr. 13 – Fişă de lucru – (studiu de caz) – pentru C18.1

Notaţi în tabelul următor denumirile  schemelor din figură:

| Notaţie | Denumirea schemei |
| --- | --- |
| a |  |
| b |  |
| c |  |

(Exerciţiul nr. 14 – Fişă de lucru – (studiu de caz) – pentru C18.2

Identificaţi părţile componente şi accesoriile vizibile în imaginea de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire reper, accesorii |
| --- | --- |

(Exerciţiul nr. 15 – Fişă de lucru –(studiu de caz)– pentru C18.2

Denumiţi imaginea de mai jos, apoi identificaţi părţile componente şi accesoriile:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Nr. | Denumirea reperelor, accesoriilor. |
| --- | --- |

(Exerciţiul nr. 16 – Fişă de lucru – (studiu de caz) – pentru C18.2

Identificaţi şi numiţi tipurile de uşi din imaginile alăturate:

| Nr. | Tipuri de uşi |
| --- | --- |

(Exerciţiul nr. 17 – Fişă de lucru – (studiu de caz) – pentru C18.2

Denumiţi accesoriile din imaginile alăturate şi specificaţi rolul lor:

| Nr. | Denumire |
| --- | --- |
| a |  |
| b1 |  |
| b2 |  |
| b3 |  |
| b4 |  |
| b5 |  |
| b6 |  |

( EXERCIŢIUL NR.18 – Fişă de autoevaluare – C.18.1 şi C18.2

Această fişă este importantă deoarece:

- vă reaminteşte ce aţi învăţat deja,

- vă ajută să aprofundaţi cunoştinţele.

Bifează pe coloana lui „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe.

Bifează pe coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti.

Fişă de autoevaluare

|  | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| Pot să analizez elementele care stau la baza proiectării ferestrelor |  |  |
| Pot să selectez materialul lemnos fără defecte. |  |  |
| Pot să reprezint grafic formele şi modurile de deschidere a ferestrelor . |  |  |
| Pot să recunosc diferite tipuri de ferestre. |  |  |
| Pot să recunosc modul de asamblare al tocului cu cercevelele. |  |  |
| Pot să identific modul de îmbinare al traverselor cu montanţii. |  |  |
| Pot să selectez materialele şi materiile prime pt. ferestre. |  |  |
| Pot să calculez necesarul de materii prime şi materiale pt. o fereastră. |  |  |

Următoarea listă de verificare subliniază problemele importante care trebuie reamintite. Asiguraţi-vă că aţi reţinut:

A) CE OBIECTE TREBUIE SĂ AVEM PENTRU A PUTEA LUCRA EFICIENT?

- masă de lucru;

- creioane, radiere,rigle, compas.

- metrul, micrometrul.

B) CE TREBUIE PERMANENT SĂ AVEM ÎN ATENŢIE?

- să analizăm atent sarcina de lucru;

- să interpretăm desenul sau mostra, reperul;

- să depistăm precis defectele;

- să alegem cu grijă materialele fără defecte;

- să lucrăm în condiţii de maximă securitate;

C) CARE ESTE REGULA DE BAZĂ ÎN ORICE LUCRARE?

„Să măsurăm de 10 ori şi să tăiem o singură dată”.

D) CE TREBUIE SĂ NE AMINTIM MEREU?

„Lucrurile învăţate trebuie perfecţionate tot timpul”.

# Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor

# în funcţie de stilurile de învăţare

| Vizual/Vedere | Auditiv/Ascultare | Practic |
| --- | --- | --- |
| Vederea informaţiei în formă tipărită vă va ajuta să o reţineţi mai bine. Verificaţi dacă notiţele sunt copiate corect. Folosiţi culorile, ilustraţiile şi schemele ca ajutor în procesul de învăţare. Subliniaţi cuvintele cheie. Folosiţi creioanele colorate în cazul scrierii cuvintelor dificile sau pe care le greşiţi de obicei. Alcătuiţi scheme de învăţare. Transformaţi notiţele în benzi desenate. | Ascultaţi pe cineva care vă explică un anumit lucru care trebuie învăţat. Discutaţi ideile noi şi explicaţi-le folosind propriile dumneavoastră cuvinte. Discutaţi problemele care apar. Rugaţi să vi se explice din nou noţiunile neclare. Ascultaţi lecţii înregistrate pe bandă. Împărţiţi cuvintele dificile în silabe,în gând. Citiţi cu voce tare. Utilizaţi un casetofon pentru a vă înregistra observaţiile şi gândurile. Învăţaţi cu voce tare. | Efectuaţi personal activităţi practice care vă ajută să înţelegeţi mai bine. Scrieţi lucrurile în ordinea lor, pas cu pas. Descrieţi lucrurile cu propriile cuvinte. Transformaţi notiţele în imagini sau benzi desenate. Urmăriţi cu degetul titlurile, cuvintele dificile, apoi încercaţi memorarea acestora. Scrisul la tastatură vă avantajează. |

# 14. Sugestii cu privire la procesul de predare – învăţare

Pentru formarea competenţelor tehnice specializate prevăzute în programă, profesorul propune elevilor probe practice, completate de cele scrise, prin care aceştia demonstrează că sunt capabili să analizeze elementele care stau la baza proiectării ferestrelor şi uşilor, cât şi să aprovizioneze hala de fabricaţie cu materialele necesare.

De asemenea, elevii vor fii puşi în situaţia de a executa operaţii de montare, selectare şi fabricare în condiţii de maximă  securitate a muncii.

Se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate şi probele de evaluare menţionate în Standardele de Pregătire Profesională la fiecare competenţă.

Vor fi evaluate numai competenţele menţionate în modul.

Evaluarea elevilor trebuie să fie formativă, pe trepte de cunoaştere, cât şi sumativă, la sfârşitul fiecărui capitol.

În cazul evaluării formative, utilizarea fişelor de lucru este oportună, ele putând să-şi găsească utilitatea în diferite momente ale lecţiei. Prin aceste fişe nu se urmăreşte ierarhizarea elevilor, ci o mai bună însuşire a cunoştinţelor transmise pe baza unui efort concret de muncă din partea fiecărui elev. În acelaşi scop, se pot completa fişele de lucru în grup atunci când există elevi cu deficienţe de vedere sau auz. Astfel se pot dezvolta capacităţile pentru dobândirea competenţelor cheie. Tot în cazul evaluării formative se poate aplica metoda cubului, care constă în împărţirea elevilor pe grupuri de 6 persoane; fiecare elev primeşte o foaie care va fi o faţă a cubului. Fiecare foaie are o cerinţă scrisă, care trebuie rezolvată. La sfârşit se formează cuburile şi se poartă discuţii despre subiectul lecţiei.

Fişele de lucru pot fi completate în urma observaţiei din ateliere, unde elevii sunt împărţiţi pe grupe, li se înmânează fişele care trebuie rezolvate. Sunt încurajaţi să discute între ei despre subiectul respectiv şi în cadrul grupului, fără a se perturba atmosfera de studiu. La sfârşit se pot roti fişele între grupe pentru evaluare.

În cazul evaluării sumative, utilizarea fişelor de evaluare este oportună. Prin aceste fişe se urmăreşte notarea elevilor. Fişele conţin itemi diferiţi:

- întrebări cu răspuns din grilă (numai un răspuns este valabil);

- enunţuri la care trebuie să se aleagă adevărat sau fals;

- împerecheri de enunţuri pe două coloane dintre care una are cel puţin un enunţ în plus.

- eseuri cu cerinţe stabilite.

- diagramele care sunt reprezentate printr-un careu în care sunt înscrise litere ce formează cuvinte care denumesc noţiuni din lecţie, numai pe orizontală sau numai pe verticală şi care trebuie căutate.

- anagramele care pe orizontală trebuie completate conform cerinţelor; în urma completării corecte rezultă pe verticală un cuvânt cheie.

- completări de spaţii goale.

Aceşti itemi se pot folosi în cadrul fişelor de evaluare sau separat, în funcţie de caz.

Analiza mini proiectelor realizate în grup sau individual reprezintă o bună metodă de evaluare.

Autoevaluarea este una dintre cele mai importante metode de evaluare, care permite elevilor să conştientizeze care este propriul nivel de cunoştinţe şi competenţe.

# 15. Soluţiile exerciţiilor propuse.

Exerciţiul 1: binale, canat, cercevele, glasvanduri, lăcrimar, feronerie, solux, cremon, termopan, falţuri.

Exerciţiul 2: toc, supralumină, batantă, culisantă, pivotantă, montanţi, traversă, ramă, glisante.

Exerciţiul 3: 1 - canat; 2 - termopan; 3 - ramă; 4 - tocuri; 5 - termolux; 6 - traverse;    7 - ferestre, 8 - binale; 9 - duble.

Exerciţiul 5:

1 – tocul ferestrei;

2 – cerceveaua interioară;

3 – cerceveaua exterioară;

4 – ochi de ventilaţie;

5 – pervaz;

6 – şipcă de acoperire;

7 – cremon;

8 – balama;

9 – montant toc;

10 – traversă superioară toc;

11 – traversă inferioară toc;

12 – montant cercevea;

13 – traversă superioară cercevea;

14 – traversă inferioară cercevea;

15 – traversă intermediară.

Exerciţiul 6:   a - fereastră simplă cu deschidere exterioară;

b - fereastră simplă cu deschidere interioară;

c - fereastră dublă cu deschidere obişnuită;

d - fereastră dublă cu deschidere interioară;

e - fereastră cu deschidere pivotantă;

f - fereastră cu deschidere basculantă;

g - fereastră cu deschidere rabatabilă;

h - fereastră glisantă pe verticală;

i - fereastră glisantă pe orizontală (simplă; dublă).

Exerciţiul 7: 1-d; 2-g; 3-e; 4-a; 5-h; 6-b; 7-c.

Exerciţiul 8: 2 - prelucrarea mecanică a reperelor; 3 - asamblarea elementelor şi constituirea complexelor; 4 - prelucrarea complexelor; 5 - şlefuirea complexelor; 6 - finisarea complexelor.

Exerciţiul 9: 1 - traversa ramei; 2 - montantul ramei; 3 - adaos pentru montarea broaştei; 4 - placare cu PFL dur; 5 - furnir de faţă; 6 - miez celular

Exerciţiul 10: 1 - pervaz; 2 - montant toc; 3 - traversă superioară; 4 - montant foaie uşă; 5 - tăblie; 6 - traversă inferioară prag.

Exerciţiul 12: a) colţare; b) balamale; c) încadrate; d) aplicate; e) simple; f) complex; g) traversele şi montanţii.

Exerciţiul 13: a) uşi cu închidere fără falţ; b) uşi cu închidere în falţ; c) diverse soluţii ale miezului celular (fagure, PFL frânt, şipci din lemn)

Exerciţiul 14: 1 - ramă; 2 - tăblie; 3 - mânere cu şilduri; 4 - încuietoare.

Exerciţiul 15: ramă cu un canat din panouri celulare; 1 - furnir; 2 - rama tăbliei; 3 - miez de fagure; 4 - toc; 5 - aplică decorativă; 6 - gol în zidărie.

Exerciţiul 16: a) uşă de interior cu un canat, tip ramă cu tăblie; b) uşi de interior cu un canat, tip ramă cu tăblie; c) uşă de interior cu patru canate, tip ramă cu tăblie.

Exerciţiul 17: a) mânere aurii şi argintii pentru uşi cu şilduri şi încuietori; b1) şild; b2) chei; b3) mânere; b4) şild cu mâner; b5) buton trăgător.

### 16. IMPORTANŢA REALIZĂRII UNUI PORTOFOLIU

Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare, care permite evaluarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. El reprezintă o culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic calificativele, rezultatele, experienţele, precum şi lucrări personale pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare.

Structura portofoliului poate fi stabilită împreună cu elevii, odată cu anunţarea tematicii, dar vor fi obligatorii anumite elemente care oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la propriul proces de învăţare.

Profesorul va indica bibliografia de studiat cu folosirea resurselor (bibliotecă şi internet).

Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională.

Evaluatorul va folosi ca instrumente de lucru următoarele:

- Fişe de observare şi fişe de lucru.

- Exerciţiul practic;

- Fişe de evaluare şi autoevaluare;

- Activităţi interactive ( joc de rol, proiecte);

- Activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare (vizual, auditiv, practic).

Toate activităţile îndeplinite pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev iar informaţiile din acest ghid pot fi utilizate în elaborarea portofoliului elevului.

Elevul va păstra permanent acest portofoliu, îl va completa la zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe şi îl va prezenta atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor finale pentru trecerea la alt nivel.

# 17. Site-uri web care vă pot ajuta în procesul de învăţare

www.altavista.com  : motor de căutare pe care se pot găsi cuvinte cât şi fotografii şi alte producţii media.

www.deja.com :excelent pentru a căuta anunţuri ale grupurilor de dialog.

www.lvcos.co.uk : bun pentru căutări simple pe teme comune.

www.google.com : motor de căutare foarte rapid şi simplu de utilizat.

www.yahoo.com :unul dintre primele directoare.

www.lsda.org.uk : pe acest site găsiţi documente de cercetare utile privind Abilităţi Cheie.

www.becta.org.uk : site-ul DFES (Departamentul pentru Învăţământ şi Competenţe) cu sfaturi şi îndrumări privind tehnologia comunicării şi informaţiei.

www.basic-skills.co.uk : multe materiale şi idei despre abilităţi cheie şi abilităţi de bază.

www.Keyskillssupport.net : sprijin privind abilităţile cheie prin materiale interactive de învăţare care vă ajută să vă verificaţi şi să aplicaţi abilităţile dumneavoastră, legături spre alte site-uri.

www.rdn.ac.uk : principalul punct de acces la multe portaluri academice pe toate subiectele.

http://www.vts.rdn.ac.uk/ :de pe Resourse Discovery Network., puteţi accesa toate ghidurile pentru toate subiectele. Un site web excelent cu învăţare interactivă în majoritatea domeniilor profesionale, cărţi îndrumătoare pentru profesori şi ghiduri pentru elevi.

www.techdis.ac.uk : serviciu de sprijin pentru tehnologii şi elevi cu deficienţe.

www.bized.ac.uk : resurse avansate în domenii profesionale şi universitare, materiale şi îndrumare.

www.jisc.ac.uk : pachete de predare, module virtuale de formare, ghiduri on line gratuite.

www.techdis.ac.uk/pdf/curricula.pdf : curriculum-uri accesibile - documente privind practica inclusivă.

www.ncam.wgbh.org/webaccess/magpie : MAGpie este un instrument pentru indexarea imaginilor video generate pe calculator şi materiale multimedia.

www.cowork.ac.uk/development/materials/lectures.htm şi

www.lspn.gcal.ac.uk/teachability/resources/lecturers.html resurse avansate folositoare privind materialele de curs.

www.cowork.ac.uk/devleopment/materials/video/video.htm şi

www.rnib.org.uk/seeitright/welcom.htm sunt resurse utile privind utilizarea culorilor şi materialelor.

www.skill.org.uk este Biroul Naţional pentru elevi cu deficienţe care dispune de resurse şi fişe informative.

# Bibliografie

- Alexandru, St., Cristescu, F., Maşini agregate şi linii automate pentru prelucrarea lemnului, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Cotta, N.L., Năstase, V., Pop I., Produse din lemn, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Florescu, I.P., Nicoară, D., Tehnologii moderne de fabricarea mobilei, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Hinescu, A., (1989), Cartea tâmplarului universal, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Mihai, D., Materiale tehnologice pentru industria lemnului, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Năstase, V., Zamfira, A., Grigorescu A., (1997), Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi a altor produse finite din lemn, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Năstase, V., Ionescu, Fl., Cotta, N., (1977), Desen tehnic în industria lemnului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Radu, A., (1977), Maşini pentru prelucrarea lemnului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Rambu, I., Tehnologia prelucrării lemnului, Editura Tehnică, Bucureşti.

- Colecţie STAS – uri.

- Normative în construcţia mobilei.

- Norme unice de protecţie a muncii specifice prelucrării lemnului.

# Text boxes

Elemente componente ale ferestrelor:

A. Clasificarea ferestrelor după modul de deschidere:

B. Clasificarea ferestrelor după numărul de rânduri:

Simple

Duble

C. Clasificarea ferestrelor după numărul canaturilor:

Cu un canat

Cu două canaturi;

Cu mai multe canaturi.

D. Clasificarea ferestrelor după destinaţie, pentru:

Clădiri de locuit;

Clădiri sociale: spitale, primării;

Clădiri culturale: şcoli,teatre;

Clădiri industriale, etc.

Clădiri agrozootehnice;

Ferestre cuplate alipite într-un singur canat

A. Accesorii de consolidare a ferestrelor

Accesoriile de tip colţare se fixează în colţurile cercevelelor sau tocurilor, asigurând menţinerea poziţiei dintre montanţi şi traverse, atât pe timpul transportului şi depozitării, cât şi în fazele de fixare în construcţie, dar mai ales pe parcursul exploatării, când complexele sunt supuse diverselor solicitări ale agenţilor externi sau tensiunilor create de fenomenele de umflare şi contragere.

Colţarele asigură menţinerea legăturii dintre elemente, chiar dacă în unele situaţii îmbinările cu adezivi au cedat parţial.

Pentru ferestrele de mari dimensiuni, se utilizează colţare în formă de T, aplicate la nivelul montanţilor şi traverselor intermediare ale cercevelelor şi tocurilor. De obicei acestea au şi rol ornamental.

B. Accesorii de legătură dintre cercevele şi toc.

(balamale)

Balamalele sunt accesoriile care asigură legătura dintre cercevele şi toc, permiţând manevrarea cercevelelor între poziţiile ÎNCHIS şi DESCHIS.

Balamalele îngropate se utilizează la ferestre simple, echipate cu unul sau două geamuri şi mai rar la ferestre duble cuplate. Au forme diferite, impuse de ornamentele finiale de la capete.

Balamalele cu aripioare se folosesc la ferestrele cuplate, asigurând cuplarea celor două cercevele şi permiţând mişcări relative între cercevele în faza în care se realizează curăţarea lor.

Balamalele cu tije filetate se utilizează la geamurile de tip TERMOPAN, care prin greutatea lor şi sistemul de cuplare au impus o necesitate de rezistenţă sporită.

C. Mânere pentru ferestre

Mânerele, şildurile şi închizătoarele sunt accesorii specifice canatelor simple şi acţionează asupra sistemelor de închidere şi blocare. În general, mânerele sunt prevăzute cu tije de formă pătrată care traversează închizătoarele şi le antrenează. La zona de separaţie mâner – cercevea se aşează şildul ( un element metalic care permite mişcarea de rotaţie a mânerului şi maschează scobiturile din cercevele prin care pătrunde mânerul). Pe lângă rolul funcţional amintit, şildurile au un important rol estetic.

D. Mecanisme de închidere şi blocare,

tip CREMON.

Mecanismele de închide şi blocare asigură închiderea şi blocarea cercevelelor din zona canatului dublu. Cele mai utilizate sunt cele de tip CREMON care, printr-o singură manevrare, asigură blocarea cu ajutorul unor tije atât în partea inferioară, cât şi în partea superioară, prin pătrunderea în locaşurile din toc, care sunt consolidate cu bride.

D. Mecanisme de închidere şi blocare,

tip CREMON.

Materialul lemnos

Materiale luminotehnice

Materiale tehnologice

Organe de asamblare şi accesorii

- Debitarea reperelor:

  - pentru obţinerea semifabricatelor de formă prismatică se practică următoarele tehnici de debitare:

    - retezare – secţionare – spintecare;

    - retezare – spintecare – secţionare;

    - spintecare – retezare – secţionare.

  - pentru obţinerea semifabricatelor de formă neprismatică se practică următoarele tehnici de debitare:

    - retezare – secţionare – însemnare – decupare;

    - retezare – însemnare – decupare;

    - retezare – rindeluire pe una sau două suprafeţe – însemnare – decupare.

2.Prelucrarea mecanică a reperelor:

- îndreptarea suprafeţelor,

- rindeluire la grosime;

- profilarea reperelor;

- retezare la lungime finală;

- cepuire;

- găurire, scobire;

- frezare;

- şlefuire.

3. Asamblarea elementelor şi constituirea complexelor.

4. Prelucrarea complexelor.

5.Şlefuirea complexelor.

6. Finisarea complexelor.

Forme de ferestre în funcţie de care se realizează debitarea reperelor.

1 – elemente de structură prismatice;

2 -  elemente de structură neprismatice;

Organizarea fluxului tehnologic într-un sector de debitare.

1 – ferăstrău circular de retezat şi secţionat piese de cherestea;

2 – ferăstrău circular de spintecat cu o pânză;

3 – ferăstrău circular de spintecat cu mai multe pânze;

4 – ferăstrău circular de retezat cu masă mobilă;

5 – maşină de rindeluit pe două suprafeţe;

6 – masă de însemnat;

7 – ferăstrău panglică.

A.  Clasificarea uşilor după modul de deschidere:

- cu deschidere rabatabilă;

- cu deschidere batantă;

- cu deschidere culisantă;

- cu deschidere pivotantă;

- cu deschidere armonică.

B. Clasificarea uşilor după modul de închidere pe toc:

- cu falţ;

- fără falţ (încadrate);

- aplicate.

C. Clasificarea uşilor după poziţia pe care o au în construcţie:

- interioare;

- exterioare;

- de balcoane.

D. Clasificarea uşilor după numărul de canaturi:

- cu un canat;

- cu două canaturi;

- cu mai multe canaturi.

E. Clasificarea uşilor după numărul de rânduri:

- uşi simple;

- uşi duble;

- uşi cuplate.

F. Clasificarea uşilor după structura foii:

- uşi cu tăblii din lemn masiv;

- uşi în rame şi tăblii;

- uşi cu foi din panouri celulare.

G. Clasificarea uşilor după sensul de deschidere:

- pe dreapta;

- pe stânga.

Elementele componente ale unei uşi în două canate cu foaia din ramă cu tăblii din lemn masiv.

A. Uşi interioare cu rame şi tăblii.

B. Uşi interioare cu foaia din panouri celulare.

- Uşă plină;

- Uşi cu geam.

a

b

b

Uşă plană celulară

Uşi încadrate

(dispuse între                           pereţii                      laterali            pereţii laterali ai mobilei )

Uşi în falţ

Perete laterali

Uşa

Perete lateral

Uşa

Balama

Uşi aplicate:

Sunt montate pe cantul pereţilor laterali ai mobilierului.

Perete lateral

Uşa

Balama

A. Accesorii de consolidare a uşilor

B.a. Accesorii de fixare pe toc a foilor de uşă,

în cazul uşilor încadrate; (balamale)

B.a.1. Balama aruncătoare

B.a.2. Balama cu aripi drepte:

Unghiul de deschidere:1800

Lungimea aripii: 40,50, 60 mm.

B.a.3. Balama tip LI:

Unghiul de deschidere: max.2700

B.a.4. Balama bandă:

Unghiul de deschidere: max.1800

Lungimea max. 3500 mm.

Lăţimea totală: 20, 25, 28, 32, 40 mm.

B.b. Accesorii de fixare pe toc a foilor de uşă,

în cazul uşilor în falţ; (balamale)

Balama cu tijă filetată

Unghiul de deschidere: 1800

Lungimea corpului: 32, 38 mm.

Diametrul corpului: 8,5 şi 9 mm.

B.c. Accesorii de fixare pe toc a foilor de uşă,

în cazul uşilor aplicate; (balamale)

C. Accesorii pentru manevrarea uşilor.

D. Accesorii pentru blocarea canatului de rezervă.

Balama tip D 7,5

Lăţimea falţului: 7,5 mm

Unghiul de deschidere: 900-1800

Lungimea aripii: 40, 50, 60 mm

Lăţimea aripii cu ştift:: 15,5 mm iar a celeilalte11 mm.

A. Accesorii de consolidare a uşilor

Pentru o mai bună consolidare a poziţiei dintre elementele de structură ale foii de uşă (montanţi şi traverse) se utilizează colţarele metalice de forma prezentată mai sus, care se aplică pe cantul uşilor în zonele de colţ.

B.a. Accesorii de fixare pe toc a foilor de uşă,

în cazul uşilor încadrate; (balamale)

FEED-BACK

B.a.1. Balama aruncătoare

B.a.2. Balama cu aripi drepte:

Unghiul de deschidere:1800

Lungimea aripii: 40,50, 60 mm.

B.a.3. Balama tip LI:

Unghiul de deschidere: max.2700

B.a.4. Balama bandă:

Unghiul de deschidere: max.1800

Lungimea max. 3500 mm.

Lăţimea totală: 20, 25, 28, 32, 40 mm.

B.b. Accesorii de fixare pe toc a foilor de uşă,

în cazul uşilor în falţ; (balamale)

Balama tip D 7,5

Lăţimea falţului: 7,5 mm

Unghiul de deschidere: 900-1800

Lungimea aripii: 40, 50, 60 mm

Lăţimea aripii cu ştift:: 15,5 mm iar a celeilalte11 mm.

Balama cu tijă filetată

Unghiul de deschidere: 1800

Lungimea corpului: 32, 38 mm.

Diametrul corpului: 8,5 şi 9 mm.

B.c. Accesorii de fixare pe toc a foilor de uşă,

în cazul uşilor aplicate; (balamale)

C. Accesorii pentru manevrarea uşilor.

Seturi de şilduri cu mânere şi

buton cu butuc de închidere şi blocare - înglobat.

D. Accesorii pentru blocarea canatului de rezervă.

Zăvor aplicat cu piedică pentru uşi

Uşi cu tăblia fixată în lambă şi uluc

gr: grosimea ramei;           gt: grosimea tăbliei;

a) gt=gr                   b) gt<gr                c) gt>gr

Tehnologia de execuţie a tăbliilor din lemn masiv

(pentru uşi cu structură de ramă cu tăblie)

Tehnologia de execuţie a  uşilor cu structură de ramă cu tăblie.

Scopul întregii sesiuni: Elevii vor identifica tipul de uşi cu structură de ramă cu tăblie, modul de îmbinare a părţilor componente ale acestora, în scopul dobândirii de cunoştinţe legate de tehnologia de fabricare.

Obiective:

O1: Elevii vor identifica părţile componente ale unei uşi cu ramă şi tăblie din lemn masiv .

O2: Elevii vor explica modalităţile de asamblare al ramei cu tăblia.

O3: Elevii vor descrie ordinea operaţiilor de execuţie a tăbliilor cât şi a fluxului tehnologic, necesar realizării uşilor.

Evaluarea lecţiei: Lecţia a decurs bine, elevii s-au antrenat în rezolvarea sarcinilor de lucru, indiferent de stilurile de învăţare personale.

Ce trebuie modificat în viitor? Sunt  necesare mai multe machete demonstrative şi ideal ar fii ca părţile componente ale acestor machete să fie demontabile, astfel încât elevii să le aranjeze singuri. Este necesară autoevaluarea elevilor.

Discuţii, autoevaluare, evaluare, feed-back.

Susţinerea proiectului

Redactarea proiectului

Realizare practică.

Îndrumarea şi verificarea conţinutului.

Realizarea părţii scrise.

Alegerea temei de proiect

Stabilirea termenului de predare.

Precizarea conţinutului (cuprinsului).

Consultarea materialelor de documentare (bibliografiei).

Realizarea părţii desenate.

EXERCIŢII / EVALUARE

BINALE

TEHNOLOGIA FABRICĂRII UŞILOR

ACCESORII FOLOSITE ÎN FABRICAREA - MONTAREA UŞILOR

MATERII PRIME

NECESARE FABRICĂRII UŞILOR

DETALII DE EXECUŢIE

LA UŞI

CLASIFICAREA

UŞILOR

PENTRU UŞI

TEHNOLOGIA FABRICĂRII FERESTRELOR

ACCESORII FOLOSITE ÎN FABRICAREA - MONTAREA FERESTRELOR

MATERII PRIME NECESARE FABRICĂRII FERESTRELOR

DETALII DE EXECUŢIE

LA FERESTRE

CLASIFICAREA FERESTRELOR

PENTRU FERESTRE

Atenţie: se poate da fiecărui grup acelaşi tip de fereastră  sau se pot alege spre reprezentare mai multe forme.

Atenţie: se poate da fiecărui grup aceeaşi cerinţă sau se pot alege spre rezolvare mai multe reprezentări.

1. Debitarea reperelor.

c

b

a

a

b

ATENŢIE!

Este foarte important să ştii ce poţi să faci!

Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi dacă:

- locul/ sala/ organizarea sălii sunt adecvate;

- echipamentele sunt pregătite şi funcţionale;

- toate materialele/ resursele sunt la îndemână;

- explicaţi în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei;

- oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor;

- ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară;

- ţineţi cont de alcătuirea/ nevoile/ capacităţile grupului/ elevilor;

- aţi adaptat lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor;

- aţi stabilit ţinte individuale de învăţare;

- aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare;

- încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor,

- încurajaţi învăţarea autonomă, centrată pe elev;

- folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare;

- comunicaţi eficient cu elevii (ton, ritm, stil);

- formulaţi în mod clar întrebările;

- asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor;

- încurajaţi elevii să participe activ la lecţie;

- răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor,

- explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor,

- oferiţi la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul,

- asiguraţi o evaluare formativă regulată, corectă, riguroasă şi exactă;

- implicaţi elevii în evaluare;

- puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare,

- învăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare;

- alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare;

- folosiţi în mod eficient temele pentru acasă;

- aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei;

- obţineţi feedback pentru propria dezvoltare profesională.