Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Programul  PHARE TVET RO 2003/005-551.05.01-02

AUXILIAR CURRICULAR

pentru

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

CLASA a XII a

PROFILUL : Tehnic

MODULUL XI–CDL: Prelucrări prin deformare plastică

CALIFICAREA : Tehnician prelucrări mecanice

NIVELUL DE CALIFICARE : 3

2006

AUTOR:

#### CORINA POPOVICI

#### –prof.ing. gr. did. I - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN – HUNEDOARA

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – inspector de specialitate, expert  CNDIPT – UIP

DORIN ROŞU – dr. ing. inspector de specialitate, expert curriculum CNDIPT – UIP

ANGELA POPESCU – inspector de specialitate, expert curriculum CNDIPT – UIP

CUPRINS

1. INTRODUCERE .............................…………………………………………………..pag.4

2. COMPETENŢE SPECIFICE. OBIECTIVE ..............………………………………..pag.5

3. FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITATILOR ..............………………………………pag.6

4. FIŞA DE EPROGRES ..............………………………………………………………pag.8

5. GLOSAR ............……………………………………………………………………..pag.10

6. MATERIALE DE REFERINTA PENTRU PROFESOR ............…………………pag.11

7. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI ...........…………………………pag.24

8.SUGESTII METODOLOGICE. SOLUŢII PENTRU FIŞELE DE LUCRU/ EVALUARE  ..pag.44

9. BIBLIOGRAFIE ...........………………………………………………………………pag.53

Informaţiile din acest auxiliar curricular sunt destinate cadrelor didactice  şi elevilor din învăţământul preuniversitar tehnic pentru Şcoala de Arte şi Meserii .

Prezentul portofoliu conţine materiale de învăţare – auxiliare didactice necesare în procesul de instruire.

Modulul Prelucrarea prin deformare plastică face parte din curriculum-ul clasei a XII–a liceu, ruta progresivă,  calificarea  „Tehnician prelucrări mecanice“ din domeniul  Mecanică, făcând parte din curriculum-ul în dezvoltare locală, ca o unitate de competenţă specializată.

Modulul se studiază pe parcursul a 66 ore, din care 33 laborator tehnologic, 33 ore fiind alocate pregătirii teoretice. Unitatea de competenţă la care se referă, poartă numele modulului, fiind o unitate de competenţă specializată.

Modulul  poate fi parcurs independent, oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. Procesul de predare-învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.

Modulul este orientat asupra celui ce învaţă, urmărind valorificarea disponibilităţilor  sale.

Modulul, fiind o structură flexibilă, poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.

Acest modul permite individualizarea  învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale.

Modulul oferă maximum de deschidere, pe de o parte în plan orizontal, iar pe de altă parte, în plan vertical, pe lângă alte module parcurse. În prelungirea acestora, pot fi adăugate mereu alte module, ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente.

COMPETENŢE  SPECIFICE

1. Enunţă legile deformării plastice

2. Analizează procedeele de prelucrare prin deformare plastică

3. Prezintă scule şi utilaje folosite la forjarea liberă

4. Analizează forjarea în matriţe

OBIECTIVE

Enunţă legea constanţei volumului, a rezistenţei minime şi a similitudinii Prezintă mecanismul deformaţiei plastice la alunecare şi la maclare Indică procedeele de prelucrare prin deformare prin compresiune. Indică procedeele de prelucrare prin deformare prin tracţiune compresiune Indică materialele şi caracteristicile forjării libere Recunoaşte sculele pentru forjare Recunoaşte părţile componente ale utilajelor pentru forjare Indică operaţiile de forjare liberă Compară şi analizează soluţiile posibile şi decide Listează acţiuni în ordinea efectuării lor şi stabileşte responsabilităţi, alocând resurse materiale, financiare, timp.. Pune în practică şi monitorizează acţiunile prevăzute Recunoaşte utilajele de forjare în matriţă Indică materialele şi operaţiile ulterioare matriţării

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în MODULUL XI: PRELUCRĂRI PRIN DEFORMARE PLASTICĂ.  Acest tabel va  fi folositor în procesul de colectare a dovezilor de competenţă. Bifaţi în rubrica ”Rezolvat” sarcinile de lucru  efectuate.

| Competenţa | Activitatea | Obiectivul | Rezolvat |
| --- | --- | --- | --- |
| Enunţă legile deformării plastice | Exerciţiul 1- | Enunţă legea constanţei volumului, a rezistenţei minime şi a similitudinii |  |
|  | Exerciţiul 2-(FL1) | Prezintă mecanismul deformaţiei plastice la alunecare şi la maclare |  |
| Analizează procedeele de prelucrare prin deformare plastică | Exerciţiul 1 şi FL 2 | Indică procedeele de prelucrare prin deformare prin compresiune. |  |
|  | Exerciţiul 2 | Indică procedeele de prelucrare prin deformare prin tracţiune compresiune |  |
|  | Exerciţiul 3 | Indică materialele şi caracteristicile forjării libere |  |
| Prezintă scule şi utilaje folosite la forjarea liberă | Exerciţiul 1 | Recunoaşte sculele pentru forjare |  |
|  | Exerciţiul 2 si | Recunoaşte părţile componente ale utilajelor pentru forjare |  |
|  | FL3 | Recunoaşte părţile componente ale utilajelor pentru forjare |  |
|  | Exerciţiul 3 | Indică operaţiile de forjare liberă |  |
| Rezolvă probleme | Exerciţiul 1-Proiect | - Compară şi analizează soluţiile posibile şi decide - listează acţiuni în ordinea efectuării lor şi stabileşte responsabilităţi alocând resurse materiale, financiare, timp.. - Pune în practică şi monitorizează acţiunile prevăzute |  |
|  | Exerciţiul 2 - Referat | -//- |  |
| Analizează forjarea în matriţe | Exerciţiul 1 | Recunoaşte utilajele de forjare în matriţă |  |
|  | Exerciţiul 2 | Indică materialele şi operaţiile ulterioare matriţării |  |

FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului

Modulul: PRELUCRĂRI PRIN DEFORMARE PLASTICĂ

Numele elevului: ………………………………

Clasa: …………………………………

Numele profesorului: ………………………….

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi desfăşurate şi comentarii | Data | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refa-cere |
| Enunţă legea constanţei volumului, a rezistentei minime şi a similitudinii |  | Exerciţiul 1 |  |  |  |  |
| Prezintă mecanismul deformaţiei plastice la alunecare şi la maclare |  | Exerciţiul 2-FL1 |  |  |  |  |
| Indică procedeele de prelucrare prin deformare prin compresiune. |  | Exerciţiul 1 |  |  |  |  |
| Indică procedeele de prelucrare prin deformare prin tracţiune compresiune |  | Exerciţiul 2 şi FL2 |  |  |  |  |
| Indică materialele şi caracteristicile forjării libere |  | Exerciţiul 3 |  |  |  |  |
| Recunoaşte sculele pentru forjare |  | Exerciţiul 1 |  |  |  |  |
| Recunoaşte părţile componente ale utilajelor pentru forjare |  | Exerciţiul 2 şi FL3 |  |  |  |  |
| Indică operaţiile de forjare liberă |  | Exerciţiul 3 |  |  |  |  |
| - Compară şi analizează soluţiile posibile şi decide - Listează acţiuni în ordinea efectuării lor şi stabileşte responsabilităţi, alocând resurse materiale, financiare, timp.. - Pune în practică şi monitorizează acţiunile prevăzute |  | Exerciţiul 1-Proiect |  |  |  |  |
| -//- |  | Exerciţiul 2 - Referat |  |  |  |  |
| Recunoaşte utilajele de forjare în matriţă |  | Exerciţiul 1 |  |  |  |  |
| Indică materialele şi operaţiile ulterioare matriţării |  | Exerciţiul 2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare de progres) | Resurse necesare: manuale tehnice fişe de documentare fişe de activităţi experimentale folii transparente |

În lista de termeni de mai jos, cuvintele cheie sunt scrise cu culoare  roşie

| extruziune | Procedeu de deformare plastică ce se realizează prin presarea materialului metalic printr-un orificiu de formă şi dimensiuni stabilite |
| --- | --- |
| tragere | Procedeu de deformare plastică ce se realizează prin tragerea barei printr-un orificiu de dimensiuni mai mici la ieşire decât secţiunea iniţiala a acesteia . |
| trefilare | Este un procedeu de deformare plastică prin tragere, dar la care forţa necesară este aplicată prin intermediul unui organ intermediar |
| filieră | Toba pe care sârma obţinută prin trefilare se înfăşoară în colaci |
| matriţă | Blocuri metalice în interiorul cărora se execută cavităţi care au forma negativă a piesei ce trebuie realizată |
| matriţare | Procedeu de deformare plastică la cald a semifabricatelor în scule numite matriţe |
| deformare prin maclare | Rotirea unei porţiuni a microcristalului în raport cu alta |
| plan de maclare | Plan de simetrie dintre porţiunea deformată şi faţă de porţiunea nedeformată |
| deformare prin alunecare | Deplasarea unor părţi din microcristale în raport cu altele, de-a lungul planelor cristalografice |
| forjare | Procedeu de prelucrare a metalelor şi aliajelor în stare plastică sub acţiunea forţelor exterioare dinamice sau statice |
| forjare liberă | Procedeul prin care materialul supus deformării curge liber sau dirijat de forma sculelor în două sau trei direcţii |
| refulare | Comprimarea unui semifabricat în direcţia axei lui principale |
| întindere la forjare | Operaţia cu care se micşorează secţiunea transversală a semifabricatelor mărindu-se lungimea lor |
| deformare plastică | Metodă de prelucrare aplicată metalelor şi aliajelor, în scopul obţinerii unor semifabricate sau produse finite |

FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII

Numele elevului:

Clasa:

Detalii privitoare la activitatea elevului

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data predării: _________________________

## Activitate acceptată: ____________________________________________________

Activitate de referinţă: __________________________________________________

Este nevoie de mai multe dovezi: _________________________________________

Comentarii: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data de predare după revizuire: _____________________

Criterii de performanţă îndeplinite:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semnături: Elev ______________     Profesor ________________   Data ___________

Aceasta fişă va fi ataşată la portofoliul elevului deoarece este o dovadă a activităţii lui pentru dobândirea competenţei.

FR1

În funcţie de starea materialului şi de condiţiile de deformare, volumul semifabricatului poate să se modifice mai mult sau mai puţin în timpul deformării. Dacă semifabricatul a fost înainte deformat la cald, variaţia volumului său este neglijabilă. În acest din urmă caz, se poate spune că volumul semifabricatului în timpul deformării rămâne constant.

Pentru un semifabricat de formă paralelipipedică, ca cel din figură, în care dimensiunile iniţiale înainte de deformare sunt ho, bo, lo,  iar dimensiunile după deformare sunt h1, b1, l1, notând cu V volumul semifabricatului, se poate scrie:

V=ho bo lo  =h1 b1 l1

FR2             .

- Orice formă a secţiunii transversale a unui corp supus deformării prin refulare în prezenţa frecării pe suprafaţa de contact, tinde să ia o formă care are perimetrul minim la suprafaţa dată, adică la limita tinde către un cerc.

- Deplasarea punctelor corpului pe o suprafaţă perpendiculară pe direcţia forţei de deformare are loc după normala cea mai scurtă dusă la contur.

- Deplasarea punctelor într-un corp supus deformării va avea loc pe direcţia minimei rezistenţe.

Dacă se consideră că se refulează un corp paralelipipedic, conform principiului deplasării punctelor după normala cea mai scurtă dusă la contur, dreptunghiul se poate împarţi în doua trapeze şi două triunghiuri – fig.1.

Liniile care despart triunghiurile de trapeze reprezintă limitele zonelor de curgere într-un anumit sens.

Intensitatea curgerii materialului într-un anumit sens este proporţională cu lungimea normalei la contur. Pe această bază se poate spune că, după o deformare mică, secţiunea dreptunghiului se va transforma într-un poligon cu zece laturi. La o deformare mai mare, conturul secţiunii va lua forma unei elipse, iar prin continuarea deformării elipsa va tinde să ia forma unui cerc – fig.2.

FR3

Pentru ca această lege sa fie valabilă în condiţiile deformării plastice a două piese geometrice asemenea, care au mărimi diferite, presiunile de deformare egale între ele, raportul forţelor de deformare – egal cu pătratul, iar raportul lucrului mecanic cheltuit pentru schimbarea formei – egal cu cubul raportului mărimilor liniare a celor două piese, deci:

p=p1;  F/F1 =(l/l1 )2 ; L/L1 =(l/l1 )3

în care :

p şi p1 sunt presiunile de deformare;

F şi F1   sunt forţele de deformare;

L şi L1   lucrul mecanic de deformare;

L şi l1 una din dimensiunile liniare corespunzătoare ale celor două piese asemenea.

Pentru ca legea similitudinii să poată fi valabilă pentru două piese geometrice asemenea, trebuie să fie satisfăcute următoarele condiţii:

- ambele piese sa aibă aceeaşi: compoziţie chimică, structura şi caracteristici de deformare;

- temperatura în timpul deformării – identică;

- coeficienţii de frecare dintre suprafaţa piesei supusă deformării şi suprafaţa sculei de lucru să fie aceeaşi pentru ambele piese.

Deşi nu pot fi satisfăcute condiţiile de mai sus, legea similitudini se aplică la deformare ţinând de anumiţi coeficienţi de corecţie.

FR4 –

FR5

FR6

În figurile de mai jos, sunt prezentate ciocane şi prese de forjă.

FR7                   PRESA HIDRAULICĂ

1- CILINDRU PRINCIPAL

2- PLUNJER

3- TRAVERSA SUPERIOARĂ

4-COLOANE

5- TRAVERSA INFERIOARĂ

6- BATIU                                          7- CILINDRU

8- PLUNJER

9-TRAVERSA MOBILĂ

10-PRESETUPE

PROIECT

Cerinţa:

Realizaţi un proiect cu titlul: Vizită de studiu un agent economic ce oferă informaţii despre utilajul de forjare

Evaluarea proiectului se va face de către profesor, după următoarea fişă de observaţii:

Grupa nr.

| Nume elev | Încadrarea în termen | Comunicare în cadrul echipei | Procent de realizare a sarcinii | Nota obţinută |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FR8

a - vedere de ansamblu                           b - schema cinematică

1 - disc         2 - volantă      3 - şurub           4 - piuliţa fixă în batiul maşinii       5 - ghidaje

6 - berbec    7 - lagăre        8 - motor electro-hidraulic              9 - limitatoare de cursă

10 - tablou electric de comandă                11 – fundaţie

FIŞĂ DE EVALUARE

| Sarcina de îndeplinit de către echipă |
| --- |
| Colaboratorii: |
| Activitatea de efectuat | Cine efectuează activitatea | Materiale, echipamente, instrumente necesare |
| Sarcina primită de posesorul fişei şi îndeplinirea ei |
| Organizarea activităţii: Data/ora începerii: Data/ora finalizării: | Locul efectuării lucrării: |
| Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi elevii: au înţeles obiectivele au stabilit ce trebuie să facă fiecare au sugerat modalităţi prin care pot îndeplini sarcina au înţeles modul de organizare a activităţii şi responsabilităţile ce le revin |

Profesor:________________    Elev__________________     Data ________________

Fişa va fi folosită pentru stabilirea sarcinii pentru grup şi pentru fiecare membru al grupului, precum şi a modului de organizare a activităţii.

EXERCIŢII

ENUNŢĂ LEGILE DEFORMĂRII PLASTICE

EXERCIŢIUL 1

1. Pentru piesa din figura de mai jos, scrieţi legea constanţei volumului

2. În căsuţele din dreptul enunţurilor de mai jos, puneţi A daca consideraţi că afirmaţia este corectă şi F dacă consideraţi că afirmaţia este falsă:

a)     p=p1   ;  F/F1 =(l/l1 )2   ;L/L1 =(l/l1 )3    relaţiile sunt

valabile în cazul legii minimei rezistenţe

- În funcţie de starea materialului şi de condiţiile de deformare, volumul semifabricatului poate să se modifice mai mult sau mai puţin în timpul deformării. Dacă semifabricatul a fost înainte deformat la cald, variaţia volumului său nu este neglijabilă. În acest din urmă caz, se poate spune că volumul semifabricatului  în timpul deformării nu rămâne constant.

c) Pentru ca legea similitudinii sa poată fi valabilă pentru

două piese geometrice asemenea , ambele piese trebuie să aibă

aceeaşi compoziţie chimică, structură, caracteristici de deformare.

EXERCIŢIUL  2

Conform informaţiilor pe care le aveţi în ceea ce priveşte deformarea prin alunecare şi maclare, scrieţi în dreptul schemelor de deformare de mai jos, tipul deformării a şi b:

a)

b)

2. Explicaţi principiile de deformare

ANALIZEAZĂ  PROCEDEELE DE PRELUCRARE                              PRIN DEFORMARE PLASTICĂ

EXERCIŢIUL 1

1. În tabelul de mai jos, aveţi pe prima coloană schemele de deformare pentru câteva procedee, care sunt trecute în a doua coloană. Scrieţi cărei litere din coloana a doua îi corespunde cifra care exemplifică schema din coloana întâi.

| 1 | Forjare liberă a |
| --- | --- |
| 2 | Forjare în matriţă b |
| 3 | Extrudare c |
| 4 | Tragere d |
| 5 | Laminare e |

2. Completaţi în enunţurile de mai jos, cuvintele care lipsesc:

a) Laminarea constă în deformarea materialului între doi cilindrii cu axele ……….(1), care se rotesc continuu în sensuri…………..(2).

b)………………………(1) se realizează sub acţiunea directă a unor lovituri de ciocan sau comprimări succesive la ………………..(2) cu ajutorul nicovalei, care execută o mişcare alternativă.

c)……………………(1) constă în deformarea sub acţiunea presiunii  exercitată asupra materialului, care este obligat să curgă printr-o matriţă, astfel încât secţiunea lui transversala  este micşorată.

# EXERCIŢIUL  2

# 1. În tabelul de mai jos, completaţi în dreptul fiecărui enunţ cuvintele care lipsesc, denumind procedeul de prelucrare în coloana a doua, iar în a treia coloană – scula cu care se realizează.

| Enunţ | Procedeu | Scula utilizată |
| --- | --- | --- |
| Forţa necesară procesului este dezvoltată de o tobă pe care sârma se înfăşoară colaci |  |  |
| Forţa de tragere este aplicată prin intermediul unui organ intermediar obţinându-se produse rectilinii |  |  |
| Sub acţiunea unui poanson, semifabricatul se deformează, devenind o piesa de forma cava |  |  |

# 2. În desenele de mai jos, recunoaşteţi procedeul de deformare în cazurile a, b, c şi explicaţi care sunt componentele 1, 2, 3, 4, 5.

EXERCIŢIUL 3

- Scrieţi un eseu în care să descrieţi forjarea liberă, urmărind:

- ce este forjarea liberă;

- ce produse se obţin prin forjare;

- tipuri de forjare liberă, operaţii de bază la forjarea liberă;

- materiale şi semifabricate forjabile.

FIŞA DE LUCRU

Studiaţi clasificarea utilajelor de laminare, apoi:

a) Având schemele de laminare din figura de mai jos, explicaţi ce tipuri de laminoare sunt reprezentate în fiecare figură.

b) La laminorul cu cilindri orizontali din figură, explicaţi semnificaţia numerelor de poziţie. Conform celor arătate la punctul 1, ce fel de laminor este în figură?

EXERCIŢIUL 4

1. Mai jos, aveţi reprezentată o presă hidraulică orizontală de extrudat. Scrieţi din ce este alcătuit utilajul.

2. Explicaţi  funcţionarea maşinii de trefilat din figura de mai jos.

PREZINTĂ SCULE şI UTILAJE FOLOSITE LA FORJAREA LIBERĂ

EXERCIŢIUL 1

În  coloana 1 a tabelului de mai jos, aveţi diverse scule utilizate la forjare. Recunoaşteţi  sculele, scriind în coloana 2 denumirea acestora.

EXERCIŢIUL 2

1. Indicaţi piesele componente ale ciocanului vapopneumatic cu două coloane din figura de mai jos.

2. Imaginea din figură vă indică procedeul tehnologic de forjare. Pe ce utilaj credeţi că se face forjarea?

EXERCIŢIUL 3

1. În figura de mai jos aveţi scheme de refulare. Explicaţi care sunt etapele de prelucrare din figură.

2. În reprezentările de mai jos, aveţi scheme  ale unei operaţii de bază la forjare. Despre ce este vorba şi în ce constă?

3. Recunoaşteţi şi descrieţi operaţia de bază de forjare prezentată în figura de mai jos.

FIŞA DE LUCRU

Urmăriţi  imaginile alăturate. Ele sunt numerotate.

- Stabiliţi ordinea imaginilor

- Spuneţi ce reprezintă imaginile.

REZOLVĂ PROBLEME

EXERCIŢIUL 1 – PROIECT

Realizaţi un proiect cu titlul: Vizită de studiu un agent economic ce oferă informaţii despre utilajul de forjare

Pentru realizarea proiectului trebuie să:

- lucraţi în echipe de 5 elevi;

- vă alegeţi un lider de grup;

- vă organizaţi activitatea astfel încât să realizaţi proiectul în termenii prestabiliţi;

- să faceţi un calcul estimativ al deplasării;

- precizaţi scopul final al proiectului: vizită la o societate comercială care să fie disponibilă a oferi informaţii despre utilajul de forjare;

- acordul agentului economic pentru vizita de studiu;

- organizaţi această vizită (zi de deplasare, ore disponibile, costuri, etc.);

- împărţiţi obiectivele pe fiecare membru al grupului, sarcinile acestuia fiind:

1. obţinerea acordului agentului economic pentru vizita de lucru şi organizarea acesteia

2. stabilirea funcţionarii utilajului vizat

3. stabilirea părţilor componente ale utilajului vizat

4. calculul costurilor

5. prezentarea proiectului în format Power Point.

Termen: ________________________________.

În timpul vizitei de studiu, completaţi o fişă de lucru având următorul format:

| NUMELE ELEVULUI : |
| --- |
| CLASA : DATA : |
| SARCINA DE ÎNDEPLINIT: |  |
| DESCRIEREA REZULTATELOR: |  |

EXERCIŢIUL 2 – REFERAT

Problemă :

Se întâlneşte următoarea situaţie:

Dintre  utilajele de matriţare, ciocane, prese sau maşini de forjat orizontale, suntem nevoiţi să alegem unul care să permită prelucrarea unei piese forjate cu suprafaţa de 670 cm 2.

Sarcină:

Realizaţi un referat din care să rezulte tipul de utilaj pe care se poate prelucra piesa cu suprafaţa mai sus menţionata şi care sunt caracteristicile utilajului respectiv. Descrieţi funcţionarea şi părţile constructive ale utilajului. Folosiţi internetul sau carţile disponibile din biblioteca şcolii (de exemplu: Drăgan, I., Ilca, I., Badea, S., Cazimirovici, E., (1979), Tehnologia deformărilor plastice’, Editura Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti).

Punctaj:

- pentru alegerea utilajului – 40 de puncte

- pentru caracteristicile constructive – 15 puncte

- pentru descrierea funcţionarii – 20 de puncte

- pentru enumerarea părţilor constructive – 15 puncte

- din oficiu – 10 puncte

Total – 100 puncte pentru nota 10

ANALIZEAZĂ FORJAREA ÎN MATRIŢE

EXERCIŢIUL 1

1. Priviţi cu atenţie schema cinematică de mai jos. Este a ciocanului de matriţare cu contralovitura. Scrieţi părţile componente:

2. La presa hidraulică din figură sunt numerotate părţile componente. Lucrând la calculator, potriviţi denumirea părţilor componente cu numărul de poziţie de pe desen. Faceţi clic pe căsuţa text, ţineţi butonul mouse-ului apăsat şi trageţi căsuţa în dreptul numărului corespunzător.  Dacă spaţiul nu ajunge, trasaţi o săgeata suplimentară.

3. Desenaţi o matriţă cu un singur locaş şi elementele geometrice care o compun.

EXERCIŢIUL 2

1. Privind figurile de mai jos, determinaţi operaţiile ulterioare matriţării, în funcţie de scule şi utilaje specifice. Scrieţi în dreptul imaginilor ce reprezintă acestea.

2. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În căsuţele aflate dreptul celor pe care le consideraţi adevărate, scrieţi A, iar în dreptul afirmaţiilor pe care le consideraţi false, scrieţi F.

- Operaţiile ulterioare matriţării sunt: îndreptarea şi calibrarea,

laminarea, extrudarea debavurarea si perforarea,

răcirea şi curăţirea pieselor.

- Pentru înlăturarea oxizilor de pe suprafaţa pieselor se utilizează

două metode: mecanice şi chimice. Procedeul mecanic constă în

sablarea pieselor cu nisip sau alice de oţel sau sub presiune. Cel

chimic, constă în introducerea pieselor în soluţii acide sau

electrochimic.

- Calibrarea se efectuează când piesele trebuie să posede dimensiuni

în toleranţe foarte restrânse, greutate precisă şi suprafaţa curată şi

netedă. Pentru calibrare se utilizează prese.

Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea  răspunde mai bine nevoilor lor, când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare, profesorul ţinând cont de modurile diferite de învăţare, cu viteze şi din experienţe diferite. Gradarea sarcinilor, de la uşor la dificil, fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii sa le abordeze în ritmul propriu şi la niveluri diferite, în funcţie chiar de abilităţi, prezentarea temelor în mai multe moduri, sunt câteva aspecte ale lucrului diferenţiat la clasă. Fişele de lucru şi cele de evaluare  prezentate  sunt exemple care pot fi diversificate, regândite şi adaptate elevilor din fiecare clasă în parte. Soluţiile la exemplele propuse sunt date mai jos.

SOLUŢII PENTRU FIŞELE DE LUCRU ŞI EVALUARE

ENUNŢĂ LEGILE DEFORMĂRII PLASTICE

EXERCIŢIUL 1

- V=hob0l0=h1b1l1

- a) F;   b) F;   c) A.

EXERCIŢIUL  2

1.

- deformarea prin alunecare

- deformarea prin maclare

2.

Deformarea prin alunecare constă în deplasarea unor părţi ale monocristalului unele în raport cu celelalte, de-a lungul planelor cristalografice. Această deplasare are loc atunci când pe planele cristalografice apar tensiuni tangenţiale care ating o anumită valoare.

Deformarea  prin  maclare  constă dintr-o rotire a unei porţiuni a monocristalului în raport cu alta. Sub acţiunea tensiunilor tangenţiale, partea centrală se roteşte în jurul atomilor situaţi în planul de maclare.

ANALIZEAZĂ  PROCEDEELE DE PRELUCRARE                              PRIN DEFORMARE PLASTICĂ

EXERCIŢIUL 1

- 1 – c

2 – d

3 – e

4 – a

5 – a

2. a)  paralele (1), opuse(2)

b)  forjarea liberă (1), presa(2)

c)  extrudarea (1)

# EXERCIŢIUL  2

# 1.

| Enunţ | Procedeu | Scula utilizată |
| --- | --- | --- |
| Forţa necesară procesului este dezvoltată de o tobă pe care sârma se înfăşoară colaci | trefilare | filiera |
| Forţa de tragere este aplicată prin intermediul unui organ intermediar obţinându-se produse rectilinii | tragere | matriţa |
| Sub acţiunea unui poanson, semifabricatul se deformează, devenind o piesa de formă cavă | ambutisare | matriţa |

# 2 .   ambutisare: a) în matriţe cu acţiune simplă; b) în matriţe cu acţiune dublă directă;   c) în matriţe cu acţiune inversă.

# 1 – poanson, 2 – matriţă; 3 – semifabricat;  4 – inel de strângere; 5 – placă de presiune.

EXERCIŢIUL 3

- Forjarea liberă este procedeul prin care materialul supus deformării curge liber sau dirijat de forma sculelor in doua sau trei direcţii.

- Prin forjare mecanică se obţin: buloane pentru tâmplărie, ciocane, cleşti, balamale, scoabe, produse ornamentale; iar prin forjarea mecanizată: arbori cotiţi, axe în trepte, discuri, piese tubulare.

- Forjarea liberă poate fi manuală sau mecanizată. Operaţiile de forjare liberă sunt: refularea, întinderea, găurirea, îndoirea, răsucirea,crestarea şi debitarea. Materialele forjabile sunt: - oţeluri carbon obişnuite;

- oţeluri carbon de calitate;

- oţeluri  carbon superioare;

- oţeluri aliate de construcţie şi de scule;

- metale şi aliaje neferoase.

FIŞA DE LUCRU

a) a) laminor duo

b) laminor trio

c) laminor trio cu cilindru liber

d) laminor dublu duo

e) laminor cuarto

f) laminor universal

b) 1 - motor electric

2 - cuplaj

3 - reductor

4 - volant

5 - cuplaj principal

6 - caja cu cilindri dinţaţi

7 - bara de cuplare

8 - caja de lucru

Laminorul este de tip trio, cu cilindri orizontali, dinţaţi.

EXERCIŢIUL 1

|  | Cleşti de forjă |
| --- | --- |
|  | Dispozitive de rotit piese grele în jurul axei lor longitudinale |
|  | Nicovale |
|  | Matriţe |
|  | Dălţi de gâtuit |
|  | Întinzătoare şi netezitoare |
|  | Topoare de tăiat la cald |
|  | Dornuri |

EXERCIŢIUL 1

1.

1 - conductă aer sau abur

2 - camera de distribuţie

3 - sertăraş

4 - canal

5 - cilindru

6 - piston

7 - canal evacuare abur sau aer

8 - conducta

9 - tija

10 - berbec

11 - nicovala superioară

12 - nicovala inferioară

13 - sabota

14 - fundaţie

15 - pârghii

- presa

EXERCIŢIUL 3

1. a) Susţinerea semifabricatelor in scule; b) Fazele tehnologice de refulare; c) Calibrarea semifabricatului  refulat.

1, 2 – nicovale; 3 – semifabricat; 4 – cleşte de manipulare; 5 – semifabricat; 6 – semifabricat refulat; 7 – semifabricat refulat şi calibrat.

2. Este vorba despre întindere,  care se execută pe nicovale cu: a) suprafeţe plan paralele; b) suprafeţe rotunjite; c) d) combinate

3.  Răsucire

FIŞA DE LUCRU

1. 1 – 3 – 4 – 2

2. 1 - piesa după forjare în matriţa deschisă; 2 – aşezarea piesei în vederea îndoirii; 3 – îndoire.

EXERCIŢIUL 4

1.  1 – semifabricat; 2 – container; 3 – matriţă; 4 – poanson; 5 – plunjer; 6 – cilindru;      7 – cadru anterior al presei.

2. Materialul iniţial se vârfuieşte şi se trece prin prima filieră, după care se înfăşoară de 2-3 ori pe toba de înfăşurare. În continuare, sârma trece prin filierele următoare, astfel încât ultima filieră determină secţiunea sârmei. Viteza de ieşire a sârmei poate atinge pana la 50m/s.

Părţi componente: 1-tambur de tras; 2-filiere; 3-ultima filieră; 4-troliu de înfăşurare;        5-mecanism de acţionare.

ANALIZEAZĂ FORJAREA ÎN MATRIŢE

EXERCIŢIUL 1

1.

1 – cilindru de lucru;

2 – berbec superior;

3 – banda;

4 – rola;

5 – berbec inferior;

6 – amortizor;

7 – maneta de comandă;

8 – sertăraş de distribuţie.

EXERCIŢIUL 2

1.

2.     a)  F                  b) A                 c) A

3.

- Rădulescu, M., Studiul materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Drăgan, I., Ilca, I., Badea, S., Cazimirovici, E., (1979), Tehnologia deformărilor plastice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Atanasiu, N., Ariesanu, E., Zgura, Gh., Peptea, Gh., (1978), Tehnologia prelucrării metalelor – Manual pentru licee, clasele a IX-a şi a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică.

# Text boxes

1. INTRODUCERE

2. COMPETENTE SPECIFICE. OBIECTIVE

3. FISA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR

4. FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR

5.  GLOSAR

7. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

6. MATERIALE DE REFERINTA PENTRU PROFESOR

8.  SUGESTII METODOLOGICE .

SOLUŢII PENTRU FIŞELE DE LUCRU/EVALUARE

9.   BIBLIOGRAFIE

Pentru obţinerea certificării este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din SPP. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională.

PRESA HIDRAULICĂ

PRESA CU FRICŢIUNE

PRESA DE FORJAT ORIZONTALĂ

CIOCANE PNEUMATICE

Manuală

Mecanică

- buloane cu cap pentru tâmplărie

- ciocane manuale

- cleşti

- scoabe, etc.

- arbori cotiţi

- axe in trepte

- discuri de diametre mari

- piese tubulare mari

Forjare liberă = Procedeul prin care materialul  supus deformării curge liber sau dirijat de forma sculelor în două sau trei direcţii

MATERIALE UTILIZATE LA OBŢINEREA SEMIFABRICATELOR DESTINATE FORJĂRII:

- OŢELURI CARBON OBIŞNUITE

- OŢELURI CARBON DE CALITATE

- OŢELURI  CARBON SUPERIOARE

- OŢELURI ALIATE DE CONSTRUCŢIE ŞI DE SCULE

- METALE ŞI ALIAJE NEFEROASE

PRESA HIDRAULICĂ CU COLOANE

Fig.1

Fig.2

Dorn

Semimatriţă

1

Cilindru principal

3

2

4

PIESE FORJATE ACŢIONATE DE   MANIPULATOR

Cilindrii laterali

Ghidajele dornurilor laterale

Poanson

Cilindru inferior

Semimatriţă

Cilindrii laterali

Ghidajele dornurilor laterale

Semimatriţă

Dorn

Cilindru principal

Ghidajele dornurilor laterale

Poanson

Semimatriţă

Cilindru inferior

Cilindrii laterali

Ghidajele dornurilor laterale

Cilindrii laterali

Dorn

1 – matriţa superioară

2 – matriţa inferioară

h – înălţimea piesei

d – diametrul semifabricatului

d1 – diametrul maxim a piesei

α – unghiul de înclinare al pereţilor piesei

Debavurare şi perforare succesivă

Debavurare şi perforare simultană