# Ministerul Educaţiei  şi Cercetării

Programul Phare TVET RO 2003/005- 551.05.01-02

# AUXILIAR

CURRICULAR

CICLUL  SUPERIOR AL LICEULUI

Domeniul: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII  ŞI LUCRĂRI  PUBLICE

Calificarea  profesională: Tehnician desenator pentru  construcţii şi instalaţii

Modulul: ELEMENTE DE CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE-CDL

2006

AUTOR:

Prof. ing. grad I   LIGIA GLODEAN  - Colegiul Tehnic Anghel Saligny   Baia Mare

Consultanţă CNDIPT :

IOANA CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT- MEdC

PAULA  POSEA – expert curriculum CNDIPT - MEdC

## CUPRINS

| Introducere | pag. 4 |
| --- | --- |
| Competenţe vizate | pag. 7 |
| Obiective urmărite | pag. 7 |
| Fişa de descriere a activităţii | pag. 8 |
| Fişa de progres şcolar | pag. 9 |
| Cuvinte/concepte cheie | pag. 11 |
| Glosar de termeni | pag. 12 |
| Materiale de referinţă pentru profesor | pag. 14 |
| Îndrumări privind modalităţi de evaluare. Metoda proiectului | pag. 35 |
| Materiale de referinţă pentru elevi | pag. 46 |
| Sugestii metodologice Soluţiile exerciţiilor | pag. 68 |
| Bibliografie | pag. 72 |

###### INTRODUCERE

Dragi colegi,

Acest auxiliar curricular vă este destinat vouă, profesorilor care desfăşuraţi activităţi didactice specifice domeniului Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Informaţiile din acest material sunt destinate celor care pregătesc elevii clasei a XI-a din ciclul superior al liceului pentru calificarea profesională Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii şi fac referire la:

- Partea  I:

- competenţele şi obiectivele ce trebuie atinse la finalul  parcurgerii  modulului Elemente de construcţii şi lucrări publice – CDL ;

- documente elaborate de profesor ce urmăresc derularea activităţilor şi înregistrarea  progresului şcolar (fişa de descriere a activităţii, fişa de progres şcolar);

- evidenţierea conceptelor / cuvintelor cheie;

- glosarul de termeni specifici;

- materiale de referinţă în procesul de predare si evaluare (fişe conspect, folii, formulare folosite pentru organizarea activităţilor, fişe de observaţii, etc.);

- îndrumări privind utilizarea metodei proiectului.

- Partea  a II-a

- exemple de exerciţii şi teste (cu soluţii anexate);

- activităţi individuale sau în grup care vizează diferite stiluri de învăţare;

- activitati interactive (joc de rol, metoda cubului, aritmogrife);

- propuneri de teme pentru proiecte.

Activităţile pentru elevi propuse în partea a II-a nu ating toate competenţele specificate în Standardul de pregătire profesională, ele reprezintă un prim pas care să vă ajute în elaborarea propriile dumneavoastra materiale de învatare. Auxiliarul are drept scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii lui, cuprinzând informaţii ce vin în sprijinul acestuia.

Scopul acestui modul este de a oferi elevilor noţiuni de bază cu privire la elementele ce alcătuiesc construcţiile şi lucrările publice, alcătuirea diferitelor tipuri de structuri de construcţii precum şi modul de întocmire al fişelor tehnologice pentru acestea. Modulul are alocate 132 de ore, din care 66 de ore de laborator tehnologic şi 66 de ore de instruire teoretică.

Prin parcurgerea acestui modul elevii vor dobândi competenţele descrise în standardul de pregătire profesională specific calificării, la unitatea de competentă Elemente de construcţii şi lucrări publice.

Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific, iar cele două documente vor sta la baza materialelor de învăţare elaborate de către fiecare profesor.

Prin exerciţiile propuse sunt vizate, pe lângă atingerea competenţelor tehnice specifice, şi abilităţile cheie mai, prin modul de organizare a activităţilor (individual, în grup, frontal).

Înainte de aplicarea propriu-zisă a materialelor de învăţare propuse, profesorul trebuie să cunoască particularităţile colectivului de elevi şi, îndeosebi, stilurile de învăţare ale acestora, pentru reuşita centrării pe elev a procesului instructiv. În acest sens vă propunem să aplicaţi elevilor chestionarul de la sectiunea Materiale de referinţă pentru profesor.

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţina seama de următoarele principii moderne ale educaţiei :

- elevii învaţă cel mai bine atunci când învăţarea răspunde nevoilor lor

- elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare

- elevii au stiluri diferite de învăţare

- elevii participă cu cunoştinţele lor, dobândite anterior, la procesul de învăţare

- elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor

în parcurgerea modulului   Elemente de construcţii şi lucrări publice

UNITĂŢI  DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE:

UC.    ELEMENTE DE CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Competenţa 1 : PREZINTĂ TIPURILE DE CONSTRUCŢII

Competenţa 2 : DESCRIE ELEMENTELE DE CONSTRUCŢII

Competenţa 3:  PREZINTĂ TIPURILE DE STRUCTURI DE CONSTRUCŢII

Competenţa 4:  DESCRIE ELEMTELE DE LUCRĂRI PUBLICE

Competenţa 5: ÎNTOCMEŞTE FIŞE TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Pentru atingerea competenţelor prevăzute în standard vă sugerăm să vă propuneţi obiective pentru fiecare competenţă tehnică în concordanţă cu criteriile de performanţă din standard, cum ar fi pentru:

C1 : PREZINTĂ TIPURILE DE CONSTRUCŢII

O1.  Să clasifice tipurile de construcţii

O2.  Să coreleze tipurile de construcţii cu utilizarea lor

C 2 : DESCRIE ELEMENTELE DE CONSTRUCŢII

O3.  Să clasifice elementele de construcţii în funcţie de rolul lor

O4.  Să prezinte rolul elementelor de construcţii pe categorii

#### O5.  Să caracterizeze elementele de construcţii

C3: PREZINTĂ TIPURILE DE STRUCTURI DE CONSTRUCŢII

O6. Să clasifice structurile de construcţii

O7. Să coreleze structurile de construcţii cu elementele de construcţii

C4: DESCRIE  ELEMTELE DE LUCRĂRI PUBLICE

O8. Să prezinte rolul elementelor de lucrări publice

O9. Să clasifice elementele de lucrări publice

O10. Să caracterizeze elementele de lucrări publice(drumuri, căi ferate)

C5: ÎNTOCMEŞTE FIŞE TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

O11. Să prezinte  elementele unei fişe tehnologice

O12. Să elaboreze fişe tehnolofice pentru lucrări de construcţii şi lucrări publice

## FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul Zidării simple şi tencuieli.

Numele elevului 	                                                                                    Clasa

Data începerii modulului                                                      Data promovării modulului

| U.C. : ELEMENTE DE CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE |
| --- |
| Competenţa | Exerci ţiul | Între barea | Subiect | Rezolvat |
| C1 | 1 | 1 | Definiţia construcţiilor |  |
|  |  | 2 | Identificarea diferitelor tipuri de construcţii |  |
|  |  | 3 | Incadrarea construcţiilor în categoriile corespunzătoare |  |
| C2 | 2 | 1 | Prezentarea rolului elementelor de construcţii pe categorii |  |
|  |  | 2 | Clasificarea elementelor de construcţii pe categorii de elemente |  |
|  | 3 |  | Identificarea elementelor de construcţii |  |
|  | 4 |  | Fundatii directe |  |
|  | 5 |  | Test de autoevaluare – Pereţi |  |
|  | 6 |  | Pereţi din zidărie – laborator tehnologic |  |
|  | 7 |  | Planşee – recapitulare |  |
|  | 8 |  | Acoperişuri |  |
|  | 9 |  | Elemente de tâmplărie |  |
|  | 10 |  | Proiect – Casa mea |  |
| C3 | 11 |  | Structuri cu pereţi portanţi din zidărie |  |

UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES

Semnătura candidatului                     Data

___________________	                 ______                         Semnătura evaluatorului

_________________________            ______

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Contine urmatoarele rubrici:

Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

Aplicare în cadrul modulului

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale,tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane.

Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

Competenţe care urmează să  fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

Modulul  ELEMENTE DE CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI  PUBLICE

Numele elevului_____________________________________   Clasa _________

Profesor __________________________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Aplicare în cadrul modulului | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bine | Satisfă cător | Refa cere |
| C1. Prezintă tipurile de construcţii |  | Ex1 | Activitate individuală |  |  |  |
| C2. Descrie elementele de construcţii |  | Ex2 | Activitate individuală |  |  |  |
|  |  | Ex3 – Fişă de lucru | Activitate în perechi |  |  |  |
|  |  | Ex 4 –Metoda cubului | Activitate în grup |  |  |  |
|  |  | Ex5 – Test de autoevaluare | Activitate individuală |  |  |  |
|  |  | Ex 6 – Fişă de lucru | Activitate în grup, laborator tehn |  |  |  |
|  |  | Ex7 – Recapitulare | Activitate în grup |  |  |  |
|  |  | Ex8 – Fişă de lucru | Activitate individuală |  |  |  |
|  |  | Ex 9 – Fişă de lucru | Activitate în perechi |  |  |  |
|  |  | EX 10 Proiect | Activitate în grup |  |  |  |
| C3 Prezintă tipurile de structuri de construcţii |  | EX 11 – Structuri din zidărie | Joc de rol |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite | Resurse necesare manuale tehnice fişe de documentare folii transparente site-uri INTERNET standarde (STAS-uri) |

Cuvintele /conceptele cheie pentru modulul Elemente de construcţii şi lucrări  publice sunt:

CIVILE

INDUSTRIALE

AGRICOLE

Glosarul de termeni este  util atât profesorului în fixarea noţiunilor noi pe parcursul derulării modulului, cât mai ales elevului în procesul de învăţare. Completarea listei de termeni poate constitui una din activităţile propuse elevului.

| Ancadrament | = | elemente de evidenţiere a ferestrelor în faţadele clădirilor |
| --- | --- | --- |
| Astereală | = | strat continuu din scânduri constituind suportul învelitorilor flexibile (tablă plană,şindrile bituminoase) |
| Atic | = | pereţii realizaţi peste nivelul ultimului planşeu, pe conturul clădirii, având rolul de a masca unele elemente ale acoperişului sau terasei |
| Balama | = | piesă metalică dublă ce permite pivotarea unei uşi sau ferestre |
| Briandrug | = | piesă din metal, lemn sau beton montată orizontal deasupra unei uşi sau ferestre cu rolul de a susţine zidăria situată deasupra deschiderii |
| Calcan | = | perete exterior fără goluri, aflat în limita terenului beneficiarului, spre care nu se scurg apele de ploaie |
| Canat | = | foaie de uşă plină sau cu geam |
| Căpriori | = | elemente din lemn care se dispun înclinat, dând panta acoperişului |
| Cercevea | = | partea mobilă a ferestrei, alcătuită dintr-o ramă cu geam |
| Cornişă | = | element sub formă de consolă ce depăşeşte perimetrul clădirii, realizată în mod obişnuit la ultimul nivel |
| Dolie | = | intersecţia punctelor acoperişului care văzute de sus formează un unghi intrând |
| Falţ | = | tăietură realizată pe lungimea unei piese sau pe perimetrul unui cadru, în vederea încastrării altui element |
| Fronton | = | peretele de capăt al unui tronson de clădire |
| Gheremele | = | piese prismatice din lemn prin intermediul cărora se fixează în perete tocul uşii sau frestrei |
| Glaf | = | partea superioară a parapetului din interiorul ferestrei |
| Hidroizolaţia | = | element de protecţie împotriva umezelii şi infiltrării apei |
| Învelitoare | = | element de protecţie prevăzut la partea superioară a acoperişului |
| Parapet | = | porţiunea de perete exterior situată sub ferestre |
| Pereţi purtaţi | = | se reazemă pe elementele structurii (planşee, grinzi,etc.) care preiau şi stransmit greutatea acestora infrastructurii |
| Piloţi | = | plemente de construcţie sub formă de stîlpi care se înfig în pământ |
| Podest | = | plăci orizontale intercalate între rampe, cu scopul de a face urcarea mai puţin obositoare, oferind posibilitatea schimbării direcţiei |
| Rampa | = | porţiunea înclinată a scării |
| Rigole | = | şanţuri pentru scurgerea apelor, la străzi |
| Sifon | = | accesoriu montat la evacuarea apei din orice aparat sanitar; are 2 funcţii: reţine obiectele mici căzute din greşală prin orificiul de evacuare şi conţine permanent o cantitate de apă care evită vicierea aerului cu resturile evacuate la canal |
| Soclu | = | porţiunea de perete exterior cuprinsă între teren şi cota zero |
| Solbanc | = | partea superioară a parapetului din exteriorul ferestrei |
| Streaşină | = | prelungirea acoperişului sub formă de consolă pe perimetrul clădirii, având rolul de a îndepărta de la faţade apele din precipitaţii şi de a susţine dispozitivele de evacuare a apei |
| Şmir | = | primul strat al tencuielii în cazul unei suprafeţe suport din plasă de rabiţ |
| Şpalet | = | porţiunea plină dintre 2 goluri de uşi, respectiv ferestre |
| Tencuială | = | element de finisaj aplicat pe suprafaţa elementelor de construcţie având rol de protecţie, izolare, igienic sau decorativ |
| Timpan | = | perete exterior de capăt în cazul clădirilor alungite în plan, tip bară |
| Tinci | = | stratul vizibil al tencuielii |
| Toc | = | parte fixă a uşii sau ferestrei |
| Ţesere | = | alternarea rosturilor verticale, la două şiruri succesive de cărămizi cu 1/2C , 1/4C sau 3/4C |
| Vang | = | grindă aşezată de-a lungul marginilor unei scări fixe pe care se aşează capetele treptelor |
| Văruială | = | zugrăveală pe bază de var |

IMPORTANT! Pentru elevi Dacă găsiţi şi alţi termeni al căror sens nu îl cunoaşteţi notaţi-i în caiet şi informaţi-vă consultând dicţionarul sau întrebaţi-vă profesorul. Alcătuiţi propriul vostru dicţionar.

Această secţiune, pentru modulul Elemente de construcţii şi lucrări publice, conţine exemple de:

- chestionar pentru stabilirea stilurilor de învatare

- alegerea strategiei în concordanţă cu stilurile de învăţare

- puncte tari ale stilurilor de învăţare

- fişe de curs(documentare)

- folii transparente

- fişe de lucru individualizate

- fişe de organizare a lucrului în  echipă

- planuri de acţiune ale elevilor pentru a-i ajuta să-şi planifice şi evalueze eficient munca

Fişele de curs şi fişele de lucru sunt utile pentru:

- a sprijini dezvoltarea abilităţilor cheie

- ca îndrumare pentru activităţile de scris şi luare a notiţelor

- sintetizarea informaţiilor date

- testarea cunoştinţelor

Fişele de documentare vor fi mai utile dacă veţi ţine cont de:

- aşezarea în pagină să fie cât mai simplă

- explicaţiile orale oferiţi-le înainte de a împărţi fişele

- clarificarea cuvintelor tehnice înainte de împărţirea fişelor

- limbaj simplu şi clar

- modul de tipărire uşurează foarte mult citirea textului

CHESTIONAR REFERITOR LA STILURILE DE ÎNVĂŢARE

NUME______________________________________Data_______________

Acest chestionar vă va ajuta să găsiţi modul prin care puteţi învăţa cel mai bine.

- Nu există răspunsuri corecte sau greşite

- Pentru completarea chestionarului aveţi la dispoziţie atât timp cât aveţi nevoie, aproximativ 10 şi 30 minute, dar nu este NICIO PROBLEMĂ dacă durează mai mult.

- Răspundeţi la toate întrebările pentru a obţine cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte importantă pentru completarea acestui chestionar

- Răspundeţi la întrebări prin DA sau NU.

- Încercuiţi doar un singur răspuns la fiecare întrebare

- Dacă doriţi să răspundeţi prin „uneori”, gândiţi-vă dacă mai mult sunteţi de acord sau mai mult dezaprobaţi enunţul respectiv, şi răspundeţi prin Da sau NU.

| 1 | Când descrieţi o vacanţă/ o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre muzica, sunetele şi zgomotele le-ai ascultat acolo? | DA | NU | ■ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Vă folosiţi de gestica mâinilor când vorbiţi ? | DA | NU | □ |
| 3 | În locul ziarelor, preferaţi radioul sau televizorul pentru a vă ţine la curent cu ultimele noutăţi sau ştiri sportive? | DA | NU | ■ |
| 4 | La utilizarea unui calculator consideraţi că imaginile vizuale sunt utile, de exemplu icoanele, imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate, etc.? | DA | NU | ♦ |
| 5 | Când notaţi anumite informaţii preferaţi să nu luaţi notiţe, ci să desenaţi diagrame, imagini reprezentative? | DA | NU | □ |
| 6 | Când jucaţi „X şi 0”sau dame puteţi să vă imaginaţi semnele „X” sau „=” în diferite poziţii? | DA | NU | ♦ |
| 7 | Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite obiecte şi să reparaţi anumite lucruri? De exemplu: bicicleta dvs., motorul maşinii dvs.,etc.. | DA | NU | □ |
| 8 | Când încercaţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt, aveţi tendinţa de a scrie cuvântul respectiv de câteva ori pe o bucată de hârtie până când găsiţi o ortografie care arată corect? | DA | NU | ♦ |
| 9 | Când învăţaţi ceva nou, vă plac instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau / şi cursurile orale? | DA | NU | ■ |
| 10 | Vă place să asamblaţi diferite lucruri? | DA | NU | □ |
| 11 | La utilizarea calculatorului consideraţi că este util ca sunetele emise să avertizeze utilizatorul asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru? | DA | NU | ■ |
| 12 | Când recapitulaţi / studiaţi sau învăţaţi ceva nu vă place să utilizaţi diagrame şi / sau imagini? | DA | NU | ♦ |
| 13 | Aveţi rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor informaţii? | DA | NU | ♦ |
| 14 | Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus, fără necesitatea repetării acelei informaţii ? | DA | NU | ■ |
| 15 | Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? De exemplu: sport, grădinărit, plimbări, etc. | DA | NU | □ |
| 16 | Vă place să ascultaţi muzică când aveţi timp liber? | DA | NU | ■ |
| 17 | Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor, vă place să priviţi singur (ă), în linişte? | DA | NU | ♦ |
| 18 | Găsiţi că vă este mai uşor să vă amintiţi numele oamenilor decât feţele lor? | DA | NU | ■ |
| 19 | Când fotografiaţi un cuvânt, scrieţi cuvântul pe hârtie înainte? | DA | NU | □ |
| 20 | Vă place să vă mişcaţi în voie când lucraţi? | DA | NU | □ |
| 21 | Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia? | DA | NU | ■ |
| 22 | Când descrieţi o vacanţă/ o petrecere unui prieten, vorbiţi despre cum arătau oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestora? | DA | NU | ♦ |
| 23 | Când începeţi o sarcină nouă, vă place să începeţi imediat şi să rezolvaţi ceva atunci, pe loc? | DA | NU | □ |
| 24 | Învăţaţi mai bine dacă asistaţi la demonstrarea practică a unei abilităţi anume ? | DA | NU | ♦ |
| 25 | Găsiţi că vă este mai uşor să vă amintiţi feţele oamenilor decât numele lor? | DA | NU | ♦ |
| 26 | Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri vă ajută să învăţaţi mai bine ? | DA | NU | ■ |
| 27 | Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora diverse lucruri? | DA | NU | □ |
| 28 | Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlalţi? | DA | NU | ■ |
| 29 | La îndeplinirea unor sarcini urmaţi anumite diagrame ? | DA | NU | ♦ |
| 30 | Vă place să jucaţi diverse roluri? | DA | NU | □ |
| 31 | Preferaţi să mergeţi „pe teren” şi să aflaţi singuri informaţii, decât să vă petreceţi timpul singură într-o bibliotecă? | DA | NU | □ |
| 32 | Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor, vă place să vorbiţi despre articolele expuse şi să ascultaţi comentariile celorlalţi? | DA | NU | ■ |
| 33 | Urmăriţi uşor un drum pe hartă? | DA | NU | ♦ |
| 34 | Credeţi că unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi este să îl / o atingeţi? | DA | NU | □ |
| 35 | Când citiţi o poveste sau un articol dintr-o revistă, vă imaginaţi scenele descrise în text? | DA | NU | ♦ |
| 36 | Când îndepliniţi diferite sarcini, aveţi tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a vorbi cu dvs. înşivă? | DA | NU | ■ |
| 37 | Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide ce să îmbrăcaţi? | DA | NU | ♦ |
| 38 | Când planificaţi o călătorie nouă, vă place să vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul destinaţiei? | DA | NU | ■ |
| 39 | Va fost întotdeauna dificil să staţi liniştit mult timp, şi preferaţi să fiţi activi aproape tot timpul? | DA | NU | □ |

Aflaţi care este stilul dvs de învăţare:

| Încercuiţi numai numărul întrebărilor la care aţi răspuns cu DA | Acum marcaţi pe grafic numărul total pentru fiecare stil de învăţare, după care uniţi cele 3 puncte |
| --- | --- |
| ♦ 4, 6, 8, 12,13, 17, 22, 24, 25, 29, 33, 35, 37 | ■ 1, 3, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 26, 28, 32, 36, 38 | □ 2, 5, 7, 10, 15, 19, 20 , 23, 27, 30, 31, 34, 39 | 13_____________________________________ 13 12______________________________________12 11______________________________________11 10______________________________________10 9_______________________________________ 9 8_______________________________________ 8 7_______________________________________ 7 6_______________________________________ 6 5_______________________________________ 5 4_______________________________________ 4 3_______________________________________ 3 2_______________________________________ 2 1_______________________________________ 1 0_______________________________________ 0 VIZUAL AUDITIV PRACTIC |
| Total întrebări încercuite ________ VIZUAL | Total întrebări încercuite _________ AUDITIV | Total întrebări încercuite _________ PRACTIC |  |

Obs. Cea mai înaltă curbă de pe grafic arată stilul dvs. de învăţare preferat. Dacă curba are o evoluţie aproximativ egală înseamnă că vă place să utilizaţi toate stilurile de învăţare.

- ALEGEREA STRATEGIEI ÎN CONCORDANŢĂ CU STILURILE DE ÎNVĂŢARE

| Scopul predării Ce speraţi să obţineţi. | Strategia de predare Cum veţi proceda? | Puncte tari pentru acest tip de persoană : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vizual ( | Auditiv ( | Practic |
| Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect | Expunere orală |  | ( |  |
|  | Lectură dirijată |  | ( |  |
|  | Vizită | ( |  | ( |
|  | Video / multimedia | ( | ( | ( |
| Explorarea şi influenţarea opiniilor, emoţiilor, convingerilor şi atitudinilor | Discuţie |  | ( | ( |
|  | Joc de rol şi studii de caz |  | ( | ( |
|  | Film şi Video | ( | ( | ( |
| Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) | Tutorial individual / 1:1 / Mentorat |  | ( |  |
|  | Brainstorming | ( | ( | ( |
|  | Planificarea şi revizuirea acţiunilor |  |  | ( |
| Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice | Expunere orală |  | ( |  |
|  | Suport de curs / fişe de lucru | ( | ( | ( |
|  | Citire |  | ( |  |
|  | Demonstraţie | ( |  | ( |
| De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică | Tutoriale individuale (schimburi în ambele sensuri) |  | ( |  |
|  | Atelier de lucru /Simulare / Joc de rol |  | ( | ( |
| Dobândirea de abilităţi / consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor | Atelier de lucru / Simulare / Practică |  | ( | ( |
|  | Demonstraţie | ( |  | ( |
|  | Formare |  |  | ( |
| Învăţarea unui sistem “mecanic”, sau a unor fapte concrete, sau a unei succesiuni | Învăţare mecanică |  | ( |  |
| Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală | Discuţie : Dezbatere Masă rotundă |  | ( | ( |
|  | Joc de rol / Piesă de teatru / Simulare |  | ( | ( |
|  | Lucru în grup Grup cu sarcină precisă Grup mic Brainstorming Grup creativ |  | ( | ( |
| Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris | Temă scrisă |  | ( |  |
| Dezvoltarea lucrului în echipă | Jocuri / Piesă de teatru / joc de rol |  |  | ( |
|  | Teme /proiecte integrate | ( | ( | ( |
|  | Vizită de două sau mai multe zile | ( | ( | ( |
|  | Lucru în grup Generarea de idei: Brainstorming Consolidarea ideilor: Grup cu sarcină precisă Grup mic |  | ( | ( |
| Consolidarea informaţiei | Seminar |  | ( |  |
|  | Joc de rol | ( | ( | ( |
|  | Evaluare /Test |  | ( |  |
|  | Temă de lucru / proiect (individual / în grup) |  |  | ( |
| Analiza şi evaluarea învăţării | Întrebări şi răspunsuri verbale (profesor şi elev) |  | ( |  |
|  | Examen / test |  | ( |  |
|  | Suport de curs cu spaţii goale de completat | ( | ( | ( |
|  | Întrebări de control |  | ( | ( |
|  | Evaluare practică / activitate cu sarcină / schiţarea profilului de abilităţi |  |  | ( |

FOLIA  1

- Cum se învaţă mai eficient – punctele tari ale stilurilor de învăţare

| Vizual / Vedere | Auditiv / Ascultare | Practic |
| --- | --- | --- |
| Vederea informaţiei în formă tipărită vă va ajuta să o reţineţi mai bine. Verificarea faptului că notiţele dumneavoastră sunt copiate cum trebuie Privirea formei unui cuvânt. Folosirea culorilor, ilustraţiilor şi diagramelor ca ajutor în procesul de învăţare. Sublinierea cuvintelor cheie. Folosirea de creioane colorate pentru învăţarea ortografierii cuvintelor dificile: folosirea de culori diferite pentru grupurile complexe de litere Alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei “spidergram” (reţea de cuvinte, ciorchine). Convertirea notiţelor dumneavoastră într-o imagine sau bandă desenată. Folosirea imaginilor pentru explicarea textelor. | Ascultarea cuiva care vă explică un anumit lucru vă va ajuta să învăţaţi. Discutarea unei idei noi şi faptul că o explicaţi folosind propriile dumneavoastră cuvinte. Discutarea cu cineva a problemelor şi ideilor. Este folositor să analizaţi verbal chestiunile / să verbalizaţi de unul /una singur(ă) gândurile şi ideile pe care le aveţi Rugămintea adresată cuiva de a vă explica din nou lucrurile Ascultarea unei cărţi înregistrate pe bandă va fi mai uşoară decât citirea cărţii. “Simţirea cuvântului” ca şi cum aţi fi pe punctul să-l pronunţaţi şi faptul de a-l pronunţa în gând pot fi de ajutor. Împărţirea cuvintelor în silabe /fragmente şi exagerarea în gând a sunetelor. Simţirea ritmului unei fraze sau a unui set de informaţii atunci când acestea sunt “cântate”. Citirea cu voce tare. Faptul de a vă asculta vorbind cu voce tare. Utilizarea unui casetofon pentru a vă înregistra observaţiile şi gândurile. Înregistrarea principalelor aspecte ce trebuie analizate folosind propria dumneavoastră voce, cu muzica dumneavoastră preferată ca fundal Folosiţi metode de ascultare activă, incluzând aici chestionarea şi rezumarea. | Efectuarea de către dumneavoastră înşivă a unei activităţi practice facilitează adesea înţelegerea, de ex. experimente la fizică, probleme la matematică etc. Scrierea lucrurilor în ordinea lor, pas cu pas, este o cale eficientă de a le ţine minte. Scrierea lucrurilor cu propriile dumneavoastră cuvinte. Convertirea notiţelor într-o imagine sau într-o bandă desenată. Alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei “spidergram” reţea de cuvinte, ciorchine). Urmărirea cu degetul a titlurilor, cuvintelor cheie, etc. apoi pronunţarea respectivelor cuvinte urmată de scrierea lor din memorie. Preferinţa pentru a atinge şi a face. Scrisul la tastatură este adesea mai uşor decât scrierea de mână. Utilizarea scrisului cursiv este mai uşoară decât cea a scrisului tipărit (cu litere separate) Ajutarea unei alte persoane să îndeplinească o sarcină. |

Prezentaţi elevilor acest tabel după aplicarea chestionarului ce vizează stilurile de învăţare

FOLIA  2

FUNDAŢIE  ELASTICĂ CONTINUĂ SUB ZIDURI

SOLUŢIE ADOPTATĂ  PENTRU:

MATERIAL

PRESCRIPŢII

DE

ALCĂTUIRE

FIŞĂ  DE DOCUMENTARE  ( FD 1)

## PEREŢI

Definiţie:

### Pereţii sunt elemente de construcţie verticale, la care două dimensiuni (lungimea şi înălţimea) sunt mult mai mari decât cea de a treia (grosimea). Ei au rolul de a închide pe contur spaţiul construit sau de a separa între ele diferitele încăperi.

Clasificare:

- După materialul  din care se execută:

| - pereţi din pământ ( lut ) |  |
| --- | --- |
| - pereţi din lemn |  |
| -pereţi din zidărie | - de piatră naturală - din cărămidă - din blocuri mici de beton - din blocuri şi fâşii de b.c. a. -zidărie mixtă 1-piatra naturală, 2-beton, 3-cărămidă |
| - pereţi din beton armat | - monoliţi ( turnaţi la faţa locului) - din elemente prefabricate |
| - pereţi din produse din sticlă |  |
| -uşori cu alcătuire specială | alcătuiţi dintr-un schelet de rezistenţă din lemn sau profile metalice, panouri laterale de închidere (gipscarton, metal, lemn) şi umplutură din materiale termo şi fonoizolante (vată minerală) |

- După rolul pe care îl au în construcţie:

- pereţi  portanţi (de rezistenţă)

- pereţi autoportanţi

-    pereţi purtaţi

- După poziţia pe care o ocupă în construcţie:

- exteriori (de închidere)

- interiori (de compartimentare)

- După modul de alcătuire:

- pereţi cu  structură  omogenă( alcătuiţi dintr-un  singur tip de material)

- pereţi cu  structură neomogenă (alcătuiţi din mai  multe straturi / materiale, cu caracteristici diferite)

De  reţinut :

-pereţi portanţi   – preiau  încărcările verticale gravitaţionale provenite de la planşee şi  greutatea proprie  şi le transmit prin intermediul  infrastructurii terenului de fundare. Pot  prelua de asemenea şi încărcările  orizontale provenite din vânt  şi seism, îndeplinind astfel  şi rolul de  contravântuire. ( a )

-pereţi autoportanţi -  preiau încărcările  provenite numai din greutatea  proprie pe care le transmit, prin intermediul  infrastructurii, terenului de fundare. (b )

-pereţi purtaţi ( de umplutură) – se reazemă  pe  elementele  structurii (planşee, grinzi,etc.) care preiau şi stransmit greutatea  acestora  infrastructurii.

-pereţi de atic – pereţii realizaţi peste nivelul  ultimului planşeu, pe conturul clădirii,      având rolul de a masca unele elemente ale acoperişului terasă

-pereţi timpane – pereţii de la capetele unei clădiri de formă alungită  în plan (de tip bară)

-pereţi de calcan – perete exterior aflat la limita terenului unui beneficiar, de formă plană şi fără goluri de uşi sau  ferestre

FOLIA  3

FIŞĂ  DE LUCRU  DIFERENŢIATĂ

FIŞĂ DE DOCUMENTARE ( FD 2)

FOLIA 4

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Munca în grup restrâns a însemnat următoarele:

- convorbirea cu alte persoane şi ascultarea lor

- obţinerea de informaţii de la anumite persoane şi transmiterea lor grupului

- organizarea a ceea ce vreţi să spuneţi

- ajutarea altora în expunerea propriului punct de vedere

- schimbul de idei cu aceştia

- înţelegerea activităţii

Puteţi să vă daţi seama că un membru al grupului dvs. nu lucrează pe măsura capacităţii sale atunci când:

- face glume pe seama activităţii

- se laudă şi atrage atenţia asupra sa

- nu este de acord cu nimic din ceea ce se spune

- nu vrea să îndeplinească nici una dintre sarcinile pe care le presupune activitatea

- vorbeşte prea mult sau nu vorbeşte deloc.

# CHESTIONAR

Acum reflectaţi asupra celor realizate în cadrul activităţii şi apreciaţi cât de bine a decurs ea.

- Ce sarcină (sarcini) aţi realizat? Cât de bine (le-)aţi realizat(-o)? Aţi fi putut face mai mult pentru a ajuta grupul la realizarea sarcinii?

- Au existat persoane dificile în grupul dvs.? Dacă da, cum aţi procedat cu ei?

- Cum aţi ales conducătorul de grup? Cât de bine şi-a făcut acesta treaba?

- Dacă nu aţi avut un conducător, de ce nu? Ar fi fost mai bine dacă aţi fi avut unul?

- Care a fost lucrul cel mai util şi cel mai puţin util spus sau făcut?

- Menţionaţi 2 lucruri care vă vor fi de folos când veţi lucra într-un grup mic de tipul acesta.

FOLIA  5

Data viitoare când lucraţi într-un grup mic:

- discuţiile sunt o parte esenţială a muncii în echipă, aveţi grijă ca discuţiile să nu monopolizeze activitatea

- puneţi întrebări pentru a vă asigura că aţi înţeles totul

- încercaţi să găsiţi soluţii împreună în loc să aveţi o dispută individuală

- asiguraţi-vă că ştiţi ce s-a hotărât, valabil şi pentru propriile sarcini şi termenele lor

- bună comunicare vă ajută să vă îndepliniţi sarcina

Atunci când sunteţi la locul de muncă:

- oamenii lucrează deseori în echipe restrânse; conducătorul echipei se bazează pe dvs. să vă îndepliniţi sarcina în mod corespunzător

- nu aveţi deseori şansa de a alege oamenii cu care lucraţi; s-ar putea să vă displacă, iar ei să nu vă placă pe dvs.

- munca în echipă presupune îndeplinirea sarcinii indiferent de ce părere aveţi despre oamenii cu care lucraţi

- cereţi ajutorul atunci când aveţi nevoie, oferiţi ajutor de câte ori aveţi posibilitatea.

SĂ PREZENTAŢI ELEVILOR FOLIILE 4  ŞI 5 ORI DE CÂTE ORI DESFĂŞURAŢI ACTIVITĂŢI PE GRUPE. ESTE IMPORTANT SĂ CONŞTIENTIZEZE IMPORTANŢA DEZVOLTORII ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE ŞI LUCRUL ÎN ECHIPĂ

FISA NR.1

PLAN DE ACŢIUNE

Numele elevului:

| Descrierea activităţii care mă va ajuta să îmi dezvolt abilităţile: | Abilităţi cheie asupra cărora îmi planific să mă concentrez: ( |
| --- | --- |
|  |  | Comunicare şi numeraţie |
|  |  | Lucrul în echipă |
|  |  | Asigurarea calităţii la locul de muncă |
| Cum planific să realizez acest lucru: |
| De ce anume voi avea nevoie: |
| Cine altcineva este implicat: | Până la ce dată va fi realizat: | Unde anume se va realiza: |
| „Confirm că am planificat ce anume trebuie să fac şi am convenit acest lucru cu profesorul meu” |
| Semnături: Elev: | Profesor: | Data: |

Acestea sunt exemple de acţiuni şi planuri efectuate de elevi care vor fi folositoare în cadrul procesului de  învăţare şi evaluare din timpul şi de la finalul unei unităţi de competenţă sau al unui modul pentru dezvoltarea in special  al abilitatilor  cheie.

FISA NR. 2

ANALIZA unei activităţi

Nume:

| Activitatea: |
| --- |
| Ce am făcut: | Ce a mers bine: |
| Ce modificări am adus planului: | Ce ar fi putut merge mai bine: |
| Cine m-a ajutat: | Dovezi pe care le am în mapa de lucru: | Abilităţile cheie pe care le-am folosit: ( |
|  |  |  | Comunicare şi numeraţie |
|  |  |  | Lucrul în echipă |
|  |  |  | Asigurarea calităţii la locul de muncă |

“Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu”. Semnături: Elev: Profesor: Data:

Acest tip de fişă îl ajută pe elev  în analiza propriei activităţi, în sesizarea reuşitelor şi nereuşitelor, inclusiv în analizarea abilităţilor dobândite pe parcursul desfăşurării unei activităţi.

FIŞA NR.3

ORGANIZAREA / PLANIFICAREA

LUCRULUI IN ECHIPA

| Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) |
| --- |
| Cu cine vei lucra? |
| Ce anume trebuie făcut? | Cine va face acest lucru? | De ce fel de materiale, echipamente, instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? |
| Ce anume vei face tu? |
| Organizarea activităţii: Data/Ora începerii: Data/Ora finalizării: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? | Unde vei lucra? |
| „Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: s-au asigurat că au înţeles obiectivele au stabilit ceea ce trebuie făcut au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Martor/evaluator (semnătura): Data: (ex.: profesor, şef catedră) Nume elev: |

Această fişă  se utilizează pentru activităţile desfăşurate pe  grupe  şi  confirmă că toţi  membri grupei  au înţeles  ce au de făcut şi cum anume.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.

Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Pentru a folosi metode de evaluare cât mai variate este indicat să utilizaţi fişa de mai jos.

FIŞA DE EVALUARE

Cum sunt evaluate învăţarea şi rezultatele obţinute.

| Metoda de evaluare | Da | Nu | Evaluarea este iniţială, formativă şi/sau sumativă? | Este nevoie de informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste prestabilite |  |  |  |  |
| Examinări pe parcurs |  |  |  |  |
| Examinări finale |  |  |  |  |
| Teme stabilite |  |  |  |  |
| Proiecte |  |  |  |  |
| Teste practice |  |  |  |  |
| Prezentări orale |  |  |  |  |
| Evaluare a unor activităţi de lucru |  |  |  |  |
| Mapele de lucrări |  |  |  |  |
| Evaluare continuă |  |  |  |  |
| Analize /rapoarte formale |  |  |  |  |
| Demonstraţii |  |  |  |  |

Altele: ...........................................................................................................................................

Comentarii: ..................................................................................................................................

METODA PROIECTULUI

1. Consideratii generale

Proiectul este o anticipare a ceea ce se doreşte să fie realizat în viitor. Este un model mintal sau o reprezentare prin desene, planuri, calcule, descrieri a ceea ce urmează să se înfăptuiască.

Proiectarea este o fază pregătitoare a acţiunii, este faza de explorare, de căutare a variantelor, de găsire a modalităţilor optime pentru realizarea lor.

Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală (“learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzator de organizare a procesului de învăţământ, prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire.

Proiectul are un rol extrem de mare în dezvoltarea intelectuală şi elevii trebuie să fie instruiţi să lucreze mai mult şi în faza proiectivă (pregătirea activităţilor), nu numai în faza acţională.

Profesorul creează o situaţie de angajare a elevilor în elaborarea unui proiect, îndrumă şi dă sugestii pentru întocmirea lui, supraveghează execuţia şi îi spijină pe elevi în efectuarea autocontrolului. Cu toate acestea, elevii deţin controlul activităţii, profesorul având sarcina de a crea premisele angajării lor în activitate, a supraveghea şi a interveni atunci când se întâmpină dificultăti.

Specificul calificării (tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii) presupune că elevii întocmesc proiecte fără să execute şi lucrările de aplicare a proiectului, proiectarea constituindu-se într-un antrenament necesar instruirii. Aşadar, ei fac fie un proiect după alte modele, pe care le reproduc în mod simplu pentru a se obişnui cu acest tip de activitate, ori concep un proiect nou.

Elevii sunt puşi în situaţia de a anticipa: un rezultat, căile de a ajunge la el, materialele şi mijloacele ce se vor utiliza. Anticiparea rezultatului presupune o reprezentare a ceea ce urmează să se efectueze, în sensul unei prefigurări cât mai clare a acestuia. De la o astfel de clarificare rezultă şi celelalte activităţi şi anume: elaborarea etapelor prin care trece lucrarea, selectarea şi procurarea materialelor necesare, alegerea mijloacelor şi procedeelor de lucru, stabilirea termenelor de execuţie (daca este cazul), a diferitelor responsabilităţi (daca este o activitate in grup) şi alte elemente specifice domeniului în care se proiectează.

Din cele menţionate se desprind câteva norme ce trebuie respectate într-o astfel de activitate:

2. Etape în aplicarea metodei proiectului

3. Prezentarea proiectului: CASA  MEA

În cadrul acestui proiect se propune studierea posibilităţilor de realizare structurală a casei pe care şi-o doreşte fiecare. Este realizată planificarea proiectului care include etapele principale de lucru, obiectivele fiecăreia, acţiunile derivate din aceste obiective, metodele de lucru şi distribuirea responsabilităţilor, inclusiv a termenelor de realizare. Ca aplicaţie se prezintă diagrama Gantt corespunzătoare planificării. În vederea realizării efective a activităţilor presupuse de acest proiect se propun fişe de lucru şi fişe de documentare, iar în final, o fişă de monitorizare/evaluare a proiectului.

4. Planificarea proiectului

| Obiectivul etapei | Acţiunea derivată din obiectiv | Metoda de lucru | Cine | Timp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei | Documentare pe ideea de bază | -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica | individual | 1 sapt. |
| Selectarea solutiei de abordat in cadrul proiectului | Analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime | -dezbaterea pro-contra a solutiilor găsite -aplicarea metodei votului ponderat la stabilirea solutiei de abordat -dezbatere | pe grupe, sub coordonarea profesorului | 1 sapt. |
| Identificarea resurselor necesare | Analiza soluţiei | -brainstorming -observatie dirijata -conexiuni interdisciplinare | pe grupe, sub coordonarea profesorului | 1 sapt. |
|  | Stabilirea responsabilităţilor care le revin pe tipuri de elemente si a termenelor calendaristice | -diagrama Gantt pentru fiecare grup -elaborare fisa responsabilitati individuale in cadrul grupului | pe grupe, sub coordonarea liderului (responsabil de proiect) | 2 sapt. |
|  | Verificarea şi corelarea diagramelor Gantt şi a fişelor de responsabilităţi | -dezbatere -negociere -argumentare | pe grupe, sub coordonarea responsabilul de proiect | 1 sapt. |
| Elaborarea proiectului | Efectuarea sarcinilor delimitate pentru fiecare membru al grupului: -activitati practice; -tehnoredactare | -actiuni concrete presupuse de sarcinile delimitate | pe grupe | 5 sapt. |
|  | Asamblarea părţilor proiectului într-o formă unitară | -actiuni concrete presupuse de sarcinile delimitate | responsabilul de proiect |  |
| Verificarea si evaluarea proiectului | Analiza proiectului rezultat şi validarea sa | -autoevaluare -interevaluare | profesorul coordonator şi responsa-bilul de proiect | 1 sapt. |
|  | Susţinerea şi argumentarea proiectului | -joc de roluri beneficiar- proiectant | Liderii de grup |  |
| Asigurarea feed-back-ului | Evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare | -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate-lor | profesorul coordonator responsabilul de proiect | 1 sapt. |

# DIAGRAMA GANTT CORESPUNZATOARE PLANIFICARII  PROIECTULUI

| Actiunea | Responsabil |  | Luna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Alegerea temei | lider grup | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilirea obiectivelor | lider grup | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificarea activitatilor | lider grup | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cercetarea propriu-zisa A1a) A2b) A3c) | membrii grupului | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X1* | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X2* | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X3* | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizarea proiectului | membrii grupului | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentarea rezultatelor | lider grup | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluarea proiectului | profesor | planificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- analiza solutiei

- stabilirea grupelor de lucru, a responsabilitatilor ce le revin pe  tipuri de elemente si a termenelor calendaristice

- verificarea si corelarea diagramelor Gantt si a fiselor de responsabilitati

X responsabilul desemnat in cadrul grupului pentru problemele identificate

# FIŞA DE DOCUMENTARE  1

(Legislaţia privind proiectarea şi realizarea construcţiilor în România)

Realizati o documentare privind proiectarea, execuţia, recepţia şi exploatarea construcţiilor, utilizând sursele bibliografice indicate.

Structuraţi-vă ideile după următorul plan:

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Andreica, Horia, Construcţii Ediţia a II-a, Editura U.T. Pres, Cluj Napoca, 2002

[2] *** - Legea 10 – 1995 – privind calitatea în construcţii

[3] *** - Standarde   SR ISO 6242: 1998 –Standarde de performanţă în clădiri

# FIŞA DE DOCUMENTARE 2

(Schema  funcţională a clădirii)

Realizati o documentare privind realizarea schemei funcţionale pentru o clădire utilizând sursele bibliografice indicate .

Schema funcţională – reprezentarea grafică (schiţă) ce indică toate spaţiile necesare pentru clădirea proiectată şi legăturile dintre acestea

Ţineţi cont de următoarele îndrumări:

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Andreica, Horia, Construcţii Ediţia a II-a, Editura U.T. Pres, Cluj Napoca, 2002

[2]  Comşa, Emil, Construcţii civile Vol I, Instutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, Cluj Napoca, 1991.

# FIŞA DE DOCUMENTARE 3

(Partiul de arhitectură)

Pe baza schemei funcţionale adoptate de comun acord în cadrul grupei elaboraţi variante de partiu

Partiul de arhitectură – reprezintă concretizarea practică a schemei funcţionale; cunoscând dimensiunile necesare pentru fiecare încăpere, acestea se proiectează prin delimitarea lor de către elementele de construcţie (pereţi, planşee).

Ţineţi cont de următoarele îndrumări

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Andreica, Horia, Construcţii Ediţia a II-a, Editura U.T. Pres, Cluj Napoca, 2002

[2]  Comşa, Emil. Construcţii civile Vol I, Instititul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, Cluj Napoca, 1991.

[3]  *** Standarde  STAS 8530/2-92  Coordonarea modulară în construcţii

[4] *** Standarde STAS 5721-80 Spaţii minime pentru amplasarea mobilierului şi a echipamentului în clădirile de locuit

# FIŞA DE LUCRU

(Paşi în realizarea structurală a casei )

FIŞA DE MONITORIZARE/EVALUARE PROIECT

| Nr. crt. | Enunt/criteriu | DA | NU | Obs./comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au fost avute în vedere ideile indicate |  |  |  |
|  | Au fost accesate toate căile de documentare indicate în plan |  |  |  |
|  | Sunt realizate toate fişele de documentare stabilite în planul de activităţi |  |  |  |
|  | S-a realizat analiza solutiilor identificate prin evidentierea avantajelor/dezavantajelor |  |  |  |
|  | S-a argumentat corect varianta aleasă |  |  |  |
|  | Referinţele bibliografice utilizate au fost prelucrate corespunzător |  |  |  |
|  | Au fost numiti responsabilul de proiect / liderul de grup |  |  |  |
|  | Au fost alocate responsabilităţile în cadrul proiectului |  |  |  |
|  | Partea scrisă a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă, logică şi argumentare a ideilor |  |  |  |
|  | S-a realizat planificarea activităţilor pe grupe de lucru |  |  |  |
|  | S-au intocmit diagramele Gantt corespunzatoare |  |  |  |
|  | S-au respectat planurile stabilite |  |  |  |
|  | S-au asamblat subproiectele în proiectul final |  |  |  |
|  | S-a analizat şi validat proiectul final |  |  |  |
|  | S-a realizat prezentarea şi argumentarea proiectului |  |  |  |
|  | Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe, conform S.P.P-ului |  |  |  |
|  | S-au primit sugestii şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor similare in viitor |  |  |  |

Această parte cuprinde o serie de activităţi propuse elevilor ce urmăresc atingerea competenţelor prevăzute în standard prin :

- Documentare pe diferite teme utilizând manuale, cărti de specialitate, pliante, pagini de Internet;

- Rezolvarea de exerciţii individual sau în grup;

- Desfăşurarea unor activităţi practice în cadrul orelor de laborator tehnologic;

- Întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate. Portofoliul trebuie să fie cât mai complet pentru ca evaluarea competenţelor profesionale să fie cât mai adecvată.

U.C. ELEMENTE DE CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI  PUBLICE

C1.  PREZINTĂ TIPURILE DE CONSTRUCŢII

Exerciţiul  1                                 Activitate individuală, 15 min

- Alegeţi cuvintele din lista dată şi completaţi spaţiile libere din fraza de mai jos.

Construcţiile sunt destinate pentru ______________ şi _______________ activităţii ţinând seama de ________________ naturale de _____________

Lista: condiţii, adăpostire, desfăşurare, , protejare, amplasament

- Priviţi imaginile de mai jos şi completaţi coloana a 2-a.

| Nr. crt | IMAGINE | CE REPREZINTĂ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- Încadraţi cele patru construcţii din imagile de mai sus în categoriile corespunzătoare  destinaţiei lor

| Număr imagine | Tipul construcţiei din punct de vedere al destinaţiei |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Vă autoevaluaţi consultând folia prezentată de profesor şi bifaţi după caz

CORECT/ INCORECT în tabelul de mai jos

| ÎNTREBAREA | CORECT ☺ | INCORECT ● |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| 3 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

C2   DESCRIE  ELEMENTELE DE CONSTRUCŢII

Exerciţiul  2                                 Activitate individuală, 15 minute

1. Completaţi tabelul de mai jos

| Categoria de elemente | Rol | Corect ☺ | Incorect ● |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemente de rezistenţă |  |  |  |
| Compartimentare şi închidere |  |  |  |
|  | Asigură protecţia, igiena şi estetica elementelor construcţiilor |  |  |
|  | Asigură protecţia împotriva umidităţii, a transferului de căldură, transmiterii zgomotului, frigului |  |  |

2.   Completaţi schema de mai jos

Coevaluare: Vă evaluează colegul de banca după folia cu rezolvarea prezentată de profesor şi bifează după caz în coloana  CORECT/ INCORECT, respectiv bifează răspunsurile corecte în dreptul schemei pentru întrebarea a 2-a.

Exerciţiul 3                               Activitate în perechi, 15 minute

Completaţi următoarea fişă de lucru

EXERCITIUL 4                       Activitate pe grupe, timp de lucru 35minute

Metoda cubului

- Activitate de recapitulare a cunoştinţelor despre FUNDAŢII DIRECTE

- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru

- Profesorul - moderatorul şi arbitrul activităţii

- Etape

- se formează grupe de cate 6 elevi

- se alege un lider care să controleze derularea

acţiunii

- se împart sarcinile între membrii grupului;

fiecare elev din grup primeşte o foaie de hîrtie

- hârtie de formă pătrată ce va constitui în final

o “faţă a cubului”

- pe foaia de hârtie primită  va fi scrisă

cerinţa de lucru a fiecărui elev şi anume:

“faţa” - 1 = fundaţii rigide continue

„faţa” - 2 = fundaţii rigide izolate

“faţa” - 3 = funaţii elastice continue

“faţa” - 4 = fundaţii elastice izolate

“faţa” - 5 = fundaţii continue sub şiruri

de stâlpi

“faţa” - 6 = radier general

- liderul coordonează desfăşurarea acţiunii

- după rezolvarea sarcinilor se construieşte cubul

Lucrarea în forma finală va fi afişată pe tablă.

Atenţie!  Foaia pe care o completaţi va trebui să cuprindă:

DENUMIREA FUNDAŢIEI________________

| REPREZENTARE FUNDAŢIE | MATERIAL | DATE DESPRE ALCĂTUIREA CONSTRUCTIVĂ |
| --- | --- | --- |
|  | SOLUŢIE ADOPTATĂ PENTRU: |  |

Exerciţiul  5

Activitate  individuală,  timp de lucru  15 minute

TEST DE AUTOEVALUARE

I. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri, notând cu A-adevărat sau F- fals:

1. Pereţii  portanţi preiau încărcările provenite numai din greutatea  proprie ( A / F)

2. Pereţii purtaţi nu se reazemă pe elementele structurii (grinzi, planşee). ( A / F )

3. Pereţii realizaţi pe conturul clădirii, peste ultimul planşeu, în cazul acoperişurilor terase se numesc pereţi de atic. ( A / F )

4. Pereţii portanţi pot fi de închidere sau compartimentare. ( A / F )

Pentru fiecare răspuns  corect se acordă 10  puncte ( 10 puncte x 4= 40 puncte)

II. Se dau  următoarele  cuvinte : bară, timpane, capete şi clădiri.

Alegeţi-le pe  cele  potrivite  şi completaţi spaţiile libere din  enunţul  de mai  jos.

În cazul  unei............ de tip ........, pereţii de la ......... se numesc ..........

Pentru fiecare cuvânt completat corect se acordă 5 puncte (5 puncte x 4= 20 puncte)

III . Priviţi cu  atenţie  figura  de mai  jos  care reprezintă structura  unui perete din beton armat.  Corelaţi notaţiile din figură   cu  termenii din următoarea  listă.

Listă : barieră contra vaporilor, stat de rezistenţă, strat de protecţie, strat termoizolant

|  | 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |

Pentru fiecare corelare corectă se acordă 10 puncte ( 10puncte x 4= 40 puncte)

Vă autoevaluaţi  după rezolvarea prezentată de profesor

#### EXERCIŢIUL 6

Activitate pe grupe  de  3 – 4 elevi (la laborator tehnologic)– timp de lucru 40 minute

# Fişa de lucru

Sarcina 1:   Completaţi următoarea fişă de lucru pentru pereţii din zidărie de cărămidă plină

| Figura | Mod de ţesere | Grosime perete | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | în cm | în lungimi de cărămidă | după capacitatea portantă a peretelui | dupa poziţia peretelui |

Sarcina 2: Activitate practică: REALIZAŢI ŢESEREA CĂRĂMIZILOR

Aţi primit cărămizi în miniatură (confectionate din lemn la scara 1: 5). Realizaţi legăturile la colţuri sau ramificaţii de ziduri după cum urmează:

-grupa 1 – legătură de colţ pentru ziduri cu grosime de 1C

-grupa 2 – ramificaţie pentru ziduri de 1C

-grupa 3 – legătură de colţ între un zid de 1C şi celălalt de 1½ C

-grupa 4 – ramificaţie între un zid de 1 1/2C şi celalalt de 1C

-grupa 5 – legătura de colţ pentru doua  ziduri de 1 ½ C

-grupa 6 – legătura în cruce (intersecţie) între două ziduri de 1 C

ATENTIE!  Înainte de începerea lucrului

- Asiguraţi- vă că a-ţi înţeles ce aveţi de făcut

- Planificaţi şi organizaţi lucrul în echipă (completaţi fişa de organizare a lucrului în echipă)

-Evaluarea activităţii: Fiecare grupă, prin liderul său va prezenta rezolvarea sarcinilor. Profesorul, împreună cu ceilalţi elevi, evaluează.

#### EXERCIŢIUL 7

-Activitate individuală combinată cu activitate pe grupe  de câte 6 elevi (la laborator tehnologic) – timp de lucru 40 minute

RECAPITULARE - PLANŞEE

Sarcina   1

- Activitate de  recapitulare a cunoştinţelor despre

PLANŞEE DIN BETON ARMAT  MONOLIT: reprezentare, alcătuire  constructivă, utilizare

- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru

- Profesorul - moderatorul şi arbitrul activităţii

- Etape

- se formează grupe de cate  6  elevi

- se alege un lider care să controleze derularea acţiunii

- se împart sarcinile între membrii grupului;

fiecare elev din grup primeşte o foaie de hîrtie

- hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o “faţă”   a  cubului

- pe foaia de hârtie primită  va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărui elev

-     faţa 1 – planşee sub formă de plăci plane

-     faţa 2 – planşee cu grinzi pe o direcţie

-     faţa 3 – planşee cu nervuri dese

-     faţa 4 – planşee cu grinzi principale şi secundare

- faţa 5 – planşee pe reţele de grinzi

- faţa 6 – planşee rezemate pe stâlpi

“Idee” de  ARANJAREA  PE FOAIE

Sarcina 2: Identificaţi tipurile de planşee reprezentate mai jos şi completaţi tabelul (activitate individuală)

| Figura | Denumire planşeu |
| --- | --- |
| a |  |
| b |  |
| c |  |
| d |  |

EXERCIŢIUL 8

Activitate individuală – timp de lucru  30 minute

- Identificaţi tipurile de acoperiş reprezentate mai jos, după numărul pantelor şi completaţi

| a- | b- |
| --- | --- |
| c- | d- |

- Corelaţi liniile principale ale suprafeţelor acoperişurilor cu notaţiile din desenul de mai jos.

3. Rezolvaţi  următorul  joc rebusistic

A-B – element  ce închide clădirea  la partea superioară

1 – element de rezistenţă a acoperişului cu pantă mare

2 – element al şarpantei, care dă panta

3 – acoperiş cu suprafaţă curbă

4 – element vertical al şarpantei

5 – tip de acoperiş

6 – acoperiş cu pantă mică

7 – element de protecţie al acoperişului

8 – suprafaţa suport din lemn pentru  învelitoarea din tablă

|  | A |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |

4. Se dau 2 variante de realizare a acoperişului terasă. Identificaţi straturile şi completaţi tabelul.

| Indice numeric din figură | Denumire strat | Rol | Material din care se execută |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tencuială | Protecţia planşeului | mortar |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | Protecţia hidroizolaţie la terase circulabile |  |  |
| 12 |  |  |  |

Evaluarea activităţii    se face de către profesor.

EXERCIŢIUL 9

Activitate pe perechi – timp de lucru  20 minute

- Identificaţi  următoarele tipuri de uşi şi ferestre.

- Scrieţi legenda pentru cele două figuri.

- Observaţi cu atenţie ferestrele şi uşile sălii de clasă. Completaţi următoarea fişă de lucru.

|  | UŞA | FERESTRE |
| --- | --- | --- |
| MATERIAL |  |  |
| SISTEMUL DE FUNCŢIONARE / ÎNCHIDERE |  |  |
| ACCESORII |  |  |
| REPREZENTARE SCHEMATICĂ |  |  |

EXERCIŢIUL 10

Activitate pegrupe  - 14 săptămâni

PROIECT    CASA  MEA

Elaboraţi un proiect cu tema  Casa  mea

Paşii pe care va trebui să-i urmaţi în realizarea proiectului:

1. Documentare cu privire la legislaţia din domeniu – fişa de documentare 1

2. Stabiliţi schema funcţională a clădirii-fişa de documentare 2

3. Proiectarea partiului(varianta optimă) – fişa de documentare 3

4. Stabiliţi alcătuirea structurală - fişa de lucru

# FIŞA DE LUCRU

(Paşi în realizarea structurală a casei )

Important!

Pentru fiecare element structural veţi preciza:

- alcătuirea constructivă;

- materialul din care este realizat;

- reprezentare;

- avantajele şi dezavantajele soluţiei adoptate.

5. Stabiliţi responsabilităţi fiecărui membru al echipei şi alegeţi responsabilul de proiect

- fiecare membru al echipei se va ocupa doar de proiectarea anumitor elemente structurale

6. Întocmiţi planificarea acţiunilor cu termene şi realizaţi diagrama Gantt pentru acestea

| Nr crt | Denumirea activitatilor | Programarea activitatilor (pe săptămâni) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Documentare cu privier la legislaţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stabilirea schemei funcţionale finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stabilirea partiului-varianta optimă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stabilirea responsabilităţilor care le revin pe tipuri de elemente si a termenelor calendaristice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Proiectarea elementelor structurale (ce revin fiecarui membru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Asamblarea părţilor proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prezentarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Evaluarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Evaluarea şi monitorizarea se va face pe baza următoarei  fişe de monitorizare/evaluare

FIŞA DE MONITORIZARE/EVALUARE PROIECT

| Nr. crt. | Enunt/criteriu | DA | NU | Obs./comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au fost avute în vedere ideile indicate |  |  |  |
|  | Au fost accesate toate căile de documentare indicate în plan |  |  |  |
|  | Sunt realizate toate fişele de documentare stabilite în planul de activităţi |  |  |  |
|  | S-a realizat analiza solutiilor identificate prin evidentierea avantajelor/dezavantajelor |  |  |  |
|  | S-a argumentat corect varianta aleasă |  |  |  |
|  | Referinţele bibliografice utilizate au fost prelucrate corespunzător |  |  |  |
|  | Au fost numiti responsabilul de proiect / liderul de grup |  |  |  |
|  | Au fost alocate responsabilităţile în cadrul proiectului |  |  |  |
|  | Partea scrisă a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă, logică şi argumentare a ideilor |  |  |  |
|  | S-a realizat planificarea activităţilor pe grupe de lucru |  |  |  |
|  | S-au intocmit diagramele Gantt corespunzatoare |  |  |  |
|  | S-au respectat planurile stabilite |  |  |  |
|  | S-au asamblat subproiectele în proiectul final |  |  |  |
|  | S-a analizat şi validat proiectul final |  |  |  |
|  | S-a realizat prezentarea şi argumentarea proiectului |  |  |  |
|  | Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe, conform S.P.P-ului |  |  |  |
|  | S-au primit sugestii şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor similare in viitor |  |  |  |

SUCCES !

C3.  PREZINTĂ TIPURILE DE STRUCTURI DE CONSTRUCŢII

EXERCITIUL 11                                                               JOC DE ROL -30 minute

Pentru această activitate trebuie să jucaţi un rol în cadrul unei situaţii imaginare. Acest procedeu vă ajută să cunoasteti  şi opiniile celorlalţi.

Acesta este rolul pentru persoana nr.1 Imaginaţi-vă că sunteţi viitorul beneficiar al unei case. O firmă de proiectare vă realizează proiectul unei case cu structură cu pereţi portanţi din zidărie . Cereţi informaţii cu privire la: - avantajele şi dezavantajele acestui tip de structură; - materialele folosite la realizarea pereţilor; - detalii despre alcătuirea structurii (celulară / fagure); - poziţionarea golurilor; - tipurile de planşee utilizate.

Acesta este rolul pentru persoana nr.2 Jucaţi rolul proiectantului care-i ofera clientului informatii cu privire la alcătuirea structurală a casei proiectate.

FOAIE  DE OBSERVAŢII

ACTIVITATEA: JOC DE ROL

| Folosiţi un exemplar pe care fiecare persoană îl va păstra în portofoliul său. Acordaţi fiecărei persoane un scor de la 1 (insuficient) la 5 (excelent) pentru fiecare întrebare. NUMELE PARTICIPANŢILOR………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………... RAPORT DESPRE (NUMELE ELEVULUI)……………………………………………… |
| --- |
| ÎNTREBĂRI | PUNCTAJ |
| CÂT DE CORECT A FURNIZAT INFORMAŢIILE? CÂT DE BINE A DEMONSTRAT CĂ ASCULTĂ? CÂT DE MULT ŞI-A AJUTAT PARTENERUL ÎN DERULAREA DISCUŢIILOR? A FORMULAT CORECT ÎNTREBĂRILE? CÂT DE ADECVATE AU FOST TONUL VOCII ŞI MANIERA DE A PUNE ÎNTREBĂRILE? A PERMIS PARTENERULUI DE DISCUŢIE SĂ-ŞI EXPRIME OPINIA? CÂT DE MULT ŞI-A PRIVIT PARTENERUL ÎN TIMP CE ACESTA VORBEA? |  |
| ALTE COMENTARII SEMNĂTURA………………………………………………………(OBSERVATOR) DATA………………………………………………………………… |

Exerciţiul 1.

1. Construcţiile sunt destinate pentru adăpostirea şi desfăşurarea activităţii ţinând seama de condiţiile naturale de amplasament

2. -   1 hală, 2 case de locuit, 3 pod, 4 fermă

| Număr imagine | Tipul construcţiei din punct de vedere al destinaţiei |
| --- | --- |
| 1 | Clădire industrială |
| 2 | Clădire civilă |
| 3 | Construcţie inginereasca |
| 4 | Clădire agricolă |

Exerciţiul 2

1.

| Categoria de elemente | Rol |
| --- | --- |
| Elemente de rezistenţă | Asigură rezistenţa şi stabilitatea construcţiei |
| Compartimentare şi închidere | Delimitează spaţiul construcţiilor faţă de mediul exterior şi separă încăperile clădirii |
| Finisaj | Asigură protecţia, igiena şi estetica elementelor construcţiilor |
| Izolaţii | Asigură protecţia împotriva umidităţii, a transferului de căldură, transmiterii zgomotului, frigului |

2. Elemente de rezistenţă: fundaţii, stâlpi, grinzi, plăci, scări, pereţi, şarpantă

Elemente de compartimentare şi închidere: pereţi neportanţi, învelitori, tâmplăria

Elemente de finisaj: zugrăveli, tencuieli, pardoseli, placaje, vopsitorii, tapete, iopsoserii

Elemente de izolaţii: termice, fonice, hidrofuge

Exerciţiul 3

1 -   1-fundaţie, 2-soclu, 3-izolaţie hidrofugă, 4-zid portant, 5-planşeu, 6-centură, 7-şarpantă, 8-trotuar, 9-fereastră, 10-pardoseală

2- F,F,A,F

Exerciţiul 4    -  exemplu faţa 3 – Folia 2

Exerciţiul 5

I -F,F,A,F

II- În cazul unei clădiri de tip bară , pereţii de capete se numesc timpane .

III-  1- strat de rezistenţă, 2-strat termoizolant, 3- barieră contra       vaporilor, 4-strat de protecţie

Exerciţiul  6  -  S1

| Figura | Mod de tesere | Grosime perete | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | în cm | în lungimi de cărămidă | dupa capacitatea portanta a peretelui | dupa pozitia peretelui |
| 1 | În lungime | 12,5 cm | ½ C | Pereti neportanti | Pereti interior |
| 2 | În lăţime | 25 cm | 1 C | portanti | interiori |
| 3 | În bloc | 37,5 cm | 1 ½ C | portanti | exteriori |
| 4 | În cruce | 25 cm | 1 C | portanti | interiori |

S2

Gr 1                                                               Gr2

Gr3                                                                  Gr 4

Gr  5                                                   Gr.6

Exerciţiul  7    S1 – exemplu faţa 2 -  Folia 3

S2 – a- planşeu de lemn,  b-fâşii prefabricate cu goluri, c-planşee cu grinzi din beton prefabricat şi corpuri ceramice de umplutură, boltă din zidărie

Exerciţiul 8

1.

| a- cu o pantă | b- cu pante frânte |
| --- | --- |
| c- în două ape | d- în patru ape |

2.

3.

|  | A |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | s | A | r | p | a | n | t | a |  |
| 2 | C | a | p | r | i | o | r |  |
| 3 | c | u | p | O | l | a |  |
| 4 | P | o | p |  |
| 5 | s | E | d |  |
| 6 | t | e | R | a | s | a |  |
| 7 | I | n | v | e | l | i | t | o | a | r | e |
| 8 | a | S | t | e | r | e | a | l | a |  |
|  | B |  |

4.

| Indice numeric din figură | Denumire strat | Rol | Material din care se execută |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tencuială | Protecţia planşeului | mortar |
| 2 | Placa de rezistenţă | Element de rezistenţă | Beton armat |
| 3 | Şapă de egalizare | Nivelarea suprafeţei suport | Mortar |
| 4 | Barieră contra vaporilor | Reducerea cantitaţii de vapori care migrează iarna spre ext | Carton bitumat,pânză bitumată |
| 5 | Termoizolaţie | Asigură rezistenţa la transfer termic | Plăci BCA, vată minerală, polistiren |
| 6 | Protecţia termoizolaţiei | Protecţia termoizolaţiei împotriva umidităţii la turnarea stratului superior | Hârtie Kraft, carton |
| 7 | Beton de pantă | Asig. panta neces. scurgerii apelor meteo | Beton simplu |
| 8 | Suportul învelitorii | Asigură o supraf plana si rigida pt invelitoare | Mortar M!0 si armătură |
| 9 | Învelitoare | Protejează împotriva apei | Staturi multiple de carton bitumat Pânză sau împâslitură de sticlă bitumată si straturi de bitum |
| 10 | Protecţia hidroizolaţiei | Protejare | Nisip mărgăritar |
| 11 | Protecţia hidroizolaţie la terase circulabile |  | Stat nisip |
| 12 |  |  | Dale prefabricate |

Exerciţiul 9

1. a-uşă obişnuită, b-fereastră glisantă, c-uşă turnantă, d-fereastră pivotantă

2.

BIBLIOGRAFIE

- ANDREICA, H., (2002), Construcţii, U.T. Press, Cluj Napoca.

- BĂLĂŞOIU, T., DIACONU, G., MUNTEANU, R., (2000), Educaţie pentru calitate – document auxiliar curricular pentru licee tehnologice profil tehnic, M.E.N. Proiect Phare RO9602-05 TTQM, Bucureşti. 2000

- Larousse, (2003), Bricolaj  ghid complet, Editura RAO, Bucureşti.

- MARUSCIAC, D., (coord.), (1986), Construcţii civile II, Institutul Politehnic Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii, Cluj Napoca.

- ROŞOGA, C-TIN., (1993), Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- ROŞOGA, C-TIN., (1996), Îndrumarul zidarului Vol. I-II, Editura Matrix Rom, Bucureşti.

- ŢIBREA, A., (coord.), (2002), Studiul materialelor de construcţii, Manual pentru clasa a IX-a Ş.A.M., Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti.

# Text boxes

ATENŢIE !

Acest auxiliar nu acoperă toate cerinţele din standard, el este  doar un material orintativ având drept scop prezentarea orientărilor conform strategiei dinTVET, a învăţării centrate pe elev şi a corelării competenţelor din SPP cu curiculum şi cu activităţile desfăşurate de elevi.

FOARTE IMPORTANT!

Activităţile şi exerciţiile propuse elevilor trebuie să urmărească atingerea criteriilor de performanţă din standarde, în condiţiile de aplicabilitate propuse de acestea, în vederea realizării competenţelor ce vor fi evaluate prin tipurile de probe propuse de standard.

IMPORTANT!!!

ACCESEAZĂ  www.tvet.ro  pentru a consulta auxiliarele curriculare elaborate până în prezent.

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ / COMPETENŢE   VIZATE

ATENŢIONARE:  La elaborarea fişei şi a exerciţiilor propuse urmăriţi atingerea criteriilor de performanţă din standarde în condiţiile de aplicabilitate propuse de acestea, în vederea realizării competenţelor ce vor fi evaluate prin tipurile de probe propuse de standard

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

CUVINTE CHEIE

STRUCTURĂ TIP FAGURE

- distanţa între pereţii structurali transversali ≤ 5m

- suprafaţa unei treame > 25 mp

- H niv ≤ 3m

- Nr. max niveluri = 5

ALCĂTUIREA   STRUCTURILOR

DEZAVANTAJELE  SISTEMULUI

-rezistenţe mecanice relativ reduse ale zidăriei

-posibilităţi reduse de utilizare

AVANTAJELE SISTEMULUI

-izolare termică şi fonică bună

-oferă  posibilităţi  multiple de rezolvare a partiurilor de arhitectură

-nu necesită utilaje de capacitate mare pt. transport şi montaj

-execuţie simplă a zidăriei

-consum redus de armătură şi cofraje

STRUCTURI  DIN  ZIDĂRIE

ALCĂTUIRE  CONSTRUCTIVĂ

- placa lucrează  numai după direcţia longitudinală

- l  = 2 ÷ 3 m (l= distanta între grinzi)

- grinzile se dispun pe direcţia scurta a încăperii şi se reazemă pe pereţii portanţi sau pe stâlpi din beton armat

- grinzile sunt solicitate la încărcările ce le revin de pe deschiderile învecinate  p2=p1(l/2 +l/2), unde p1 este încărcarea pe placă în (daN/mp), p2 fiind în (daN/m)

- dimensiunile grinzilor:  hg = ( 1/10 – 1/15 ) L si bg = 1/2 hg

- armarea plăcii:

- armăturile de marca 1, 2, 3  se dispun pe directie longitudinală

- armăturile marca 4   -de repartitie (3bare/ m), pe directie transversală

UTILIZARE

- pentru încăperi cu deschideri de 6 – 12 m

PLANŞEU  DIN BETON ARMAT  MONOLIT

CU GRINZI PE O DIRECŢIE

1-lut bătut

2-împletitură de nuiele

- H / B  = 0,20 – 0,25;   H min = 30cm

- Pt.  H ≤ 40cm se alege varianta prismatică

- Pt. H > 40 cm se alege varianta în forma de obelisc ,   unde  h = (1 / 2 -  1/3) H  sau  h ≥ 15cm

- Armătura

-de rezistenţă- la partea infererioară,transversal,             Φmin=10, OB37 si Φmin=8, PC

- de repartitie- longitudinală- min 3bare / ml

secţ/ml= 10%din armat de rezist

BETON ARMAT  C8/10, C12/15

SE AŞEAZĂ PE UN STRAT DE BETON DE EGALIZARE

- ÎNCĂRCĂRI MARI

- NIVELUL RIDICAT AL APELOR SUBTERANE IMPUNE ADÂNCIMI MICI DE FUNDARE ÎN TERENURI SLABE

- LA CLĂDIRI CU MAI MULT DE 5 NIVELURI CU STRUCTURĂ DIN DIAFRAGME DE BETON MONOLIT SAU PANOURI MARI

GLOSAR DE TERMENI

MATERIALE DE REFERINŢĂ

PENTRU

PROFESOR

##### OBIECTIVE  URMĂRITE

STRUCTURĂ TIP CELULAR

- distanţa între pereţi este 6 – 9 m

- suprafaţa unei încăperi ≤ 75mp

- H niv  > 3m

- Nr. Max niveluri = 4

STRUCTURĂ TIP   SALĂ

- distanţa între pereţii structurali 9 - 18m

- H niv > 4m

GOLURI ÎN PEREŢI

-pereţii transv. de la capetele tronsoanelor se vor prevedea plini, iar dacă sunt cu goluri acestea vor fi cât mai mici

-pereţii longitudinali vor fi fără goluri pe prima, respectiv  ultima, travee

- a ≥ 0,90-1,50m

-b1, b2,c1, c2 , c3 ≥ 0,75 – 1,150m

- ( a1 + b1 + b2 ) / l ≥0,4-0,5 la per ext

-( c1 + c2 + c3 ) / l  ≥ 0,65-0,80 la per int

ÎNTĂRIREA PEREŢILOR STRUCTURALI

-se întăresc cu stâlpişori din beton armat, armături distribuite în rosturile orizontale şi centuri din beton armat

- stâlpişorii se dispun la colţuri şi intersecţii

- în cazul întăririi cu armături în rosturile orizontale, acestea se dispun cu Φ/ 60cm)

-centurile din beton armat se prevăd obligatoriu la pereţii structuralila nivelul fiecărui planşeu

BUIANDRUGI

- au  lăţimea egală cu grosimea peretelui, iar înălţimea de cel puţin 1/5 din lăţimea golului

-dacă diferenţ de nivel dintre cota infer. a buiandrugului  şi cea superioară nu depăşeşte 60cm, buiandrugii din beton monolit se vor executa împreună cu  centurile planşeelor, formând centuri-buiandrugi

-dacă distanţa dintrecapetele a doi guiandrugi pentru două goluri alăturate rezultă ≤ 50cm, se va prevedea un singur buiandrug continuu peste ambele goluri

PLANŞEELE UTILIZATE

În tabelul de mai jos se dau domeniile de utilizare a categoriilor de planşee în funcţie de înălţimea clădirii, tipul structurii şi zona seismică

| Zona seismică | Tipul structurii | Înălţimea clădirii(H) în (m) şi numărul de niveluri(n) |
| --- | --- | --- |
|  |  | H≤4 n=1 | H= 4- 9 n= 2;3 | H = 9...12 n=4;(3) | H=12...15 n =5;(4) |
| F | fagure | a,b,c,d | a,b,c,d | a,b,c,d | a,b,c |
|  | celular | a,b,c,d | a,b,c | a,b,c | a,b,c |
|  | sală | a,b,c | a,b,c | a,b,c | - |
| E | fagure | a,b,c,d | a,b,c,d | a,b,c | a,b,c |
|  | celular | a,b,c | a,b,c | a,b | - |
|  | sală | a,b,c | a,b | a,b | - |
| C,D | fagure | a,b,c | a,b | a,b | - |
|  | celular | a,b | a,b | a | - |
|  | sală | a,b | a | - | - |
| A,B | fagure | a,b | a | - | - |
|  | celular | a,b | a | - | - |
|  | sală | - | - | - | - |

Unde         a – planşee monolite sau prefabricate cu suprabetonare

b – panouri sau semipanouri prefabricate monolitizate

c – fâşii prefabricate cu bucle monolitizate

d- fâşii prefabricate fără bucle, grinzi şi corpuri de umplutură fără      suprabetonare

STÂLPI

În spaţiul de mai jos scrieţi despre stâlpi

STÂLPI

În spaţiul de mai jos scrieţi despre stâlpi

DEFINIŢIE

CLASIFICARE

REPREZENTARE

STÂLPI

În spaţiul de mai jos  scrieţi despre stâlpi

| DEFINIŢIE | Sunt elemente de ................................verticale a căror lungime este .................. decât dimensiunile secţiunii transversale. |
| --- | --- |
| CLASIFICARE | După materiale ________________ ________________ ________________ ___________________ 2.După forma secţiunii transversale ______________________ _____________________ _____________________ După variaţia secţiunii pe înălţime _______________________ ________________________ _________________________ |
| REPREZENTARE | -din beton -din zidărie -din metal |

Nu uitaţi!

FOARTE IMPORTANT!

ÎNDRUMĂRI PRIVIND MODALITĂŢI

DE EVALUARE

SFATURI  PENTRU ELEVI

- Înainte de a începe rezolvarea sarcinilor, recapitulaţi!

- Citiţi cu atenţie toate cerinţele problemei

- Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă că aveţi toate materialele, instumentele şi ustensilele necesare

- Cereţi sfatul profesorului ori de câte ori aveţi nevoie

- Profesorul va analiza progresul dumneavoastră înainte de a trece la următoarea unitate de competenţă

- Dacă vrei să ştii mai mult accesează site-uri de pe INTERNET: www.constructii.ro, www.1001case.ro

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

Elemente de rezistenţă

Învelitori

fonice

Elemente de finisaj

Elemente de

construcţie

FIŞĂ DE LUCRU

1. Pentru desenul de mai jos, completaţi semnificaţia cifrelor ce reprezintă diferite elemente de construcţii.

2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. Notaţi în dreptul lor A-pentru adevărat şi F – pentru fals. Pe cele false rescrieţi-le corect.

Şarpanta face parte din categoria elementelor de închidere

Planşeele,pardoselile şi placajele sunt elemente de finisaj.

Stâlpii şi grinzile sunt elemente de rezistenţă.

Împotriva zgomotelor, se prevăd izolaţii termice.

3. Enumeraţi 5 elemente de construcţie ce apar în sala de clasă şi specificaţi din ce categorie fac parte, după exemplul dat

| Element | Categorie de elemente |
| --- | --- |
| Stâlp | Elemente de rezistenţă |

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

1

2

3

5

4

6

Dacă le test aţi obţinut minimum 60 de puncte puteţi trece la activitatea următoare. Dacă punctajul obţinut este sub cel minim vă sfătuim să reluaţi conţinutul activităţii.

1

2

3

5

4

6

DENUMIRE

ALCĂTUIRE

CONSTRUCTIVĂ

REPREZENTARE

SOLUŢIE ADOPTATĂ PENTRU:

a

b

c

d

FIŞĂ DE LUCRU - ACOPERIŞURI

a

b

c

d

# Coamă orizontală -

Coamă înclinată   –

Streşină              -

###### Dolie             -

Linia de picătură -

FIŞĂ DE LUCRU

ELEMENTE DE TÂMPLĂRIE

a

b

c

d

______________________

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

_____________________

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

CONSTRUCŢII

CLĂDIRI

CONSTRUCŢII INGINEREŞTI

ELEMENTE   DE CONSTRUCŢII

DE REZISTENŢĂ: fundaţii, pereţi portanţi, planşee, grinzi, stâlpi, scări, acoperişuri

DE COMPARTIMENTARE

ŞI ÎNCHIDERE :pereţi de închidere, de compartimentare, elemente de tâmplărie, învelitori

DE FINISAJ: tencuieli, placaje, pardoseli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, ipsoserii

DE IZOLAŢII: hidrofuge, termice, fonice

STRUCTURI  DE CONSTRUCŢII

ELEMENTE DE LUCRĂRI  PUBLICE

ÎN CADRE

CU PEREŢI  PORTANŢI

MIXTE

COMBINATE

DRUMURI

CĂI  FERATE

LUCRĂRI DE ARTĂ

- subiectul propus spre proiectare să prezinte interes pentru elevi şi să fie acceptat ca o muncă  plăcută;

- elevii să elaboreze proiectul pe baza formulării clare a condiţiilor pe care acesta trebuie să le îndeplinească;

- trebuie precizate etapele de desfăşurare a lucrărilor, fie de către fiecare grupă în parte, fie prin discuţii cu profesorul;

- elevii să aibă o mare libertate de acţiune spre a se putea asigura manifestarea originalităţii şi a inventivităţii;

- în anumite momente ale lucrului şi mai ales în final, trebuie efectuată o apreciere critică a proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior cu elevii;

- elevii pot lucra atât individual (de pildă, pentru documentare), cât şi în grup (detalierea proiectului, analiza lui critică etc.);

- munca profesorului să se concentreze asupra asigurării mijloacelor de informare a elevilor, a cooperarii cu elevii în stabilirea obiectivelor şi a condiţiilor; profesorul poate sugera posibilităţi noi, încurajează manifestările de originalitate, moderează analiza critică finală a proiectelor, pune la dispoziţia elevilor unele materiale de documentare (altele decat cele procurate de elevi), organizează unele întâlniri cu specialiştii.

2. PLANIFICAREA

ELEVII îşi pregătesc planul de acţiune pe care îl vor utiliza în îndeplinirea sarcinilor

1. INFORMAREA

ELEVII îşi colectează şi analizează informaţia necesară planificării şi realizării sarcinilor

4. IMPLEMENTAREA

ELEVII îşi îndeplinesc sarcinile independent, în acord cu planul de acţiune stabilit

3. DECIZIA

ELEVII cu ajutorul profesorului definesc componentele planului de acţiune

5. CONTROLUL

ELEVII îşi evaluează ei înşişi rezultatele muncii

6. EVALUAREA

ELEVII şi PROFESORUL evaluează în comun procesul şi rezultatele obţinute

PLAN DE IDEI

- Ce reprezintă calitatea în construcţii?

- Ce înseamnă performanţă în clădiri?

- Prescripţii generale pentru  utilizarea spaţiului?

ÎNDRUMĂRI

- Faceţi abstracţie de tipul structurii şi modul concret de realizare a spaţiilor şi a legăturilor dintre ele

- Urmăriţi, pe baza experienţi practice, doar încăperile şi legăturile necesare pentru asigurarea confortului funcţional optim

- Daţi mai multe variante şi alegeţi-o pe cea optimă în urma unei dezbateri pro-contra a soluţiilor găsite

ÎNDRUMĂRI

- Transpunerea cât mai exactă a schemei funcţionale în spaţiul construit

- Aceeaşi schemă funcţională se poate realiza prin mai multe tipuri de partiuri, în funcţie de modul de dispunere a încăperilor şi structura adoptată

- Ţineţi cont de amplasament (mărimea şi forma terenului, poziţia clădirii faţă de stradă, încadrarea clădirii în ansamblul arhitectural specific zonei de amplasament)

STABILIŢI  SCHEMA FUNCŢIONALĂ  A CASEI

PROIECTAREA  PARTIULUI

(VARIANTE)

Elemente verticale portante (pereţi, stâlpi)

Varianta de acoperiş

Tipurile de planşee utilizate

Fundaţiile corespunzătoare

Soluţii pentru pereţii neportanţi de compartimentare şi/sau de închidere

Soluţia adoptată pentru tâmplărie

# FIŞA DE DOCUMENTARE  1

(Legislaţia privind proiectarea şi realizarea construcţiilor în România)

Realizati o documentare privind proiectarea, execuţia, recepţia şi exploatarea construcţiilor utilizând sursele bibliografice indicate.

Structuraţi-vă ideile după următorul plan:

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Andreica, Horia, Construcţii Ediţia a II-a,  Editura U.T. Pres, Cluj Napoca, 2002

[2] *** - Legea 10 – 1995 – privind calitatea în construcţii

[3] *** - Standarde   SR ISO 6242: 1998 –Standarde de performanţă în clădiri

# FIŞA DE DOCUMENTARE 2

(Schema  funcţională a clădirii)

Realizati o documentare privind realizarea schemei funcţionale pentru o clădire utilizând sursele bibliografice indicate.

Schema funcţională -  reprezentarea grafică (schiţă) ce indică toate spaţiile necesare pentru clădirea proiectată şi legăturile dintre acestea

Ţineţi cont de următoarele îndrumări:

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Andreica, Horia, Construcţii Ediţia a II-a,  Editura U.T. Pres, Cluj Napoca, 2002

[2]  Comşa, Emil, Construcţii civile  Vol I, Institutul Politehnic Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii, Cluj Napoca, 1991

[3]  Site-uri internet : www.constructii.ro

# FIŞA DE DOCUMENTARE  3

(Partiul de arhitectură)

Pe baza schemei funcţionale adoptate de comun acord în cadrul grupei elaboraţi variante de partiu

Partiul de arhitectură – reprezintă concretizarea practică a schemei funcţionale; cunoscând dimensiunile necesare pentru fiecare încăpere, acestea se proiectează prin delimitarea lor de către elementele de construcţie (pereţi, planşee)

Ţineţi cont de următoarele îndrumări

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Andreica, Horia, Construcţii Ediţia a II-a, Editura U.T. Pres, Cluj Napoca, 2002

[2] Comşa, Emil, Construcţii civile  Vol I, Institutul Politehnic Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii, Cluj Napoca 1991.

[3]  *** Standarde  STAS 8530/2-92  Coordonarea modulară în construcţii

[4] *** Standarde STAS 5721-80 Spaţii minime pentru amplasarea mobilierului şi a echipamentului în clădirile de locuit

PROIECTAREA PARTIULUI

(VARIANTE)

Elemente verticale portante ( pereţi, stâlpi)

Varianta de acoperiş

Tipurile de planşee utilizate

Fundaţiile corespunzătoare

Soluţii pentru pereţii neportanţi de compartimentare şi/sau de închidere

Soluţia adoptată pentru tâmplărie

SOLUŢIILE  EXERCIŢIILOR

# Coamă orizontală - b

Coamă înclinată   – c

Streşină             - e

###### Dolie             - d

Linia de picătură - a

Fereastră

1- cercevea

2- toc

3-montant

4- traversă

5- nervură

6- balama

7- cremon

8- lăcrimar

9- îmbinare în gură de lup

Uşă

1- supralumină

2- falţ

3- toc cu căpuşeală

4- clanţă

5- broască

6- tăblia

7- balama

8- traversă