MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Programul PHARE TVET RO 2003/005-551.05.01-02

Auxiliar curricular

PENTRU

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

MODULUL: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

PROFILUL: TEHNIC

NIVELUL DE CALIFICARE: 3

2006

Autor:

Prof. ing. CUCEAN MARIA , grad didactic I,  Şcoala Naţională de Gaz, Mediaş

Consultanţă:

IOANA CÎRSTEA, inspector de specialitate CNDIPT – UIP

DORIN ROŞU, dr. ing.,inspector de specialitate, CNDIPT – UIP

ANGELA POPESCU, prof. ing., inspector de specialitate, CNDIPT – UIP

CUPRINS

Pag.

1. INTRODUCERE……………………………………………………………..5

2. COMPEŢENTE SPECIFICE. OBIECTIVE………..……………………...7

3. FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR………………………………9

4. FIŞA DE PROGRES……………………………………………………….10

5. GLOSAR…………………………………………………………………….12

6 .MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR………………...13

7. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI………………………..28

8. SUGESTII METODOLOGICE .SOLUŢII PENTRU FIŞELE DE   LUCRU/EVALUARE………………………………………………………….40

9. BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….44

1. INTRODUCERE

# Informaţiile din acest manual completează activităţile profesorului şi elevului.

Sunt incluse exemple rezolvate de activităţi şi exerciţii care pot fi folosite ca un ghid al realizărilor elevului.

De asemenea sunt incluse o serie de materiale didactice, precum:

(  fişe de lucru

(  exerciţii şi teste

(  materiale de referinţă

(  îndrumări privind modalităţi de evaluare a elevilor

(  sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării

Aceste materiale pot fi folositoare în predarea modului Întreţinere  planificată, modul ce corespunde unităţii de competenţă cu acelaşi nume din Standardele de Pregătire Profesionlă.

Auxiliarul curricular oferă elevului documente pentru portofoliul său, iar centrului de evaluare mai multe seturi de dovezi.  Sunt incluse următoarele formulare:

(  fişă de descriere a activităţii

(  fişă de progres şcolar

Realizat pentru a veni în sprijinul activităţii de instruire pentru ciclul superior al liceului,  acest auxiliar curricular se adresează deopotrivă celor doi parteneri de educaţie – profesori şi elevi.

Cuprinde modele de materiale de învăţare, cum ar fi: fişe de documentare, fişe conspect, exemple de activităţi de învăţare şi metode de evaluare, precum şi fişe de descriere a activităţii şi de înregistrare a progresului şcolar.

În aplicarea lor la clasă, profesorul va trebui să ţină seama de stilurile de învăţare ale elevilor, de dizabilităţile şi posibilităţile reale de învăţare ale acestora. Timpul alocat efectuării activităţilor propuse este orientativ. El se va stabili de către profesor astfel încât toţi elevii să le rezolve în ritm propriu.

Exerciţiile şi activităţile practice propuse urmăresc condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă pentru fiecare competenţă aşa cum sunt acestea precizate în Standardul de Pregătire Profesională, dar nu le acoperă in totalitate.

Crearea unui portofoliu al elevului reprezintă o necesitate, deoarece se poate constata concret cum se desfăşoară activitatea de instruire, se asigură comunicarea profesor – elev – părinţi, iar elevii devin partenerii profesorului în acţiunea de evaluare şi îşi pot urmări propriul progres şcolar. Portofoliul – cartea de vizită a elevului, confirmă faptul că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţării reprezintă în fapt şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă.

El include rezultate relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice, observare sistematică a activităţii şi comportamentului elevului, proiect, autoevaluare, precum şi prin sarcini specifice disciplinei).

Modulul Întreţinere planificată se adresează ciclului superior al liceului, profil tehnic si serveste mai multe calificări. Se studiaza pe parcursul a 50 ore din care 15 ore laborator tehnologic, 35 ore fiind alocate pregătirii practice.

Pentru liceul tehnologic, clasa a XII-a, calificările ce au in cadrul curriculumului modulul Întreţinere planificată sunt: Tehnician în instalatii electrice, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehician mecatronist, Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări.

Pentru liceul tehnologic prin ruta SAM, clasa a XIII-a, calificarile ce au in cadrul curriculumului modulul Întreţinere planificată sunt: Tehnician pentru intretinere si reparatii, Tehnician plelucrari mecanice, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboti industriali, Tehnician audio-video, Tehnician aviatie, Tehnician instalatii de bord, Tehnician prelucrări la cald.

# UNITATEA DE COMPETENŢĂ 17 : ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

| Competenţe | Criterii de performanţă |
| --- | --- |
| 1. Programează activitatea de întreţinere | Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu |
| 2. Monitorizează lucrările de întreţinere | Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor |
| 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor | Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor, conform documentelor tehnice Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor |

După parcurgerea acestui modul elevii vor fi capabili să :

(  comunice utilizând limbajul  tehnic de specialitate;

(  consulte documentaţia tehnică necesar pentru elaborarea unui plan de

întreţinere  şi termenele de realizare a acestuia;

(  îndeplinească sarcinile necesare pentru executarea lucrărilor;

(  asigure consemnarea  sarcinilor în documentele de serviciu;

(  stabilească lucrările de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor;

(  asigure necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor;

(  aplice normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor

conform documentelor tehnice;

(  evalueze lucrările conform standardelor din domeniu;

(  supravegheze respectarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi     stingere a incendiilor.

Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul Întreţinere  planificată:

Numele candidatului 	Nr.reg.

Data începerii unităţii

de competenţă                                                                   Data promovării competenţei

| U.C. ÎNTRŢINERE PLANIFICATĂ |
| --- |
| COMPETENŢA | Activitatea | Exerciţiul | SUBIECTUL | REALIZAT |
| 1 | 1. Fişă de lucru | 1 2 | Avantajele sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat Succesiunea lucrărilor de întreţinere |  |
|  | 2. Fişă de lucru | 3 4 | Obiectivele activităţii de întreţinere planificată Sarcini pentru executarea lucrărilor de întreţinere |  |
|  | 3. Activitate practica | 5 | Planificarea procesului de întreţinere a unui echipament din dotarea locului de instruire practică |  |
|  | 4. Fişă de evaluare | 6 | Categorii şi sisteme de întreţinere planificata |  |
| 2 | 5. Activitate practică | 7 | Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere a unui echipament din dotarea locului de instruire practică |  |
|  | 6. Fişă de lucru | 8 | Selectarea lucrărilor şi repartizarea personalului |  |
|  | 7. Test de autoevaluare | 10 | Monitorizarea lucrărilor de întreţinere |  |
| 3 | 8. Poiect | 11 | Monitorizarea lucrărilor de întreţinere a echipamentelor aflate in dotarea locului de instruire practică |  |
|  | 9, Fişă de lucru | 12 13 | Importanţa documentaţiei de întreţinere |  |

UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES			________________

Semnătura candidatului	             Data

___________________

Semnătura evaluatorului	 Data

Datele candidatului sunt incluse pe această fişă pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN, fişa evidenţiind exerciţiile realizate şi datele relevante.

Este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

# Fişa pentru înregistrarea progresului elevului

Modulul: Întreţinere planificată

Numele elevului: ………………………………

Clasa: …………………………………

Numele profesorului: ………………………….

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi desfăşurate şi comentarii | Data | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refa-cere |
| Comentarii: deoarece elevul nu a reuşit să rezolve corect exerciţiul ….., se recomandă refacerea acestuia la o dată ce va fi stabilită de comun acord de către elev şi profesor | Priorităţi de dezvoltare: activităţi pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma, mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc. |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare): profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. | Resurse necesare : aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate, manuale tehnice, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă suplimentară de informare pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. |

### Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

### Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

### Aplicare în cadrul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.

Următoarea listă de termeni vă va fi utilă pentru parcurgerea   unităţii de competenţă.

Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi, adăugaţi-i la  sfârşitul acestei liste. Lista începe cu cuvinte cheie.

| utilaj | ansamblu de instalaţii, maşini, aparate, instrumente, scule, dispozitive şi accesorii folosite pentru executarea unor lucrări sau pentru realizarea unui proces tehnologic |
| --- | --- |
| sistem tehnic | ansamblul unitar compus cel puţin în parte din corpuri solide, folosit în industrie, agricultură, transporturi |
| întreţinere | ansamblu de operaţii care se fac pentru îngrijirea utilajului fără scoaterea lui din funcţiune, în vederea asigurării bunei funcţionari între două reparaţii |
| reparaţii | ansamblu de masuri luate pentru recondiţionarea sau înlocuirea pieselor componente uzate ale utilajului |
| revizie | ansamblu de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor |
| planificare | derularea unei activităţi pe baza de plan |
| defectiune | fenomen care aduce un component la un nivel de uzura sub limita admisa |
| normative | instrucţiuni, indicaţii, prescripţii cu caracter de normă |
| subansamblu | grup de piese montate, care constituie o unitate funcţională într-un ansamblu |
| ansamblu | reunire a două sau mai multor subansambluri şi piese |
| tehnologie | norme de execuţie specifice fiecărei operaţii |
| secţie de producţie | formă de organizare a atelierelor şi punctelor de lucru |
| proces tehnologic | procesul prin care se obţin bunuri materiale, format din procese de bază şi procese auxiliare |
| operaţie | succesiune de faze |
| dispozitive | ansamblu utilizat la executarea operaţiilor de prelucrare |
| instrucţiuni | norme |
| STANDARD | document oficial în care sunt consemnate prescripţiile de standardizare |
| verificatoare | instrumente folosite pentru a măsura şi compara unele mărimi |
| maşină | sistem tehnic complex utilizat pentru prelucrarea materialelor |

- fişă de descriere a activităţii

- fişă de progres şcolar

- informaţii utile

- fişe de documentare

- proiecte didactice

- formular de autoevaluare

- fişe conspect

- teste

- pagini web şi soft-uri educaţionale utile

Informaţii utile

I

Ce oferă întreţinerea planificată?

- Economisire de bani

- Prelungirea vieţii sistemului

- Reducerea costurilor reparaţiilor obligatorii

- Reducerea consumul de energie ca urmare a creşterii eficienţei sistemului

- Creşterea fiabilităţii sistemului

Avantaje - cheie:

- Reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive, efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem;

- Organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse;

- Reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare - cu ajutorul datelor oferite de sistem;

- Reducerea activităţilor de înregistrare a documentelor şi a datelor referitoare la stocurile de materiale, materii prime şi piese de schimb;

- Calculul resurselor financiare implicate în activităţile de reparaţii pe tipuri de echipamente utilizate şi folosirea acestor informaţii ca suport pentru deciziile de achiziţii viitoare;

1. PROGRAMEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1

Importanţa activităţii de intretinere si reparare a utilajelor

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2

Sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor

.

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3

Categorii de intervenţii tehnice

specifice sistemului de întreţinere şi reparaţii

preventiv-planificat

| Categorii de intervenţii tehnice specifice sistemului de întreţinere şi reparaţii preventiv-planificat | Caracteristici |
| --- | --- |
| Întreţinerea şi supravegherea zilnică | Se execută de către muncitorii care lucrează pe utilajele din secţiile de producţie, sau de către muncitori specializaţi în executarea acestor operaţii. Lucrările de întreţinere sunt: curăţarea şi spălarea utilajelor, ungerea în conformitate cu fişele de ungere, verificarea preciziei de funcţionare a utilajului. |
| Revizia tehnică | Cuprinde operaţii care se execută înaintea unei reparaţii curente sau capitale. Se urmăreşte determinarea stării tehnice a utilajelor şi stabilirea operaţiilor care trebuie efectuate în cadrul reparaţiilor curente sau capitale. Cu ocazia reviziei tehnice se pot efectua şi operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble, în vederea asigurării unei funcţionări normale până la prima reparaţie. |
| Reparaţia curentă | Se execută în mod periodic, în vederea înlăturării uzurii fizice, prin înlocuirea unor piese componente sau subansamble uzate. Reparaţiile curente, în funcţie de intervalul de timp dintre două reparaţii curente succesive şi valoarea pieselor şi subansamblelor reparate sau înlocuite, sunt de două feluri: reparaţii curente de gradul I; reparaţii curente de gradul II. |
| Reparaţia capitală | Este o lucrare de intervenţie tehnică efectuată după expirarea unui ciclu de funcţionare a utilajului, a cărui mărime este prevăzută în normativele de funcţionare ale acestuia şi care are drept scop menţinerea în funcţiune a utilajului până la expirarea duratei normate de viată. Reparaţia capitală este cea mai complexă intervenţie tehnică; ea are un caracter general, deoarece sunt supuse procesului de întreţinere, verificare şi reparare o gamă foarte larga de piese şi subansamble care intră în componenta utilajului. Se execută atunci când nu mai sunt asigurate randamentul, precizia şi siguranţa în funcţionare a utilajului. |
| Reparaţiile accidentale | Se efectuează la intervale de timp nedeterminare, fiind determinate de scoaterile neprevăzute din funcţiune a acestora datorită unor căderi accidentale |
| Reparaţiile de renovare | Se efectuează la utilajele care au trecut prin mai multe reparaţii capitale şi au un grad avansat de uzură fizică. Cu ocazia acestor reparaţii, se recomandă şi efectuarea unor lucrări de modernizare a utilajului. |
| Reparaţiile de avarii | Se execută de fiecare data când utilajele se defectează ca urmare proastei utilizări sau întreţineri, fie din cauza unor calamităţi naturale: cutremure, incendii, inundaţii etc. |

2. MONITORIZEAZĂ LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE

FISA DE DOCUMENTARE NR. 4

Asigurarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor revine unui compartiment specializat. Activitatea acestui compartiment se caracterizează prin:

| Obiective | planificarea activităţii de întreţinere şi reparare pentru toate mijloacele fixe ale întreprinderii; organizarea şi executarea planurilor de reparaţii ale fiecărui mijloc fix din cadrul întreprinderii; adoptarea tuturor măsurilor legate de securitatea muncii şi de protecţie a utilajelor. |
| --- | --- |
| Sisteme de organizare a activităţii | Sistemul centralizat este specific întreprinderilor mici şi mijlocii. În cadrul acestui sistem toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor se execută de către echipe de muncitori specializaţi, subordonaţi direct compartimentului mecano - energetic. Sistemul descentralizat este specific acelor unităţi de producţie ale căror utilaje ridică probleme speciale din punct de vedere al activităţii de întreţinere şi reparare. În acest caz repararea utilajelor este executată de echipe de muncitori specializaţi în întreţinere şi reparare subordonaţi direct şefului de secţie în care funcţionează utilajele ce urmează a fi reparate. Sistemul mixt constă în executarea reparaţiilor la utilajele speciale din oţelării, forjă sau cele din secţia de tratamente termice de către echipele de muncitori specializaţi în lucrări de întreţinere şi reparare subordonate direct acestor secţii, iar celelalte lucrări de către muncitorii din întreţinere şi reparare din compartimentul mecano - energetic. |
| Activităţi pregătitoare | inventarierea utilajelor se efectuează în scopul de a stabili numărul, felul şi starea funcţională a utilajelor care urmează să fie reparate; gruparea utilajelor care urmează să fie reparate pe grupe de utilaje de acelaşi fel; întocmirea desenelor care vor sta la baza executării pieselor de schimb, atunci când acestea se execută în cadrul întreprinderii; în cazul în care acestea nu se execută în cadrul întreprinderii, se recomandă aprovizionarea din timp a acestora de la furnizorii de piese de schimb; stabilirea tehnologiei lucrărilor de reparaţii; în cadrul acestei activităţii se stabileşte felul operaţiilor care se vor executa cu ocazia efectuării activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor. |

FIŞA CONSPECT NR. 1

Managementul

întreţinerii preventiv-planificată

Politica de întreţinere trebuie să se bazeze pe experienţă, cum ar fi statistica defecţiunilor – proprie sau cea a producătorilor. În funcţie de cât de completă este documentaţia de întreţinere, sarcina de a concepe politica de întreţinere poate să se dovedească a fi mai mult sau mai puţin dificilă.

În activitatea de concepţie a politicii de întreţinere, scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la:

- posibilităţile de eliminare a acelor probleme care au tendinţa să se repete;

- găsirea relaţiei optime dintre întreţinerea corectivă şi întreţinerea preventivă;

- modul de stabilire a momentului propice pentru înlocuirea unui reper;

Scopul iniţial al configurării întreţinerii planificate este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni – aceea de a împiedica apariţia defecţiunilor şi a defectelor, ceea ce înseamnă că este nevoie de:

- formulare ale documentelor standard (tip);

- descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor;

- instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri;

- instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive;

- personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului

- convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini, cu sau fără instrucţiuni detaliate;

Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere, lista de referinţe la piesele de rezervă si alte documente care pot fi elaborate in faza pregătitoare.

Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici:

- includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi

- constau in descrieri primite de la producători

- sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului

- sunt adaptate la calificarea meseriaşilor care le citesc

Planificarea

Procesele întreţinerii planificate se bazează pe diferite informaţii:

- analiza rezultatelor din procesul de întreţinere corectivă;

- experienţa acumulată din alte activităţi;

- caracteristicile utilajelor;

- monitorizarea stării/condiţiei utilajului(dacă este în funcţie).

Activitatea de planificare conţine următoarele puncte:

- identificarea sistemului tehnic/componentelor care urmează sa fie întreţinute;

- definirea acţiunilor de întreţinere relevante;

- repartizarea acţiunilor;

- pregătirea programului de întreţinere;

- demararea acţiunii.

FIŞA CONSPECT NR. 2

Managementul

întreţinerii preventiv-planificată

Acţiuni:

- monitorizarea;

- inspecţia;

- calibrarea/ajustarea;

- înlocuirea unor părţi;

- lubrificarea;

- vopsirea;

- curăţirea.

Înregistrarea defecţiunilor

Scopul înregistrării defecţiunilor este:

- să se ştie unde este localizată problema

- să se ştie din ce cauză a apărut

- să se ştie când a apărut

- să se înţeleagă ce fel de reparaţii trebuie făcute

- să se stabilească ce specializări, piese de rezervă sau materiale sunt necesare.

Aceasta înseamnă că este nevoie de un formular de înregistrare  a defecţiunilor cu spaţiu suficient pentru a introduce toate informaţiile necesare  întregului proces.

Unele întreprinderi utilizează următorul formular pentru centralizarea defecţiunilor, cauzelor si remedierilor pentru fiecare utilaj in parte :

| Nr. crt | Tipul defectului | Cauzele producerii defectului | Modul de constatare | Modul de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Control

Din momentul in care defecţiunea  este rezolvată şi sistemul tehnic funcţionează din nou, este necesară verificarea prin măsurători pentru ca funcţionarea sa fie acceptabilă.

Adeseori este cerută evaluarea următoarelor aspecte:

- funcţionarea sa fie corectă in conformitate cu documentaţia tehnică

- lucrarea sa fie executată intr-un mod adecvat

  - locul sa fie curăţat si fără urme ale lucrării.

FIŞA CONSPECT NR. 3

Desfăşurarea normală a procesului de producţie într-o întreprindere de producţie    impune asigurarea locurilor de muncă cu diferite SDV-uri, problema care se cere rezolvată de către un compartiment specializat, numit secţia de SDV-uri.

Asigurarea cu SDV-urile corespunzătoare influenţează în mod direct:

- calitatea produselor

- productivitatea muncii

- gradul de utilizare a capacităţii de producţie

- nivelul costurilor de producţie.

Nomenclatorul de SDV-uri din cadrul unei întreprinderi de producţie ajunge uneori până la câteva mii de tipuri de astfel de echipamente tehnologice. Asigurarea întreprinderii cu astfel de echipamente poate fi realizată în două moduri:

- prin aprovizionarea de la întreprinderi specializate în fabricarea acestora;

- prin fabricarea lor în secţia sau atelierul propriu de sculărie.

Pentru creşterea eficienţei activităţii de producţie, se recomandă achiziţionarea SDV-urilor de la întreprinderile specializate, urmând ca cele specifice fabricaţiei întreprinderii să se execute în cadrul secţiei proprii de sculărie a întreprinderii.

Obiectivele secţiei de SDV-uri sunt următoarele:

- asigurarea consumului curent de SDV-uri prin fabricarea acestora în secţia proprie de SDV-uri sau prin aprovizionarea de la întreprinderile specializate;

- asigurarea depozitării, păstrării şi distribuirii de SDV-uri cu menţinerea stocurilor la nivelul minim;

- organizarea activităţii de reascuţire, reparare şi recondiţionare a SDV-urilor;

- utilizarea raţională a SDV-urilor şi reducerea cheltuielilor necesitate de folosirea lor.

Organizarea activităţii de distribuire şi păstrare a SDV-urilor, impune ca depozitul central să fie dotat cu dulapuri şi rafturi special amenajate, care să asigure păstrarea corespunzătoare a acestora, pe categorii. În felul acesta se asigură şi o distribuire operativă a SDV-urilor în funcţie de necesităţile locurilor de muncă.

Metodele de distribuire a SDV-urilor pe locurile de muncă sunt diferite după cum sunt de folosinţă permanentă sau numai temporară.

- distribuirea SDV-urilor de uz permanent se repartizează muncitorilor pe baza documentului "Inventar de scule" în care sunt menţionate denumirea şi numărul de SDV-uri date în folosinţa muncitorului.

- distribuirea SDV-urilor de uz temporar se face la cererea muncitorului, în funcţie de lucrările care trebuie executate pe baza sistemului jetoanelor.

3. URMĂREŞTE RESPECTAREA NORMELOR DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR

FIŞA CONSPECT NR. 4

Managementul

întreţinerii preventiv-planificată

Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere, lista de referinţe la piesele de rezervă si alte documente care pot fi elaborate in faza pregătitoare.

Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici:

- includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi

- constau in descrieri primite de la producători

- sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului

Cartea tehnică cuprinde:

- caracteristicile tehnice (tipul, parametrii de bază, acţionări, dimensiuni principale şi de gabarit, masa)

- descrierea modului de montare cu respectarea condiţiilor de bază şi specifice utilajului

- instrucţiuni de funcţionare, exploatare şi întreţinere

- defectări posibile, modul de depistare şi remediere, cu precizări asupra demontării

- sisteme de comenzi, sisteme de ungere, felul uleiului şi timpul de schimbare a lui

- expunerea grafică cu desenele tehnice ale tuturor subansamblelor importante, cu numerotarea tuturor reperelor componente şi cu numărul desenului. Fiecare desen este completat cu o listă care cuprinde, în ordinea reperelor din desen, denumirea piesei, numărul desenului de execuţie a piesei sau numărul STAS şi numărul de bucăţi care intră în componenţa subansamblului desenului. Lista cuprinde şi sculele speciale.

Raportul zilnic asupra evidenţei şi funcţionării utilajelor cuprinde:

- utilajele cu numărul de inventar

- orele de funcţionare pentru fiecare schimb

- consumul de combustibil şi lubrifianţi

- stocul de combustibil şi lubrifianţi la sfârşitul schimbului

- rubrica de observaţii

Evaluare

Din momentul in care defecţiunea  este rezolvată şi sistemul tehnic funcţionează din nou, este necesară verificarea prin măsurători pentru ca funcţionarea sa fie acceptabilă. Adeseori este cerută evaluarea următoarelor aspecte:

- funcţionarea sa fie corectă in conformitate cu documentaţia tehnică

- lucrarea sa fie executată intr-un mod adecvat

- locul sa fie curăţat si fără urme ale lucrării.

Recomandări pentru derularea

proiectelor si activităţilor

practice

I. Fişă pentru

monitorizarea progresului proiectului

1. Numele si prenumele elevului:

2. Calificare:

3. Îndrumător de proiect:

4.Tema proiectului :

5. Data inceperii activităţilor la proiect:

6. Competenţe vizate / implicate în relizarea / execuţia proiectului:

7. Stabilirea planului de activităţi indiviuale ale elevului pentru proiect:

- data

- semnătura elevului

- semnătura îndrumătorului

8. Stabilirea planului de redactare a proiectului-suportului scris:

- perioada

- revizuit

- forma finală acceptată de către îndrumător

9. Intâlniri pentru monitorizarea proiectului:

| Nr. crt | Observaţii | Semnătura elevului | Semnătura profesorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

II.  Aprecierea calităţii activităţii

elevului

| Criteriul | Da/ Nu | Observatii |
| --- | --- | --- |
| 1. Activităţile practice întreprinse in cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului |  |  |
| 2. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală, elevul demonstrând reflecţie critică |  |  |
| 3. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect |  |  |
| 4. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost facută conform planificării iniţiale |  |  |
| 5. Identificarea bibliografiei necesare redactării parţii scrise a proiectului a fost realizată integral |  |  |
| 6. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea parţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător |  |  |
| 7. Soluţiile / problema cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executarii proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrumătorului |  |  |
| 8. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului elevul a făcut dovada efortului personal, a originalităţii soluţiilor propuse, a imaginaţiei in abordarea sarcinii |  |  |
| 9. Soluţiile găsite de către elev pentru rezolvarea problemelor practice au o buna transferabilitate in alte contexte practice. |  |  |

Profesor îndrumător,                                                                                        Data:

III.  Aprecierea calităţii proiectului

| Criteriul | Da/ Nu | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| 1. Proiectul / produsul are validitate în raport de: temă, scop, obiective, metodologie abordată |  |  |
| 2. Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi coerenţă în raport cu tema aleasă |  |  |
| 3. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării |  |  |
| 4. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului |  |  |
| 5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă |  |  |
| 6. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor |  |  |
| 7. Proiectul / produsul reprezintă în sine, o soluţie practică personală, cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor |  |  |
| 8. Proiectul / produsul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii |  |  |
| 9. Realizarea proiectului/ produsului a necesitat activarea unui număr semnificativ de competenţe, conform SPP-ului pentru calificarea respectivă |  |  |

Profesor îndrumător,                                                                                        Data:

IV. Aprecierea prezentării / susţinerii orale a proiectului

| Criteriul | Da/ Nu | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| 1. Comunicarea orală a candidatului este clară, coerentă, fluentă |  |  |
| 2. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi obiectivele acestuia |  |  |
| 3. Elevul şi-a susţinut punctele de vedere si opiniile într-un mod personal şi bine argumentat |  |  |
| 4. Elevul a utilizat în prezentare elemente de grafică, modele, aplicaţii TIC., în scopul accesibilităţii informaţiei şi al creşterii atractivităţii prezentării. |  |  |

Profesor îndrumător,                                                                             Data:

7. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

1.PROGRAMEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE

Activitatea 1-Fişă de lucru

Exerciţiul 1

Timp de lucru 10 minute.

Argumentează de ce sistemul de întreţinere si reparare preventiv-planificat este superior sistemului de întreţinere si reparare pe baza constatărilor.

Precizaţi mai jos cel puţin trei avantaje ale sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat:

- .............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

Exerciţiul 2

Timp de lucru 10 minute.

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.  Scopul întreţinerii planificate este de:

a. a împiedica apariţia defecţiunilor şi a defectelor

b. a organiza metodele şi personalul de care este nevoie

c. a planifica eficient reparaţiile

2. STANDARDUL reprezintă:

a.  documentul oficial în care sunt consemnate prescripţiile de calitate

b. cartea tehnică

c.  reprezentările grafice ale reperelor

3.  Revizia tehnică se execută;

a. după reparaţiile curente

b. după reparaţiile capitale

c. înaintea unei reparaţii curente sau capitale

4.  Cu ocazia reviziei tehnice se pot executa:

a.  curăţarea şi spălarea utilajelor

b. operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble

c.  înlocuirea unor piese

- Verificarea preciziei de funcţionare a utilajului se face în cadrul următoarelor categorii de intervenţii tehnice:

a. reviziei tehnice

b. reparaţiilor curente

c.  întreţinerii şi supravegherii zilnice

Activitatea 2-Fişă de lucru

Exerciţiul 3

Timp de lucru 20 minute.

Stabiliţi obiectivele activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor, apoi precizaţi-le mai jos :

- ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Exerciţiul 4

Timp de lucru 20 minute.

Caracterizaţi sistemele de organizare a activităţii de întreţinere şi reparare precizate mai jos. Precizaţi cine execută activităţile de întreţinere şi reparare

pentru fiecare sistem.

- Sistemul centralizat...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Sistemul descentralizat .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Sistemul mixt .............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Activitatea 3   - Activitate practică

Se lucrează în echipă. Timp de lucru 3 ore.

Exerciţiul 5

Planificarea procesului de întreţinere a unui echipament din dotarea

locului de instruire practică

Sarcini de lucru pentru elevi:

- selectaţi un echipament  din dotarea locului de instruire practică

- identificaţi componentele care urmează să fie întreţinute

- definiţi acţiunile de întreţinere relevante

- repartizaţi acţiunile

- pregătiţi programul operaţional de întreţinere

Sugestii:

- Alegeţi un lider al grupei şi împărţiţi sarcinile pe elevi.

- Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le.

Atenţie!

La evaluarea probei practice se va ţine seama de:

-  modul de organizare a locului de muncă;

- respectarea normelor de tehnica securităţii muncii în timpul lucrului;

- respectarea ordinii executării operaţiilor;

- respectarea sarcinii de lucru personale;

- corelarea sarcinii de lucru personale cu cele ale celorlalţi membri ai echipei;

- seriozitate şi responsabilitate în realizarea sarcinii.

Activitatea 4 – Fişă de evaluare

Exerciţiul 6

Timp de lucru:30 minute

1.  Găseşte trei avantaje ale sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat:

  - .........................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................

2.  Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

A.  Revizia tehnică se execută;

1. după reparaţiile curente

2. după reparaţiile capitale

3. înaintea unei reparaţii curente sau capitale

B. Cu ocazia reviziei tehnice se pot executa:

1. curăţarea şi spălarea utilajelor

2. operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble

3. înlocuirea unor piese

C. Verificarea preciziei de funcţionare a utilajului se face în cadrul următoarelor categorii de intervenţii tehnice:

1. reviziei tehnice

2. reparaţiilor curente

3. întreţinerii şi supravegherii zilnice

3. Precizează cine execută activităţile de întreţinere şi reparare pentru fiecare sistem:

a. Sistemul centralizat..................................................................................................

b. Sistemul descentralizat ..........................................................................................

c. Sistemul mixt ...................................................................................................

Fişa de autoevaluare

| Nr. item | Răspuns ales | Realizat | Nerealizat | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. a |  |  |  |  |
| 1. b |  |  |  |  |
| 1. c |  |  |  |  |
| 2. A |  |  |  |  |
| 2. B |  |  |  |  |
| 2. C |  |  |  |  |
| 3. a |  |  |  |  |
| 3. b |  |  |  |  |
| 3. c |  |  |  |  |
| Se acordă din oficiu | 1 p |
| Total punctaj obţinut din 10 p |  |

2. MONITORIZEAZĂ LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE

Activitatea 5 – Activitate practică

.

Exerciţiul 7

Se lucrează în echipă. Timp de lucru 6 ore.

Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere a unui echipament din dotarea locului de instruire practică

Sarcini de lucru pentru elevi

- selectaţi un echipament  din dotarea locului de instruire practică

- identificaţi componentele care urmează să fie întreţinute

- definiţi acţiunile de întreţinere relevante

- repartizaţi acţiunile

- pregătiţi programul de întreţinere

- consultaţi documentaţia de întreţinere

- demaraţi acţiunile

- controlaţi dacă acţiunile au fost derulate in conformitate cu documentaţia tehnică şi într-un mod adecvat

- completaţi documentele de evidenţă a lucrărilor de întreţinere

Sugestii:

- Alegeţi un lider al grupei şi împărţiţi sarcinile pe elevi.

- Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le.

Atenţie !

La evaluarea probei practice se va ţine seama de:

-  modul de organizare a locului de muncă;

- alegerea şi utilizarea corectă a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor necesare executării lucrării;

- respectarea normelor de tehnica securităţii muncii în timpul lucrului;

- respectarea ordinii executării operaţiilor;

- respectarea sarcinii de lucru personale;

- corelarea sarcinii de lucru personale cu cele ale celorlalţi membri ai echipei;

- seriozitate şi responsabilitate în realizarea sarcinii.

Activitatea 6 –Fişă de lucru

Exerciţiul 8

Timp de lucru 10 minute.

Selectarea lucrărilor de întreţinere

În tabelul A sunt date metodele de ungere, iar în tabelul B modul de realizare a ungerii. Asociaţi în mod corespunzător cifrele din tabelul A  cu literele din tabelul B.

| A | B |
| --- | --- |
| 1. ungere individuală | a. uleiul ajunge la suprafaţa care trebuie datorită forţei de gravitaţie, capilarităţii |
| 2. ungere centralizată | b. uleiul este trimis în circuit cu ajutorul unei pompe |
| 3.ungere fără presiune | c. fiecare loc de ungere este deservit de sistem propriu de ungere |
| 4. ungere în circuit închis | d. uleiul este repus în circulaţie |
| 5. ungere sub presiune | e. mai multor locuri de ungere le este asigurat lubrifiantul printr-o instalaţie centrală de ungere |
| 6. ungere în circuit deschis | f. uleiul nu mai poate fi recuperat. |

Exerciţiul 9

Timp de lucru 10 minute.

Lucrările de întreţinere sunt repartizate pe personalul care deserveşte maşinile,  şi pe personalul specializat.

Completaţi tabelul următor în mod corespunzător. Profesorul va bifa într-una din căsuţele corect/incorect.

| Personalul | Lucrări de întreţinere | Corect | Incorect |
| --- | --- | --- | --- |
| de deservire |  |  |  |
| specializat |  |  |  |

Activitatea 7-Test de autoevaluare

Exerciţiul 10

Timp de lucru 10 minute.

Stabiliţi valoarea de adevăr pentru enunţurile următoare şi notaţi în coloana cerută A dacă decideţi că este adevărat sau F dacă decideţi că este fals.

| Nr. crt. | Enunţuri | Adevărat sau Fals | Soluţie Corectă ( | Soluţie greşită ( | Punctaj ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normativele reprezintă instrucţiuni, indicaţii, prescripţii cu caracter de normă |  |  |  |  |
| 2 | Ansamblul de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor reprezintă reparaţiile curente |  |  |  |  |
| 3 | Scopul planificării întreţinerii este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni |  |  |  |  |
| 4 | Distribuirea SDV-urilor de uz temporar se face pe baza documentului "Inventar de scule" |  |  |  |  |
| 5 | Scopul înregistrării defecţiunilor este să se ştie unde este localizată problema |  |  |  |  |
| 6 | Pentru creşterea eficienţei activităţii de producţie, nu se recomandă achiziţionarea SDV-urilor de la întreprinderile specializate |  |  |  |  |
| 7 | Fenomenul care aduce un component la un nivel de uzură sub limita admisă se numeşte deranjament |  |  |  |  |
| 8 | Activitatea de planificare implică definirea acţiunilor de întreţinere relevante |  |  |  |  |
| 9 | Expunerea grafică cu desenele tehnice ale tuturor subansamblelor importante poate fi găsită in raportul zilnic |  |  |  |  |
| Din oficiu se acordă 1 punct | 1 |
| Total |  |

Fiecărei soluţii corecte i se atribuie 1 punct.

Acest test poate reprezenta o fişă din portofoliul elevului.   (

3.URMĂREŞTE RESPECTAREA NORMELOR DE ÎNTREŢINERE

A ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Activitatea 8-Proiect

Exerciţiul 11

A.  Numele si prenumele elevului:

B.  Calificare:

C.  Îndrumător de proiect:

D. Tema proiectului: Monitorizarea lucrărilor de întreţinere a echipamentelor aflate în   dotarea locului de instruire practică

E. Contextul de realizare: în timpul stagiului de instruire practică aferent acestui modul, monitorizarea fiind realizată de profesorul de la disciplina de specializare în meserie şi de maistrul instructor.

F. Sarcini:

- identificarea echipamentelor care urmează să fie întreţinute

- definirea acţiunilor de întreţinere relevante

- repartizarea acţiunilor

- pregătiţi programul de întreţinere

- consultarea documentaţiei de întreţinere

- demararea acţiunilor

- asigurarea că acţiunile au fost derulate in conformitate cu documentaţia tehnică şi într-un mod adecvat

- completarea documentelor de evidenţă a lucrărilor de întreţinere

- aplicarea N.T.S.M.

G. Întocmirea portofoliului de practică:

- fişe individuale de observaţie în care elevul să urmărească diferite aspecte ale procesului tehnologic

- documentaţii tehnice accesibile elevului

- fişe de lucru

- fişe de evaluare concepute de maistru pentru această activitate

H. Etape:

- documentare

- întocmire documentaţie specifică proiectului

- întocmirea portofoliului de practică

- evaluare finală

I. Resurse

- formulare

- fişe de lucru

- fişe de evaluare

- fişe tehnologice

- fişe de documentare

- manuale, tabele, standarde, cărţi tehnice

- scule, dispozitive, verificatoare

J. Evaluare:

- autoevaluare pe parcurs

- evaluare finală

BIBLIOGRAFIE

Atenţie !

Evaluarea proiectului se va efectua cu ajutorul fişelor recomandate în capitolul Materiale de referinţă pentru profesor.

Activitatea 9-Fişă de lucru

Exerciţiul 12

Timp de lucru  20 minute.

Cartea tehnică reprezintă un document important în întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor.

Sarcina de lucru :

Utilizând fişa conspect nr. 4 alcătuiţi un eseu în spaţiul liber de mai jos cu denumirea Importanţa cărţii tehnice în procesul întreţinerii planificate. Veţi folosi următorii termeni:  caracteristicile tehnice, instrucţiuni de întreţinere, defectări posibile, condiţii de bază, sisteme de ungere, expunerea grafică, ordinea reperelor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se va aprecia : utilizarea tuturor termenilor, claritatea exprimării, corectitudinea din punct de vedere gramatical  şi ştiinţific precum şi încadrarea în spaţiul alocat.

Exerciţiul 13

Timp de lucru  20 minute.

Citiţi cu  atenţie următorul text:

„Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere, lista de referinţe la piesele de rezervă si alte documente care pot fi elaborate in faza pregătitoare.

Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici:

- includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi

- constau in descrieri primite de la producători

- sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului”.

a) Explicaţi oral cuvintele subliniate din textul citit;

b) Motivaţi oral de ce le consideraţi cuvinte cheie.

8. Sugestii metodologice. Soluţii pentru fişele

de lucru/evaluare

Sugestii metodologice

Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri, activităţile de învăţare – predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice.

Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului, recomandăm ca în procesul de învăţare – predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune, cum ar fi:

- realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării

- citirea, realizarea şi interpretarea  unor schiţe, scheme şi fişe de lucru.

Utilizarea  metodelor explorative (observarea directă, observarea independentă), a  programelor PowerPoint şi a altor programe de grafică şi prezentare a diferitelor materiale, poate conduce la dobândirea de către elevi a competenţelor specifice calificării.

Îndrumări privind modalităţile de evaluare

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor  probe care se referă explicit la    criteriile de performanţă  şi  la condiţiile de aplicabilitate din SPP - uri, iar ca metode de evaluare recomandăm:

- observarea sistematică a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea conceptelor, capacităţilor, atitudinilor lor faţă de o sarcină dată.

- investigaţia.

- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de învăţare.

- metoda exerciţiilor practice

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

- fişe de observaţie şi fişe de lucru

- chestionarul

- fişe de autoevaluare

- miniproiectul – prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, a materialelor şi a instrumentelor, acurateţea reprezentărilor tehnice, modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect.

- portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.

Evaluarea trebuie să fie o evaluare de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul  probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. În parcurgerea  modulului, se va utiliza atât evaluarea de tip formativ, cât şi cea de tip sumativ.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. O competenţă se va evalua o singură dată.

Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

Soluţii pentru fişele

de lucru/evaluare

Activitatea 1  –Fişă de lucru

Exerciţiul 1

Avantajele sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat:

  - reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive, efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem;

  - organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse;

  - reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare;

Exerciţiul 2

1. b,c

2. a

3. c

4. a

5. c

Activitatea 2 –Fişă de lucru

Exerciţiul 3

Obiectivele activităţii de întreţinere si reparare a utilajelor:

- asigurarea menţinerii utilajului în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp

- evitarea uzurii excesive şi a ieşirii utilajului în mod accidental din funcţiune

- creşterea timpului de funcţionare a utilajului, fie prin mărirea duratei dintre două intervenţii tehnice, fie prin micşorarea perioadei de timp de menţinere acestuia în reparaţii

4. efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparare cu cheltuieli cât mai reduse şi de o calitate cât mai bună, prin creşterea productivităţii muncitorilor care execută aceste activităţi

5. modernizarea maşinilor şi utilajelor învechite

Exerciţiul 4

Sistemul centralizat este specific întreprinderilor mici şi mijlocii. În cadrul acestui sistem toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor se execută de către echipe de muncitori specializaţi, subordonaţi direct compartimentului mecano - energetic.

Sistemul descentralizat este specific acelor unităţi de producţie ale căror utilaje ridică probleme speciale din punct de vedere al activităţii de întreţinere şi reparare. În acest caz repararea utilajelor este executată de echipe de muncitori specializaţi în întreţinere şi reparare subordonaţi direct şefului de secţie în care funcţionează utilajele ce urmează a fi reparate.

Sistemul mixt constă în executarea reparaţiilor la utilajele speciale din oţelării, forjă sau cele din secţia de tratamente termice de către echipele de muncitori specializaţi în lucrări de întreţinere şi reparare subordonate direct acestor secţii, iar celelalte lucrări de către muncitorii din întreţinere şi reparare din compartimentul mecano - energetic.

Activitatea 4 –Fişă de evaluare

Exerciţiul 6

- avantajele sistemului de întreţinere preventiv-planificat:

- reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive, efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem;

- organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse;

- reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare;

2. A.3; B.2; C.3

3.

Sistemul centralizat. În cadrul acestui sistem toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor se execută de către echipe de muncitori specializaţi, subordonaţi direct compartimentului mecano - energetic.

Sistemul descentralizat. În acest caz repararea utilajelor este executată de echipe de muncitori specializaţi în întreţinere şi reparare subordonaţi direct şefului de secţie în care funcţionează utilajele ce urmează a fi reparate.

Sistemul mixt constă în executarea reparaţiilor de către echipele de muncitori specializaţi în lucrări de întreţinere şi reparare subordonate direct acestor secţii, iar celelalte lucrări de către muncitorii din întreţinere şi reparare din compartimentul mecano - energetic.

Activitatea 6  –Fişă de lucru

Exerciţiul 8   1.    1 – c ;	2 – e ;		3 – a ;		4 – d ;		5 – b ;	 	6 – f .

Exerciţiul 9

2

| Personalul | Lucrări de întreţinere | Corect | Incorect |
| --- | --- | --- | --- |
| de deservire | - supravegherea şi curăţirea zilnică. - reglarea funcţionării; - ungere regulată ; - remedierea imediată a defectelor minore. |  |  |
| specializat | - verificarea sistemului de răcire-ungere; - verificarea comportamentului în exploatare; - reglări şi demontări parţiale; - înregistrarea rezultatului verificării în dosarul maşinii. |  |  |

Activitatea 7- Test de autoevaluare

Exerciţiul  10

| Nr. crt. | Enunţuri | Adevărat sau Fals | Soluţie Corectă ( | Soluţie greşită ( | Punctaj ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normativele reprezintă instrucţiuni, indicaţii, prescripţii cu caracter de normă |  |  |  |  |
| 2 | Ansamblul de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor reprezintă reparaţiile curente |  |  |  |  |
| 3 | Scopul planificării întreţinerii este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni |  |  |  |  |
| 4 | Distribuirea SDV-urilor de uz temporar se face pe baza documentului "Inventar de scule" |  |  |  |  |
| 5 | Scopul înregistrării defecţiunilor este să se ştie unde este localizată problema |  |  |  |  |
| 6 | Pentru creşterea eficienţei activităţii de producţie, nu se recomandă achiziţionarea SDV-urilor de la întreprinderile specializate |  |  |  |  |
| 7 | Fenomenul care aduce un component la un nivel de uzură sub limita admisă se numeşte deranjament |  |  |  |  |
| 8 | Activitatea de planificare implică definirea acţiunilor de întreţinere relevante |  |  |  |  |
| 9 | Expunerea grafică cu desenele tehnice ale tuturor subansamblelor importante poate fi găsită in raportul zilnic |  |  |  |  |

Bibliografie

1.  Badea, F., Organizarea reparării şi întreţinerii utilajelor – cursuri în format digital – Managementul producţiei.

2. Tanase, Gh., Nicolescu, V., Birla, I., (1977), Manualul lăcătuşului mecanic, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti.

3. Pop, F., Cosma, F., Manual de operare, Centrul de instruire şi formare profesională al S.N.T.G.N. TRANSGAZ  S.A. Mediaş.

4. Costin, I., Îndrumătorul mecanicului de la exploatarea,  întreţinerea şi repararea utilajelor

Pagini Web şi soft-uri educaţionale utile:  www.google.ro

www.forus.ro ;

http://stud.usv.ro .

# Text boxes

2.COMPETENŢE SPECIFICE. OBIECTIVE

4. FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR

5. GLOSAR

6. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR

LUCRAŢI  INDIVIDUAL !

LUCRAŢI PE GRUPURI DE ELEVI !

ATENŢIE !

Acest auxiliar nu acoperă toate cerinţele din SPP.

Pentru obţinerea certificatului este necesară validarea integrală a competenţelor din SPP

LUCRAŢI PE GRUPURI DE ELEVI !

LUCRAŢI  INDIVIDUAL !

!

creşterea timpului de funcţionare a utilajului, fie prin mărirea duratei dintre

două intervenţii tehnice, fie prin micşorarea perioadei de timp de menţinere

a acestuia în reparaţii

asigurarea menţinerii utilajului în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp

Obiectivele activităţii de intretinere si reparare a utilajelor

Organizarea activităţii de distribuire si păstrare a SDV-urilor

LUCRAŢI PE GRUPURI DE ELEVI!

ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

Importanţa activităţii de întreţinere si reparare a utilajelor

LUCRAŢI  INDIVIDUAL!

Organizarea  activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor

Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv-planificat.

Prin elaborarea acestui sistem s-a urmărit asigurarea unui dublu caracter

întregului ansamblu de măsuri de întreţinere şi reparare, şi anume:

- caracter profilactic;

- caracter planificat.

Aceste două caracteristici ale sistemului preventiv-planificat imprimă sistemului o superioritate evidentă faţă de sistemul pe baza constatărilor, influenţând pozitiv asupra calităţii reparaţiilor, a duratei de execuţie a acestora şi a costurilor de

producţie.

Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv-planificat este un ansamblu de măsuri de întreţinere, control şi reparare care se efectuează în mod periodic, la intervale de timp bine determinate; urmăreşte prevenirea uzurii excesive şi a apariţiei avariilor; urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor o perioadă cât mai mare de timp.

Sistemul de întreţinere şi reparare pe baza constatărilor constă în

stabilirea datelor de oprire a utilajelor pentru intrarea în reparaţii, precum şi

conţinutul acestora, în urma unei supravegheri atente a modului de funcţionare a utilajelor de către personal specializat, pe baza căreia se va stabili starea lor de funcţionalitate.

În urma constatărilor efectuate, rezultatele acestora se vor trece în cadrul unei fişe întocmite pentru fiecare utilaj în parte. Această fişă va cuprinde informaţii

despre:

- felul defecţiunilor constatate;

- data intrării în reparaţie a utilajului;

- felul reparaţiilor ce trebuiesc executate

modernizarea maşinilor şi utilajelor învechite

efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparare cu cheltuieli cât mai reduse

şi de o calitate cât mai bună, prin creşterea productivităţii muncitorilor care

execută aceste activităţi

Obiectivele activităţii de întreţinere si reparare a utilajelor

evitarea uzurii excesive şi a ieşirii utilajului în mod accidental din

funcţiune

3. FIŞA DE DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor este impusă de faptul că, pe parcursul folosirii lor productive, acestea sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală. Ca urmare a procesului de uzură fizică are loc un proces de pierdere treptată a valorii de întrebuinţare a utilajului, şi în final o pierdere a capacităţii de satisfacere a nevoii sociale pentru care a fost creat.

În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale utilajului şi a funcţionarii în condiţii cât mai apropiate de cele iniţiale, în cadrul întreprinderilor se organizează un sistem de întreţinere şi reparare a utilajului de producţie. Din analiza comportamentului utilajelor în procesul de uzură fizică se poate constata că uzura în timp a diferitelor componente are loc în mod diferenţiat. Acest fapt impune luarea unor măsuri mai ample de întreţinere şi reparare a acestor componente, pentru a evita ieşirea prematură din funcţiune a utilajului. Fenomenul de uzură fizică a utilajului mai poate fi ameliorat şi printr-un sistem de activităţi de întreţinere a acestuia, precum şi printr-un ansamblu de operaţii de control şi revizie, care să permită depistarea din timp a eventualelor defecţiuni.

Toate aceste activităţii de revizie, control, întreţinere şi reparare a utilajelor, îndreptate în scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp formează ceea ce în literatura de specialitate poartă numele de sistem de întreţinere şi reparare.

Realizarea unor activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor are o serie de implicaţii, dintre care mai importante sunt: creşterea perioadei de timp în care utilajul este în stare de funcţionare şi realizarea producţiei conform graficelor, creşterea randamentului şi a preciziei de funcţionare a utilajelor, realizarea unor activităţi de întreţinere şi reparare de calitate superioară, reducerea costurilor de producţie şi, implicit, la creşterea eficienţei activităţii de producţie.

.

O B I E C T I V E

LUCRAŢI  INDIVIDUAL !

LUCRAŢI INDIVIDUAL !