MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

AUXILIAR CURRICULAR

Profilul: Tehnic

Nivelul: 3

Calificarea: Tehnician transporturi

Modulul: Exploatare tehnică a mijloacelor de transport

Clasa: a XIII-a rută progresivă

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI:

| ANGELA OSAIN | - profesor gradul I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara |
| --- | --- |
| GEORGETA BĂRBĂLĂU | - profesor gradul I, Grup Şcolar Dacia Bucureşti |
| NICOLETA GAIDOŞ | - profesor gradul I, Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate Bucureşti |

COORDONATOR:

| MELNIC ALINA | - profesor gradul I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara |
| --- | --- |

CONSULTANŢĂ  CNDIPT: 	ROŞU DORIN,  EXPERT CURRICULUM

ASISTENŢĂ TEHNICĂ: 		WYG INTERNATIONAL

IVAN MYKYTYN, EXPERT

#### Cuprins

Introducere	6

Competenţe	10

Obiective	10

Informaţii pentru profesori	11

a. Relaţia dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare	11

b. Sugestii metodologice	12

Fişa de rezumat	13

Fişa de rezumat a activităţii	14

Informaţii pentru elevi	15

Cuvinte cheie/Glosar	17

Activităţi de învăţare	18

Activitatea 1 – evaluare iniţială	18

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1	20

Activitatea 2	22

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2	24

Activitatea 3	26

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3	27

Activitatea 4	29

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 4	30

Activitatea 5	31

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 5	32

Activitatea 6	33

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 6	35

Activitatea 7	37

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 7	5

Activitatea 8	15

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 8	16

Activitatea 9	17

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 9	18

Activitatea 10	19

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 10	21

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11	22

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 12	26

Soluţionarea activităţilor	28

Soluţia activităţii 1 – evaluare iniţială	28

Soluţia activităţii 2	30

Soluţia activităţii 3	31

Soluţia activităţii 4	32

Soluţia activităţii 5	33

Soluţia activităţii 6	34

Soluţia activităţii 7	35

Soluţia activităţii 8	36

Soluţia activităţii 9	37

Soluţia activităţii 10	38

Bibliografie	40

# Introducere

Modulul „Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport” este destinat pregătirii de specialitate în calificarea de nivel 3 „Tehnician transporturi”.

Modulul  face parte din „Stagii de pregătire practica ” şi are alocate un număr de 50 de ore / an, din care:

- instruire practica –  20 ore;

- laborator tehnologic – 30 ore;

Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la asigurarea pregătirii de specialitate si a pregătirii practice in vederea calificării în meseria de tehnician transporturi.

Alegerea tehnicile de instruire revin profesorului care are sarcina de a individualiza si de adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesul de învăţare pe elev, pe nevoile si disponibilităţile sale, in scopul unei valorificări ale acestora.

In context lucrul în grup, simularea practică la locul de muncă, temele şi proiectele integrate contribuie la învăţarea eficientă prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

II. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor

| Unitatea de competenţe | Competenţe individuale | Conţinuturi |
| --- | --- | --- |
| 29. Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport | 29.1. Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport | Activităţi de testare / verificare a mijloacelor de transport iniţiale (la primirea unui mijloc nou de transport ) în timpul rodajului în timpul exploatării după realizarea unor operaţii de reparaţie curentă sau capitală Mijloace tehnice pentru testarea / verificarea mijloacelor de transport Aplicaţii practice de stabilire a stării tehnice pentru o situaţie dată Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare (din documentaţia tehnică a mijlocului de transport şi a mijloacelor de testare / verificare - cărţi tehnice, instrucţiuni de exploatare, normative privind reviziile tehnice, norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor) Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a mijlocului de transport (elaborarea planurilor de operaţii, stabilirea responsabilităţilor şi termenelor, planificarea resurselor, instruirea echipei) Analizarea rezultatelor verificărilor şi luarea unei decizii privind recepţia mijlocului de transport, în conformitate cu legislaţia în vigoare (după caz: aviz favorabil pentru recepţia unui mijloc nou de transport, a mijloacelor supuse unor lucrări de reparaţie sau a pieselor de schimb, respingerea mijlocului de transport sau a lotului de piese de schimb, oprirea din circulaţie.) Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în exploatare a mijlocului de transport (procese verbale de primire-predare, rapoarte de constatare, foi de parcurs) |
| 29. Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport | 29.2. Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport | Operaţii de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport Aplicaţii practice: de planificare a resurselor necesare efectuării activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport: umane, materiale, financiare, de timp (în funcţie de structura parcului de mijloace, caracteristicile activităţilor de transport desfăşurate, gradul de utilizare al mijloacelor); de evaluare a unor operaţii de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport (respectarea instrucţiunilor de exploatare, a planului de operaţii, a normelor de tehnica securităţii muncii); de elaborarea a unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport (obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, rezultate aşteptate, evaluare) |
| 29. Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport | 29.3. Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare | Extragerea din documentaţia tehnică (acte normative, cărţi tehnice, manuale de reparaţii, instrucţiuni de exploatare) a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora Elaborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnice (obiective, responsabilităţi, acţiuni, termene, resurse umane, materiale şi financiare, evaluare). Monitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într-o situaţie dată (consemnarea lucrărilor de revizie executate în documente tipizate specifice). Completarea documentelor necesare pentru intrarea / ieşirea mijlocului de transport din revizia tehnică (consemnarea lucrărilor de revizie executate în documente tipizate specifice) |
| 29.Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport | 29.4. Monitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport | Inventarierea activităţilor de reparare (extragerea informaţiilor din rapoartele de evenimente şi planurile de reparaţii) Elaborarea unui plan de monitorizare (lista reparaţiilor, puncte de lucru, responsabilităţi, termene). Evaluarea activităţilor de reparare realizate (respectarea instrucţiunilor de reparare, a fişelor operaţionale, a normelor de tehnica securităţii muncii, calitatea lucrărilor executate) Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de reparare (obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, rezultate aşteptate, evaluare). |

Modulul face parte din curriculum-ul în dezvoltare locală pentru ciclul superior al liceului, clasa a XI-a şi are alocate 1 credite şi 66 ore, din care:

- teorie – 33 ore

- laborator – 33 ore

Modulul oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor, identificarea particularităţilor deferitelor moduri, categorii şi tipuri de transport.

Pentru atingerea competenţelor vizate, profesorul, are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a le eşalona în timp şi de a utiliza activităţi variate de învăţare.

Plasarea modulului în curriculum în dezvoltare locală, oferă oportunitatea unor abordări diferenţiate sau extensii ale conţinuturilor cu privire la unele soluţii constructive, în funcţie de cerinţele şi resursele locale pentru instruire, prin proiecte comune, realizate cu partenerii economici şi sociali ai şcolii.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are posibilitatea:

- de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile grupului de elevi;

- de a centra procesul de învăţare pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul unei valorificări optime ale acestora, lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale;

- de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat;

- de a dezvolta competenţele vizate la elevii care prezintă deficienţe integrabile, adaptând strategiile utilizate la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (programe individualizate, instrumente ajutătoare de învăţare etc).

Încercând să răspundă acestor cerinţe, auxiliarul curricular pe care îl propunem conţine materiale care pot fi utilizate în cadrul unor activităţi de învăţare.

Profesorului îi sunt puse la dispoziţie informaţii necesare pentru utilizarea materialelor. Aceste informaţii au ca scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii sale. Ele conţin:

- o descriere a relaţiei dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare, sugestii metodologice;

- îndrumări pentru adaptarea materialelor pentru diferite categorii de elevii cu nevoi educaţionale speciale;

- propuneri pentru activităţi de urmărire şi remediale.

Auxiliarul oferă atât profesorului, cât şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului, sub forma unor fişe de rezumat.

Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare şi poate, de asemenea, ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii sunt încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.

Pentru o mai bună înţelegere şi fixare, auxiliarul conţine un glosar al cuvintelor cheie utilizate în cadrul modulului.

Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele urmărite şi  criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor.

De altfel, prima activitate propusă pentru o unitate de învăţare este o evaluare iniţială menită să evidenţieze ceea ce elevii cunosc în legătură cu subiectul.

Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse. Sarcinile sunt definite în paşi mici şi au grad de dificultate mediu, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze în ritmul său.

Pentru fiecare activitate, elevilor le sunt puse la dispoziţie fişe de documentare, conţinând selecţii ale unor informaţiilor necesare rezolvării sarcinilor de lucru. Trebuie avut însă vedere că acest auxiliar nu este un manual sau un tratat ştiinţific despre exploatarea tehnică a mijloacelor de transport, iar suportul teoretic care însoţeşte fişele de lucru are rolul de a sprijini procesul de învăţare şi nu cel de predare.

Activităţile prezentate în acest auxiliar sunt doar propuneri. Orice altă activitate care respectă competenţa şi obiectivul aferent competenţei este bine venită în munca la clasă, cu elevii.

Fişele de documentare propuse pot fi completate sau îmbunătăţite. Acest auxiliar se vrea a fi un ajutor pentru elevi şi profesori în atingerea obiectivelor propuse.

Pentru atingerea competenţelor prevăzute, recomandăm folosirea şi altor materiale bibliografice în afara celor prevăzute în finalul auxiliarului, cum ar fi:

www.totaltrading.ro

www.autotest2000.ro

www.autotech.ro

www.autotestechipament.ro

http://autozone.phg.ro

# Competenţe

În modulul „Exploatare tehnică a mijloacelor de transport” au fost agregate competenţe tehnice specializate:

29.1.Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport

29.2.Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

29.3.Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare

29.4.Monitorizează activităţi de reparare a  mijloacelor de transport

# Obiective

Prin activităţile pe care le propunem, urmărim ca la sfârşitul activităţilor de învăţare elevii să fie capabili:

- Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare a mijloacelor de transport

- Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a mijlocului de transport

- Analizarea rezultatelor verificărilor.

- Luarea unei decizii privind recepţia mijlocului de transport, în conformitate cu legislaţia în vigoare

- Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în exploatare a mijlocului de transport

_________________________________________________________________

- Stabilirea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport.

- Planificarea resurselor necesare efectuării activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport.

- Evaluarea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport.

- Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

___________________________________________________________________

- Extragerea din documentaţia tehnică a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora

- Elaborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnic

- Monitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într-o situaţie dată

- Completarea documentelor necesare pentru intrarea / ieşirea mijlocului de transport din revizia tehnică

____________________________________________________________

- Inventarierea activităţilor de reparare

- Elaborarea unui plan de monitorizare

- Evaluarea activităţilor de reparare realizate

- Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de reparare

_____________________________________________________________

# Informaţii pentru profesori

## a. Relaţia dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare

| Competenţe | Obiective | Activităţi de învăţare |
| --- | --- | --- |
| C.29.1 Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport | O1 Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare a mijloacelor de transport | Activitatea 1 Fişa de documentare 1 |
|  | O2 Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a mijlocului de transport | Activitatea 2 Fişa de documentare 2 |
|  | O3 Analizarea rezultatelor verificărilor | Activitatea 3 Fişa de documentare 3 |
|  | O4 Luarea unei decizii privind recepţia mijlocului de transport, în conformitate cu legislaţia în vigoare |  |
|  | O5 Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în exploatare a mijlocului de transport |  |
| C.29.2. Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport. | O6 Stabilirea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport | Activitatea 4 Fişa de documentare 4 |
|  | O7 Planificarea resurselor necesare efectuării activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport. | Activitatea 5 Fişa de documentare 5 |
|  | O8 Evaluarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport | Activitatea 6 Fişa de documentare 6 |
|  | O9 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport |  |
| C.29.3 Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare | O 10 Extragerea din documentaţia tehnică a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora | Activitatea 7 Fişa de documentare 7 |
|  | O 11 Elaborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnic | Activitatea 8 Fişa de documentare 8 |
|  | O 12 Monitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într-o situaţie dată | Activitatea 9 Fişa de documentare 9 |
|  | O13 Completarea documentelor necesare pentru intrarea / ieşirea mijlocului de transport din revizia tehnică |  |
| C.29.4 Monitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport. | O14 Inventarierea activităţilor de reparare | Activitatea 10 Fişa de documentare 10 Fişa de documentare 11 Fişa de documentare 12 |
|  | O15 Elaborarea unui plan de monitorizare |  |
|  | O16 Evaluarea activităţilor de reparare realizate |  |
|  | O17 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de reparare |  |

## b. Sugestii metodologice

Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: simulare, joc de rol, studii de caz, brainstorming, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, maparea conceptelor, etc.

În proiectarea activităţilor de învăţare trebuie avute în vedere cerinţele educaţionale speciale ale elevilor. Formularea de obiective de învăţare diferenţiate va da profesorului o imagine clară asupra a ceea trebuie să fie capabili să realizeze toţi elevii, a ceea ce ar trebui să fie capabili să realizeze cei mai mulţi dintre ei şi a ceea ce numai unii vor fi capabili să realizeze. Luând în considerare obiectivele de învăţare diferenţiate şi datele despre elevi (ritm de învăţare, stiluri de învăţare, tipuri de inteligenţe, dificultăţi în învăţare), profesorul va putea adapta metodele formării elevilor.

Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu, constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor.

## Fişa de rezumat

| Titlul modulului: „Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport” |
| --- |
| Numele elevului: |  |
| Data începerii: |  | Data finalizării: |  |
| Competenţa | Activitatea de învăţare | Data îndeplinirii (data la care obiectivele învăţării au fost îndeplinite) | Verificat (semnătura profesorului) |
| 29.1. Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport | Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 |  |  |
| 29.2. Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport | Activitatea 4 Activitatea 5 Activitatea 6 |  |  |
| 29.3. Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice in conformitate cu legislaţia în vigoare | Activitatea 7 |  |  |
|  | Activitatea 8 |  |  |
|  | Activitatea 9 |  |  |
| 29.4. Monitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport | Activitatea 10 |  |  |

## Fişa de rezumat a activităţii

| Competenţa | Activitatea de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Comentariile elevului De exemplu: ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii; ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare. ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii. ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. |
|  | Comentariile profesorului De exemplu: comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi. ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării. |

# Informaţii pentru elevi

Elevii îşi vor dezvolta competenţele individuale precizate în cadrul acestui modul prin realizarea activităţilor de învăţare propuse de profesor. Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.

Activităţile de învăţare pe care le pot finaliza elevii într-o oră de curs sau pe parcursul mai multor ore se realizează prin stabilirea obiectivelor de învăţare împreună cu profesorul.

Elevii trebuie să ştie care sunt activităţile ale căror rezultate vor fi utilizate în scopul evaluării.

Pentru realizarea acestor obiective vom avea în vedere următoarele conţinuturi:

  - Activităţi de testare / verificare a mijloacelor de transport

- iniţiale (la primirea unui mijloc nou de transport )

- în timpul rodajului

- în timpul exploatării

- după realizarea unor operaţii de reparaţie curentă sau capitală

  - Mijloace tehnice pentru testarea / verificarea mijloacelor de transport

  - Aplicaţii practice de stabilire a stării tehnice pentru o situaţie dată

- Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare (din documentaţia tehnică a mijlocului de transport şi a mijloacelor de testare / verificare - cărţi tehnice, instrucţiuni de exploatare, normative privind reviziile tehnice, norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor)

- Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a mijlocului de transport (elaborarea planurilor de operaţii, stabilirea responsabilităţilor şi termenelor, planificarea resurselor, instruirea echipei)

- Analizarea rezultatelor verificărilor şi luarea unei decizii privind recepţia mijlocului de transport, în conformitate cu legislaţia în vigoare (după caz: aviz favorabil pentru recepţia unui mijloc nou de transport, a mijloacelor supuse unor lucrări de reparaţie sau a pieselor de schimb, respingerea mijlocului de transport sau a lotului de piese de schimb, oprirea din circulaţie.)

- Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în exploatare a mijlocului de transport (procese verbale de primire-predare, rapoarte de constatare, foi de parcurs)

- Coordonarea activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

  - Operaţii de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

  - Aplicaţii practice:

- de planificare a resurselor necesare efectuării activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport: umane, materiale, financiare, de timp (în funcţie de structura parcului de mijloace, caracteristicile activităţilor de transport desfăşurate, gradul de utilizare al mijloacelor);

- de evaluare a unor operaţii de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport (respectarea instrucţiunilor de exploatare, a planului de operaţii, a normelor de tehnica securităţii muncii);

- de elaborarea a unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport (obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, rezultate aşteptate, evaluare)

- Planificarea şi urmărirea realizării reviziilor tehnice

- Extragerea din documentaţia tehnică (acte normative, cărţi tehnice, manuale de reparaţii, instrucţiuni de exploatare) a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora

- Elaborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnice (obiective, responsabilităţi, acţiuni, termene, resurse umane, materiale şi financiare, evaluare).

- Monitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într-o situaţie dată (consemnarea lucrărilor de revizie executate în documente tipizate specifice).

- Completarea documentelor necesare pentru intrarea / ieşirea mijlocului de transport din revizia tehnică (consemnarea lucrărilor de revizie executate în documente tipizate specifice)

- Monitorizarea activităţilor de repararea a mijloacelor de transport

  - Inventarierea activităţilor de reparare (extragerea informaţiilor din rapoartele de evenimente şi planurile de reparaţii)

  - Elaborarea unui plan de monitorizare (lista reparaţiilor, puncte de lucru, responsabilităţi, termene).

  - Evaluarea activităţilor de reparare realizate (respectarea instrucţiunilor de reparare, a fişelor operaţionale, a normelor de tehnica securităţii muncii, calitatea lucrărilor executate)

Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de reparare (obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, rezultate aşteptate, evaluare).

# Cuvinte cheie/Glosar

Următoarea listă vă va fi folositoare la înţelegerea conceptelor cu care veţi lucra. În cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi, adăugaţi-i la sfârşitul acestei liste.

| Garda la sol |  | distanţa de la punctul cel mai de jos dintre osii pana la suprafaţa drumului |
| --- | --- | --- |
| Parcursul echivalent |  | un parcurs convenţional ce ţine de solicitarea motorului in exploatare |
| Economicitate |  | calitatea automobilelor de a efectua un volum cât mai mare de transport cu un volum redus de cheltuieli |
| Stabilitatea |  | capacitatea automobilului de a rezista mişcărilor giratorii , derapării si răsturnării în diferite condiţii de exploatare |
| Durabilitatea |  | posibilitatea automobilului de a funcţiona fără uzuri în limita uzurilor admise |
| Testarea |  | reprezintă procesul de determinare experimentală a unor parametrii în scopul stabilirii stării tehnice şi / sau a performanţelor unor piese, subansambluri, ansambluri, instalaţii sau sisteme tehnice |
| Diagnosticarea |  | unui sistem tehnic este procesul de stabilire a cauzelor unei funcţionări necorespunzătoare a acestuia, pe baza simptomelor sau rezultatelor obţinute în urma unor probe |

# Activităţi de învăţare

## Activitatea 1 – evaluare iniţială

C.1. Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport

O.1. Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare a mijloacelor de transport

| Unitatea de învăţare: Activităţi de testare / verificare a mijloacelor de transport |
| --- |
| Tema: Evaluare iniţială | Data: Durata activităţii: 10 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate dorim să vedem în ce măsură cunoştinţele tale anterioare pot fi valorificate în cadrul următoarelor activităţi. |

1. Precizaţi cel puţin două din calităţile de exploatare ale automobilelor :

- …………………………

- …………………………

2.Completaţi spaţiile libere cu expresiile potrivite:

- Capacitatea dinamică a automobilelor este condiţionată de ...(1)...şi de ...(2)...a acestora, de forţe de rezistenţa ce se opun deplasării automobilelor.

- Viteza economică în km/h reprezintă viteza de deplasare uniformă la care ...(3)...de combustibil al automobilelor este minim.

- Timpul de demaraj în s este timpul necesar ca automobilul să-şi..(4)...viteza între două valori date.

|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| Ansamblul operaţiilor şi lucrărilor care se execută periodic in scopul menţinerii în parametrii de funcţionare a autovehiculelor. Organ de maşina care are forma unei bare dinţate. Organ de maşina care are rolul de a întrerupe şi a restabilii circuitul unui fluid. Organ de maşina care are rolul de a transmite o mişcare de rotaţie. Dispozitiv care asigură distribuirea raţională a curentului. Motor electric care serveşte la pornirea motorului. Dispozitivul care repartizează înaltă tensiune la bujii. Organ de maşină care împreună cu arborele cotit transforma mişcarea de translaţie în mişcare de rotaţie |

- În careul de mai jos sunt termeni specifici automobilelor. Descoperiţi aceşti termeni cu ajutorul definiţiilor date astfel încât pe verticală veţi descoperi o operaţie tehnologică des folosită.

- Stabiliţi trei caracteristici ale exploatării comerciale:

- Stabiliţi trei caracteristici ale exploatării comerciale

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1

Exploatarea automobilelor constă în aplicarea unor principii, reguli şi norme care conduc la utilizarea cea mai raţională a caracteristicilor constructive ale acestora.

Exploatarea automobilelor se exercită în două sectoare de activitate:

- activitate cu, caracter tehnic care cuprinde problemele privind asigurarea stării tehnice a automobilelor şi condiţiilor de deplasare pe drumurile publice, denumită EXPLOATARE TEHNICĂ

- activitate cu, caracter economic, organizatoric, şi comercial numita EXPLOATARE COMERCIALĂ

EXPLOATARE TEHNICĂ urmăreşte :

  - să garanteze efectuarea circulaţiei pe drumurile publice şi în interiorul unităţilor, a şantierelor în depline condiţii de siguranţă , cu viteza tehnică şi comercială cea mai indicată, folosind la maximum capacitatea de încărcare

  - să evite uzura prematură a pieselor şi agregatelor prin respectarea prescripţiilor tehnice de exploatare şi măsuri de verificare, întreţinere şi reparaţii

  - să prelungească durata de serviciu a autovehiculelor şi să reducă la minimum imobilizările din cauze tehnice şi cheltuielile de reparaţii

  - să creeze condiţii pentru utilizarea la maximum a tuturor caracteristicilor tehnice şi de exploatare ale autovehiculelor şi pentru realizarea unor indici înalţi de utilizare

  - să permită efectuarea de parcursuri cât mai lungi fără reparaţii, sau cu reparaţii minim

  - să elimine orice cauze care ar putea duce la accidentări în timpul circulaţiei din motive tehnice

Este recomandabil ca înaintea de plecare în cursă să se verifice:

- starea tehnică de funcţionare a automobilului

- starea tehnică de curăţarea interioară şi exterioară a automobilului

- alimentarea cu apă, combustibil şi lubrifianţi

- etanşarea conductelor sistemului de răcire şi alimentare

- existenţa actelor de bord

- funcţionarea motorului la diferite turaţii.

EXPLOATARE COMERCIALĂ presupune probleme organizatorice şi probleme comerciale.

Problemele cu caracter organizatoric sunt:

- planificarea şi programarea autovehiculelor pentru efectuarea transporturilor

- controlul activităţii autovehiculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport

- evidenţa realizărilor autovehiculelor (prestaţii şi indicatori de utilizare)

Problemele cu caracter comercial sunt:

- stabilirea de relaţii cu beneficiarii pe bază de legi, instrucţiuni şi contracte de prestaţii

- legătura cu beneficiarii pentru a efectua transporturile în condiţii stabilite

- taxarea transporturilor efectuate, întocmirea formelor pentru încasarea contravalorii prestaţiilor

Principiile exploatării autovehiculelor

La baza exploatării ştiinţifice a autovehiculelor stau următoarele principii:

- desfăşurarea activităţii autovehiculelor pe bază de plan

- concentrarea parcului de autovehicule în întreprinderi specializate

- folosirea integrală a capacităţii autovehiculelor

- repartizarea autovehiculelor la transport după caracteristicile lor tehnice şi de exploatare şi folosirea la maxim a forţei de tracţiune

- eliminarea transporturilor iraţionale

- realizarea unor indicatori înalţi de utilizare

- permanenţa activităţii de transport

## Activitatea 2

C 1 Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport

O 2 Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a mijlocului de transport

| Unitatea de învăţare: Activităţi de verificare şi întreţinere a mijloacelor de transport |
| --- |
| Tema: Descriere generală | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Cunoaşterea tipurilor de verificări pentru mijloacele de transport |

  - În tabelul de mai jos, în prima coloană, sunt procedee de verificare a automobilului, iar în coloana a doua este specificată prima etapă de realizare a fiecărei verificări. Completaţi acest tabel cu următoarele etape de realizare a verificărilor.

| Procedeu de verificare | Etape de realizare |
| --- | --- |
| Verificare iniţială | Proba autovehiculului ........................................................... ........................................................... |
| Verificare în timpul rodajului | Testarea autovehiculului după reparare ........................................................... ........................................................... |
| Verificare in timpul exploatării | Stabilirea defectelor apărute pe parcurs ........................................................... ........................................................... |
| Verificare după realizarea unor operaţii de reparaţii curente | Testarea motorului după o reparaţie curentă ........................................................... ........................................................... |

2. Completaţi diagrama de mai jos cu câteva din atribuţiile secţiei de reparaţii întreţinere.

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2

Lucrări privind activitatea de verificare şi întreţinere a mijloacelor de transport

Programarea zilnică, dirijarea, urmărirea activităţii proceselor tehnologice de întreţinere a reparaţiilor curente se fac de autocoloană la care au fost dizlocate mijloacele de transport.

Programarea zilnică, verificarea şi calcularea foilor de parcurs se fac în fiecare zi conform programului de lucru.

Lucrările executate se împart în două categorii:

- lucrări ce se execută zilnic

- lucrări ce se execută periodic.

Impegatul de coloană execută zilnic următoarele lucrări:

- eliberarea şi primirea foilor de parcurs

- verificarea foilor de parcurs

- înscrierea datelor din foile de parcurs în centralizator

- calculul de consumului de combustibil normat

- completarea fiselor tehnice al automobilelor.

Lucrările de întreţinere al automobilelor constau din:

- îngrijirea zilnică

- spălarea şi curăţirea generală

- revizia tehnică de gradul I

- înlocuirea uleiului uzat din baia motorului

- revizia tehnică de gradul II

Controlul tehnic al automobilelor se face înainte de plecarea în cursă pe parcurs şi la venirea din cursă.

Automobilul este verificat de către şofer care prezintă şefului de secţie eventualele defecţiuni constatate. Dacă defecţiunea se poate remedia în unitate se deschide o unitate de comandă.

ATRIBUŢIILE SECŢIEI DE VERIFICARE ŞI REPARAŢII ÎNTREŢINERE

- asigură activitatea de reparaţii planificate pe baza programului impus de normativele tehnice;

- asigură activitatea de exploatare a utilajelor pe baza programelor întocmite de secţiile de producţie;

- verifică prin sondaj la punctele de lucru modul de exploatare al mijloacelor de transport;

- verifică deconturile de carburanţi, lubrefianţi, piese de schimb şi alte materiale necesare secţiei;

- întocmeşte şi verifică prezenţa;

- programează efectuarea reparaţiilor curente, revizii tehnice şi reparaţii capitale pentru toate mijloacele de transport din dotare, urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaţii curente şi revizii tehnice în regie proprie programează reparaţiile capitale la unităţile specializate urmărind respectarea termenelor de executare a lucrărilor;

- urmăreşte parcursurile realizate de autovehicule şi utilaje pe cicluri de reparaţii şi le completează la zi fişele de activitate zilnică;

- stabileşte consumurile specifice de carburanţi şi lubrefianţi pe tipuri de utilaje şi urmăreşte indicarea normelor de consum;

- elaborează norme de lucru pentru utilaje speciale;

- permite ieşirea utilajelor numai cu verificarea tehnică efectuată;

- urmăreşte efectuarea controlului medical periodic şi a examenului psihologic de către toţi conducătorii auto;

- efectuează spălări, gresări, revizii tehnice (RT1, RT2) şi schimburi de ulei de motor şi hidraulice ale utilajelor din dotare ;

- execută reparaţii curente şi verifică starea tehnică a utilajelor înainte şi la întoarcerea din cursă ;

- remediază defecţiunile produse prin accident, cu respectarea dispoziţiilor legale privind autorizarea acestora de către organele de poliţie ;

- recondiţionează şi confecţionează anumite repere, în limitele permise de normele tehnice şi de reglementările legale privind siguranţa în circulaţie ;

- întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii ;

- asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităţilor de transport, mecanizarea proceselor de încărcare şi descărcare precum şi de reducerea continuă a consumului de carburanţi şi lubrifianţi ;

- întocmeşte documentaţia pentru utilajele şi mijloacele de transport ce întrunesc condiţiile de casare, şi o înaintează conducerii spre analiză şi avizare;

- înaintează conducerii lista cu maşinile şi utilajele necesare completării parcului ;

- organizează şi răspunde de activitatea atelierului de întreţinere şi reparaţii;

- înaintează conducerii lista de materiale şi piese de schimb necesare echipării mijloacelor de transport , ce vor participa la deszăpezire;

- stabileşte incintele pentru gararea mijloacelor de transport şi utilajelor şi ia măsuri pentru respectarea dispoziţiei date în acest sens;

- nu permite folosirea în scop personal mijloacelor de transport;

- verifică modul în care conducătorii auto întreţin utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite intrarea în garaj a maşinilor murdare şi ieşirea celor care prezintă defecţiuni;

- răspunde şi asigură instruirea personalului cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii;

- răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii;

- întocmeşte zilnic situaţia stării tehnice a parcului de utilaje pentru a stabili numărul celor care vor putea fi folosite în ziua următoare;

- asigură completarea dosarelor cu date tehnice pentru utilajele din dotare, conform reglementărilor în vigoare;

- eliberează foile de parcurs, foile de consum, bonurile de transport, bonurile de lucru şi le primeşte confirmate de beneficiar ;

- face propuneri cu privire la planul de aprovizionare cu echipament de lucru şi de protecţie, materiale cu caracter igienico-saniatar ;

- face propuneri privind necesarul de investiţii, materiale, scule, etc;

- şeful secţiei are obligaţia completării şi actualizării ori de câte ori este nevoie a atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine prin consemnarea în fişa postului;

## Activitatea 3

C 1 Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport

O3 Analizarea rezultatelor verificărilor

O4 Luarea unei decizii privind recepţia mijlocului de transport, în conformitate cu legislaţia în vigoare

O5 Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în exploatare a mijlocului de transport

| Unitatea de învăţare: Aplicaţii practice de stabilire a stării tehnice ale mijloacelor de transport |
| --- |
| Tema: Descriere generală | Data: Durata activităţii: 20 min | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate dorim să vedem în ce măsura vei putea analiza şi concluziona rezultatele privind starea tehnică a unui mijloc de transport |

I. Realizaţi un portofoliu care să corespundă punctului de vedere al elevului în raport cu rezultatele verificării autovehiculului în exploatare.

La sfârşitul activităţii comparaţi şi schimbaţi între voi materialele pe care le-aţi adunat.

Bibliografie sugerată :

- Cartea tehnică a maşinii

- Internet

II. Completaţi spaţiile libere cu părţile corespunzătoare din acestea :

- Factorii care influenţează durabilitatea pieselor automobilului sunt în funcţie de condiţiile ...(1)...

- Factorii care influenţează parametri de exploatare sunt : timpul de staţionare, timpul de total de funcţionare a motorului, funcţionarea...(2)...a motorului, numărul total de....(3)...

- Indicatorii care stabilesc starea corespunzătoare a automobilelor sunt

- distanţa parcursă de automobil...(4)...

- durata de accelerare a automobilului până la ...(5)...

- consumul de combustibil ...(6)...

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3

Analiza rezultatelor verificărilor

Luarea unei decizii cu privire la recepţia lucrărilor de reparare a mijlocului de transport

Completarea de documente

Într-un service auto autorizat, există, de regulă, următoarele departamente care pot lua decizii cu privire la recepţia lucrărilor şi analiza rezultatelor:

- departament de service

- departament de piese de schimb

- departament tehnic

Managementul acestor departamente este realizat de:

- un responsabil de garanţii (administrator) care trebuie să găsească soluţia tehnică

- un responsabil de contracte care se ocupă de prestările de servicii care intervin şi elaborează contractele de service pentru reparare, verificare, mentenanţă etc

- un responsabil service, care trebuie să asigure 24 de ore asistenţă tehnică incluzând şi deplasarea la locul chemat

- responsabil de şcolarizare

- responsabil cu noile pachete de servicii, de exemplu pachetul „mobilo” asigură taxiul pentru client în momentul când acesta îşi lasă maşina în atelier sau chiar maşină de schimb pe perioada reparaţie

Responsabilii compartimentelor enumerate mai sus analizează rezultatele din tipizatul Tranzit şi Control Calitate pentru a putea evalua situaţia reală a operaţiilor de reparaţie, a testărilor, verificărilor efectuate în timpul lucrărilor de reparaţie.

În Tranzit se regăsesc intrările în ateliere a automobilelor cu numele clientului, modelul maşinii, ce revizie se execută, ce reparaţie, câte ore reprezintă manopera pe fiecare operaţie în parte, data intrării şi data ieşirii automobilului din atelier. Cu ajutorul datelor din acest formular se poate realiza monitorizarea asupra manoperei ca număr de ore şi respectarea termenelor de execuţie. Tot aici putem observa norma realizată de mecanici, se pot calcula orele suplimentare care le au aceştia, pe zile, pe săptămână.

Un alt document care este foarte important pentru analiza rezultatelor este fişa Control calitate 1 care centralizează toate automobilele care au fost reparate şi au fost verificate, testate conform Fişei Control Calitate.

După studierea acestor documente de comun acord se iau decizii care privesc rentabilitatea unităţii în care se desfăşoară lucrările de reparare din punct de vedere al rentabilităţii, al modernizării sau optimizării anumitor tehnici de reparare, al formării personalului.

Toate aceste aduc la creşterea rezultatelor şi a performanţelor în domeniul reparaţilor automobilelor.

Fişa „Tranzit”

Fişă de control de calitate

|  | PKW |  |  | NFZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Filiala_____________________

Data______________________

| Nr. înmatriculare | Client | Executat de: | Reclamaţii la conţinutul comenzii Alte reclamaţii (cu fişa de CONTROL CALITATE) | Probă mers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Început | Sfârşit |

## Activitatea 4

C 2 Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

O 6 Stabilirea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

| Unitatea de învăţare: Lucrări de întreţinere zilnice |
| --- |
| Tema: Lucrări de întreţinere zilnice la mijloace de transport rutiere | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: .Cunoaşterea tipurilor de lucrări de întreţinere zilnice |

I. Alegeţi varianta corectă din afirmaţiile de mai jos:

1. Lucrările executate de personalul autocoloanei sunt :

  - lucrări ce se execută zilnic

  - lucrări ce se execută periodic

  - lucrări ce se execută alternativ

2. Lucrările de întreţinere sunt :

  - îngrijire zilnică

  - reparaţi curente

  - revizie tehnică de gradul I

3. Planul de întreţinere zilnică cuprinde:

    - evitarea vârfurilor de trafic

    - evitarea transporturilor încrucişate şi goale

    - utilizarea raţională a tuturor mijloacelor de transport

II. Lucrând pe grupe de elevi, realizaţi pe parcursul unei săptămâni un miniproiect având ca temă „Întreţinerea zilnică a mijlocului de transport”. Pentru realizarea miniproiectului, tine-ţi cont de următoarea structură:

      - importanţa îngrijirii zilnice a mijlocului de transport

      - succesiunea logică a operaţilor ce trebuiesc efectuate

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 4

Lucrările de întreţinere la automobile, semiremorci şi remorci constau din :

  - îngrijire zilnică

  - spălarea si curăţirea generala

  - revizia tehnică de gradul I

  - revizia tehnică e gradul II

  - revizia tehnică sezonieră

  - înlocuirea uleiului uzat din sistemul de ungere al motoarelor de automobile

Aceste lucrări au un caracter de prevenire a uzurilor anormale si a defectelor tehnice ce pot interveni în timpul exploatări.

Îngrijirea zilnică cuprinde lucrări de pregătire a automobilelor si remorcilor înainte de plecarea si după sosirea lor din cursa. Lucrările de îngrijire zilnică se execută de către şoferii titulari ai automobilelor fie în incinta unităţii, fie la locurile de parcare stabileşte în afara unităţii, în timpul lor normal de lucru.

Spălarea şi curăţirea generala a automobilelor costă din lucrări ce au drept scop menţinerea în stare de curăţenie a acestor mijloace de transport, pentru facilitarea efectuării celorlalte lucrări de întreţinere.

Revizia tehnică de gradul I constă în verificarea, reglarea, strângerea si ungerea ansamblurilor şi sub ansamblurilor care intră în compunerea automobilelor, în scopul menţinerii stării lor tehnice corespunzătoare si prevenirii defecţiunilor tehnice în parcurs.

Revizia tehnică de gradul II cuprinde pe lângă lucrările de revizie tehnică de gradul I, o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare la o periodicitate mai mare.

## Activitatea 5

C 2     Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

O 7 Planificarea resurselor necesare efectuării activităţii de întreţinere/îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

| Unitatea de învăţare: Extragerea din documentaţia tehnică (acte normative, cărţi tehnice, manuale de reparaţii, instrucţiuni de exploatare) a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare |
| --- |
| Tema: Descriere generală | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Formarea capacităţii de a extragerea din documentaţia a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare. |

1. Realizaţi un portofoliu propriu în care să formaţi o bază de date care să conţină:

- acte normative

- cărţi tehnice

- instrucţiuni de exploatare

La sfârşitul a două săptămâni comparaţi şi schimbaţi între voi materiale pe care le-aţi adunat.

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 5

Exploatarea tehnică cuprinde probleme privitoare la asigurarea stării tehnice şi a măsurilor legate de buna funcţionare si echipare a automobilelor. Asigurarea stării tehnice optime corespunzătoare a automobilelor aflate in exploatare se obţine prin efectuarea la timp a următoarelor lucrări de întreţinere: controlul tehnic şi întreţinerea care se execută periodic, la termene prevăzute în normative. Executarea la timp, după anumite reguli precise, a lucrărilor de întreţinere, are o importanţă hotărâtoare pentru exploatarea raţională a automobilului. Controlul urmăreşte să constate îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru ca automobilele să nu aibă defecţiuni în exploatare. El se face înainte de plecarea in cursă, pe parcurs şi la înapoierea din cursă.

Se comandă înainte de plecarea în cursă să se verifice :

  - starea tehnică de funcţionare a automobilului

  - starea de curăţire interioară şi exterioară a automobilului

  - funcţionarea frânelor

  - presiunea aerului in pneuri

  - existenţa actelor de bord

  - funcţionarea motorului la diferite turaţii

În procesul de exploatare a automobilelor pot să apară şi defecţiuni datorită fabricaţie sau proastei calităţi a pieselor, uzurilor normale, conducerii greşite a automobilului, sau accidentale. În acest caz se intervine cu reparaţii curente care sunt stabilite în cadrul controlului tehnic efectuat.

## Activitatea 6

C 2 Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

O8 Evaluarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

O9 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport

| Unitatea de învăţare: Coordonarea activităţilor de reparare a mijloacelor de transport |
| --- |
| Tema: Descriere generală | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin aceasta activitate dorim sa vedem în ce măsura poţi dobândi deprinderea de a evalua şi a planifica o revizie |

      - În tabelul de mai jos, în coloana A sunt notaţi anumiţi termeni întâlniţi iar in coloana B definiţiile acestora.

Stabiliţi care este asocierea corectă a termenilor cu definiţiile date.

| Termeni sau expresii | Definirea termenilor sau a expresiilor |
| --- | --- |
| 1 | Trasee | a | Lucrările cuprinse în cadrul reviziei tehnice de gradul doi la care se adaugă operaţiile specifice pregătite automobilului |
| 2 | Revizie tehnică sezonieră | b | Automobilele se caracterizează prin faptul ca pot circula in diferite condiţii de exploatare fără mişcări giratori sau pericol de răsturnare |
| 3 | Control tehnic | c | Îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru ca automobilele să nu aibă defecţiuni în exploatare |
| 4 | Stabilitate | d | Căi de comunicare pe care automobilele circulă după un anumit program |

  - Completaţi spaţiile libere cu expresiile potrivite:

    - Evaluare modului în care se face întreţinerea zilnică a parcului auto este subordonată …(1)…

    - Inventarierea lucrărilor executate şi a pieselor consumate pentru reparări se face…(2)…

    - În cazul uzurilor premature a anvelopelor se face …(3)… a autovehiculelor

3. Rezolvaţi careul de mai jos cu definiţiile date astfel încât pe verticală să descoperiţi

| 1 |  |  |  |  |  |  | Z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |

Coeficient de ................................. a parcursului (CUP) Lucrări pregătitoare a automobilelor înalte şi la sosirea din cursă .............................de transport mărfuri Periodicitatea lucrărilor de întreţinere Condiţii pentru o stare tehnică corespunzătoare Controlul tehnic asupra defecţiunilor în exploatare

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 6

Evaluare modului în care se face întreţinerea zilnică a parcului auto este subordonată şefului autocoloanei care trebuie să ia toate măsurile pentru asigurarea în permanenţă a unei stări tehnice corespunzătoare a parcului auto.

Acest lucru se obţine prin urmărirea executării la termenele scadente în totalitate şi de bună calitate a tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente conform normativelor curente.

În cadrul evaluării tehnice se verifică:

- organizarea reviziilor de întreţinere şi reparaţii curente zilnice

- evidenţele tehnice operative pentru a se stabili lucrările de întreţinere scadente

- situaţia costului de carburanţi şi lubrefianţi

Se verifică starea anvelopelor şi se iau măsuri pentru înlocuirea celor uzate.

În cazul uzurilor premature a anvelopelor se face verificarea tehnică a autovehiculelor.

Se verifică evidenţa scadenţelor lucrărilor de întreţinere şi se emit foi de comandă.

Se execută lunar verificarea lucrărilor executate şi a pieselor consumate.

Defectările pe parcurs pot fi:

- defectări datorită fabricaţiei sau proastei calităţi a pieselor, care nu pot fi constatate la recepţie şi apar după un anumit parcurs, sau după solicitări deosebite

- defectări datorate uzurii normale a pieselor mecanismelor

- defectări datorate întreţinerii greşite sau neexecutate la timp

- defectări datorate conducerii greşite a automobilului

- defectări datorate exploatării în condiţii grele : pe drumuri desfundate, la rampe mari, cu suprasarcină

- defectări datorate îmbătrânirii normale a pieselor care îşi pierd calităţile iniţiale

- defectări accidentale

Planificare reparaţiilor curente se fac la automobilele introduse în exploatare ca noi până la casare. Reţinerea din exploatarea unui automobil pentru efectuarea de reparaţii curente nu se fac periodic, aşa cum se fac pentru lucrările de întreţinere, ci de câte ori se iveste necesitatea acestor reparţtii.

Necesitatea executări reparaţiilor curente se stabileşte cu ocazia controlului tehnic sau cu ocazia efectuări reviziilor tehnice de gradul I si II.

Reparaţiile capitale urmăresc să readucă automobilele cât mai aproape de caracteristicile iniţiale de fabricaţie, pentru a le asigură un nou ciclu de exploatare.

Cele mai frecvente, ca reparaţii curente se pot enumera:

- îndreptarea aripilor

- retuşarea vopselei

- schimbarea garniturii de chiulasă

- schimbarea simeringurilor

- schimbarea membranei pompei de benzină

- înlocuirea segmenţilor

- înlocuirea radiatorului

- înlocuiri de piese izolate

- remedieri la tapiţerie, cabină, platformă

Executarea la timp şi în bune condiţiide calitate a lucrărilor de întreţinere a automobilelelor le asigură o bună stare tehnică care implică comsumuri reduce de combustibili, lubrefianţi , amvelope.

Reparaţiile curente se efectuează pe baza de foi de comandă, care se emit de garaj.

Consumul de piese şi materiale pentru reparaţii curente este stabilit prin normative auto orientativ pentru un parcurs global de 10000km. Există o normare de ore efectiv de lucru pentru reparaţii curente, ilustrată în tabelul de mai jos.

| Felul autovehiculelor | Ore de lucru pentru fiecare 10000km efectiv parcurşi |
| --- | --- |
| Autoturisme Autocamioane Autobuze Remorci | 97 153 153 25 |

.

## Activitatea 7

C 3 Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare

O 10 Extragerea din documentaţia tehnică a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora

| Unitatea de învăţare: Consemnarea lucrărilor de revizie executate în documente tipizate specifice |
| --- |
| Tema: Completarea documentelor la transporturile feroviare | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Formarea capacităţii de a citi, lucra şi completa documente în vederea reviziilor |

- În anexele de mai jos, aveţi tabele necesare a fi completate în vederea realizării unei prelungiri de RP la vagoane de marfă. Lucraţi pe grupe, folosindu-vă de informaţiile din anexe şi din fişa de documentare aferentă activităţii.

ANEXA nr. 1

Metodologia de efectuare a prelungirii termenului de rp la vagoane marfă

FIŞĂ MĂSURĂTORI FRÂNĂ

vagon seria …….. nr. ……………………..

| Nr. crt | Denumirea probei | Valori |
| --- | --- | --- |
|  |  | admise | Obţinute |
| 1 | Continuitatea conductei generale: - la diametrul conductei generale de aer de 1” sau 1 ¼”, să treacă bila cu diametrul: | Bila ( 18 mm (conductă 1”) ( 19,5 mm (conductă 1 ¼) |  |
| 2 | Verificarea funcţionării robinetului semnalului de alarmă | Forţa de tragere a mânerului 10-25daN | Funcţionează DA/NU |
| 3 | Etanşeitatea conductei generale: - pierderea de aer timp de 5 min. la presiunea aerului de 6,5 bar în conducta generală să fie: | Maxim 0,1 bar |  |
| 4 | Etanşeitatea întregii instalaţii de frână: - pierderea de aer timp de 2 min. la presiunea aerului de 5 bar, în conducta generală să fie: | Maxim 0,15 bar |  |
| 5 | Presiunea maximă în cilindrul de frână la o depresiune în conducta generală de aer de 1,5 bar (frânare totală) pe gol şi încărcat | Vagon gol: Vagon încărcat: | ……….. bar ……….. bar |
| 6 | Verificarea sensibilităţii la slăbire a frânei automate | Se execută de depresiune de 0,4 bar iar după manipularea KD2 pe poz. II, frâna trebuie să slăbească | Slăbeşte Da/Nu |
| 7 | Verificarea funcţionării frânei de mână: complet strânsă rămâne rezervă | 6-16 învârtituri mm 5 spire filet |  |
| 8 | Proba de durată: - se efectuează o frânare rapidă. Timp de 30 min. trebuie să se menţină o presiune în cilindrul de frână pe poziţia încărcat de: | Min. 2,7 bar |  |
| 9 | Verificarea lungimii cursei pistonului cilindrului de frână la o frânare totală: în poziţia „gol” în poziţia „încărcat” | Conform cap. VI pct. 9 din Instrucţia 938/1986 |  |
| 10 | Măsurarea distanţei dintre faţa laterală exterioară a roţii şi a sabotului de frână | Min. 5 mm |  |
| 11 | Verificarea funcţionării regulatorului automat de timonerie, conf. Instrucţiei 938/1986, cap. VIII |  |  |
| 12 | Verificarea funcţionării schimbătorului „Gol” – „Încărcat”, conf. Instrucţiei 938/1986. |  |  |
| 13 | Verificarea reglării timoneriei de frână în funcţie de diametrul roţii (în cazul strunjirii roţilor), conf. I.L. nr. ……….. |  |  |
| 14 | Verificarea câmpului de lucru al regulatorului automat de timonerie, conf. I.L. nr. ……….. | Mreal>Mcalculat | Mreal Zs= Zr= Za= *M-(Zs+Zr+Za)=Mcalc= |

*M=580 mm sau 430 mm în situaţia vagoanelor de marfă noi, modernizate sau RK.

*M=500 mm sau 360 mm în situaţia vagoanelor de marfă după RP.

Pentru calculul Zr şi Za se are în vedere uzura de 8 mm/roată şi 155 mm/axă triunghiulară.

|  | Numele executantului | Funcţia executantului | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitatea reparatoare |  |  |  |  |
| Recepţia MARFĂ CFR |  |  |  |  |

ANEXA nr. 2

METODOLOGIA DE EFECTUARE A PRELUNGIRII TERMENULUI DE RP LA VAGOANELE

DE MARFA FISA DE MASURATORI APARAT RULARE

VAGONUL  TIP ......................  NR. .........................

| Numerotarea osiilor, cu fusurile | Nr. inmatric.al osiei montate in parcul CFR. Este compus din: -7 cifre vag. CFR -6 cifre pt. vagon Particular | Db(mm) Diametrul rotii masurat in planul cercului de rulare (valori minime cf. Instructiei 931) | Lb(mm) Latime bandaj(roata monobloc) 135+1-2 | K (mm) Distanta intre fetele interioare ale rotilor 1360+2-2 | N(mm) Distanta intre fetele exterioare ale rotilor 1410-1426 | qr(mm) Cota Min. 7 | I (mm) Inaltime buza roata 28-32,5 | C(mm) Grosime buza roata 25-33 | Executia controlului ultrasonic complet (inclusiv inscriptiile la bandaje) corespunde/nu corespunde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Executant masuratori |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Executant CUS |  |  |  |  |
| Receptia CFR MARFA |  |  |  |  |

Unitatea reparatoare:

Nume			            Nume              	   Functia            Data		Semnatura

ANEXA nr. 3

METODOLOGIA DE EFECTUARE A PRELUNGIRII TERMENULUI DE RP LA VAGOANE MARFĂ

FIŞĂ FINALĂ DE MĂSURĂTORI VAGON

vagon seria..........nr. ..............................................

| Nr crt | Denumirea probei | Valori/condiţii |
| --- | --- | --- |
|  |  | Impuse | Obţinute |
| 1. | Verificarea vizuală a vopsirii şi inscripţionării vagonului | vagonul nu trebuie să prezinte porţiuni nevopsite, ruginite, cu vopsea exfoliată pe mai mult de 20 % din suprafaţă precum şi inscripţii ilizibile. | DA/NU |
| 2. | Joc la pălăria arcului (numai pentru vagoanele pe boghiu Y 25). | min. 5 mm |  |
| 3. | Verificarea integrităţii cordoanelor de sudură la plăcuţele manganoase (numai pentru vagoanele pe boghiu Y 25). | nu se admit fisuri sau rupturi ale cordoanelor de sudură | DA/NU |
| 4. | Distanţa între brida arcului şi opritorul de arc (numai în cazul vagoanelor pe 2 osii şi al celor echipate cu boghiuri ORE şi H). | min. 15 mm |  |
| 5. | Verificarea jocului la glisiere (pietre de frecare) însumat pe ambele părţi ale boghiului (numai în cazul vagoanelor pe boghiuri echipate cu glisiere) şi jocul însumat pe diagonală | 12<J<24 mm |  |
| 6. | Verificarea grosimii saboţilor de frînă | min. 20 mm |  |
| 7. | Verificarea integrităţii podelei vagonului (numai la vagoanele cu podea din lemn) | nu se admit scânduri rupte sau lipsă. | DA/NU |
| 8. | Verificarea ungerii articulaţiilor, cuplei cu şurub şi a talerelor tampoanelor. | articulaţiile se ung cu ulei iar şurubul cuplei şi talerele tampoanelor cu unsoare consistentă. | DA/NU |
|  | Numele executantului | Funcţia executantului | Data | Semnătura |
| Unitatea reparatoare |  |  |  |  |
| Recepţia CFR MARFĂ |  |  |  |  |

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 7

În materialul de mai jos este prezentat o parte a O M 633 pentru modificarea

Instrucţiei revizorului tehnic de  vagoane nr. 250. Documentul se află în formă completă la adresa de net: legislatie/reglementariFeroviare

Exemplul este dat pentru a putea extrage din documente oficiale informaţii privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora. În cazul de faţă materialul se reviziile se referă la vagoane de trenuri şi mai exact la condiţiile de prelungire a acestora.

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE

TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

ORDINUL

Nr. ……… din …………2003

pentru modificarea

Instrucţiei revizorului tehnic de  vagoane nr. 250

În temeiul prevederilor art. 5 lit.l din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române –AFER, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul

ORDIN

Art. 1. - Instrucţia revizorului tehnic de vagoane nr. 250, anexă la Ordinul ministrului transporturilor nr. 225/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

“Art. 45. Prelungirea termenului de revizie periodică expirat la vagoane.

45. 1. Prelungirea termenului de revizie periodică expirat la vagoanele de călători.

1.1. Menţinerea în circulaţie a vagoanelor de călători prin prelungirea termenului de revizie periodică se face în baza dispoziţiei scrise a conducerii operatorului de transport feroviar public de călători.

1.2. Prelungirea termenului de revizie periodică la vagoanele de călători se poate face, în funcţie de condiţiile constructive şi tehnice care determină viteza de circulaţie, cu maximum 12 sau 18 luni, în două sau respectiv trei etape denumite „revizii tehnice intermediare de tip RTI 1, RTI 2, RTI 3”, în centre de întreţinere, reparare şi/sau revizie tehnică a vagoanelor autorizate din punct de vedere tehnic de către AFER şi care deţin agrement tehnic eliberat de AFER pentru serviciul „prelungirea termenului de revizie periodică la vagoane de călători”, astfel:

la vagoanele de călători cu viteza înscrisă pe vagon de 140 km/h sau mai mare, prelungirea termenului de revizie periodică se poate face cu maximum 18 luni, în trei etape: RTI 1, RTI 2, RTI 3;

la vagoanele de călători cu viteza înscrisă pe vagon de 140 km/h sau mai mică (de tip suburban seriile 1147, 2147, 2157) precum şi la vagoanele de călători, remorci şi vagoane de serviciu de toate tipurile, cu viteza înscrisă pe vagon de 120 km/h sau mai mică, prelungirea termenului de revizie periodică se poate face cu maximum 12 luni, în două etape: RTI 2, RTI 3.

1.3. La fiecare etapă de prelungire a termenului de revizie periodică se execută controlul ultrasonic al osiilor montate.

1.4. Prelungirea termenului de revizie periodică prin revizii tehnice intermediare se execută în baza unui Caiet de sarcini care cuprinde obligatoriu următoarele categorii de lucrări:

1.4.1. verificarea încadrării în prevederile instrucţionale a uzurilor pieselor şi subansamblurilor;

1.4.2.demontarea capacelor de la cutiile de osie, verificarea stării de unsorii şi înlocuirea acesteia, după caz;

1.4.3 efectuarea controlului ultrasonic al osiilor montate.

1.5. Verificarea stării tehnice a vagoanelor de călători la care se efectuează prelungirea termenului de revizie periodică se face de către o comisie constituită din: conducătorul centrului autorizat sau înlocuitorul acestuia, împreună cu un maistru de atelier sau şef de tură vagoane după caz, delegatul beneficiarului, precum şi un revizor tehnic de vagoane.

1.6. Durata de prelungire a termenului de revizie periodică, exprimată în luni, se inscripţionează în cadrul inscripţiei de revizie periodică, sub forma +nM, în care „n” reprezintă numărul lunilor. Inscripţionarea se face conform reglementărilor specifice în vigoare.

45. 2. Prelungirea termenului de revizie periodică expirat la vagoanele de marfă.

2.1. Menţinerea în circulaţie a vagoanelor de marfă prin prelungirea termenului de revizie periodică se face în baza dispoziţiei scrise a proprietarului vagonului, dar numai cu acordul operatorului de transport feroviar care a efectuat înmatricularea vagoanelor, în următoarele condiţii:

2.1.1. Prelungirea termenului de revizie periodică se poate face în centre de întreţinere, reparare şi/sau revizie tehnică a vagoanelor, autorizate de către Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru prestarea serviciului “prelungirea termenului de revizie periodică (RP) la vagoanele de marfă” şi care deţin agrement tehnic feroviar eliberat de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru acest serviciu, cu maxim 1 lună pentru vagoanele de marfă care circulă în regim “SS” şi maxim 3, 6 sau 12 luni pentru vagoanele de marfă care circulă în regim “S”, conform reglementărilor în vigoare.

Agrementul tehnic va menţiona perioada de prelungire a termenului de RP pentru care acesta se acordă (se poate acorda agrement tehnic pentru prelungiri cu 1 lună pentru vagoanele de marfă care circulă în regim “SS” şi 3, 6 sau 12 luni pentru vagoanele de marfă care circula în regim “S”, în funcţie de capacitatea unităţii prestatoare de a executa  serviciul “prelungirea termenului de revizie periodică (RP) la vagoanele de marfă”.

2.1.2. Pentru fiecare perioadă de prelungire a termenului de revizie periodică, menţionată la pct. 1.1. se execută controlul ultrasonic complet al osiilor montate.

2.2. Prelungirea termenului de revizie periodică se execută pe baza “Metodologiei de efectuare a prelungirii reviziei periodice”, elaborată de către Autoritatea Feroviară Română – AFER pe baza propunerilor de la operatorii de transport feroviar care execută prelungirea şi cuprinde, cel puţin, următoarele categorii de lucrări:

2.2.1. efectuarea controlului ultrasonic complet la osiile montate (osia montată dezlegată de la vehicul şi cutiile de osie demontate);

2.2.2. verificarea încadrării în prevederile prezentei instrucţii a uzurilor pieselor şi subansamblurilor, remediindu-se defecţiunile constatate;

2.2.3. ungerea cu desfacere a cutiilor de osie pe cuzineţi la vagoanele echipate cu astfel de cutii de osie;

2.3. Verificarea stării tehnice a vagoanelor la care se propune prelungirea termenului de revizie periodică se face de către o comisie constituită din conducătorul centrului autorizat sau înlocuitorul acestuia, împreună cu un maistru de atelier, şef tură vagoane sau instructor vagoane, după caz, precum şi un revizor tehnic vagoane.

2.4. Durata de prelungire a termenului de revizie periodică, exprimată în luni, se inscripţionează în cadrul inscripţiei de revizie periodică, sub forma de +nM, în care „n” reprezintă numărul lunilor, aşa după cum este ilustrat în anexa 13 pct. 30 din prezenta instrucţie. Pe lonjeroane, lângă inscripţia reviziei periodice, se inscripţionează descifrabil data şi iniţialele centrului (anexele 10, 11a şi 11b din prezenta instrucţie) care a executat prelungirea termenului de revizie periodică.

2.5. Vagoanele de marfă la care termenul de revizie periodică s-a prelungit, indiferent de perioadă sau regimul de circulaţie, nu se încarcă cu mărfuri destinate exportului.”

Art. 2. - (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului ordin, Autoritatea Feroviară Română – AFER va elabora “Metodologia pentru prelungirea termenului de revizie periodică la vagoane de marfă”.

Art. 3. - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”-SA, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători”-SA precum şi toţi ceilalţi operatori de transport feroviar au obligaţia de a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 5. - Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Prezentul  ordin se va publica în Foaia Oficială CFR şi în Buletinul AFER.

METODOLOGIA

de efectuare a prelungirii termenului de revizie periodică la vagoanele de marfă

conform prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. …

CUPRINS

Capitolul 1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect 1.2. Domeniul de aplicare. 1.3. Documente de referinţă . 1.4. Clasa de risc .

Capitolul 2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE .

2.1. Materiale, piese, scule şi instrumente de măsură 2.2. Caracteristici dimensionale şi constructive 2.3. Condiţii tehnice generale privind execuţia

Capitolul 3. NOMENCLATOR DE LUCRĂRI

3.1. Lucrările care se executa la prelungirea cu maxim 1 luna a termenului de revizie periodica la vagoanele de marfă care circulă în regim “SS” şi cu maxim 3 luni a termenului de revizie periodică la vagoanele de marfă care circula în regim “S” 3.2. Lucrările care se execută la prelungirea cu maxim 6 luni a termenului de revizie periodică la vagoanele de marfă care circulă în regim “S” 3.2.1. Revizia şi repararea aparatului de rulare şi a boghiurilor 3.2.2. Revizia şi repararea şasiului 3.2.3. Revizia şi repararea aparatelor de tracţiune, ciocnire şi legare 3.2.4. Revizia şi repararea instalaţiei de frână 3.2.5. Revizia şi repararea cutiei vagonului 3.3. Lucrările care se execută la prelungirea cu încă 6 sau maximum 12 luni (într-o singură etapă) a termenului de revizie periodică la vagoanele de marfă

Capitolul 4. VERIFICAREA, CONTROLUL CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR EFECTUATE

Capitolul 5. INSCRIPŢIONARE

Capitolul 6. GARANŢII

ANEXA nr. 1 Fişă de măsurători frână

ANEXA nr. 2 Fişă de măsurători aparat de rulare

ANEXA nr. 3 Fişă de măsurători vagon

GENERALITĂŢI

Obiect

Prelungirea termenului de revizie periodică la vagoanele de marfă este posibilă numai în cazul în care termenul inscripţionat pe vagon este mai mic de 6 ani. Prelungirea termenului de revizie periodică se poate face cu 1 lună pentru vagoanele de marfă care circulă în regim “SS” şi cu 3, 6 sau 12 luni pentru vagoanele de marfa care circulă în regim “S”, în centre de întreţinere, reparare şi/sau revizie tehnică a vagoanelor, autorizate din punct de vedere tehnic de către AFER şi care deţin agrement tehnic eliberat de către AFER pentru serviciul “prelungirea termenului de revizie periodică la vagoanele de marfa”, acordat pentru prelungiri cu 1, 3, 6 sau 12 luni, în funcţie de capacitatea unităţii respective de a îndeplini prevederile prezentei metodologii.

Prezenta metodologie nu se aplică la vagoanele cisternă la care este depăşit «Termenul scadenţei de verificare», inscripţionat pe corpul recipientului sau pe placa de timbru, după caz.

Domeniul de aplicare

Prelungirea termenului de revizie periodică, denumit în continuare PTRP, la vagoane de marfă care circulă în regim “S” sau “SS”, se aplică de către unităţi autorizate de AFER conform OMT nr. 290/2000.

Controlul ultrasonic complet al osiilor montate este obligatoriu, conform Instrucţiei 250, pct. 45B 2.1.

Documente de referinţă

1.3.1. Instrucţia revizorului tehnic de vagoane nr. 250/1997;

1.3.2. Instrucţia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr. 931/1986;

1.3.3. Proiect de Metodologie Feroviară. CUTII DE OSIE. Prescripţii tehnice pentru reparaţii (elaborată de AFER în anul 2000);

1.3.4. Instrucţia pentru repararea cadrelor de boghiuri de la vagoanele de marfă şi călători nr. 935/1988;

1.3.5. Instrucţia pentru verificarea şi repararea şasiurilor şi cutiilor vagoanelor de călători şi marfă nr. 936/1991;

1.3.6. Instrucţie pentru repararea frânelor de vagoane nr. 938 completate cu fasciculele  A,  B,  C,  D, E, F;

1.3.7. Instrucţie pentru repararea aparatelor de ciocnire, tracţiune şi legare de la vehiculele feroviare nr. 937/1987;

1.3.8. Instrucţiune pentru controlul ultrasonic, în serviciu, al osiilor montate de vagoane, 1993 - REFER R.A.;

1.3.9. Metodologie SNTFM, «Reparatii curente şi accidentale (RC/DA) la vagoane de marfă»,  nr. 3.3.e/1103/2000;

1.3.10. Metodologie SNTFM, «Revizia rulării la vagoanele de marfă»,  nr. 3.3.e/644/2000;

1.3.11. Caiet de sarcini SNTFM, «Revizia intermediară a frânei la vagoanele de marfă (RIF1 şi RIF2)»,  nr. 3.3.b/258/2000;

1.3.12. Instrucţia pentru reparaţiile periodice la vagoanele de marfă, nr. 470.

Clasa de risc

Conform OMT 290/2000 serviciul «Prelungirea termenului de revizie periodică la vagoane de marfă» se încadrează la clasa de risc 1A.

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Materiale, piese, scule şi instrumente de măsură

Materialele şi piesele utilizate la lucrările ce se efectuează cu ocazia prelungirii termenului de revizie periodică sunt cele prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie a vagoanelor de marfă.

Materialele şi piesele ce concură la siguranţa circulaţiei vor fi procurate numai de la furnizori feroviari autorizaţi AFER conform  OMT nr. 290/2000.

Calitatea materialelor şi pieselor va fi garantată de producătorul acestora prin certificate de calitate şi/sau declaraţii de conformitate, însoţite de buletinele cu rezultatele încercărilor şi probelor prevăzute în documentele tehnice de referinţă (standarde de produs, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, etc.).

Dispozitivele de măsurare şi monitorizare (echipamente de inspecţie, măsurare şi încercare) trebuie să fie atestate şi/sau verificate metrologic, conform legislaţiei în vigoare.

Caracteristici dimensionale şi constructive

Se vor respecta dimensiunile şi toleranţele prevăzute în Instrucţia nr. 250/1997.

La vagoanele la care se prelungeşte termenul de revizie periodică în baza prezentei metodologii, se vor întocmi următoarele fişe de măsurători:

Fişă de măsurători frână (Anexa 1);

Fişă de măsurători aparat de rulare (Anexa 2).

Fişă finală de măsurători vagon (Anexa 3).

Condiţii tehnice generale privind execuţia

Lucrările ce se vor executa vor fi conforme cu prevederile cuprinse în prezenta metodologie, acestea trebuind să asigure exploatarea vagonului în condiţii depline de siguranţa circulaţiei.

Pentru executarea prelungirii termenului de RP a vagoanelor de marfă sunt necesare linii amenajate cu canal de vizitare, dotări specifice şi personal calificat în vederea executării lucrărilor obligatorii prevăzute.

Controlul şi verificările cutiilor de osie, a pieselor componente ale acestora (rulmenţi, inele interioare, unsoare, etc.) a fusurilor de osie şi a dispozitivelor de asigurare a rulmenţilor pe fusuri se vor executa într-un spaţiu special amenajat, închis, curat şi lipsit de praf şi umezeală.

Piesele care nu se încadrează în prevederile Instrucţiei 250 şi ale prezentei metodologii, se vor repara conform instrucţiilor de reparaţie (de la pct. 1.3) sau se vor înlocui cu piese noi ce vor respecta  documentaţia tehnică constructivă.

Nu se admite prelungirea termenului de revizie periodică la vagoanele retrase din circulatie datorită locurilor plane şi/sau încălzirii anormale a cutiilor de osii sau care au prezentat urme datorate aruncării unsorii/uleiului pe la capacul din faţă sau din spate al cutiei de osie sau pe la planele de separaţie a corpului cutiei de osie, fără a fi eliminate cauzele care au produs locurile plane şi/sau înlocuire subansamblelor care au produs încălzirea. La aceste vagoane prelungirea termenului de RP se efectuează numai după repararea aparatelor de rulare şi a boghiului în conformitate cu prevederile instrucţiilor de reparaţie prevăzute la pct. 1.3.

Controlul ultrasonic complet se execută de personal autorizat, iar procedura de control şi condiţiile de acceptare/respingere vor fi în conformitate cu «Instrucţiunile pentru control ultrasonic în serviciu al osiilor montate - REFER R.A. 1993».

Rezultatele controlului ultrasonic vor fi consemnate într-o condică specială, conform prevederilor din «Instrucţiunile pentru control ultrasonic în serviciu al osiilor montate - REFER R.A. 1993».

Lucrările care se efectuează la aparatul de rulare sunt dependente de situaţia concretă găsită la fiecare vagon şi fiecare osie montată. În cazul în care se constată defecte care impun reprofilarea suprafeţelor de rulare sau înlocuiri de elemente ale osiilor montate (bandaje, roti disc, etc.), lucrările de   reparaţie  şi  verificare   se   execută   într-un   atelier  de   rotărie   în   conformitate  cu  Instrucţia  nr. 931/1986.

Prelungirea termenului de revizie periodică a vagoanelor de marfă se va executa în baza unei tehnologii elaborată de societatea executantă, având la bază prevederile din prezenta metodologie.

NOMENCLATOR DE LUCRĂRI

3.1. Lucrările care se execută la prelungirea cu maxim 1 lună a termenului de revizie periodică la vagoanele de marfă care circulă în regim “SS” şi cu maxim 3 luni la vagoanele de marfă care circulă în regim “S”.

3.1.1 Verificarea încadrării aparatului de rulare, frână şi a celorlalte subansamble ale vagonului în limitele de uzură prevăzute în Instrucţia nr. 250, prezentul ordin şi completarea fişelor de măsurători  prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3.

3.1.2 Demontarea cutiilor de osie, verificarea pieselor componente şi a unsorii şi înlocuirea acestora dacă este cazul.

3.1.3 Efectuarea controlului ultrasonic complet conform O.M.L.P.T.L. nr. ......................

Lucrările care se execută la prelungirea cu maxim 6 luni a  termenului de revizie periodică la vagoane de marfă care circulă în regim “S”

Revizia şi repararea aparatului de rulare şi a boghiurilor

3.2.1.1. Lucrările, verificările, măsurătorile, receptia, criteriile de calitate, care se execută la prelungirea cu 6 luni a termenului de RP la vagoane de marfă, pentru aparatul de rulare, sunt conforme cu «Specificaţia tehnică nr. 3.3.e/644/2000 Revizia rulării la vagoanele de marfă» cu precizarea că vor fi obligatoriu dezlegate de la vagon şi osiile montate prevazute cu roţi disc- bandaj. Controlul ultrasonic în această situaţie va fi complet şi conform cu «Instrucţiunile pentru control ultrasonic în serviciu al osiilor montate - REFER R.A. 1993». Suplimentar, se vor controla inscripţiile la bandaj conform «Metodologiei AFER nr. 3240/81/20.02.2001 pentru controlul ultrasonic (CUS) al bandajelor în zona inscripţiilor ;

3.2.1.2. Verificarea dimensiunilor şi uzurilor pieselor şi subansamblelor boghiului care trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de Instrucţia nr. 250/1997;

3.2.1.3. Verificarea existenţei unor piese lipsă/defecte la subansamblele boghiurilor;

3.2.1.4. Dezlegarea boghiurilor şi ridicarea cutiei vagonului în vederea scoaterii boghiurilor;

3.2.1.5. Ridicarea boghiului şi scoaterea aparatului de rulare, îndrumarea aparatului de rulare pe fluxul atelierului rotărie;

3.2.1.6. Verificarea vizuală şi dimensională a amortizoarelor Lenoire de la boghiurile Y25Cs;

3.2.1.7. Repararea/înlocuirea conform prevederilor instrucţiilor de reparaţie nr. 931/1986 şi 935/1988 a pieselor şi subansamblelor boghiului la care au fost constatate defecte cuprinse în Instrucţia nr. 250/1997;

3.2.1.8 Verificarea integrităţii plăcii de uzură a crapodinei şi dacă este cazul, înlocuirea acesteia.

3.2.1.8. Ungerea articulaţiilor;

3.2.1.9. În cazul executării unor lucrări care au necesitat demontarea unor piese sau subansamble, remontarea tuturor pieselor componente ale boghiului şi efectuarea măsurătorilor conform prevederilor Instrucţiei nr. 935/1988 şi documentaţiei tehnice de execuţie a vagonului;

3.2.1.10. Lăsarea cutiei vagonului pe boghiuri, legarea boghiului şi legăturilor electrice de punere la masă.

Revizia şi repararea şasiului

3.2.2.1. Verificarea traversei frontale, repararea acesteia, dacă este cazul;

3.2.2.2. Verificarea şi, după caz, repararea elementelor cadrului şasiului (lonjeroane, traverse intermediare, traverse diagonale, etc.);

3.2.2.3. Verificarea modului de asamblare a echipamentelor montate pe şasiu;

3.2.2.4. Verificarea şi asigurarea jocului la glisiere (conform Instrucţiei nr. 470/1972, completată cu prevederile actului DGMR nr. 311/2/LS/765 din 07.04.1992);

3.2.2.5. Verificarea şi remedierea defectelor la podeaua vagonului respectiv la clape, la mecanismele de închidere, blocare şi readucere a clapelor în cazul vagonului Eacs.

Revizia şi repararea aparatelor de tracţiune, ciocnire şi legare

3.2.3.1. Verificarea vizuală a aparatelor de legare;

3.2.3.2. Verificarea vizuală a aparatelor de tracţiune;

3.2.3.3. Verificarea stării tehnice a tamponelor cilindrice, fără demontare, precum şi verificarea montării acestora pe traversa frontală;

3.2.3.4. Repararea/înlocuirea, conform Instrucţiei nr. 937/1987 a aparatelor de legare, tracţiune şi ciocnire la care au fost constatate defecte prevăzute în Instrucţia nr. 250/1997.

Revizia şi repararea instalaţiei de frână

Verificarea funcţionării instalaţiei de frână a vagonului se execută conform prevederilor Anexei 1 la prezenta metodologie.

În cazul în care se constată defecte, conform Instrucţiei 250/1997, la instalaţia de frână sau la subansamble şi piese componente, acestea se vor repara, remedia şi verifica conform prevederilor Instrucţiei nr. 938/1986.

3.2.5. Revizia şi repararea cutiei vagonului

3.2.5.1. Verificarea, repararea/înlocuirea elementelor de rezistenţă ale cutiei vagonului (stâlpi, rame inferioare, rame superioare, etc.);

3.2.5.2. Verificarea, repararea/înlocuirea uşilor laterale şi frontale, obloane, ţepuşe şi alte accesorii demontabile ale cutiei;

3.2.5.3. Repararea porţiunilor de tablă ale cutiei fisurate/corodate;

3.2.5.4. Verificarea la vagonul cisternă a sistemelor de sigilare, a etanşeităţii şi funcţionării corespunzătoare a robinetului central si a robinetelor laterale de golire precum şi existenţa pe recipient a supapei de siguranţă şi/sau de vacuum, după caz;

3.2.5.5. Verificarea existenţei şi a stării sistemelor/dispozitivelor de punere la masă a recipientului vagoanelor cisternă;

3.2.5.6. Verificarea stării tehnice corespunzătoare a asamblărilor demontabile (şurub - piuliţă crenelată, etc.) de fixare a recipientului pe şasiu la vagoanele cisternă, respectiv a îmbinărilor sudate la fixarea recipientului pe şasiu;

3.2.5.7. Verificarea vizuală a acoperişului, repararea/înlocuirea  porţiunilor degradate;

3.2.5.8. Refacerea inscripţiilor neclare/incomplete/necorespunzătoare;

3.2.5.9. Verificarea, repararea/înlocuirea accesoriilor fixe ale cutiei vagonului (scări, trepte, mânere, suporţi, etc.);

3.2.5.10. Verificări specifice instalaţiilor, dotărilor, amenanjărilor vagoanelor, în funcţie de tipul acestora.

Lucrările care se execută la prelungirea cu incă 6 luni sau maxim 12 luni (intr-o singură etapă) a termenului de revizie periodică la vagoanele de marfă

Lucrările care se execută sunt cele prevăzute la pct. 3.2., la care se adaugă următoarele verificări şi lucrări suplimentare:

3.3.1. Manevrarea vagonului pe o linie special amenajată cu canal de vizitare şi vinciuri de ridicare;

3.3.2. Ridicarea cutiei vagonului de pe boghiuri;

3.3.3. Controlul vizual al crapodinei superioare şi al elementelor de fixare ale acesteia pe şasiu;

3.3.4. Controlul vizual al crapodinei inferioare, al pieselor intermediare de pe glisierele laterale şi a elementelor de fixare ale acestora pe traverse;

3.3.5. Verificarea vizuală a articulaţiilor timoneriei de frână de pe boghiu şi de pe şasiu (buloane, bucşe, splinturi, şaibe de asigurare, etc.);

3.3.6. Ungerea articulaţiilor timoneriei de frână, fără demontare, cu un amestec compus din 50% unsoare grafitată şi 50 % ulei mineral nefolosit.

4. VERIFICAREA, CONTROLUL CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA TEHNICĂ  A  LUCRĂRILOR EFECTUATE

Lucrările efectuate în cazul prelungirii termenului de revizie periodică vor corespunde cu condiţiile tehnice de calitate prevăzute în documentaţia tehnică de bază a vagoanelor (partea scrisă şi partea desenată), astfel încât să fie asigurată funcţionarea şi exploatarea normală a vagoanelor în condiţii de deplină siguranţă a circulaţiei.

Verificarea calităţii lucrărilor efectuate în cadrul PTRP se face de compartimentul de calitate al societăţii executante. Recepţia finală se va face de către reprezentantul recepţiei CFR MARFĂ, care va semna pe fişele de măsurători întocmite cu ocazia acestui tip de reparaţie.

Materialele şi piesele achiziţionate de la diverşi furnizori vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de declaraţii de conformitate semnate şi de recepţia CFR.

Societatea prestatoare va asigura condiţii corespunzătoare pentru efectuarea recepţiei, punând la dispoziţia delegatului recepţiei CFR MARFĂ documentaţia tehnică necesară, dispozitivele de măsurare şi monitorizare (D.M.M.) şi spaţiile aferente unei desfăşurări normale a activităţii de recepţie.

5. INSCRIPŢIONARE

Prelungirea termenului de RP se incripţionează pe şasiul vagonului, într-un chenar desenat în continuarea chenarului ultimei revizii periodice, în care se vor inscrie «nM», în care «n» reprezintă numărul lunilor, urmate de data şi iniţialele societăţii reparatoare.

6. GARANŢII

Tratarea defectelor în termen de garanţie se face conform prevederilor OMT nr. 490/28.06.2000.

În perioada termenului de garanţie, societatea executantă răspunde de toate defectele nedescoperite în timpul controlului şi verificărilor efectuate în cadrul prelungirii termenului de RP.

Societatea executantă răspunde de calitatea lucrărilor din cadrul PTRP conform instrucţiei 906/1983 (în condiţii normale de exploatare şi întreţinere a vagoanelor) şi în conformitate cu prevederile clauzelor contractuale.

Prezenţa reprezentantului recepţiei CFR MARFĂ la verificările şi controalele lucrărilor executate nu scuteşte de responsabilitate societatea reparatoare.

Termenul de garanţie este de 1 respectiv 3 luni pentru prelungirea termenului de RP cu 1 respectiv 3 luni şi de 6 luni pentru prelungirea termenului de RP cu 6 sau 12 luni.

Societatea executantă va ţine evidenţa defectărilor în termen de garanţie a vagoanelor reparate, conform unei proceduri de lucru proprii.

## Activitatea 8

C 3 Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare

O 11 Elaborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnic

| Unitatea de învăţare: Elaborarea unui plan de activităţi |
| --- |
| Tema: Plan de activităţi | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Realizarea unui plan de activităţi |

1. Realizaţi un plan de activităţi pentru a realiza o revizie tehnică pentru instalaţia electrică a unui geam al autovehiculului din dotare care să urmărească:

- starea circuitului electric

- sensul curentului electric

- efectuarea măsurătorilor în punctele alese

- punctele de contact

- conectorii

- modul de funcţionare al motoraşului electric

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 8

Planificarea reviziilor tehnice

Procesul de transport cuprinde:

- pregătirea automobilelor pentru plecarea în cursă

- încărcarea mărfurilor sau îmbarcarea călătorilor în automobile

- asigurarea încărcăturilor pentru prevenirea unor accidente

- pregătirea automobilelor şi mărfurilor pentru descărcare.

- descărcarea mărfurilor.

Procesul de transport se împarte în cicluri.

Prin cicluri se înţelege activitatea automobilului de la intrare pană la înapoierea în garaj.

Executarea transporturilor cu automobile se face pe baza unor programări şi a unei repartizări corecte a materialului rulant.

Lucrările de întreţinere şi reviziile tehnice au caracter de prevenire a uzurilor anormale şi a defecţiunilor tehnice ce pot interveni în timpul exploatării.

Revizia tehnică de gradul I constă din verificarea, reglarea, strângerea şi ungerea ansamblurilor si subansamblurilor care intră în compunerea automobilelor în scopul menţinerii stărilor tehnice corespunzătoare şi prevenirii defecţiunilor tehnice în parcurs.

Revizia tehnică de gradul II cuprinde pe lângă reviziile de gradul I o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare la o periodicitate mai mare.

Revizia tehnică sezonieră constă din lucrările cuprinse în cadrul reviziei de gradul II la care se adaugă operaţiile specifice pregătirii automobilelor in perioadele de vara si de iarna.

Timpul pentru executarea lucrărilor de revizie se face pe grupe de automobile în funcţie de indicaţiile date de către cartea tehnică.

## Activitatea 9

C 3 Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare

O 12 Monitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într-o situaţie dată

O 13 Completarea documentelor necesare pentru intrarea/ieşirea mijloacelor de transport din reviziile tehnice

| Unitatea de învăţare: Monitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într-o situaţie dată (consemnarea lucrărilor de revizie executate în documente tipizate specifice). |
| --- |
| Tema: Monitorizarea reparării autovehiculelor | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: .Formarea deprinderii de a monitoriza reviziile mijloacelor de transport |

    - În tabelul de mai jos aveţi în coloana A notaţi anumiţi termeni iar în coloana B definiţiile acestora.

Stabiliţi care este asocierea corectă a termenilor cu definiţiile date.

| Termeni sau expresii | Definirea termenilor sau a expresiilor |
| --- | --- |
| 1 | Revizie tehnică de gradul I | a | Reparaţia prin care automobilul revine la caracteristicile şi la starea tehnică la darea în exploatare |
| 2 | Reparaţii capitale | b | Unghiul cuprins intre planul de bază al automobilului si un plan tangent la suprafaţa anvelopelor |
| 3 | Unghiul de atac | c | Parcursul convenţional ce ţine seamă de solicitarea motorului în exploatare |
| 4 | Parcurs echivalent al unui automobil | d | Verificarea, reglarea, strângerea şi ungerea ansamblurilor care intră în compunerea automobilelor |

2. Alegeţi variantă corectă de la afirmaţiile de mai jos:

2.1 Îngrijirea zilnică cuprinde:

  - lucrări de pregătire a automobilelor înainte de plecarea in cursă

  - lucrări periodice

  - spălarea şi curăţirea generală

2.2 Revizia tehnică de gradul I costă din:

    - verificarea, reglarea, strângerea ansamblurilor automobilului.

    - operaţii specifice pregătirii automobilului în vederea exploatării

    - întreţinere tehnică greşită sau neexecutată la timp

2.3 Controlul tehnic urmăreşte:

  - starea tehnică de funcţionare a automobilului

  - funcţionarea frânelor direcţiei şi a farurilor

  - starea de curăţenie interioară şi exterioară automobilului

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 9

Monitorizarea activităţilor de reparare a autovehiculelor

Monitorizarea lucrărilor de reparare se face de persoanele abilitate să facă acest lucru:

- Maistrul, tehnicianul

- Şeful de atelier

- Consultantul de recepţie

Aceştia verifică tot fluxul tehnologic, dacă toate documentele sunt completate corect, dacă au fost respectate termenele, dacă au fost respectate procedurile de calitate.

Maistrul, (tehnicianul), trebuie să aibă o pregătire în domeniul electromecanic. Atribuţiile lui sunt prevăzute şi în fişa postului şi sunt de tipul:

- verifică şi supraveghează ca lucrările de reparaţii să se execute conform standardelor în vigoare şi la termenul stabilit cu clientul

- efectuează testarea electronică (circa 80% din componentele unui automobil modern sunt controlate electronic prin intermediul unui sistem de senzori)

- verifică documentele din incinta atelierului Comanda de lucru, Comanda suplimentară, Bonurile de consum şi supraveghează ca piesele prevăzute să fie montate corect

- execută proba funcţională pe standuri specializate în funcţie de reparaţiile efectuate de către mecanic

Şeful de atelier face verificarea din punct de vedere tehnic şi economic.

- execută proba de drum după verificarea pe standurile specializate care se face la finalizarea lucrărilor de reparaţii

- verifică închiderea Comenzii, Comenzii suplimentare

Consultantul de recepţie

- transmite şefului de atelier documentele conform cărora se execută lucrările.

- verifică dacă lucrările sunt efectuate în termenul stabilit.

## Activitatea 10

C4 Monitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport

O 14 Inventarierea activităţilor de reparare

O 15 Elaborarea unui plan de monitorizare

O 16 Evaluarea activităţilor de reparare realizate

O 17 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţii de reparare

| Unitatea de învăţare: Evaluarea activităţilor de reparare realizate (respectarea instrucţiunilor de reparare, a fişelor operaţionale, a normelor de tehnica securităţii muncii, calitatea lucrărilor executate) |
| --- |
| Tema: Activităţi de reparare | Data: Durata activităţii: | Numele elevului: |
| Obiectiv: Formarea capacităţii de a inventaria activităţi de reparare, de a evalua reparaţia şi de a elabora măsuri de îmbunătăţire a reparaţiei. |

I. Studiu de caz!

      - Grupa 1 – Cunoscând că într-o perioadă de timp de 30 zile într-un parc auto funcţionează 100 mijloace de transport, determinaţi care este coeficientul de utilizare al parcului auto. Automobilele zile active este 2400 şi a fost luată din evidenţa de exploatare.

      - Grupa 2 – Cunoscând că într-o perioadă de timp de 30 zile într-un parc auto funcţionează 100 mijloace de transport, determinaţi care este coeficientul de stare tehnică a parcului auto. Automobilele zile active este 2700 şi a fost luată din evidenţa de exploatare.

      - Grupa 3 – Cunoscând că într-o perioadă de timp de 30 zile un mijloc de transport a parcurs 6000km, calculaţi determinaţi parcursul mediu zilnic.

RECOMANDARE: La sfârşitul activităţilor, prezentaţi rezultatele şi specificaţi în ce categorie de indicatori intră indicatorii calculaţi de fiecare grupă.

II. Completaţi spaţiile libere din organigrama de mai jos:

    - Enumeraţi 10 norme de securitatea muncii care trebuie respectate în timpul exploatării mijloacelor de transport.

    - Completaţi spaţiile din careul de mai jos cu ajutorul definiţiilor date:

- se face pentru a verifica mijlocul de transport

- este un indicator referitor la raportul cantitate-calitate

- este indicat a se înlătura

- perioada de….. la care se realizează verificări tehnice

- foaie de…. ce se completează de către şofer

- lungime

- cu ajutorul lui se ştie care este situaţia materialelor dintr-un depozit

- Tren , automobil, avion, vapor. Toate reprezintă un…. de transport.

- “Papucii” unui automobil

- Altă categorie de indicatori întâlniţi în exploatarea mijloacelor de transport

| 1 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 10

Evaluarea activităţilor de reparare realizate

Repararea unui mijloc de transport presupune o etapă de determinare a defectului şi o etapă de repararea efectivă . De aceea în procesul de exploatare a mijloacelor de transport se impune realizarea unui plan reparare care să vizeze:

- obiectul reparării (caracterizat prin anumiţi parametrii de stare)

- parametrii de reparare

- mijloacele tehnice de reparare

- metode de organizare a proceselor tehnologice de reparare

Structurarea sistemului de reparare urmăreşte evoluţia stării tehnice a mijlocului reparat, deci modificarea parametrilor de stare, în următorii paşi:

- alegerea parametrilor de reparare

- stabilirea valorilor nominale şi limită ale acestora

- determinarea mijloacelor şi procedeelor tehnice de măsurare a valorilor efective ale parametrilor de reparare selectaţi

Sarcinile exploatării tehnice

Asigurarea stării tehnice corespunzătoare a automobilelor urmăreşte să creeze condiţii pentru respectarea condiţiilor tehnice de exploatare, sa prelungească cât mai mult durata de serviciu al automobilelor, să permită efectuarea de parcursuri cât mai lungi fără reparaţii.

Asigurarea stării tehnice optime al automobilelor se obţine prin efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere cum ar fi: controlul tehnic şi întreţinerea.

Controlul tehnic urmăreşte să constate îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru ca automobilele sa nu aibă defecţiuni în exploatare.

Controlul tehnic se face înaintea plecării în cursă şi la sosirea din cursă.

Înainte de plecare trebuie să se verifice pierderile de combustibil pierderile de ulei pierderile de apa reglarea frânelor controlul presiunilor pneurilor şi curăţirea interioară şi exterioară a automobilului.

Reparaţiile urmăresc să readucă automobilele la caracteristicile iniţiale de fabricaţie pentru a le asigura un nou ciclu de exploatare.

Automobilele a căror reparaţie a fost terminată i se face o recepţie şi o predare către beneficiar.

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11

Indicatorii tehnico – economici ai mijloacelor de transport rutiere

Aceştia se împart în categorii:

- Indicatori ai timpului de utilizare a automobilului

- Indicatori ai utilizării parcursului automobilului

- Indicatori ai capacităţii de transport a automobilului

Pentru cunoaşterea zilnică a stării tehnice a parcului de automobile, la nivel de autocoloane, se completează un formular numit T3  cu notaţiile din tabel.

| SITUAŢIA STĂRII TEHNICE A PARCULUI Pentru transportul de marfă Data………………. FORMULAR T3 |
| --- |
| AUTOBAZA______________________ AUTOCOLOANA________________________ |
| Unit de trans | Z/C | Autocamioane* |
|  |  | Maşini zile | Imobilizări pe cauze |
|  |  | Inv. A.Z.I. | Plan A.Z.a.X. CUP | Real A.Z.a. | tehnice | exploatare | Alte cauze |
|  |  |  |  |  | R.T. | R.C. | R.K. | ARK | TG | AC | LP | LA | LG | LS | X | DS | DI | Stoc |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

*Acelaşi formular se întocmeşte pentru autobasculante şi la fel pentru remorci.

LEGENDĂ:

RT – numărul mijloacelor de transport aflate în revizie tehnică

RC - numărul mijloacelor de transport aflate în reparaţii curente

TG - numărul mijloacelor de transport imobilizate datorită defecţiunilor în perioada termenului de garanţie

AC - numărul mijloacelor de transport imobilizate în aşteptarea aprobării documentaţiei de casare

LP - numărul mijloacelor de transport imobilizate în lipsă de piese

LA - numărul mijloacelor de transport imobilizate în lipsă de anvelope

LC - numărul mijloacelor de transport imobilizate în lipsă de combustibil

LS - numărul mijloacelor de transport în lipsă de şoferi

X - numărul mijloacelor de transport

DI- numărul mijloacelor de transport imobilizate din cauza drumurilor inpracticabile

Stoc - numărul mijloacelor de transport imobilizate prin stocarea lor

- Automobile zile – inventar (Azi) cuprind:

- automobile zile active (în circulaţie)

- automobile zile aflate în diferite imobilizări din cauze:

  - tehnice

  - de exploatare

  - alte cauze

    - Automobile zile – active (Aza) cuprind automobilele zile aflate în circulaţie, indiferent de durat de lucru în afara garajului.

    - Automobile zile – bune (Azb) cuprind automobilele zile aflate în stare tehnică corespunzătoare nevoilor exploatării, indiferent dacă ele sunt sau nu în circulaţie.

    - Automobile zile – staţionări (Azs) cuprind automobilele aflate în diferite imobilizări din cauze:

  - tehnice

  - de exploatare

  - alte cauze

În funcţie de corelaţia Azi, Azb, Azs, schema  bilanţ a utilizării parcului auto inventar, exprimată, în ore, se poate reprezentă astfel:

În organigrama de pe folia de proiecţie de la această fişă de documentare este reprezentată situaţia zilnică a stării tehnice a parcului de automobile , a situaţiei pe cauze, la nivelul autocoloanelor şi al automobilelor, în decurs de 24h.

Indicatorii timpului de utilizare a mijlocului de transport rutier

Aceştia cuprind:

- coeficienţi de utilizare a parcului  - CUP= Aza/Azi

- coeficienţi de stare tehnică a parcului – CST= Azb/Azi

- coeficienţi de utilizare a timpului unei zile de lucru -  CUZ= Aoa/Aoi

Indicatorii utilizării parcursului mijlocului de transport

Aceştia cuprind:

- coeficienţi de utilizare a parcursului – CUPs= Lp/L

- parcursul mediu zilnic – PMZ= L/Aza

- distanţa medie de transport -  Dm= Tk/T

unde: Lp = număr de km parcurşi cu încărcătură, L – număr de km totali, Tk – volumul parcursului mărfurilor exprimat în tone kilometri, T – cantitatea mărfii transportate

Indicatorii utilizării capacităţii de transport a mijlocului de transport

Aceştia cuprind:

- coeficientul de utilizare a tonajului CUT

- coeficient de utilizare a locurilor CUL

- coeficient de utilizare a capacităţii de transport CUC

FOLIE PROIECŢIE

## FIŞĂ DE DOCUMENTARE 12

Evaluarea activităţilor de reparare realizate - respectarea normelor de tehnica securităţii muncii

În societăţile comerciale de transport auto, cât şi în cele de reparaţii a automobilelor, urmărirea respectării măsurilor şi normelor de tehnică a securităţii muncii revine salariaţilor. Protecţia muncii face parte integrată din procesul de muncă, având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

În scopul eliminării pericolului de accidentare la locul de muncă este necesar să se implementeze proceduri clare cu privire la sănătatea şi securitatea muncii, astfel încât să se asigure respectarea tuturor normelor (generale şi specifice postului, respectiv lucrării executate).

Iată câteva exemple de astfel de reguli generale:

- muncitorii vor avea o îmbrăcăminte de lucru corespunzătoare (salopetă sau halat), care trebuie să fie strânsă pe corp, iar hainele încheiate;

- muncitorii care execută efectiv operaţiile de demontare-montare trebuie să cunoască ordinea tehnologica a operaţiilor, precum şi normele de utilizare corectă a sculelor şi dispozitivelor; este interzisa folosirea sculelor şi uneltelor decalibrate, uzate sau deteriorate, precum şi folosirea unor improvizaţii în lipsa celor corespunzătoare.

- muncitorii trebuie să fie informaţi în legătură cu pericolele la care se expun în cazul nerespectării procesului tehnologic de demontare-montare;

- demontarea instalaţiei electrice sau a unor elemente componente ale instalaţiei electrice, se va face după scoaterea bateriei de acumulatoare, pentru a se evita producerea unui scurtcircuit, care să conducă la incendierea automobilului, la descărcarea forţată a bateriei sau deteriorarea ei prematură.

- repararea, ungerea sau curăţirea unor elemente ale instalaţiei de aprindere se face când motorul nu funcţionează

- înainte de demontare, locurile de muncă trebuie sa fie menţinute în stare curată şi să fie bine luminate.

Spaţiile în care se efectuează lucrări de reglare a automobilului cu motorul în funcţiune trebuie să fie bine ventilate şi prevăzute cu conducte de captare a gazelor de eşapament.

Există şi norme speciale, cum ar fi, de exemplu cele care asigură securitatea muncii în timpul montajului şi exploatării acumulatoarelor electrice:

      - încărcarea, întreţinerea şi repararea bateriilor de acumulatoare se efectuează în încăperi anume destinate (staţii de încărcare);

      - încăperile pentru încărcarea bateriilor vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie;

      - instalaţiile electrice de lumină şi forţă din staţia de încărcare vor fi protejate contra exploziilor;

      - prepararea electrolitului pentru acumulatoarele cu plumb se face într-un vas de sticlă, amestecând tot timpul cu un baston de ebonită sau sticlă;

      - umplerea bateriilor cu electrolit se face cu ajutorul unui vas special din porţelan sau sticlă;

      - în cazul în care un muncitor a fost stropit cu acid sulfuric, el trebuie să-şi spele de îndată locul atins cu apă multă şi apoi să-şi aplice un tampon cu o soluţie de 2 g clorură de sodiu dizolvată în 250 g apă;

      - electricienii care lucrează în staţii de încărcat acumulatoare sunt echipaţi cu îmbrăcăminte de protecţie, care constă în: haină şi pantaloni de lână, mănuşi şi cizme de cauciuc, ochelari de protecţie; pentru protecţia pielii, muncitorul trebuie să-şi ungă faţa şi mâinile cu vaselină;

      - în timpul executării lucrării practice, muncitorii trebuie să poarte echipament de lucru şi de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate;

      - uneltele, dispozitivele şi aparatele de măsurat vor fi verificate înainte de utilizare.

# Soluţionarea activităţilor

## Soluţia activităţii 1 – evaluare iniţială

1. Precizaţi cel puţin două din calităţile de exploatare ale automobilelor :

- este determinată de productivitatea şi costul transportului

- simplitatea şi uşurinţa conducerii şi întreţinerii automobilului

2. Completaţi spaţiile libere cu expresiile potrivite:

  - (1) - calităţile de tracţiune; (2) - frânare

  - (3) - consumul

  - (4) - mărească

3. În careul de mai jos sunt termeni specifici automobilelor. Descoperiţi aceşti termeni cu ajutorul definiţiilor date astfel încât pe verticală veţi descoperi o operaţie tehnologică des folosită.

|  | 1 | R | E | V | I | Z | I | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | C | R | E | M | A | L | I | E | R | Ă |  |
|  | 3 | S | U | P | A | P | Ă |  |
| 4 | A | R | B | O | R | E |  |
| 5 | D | I | S | T | R | I | B | U | I | T | O | R |  |
| 6 | D | E | M | A | R | O | R |  |
| 7 | A | L | T | E | R | N | A | T | O | R | U |  |
| 8 | B | I | E | L | Ă |

4. Stabiliţi trei caracteristici ale exploatării tehnice

Oricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte.

  - să garanteze efectuarea circulaţiei pe drumurile publice şi în interiorul unităţilor, a şantierelor în depline condiţii de siguranţă , cu viteza tehnică şi comercială cea mai indicată, folosind la maximum capacitatea de încărcare

  - să evite uzura prematură a pieselor şi agregatelor prin respectarea prescripţiilor tehnice de exploatare şi măsuri de verificare, întreţinere şi reparaţii

  - să prelungească durata de serviciu a autovehiculelor şi să reducă la minimum imobilizările din cauze tehnice şi cheltuielile de reparaţii

  - să creeze condiţii pentru utilizarea la maximum a tuturor caracteristicilor tehnice şi de exploatare ale autovehiculelor şi pentru realizarea unor indici înalţi de utilizare

  - să permită efectuarea de parcursuri cât mai lungi fără reparaţii, sau cu reparaţii minim

  - să elimine orice cauze care ar putea duce la accidentări în timpul circulaţiei din motive tehnice

5. Stabiliţi trei caracteristici ale exploatării comerciale

Oricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte.

- planificarea şi programarea autovehiculelor pentru efectuarea transporturilor

- controlul activităţii autovehiculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport

- evidenţa realizărilor autovehiculelor (prestaţii şi indicatori de utilizare)

- stabilirea de relaţii cu beneficiarii pe bază de legi, instrucţiuni şi contracte de prestaţii

- legătura cu beneficiarii pentru a efectua transporturile în condiţii stabilite

## Soluţia activităţii 2

| Procedeu de verificare | Etape de realizare |
| --- | --- |
| Verificare iniţială | Proba autovehiculului Controlul static al autovehiculului Măsurarea geometriei |
| Verificare în timpul rodajului | Testarea autovehiculului după reparare Controale asupra elementului care centralizează informaţiile sistemului Controale asupra sistemului activ |
| Verificare in timpul exploatării | Stabilirea defectelor apărute pe parcurs Controale in zonele cu disfuncţionalităţi Controale cu testere pentru a confirma diagnosticarea. |
| Verificare după realizarea unor operaţii de reparaţii curente | Testarea motorului după o reparaţie curentă Efectuarea controalelor: metodologie de diagnostic Repunere în conformitate: a sistemului şi a vehiculului |

2. Completaţi diagrama de mai jos cu câteva din atribuţiile secţiei de reparaţii întreţinere.

Oricare din atribuţiile din fişa de documentare  aferentă activităţii se vor enumera, răspunsul se consideră corect. Iată câteva exemple:

- asigură activitatea de reparaţii planificate pe baza programului impus de normativele tehnice;

- asigură activitatea de exploatare a utilajelor pe baza programelor întocmite de secţiile de producţie;

- verifică prin sondaj la punctele de lucru modul de exploatare al mijloacelor de transport;

- verifică deconturile de carburanţi, lubrefianţi, piese de schimb şi alte materiale necesare secţiei;

- întocmeşte şi verifică prezenţa;

- programează efectuarea reparaţiilor curente, revizii tehnice şi reparaţii capitale pentru toate mijloacele de transport din dotare, urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaţii curente şi revizii tehnice în regie proprie programează reparaţiile capitale la unităţile specializate urmărind respectarea termenelor de executare a lucrărilor;

- urmăreşte parcursurile realizate de autovehicule şi utilaje pe cicluri de reparaţii şi le completează la zi fişele de activitate zilnică;

## Soluţia activităţii 3

I. Se va lucra în timp la acest portofoliu apelându-se la discuţii cu profesorul, la consultarea maiştrilor instructori.

II.

  - 1 - de funcţionare

  - 2 - efectivă

3 - de frânări

4 - prin inerţie

5 - o anumită viteză

6 - ulei

## Soluţia activităţii 4

I. Răspunsuri corecte

1. a, b

2. a, b, c

3. nici un răspuns corect

II. Se va lucra la acest miniproiect apelându-se la discuţii cu profesorul şi la folosirea materialelor de pe internet.

## Soluţia activităţii 5

Se va lucra în timp la acest portofoliu, apelându-se la discuţii cu profesorul la folosirea informaţiilor de pe net.

## Soluţia activităţii 6

1.

1 – d

2 – a

3 – c

4 – b

2.

- (1) - şefului coloanei

- (2) - lunar

- (3) - verificarea tehnică

3. Rezolvarea careului:

- UTILIZARE

- ÎNGRIJIRE

- MIJLOACE

- PLANIFICARE

- INTREŢINERE

- VERIFICARE

ZILNIC

## Soluţia activităţii 7

Se prezintă materialele realizate.

## Soluţia activităţii 8

Se prezintă materialele realizate.

## Soluţia activităţii 9

Rezolvarea subiectului I :

1- d

2 – a

3 – b

4 – c

Rezolvarea subiectului II

1 – a

2 - b

3 – nici unul

## Soluţia activităţii 10

I. Studiu de caz!

- Grupa 1

Perioadă de timp = 30 zile

Parc auto cu 100 mijloace de transport

Aza = 2400 automobile (luată din evidenţa de exploatare)

_____________________________________________________

CUP=?

______________________________________________________

Azi =100x30 = 3000 automobile zile inventar

CUP=Aza/Azi=2400/3000=0,8  sau  CUP% = 2400/3000 x 100=80%

- Grupa 2

Perioadă de timp = 30 zile

Parc auto cu 100 mijloace de transport

Azb = 2400 automobile (luată din evidenţa de exploatare)

_____________________________________________________

CST=?

______________________________________________________

Azi =100x30 = 3000 automobile zile inventar

CST=Azb/Azi=2700/3000=0,9  sau  CST% = 2700/3000 x 100=90%

- Grupa 3

Perioadă de timp = 30 zile

Distanţa parcursă L=6000km

_____________________________________________________

PMZ=?

______________________________________________________

PMZ = L/30 =6000/30=200km/zi

II. Completaţi spaţiile libere din organigrama de mai jos:

III. Enumeraţi 10 norme de securitatea muncii care trebuie respectate în timpul exploatării mijloacelor de transport.

Oricare din măsurile de securitate a muncii de la fişa de documentare 13 sunt considerate corecte.

    - Completaţi spaţiile din careul de mai jos cu ajutorul definiţiilor date

      - REVIZIE

      - ECONOMICI

      - DEFECT

      - TIMP

      - PARCURS

      - DISTANŢĂ

      - INVENTAR

      - MIJLOC

      - PNEURI

      - TEHNICI

# Bibliografie

| Poenaru M. |  | Exploatarea autovehiculelor, manual pentru licee de specialitate, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977. |
| --- | --- | --- |
| Dobrică C. |  | Exploatarea comercială auto, manual pentru licee de specialitate, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1987. |
| Ignat Dan |  | Exploatarea autovehiculelor, Editura Tehnică, Bucureşti |
| Corneliu Mondiru |  | Automobile Dacia, diagnosticare, întreţinere, reparare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 |
| internet |  | legislatie/reglementari Feroviare - O M 633 |

# Text boxes

2

Automobile ore în circulaţie încărcate (A.o.c.i)

Automobile ore staţionare pe traseu din cauze de exploatare (A.o.s.tr.e.)

Automobil ore în staţionare pe traseu (A.o.s.tr.)

Automobile ore staţionări pentru reparaţii (A.o.st.r.)

Automobile ore staţionări(Aos)

Automobile ore staţionări din cauze tehnice (A.o.s.t.)

Automobile ore staţionări(Aos)

Automobile ore staţionare din cauze organizatorice (A.o.s.tr.o.)

Automobile ore staţionări

(A.o.s.)

Automobile ore staţionare la încărcarea mărfii (A.o.s.tr.i.)

Automobile ore în circulaţie fără încărcătură (A.o.c.g)

Automobile ore staţionări(Aos)

Automobile ore staţionări datorate exploatării (A.o.s.e.)

Automobile ore staţionări(Aos)

Automobile ore staţionare la încărcarea mărfii (A.o.s.tr.i.)

Automobile ore staţionări datorate altor cauze (A.o.s.a.c.)

Automobile ore staţionări pentru întreţinere (A.o.st.î.)

Automobil ore în circulaţie (A.O.c.)

Automobile ore

active

(A.o.a.)

Automobile ore inventar (A.O.I.)

Automobile ore staţionare pe traseu din cauze tehnice (A.o.s.tr.t.)

Automobile ore staţionări(Aos)

MEdCT–CNDIPT / UIP

3

2

1

Exploatarea comercială

3

1

Exploatarea tehnică

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ATRIBUŢIILE SECŢIEI DE REPARAŢII ÎNTREŢINERE