MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

PROFILUL: TEHNIC

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN PRELUCRĂRI LA CALD

MODULUL: INSTALAŢII HIDROPNEUMATICE

NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI:

STROE DOINA: profesor, grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” TULCEA

CARTACUZENCU ELISABETA: profesor, grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” TULCEA

CONSULTANŢĂ  CNDIPT: 	ROŞU DORIN,  EXPERT CURRICULUM

ASISTENŢĂ TEHNICĂ: 		IVAN MYKYTYN, EXPERT, WYG INTERNATIONAL

COORDONATOR: 	STROE DOINA

CUPRINS

INTRODUCERE	5

COMPETENŢE	6

OBIECTIVE	7

INFORMAŢII PENTRU PROFESORI	8

a.	Relaţia dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare	8

b.	Sugestii metodologice	9

c.	Nevoi educaţionale speciale	9

d.	Sugestii pentru activităţi de monitorizare şi remediere	13

INFORMAŢII PENTRU ELEVI	14

CUVINTE CHEIE/GLOSAR	17

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE	18

ACTIVITATEA 1	18

Fişă de lucru 1.1.	18

ACTIVITATEA 2	20

Fişă de lucru 2.1.	20

Fişă de lucru 2.2.	21

Fişă de lucru 2.3.	22

Fişă de lucru 2.4.	23

ACTIVITATEA 3	24

Fişă de lucru 3.1.	24

Fişă de lucru 3.2.	25

Fişă de lucru 3.3.	26

ACTIVITATEA 4	27

Fişă de lucru 4.1.	27

Fişă de lucru 4.2.	28

ACTIVITATEA 5	29

Fişă de lucru 5.1.	29

Fişă de lucru 5.2.	30

ACTIVITATEA 7	31

Fişă de lucru 7.1.	31

Fişă de lucru 7.2.	32

Fişă de lucru 7.3.	33

ACTIVITATEA 8	34

Fişă de lucru 8.1.	34

ACTIVITATEA 9	35

Fişă de lucru 9.1.	35

Fişă de lucru 9.2.	36

ACTIVITATEA 10	37

Fişă de lucru 10.1.	37

Fişă de lucru 10.2.	38

ACTIVITATEA 11	39

Fişă de lucru 11.1.	39

ACTIVITATEA 14	40

Fişă de lucru 14.1.	40

ACTIVITATEA 15	41

Fişă de lucru 15.1.	41

Fişă de lucru 15.2.	42

Fişă de lucru 15.3.	43

ACTIVITATEA 18	44

Fişă de lucru 18.1.	44

Fişă de lucru 18.2.	45

Fişă de lucru 18.3.	46

Fişă de lucru 18.4.	47

Fişa de verificare FV 1	48

Fişa de verificare FV 2	49

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1	50

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2	52

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3	54

BIBLIOGRAFIE	55

# INTRODUCERE

Prelucrările mecanice şi, mai mult, prelucrările la cald sunt utile şi necesare în industrie. Organizarea şi coordonarea activităţilor specifice sunt realizate de către tehnicianul în prelucrări la cald. Instalaţiile hidraulice şi pneumatice, utilizate în acest domeniu, asigură productivitatea şi calitatea necesară produselor pentru a fi competitive pe piaţă.

Elevul are rolul de a se informa, de a învăţa, iar mâine va utiliza cunoştinţele şi deprinderile dobândite.

Curriculum în dezvoltare locală conţine un modul, Instalaţii hidropneumatice, şi are legătură cu lumea reală; este conceput, astfel încât, să fie de folos în viaţă şi la locul de muncă. Se studiază în clasa a XIII-a, rută progresivă, corespunzătoare nivelului 3 din cadrul Sistemului Naţional de Calificări Profesionale.

Conţinuturile prevăzute se vor parcurge astfel: 19 ore de teorie şi 31 ore laborator tehnologic.

Materialele auxiliare sunt scrise într-un limbaj simplu şi potrivit, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. Toţi au acces la texte concentrate, dar şi captivante, care asigură nevoile elevilor şi îi determină să-şi atingă obiectivele.

Având în vedere caracterul practic al modulului, se oferă utilizatorilor exemple de activităţi care vor dezvolta abilităţi şi competenţe specifice domeniului. Instalaţiile hidropneumatice au o largă utilizare, iar cei instruiţi vor beneficia de o calificare bună şi, în timp, de o dezvoltare a carierei profesionale.

În conţinutul documentaţiei, beneficiarii pot utiliza diferite fişele de documentare, fişele de descriere a activităţii, de urmărire a progresului şcolar, glosarul, activităţile propuse pentru elevi: individuale, de grup, interactive, practice.

Feed-back-ul activităţilor se realizează prin fişe care evidenţiază verificarea fazelor de însuşire a cunoştinţelor transmise, oferind posibilitatea selectării informaţiilor, impresiilor şi concluziilor; acestea se vor constitui în instrumente de lucru eficiente.

Evaluarea este factorul definitoriu al procesului interactiv şi scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.

Se vor utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul formativ, folosind pe lângă metodele clasice, observarea sistematică a elevului, şi metodele alternative ca: investigarea, proiectul, portofoliul elevului. Autoevaluarea este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile.

Aplicaţiile practice se vor desfăşura în laboratoare tehnologice, dotate corespunzător, pe grupe de elevi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

# COMPETENŢE

- Prezintă echipamentele hidropneumatice specifice domeniului

- Descrierea funcţionării echipamentelor hidropneumatice şi construcţia acestora

- Citirea schemelor pneumatice şi electropneumatice

- Citirea schemelor hidraulice şi  electrohidraulice

2. Monitorizează instalaţiile cu acţionare hidropneumatică

- Verificarea parametrilor tehnico-funcţionali ai sistemelor hidropneumatice

- Investigarea cauzelor care au produs deteriorarea echipamentelor hidropneumatice

- Raportează deficienţele sistemelor de acţionare hidropneumatică

- Analizarea gradului de defectabilitate

- Stabilirea modului de remediere

- Întocmirea documentaţiei aferente

# OBIECTIVE

| Unitatea de competenţă | Competenţe individuale | Obiective |
| --- | --- | --- |
| 11. Instalaţii hidropneumatice | 11.1. Prezintă echipamentele hidropneumatice specifice domeniului | recunoaşterea echipamentelor hidropneumatice identificarea echipamentelor hidropneumatice specifice domeniului recunoaşterea simbolurilor specifice instalaţiilor hidropneumatice citirea schemelor pneumatice şi electropneumatice citirea schemelor hidraulice şi electrohidraulice |
|  | 11.2. Monitorizează instalaţiile cu acţionare hidropneumatică | recunoaşterea dispozitivelor de măsură şi control identificarea parametrilor tehnico-funcţionali ai sistemelor hidropneumatice |
|  | 11.3. Raportează deficienţele sistemelor de acţionare hidropneumatică | identificarea deficienţelor apărute în sistemele de acţionare hidropneumatică identificarea operaţiilor de remediere a deficienţelor întocmirea documentaţiei de lucru |

# INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

### Relaţia dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare

| Competenţe individuale | Obiective | Activităţi de învăţare | Teme |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Prezintă echipamentele hidropneumatice specifice domeniului | O 1.1. Recunoaşterea echipamentelor hidropneumatice | Activitatea 1 | Instalaţii hidropneumatice |
|  |  | Activitatea 2 | Sisteme de acţionare pneumatică |
|  |  | Activitatea 3 | Sisteme de acţionare hidraulică |
|  |  | Activitatea 4 | Echipamente pentru reglare şi controlul puterii pneumatice |
|  |  | Activitatea 5 | Echipamente pentru reglare şi controlul puterii hidraulice |
|  | O 1.2. Identificarea echipamentelor hidropneumatice specifice domeniului | Activitatea 6 | Echipamente hidropneumatice specifice domeniului |
|  | O 1.3. Recunoaşterea simbolurilor specifice instalaţiilor hidropneumatice | Activitatea 7 | Simboluri şi notaţii pneumatice |
|  |  | Activitatea 8 | Simboluri şi notaţii hidraulice |
|  | O 1.4. Citirea schemelor pneumatice şi electropneumatice | Activitatea 9 | Scheme pneumatice şi electropneumatice |
|  | O 1.5. Citirea schemelor hidraulice şi electrohidraulice | Activitatea 10 | Scheme hidraulice şi electrohidraulice |
| 11.2. Monitorizează instalaţiile cu acţionare hidropneumatică | O 2.1. Recunoaşterea dispozitivelor de măsură şi control | Activitatea 11 | Dispozitive de măsură şi control |
|  |  | Activitatea 12 | Dispozitive de măsură şi control |
|  | O 2.2. Identificarea parametrilor tehnico-funcţionali ai sistemelor hidropneumatice | Activitatea 13 | Proiectarea sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică |
|  | O 2.3. Cunoaşterea cerinţelor de securitate şi sănătate | Activitatea 14 | Echipamente individuale de protecţie la locul de muncă. |
|  |  | Activitatea 15 | Cerinţele de securitate şi sănătate pentru lucrători. Echipamente individuale de protecţie la locul de muncă. |
| 11.3. Raportează deficienţele sistemelor de acţionare hidropneumatică | O 3.1. Identificarea deficienţelor apărute în sistemele de acţionare hidropneumatică | Activitatea 16 | Deficienţele sistemelor de acţionare hidropneumatică |
|  | O 3.2. Identificarea operaţiilor de remediere a deficienţelor | Activitatea 17 | Depanarea şi repararea instalaţiilor hidropneumatice |
|  | O 3.3. Întocmirea documentaţiei de lucru | Activitatea 18 | Documentaţia tehnologică specifică domeniului |

### Sugestii metodologice

Profesorul are rolul de tutore, formator, mentor, instructor, expert, consultant, facilitator, organizator, stimulator al dezvoltării, membru al echipei de lucru, mediator. El trebuie să se implice activ în procesul de învăţare prin promovarea învăţării centrate pe elev.

Câteva sugestii:

- lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice pe elevi;

- elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă rezultatele studiului lor.

- aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii standardizate.

- pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă.

- se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi studiile de caz şi simulările.

- lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic)

- lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor

Elevii pot învăţa, dacă profesorii, părinţii, cei care le oferă suport, sunt pregătiţi cum să-i înveţe, să le propună programe pentru dezvoltarea stilului de învăţare şi a practicării abilităţilor transferabile: de comunicare, de a lucra în echipă, de învăţare, de organizare a timpului, de a rezolva probleme, de a negocia, de ascultare, de creativitate, de a lucra cu computerul etc.

Modul cum se realizează activitatea propusă este foarte importantă. Profesorul poate lucra cu întreaga clasă, activitatea frontală, poate organiza activităţi de grup, sau, poate lucra diferenţiat cu, activitatea individuală.

Într-o activitate de grup, echipa are nevoie de promovarea unor reguli de genul:

  - colegii au calităţi frumoase, trebuinţe, aspiraţii şi scopuri la fel de legitime ca ale voastre;

  - comunicarea curentă, informarea reciprocă, consultarea cu ceilalţi, ajută în procesul pregătirii şi derulării unei acţiuni; în caz de succes, să se manifeste bucuria, în caz de eşec, calm şi luciditate;

  - ajutorul reciproc şi cooperarea activă;

  - aprecierea cu francheţe şi onestitate a rezultatul muncii colegilor;

  - greşelile personale se vor asuma şi acest lucru va consolida imaginea în ochii colegilor;

  - dezvoltarea şi consolidarea sentimentul de prietenie.

Un test psihologic de extraversie şi comunicare poate certifica dacă există disponibilitate pentru lucru în echipă. Testul Belbin este edificator.

### Nevoi educaţionale speciale

Diferenţierea sau predarea pentru maximum de învăţare individuală se realizează prin:

- îndrumarea iniţială corespunzătoare

- programe individuale de învăţare

- evaluarea diagnostică în vederea planificării individualizate

- învăţarea pas cu pas

Următoarea schemă vă va ajuta să pregătiţi corect activităţile de învăţare individuală.

| Obiective | Activităţi de învăţare | Tipul de activitate de învăţare | Stilul de învăţare | Sugestii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| recunoaşterea echipamentelor hidropneumatice | Activitatea 1 | Activitate individuală | vizual auditiv practic | se află ce ştiu elevii despre instalaţii hidropneumatice (evaluare diagnostic) |
|  | Activitatea 2 | Activitate frontală |  | se prezintă elevilor componente ale echipamentelor sau filme documentare se descrie elevilor o instalaţie se sugerează elevilor să deseneze o componentă a instalaţiei prezentată la clasă (activitate individuală) |
|  | Activitatea 3 | Activitate frontală |  |  |
|  | Activitatea 4 | Activitate frontală |  |  |
|  | Activitatea 5 | Activitate frontală |  |  |
| identificarea echipamentelor hidropneumatice specifice domeniului | Activitatea 6 | Activitate de grup | vizual auditiv practic | se solicită elevilor să identifice instalaţiile hidropneumatice şi domeniile unde se regăsesc acestea se sugerează elevilor să organizeze informaţiile primite într-un tabel se solicită elevilor să realizeze o instalaţie hidraulică/pneumatică |
| recunoaşterea simbolurilor specifice instalaţiilor hidropneumatice | Activitatea 7 | Activitate individuală | vizual auditiv practic | se prezintă elevilor planşe/fişe de lucru cu simboluri specifice se sugerează elevilor să organizeze informaţiile primite într-un tabel se sugerează elevilor să asocieze simbolurile vizualizate componentelor hidropneumatice |
|  | Activitatea 8 | Activitate individuală |  |  |
| citirea schemelor pneumatice şi electropneumatice | Activitatea 9 | Activitate individuală | vizual auditiv practic | se prezintă elevilor planşe/fişe de lucru cu simboluri specifice, scheme hidraulice/pneumatice se sugerează elevilor să analizeze şi să citească o schemă hidraulică/pneumatică se solicită elevilor să construiască scheme hidraulice/pneumatice virtuale |
| citirea schemelor hidraulice şi electrohidraulice | Activitatea 10 | Activitate individuală |  |  |
| recunoaşterea dispozitivelor de măsură şi control | Activitatea 11 | Activitate individuală |  | se află ce ştiu elevii despre dispozitivele de măsură şi control (evaluare diagnostic) |
|  | Activitatea 12 | Activitate frontală | vizual auditiv practic | se prezintă elevilor dispozitive de măsură şi control se solicită elevilor să rezolve fişele de lucru (rolul dispozitivelor de măsură şi control) (activitate individuală) se sugerează elevilor să monteze în instalaţie dispozitivele de măsură şi control (activitate individuală) |
| identificarea parametrilor tehnico-funcţionali ai sistemelor hidropneumatice | Activitatea 13 | Activitate de grup | vizual auditiv practic | se solicită elevilor să citească parametrii tehnico-funcţionali se solicită elevilor să construiască machete de lucru şi să noteze activitatea colegilor se solicită elevilor să prelucreze şi să analizeze rezultatele colegilor |
| cunoaşterea cerinţelor de securitate şi sănătate | Activitatea 14 | Activitate individuală | vizual auditiv practic | se află ce ştiu elevii despre echipamentul individual de lucru (evaluare diagnostic) |
|  | Activitatea 15 | Activitate individuală |  | se prezintă elevilor echipamentul de protecţie se solicită elevilor să noteze normele de sănătate şi securitate în muncă se sugerează elevilor să realizeze documente specifice (activitate individuală) |
| identificarea deficienţelor apărute în sistemele de acţionare hidropneumatică | Activitatea 16 | Activitate de grup | vizual auditiv practic | se solicită elevilor să identifice deficienţele de funcţionare a sistemelor hidropneumatice se prezintă elevilor situaţiile critice în funcţionarea sistemelor hidropneumatice se solicită elevilor să realizeze fişe tehnologice de remediere a deficienţelor |
| identificarea operaţiilor de remediere a deficienţelor | Activitatea 17 | Activitate de grup |  |  |
| întocmirea documentaţiei de lucru | Activitatea 18 | Activitate individuală | vizual auditiv practic | se solicită elevilor să identifice tipurile de documente necesare se solicită elevilor să identifice tipurile de documente necesare se solicită elevilor să realizeze fişe tehnologice |

### Sugestii pentru activităţi de monitorizare şi remediere

se aplică după evaluare diagnostic

Activitatea de învăţare propusă : …………………………………………………………………...

| Ce doresc elevii ……… |
| --- |
| să înveţe ? |  | să înţeleagă ? |  |
| să experimenteze ? |  | să ştie ? |  |
| să îmbunătăţească ? |  | să fie capabil să ştie ? |  |

| Cum voi organiza în viitor această activitate de învăţare ? Cât va dura ? |  | Ce resurse îmi trebuie ? |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cuvinte cheie ce trebuie comunicate ? |

Cum voi şti că au progresat ? …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Evaluare şi analiză

Cum a mers ?   …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Ce a mers bine ? ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Ce poate fi îmbunătăţit ? …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Care este pasul următor ? ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

# INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Curriculumul la decizia şcolii este, în învăţământul profesional şi tehnic, un curriculum de dezvoltare locală care presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici, instituţii/organizaţii locale sau regionale, etc). Opţiunea pentru o astfel de componentă a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.

Elevii vor avea în vedere:

• resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare, cadrul de colaborare cu agenţii economici)

• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.

Prioritar pentru educaţia tinerilor este:

- lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea abilităţilor cheie, alături de competenţele personale şi cele  gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial

- dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare;

- promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.

FOARTE IMPORTANT!!!

- Citiţi cu atenţie toate materialele!

- Completaţi fiecare secţiune cu atenţie!

- Consultaţi-vă cu profesorul la nevoie!

- Autoevaluaţi-vă permanent!

| Instalaţii hidropneumatice |
| --- |
| Numele elevului: |  |
| Data începerii: |  | Data finalizării: |  |
| Competenţe | Activitate de învăţare | Data îndeplinirii Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit | Verificat Semnătura profesorului |
| Competenţa 1 Prezintă echipamentele hidropneumatice specifice domeniului | Activitatea 1 … 5 |  |  |
|  | Activitatea 6 |  |  |
|  | Activitatea 7 … 8 |  |  |
|  | Activitatea 9 |  |  |
|  | Activitatea 10 |  |  |
| Competenţa 2 Monitorizează instalaţiile cu acţionare hidropneumatică | Activitatea 11 …12 |  |  |
|  | Activitatea 13 |  |  |
|  | Activitatea 14 … 15 |  |  |
| Competenţa 3 Investigarea cauzelor care au produs deteriorarea echipamentelor hidropneumatice | Activitatea 16 |  |  |
|  | Activitatea 17 |  |  |
|  | Activitatea 18 |  |  |

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Competenţa 1 Prezintă echipamentele hidropneumatice specifice domeniului | Activitatea 1 | O 1.1. Recunoaşterea echipamentelor hidropneumatice Această activitate va ajuta elevul să cunoască şi să utilizeze sistemele de acţionare pneumatică | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului De exemplu: Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii. Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare. Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. |
|  | Comentariile profesorului De exemplu: Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi. Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării. |

# CUVINTE CHEIE/GLOSAR

Motor hidropneumatic – rol funcţional de a transforma energia fluidului într-o energie mecanică pe care o transmite prin organele de ieşire mecanismelor acţionate

Pompa – rol de a transforma energia mecanică a motorului de antrenare (electric, termic, etc.) în energie hidraulică

Distribuitor – rol de a de a dirija fluidul sub presiune pe anumite circuite ca urmare a unor comenzi primite din exterior

Supapă de sens – echipament cu rol de a permite trecerea fluidului într-un singur sens de curgere

Drosel – echipament cu rol de a permite stabilirea debitului de fluid pe circuitele pe care sunt montate, prin modificare locală a secţiunii de curgere

Acumulator – echipament care într-un sistem de acţionare hidraulic înmagazinează energia fluidului pe care apoi o restituie la cerere

Compresor – rol funcţional de a transforma energia furnizată de către motorul de antrenare (electric sau termic) într-o energie pneumatică

Filtru – echipament cu rol de filtrare propriu-zisă, cât şi de acela de separator de apă

Ungător – echipament cu rol de a pulveriza în masa de aer comprimat furnizată sistemului de acţionare o cantitate minimă de ulei necesară ungerii garniturilor şi elementelor mobile din echipamentele sistemului

# ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

## ACTIVITATEA 1

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare pneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: 50 minute

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi de ce este necesar să cunoaşteţi instalaţiile hidraulice şi pneumatice!

#### Fişă de lucru 1.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Citiţi următorul text:

„Sisteme de acţionare hidraulice utilizează ca mediu de lucru un lichid sub presiune. Ele au apărut şi s-au dezvoltat rapid, în special datorită necesităţii de a comanda şi regla forţe şi momente mari şi foarte mari cu precizie ridicată; totodată, ele permit un control riguros al poziţiei şi vitezei sarcinii antrenante. Reglarea puterii hidraulice transmise oferă de posibilităţi de care nu se poate beneficia în cazul utilizării unor echipamente pur electrice şi mecanice.

…...

Sistemele de acţionare pneumatică folosesc ca agent purtător de energie şi informaţie un gaz sub presiune, de regulă aer comprimat. Dacă la început utilizarea acţionării pneumatice a fost exclusiv legată de mediile de lucru cu pericol de explozie sau incendiu, pe măsură ce echipamentele pneumatice sau diversificat şi perfecţionat, preluând şi funcţii de comandă şi control de la elementele electrice, acestea şi-au extins considerabil aria de aplicaţii.” [1]

- Prezentaţi 5 avantaje pentru care instalaţiile hidraulice/pneumatice sunt folosite domeniile tehnice.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 	................................................................................................................................................ 	................................................................................................................................................ 	................................................................................................................................................ 	................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Prezentaţi 5 dezavantaje pentru care instalaţiile hidraulice/pneumatice sunt folosite domeniile tehnice.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 	................................................................................................................................................ 	................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Enumeraţi trei ramuri ale tehnicii în care îşi găsesc aplicabilitatea instalaţiile hidraulice/pneumatice.

Exemplu: industria alimentară: ambalarea produselor alimentare (îmbutelierea băuturilor răcoritoare)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Prezentaţi 2 avantaje pentru care vă doriţi să utilizaţi instalaţiile hidraulice/pneumatice în prelucrarea la cald a materialelor.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Care sunt componentele principale ale unei instalaţii hidraulice şi ale unei instalaţii pneumatice? (răspuns facultativ)

  - Instalaţia hidraulică:

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

  - Instalaţia pneumatică:

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

- Ce sugestii aveţi în legătură cu studiul acestui modul?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

## ACTIVITATEA 2

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare pneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare pneumatică!

#### Fişă de lucru 2.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Vizualizaţi Fişa 2_2.pps.

- Priviţi desenele de mai jos:

  - identificaţi componentele unui compresor cu piston, poziţionând pe desen elementele, utilizând regulile generale din desenul de ansamblu.

  - Denumiţi elementele componente identificate în spaţiul indicat.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- Reprezentaţi într-o schiţă componentele identificate la punctul anterior, utilizând simbolurile specifice reprezentărilor grafice în domeniu.

ACTIVITATEA 2

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare pneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare pneumatică.

#### Fişă de lucru 2.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Analizaţi sistemul pneumatic şi identificaţi componentele acestuia.

MP: ……………………………………………………………

DC1: ……………………………………………………………

DC2: ……………………………………………………………

DP: ……………………………………………………………

GPA: ……………………………………………………………

GE: ……………………………………………………………

- Prezentaţi rolul funcţional al fiecărei componente.

MP: ……………………………………………………………

DC1: ……………………………………………………………

DC2: ……………………………………………………………

DP: ……………………………………………………………

GPA: ……………………………………………………………

GE: ……………………………………………………………

Vezi răspunsurile corecte în fişa de verificare FV 1!

ACTIVITATEA 2

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare pneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare pneumatică

#### Fişă de lucru 2.3.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Clasificaţi motoarele pneumatice liniare conform criteriilor de mai jos.

1. după modul de alimentare cu aer comprimat:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

2. după posibilitatea de frânare la cap de cursă:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- Enumeraţi câteva din performanţele constructiv-funcţionale ale cilindrilor cu piston:

diametre: ……………………………………

curse: ………………………………………

viteze: ………………………………………

forţe: ………………………………………

- În desenul de mai jos este simbolul cilindrului cu simplu efect cu revenire cu arc.

Reprezentaţi alţi cilindri studiaţi!

Vezi Fişa de documentare 1

ACTIVITATEA 2

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare pneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare pneumatică

#### Fişă de lucru 2.4.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Clasificaţi motoarele pneumatice rotative după turaţia nominală.

200 … 2500 rot/min.		……………………………………………

1500 … 10000 rot/min.	……………………………………………

10000 … 20000 rot/min.	……………………………………………

Atenţie! pentru turaţii mai mari de 100000 rot/min. se folosesc turbine

- Ce aspecte veţi lua în considerare la alegerea unui motor pneumatic rotativ, atunci când criteriu turaţiei nu este hotărâtor?

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

- În desenul de mai jos este reprezentat un motor pneumatic rotativ. Identificaţi componentele:

- ………………………..

- ……………………….

- ……………………….

- ……………………….

- ………………………..

## ACTIVITATEA 3

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare hidraulică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sisteme de acţionare hidraulică!

#### Fişă de lucru 3.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Vizualizaţi Fişa 2_2.pps.

- Priviţi desenul de mai jos şi identificaţi sistemul de acţionare hidraulică.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

- Reprezentaţi într-o schiţă componentele identificate în chenarul galben, la punctul anterior, utilizând simboluri grafice studiate.

ACTIVITATEA 3

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare hidraulică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sisteme de acţionare hidraulică!

#### Fişă de lucru 3.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Clasificaţi motoarele hidraulice conform criteriilor de mai jos.

- după posibilitatea de reglare a cilindreei:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- după numărul de sensuri de curgere admise:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- după posibilitatea ca acelaşi aparat să poată fi folosit atât ca pompă cât şi ca motor:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- după domeniul presiunilor furnizate:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- Clasificaţi motoarele hidraulice liniare conform criteriilor enumerate mai jos:

- după condiţiile de funcţionare:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- după numărul de sensuri al pistonului:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

- În desenul de mai jos este reprezentat simbolul cilindrului cu simplu efect cu revenire cu arc.

……………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

  - identificaţi elementele componente ale pompei

  - reprezentaţi alţi cilindri hidraulici studiaţi!

Vezi Fişa de documentare 1, Fişa de documentare 2

ACTIVITATEA 3

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare hidraulică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sisteme de acţionare hidraulică!

#### Fişă de lucru 3.3.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Clasificaţi motoarele hidraulice volumice.

| rotative | roto-alternative |
| --- | --- |
| ……………………... | ……………………. | …………………….. | cu pistoane axiale |
| cu dantură externă | ……….. | ………… | cu rotor echilibrat | cu blocul cilindrilor rotativ | …………. | …………. | …………. |

Atenţie! completaţii celulele tabelului de mai sus.

- Enumeraţi parametri tehnico-funcţionali ai pompelor volumice.

Exemplu: randament volumic

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

- În desenul de mai jos este reprezentată presa hidraulică. Identificaţi părţile componentele ale acesteia:

- ………………………..

- ……………………….

- ……………………….

- ……………………….

- ………………………..

- ……………………….

- ………………………

- ………………………

- ………………………

- ………………………

- ………………………

- ………………………

- ………………………

- ………………………

Vezi răspunsurile corecte în fişa de verificare FV 2!

## ACTIVITATEA 4

Denumirea activităţii: Echipamente pentru reglare şi controlul puterii pneumatice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi componente sisteme de acţionare hidraulică!

#### Fişă de lucru 4.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Enumeraţi elementele hidraulice care au rolul reglare, distribuţie şi control ale sistemului pneumatic.

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- Rezolvă următoarele cerinţe:

  - precizează ce element pneumatic este reprezentat în imaginea alăturată

…………………………………………………

  - identifică părţile componente ale elementului pneumatic

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………...

………………………………………………...

  - stabileşte rolul funcţional al elementului pneumatic în ansamblul din care face parte

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Desenează structura unui alt element pneumatic similar celui identificat la punctul 2.

ACTIVITATEA 4

Denumirea activităţii: Echipamente pentru reglare şi controlul puterii pneumatice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi componente sisteme de acţionare hidraulică!

#### Fişă de lucru 4.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Rezolvaţi următoarele cerinţe:

- definiţi distribuitorul

- precizaţi părţile componente ale distribuitorului

- precizaţi rolul acestora în ansamblul pneumatic

- Rezolvă următoarele cerinţe:

  - precizează ce element pneumatic este reprezentat în imaginea alăturată

………………………………………………

  - identifică părţile componente ale elementului pneumatic

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………...

………………………………………………...

  - stabileşte rolul funcţional al elementului pneumatic în ansamblul din care face parte

…………………………………………………

…………………………………………………

- Desenează structura unui alt element pneumatic similar celui identificat la punctul 2.

## ACTIVITATEA 5

Denumirea activităţii: Echipamente pentru reglare şi controlul puterii hidraulice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sisteme de acţionare hidraulică!

#### Fişă de lucru 5.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Enumeraţi tipurile de distribuitoare conform criteriilor de clasificare din partea stângă a tabelului.

| Criteriu de clasificare | Tip distribuitor |
| --- | --- |
| Din punct de vedere constructiv |  |
| Numărul de orificii active |  |
| Numărul de poziţii de lucru ale elementului activ |  |
| Modul de comandă |  |
| Capacitatea de conservare a poziţiei la încetarea comenzii |  |

- Aveţi reprezentat un distribuitor 4/3 în următoarele imagini. Explicaţi cele 3 etape de lucru ale fluidului şi codul culorilor utilizate în reprezentare.

ACTIVITATEA 5

Denumirea activităţii: Echipamente pentru reglare şi controlul puterii hidraulice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sisteme de acţionare hidraulică!

#### Fişă de lucru 5.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Citiţi următorul text:

Simbolizarea distribuitorului constă în indicarea numărului de căi şi a numărului de poziţii, a racordului şi a modului de comandă.

Simbolul distribuitorului este un dreptunghi împărţit într-un număr de căsuţe egal cu numărul de poziţii pe care poate comuta. În fiecare căsuţă este reprezentată schema de conectare corespunzătoare.

Recitiţi textul şi identificaţi distribuitorul simbolizat mai jos:

- În figura de mai jos este prezentat un distribuitor. Studiaţi cu atenţie, reprezentaţi simbolul distribuitorului identificat şi citiţi notaţiile.

- Reluaţi enunţul punctului anterior pentru aţi următoarea figură.

## ACTIVITATEA 7

Denumirea activităţii: Simboluri şi notaţii pneumatice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice sistemului pneumatic!

#### Fişă de lucru 7.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Identificaţi simbolurile şi notaţi în „săgeţile” alăturate denumirile acestora:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Atenţie!

Pentru fiecare răspuns corect veţi primi un punct! Se acordă un punct din oficiu!

Timp de lucru 10 minute!

ACTIVITATEA 7

Denumirea activităţii: Simboluri şi notaţii pneumatice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice sistemului pneumatic!

#### Fişă de lucru 7.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Asociază textului din casetă simbolului reprezentat în dreapta! Notează în „cerc” litera corespunzătoare!

Atenţie!

Pentru fiecare răspuns corect veţi primi un punct! Se acordă un punct din oficiu!

Timp de lucru 10 minute!

ACTIVITATEA 7

Denumirea activităţii: Simboluri şi notaţii pneumatice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice sistemului pneumatic!

#### Fişă de lucru 7.3.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Desenaţi simboluri componentelor sistemul pneumatic prezentat în figura de mai jos.

MP:

DC1:

DC2:

DP:

GPA:

GE:

Vezi schema sistemului pneumatic în fişa de verificare FV 1!

## ACTIVITATEA 8

Denumirea activităţii: Simboluri şi notaţii hidraulice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice sistemului hidraulic!

#### Fişă de lucru 8.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Asociaţi numărul elementului hidraulic din tabel cu simbolul reprezentat în parte stângă a fişei de lucru.

| Nr. | Element hidraulic |
| --- | --- |
|  | Manometru |
|  | Distribuitor 4/3 acţionat manual |
|  | Pompă hidraulică |
|  | Rezervor |
|  | Drosel |
|  | Tanc |
|  | Distribuitor 4/3 acţionat electric |
|  | Motor hidraulic |
|  | Compresor |

Atenţie!

Pentru fiecare răspuns corect veţi primi un punct!

Se acordă un punct din oficiu! Timp de lucru 10 minute!

## ACTIVITATEA 9

Denumirea activităţii: Scheme pneumatice şi electropneumatice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să recunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice şi să observaţi funcţionarea unei scheme pneumatice!

#### Fişă de lucru 9.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Vizualizaţi schema alăturată.

  - notaţi semnificaţia simbolurilor

  - este corectă schema alăturată? DA/NU - argumentaţi

  - explicaţi funcţionarea schemei pneumatice

  - fiţi atenţi la regulile de siguranţă.

ACTIVITATEA 9

Denumirea activităţii: Scheme pneumatice şi electropneumatice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să recunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice şi să observaţi funcţionarea unei scheme pneumatice!

#### Fişă de lucru 9.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Comparaţi următoarea schemă cu cea anterioară.

- evidenţiaţi deosebirile

- notaţi semnificaţia simbolurilor noi întâlnite

- este corectă schema alăturată? DA/NU - argumentaţi

- fiţi atenţi la regulile de siguranţă.

## ACTIVITATEA 10

Denumirea activităţii: Scheme hidraulice şi electrohidraulice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să recunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice şi să observaţi funcţionarea unei scheme hidraulice!

#### Fişă de lucru 10.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Vizualizaţi schema de mai jos şi explicaţi funcţionarea sistemului hidraulic.

- Realizaţi schema hidraulică de montaj

ACTIVITATEA 10

Denumirea activităţii: Scheme hidraulice şi electrohidraulice

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să recunoaşteţi simbolurilor şi notaţiilor specifice şi să observaţi funcţionarea unei scheme hidraulice!

#### Fişă de lucru 10.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Utilizaţi simbolurile de mai jos în construirea unei scheme hidraulice.

- Explicaţi funcţionarea sistemului hidraulic.

## ACTIVITATEA 11

Denumirea activităţii: Dispozitive de măsură şi control

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi de ce este necesar să cunoaşteţi dispozitivele de măsură şi control dintr-un sistem hidraulic/pneumatic!

#### Fişă de lucru 11.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Explicaţi următoarea expresie: înregistrarea corectă a parametrilor tehnico-funcţionali.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Cum se realizează: înregistrarea corectă a parametrilor tehnico-funcţionali?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Cunoaşteţi dispozitive de măsură şi control? Enumeraţi!

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

- Ce v-a plăcut cel mai mult din ceea ce aţi studiat până acum?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Ce sugestii aveţi în continuarea acestui modul?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

## ACTIVITATEA 14

Denumirea activităţii: Echipamente individuale de protecţie la locul de muncă.

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi de ce este necesar să cunoaşteţi măsurile de securitate a muncii şi echipamentele de lucru într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

#### Fişă de lucru 14.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Observaţi cu atenţie următoarele indicatoare! Prezentaţi semnificaţia fiecărui! Unde trebuie monta aceste indicatoare!

| cod 23 |  | cod 37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cod 41 |  | cod 11 |  |
| cod 42 |  | cod 70 |  |
| cod 14 |  | cod 51 |  |
| cod 23 |  | cod 63 |  |

Aţi obţinut 10 răspunsuri corecte, puteţi să începeţi activitatea!

## ACTIVITATEA 15

Denumirea activităţii: Cerinţele de securitate şi sănătate pentru lucrători. Echipamente

individuale de protecţie la locul de muncă..

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi măsurile de securitate a muncii şi echipamentele de lucru într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

#### Fişă de lucru 15.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

  - Precizaţi fazele instructajului de protecţie a muncii în spaţiile colorate:

  - Enumeraţi echipamentul de lucru şi  de protecţie a muncii specifice domeniului de activitate

ACTIVITATEA 15

Denumirea activităţii: Cerinţele de securitate şi sănătate pentru lucrători. Echipamente

individuale de protecţie la locul de muncă..

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi măsurile de securitate a muncii şi echipamentele de lucru într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!!

#### Fişă de lucru 15.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Precizaţi scopul şi problemele dezbătute în cadrul fiecărei faze din  instructajul de protecţie a muncii. Completaţi în spaţiile indicate!

ACTIVITATEA 15

Denumirea activităţii: Cerinţele de securitate şi sănătate pentru lucrători. Echipamente

individuale de protecţie la locul de muncă..

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi măsurile de securitate a muncii şi echipamentele de lucru într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

#### Fişă de lucru 15.3.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

1. Identificaţi obiectele prezentate în imaginile de mai jos şi completaţii în spaţiile indicate!

- Realizaţi un poster: „Cunosc şi utilizez corespunzător echipamentul de lucru şi  de protecţie a muncii în atelierul de atelierul de PRELUCRĂRI MECANICE LA CALD!”

- Realizaţi o siglă sau un logo-ul atelierului în care îţi desfăşori activitatea practică!

( eşti fericit!... ai câştigat concursul!

( nu eşti câştigătorul concursului!... continuă activitatea. Vei reuşi să fii învingător!

( nu ai participat?... îţi mai acordăm o şansă. Nu ai ce pierde!

## ACTIVITATEA 18

Denumirea activităţii: Documentaţia tehnologică specifică domeniului

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să completaţi şi să realizaţi documente/formulare specifice activităţii într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

#### Fişă de lucru 18.1.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

  - Completează Fişa postului pentru Tehnician prelucrări la cald.

Aprobat                     							Director: ________

FIŞA POSTULUI

POSTUL:

CERINTE MINIME:

RELAŢII IERARHICE:

OBLIGAŢII:

RESPONSABILITĂŢI:

CLAUZE SPECIALE:

Am primit un exemplar

Şef ierarhic superior,

Numele:____________________________

Semnătura: _____________

ACTIVITATEA 18

Denumirea activităţii: Documentaţia tehnologică specifică domeniului

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să completaţi şi să realizaţi documente/formulare specifice activităţii într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

#### Fişă de lucru 18.2.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Completează Fişa de garanţie de mai jos.

FISA DE GARANTIE / DEPANARE

Nr……/ Data…….

în termen de garanţie     				reparatie postgarantie

- Client:……………………………………………………………………..

- Factura de achiziţie a produsului:……………/ data facturii:……………...

- Adresa client: ………………………………………………………………

- Telefon / e-mail client: …………………………………………………….

Pentru a prelua produsele de către firma noastră sunt necesare următoarele acte:

- factura fiscală (sau copie)

- certificat de garanţie (sau copie)

Produsele vor fi insoțite, obligatoriu, de toate accesoriile cu care au fost livrate. Lipsa documentelor sau accesoriilor poate duce la nepreluarea produselor sau imposibilitatea rezolvării garanţiei.

Produsul (configuratie completa *):………………………………………………………..

(* - Numai în cazul sistemelor este necesar să treceți configurația completă. Vă rugăm să menționați si accesoriile sau componentele lipsa!)

Descrierea defectului (cât mai detaliata posibil): …………………………………………… ……………. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………

Rezolvarea defectului: ………………………………………………………………………

Cost estimativ de reparație postgaranție

| Operatiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar | Valoare | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL (RON) |  |  |

Observaţii:

Semnătură client					         Semnătură reprezentant

ACTIVITATEA 18

Denumirea activităţii: Documentaţia tehnologică specifică domeniului

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să completaţi şi să realizaţi documente/formulare specifice activităţii într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

#### Fişă de lucru 18.3.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

1. Completează Procesul verbal de PREDARE-PRIMIRE

| PROCES VERBAL Cod |
| --- |
| DE PREDARE-PRIMIRE A ……………………… |
| UTILIZAT DE _______________________________________________(CLIENT ) |
| DATE DISPOZITIV: |  |  |  |
| MARCA + TIP: |  |  |  |
| SERIE: |  |  |  |
| NR.ÎNREG: |  |  | / |
| DATELE NOULUI UTILIZATOR: |  |  |
| DEPT./CENTRU DE COST |  |  | / |
| LOCATIE / TEL.MOB. |  |  | / |
| NUME + PRENUME |  |  |  |
| OBSERVATII: |  |  |  |
| Am predat, |  |  | Am primit, |
| NUME |  |  | NUME |
| SEMNATURA |  |  | SEMNATURA |
| DATA _________________________ / ORA ___________ |

ACTIVITATEA 18

Denumirea activităţii: Documentaţia tehnologică specifică domeniului

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să completaţi şi să realizaţi documente/formulare specifice activităţii într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

#### Fişă de lucru 18.4.

Numele elevului …………………………………						Data ………….

- Completează Formularul de COMANDĂ de mai jos:

| Cod |  |  |  |  |  | NR.____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMANDA FERMĂ |
| privind achiziţionarea ………………………… |
| UTILAJ SOLICITAT | PRET (RON/EUR) |  |  | BENEFICIAR |  |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |  |
| MOTOR |  |  |  |  | DEPARTAMENT |  |
| CILINDREE |  |  |  |  |  |  |
| CULOARE |  |  |  |  |  |  |
| OPTIUNI |  |  |  |  | CENTRU DE COST |  |
|  | TOTAL PREŢ DE LISTĂ |  |  |  | BUGET (RON/EUR) |  |
|  | DISCOUNT (% sau RON/Euro) |  |  |  |  |  |
|  | PREŢ FINAL |  |  |  | DATA DE LIVRARE |  |
|  | TAXA (RON/Euro) |  |  |  |  |  |
|  | DIFERENTA CURS VALUTAR (%) |  |  |  |  |  |
|  | PREŢ ACHIZIŢIE |  |  |  |  |  |
| ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE | PRET (RON/EUR) |  |  | Modalitate de achizitie | Observatii : |
| - |  |  |  |  | - PLATA INTEGRALA - LEASING PRIN _______________________ |
|  | TOTAL ECHIPAMENTE | - |  |  |  |
|  | PRET FINAL | - |  |  |  |
| NOTA: Preturile sunt fara TVA |  |  |  |  | - PERIOADA _____LUNI |
|  | DATA COMENZII |  |  |  | BENEFICIAR, |  |
|  |  |  |  |  | BENEFICIAR, |
| Director Logistica, | Director Departament, | Director Bugete, |
|  |  |  |  | Director General, |  |  |
|  |  | Director Financiar, |  |  |

ACTIVITATEA 2

###### Fişa de verificare FV 1

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare pneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare pneumatică

Pentru reprezentarea corectă a simbolurilor se notează astfel:

MP:

DC1:

DC2:

DP:

GPA:

GE:

ACTIVITATEA 3

###### Fişa de verificare FV 2

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare hidraulică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare hidraulică

- Motoare hidraulice volumice.

| rotative | roto-alternative |
| --- | --- |
| cu angrenaje | cu palete | cu pistoane raliale | cu pistoane axiale |
| cu dantură externă | cu dantură internă | cu rotor neechilibrat | cu rotor echilibrat | cu blocul cilindrilor rotativ | cu blocul cilindrilor fix | cu axă dreaptă | cu axă încrucişată |

- Parametri tehnico-funcţionali ai pompelor volumice:

Presiune de lucru

Turaţia

Momentul nominal

Puterea hidraulică nominală

Puterea mecanică nominală

Randamentul volumic

Randamentul mecanic

Randamentul total

- Presa hidraulică - părţile componentele:

###### FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare hidropneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare pneumatică

Motoare, pompe

- Motoare hidraulice – au rolul de a converti energia hidraulică de presiune a uleiului în energie mecanică de translaţie sau de rotaţie:

- motoare liniare prin împingerea forţelor de translaţie F

- motoare rotative prin utilizarea cuplurilor de rotaţie M.

Construcţie

I.1. Motoarele liniare (cilindri hidraulici) primesc energia hidrostatică produsă de o pompă volumică (p*q) pe care o transformă în energie mecanică (F*v) necesară acţionării mecanismelor.

Camera activă – camera în care cilindrul primeşte lichid

Camera pasivă – camera care se goleşte de lichid

Clasificarea motoarelor liniare:

  - cilindri cu simplă acţiune – efectuează cursa activă numai pe o singură direcţie, avans.

- cilindru cu simplu efect cu revenire cu arc – avansul se face hidraulic, iar revenirea pistonului se face cu ajutorul arcului

- cilindru cu simplu efect cu piston - avansul se face hidraulic, iar revenirea cu o forţă exterioară

- cilindru cu simplu efect cu plunjer – este cilindru de dimensiune mică, unde tija şi plunjerul sunt unul şi acelaşi element; etanşarea se realizează prin ajustaj şi prelucrarea fină a suprafeţelor

  - cilindri cu dublă acţiune – efectuează cursa activă numai pe o singură direcţie, avans.

- cilindri cu dublă acţiune, cu tijă de o singură parte a pistonului (tijă unilaterală) – alimentarea se face prin două orificii dispuse la capete, ambele suprafeţele ale pistonului devin active.

- cilindri cu dublu efect cu tijă bilaterală - alimentarea se face prin două orificii dispuse la capete, ambele tije ale pistonului devin active.

- cilindrul telescopic – poate fi cu simplu sau dublu efect, are un volum mic de montaj şi este realizat dintr-un multiplu de plunjere, de dimensiuni din ce în ce mai mici

###### FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2

Denumirea activităţii: Sisteme de acţionare hidropneumatică

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să (re)cunoaşteţi sistemele de acţionare pneumatică

Modul M 9 - Parametri tehnico-funcţionali ai sistemelor hidropneumatice

Determinarea caracteristicilor fluidelor

Hidraulica studiază legile de echilibru şi de mişcare ale lichidelor. Principalele tipuri de lichide hidraulice sunt: apă, uleiuri minerale, lichide sintetice.

Cerinţele mediului hidraulic:

- să aibă bune proprietăţi de lubrifiere

- să aibă rezistenţă mecanică ridicată a peliculei

- să aibă rezistenţă chimică şi termică ridicată

- să nu degaje vapori la temperaturi obişnuite

- să nu fie activ chimic în raport cu elementele sistemului

- să aibă o variaţie minimă a viscozităţii în raport cu temperatura

- să aibă punctul ridicat de inflamabilitate

- să nu absoarbă aer şi să nu aibă spumă

- să aibă un conţinut minim de impurităţi

Proprietăţile lichidelor hidraulice:

- densitatea, variază cu presiunea şi temperatura; pentru variaţii mici, se poate considera constantă. Valoarea densităţii influenţează pierderile de presiune din sistem şi pierderile volumice (etanşeitatea).

- greutatea specifică

- viscozitate este proprietatea fluidelor de a opune rezistenţă la curgere, datorită interacţiunii dintre particulele constituente; variază ci temperatura, ceea ce influenţează pierderile volumice şi energetice din sistem. Obs: Transportul de energie între pompă şi motor are loc cu pierderi ireversibile , însoţite cu degajare de căldură care modifică temperatura uleiului.

- dimanică (, reprezintă raportul dintre tensiunea tangenţială ( şi gradientul de viteză al masei de fluid.

- cinematică (, reprezintă raportul dintre viscozitatea dimanică şi densitatea fluidului (rezistenţa opusă de fluid deplasării sub greutatea proprie)

- compresibilitate indică variaţia relativă a volumului unitar de lichid supus unei variaţii unitare de presiune

, ,

| Lichid | EV |
| --- | --- |
| Uleiuri minerale | (1,3 …1,7) .104 daN/cm2 |
| Uleiuri sintetice | (0,8 …1) .104 daN/cm2 |
| Apă | 2,1 . 104 daN/cm2 |
| Glicerină | 4 .104 daN/cm2 |

- punctul de aprindere este temperatura la care vaporii de ulei se aprind; se are în vederea utilizarea preselor hidraulice şi depozitarea uleiurilor

- puritatea agentului de lucru este necesară a fi respectată, deoarece impuritatea are urmări grave, putând duce la deteriorarea elementelor hidraulice în mişcare. Impurităţile uleiurilor se determină cu gravimetre şi pot fi particule solide sau apă (dă o culoare tulbure uleiurilor)

Sistemele pneumatice folosesc ca agent purtător de energie şi informaţie un gaz sub presiune, de regulă, aerul comprimat.

Cerinţele agentului de lucru (aerul):

- să fie cât mai curat posibil

- să asigure lubrifierea sistemului de acţionare

- să conţină cât mai puţină apă

- să aibă o temperatură apropiată de temperatura mediului ambiant

- să intre în sistem având presiunea şi debitul corespunzătoare bunei funcţionări a sistemului

Proprietăţile agentului de lucru (aerul):

- gradul de particule solide este determinat de mărimea particulelor, măsurate în (m, şi concentraţia particulelor, măsurată în mg/m3.

- gradul de apă este determinat de punctul de rouă; acesta reprezintă temperatura maximă la care apa sub formă de vapori existentă într-un spaţiu oarecare începe să condenseze pe suprafaţa obiectelor înconjurătoare.

- gradul de ulei este determinat de conţinutul de ulei rezidual şi se măsoară în mg/m3.

###### FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3

Denumirea activităţii: Documentaţia tehnologică specifică domeniului

Modulul: Instalaţii hidropneumatice

Timpul: ………………………..

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să completaţi şi să realizaţi documente/formulare specifice activităţii într-un atelier de prelucrări mecanice la cald!

Aprobat                     							Director: ________

FIŞA POSTULUI

POSTUL: MUNCITOR MECANIC

CERINTE MINIME:

- Nivel de studii si tipul lor:___________________________________

- Vechime în munca/specialitate (nr. ani şi tipul specialităţii):____________

RELAŢII IERARHICE:

- este subordonat: şefului de atelier

- are în subordine: nu are angajaţi în subordine

- relaţii funcţionale: îndeplinirea sarcinilor de serviciu colaborează cu ceilalţi salariaţi din cadrul serviciului, cu şeful serviciului şi cu serviciul aprovizionare-distribuţie.

OBLIGAŢII:

- urmărirea stării tehnice a utilajelor

- anunţarea şefului direct la sesizarea unor defecţiuni

- realizarea reparaţiilor necesare

- stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare către şeful direct

- respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI

- execuţia altor sarcini solicitate de şeful direct sau de conducerea companiei.

RESPONSABILITĂŢI:

- Răspunde de efectuarea corecta şi la timp a reparaţiilor

- Neîndeplinirea totală sau parţială, sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor specificate în fişa postului, constituie motiv de sancţionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii.

CLAUZE SPECIALE:   Prezenta fişă face parte integranta din contractul de munca şi a fost redactată în 3 (trei) exemplare, câte un original la fiecare parte.

Am primit un exemplar

Şef ierarhic superior,

Numele:____________________________

Semnătura: _____________

Salariat,

Numele:____________________________

Semnătura: _____________

Data luării la cunoştinţă:__________________________________

# BIBLIOGRAFIE

| 1. | M. Avram |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Acţionări hidraulice şi pneumatice, Ed. Universitară Bucureşti, 2005 |
| 2 | V. Mătieş |  |
|  |  | Mecatronică, Ed. Dacia, Cluj-Napoca |
| 3 | V. Mătieş |  |
|  |  | Tehnologie şi educaţie mecatronică, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2001 |
| 4 | Festo Didactic GmbH & Co. |  |
|  |  | Interactive Guide to Festo Didactic, Denkendorf, 2001 |
| 5 | Festo AG & Co. |  |
|  |  | Colecţia revistelor FIS, Esslingen |
| 6 | J. Florea |  |
|  |  | Acţionări şi comenzi hidropneumatice, IPB, 1984 |
| 7 | W. Doise, J-C. Deschamp, G. Mugny |  |
|  |  | Psihologie socială experimentală, Ed. Polirom, Iaşi, 1996 |
|  | J. Barrett |  |
|  |  | Teste pentru carieră, aptitudini şi selecţie, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2007 |
|  | *** - www.regielive.com |  |
|  | *** - www.talent-net.com |  |
|  | *** - www.careermag.com-portofoli.pdf |  |

# Text boxes

utilizaţi instrumente ajutătoare

Diferenţiaţi răspunsul

utilizaţi instrumente ajutătoare

rugaţi elevii să repete activitatea, dar cu îndrumare!

valorificaţi stilurile de învăţare

valorificaţi aptitudinile elevilor

Diferenţiaţi experienţele de învăţare ale elevilor

Diferenţiaţi sarcini şi/sau timpul alocat

pregătiţi fişe ajutătoare

PM

CA(+)

CR(-)

CCA(1)

CCR(0)

C

C

C – cursa cilindrului, spaţiul maxim pe care-l poate parcurge tija sau pistonul

CR(-) – deplasarea pistonului pe cursa de retragere

CA(+) – deplasarea pistonului pe cursa de avans

PM – poziţia mediană ocupată de piston de la mijlocul cursei

CCR(0) – capătul de cursă de retragere (poziţia extremă ocupată de piston când este retras)

CCA(1) – capătul de cursă de avans (poziţia extremă ocupată de piston la avans)

activitatea trebuie să conţină suficiente informaţii (denumire, trimiteri administrative)

fixaţi sarcini diferite în funcţie de abilităţi

prezentaţi temele în mai multe moduri

fixaţi sarcini deschise pentru elevii buni

gradaţi sarcinile

notaţi doar dacă este absolut necesar

evidenţiaţi progresele

utilizaţi autoevaluarea

dezvoltaţi abilităţi generice prin răspunsuri individualizate pe formulare speciale

Conector

Supapă

Voltmetru

Cilindru-simplu efect

Filtru aer

Tempotizator

Cilindru-dublu efect

Distribuitor 3/2

Drosel

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

B

C

D

E

F

G

I

H

A

SIMBOLURI PNEUMATICE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

a.

c.

d.

a.

b.

d.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATENŢIE!!! Măsuri de siguranţă

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b.

c.

Instructajul introductiv general

Instructajul la locul de munca

Instructajul periodic

PRELUCRĂRI MECANICE LA CALD

echipamentul de lucru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

echipamentul de protecţie a muncii ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Salariat,

Numele:____________________________

Semnătura: _____________

Data luării la cunoştinţă:__________________________________

MEdCT–CNDIPT / UIP