MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

# AUXILIAR CURRICULAR

Modulul: MIJLOACE DE MĂSURARE PENTRU MARIMI FIZICO-CHIMICE

DOMENIUL : MECANIC

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN METROLOG

NIVEL: 3

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autori:

Dorina Dragomir – drd.ing. prof. gradul I	Liceul de Metrologie „Traian Vuia”   Bucureşti

Floarea Irimia – ing.prof.  gradul I	Liceul de Metrologie „Traian Vuia”   Bucureşti

Raluca Nita – ing.prof. gradul I	Liceul de Metrologie „Traian Vuia”   Bucureşti

Valentin Stanciu –ing. prof. gradul I  	Liceul de Metrologie „Traian Vuia”   Bucureşti

Consultanţă:

Ivan Mykytyn 				      Expert internaţional

Dorin Rosu		                                       Expert CNDIPT

Coordonator:

Dorina Dragomir – drd. Ing.prof

# INTRODUCERE…………………………………………………………..  5

COMPETENŢE…………………………………………………………     6

OBIECTIVE………………………………………………………………..  7

INFORMAŢII PENTRU PROFESORI…………………………………..  8

FIŞE REZUMAT…………………………………………………………..  11

CUVINTE CHEIE/ GLOSAR…………………………………………….  13

INFORMAŢII PENTRU ELEVI………………………………………….   14

ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE…………………………………………….  15

Activitatea 1………………………………………………………. 16

Activitatea 2………………………………………………………. 17

Activitatea 3………………………………………………………. 19

Activitatea 4………………………………………………………. 20

Activitatea 5………………………………………………………. 22

Activitatea 6………………………………………………………. 24

Activitatea 7………………………………………………………. 25

Activitatea 8………………………………………………………. 28

Activitatea 9………………………………………………………  30

Activitatea 10…………………………………………………….. 31

Activitatea 11…………………………………………………….. 33

Activitatea 12…………………………………………………….. 34

Activitatea 13…………………………………………………….. 35

Activitatea 14…………………………………………………….. 37

Activitatea 15…………………………………………………….. 39

FIȘE DE DOCUMENTARE……………………………………………    40

FD1. Mijloace de măsurare  pentru mărimi termice……..    40

FD2. Pirometru optic…………………………………………..   43

FD3. Termometre cu rezistenţă electrică…………………… 44

FD4. Mijloace pentru măsurarea vâscozităţii………………. 45

FD5. Măsurarea indicelui de refracţie……………………….. 46

FD6. Măsurarea  umidităţii…………………………………….. 47

SOLUŢII DE ACTIVITATE………………………………………………  49

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………… 60

Modulul “Mijloace de măsura pentru măsurarea mărimilor fizico- chimice” se studiază  pe parcursul clasei a XIII-a (ruta S.A.M.), în profilul tehnic, calificarea Tehnician metrolog, nivel 3 din cadrul Sistemului Naţional de Calificări Profesionale.

Conţinuturile incluse în structura modulului permit elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor, o gamă largă de competenţe, cunostinţe si capacitaţi de intelegere, orientate către utilizarea corecta a mijloacelor de masura si control, luarea de măsuri pentru eliminarea cauzelor care conduc la deteriorarea acestora, intreţinerea curentă, verificarea si repararea AMC-urilor utilizate pentru măsurarea marimilorfizico-chimice, aprecierii stării lor de operabilitate, in condiţii reale de lucru.

## Modulul “Mijloace de măsura pentru mărimi fizico-chimice” face parte din curriculum-ul diferenţiat  al "Culturii de specialitate" şi are alocate un număr de 50 ore/an, din care:

– teorie                               31 ore

– laborator tehnologic        19 ore.

Conţinuturile auxiliarului evidenţiază în concepţia autorilor competenţele cheie ale modulului punându-se un accent deosebit pe activităţle practice. Autorii lasă la latitudinea profesorului folosirea acestora ca atare sau adaptarea la condiţiile concrete din laborator.

Conţinuturile sunt organizate pe principiile învăţării centrate pe elev creîndu-se astfel premisele autoevaluarii.

Competenţele tehnice specializate din modul asigură elevilor pe lângă cunoștinţele şi deprinderile specifice profesiei şi abilitati de analiză a rezultatelor măsurării în raport cu metodele aplicate.

Auxiliarul curricular ofera doar câteva sugestii metodologice și are drept scop stimularea creativității profesorului.

Modulul dezvoltă  următoarele competenţe:

28.1 Explică construcţia si funcţionarea mijlocului de măsurare.

28.2 Efectuează operaţii de măsură şi control.

28.3 Organizează lucrări de întreţinere și reparare a mijloacelor  de măsură și control.

| Competenţe | Obiective |
| --- | --- |
| 28.1 Explică construcţia si funcţionarea mijlocului de măsurare. | Să realizeze schema de principiu a mijlocului de măsurare Sa explice funcţionarea mijlocului de măsurare Sa identifice cauzele disfuncţionalităţilor mijloacelor de măsurare |
| 28.2 Efectuează operaţii de măsură şi control. | Sa aleagă aparatul de măsurare adecvat condiţiilor concrete de lucru Sa execute corect operaţiile de măsurare Sa interpreteze rezultatul măsurării |
| 28.3 Organizeazâ lucrări de intreţinere curentă a mijloacelor de măsura şi control. | Sa organizeze aprovizionarea pentru fiecare loc de muncă cu: SDV-uri , AMC-uri şi documentaţie tehnică. Sa supravegheze executarea operaţiilor tehnologice pe parcursul desfăşurării lor. Sa precizeze normele cantitative, calitative şi de timp. |

Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri, activităţile de învăţare utilizate de cadrele didactice trebuie sa aiba un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe  activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice, avandu-se in vedere păstrarea corespondenţei dintre competenţe, obiective, activităţile de învăţare si cele de evaluare.

Conţinuturile incluse în structura modulului   vor permite elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor, o gamă larga  de competente cunostinte si capacitati de intelegere, orientate către utilizarea corecta a mijloacelor de masura si control, luarea de masuri pentru eliminarea cauzelor care conduc la deteriorarea acestora, intretinerea curenta şi  repararea  AMC-urilor, aprecierii starii lor de operabilitate.

Tabelul de mai jos reprezinta o propunere a autorilor la cele prezentate anterior (relatie dintre competente, obiective si activităţi de invaţare)

Precizăm că auxiliarul nu acoperă toate cerinţele si Standardul de Pregătire Profesională. Obţinerea certificatului de atestare profesională, presupune validarea tuturor competenţelor conform criteriilor de performanţă si a probelor de evaluare din SPP.

| Nr. Crt. | Competenţe | Obiective | Activitati de invatare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.1 Explică construcţia si funcţionarea mijlocului de măsurare. | Să realizeze schema de principiu a mijlocului de măsurare Sa explice funcţionarea mijlocului de măsurare Sa identifice cauzele disfuncţionalităţi-lor mijloacelor de măsurare | A1 A2 A3 A6 A9 A10 A12 A15 |
| 2. | 28.2Efectuează operaţii de măsura şi control. | Sa aleagă aparatul de măsurare adecvat condiţiilor concrete de lucru Sa execute corect operaţiile de măsurare Să interpreteze rezultatul măsurării | A4 A5 A8 A11 |
| 3. | 28.3Organizează lucrari de intreţinere curentă a mijloacelor de măsură şi control. | Sa repartizeze lucrările pe echipe de lucru şi pe executanţi Sa organizeze aprovizionarea pentru fiecare loc de muncă cu: SDV-uri , AMC-uri şi documentaţie tehnică. Sa supravegheze executarea operaţiilor tehnologice pe parcursul desfăşurării lor. Sa precizeze normele cantitative, calitative şi de timp. | A7 A9 A13 A14 |

| Modulul :MIJLOACE DE MĂSURARE PENTRU MĂRIMI FIZICO-CHIMICE |
| --- |
| Numele elevului: |  |
| Data începerii: |  |  | Data finalizării: |  |
| Competenţe | Activitate de învăţare | Data îndeplinirii | Verificat |
| . 28.1 Explică construcţia si funcţionarea mijlocului de măsurare |  |  |  |
| . 28.2Efectuează operaţii de măsură şi control. |  |  |  |

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalii referitoare la competenţa care se dezvoltă. | Denumirea sau alte precizări referitoare la activitatea de învăţare | Obiectivul(ele) activităţii de învăţare Această activitate va … | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului* |
|  | Comentariile profesorului* |

Comentariile elevului*

De exemplu:

- Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii.

- Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare.

- Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii.

- Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării.

Comentariile profesorului*

De exemplu:

- Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi.

- Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării.

- Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării.

# /

Vâscozitate = Proprietate a fluidelor de a fi vâscos, de a opune rezistenţă la curgere, datorită frecării      interioare.

Densitate = Mărime fizică definită prin raportul dintre masa şi volumul unui corp

Conductanţă = Mărime egală cu raportul dintre intensitatea curentului electric continuu care străbate un conductor şi tensiunea continuă aflată la capetele sale

Conductivitate = Valoare a rezistenţei specifice electrice a unui conductor

Umiditate = Proprietate a unui corp sau a unui mediu ambiant de a absorbi şi de a reţine o anumită cantitate de apă sau vapori de apă

Termocuplu = Dispozitiv alcătuit din două conductoare diferite având capetele sudate şi dintr-un instrument electric de măsură intercalat în circuit, folosit pentru măsurarea căldurii

# Indice de refracţie = mărime optică ce caracterizează materialele transparente, definită ca raportul dintre sinusurile unghiurilor de incidenţă şi cele de refracţie ale unei raze de lumină care pătrunde din vid în mediul respectiv

Temperatura- o masura a cat de cald sau de rece este un obiect. Indica viteza cu care atomii ce alcatuiesc o substanta se misca. Odata cu incalzirea viteza aceastora creste. Oamenii de stiinta spun ca, la o temperatura extrem de scazuta, numita zero absolut, atomii sau moleculele si-ar inceta miscarea.

Zero absolut- cea mai scazuta temperatura ce se poate obtine in mod teoretic

Kelvin- este unitatea de masura in sistem international (S.I.) a temperaturii termodinamice.

T K = t˚C + 273,15

Dilatarea- fenomenul prin care un corp isi modifică volumul datorită schimbului de caldură fară a se produce lucru mecanic

Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev şi pus în portofoliul personal

Elevii îşi vor dezvolta competenţele individuale precizate în cadrul acestui modul prin realizarea activităţilor de învăţare propuse de profesor. Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.

Pentru realizarea acestor obiective vom avea în vedere următoarele conţinuturi:

- Mijloace de măsurare a temperaturii

- Mijloace  de măsurarea pentru mărimi fizico-chimice

- Mijloace de măsurare pentru mărimi fotometrice

Activităţile de învăţare pe care le pot finaliza elevii într-o oră de curs sau pe parcursul mai

multor ore se realizează prin stabilirea obiectivelor de învăţare împreună cu profesorul.

Elevii trebuie să ştie care sunt activităţile ale căror rezultate vor fi utilizate în scopul evaluării.

ACTIVITATEA 1

| Tema: Mărimi tehnice |
| --- |
| Activitatea: Fisa de evaluare iniţială | Data: Durata activităţii: 15 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv:Prin această activitate dorim să reactualizăm cunoştinţele deţinute anterior de la disciplina Măsurări tehnice |

Lucrează singur

Să ne reamintim !

| Denumire mărime mecanică | Mijloc de măsurare | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| Lungime |  |  |
| Temperatură termodinamică |  |  |
| Unghi |  |  |
| Vâscozitate |  |  |
| Masă |  |  |
| Densitate |  |  |
| Intensitatea curentu-lui electric |  |  |
| Tensiune |  |  |
| Rezistenţă |  |  |
| Arie |  |  |

ACTIVITATEA  2

| Tema: Mijloace de măsurare pentru mărimi termice |
| --- |
| Activitatea: Fişa de lucru | Data: Durata activităţii: 15 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv:Prin această activitate dorim să verificăm cunoştinţele dobândite după studierea temei mijloace pentru măsurarea mărimilor termice |

Lucrează cu colegul

I. Completaţi schema de mai jos cu termenii care lipsesc

Lucrează singur

II Completaţi enunţurile cu informaţia corectă.

1. Temperatura este o mărime fizică care caracterizează......................................

2. Lichidul folosit la termometrele manometrice cu tub Bourdon poate fi:..............................

3. Funcţionarea termometrelor manometrice se bazează pe..........................

## Dacă nu aţi găsit toate răspunsurile consultaţi  Fişa de documentare şi refaceţi activitatea

## ACTIVITATEA  3

| Tema: Termometrului manometric cu tub Bourdon |
| --- |
| Activitatea: Fisa de lucru | Data: Durata activităţii: 15 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi aprofunda cunoştinţele despre termometrul manometric cu tub Bourdon |

Lucrează  singur

I Completaţi schema de mai jos cu elementele care lipsesc

II Precizaţi denumirea elementelor componente ale termometrului manometric

Lucrează cu colegul

III. Explicaţi principiul de funcţionare al termometrului manometric cu tub Bourdon

Dacă nu aţi găsit toate răspunsurile consultaţi  Fişa de documentare şi refaceţi activitatea

ACTIVITATEA 4

| Tema: Măsurarea vâscozităţii |
| --- |
| Activitatea : Lucrare de laborator | Data: Durata activităţii: 40 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate va veţi forma priceperi şi deprinderi de măsurare a vâscozităţii |

Determinarea vâscozităţii cu viscozimetrul Hoppler

Consideraţii teoretice

Vâscozitatea dinamică se calculează conform formulei:

η = K·t(ρb – ρe), unde:

K – constanta bilei;

ρb – densitatea relativa a bilei;

ρe – densitatea relativă a lichidului de cercetat, determinat cu balanţa Mohr – Westphal;

t – timpul de cădere a bilei între cele două repere în secunde.

Aparate şi materiale necesare.

Viscozimetrul Hoppler  aparat de mare precizie se compune din:

- Un cilindru de sticla în care se află montată o eprubetă calibrată şi înclinată la 10˚ faţă de verticală;

- un set de bile bine calibrate;

- un termometru pentru măsurarea temperaturii;

- un termostat pentru menţinerea constantă a temperaturii

- lichid de analizat

Scopul lucrării. Determinarea vâscozităţii unui lichid

Mod de lucru

- Fluidul de analizat se introduce în cilindrul de sticlă  care a fost bine curăţat în prealabil.

- Tubul se închide cu ajutorul dopului 2 şi a căpăcelelor 3, 4, 5.

-     În interiorul cilindrului se află şi bila 6 corespunzător aleasă din setul de bile.

-  Verificarea temperaturii din mantaua de încălzire 7 se face cu termometru 8.

- se trage şurubul de fixare 10 se răstoarnă rapid partea mobilă a aparatului care se roteşte în jurul şurubului 11 şi se măsoară timpul de cădere a bilei prin lichid între cele două repere a şi b de pe cilindrul ce conţine fluidul de cercetat. determinărilor.

Vâscozitatea dinamică se calculează conform formulei:

η = K·t(ρb – ρe), unde:

K – constanta bilei;

ρb – densitatea relativa a bilei;

ρe – densitatea relativă a lichidului de cercetat, determinat cu balanţa Mohr – Westphal;

t – timpul de cădere a bilei între cele două repere în secunde.

Constanta K şi ρb diferă de la aparat la aparat şi sunt date în certificatul acestuia.

Rezultatele măsurătorii se înregistrează în tabelul următor:

| Nr operatie | timp |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

## ACTIVITATEA 5

| Tema: Metode şi aparate de măsurare a densităţii |
| --- |
| Activitatea Lucrare de laborator | Data: Durata activităţii: 50 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vă veţi forma deprinderi si abilităţi de determinare a densităţii corpurilor |

Consideraţii teoretice

Mărime fizică definită prin raportul dintre masa şi volumul unui corp se numeşte densitate

ρ = m/V

Unitatea de măsură în sistemul internaţional este Kg/m3

Metoda picnometrică

Aparate şi materiale necesare

- Balanţa analitică

- Picnometru

- Apă distilată

- Lichid de studiat

Mod de lucru

Pentru aflarea densităţii unui substanţe lichide cu  ajutorul picnometrului se execută următoarele operaţii

1. se pregăteşte picnometrul

2. se determină prin cântărire  masa picnometrului gol

3. se determină prin cântărire masa picnometrului umplut cu apă distilată

4. Se înlocuieşte apa distilată cu lichidul de studiat

5. se determină masa picnometrului umplut cu lichidul de studiat

6. efectuarea calculelor

dl = (m2 – m0) / (m1 – m0)

Unde : m0 = masa picnometrului gol şi uscat

m1= masa picnometrului umplut cu apă distilată la temperatura t

m2 = masa picnometrului umplut cu lichidul de studiat la temperatura t

Rezultatele măsurătorilor se trec in tabelul de mai jos

| Lichid | Nr experienta | m1 | m2 | densitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glicerină ρexact =1260 Kg/m3 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| Toluen ρ exact=865 Kg/m3 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

## ACTIVITATEA 6

| Tema: Măsurarea densităţii |
| --- |
| Activitatea : Tehnica Lotus | Data: Durata activităţii: 35 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate va verificaţi cunoştinţele despre densitate |

Lucraţi cu clasa

- Se desenează pe tablă un cerc in care se scrie tema centrală Măsurarea densităţii

- Li se pun elevilor întrebări

- unitate de măsură

- metode de măsurare

- mijloace de măsurare

Lucraţi pe grupe

  - se împarte clasa  pe grupe

  - fiecare grupă primeşte coli de hârtie

  - fiecare grupă va prezenta o metodă de măsurare

  - liderul grupei prezintă în faţa clasei planul activităţii

ACTIVITATEA 7

| Tema: Recapitulare Măsurarea densităţii, vâscozităţii şi a temperaturii |
| --- |
| Activitatea : Evaluare sumativă | Data: Durata activităţii: 35 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vom evalua cunoştinţele despre vâscozitate, densitate, temperatura |

Lucraţi împreună

I Completaţi tabelul de mai jos   (5p)

| Schema aparat | Denumire aparat | Mărime fizica măsurată | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |

Lucrează singur

II Completaţi spaţiile libere cu informaţiile corecte        (2p)

1.  Densitatea este o mărime fizică ……………….în SI .

2.  Unitatea de măsură pentru densitate este……………, iar ca unitate tolerată se foloseşte      g/cm3.

3.   Vâscozitatea  este proprietatea fluidelor de a opune…………………..la curgere , ca  rezultat al

al interacţiunii dintre particulele constituente

4. Aparatele pentru măsurarea vâscozităţii se numesc………………….

III. Alegeţi varianta corectă de răspuns       (2p)

1 Unitatea de măsură, în SI, pentru temperatură este:

a. Gradul Celsius;

b. Gradul Kelvin;

c. Gradul Fahrenheit;

d. Gradul centezimal.

2 Balanţa hidrostatică este un mijloc de măsurare pentru:

a. Masa unui lichid;

b. Masa unui solid;

c.Densitatea unui lichid sau a unui solid;

d.Densitatea unui gaz.

3. Lacto-densimetrele sunt mijloace de măsurare pentru densitatea:

  - Apei;

  - Lichidelor cu densitatea mai mică decât a apei;

  - Lichidelor cu densitatea mai mare decât a apei;

Dacă nu aţi găsit toate răspunsurile consultaţi  Fişa de documentare şi refaceţi activitatea.

# ACTIVITATEA 8

| Tema: Măsurarea indicelui de refracţie |
| --- |
| Activitatea : Referat | Data: Durata activităţii | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate dobândiţi abilitaţi de documentare, investigare, sistematizare şi prezentare a concluziilor documentării |

Lucraţi în perechi

Tema referatului

Măsurarea indicelui de refracţie

Timp de lucru: 1 săptămâni

Elemente de conţinut

1. Prezentarea noţiunii de refracţie şi a indicelui de refracţie

2. Descrierea la alegere a unei metode şi a mijloacelor de măsurare a indicelui de refracţie: metoda refractometrică sau metoda interferometrică

3 Precizarea domeniului de utilizare a metodei alese

4. Norme cantitative, calitative si de timp

Evaluare

1. Prezentarea noţiunii de refracţie şi a indicelui de refracţie            20puncte

2. Descrierea la alegere a unei metode şi a mijloacelor de               50 puncte

măsurare a indicelui de refracţie: metoda refractometrică

sau metoda interferometrică

3 Precizarea domeniului de utilizare a metodei alese                       10 puncte

4. Utilizarea limbajului tehnic si stilul prezentării                                10 puncte

Nota.

Se acordă 10 puncte din oficiu

Surse de documentare

1. Mariana Tănăsescu, Tatiana Gheorghiu, Camelia Gheţu , Cornelia Cepiscă –Măsurări tehnice Editura Aramis Bucuresti 2005

2.Ion Asavinei, Lucia Lazeanu. Cornelia Niculescu – Metrologia mărimilor fizico-chimice Editura didactica  şi pedagogică Bucuresti 1982

3. Internet

## ACTIVITATEA 9

| Tema: Măsurarea conductivităţii electrolitice |
| --- |
| Activitatea : Lucrare de laborator | Data: Durata activităţii: 40 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vă formaţi priceperi şi deprinderi de măsurare a conductivităţii electrolitice |

Consideraţii teoretice

Conductivitatea electrolitică este  mărimea fizică prin care  caracterizează capacitatea unui material de a permite transportul sarcinilor electrice atunci când este plasat într-un câmp

Simbolul folosit este σ,  iar unitatea de măsură este siemens pe metru

Scopul lucrării

Determinarea conductivităţii electrolitice a unei soluţii apoase

Aparate , utilaje şi materiale necesare

- Conductometru de laborator

- Traductor de conductivitate

- Termostat cu circulaţia de apă

- Pahare Berzelius

- Apă distilată

Mod de lucru

1. Se pune conductometrul în funcţiune

2. Se reglează termostatul la temperatura mediului ambiant

3. Se pune soluţia de măsurat in paharul Berzelius şi se introduce în baia termostat

4. Se aşteaptă 20 min pentru ca soluţia să ia temperatura băii

5. Se introduce traductorul de conductivitate

6. Se măsoară conductivitatea soluţiei şi se notează valoarea indicată

7. Se repetă măsurarea de trei ori  şi se trec rezultatele în tabel

8. Se calculează media aritmetică a determinărilor , rezultatul fiind valoarea conductivităţii soluţiei măsurate

| Ne exp | Valoarea citita | Media arit. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Concluzii……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## ACTIVITATEA 10

| Tema: Măsurarea umidităţii |
| --- |
| Activitatea : Fişă de autoevaluare | Data: Durata activităţii: 25 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vă veţi evalua cunoştinţele despre măsurarea umidităţii substanţelor solide, aerului si gazelor |

# Rezolvaţi sarcinile următoare şi comparaţi răspunsurile voastre cu cele din baremul de corectare dat. Autoevaluaţi-vă conform punctajului

Subiectul I       (3 puncte )

Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:

a. Umiditatea reprezintă raportul procentual dintre……………1…………..şi masa probei uscate.

b. Umidometrele sunt aparate de măsurare a umidităţii folosite în cazul metodelor……2………

c. Aparatele care măsoară umiditatea aerului se numesc……3……..

Subiectul II ( 2puncte)

Alegeţi varianta corectă de răspuns

1. Unitatea de măsură a umidităţii se numeşte

a. Indice de umiditate

b. procent de umiditate

c. coeficient de umiditate

d. umiditatea nu are unitate de măsură

2. Determinarea umidităţii produselor petroliere se realizează prin :

a. metoda distilării

b. metoda etuvei

c. metoda rezistivă

d. metoda capacitivă

Subiectul III (4 puncte)

Nota Se acordă un punct din oficiu

Dacă nu aţi găsit toate răspunsurile consultaţi  Fişa de documentare şi refaceţi activitatea

## ACTIVITATEA 11

| Tema: Măsurarea pH- ului |
| --- |
| Activitatea : Fişă de autoevaluare | Data: Durata activităţii: 25 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vă veţi autoevalua cunoştinţele despre măsurarea pH –ului substanţelor apoase |

# Rezolvaţi sarcinile următoare şi comparaţi răspunsurile voastre cu cele din baremul de corectare dat. Autoevaluaţi-vă conform punctajului

# I . Indicaţi metodele  de determinare practică a valorii pH- ului soluţiilor apoase (2 puncte )

II.  Completaţi schema (de mai jos ) ce reprezintă o pila electrotehnică  si indicaţi denumirea elementelor componente                                                                                       (5 puncte )

III  Daţi exemple de aplicare in practică a măsurării pH-ului  (2 puncte)

Nota Se acordă  1 punct din oficiu

Dacă nu aţi găsit toate răspunsurile consultaţi  Fişa de documentare şi refaceţi activitatea

## ACTIVITATEA 12

| Tema: Măsurarea pH- ului |
| --- |
| Activitatea : Lucrare de laborator | Data: Durata activităţii: 35 min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate veţi dobândi abilităţi pentru măsurarea pH –ului substanţelor |

1 Consideraţii teoretice

Determinarea practică a valorii  pH a unei soluţii apoase se face prin metoda electrometrică , folosind o celulă care generează o tensiune electromotoare

2. Scopul lucrării

Lucrarea are drept scop determinarea ph-ului unei substanţe apoase.

3. Mijloace şi materiale necesare

- pH-metru de laborator cu electrozi

- termostat cu circulaţie de apă

- pahare Berzelius

- apă distilată

4. Mod de lucru

  - Se pune în funcţiune pH –metrul

  - Se reglează termostatul la temperatura de măsurare( 200 C – 250C)

  - Se clătesc electrozii cu apă distilată şi se conectează la aparat

  - Soluţia de măsurat se toarnă în paharul Berzelius, iar acesta se introduce în baia termostat

  - Când temperatura soluţiei a devenit constantă se introduc în ea electrozii şi se citeşte indicaţia pH-metrului

  - Se repetă citirea de 3 ori luând de fiecare dată altă porţie din soluţia de măsurat

  - Se trec rezultatele în tabel

  - Se face media aritmetică a valorilor determinate aceasta fiind pH –ul soluţiei

| Nr curent | Valoare pH măsurată | Media aritmetică |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

ACTIVITATEA 13

| Tema:Mijloace de măsurare a temperaturii |
| --- |
| Activitatea Cubul | Data: Durata activităţii: 30min. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate vom evalua cunoştinţele şi competenţele dobândite după studierea unităţii de învăţare Mijloace de măsurare a temperaturii |

METODA CUBULUI

Activitatea este una de recapitulare a cunoştinţelor  capitolului Mijloace de măsură pentru mărimi termice

•

.

- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru.

- Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii.

- Etapele metodei sunt următoarele:

- se împarte colectivul în 6 grupe a câte 4 elevi;

- se alege un lider care să controleze derularea acţiunii;

- se împart activităţile între membri grupului: fiecare elev din grup primeşte o foaie e hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o “faţă” a cubului;

- pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărui elev şi anume:

,,faţa” - 1 = Termometru cu rezistenţă electrică

,,faţa” - 2 = Traductoare de temperatură

,,faţa” - 3 = Termocuplu

,,faţa” - 4 = Pirometru optic

,,faţa” - 5 = Termometre cu contacte electrice

,,faţa” - 6 = Termometru manometric

- liderul coordonează şi verifică desfăşurarea acţiunii;

- după rezolvarea sarcinii se construieşte cubul;

- se compara rezultatelor obţinute de fiecare echipă.

ACTIVITATEA 14

| Tema: Măsurarea mărimilor fizico chimice |
| --- |
| Activitatea : Proiect | Data: Durata activităţii:. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Prin această activitate dorim să dezvoltăm gradul de investigaţie al elevilor pentru o anumită temă. |

Lucraţi în echipe

Organizarea clasei

- Elevii se grupează în echipe de câte 4

- Fiecare grupă îşi alege o temă pentru realizarea proiectului

- Se desemnează un lider al grupei care va prezenta proiectul în faţa clasei

Teme propuse pentru proiect

- Mijloace pentru măsurarea vâscozităţii

- Mijloace de măsură pentru PH

- Mijloace de măsură pentru conductanţă şi conductivitate

- Mijloace de măsură  pentru umiditate

Elemente de conţinut

- Pagina de titlu – tema proiectului , nume autor, şcoala

- Cuprins – titlurile capitolelor şi subcapitolelor pe care le structurează lucrarea

- Argument- prezentarea temei propriu –zise

- Dezvoltarea temelor de conţinut

- Concluzii

- Bibliografie

- Anexe

Timp de lucru : 4 saptămăni

FOARTE IMPORTANT!

În timpul prezentării proiectului:

- Asiguraţi-vă că toată lumea vă poate vedea şi auzi.

- Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup.

- Vorbiţi clar, pe cât de normal posibil şi nu foarte repede.

- Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi.

- Ascultaţi-vă în timp ce vorbiţi pentru a evita să vă bâlbâiţi sau să mergeţi prea repede.

- Vă este de folos să aveţi materiale vizuale pe care auditoriul să se uite astfel încât să nu vă privească tot timpul.

- Nu este nici o problemă dacă vă repetaţi sau faceţi pauze atunci când vă ajută să transmiteţi mesajul pe care îl aveţi în minte.

Este util să accentuaţi cuvintele cheie

SUCCES !

## ACTIVITATEA 15

| Tema: Măsurarea mărimilor fizico chimice |
| --- |
| Activitatea : Realizarea portofoliului | Data: Durata activităţii:. | Numele elevului: |
| Obiectiv: Această activitate oglindeşte evoluţia elevului în învăţare |

CONŢINUT

- Probe de evaluare

- Materiale elaborate de elev :

- Proiecte

- Fişe de lucru,

- Referate

- Teme pentru acasă

- Eseuri  structurate

- Fise de observaţie

- Opinii personale

Fişa documentare FD1

Tema: MIJLOACE DE MĂSURARE PENTRU MĂRIMI TERMICE

TERMOMETRE MANOMETRICE

A. După principiul de funcţionare

- Termometre manometrice cu variaţia volumului unui lichid

- Termometre manometrice cu variaţia presiunii unui gaz

- Termometre manometrice cu variaţia presiunii vaporilor saturaţi a unui lichid

B După construcţia elementului elastic

- Termometre manometrice cu element elastic în formă de tub Bourdon

- Termometre manometrice cu element elastic de tip tub spirală

- Termometre manometrice cu element elastic de tip tub elicoidal

TERMOMETRE MANOMETRICE CU TUB BOURdON

Fişa de documentare FD2

Tema: Pirometru optic

Schema pirometrului optic

Principiu de funcţionare

Presupunem că blocul are culoarea roşu închis. Cu ajutorul potenţiometrului 5 se reglează căderea de tensiune pe filamentul 2 până ce acesta devine roşu închis; în acest moment forma filamentului dispare din planul blocului. Aparatul electric 7 indică temperatura blocului din oţel. Cu pirometrul se măsoară temperatura băilor de metal topit, a blocurilor incandescente, cazuri în care utilizarea termocuplelor e imposibilă deoarece se topesc.

Fişa de documentare FD3

Tema: Termometre cu rezistenţă electrică

Schiţa unei termorezistenţe este:

Fişe documentare FD 4

Tema: MIJLOACE PENTRU MĂSURAREA VĂSCOZITĂŢII

Vâscozitatea este proprietatea fluidelor de a se opune rezistenţei de curgere, ca rezultat al interacţiunii mecanice dintre particulele constituente.

Mijloacele de măsurare se numesc viscozimetre

Clasificarea viscozimetrelor

Viscozimetrul Hoppler

Fişe documentare FD 5

Tema: MĂSURAREA INDICELUI DE REFRACŢIE

Metoda refractometrică

Metoda refractometrica de analiză este utilizată pentru determinarea concentraţei unei substanţe dintr-o soluţie in funcţie de indicele de refracţie

Aparate folosite: Refractometrul Abbe,refractometrul de mână, refractometrul de imersie

Metoda interferometrică

Fişa documentare FD 6

Tema: MĂSURAREA UMIDITĂŢII

Determinarea umidităţii aerului şi gazelor

Umiditatea absolută a atmosferei se defineşte ca fiind masa vaporilor de apă ,exprimată în grame, dintr-un metru cub de aer

Umiditatea relativă este definită ca raportul procentual dintre presiunea vaporilor şi presiunea

maximă a vaporilor saturaţi la o temperatură dată

Higrometru

# Psihrometrul cu aspiraţie

ACTIVITATEA 1

| Denumire mărime mecanică | Mijloc de măsurare | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| Lungime | Şubler, micrometru,riglă | m |
| Temperatură termodinamică | termometre | Grad Kelvin |
| Unghi | Raportor optic, echer, cale unghiulare | radian |
| Vâscozitate | văscozimetre |  |
| Masă | balanţa | Kilăgram |
| Densitate |  |  |
| Intensitatea curentu-lui electric | ampermetru | amper |
| Tensiune | voltmetru | volt |
| Rezistenţă | ohmetru | ohm |
| Arie | planimetru | m2 |

# ACTIVITATEA 2

# Subiectul I

# Subiectul II

1. mărime fundamentală

2.alcool,xilen,hexan

3.transformă temperatura ce trebuie determinată în presiune

# ACTIVITATEA 3

# Subiectul I . II

# SUBIECTUL III

# Capsula 1 se introduce în locul de măsurare. Tubul capilar fece legătura între capsulă şi tubul Bourdon. Acest ansamblu este umplut cu lichid termometric

La modificarea temperaturii lichidului din capsulă acesta e dilată sau se contractă acţionând asupra tubului Bourdon , a cărui mişcare se transmite unui ac indicator prin intermediul sistemului format din pinion si sectorul dinţat. Acul indicator se deplasează în faţa unei scări gradate în 0C

# ACTIVITATEA 4

- Fiecare elev din grupă va rezolva, pe rând toate sarcinile propuse;

- Se va urmări respectarea normelor specifice de protecţia muncii;

- Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le

ACTIVITATEA 5

- Fiecare elev din grupă va rezolva, pe rând toate sarcinile propuse;

- Se va urmări respectarea normelor specifice de protecţia muncii;

- Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le

# ACTIVITATEA 6

ACTIVITATEA 7

# SUBIECTUL I

| Denumire aparat | Mărime măsurată | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| Termometru manometric | temperatura | Grad Kelvin |
| Densimetru | densitatea | Kg/m3 |
| Balanta mohr-Westphal | densitate | Kg/m3 |
| termocuplu | temperatura | Grad Kelvin |
| termometru | temperatura | Grad Kelvin |

# SUBIECTUL II

1. derivată

2. Kg/m3

3. rezistenţă

4. viscozimetru

SUBIECTUL III

1 – b

2 – c

3 -  c

ACTIVITATEA 8

- Referatul se va prezenta folosind elemente de grafică, aplicaţii TIC

- Verificarea constă în aprecierea:

- calităţii referatului

- concordanţa cu tema dată

# ACTIVITATEA 9

- Fiecare elev din grupă va rezolva, pe rând toate sarcinile propuse;

- Se va urmări respectarea normelor specifice de protecţia muncii;

- Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le

# ACTIVITATEA 10

# SUBIECTUL I

1. masa apei

2. indirecte

3. higrometre

SUBIECTUL II

1 – b

2 – a

SUBIECTUL III

a. aparat de distilat

b. folosit pentru determinarea umiditatii substanţelor lichide

c.   1. balon de încălzire

2. cot Dean Starck

3.refrigerent ascendent

d.

- Proba de studiat se cântăreşte şi se introduce în balonul de încălzire

- Instalaţia se racordează la apa de răcire şi începe încălzirea

- Vaporii formaţi ajung în refrigerent unde se condensează

- Datorită diferenţei de densitate cele 2 lichide se separă: apa la fundul fiolei şi lichidul  la suprafaţa apei de unde se scurge prin tubul înclinat

- Când  nivelul apei rămâne constant s-a terminat extragerea apei din substanţă

- Se citeşte valoarea volumului de apă din fiolă

- Se calculează umiditatea

ACTIVITATEA 11

SUBIECTUL I

Pentru măsurarea pH-ului se foloseşte metoda electrotehnică

SUBIECTUL II

1, 2. vase

3. electrod de măsurare

4. soluţie cu pH necunoscut

5. electrod de referinţă

6. soluţie cu pH cunoscut

7. sifon electrolitic

SUBIECTUL III

Măsurarea pH-ului îşi găseşte aplicaţie în :

- industria alimentară

- industria a celulozei şi hărtiei

- industria medicamentelor,

- controlul apelor reziduale

ACTIVITATEA 12

- Fiecare elev din grupă va rezolva, pe rând toate sarcinile propuse;

- Se va urmări respectarea normelor specifice de protecţia muncii;

- Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le

ACTIVITATEA 14

Aprecierea proiectului se face pe baza următoarelor criterii :

- Aprecierea calităţii activităţii elevului

- Aprecierea calităţii proiectului

- Aprecierea prezentării/susţinerii orale a proiectului

- Comunicarea orala este clară. coerentă

- Prezentarea a fost structurată echilibrat in raport cu conţinuturile şi obiectivele

-  Elevul si-a susţinut punctele de vedere şi opiniile intr-un mod personal şi bine argumentat

- Elevul a utilizat în prezentare elemente de grafică, aplicaţii TIC

ACTIVITATEA 15

Evaluarea portofoliului se va realiza periodic, verificându-se documentele adunate de către elevi. La evaluarea finală, profesorul va întocmi o fişă de evaluare.

Fişă de evaluare

Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

| Criterii de performanţă | Aprecieri |
| --- | --- |
| Conţinutul fiecărei părţi este semnificativ pentru subiectul tratat |  |
| Sistematizarea materialelor în funcţie de competenţele urmărite |  |
| Alegerea şi cunoaşterea metodelor de lucru |  |
| Concluzii personale despre subiect şi conţinut |  |
| Cooperarea în scopul realizării documentelor |  |
| Folosirea adecvată a limbajului de specialitate |  |
| Utilizarea bibliografiei |  |
| Prezentarea documentelor portofoliului |  |

- Lucia Lăzeanu, Filip Gruzaniczki, Octavian Voinoiu – Metrologia mărimilor fizico chimice . EDP. Bucureşti 1979

- .M. Tănăsecu, T Gheorghiu, C.Gheţu C. Cepişcă Măsurări tehnice Editura Aramis 2005

- www,wikipedia.com

# Text boxes

INFORMAŢII  PENTRU PROFESORI

Funcţionarea termometrului

Lichidul (alcool,xilen,mercur,hexan) vaporii saturaţi(alcool etilic,apă,toluen, propan, clorură de etil) sau gazul( azot,argon) umplu capsula 1, tubul capilar  2 şi tubul manometric 3

Capsula se introduce în mediul de măsurare.

La modificarea temperaturii substanţei din rezervor, aceasta se dilată sau se contractă, acţionând asupra tubului Bourdon. Mişcarea este transmisă acului indicator printr-un sistem de pârghii şi roţi dinţate. Acul se deplasează în faţa unei scări  gradată în 0 C

Transformă temperatura ce trebuie determinată in presiune. Sunt folosite pentru măsurarea temperaturii cuprinse între -500…..6000C

CLASIFICARE

Funcţionarea termometrelor manometrice se bazează pe variaţia cu temperature a volumului sau presiunii unei substanţe aflate într-un recipient închis etanş.

Asambluri de masurare a puterii caloriferice a combustibililor

Contor de energie termica

Pirometru optic

După principiul constructiv

- cu tub capilar r

- cu corp căzător

- cu orificiu de scurgere

- cu corp rotitor

Termocuplu

Traductoare de temperatură

cu termorezistenta

Termometre

Mijloace  de măsurare pentru mărimi termice

Temperatura este o mărime fizica fundamentală in Sistemul Internaţional care caracterizează gradul de încălzire a unui corp in raport cu un sistem de referinţa

Unitatea de masura  pentru temperatură în SI  se numeşte Kelvin

Parţi componente

1 cilindru de sticlă

2. dop de cauciuc

3,4,5 capac

6 bila

7 manta de încalzire

8.termometru

9 lentile de legătură

10 şurub de fixare

11 şurub

După locul de utilizare

- Viscozimetre  de laborator

- viscozimetre automate

După mărimea măsurată

- aparate pentru determinarea vâscozităţii cinematice

- aparate pentru determinarea vâscozităţii dinamice

- aparate pentru determinarea vâscozităţii convenţionale

4

Pirometru optic

5

Termometre

cu contacte electrice

6

Termometre manometrice

3

Termocuplu

2

Traductoare de temperatură

1

Termometre cu rezistenţă electrică

Higrometre

Refractometrul de mâna se foloseşte la determinarea concentraţiei în zahăr a soluţiilor de zahăr, siropurilor, băuturilor răcoritoare

Refractometrul Abbe este folosit pentru determinarea indicelui de refracţie al corpurilor lichide şi solide transparente

Partea principală a aparatului o constituie 2 prisme

- una de măsurare cu faţa lustruită

- una de iluminare cu faţa mată

Valoarea indicelui de refracţie se citeşte pe o scară gradată

Umiditatea este o mărime care exprimă cantitatea de apă conţinută de corpurile lichide , solide sau gazoase. Conţinutul de apă al corpurilor gazoase se numeşte umezeală

Unitatea de măsură se numeşte procent de umiditate

Reţineţi! Conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. Străduiţi-vă să fie cât mai complet!

Psihrometre

MEdCT–CNDIPT / UIP

Hidrografe

Priviţi    figura alăturată şi  precizaţi

a. Denumirea aparatului

b. Rolul funcţional al acestuia

c. Denumirea parţilor componente

d. Principiu de funcţionare

Mijloace de măsurare

Termometre bimetalice

Mijloace pentru măsurarea mărimilor termice

Traductoare cu termorezistenţă

termocuplu

pirometru

Asamblu de măsurare a puterii  caloriferice

Contor de energie

Metoda ebulioscopică

Metoda hidrostatică

Metoda picnometrică

Metode de măsurare

Termometre bimetalice

Pirometrele optice sunt aparate ce măsoară temperatura corpurilor pe baza măsurării radiaţiei termice emise de acestea.

1 – obiectiv mobil

2 – filament

3- ocular

4 – ochi uman

5 – potenţiometru

6 - baterie curent continuu

7 – aparat electric cu scară în 0C

8 – filtru de lumină ce lasă să treacă doar radiaţiile cu lungimea de undă λ=0,65 μm=0,65*10-6 m.

Aceste termometre permit determinarea temperaturii pe baza măsurării valorii unei rezistenţe electrice, care are o variaţie cunoscută în funcţie de temperatură. De exemplu, pentru un fir de platină avem: Rt=R0(1+At+Bt2) [Ω]

A, B – constante

R0 – rezistenţa firului la 0 0C,

Rt – rezistenţa firului la t 0C.

1 – teacă de protecţie

2 – fir metalic

3 – suport izolant

4 – porţiune din teacă filetată pentru fixarea aparatului la locul de măsură

5 – piuliţă pentru strângere

6 – cheie de conexiuni

7 – conductor de legătură la aparatul electric

COMPETENŢE SPECIFICE-OBIECTIVE

FIŞE DE DOCUMENTARE

EXEMPLU COPERTĂ FIŞĂ REZUMAT

EXEMPLU FIŞĂ REZUMAT

CUVINTE CHEIE/GLOSAR

SOLUŢIONAREA ACTIVĂŢILOR

# Psihrometrul cu aspiraţie

Se compune dintr-un ventilator acţionat de un arc sau de un motor electric alimentat de o baterie, care aspiră aer cu o viteză constantă (≥2 m/s) prin ambele traductoare de temperatură

Termometrul uscat este expus direct aerului

Termometrul umed este înconjurat de gaze menţinute umede

Datorită curentului de aer, o cantitate de apă se evaporă consumând o cantitate de căldură luată din aer. Temperatura indicată de termometrul umed va scade şi va coborî cu atât mai mult cu cât se vaporizează o cantitate mai mare de apă, adică cu cât aerul iniţial este mai uscat. Diferenţa de temperatură între termometrul umed şi cel uscat se numeşte diferenţă psihrometrică şi permite determinarea presiunii parţiale a vaporilor de apă

COMPETENŢE SPECIFICE

Măsurarea densităţii

Mijloace de măsurare

Metode de măsurare

Unităţi de măsură

Definiţie

Măsurarea densităţii

!

INTRODUCERE

INFORMAŢII PENTRU ELEVI

CUPRINS

Mijloace de măsurare

pentru

mărimi termice

| Denumire mărime mecanică | Mijloc de măsurare | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| Lungime |  |  |
| Temperatură termodinamică |  |  |
| Unghi |  |  |
| Vâscozitate |  |  |
| Masă |  |  |
| Densitate |  |  |
| Intensitatea curentu-lui electric |  |  |
| Tensiune |  |  |
| Rezistenţă |  |  |
| Arie |  |  |

mice

Kg/m3

Densitatea unui corp reprezintă raportul dintre masa si volumul corpului

Metoda hidrostatica

Metoda picnometrică

Metoda ebuloscopică

Picnometru

Balanţa Mohr-Westphal

Areometrele

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE