MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE PENTRU CLASA a XI-a

MODULUL: FENOMENE DE RISC ÎN HIDRO-METEOROLOGIE

Domeniul: Protecţia mediului

Calificarea: TEHNICIAN HIDRO-METEOROLOG

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autori:

Drd. Ing. Zaharie Maria, prof.gr. I, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

Prof. Vrasgyak Iuliu, prof. def. Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

Consultanţă:

Ivan Mykytyn -  expert asistenţă tehnică

Dr. Ing. Scrioşteanu Catinca -  expert CNDIPT

Călinescu Claudia -  expert CNDIPT

CUPRINS

Introducere									 4

Competenţe									 5

Obiective									 6

Informaţii pentru profesori						 7

Fişe de rezumat								 9

Cuvinte cheie/glosar							11

Informaţii pentru elevi							13

Activitaţi de învăţare							38

Soluţii de activitate							47

Bibliografie									49

INTRODUCERE

Acest material este destinat pregătirii elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic, din domeniul “Protecţia Mediului”, în calificarea “Tehnician hidro-meteorolog” şi se referă la modulul  „Fenomene de risc in  hidro – meteorologie”. Materialul se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor, fiind structurat în trei părţi: o parte cuprinzând materiale de referinţă pentru elevi, o parte cu activităţi pentru profesori şi o parte cu soluţii şi sugestii metodologice.

Precizăm faptul că lucrarea elaborata nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională; pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor, conform probelor de evaluare din Standardul de Pregătire Profesională.

Materialele elaborate au încercat să surprindă câteva  criterii de performanţă din standard şi se bazează în cea mai mare măsură pe partea de inundaţii, variaţiile de temperatură şi efectele vântului tare. Pentru atingerea competenţelor specifice în integralitatea lor, profesorul trebuie să dezvolte aria conţinuturilor prezente în materialul de faţă, având libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a  le eşalona în timp.

Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională pentru a corela, în permanenţă, criteriile de performanţă ale competenţelor, cu conţinuturile incluse, rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.

Înainte de aplicarea materialelor de învăţare propuse, profesorul trebuie să cunoască particularităţile colectivului de elevi şi, îndeosebi, stilurile de învăţare ale acestora. Pentru reuşita centrării pe elev a procesului instructiv; el poate adapta materialele în raport cu cerinţele clasei, utilizând activităţi variate de învăţare şi, în special, cele cu caracter aplicativ.

Materialele de învăţare propuse sunt uşor de citit şi de înţeles, informaţiile şi cerinţele fiind formulate într-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil şi susţinut prin exemple sugestive şi prin imagini.

Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ, referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională, pentru fiecare competenţă.

În lucrare, s-au propus probe de evaluare după parcurgerea conţinuturilor aferente fiecărei competenţe vizate. În general, aceste probe au fost propuse ca probe  scrise, dar pot fi utilizate la fel de bine si probele orale. Deasemenea a fost prevăzută şi evaluarea sumativă, care cuprinde probe aparţinând întregii programe parcurse.

COMPETENŢE

Competenţele cuprinse în prezentul material sunt  prezentate alături de criteriile de performanţă respective:

C1  Defineşte principalele fenomene de risc din hidro-meteorologie

-prezentarea datelor necesare definirii inundaţiilor

-prezentarea datelor necesare definirii fenomenelor de risc legate de temperatură

-precizarea pragurilor de avertizare pentru vântul tare

C2  Specifică condiţiile de producere a factorilor de risc în hidro-meteorologie

-identificarea condiţiilor necesare producerii inundaţiilor

-identificarea condiţiilor de producere a fenomenelor de risc legate de temperatură

-identificarea condiţiilor de producere a fenomenelor de risc determinete de vântul tare

C3  Identifică modul de manifestare a fenomenelor de risc

-descrierea modului de manifestare a inundaţiilor

-precizarea pragurilor de temperatură pentru producerea fenomenelor de risc

-descrierea modului de manifestare a fenomenelor de risc determinate de vântul tare

C4  Prezintă pagubele produse de fenomenele de risc

-specificarea pagubelor produse de inundaţii

-specificarea pagubelor produse de fenomenele legate de temperatură

C5  Stabileşte metode de combatere a efectelor fenomenelor de risc

-prezentarea metodelor de aparare impotriva inundaţiilor

-prezentarea metodelor de combatere a fenomenelor de risc legate de ingheţurile târzii şi timpurii

OBIECTIVE

În urma parcurgerii conţinuturilor materialului urmărind atingerea tuturor competenţelor specifice, elevii vor fi capabili să:

O1 – prezinte datele necesare definirii fenomenelor de risc din hidro-meteorologie

O2 – precizeze  pragurile de avertizare pentru vântul tare

O3 - precizeze pragurile de temperatură pentru producerea fenomenelor de risc

O4 -  identifice condiţiile necesare  producerii fenomenelor de risc

O5 - descrie modul de manifestare a fenomenelor de risc

O6 – prezinte metode de apărare împotriva fenomenelor de risc

INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

Domeniul resurse naturale şi protecţia mediului oferă calificări solicitate pe piaţa muncii pentru nivelul de calificare 3. Deţinătorii de calificări la nivelul 3 vor fi capabili să efectueze sarcini de complexitate ridicată, caracterizate prin colaborarea la un nivel înalt cu ceilalţi, prin responsabilitate şi autonomie personală completă.

Modulul 4, „Fenomene de risc în hidro-meteorologie” este construit pe baza Standardului de Pregătire Profesională care se va parcurge pe perioada a 60 ore din care 36 ore laborator tehnologic şi cuprinde cunoştinţe despre fenomenele periculoase, de risc: inundaţii, eroziunea solului, temperaturile extreme, vântul puternic şi pagubele produse de acestea şi  face parte din unităţile de competenţă generale.

În prezentul material au fost cuprinse numai fenomene ca: inundaţiile, temperaturile extreme şi vântul puternic. Parcurgerea modulelor se va face conform planificării. Modul de citire şi interpretare a programei şcolare porneşte de la corelarea conţinuturilor cu competenţele specifice din Standardele de Pregătire Profesională. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise  în Standardele de Pregătire Profesională, documente care stau la baza Sistemului naţional al calificărilor profesionale.

Materialul de învăţare face o abordare succintă a activităţilor care se pot desfăşura la clasă în cadrul orelor prevăzute pentru unitatea de competenţă, activităţi care se pot diversifica în funcţie de posibilitaţile şi experienţa profesorului, efectuându-se o evaluare sumativă şi formativă.

Fişele de rezumat ale modulului oferă cadrelor didactice şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului. Elevii trebuie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare, comentând probleme care le-au plăcut şi probleme care nu le-au plăcut, ceea ce furnizează cadrului didactic informaţii asupra dificultăţilor pe care le întâmpină aceştia.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul de  probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Evaluarea are două componente, una formativă, pentru notare, pe parcurs, şi una sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor, la sfârşitul modulului.

FIŞA DE REZUMAT

| FENOMENE DE RISC ÎN HIDRO-METEOROLOGIE |
| --- |
| NUMELE ELEVULUI |  |
| Data începerii |  |  | Data finalizării |  |

| Competenţe | Activitate de învăţare | Data îndeplinirii | Verificat |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 Defineşte principalele fenomene de risc din hidrometeorologie | Activitatea 1 |  |  |
|  | Activitatea 2 |  |  |
|  | Activitatea 3 |  |  |
|  | Activitatea 4 |  |  |
| C2 Specifică condiţiile de producere a factorilor de risc în hidrometeorologie | Activitatea 5 |  |  |
|  | Activitatea 6 |  |  |
|  | Activitatea 7 |  |  |
|  | Activitatea 8 |  |  |
|  | Activitatea 9 |  |  |
| C3 Identifică modul de manifestare a fenomenelor de risc | Activitatea 10 |  |  |
|  | Activitatea 11 |  |  |
| C4 Prezintă pagubele produse de fenomenele de risc | Activitatea 12 |  |  |
|  | Activitatea 13 |  |  |
| C5 Stabileşte metode de combatere a efectelor fenomenelor de risc | Activitatea 14 |  |  |
|  | Activitatea 15 |  |  |
|  | Activitatea 16 |  |  |
|  | Activitatea 17 |  |  |

GLOSAR

AMPRÍZĂ = lăţime totală a fâşiei de teren pe care se construieşte un terasament, un dig, un baraj.

BERMĂ = Banchetă lată de circa 1 m, amenajată pe taluzurile mai înalte pentru a le mări stabilitatea

CĂSOAIE = Element de construcţie în formă de cutie (fără funduri sau cu un singur fund), confecţionat din grinzi de lemn sau de beton prefabricat, care se umple cu piatră, cu pământ etc. şi care se aşază în albie sau pe malul unei ape în scopul executării unui baraj, a unui dig etc

CORONAMENT = Partea superioară a unui chei, a unui dig, a unui zid de sprijin, executată, de obicei, din piatră făţuită.

DIRECŢIA VÂNTULUI = sectorul orizontului de unde suflă vântul

FASCÍNĂ = Mănunchi de nuiele sau de ramuri subţiri, legat din loc în loc cu sârmă, uneori umplut cu piatră, moloz sau pământ, folosit la întărirea terasamentelor, la construirea digurilor sau a drumurilor

FURTUNĂ DE PRAF SAU NISIP = praful sau nisipul este antrenat în cantităţi mari sub acţiunea vântului puternic sau turbulent, determinând o opacitate crescută care reduce mult vizibilitatea, uneori obturând cerul.

GRINDINA = precipitaţie solidă care cade numai din nori Cumulonimbus, sub forma unor bucăţi de gheaţă numite „greloane”, de diferite forme, cu diametrul mai mare de 5 mm.

HIDROGRAF = Grafic care indică variaţia nivelului sau debitului unui curs de apă în timp.

ORAJ = descărcări electrice în atmosferă, adică fulgere însoţite de tunete. Intervalul de timp dintre fulger şi tunet este sub 10 sec.

PRAGURI DE TEMPERATURĂ = în funcţie de valorile extreme zilnice:

- Iarna 	-zi cu îngheţ: temperatura minimă ≤ 00C

-zi de iarnă: temperatura maximă ≤ 00C

-noapte geroasă: temperatura minimă ≤ -100C

- Vara   -zi de vară: temperatura maximă ( 250C

-zi tropicală: temperatura maximă ( 300C

-noapte tropicală: temperatura minimă ( 200C

RAFALA DE VÂNT = o variaţie pozitivă sau negativă, bruscă a vitezei vântului, care nu durează mai mult de două minute

ŞICANE = Obstacol (de forme diferite) montat pe circuitul unui fluid pentru a-i micşora viteza, pentru a-i imprima un drum ocolit sau pentru a-i uniformiza debitul, dându-i astfel posibilitatea  să depună suspensiile pe care le poartă.

TALUZ = Suprafaţă înclinată care mărgineşte lateral un rambleu sau un debleu

TRANSPORT DE ZĂPADĂ = zăpada este spulberată de vânt la înălţime fără să ningă, reducând vizibilitatea orizontală

VIITURĂ = Creştere bruscă a nivelului apei dintr-un râu

VIJELIE = intensificarea bruscă, de scurtă durată a vitezei vântului odată cu schimbarea direcţiei acestuia şi variaţia bruscă în salturi a elementelor meteorologice (presiunea atmosferică şi umezeala relativă cresc şi temperatura aerului scade brusc).

VISCOL = spulberarea puternică a zăpezii de către vânt  fără ca observatorul să poată vedea cerul sau norii şi să aprecieze dacă ninge sau zăpada este ridicată de la sol de vânt. Vizibilitatea orizontală este foarte redusă.

INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Prezentul material de învăţare se adresează elevilor clasei a XI-a de la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului” pentru calificarea „Tehnician hidro-meteorolog”. Activităţile de învăţare cuprinse se referă la curriculum „Fenomene de risc în hidro-meteorologie” şi cuprind o mare parte din competenţele care trebuie dobândite pentru această calificare şi care sunt prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător acestei calificări.

Fără a avea pretenţia că acoperă toate posibilităţile de pregătire necesare, materialul poate fi utilizat cu uşurinţă pentru pregătirea examenului de bacalaureat şi pentru pregătirea formativă şi sumativă necesară pe parcursul anului şcolar, cuprinzând o varietate de itemi, cu referire la o mare parte din cunoştinţele necesare obţinerii acestei calificări.

La sfârşit s-au cuprins rezolvările itemilor respectivi pentru o mai bună verificare a cunoştinţelor.

Vă dorim  mult succes!

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 Defineşte principalele fenomene de risc din hidro-meteorologie | Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 Activitatea 4 | Această activitate va da posibilitatea elevului să definească toate tipurile de inundaţii. Această activitate va da posibilitatea elevilor să identifice pragurile de temperatura caracteristice. Această activitate va da posibilitatea elevilor să identifice condițiile de producere a vântului tare Aceasta activitate va da posibilitatea elevilor să identifice condițiile de producere a îngheţului târziu şi timpuriu. | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 1

Item cu alegere duală

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 5 min

Răspuns:

a.-F;  b.-F;  c.-A

Inundaţiile dirijate sunt provocate prin dirijarea voită şi conştientă a unor debite spre anumite zone.

Inundaţiile accidentale se produc în urma unor acţiuni omeneşti greşite.

ACTIVITATEA 2

Item de asociere

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 5 min

Răspuns:

1-b, 2-a, 3-c, 4-f, 5-g, 6-d

ACTIVITATEA 3

Item de asociere

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 3 min

Răspuns: b.

ACTIVITATEA 4

Item de asociere

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 3 min

Răspuns: b

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 Specifică condiţiile de producere a factorilor de risc în hidrometeorologie | Activitatea 5 Activitatea 6 Activitatea 7 Activitatea 8 Activitatea 9 | Aceste activităţi vor da posibilitatea elevului să cunoască condiţiile de producere a inundaţiilor. Această activitate va da posibilitatea elevului să cunoască condiţiile de producere a vântului tare. Această activitate va da posibilitatea elevului să cunoască condiţiile de producere a inghețurilor târzii și timpurii | Data |
|  | Comentariile elevului |
|  | Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 5

Item cu alegere multiplă

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 5 min

Răspuns:

A.-a;  B.-c;  C.-a;  D.-c;  E.-b.

ACTIVITATEA 6

Item de asociere

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 5 min

Răspuns:1.-A, C, D; 2.-B, E.

ACTIVITATEA 7

Item de completare

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 5 min

Răspuns:

a.-dirijarea; b.-asigura; c.-ridicare.

ACTIVITATEA 8

Item de completare

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 5 min

Răspuns:

Perpendicular, plană, kgf/m2, m/s.

ACTIVITATEA  9

Item cu răspuns scurt.

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 3 min

Răspuns: (radiaţia nocturnă, advecţia/pătrunderea aerului rece, procese advectivo-radiative.)

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 Identifică modul de manifestare a fenomenelor de risc | Activitatea 10 Activitatea 11 | Această activitate va da posibilitatea elevului să identifice modul de manifestare a inundaţiilor Această activitate va da posibilitatea elevului să identifice modul de manifestare a ingheturilor tarzii si timpurii | Data |
|  | Comentariile elevului |
|  | Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 10

Item de tip eseu

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 15 min

Privind imaginile următoare, descrieţi modul de manifestare al inundaţiilor:

ACTIVITATEA  11

Item cu alegere multiplă

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 5 min

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 Prezintă pagubele produse de fenomenele de risc | Activitatea 12 Activitatea 13 | Această activitate va da posibilitatea elevului să identifice pagubele produse de inundaţii. Această activitate va da posibilitatea elevului să identifice pagubele produse de temperaturi | Data |
|  | Comentariile elevului |
|  | Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 12

Item de tip eseu

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 10 min

Răspuns:

- pagube directe care constituie urmarea imediată a distrugerilor de bunuri materiale ;

- pagube indirecte constituie valoarea implicaţiilor în alte sectoare de activitate, care nu au fost direct afectate de inundaţii ;

- pagube care afectează bunuri mobile uşor transportabile, aceste pagube pot fi eventual evitate, în zonele în care există un sistem de alarmare împotriva viiturilor ;

- pagube care afectează bunuri imobile sau bunuri greu transportabile, aceste pagube sunt inevitabile fără lucrări de combatere a lor.

ACTIVITATEA 13

Item cu alegere multiplă

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 3 min

Răspuns: c

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 Stabileşte metode de combatere a efectelor fenomenelor de risc | Activitatea 14 Activitatea 15 Activitatea 16 Activitatea 17 | Aceste activităţi vor da posibilitatea elevului să cunoască metode de apărare împotriva inundaţiilor | Data |
|  | Comentariile elevului |
|  | Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 14

Item de tip întrebări cu răspuns scurt

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 15 min

Răspuns:

a.1-corpul digului, 2-profilul iniţial al digului; 3-zonă alunecată; 4-saci de nisip; 5-piatră brută.

b. realizarea unei banchete de pământ ; încărcarea cu anrocamente; încărcarea cu saci de nisip.

c.- după producerea alunecării

ACTIVITATEA 15

Item de tip întrebări cu răspuns scurt

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 15 min

Răspuns:

a. Construcţia unui tip de dig iepuresc.

b.1-corpul digului; 2-dig iepuresc de pământ; 3-groapă de împrumut.

c. supraînălţări provizorii

d. Asemenea soluţii sunt eficiente dacă nivelul apei depăşeşte coronamentul digului cu cel mult 1 m.

e.„diguri iepureşti” din pământ cu pari frontali, sau de tip iesle,

ACTIVITATEA 16

Item de tip întrebări cu răspuns scurt

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 15 min

Răspuns:

a. Tipul de lucrări-protecţia taluzului exterior împotriva acţiunilor dinamice

b. 1-saltea plutitoare; 2-ţăruşi de ancorare

c. saltele din fascine lestate; suluri din fascine fixate în cleşti.

d. sunt necesare măsuri de protecţie mai puternică cu anrocamente sau cu saci cu pământ.

e. garduri de nuiele, fascine fixate cu piloţi.

ACTIVITATEA 17

Item de tip întrebări cu răspuns scurt

Modulul: Fenomene de risc în hidro-meteorologie

Timp de lucru: 15 min

Răspuns:

a. Închiderea rupturilor în dig;

b. 1-marginea gropii de ruptură; 2-corpul digului; 3-şir de piloţi; 4-saci cu pământ.

c. Pentru închiderea rupturii se începe cu consolidarea capetelor rupturii prin baterea unuia sau mai multor rânduri de piloţi în spatele cărora se pun fascine. În continuare se încearcă consolidarea fundului fie prin executarea unei saltele care se lestează cu piatră brută sau cu saci de pământ. După limitarea breşei urmează operaţiile de închidere, care se realizează pe un semicerc mai mare, bătându-se un şir de pari în faţa cărora se construieşte un dig cu saci de pământ pe care se realizează accesul în vederea continuării lucrărilor de închidere.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

A.Cauzele inundaţiilor accidentale sunt:

a. obturarea albiei prin diferite construcţii.

b. topirea zăpezilor într-un timp scurt

c. ploi scurte

B.Cauzele inundaţiilor naturale sunt:

a. bararea albiei prin alunecări de teren

b. obturarea albiei prin diferite construcţii

c. topirea zăpezilor în intervale de timp scurte

C.Inundaţiile dirijate au drept scop:

a. asigurarea unui anumit strat de apă pe o anumită zonă

b. realizarea de zone în care să nu fie apă în exces

c. dirijarea apei în alte direcţii

D.Inundaţiile provocate conştient sunt:

a. inundaţii naturale

b. inundaţii accidentale

c. inundaţii dirijate

E.Inundaţiile reprezintă:

a. creşterea însemnată a cantităţilor de precipitaţii

b. depăşirea limitei albiei minore

c. creşterea temperaturilor şi a precipitaţiilor

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SOLUŢII DE ACTIVITATE

- A-a; B-c; C-a; D-c; E-b.

- 1-D; 2-E; 3-B; 4-C; 5-A.

- a, c, a, c, b.

4.

a.Inundaţiile pot fi:

Inundaţii naturale

Inundaţii accidentale

Inundaţii dirijate

b.

ploile torenţiale de la suprafaţa bazinului;

topirea zăpezilor în intervale de timp scurte;

suprapunerea unor ploi calde peste stratul de zăpadă ;

formarea unor zăpezi în urma acumulării unor blocuri de gheaţă ;

bararea albiei prin alunecări de teren.

c.

pentru asigurarea unui anumit strat de apă pe o anumită zonă în scopuri utile pentru culturi agricole;

pentru evitarea unor pagube importante în alte zone din aval.

5. a. Inundaţiile reprezintă fenomenul de ridicare a nivelului apei în cursurile de apă, astfel, încât acesta să depăşească limita albiei minore, apele revărsându-se peste teritoriile învecinate.

b. Inundaţiile pot fi:

Inundaţii naturale

Inundaţii accidentale

Inundaţii dirijate

c. Cauzele sunt:

- ploile torenţiale de la suprafaţa bazinului;

- topirea zăpezilor în intervale de timp scurte;

- suprapunerea unor ploi calde peste stratul de zăpadă ;

- formarea unor zăpezi în urma acumulării unor blocuri de gheaţă ;

- bararea albiei prin alunecări de teren.

d. Cauzele pot fi:

- provocarea unor unde de viitură în urma deteriorării unor construcţii hidrotehnice din amonte;

- depăşirea sau avarierea unor diguri de apărare împotriva inundaţiilor;

- exploatarea necorespunzătoare a unor lucrări de gospodărirea apelor;

- obturarea albiei prin diferite construcţii.

e. Scopul realizării acestora poate fi:

- pentru asigurarea unui anumit strat de apă pe o anumită zonă în scopuri utile pentru culturi agricole;

- pentru evitarea unor pagube importante în alte zone din aval.

6. a,c,a,c,b

7. a. Reducerea infiltraţiilor pe subdig  prin lungirea parcursului apei infiltrate

cu şicane.

b. Cu saltea amonte

c. digul se fundează pe materiale permeabile

d. Soluţiile de etanşare cel mai des aplicate pot fi:

- ecrane de argilă sau din beton

- pereţi mulaţi

- ecrane foarte subţiri, realizate prin injectarea unui mortar.

8. 12 si 16

p-0,0625x12x12=9kg/mp, p=0,0625x16x16=16kg/mp

BIBLIOGRAFIE

1. Roşu, C. ş.a.-Inundaţii accidentale, Timişoara, 1999

2. Manea, I. Ş.a.-Utilajul şi tehnologia construcţiilor hidrotehnice, EDP, 1980

3. Prişcu, R-Construcţii hidrotehnice, EDP Bucureşti, 1974;

4.Teodorescu, I.-Gospodărirea apelor, EDP Bucureşti, 1976

# Text boxes

- Identificaţi lucrările la care se referă acest desen.

- Menţionaţi alte lucrări de acelaşi tip care se pot executa

- În ce condiţii se utilizează metoda prezentată în figură?

- Denumiţi soluţiile de etanşare care se pot aplica.

MEdCT–CNDIPT / UIP