MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE PENTRU CLASA a XI-a

MODULUL: REPREZENTĂRI GRAFICE

Domeniul: Resurse naturale şi protecţia mediului

Calificarea: TEHNICIAN HIDRO-METEOROLOG

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Autori:

Drd. Ing. Zaharie Maria, prof. gr. I, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

Prof. Vrasgyak Iuliu, prof. def. Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

Consultanţă:

Ivan Mykytyn -  expert asistenţă tehnică

Dr. Ing. Scrioşteanu Catinca -  expert CNDIPT

Călinescu Claudia -  expert CNDIPT

CUPRINS

Introducere								4

Competenţe								5

Obiective								6

Informaţii pentru profesori					7

Fişe de rezumat							8

Cuvinte cheie/glosar						9

Informaţii pentru elevi					          10

Activitaţi de învăţare					          28

Soluţii de activitate					          31

INTRODUCERE

Acest material este destinat pregătirii elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic, din domeniul “Protecţia Mediului”, în calificarea “Tehnician hidro-meteorolog” şi se referă la modulul  „REPREZENTĂRI GRAFICE”. Materialul se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor, fiind structurat în trei părţi: o parte cuprinzând materiale de referinţă pentru elevi, o parte cu activităţi pentru profesori şi o parte cu soluţii şi sugestii metodologice.

Materialele elaborate au încercat să surprindă  criteriile de performanţă din standard şi se bazează în cea mai mare măsură pe partea de calcul al suprafeţelor regulate şi neregulate. Pentru atingerea competenţelor specifice în integralitatea lor, profesorul trebuie să dezvolte aria conţinuturilor prezente în materialul de faţă, având libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a  le eşalona în timp.

Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională pentru a corela, în permanenţă, criteriile de performanţă ale competenţelor, cu conţinuturile incluse, rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.

Înainte de aplicarea materialelor de învăţare propuse, profesorul trebuie să cunoască particularităţile colectivului de elevi şi, îndeosebi, stilurile de învăţare ale acestora. Pentru reuşita centrării pe elev a procesului instructiv; el poate adapta materialele în raport cu cerinţele clasei, utilizând activităţi variate de învăţare şi, în special, cele cu caracter aplicativ.

Materialele de învăţare propuse sunt uşor de citit şi de înţeles, informaţiile şi cerinţele fiind formulate într-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil şi susţinut prin exemple sugestive şi prin imagini.

Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ, referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională, pentru fiecare competenţă.

În lucrare, s-au propus probe de evaluare după parcurgerea conţinuturilor aferente fiecărei competenţe vizate. În general, aceste probe au fost propuse ca probe  scrise. Deasemenea a fost prevăzută şi evaluarea sumativă, care cuprinde probe aparţinând întregii programe parcurse.

COMPETENŢE

Competenţele cuprinse în prezentul material sunt prezentate alături de criteriile de performanţă:

C1. Efectuează operaţii de bază pentru selecţionarea informaţiilor necesare desenelor

(a) Pregătirea datelor

(b) Prelucrarea datelor utilizate

(c) Sistematizarea datelor

C2 Desenează variaţiile parametrilor hidro-meteorologici

(a) Pregătirea spaţiului de lucru pentru desen

(b) Descrierea instrumentelor de lucru

(c) Stabilirea criteriilor pentru execuţia desenelor

(d) Calcularea datelor pentru folosirea criteriilor de lucru

(e) Utilizarea liniilor corespunzătoare

C1-Calculează suprafeţe regulate si neregulate

(a) Trasarea liniilor ajutătoare pentru calcule de suprafaţă

(b) Efectuarea măsurătorilor

(c) Folosirea formulelor matematice necesare

(d) Folosirea operaţiilor matematice de bază

(e) Notarea corespunzătoare a suprafeţelor obţinute

OBIECTIVE

În urma parcurgerii conţinuturilor materialului urmărind atingerea tuturor competenţelor specifice, elevii vor fi capabili să:

O1 - identifice probleme complexe

O2  - rezolve probleme

O3 - evalueze rezultatele obţinute

O4 - efectueze operaţii de bază pentru selecţionarea informaţiilor necesare desenelor

O5 - deseneze variaţiile parametrilor hidro-meteorologici

O6 - calculeze suprafeţe regulate şi neregulate

INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

Domeniul resurse naturale şi protecţia mediului  oferă calificări solicitate pe piaţa muncii pentru nivelul de calificare 3. Deţinătorii de calificări la nivelul 3 vor fi capabili să efectueze sarcini de complexitate ridicată, caracterizate prin colaborarea la un nivel înalt cu ceilalţi, prin responsabilitate şi autonomie personală completă.

Modulul 4, „Reprezentări grafice” este construit pe baza Standardului de Pregătire Profesională care se va parcurge pe perioada a 82 ore şi cuprinde cunoştinţe despre datele folosite pentru reprezentările grafice, instrumentele folosite, mediul de lucru, selecţionarea datelor utilizate, notarea suprafeţelor, calculul suprafeţelor regulate şi neregulate şi folosirea cunoştinţelor din matematică pentru rezolvarea problemelor legate de reprezentările grafice din domeniul hidro-meteorologiei. Unitatea de competenţă face parte din unităţile de competenţă generale.

În prezentul material au fost cuprinse toate competenţele, parcurgând pe cât posibil toate criteriile de performanţă cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise  în Standardele de Pregătire Profesională, documente care stau la baza Sistemului naţional al calificărilor profesionale.

Materialul de învăţare face o abordare succintă a activităţilor care se pot desfăşura la clasă în cadrul orelor prevăzute pentru unitatea de competenţă, activităţi care se pot diversifica în funcţie de posibilitaţile şi experienţa profesorului, efectuându-se o evaluare sumativă şi formativă.

Fişele de rezumat ale modulului oferă cadrelor didactice şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului. Elevii trebuie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare, comentând probleme care le-au plăcut şi probleme care nu le-au plăcut, ceea ce furnizează cadrului didactic informaţii asupra dificultăţilor pe care le întâmpină aceştia.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul de  probelor  de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Evaluarea are două componente, una formativă, pentru notare, pe parcurs, şi una sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor, la sfârşitul modulului.

FIŞA DE REZUMAT

| REPREZENTĂRI GRAFICE |
| --- |
| NUMELE ELEVULUI |  |
| Data începerii |  |  | Data finalizării |  |

| Competenţe | Activitate de învăţare | Data îndeplinirii | Verificat |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 Efectuează operaţii de bază pentru selecţionarea informaţiilor necesare desenelor | Activitatea 1 |  |  |
|  | Activitatea 2 |  |  |
|  | Activitatea 3 |  |  |
| C2 Desenează variaţiile parametrilor hidro-meteorologici | Activitatea 4 |  |  |
|  | Activitatea 5 |  |  |
| C3 Calculează suprafeţe regulate si neregulate | Activitatea 6 |  |  |
|  | Activitatea 7 |  |  |

GLOSAR

CHEIA LIMNIMETRICĂ = graficul variaţiei debitului în funcţie de nivel

DEBLEU = Săpătură făcută sub nivelul terenului natural

HIDROGRAF = Grafic care indică variaţia nivelului sau debitului unui curs de apă

HODOGRAF = Curbă sau suprafaţă, loc geometric al extremităţilor vectorilor, care reprezintă valorile unei funcţii vectoriale

MIRA HIDROMETRICA = Riglă cu diviziuni speciale care serveşte la măsurarea nivelurilor apei

RAMBLEU = lucrare executată în scopul ridicării unui teren la nivelul necesar

INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Prezentul material de învăţare se adresează elevilor clasei a XI-a de la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului” pentru calificarea „Tehnician hidro-meteorolog”. Activităţile de învăţare cuprinse se referă la curriculum „REPREZENTĂRI GRAFICE” şi cuprind o mare parte din competenţele care trebuie dobândite pentru această calificare şi care sunt prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător acestei calificări.

Fără a avea pretenţia că acoperă toate posibilităţile de pregătire necesare, materialul poate fi utilizat cu uşurinţă pentru pregătirea examenului de bacalaureat şi pentru pregătirea formativă şi sumativă necesară pe parcursul anului şcolar, cuprinzând o varietate de itemi, cu referire la o mare parte din cunoştinţele necesare obţinerii acestei calificări.

La sfârşit s-au cuprins rezolvările itemilor respectivi pentru o mai bună verificare a cunoştinţelor.

Vă dorim  mult succes!

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 Efectuează operaţii de bază pentru selecţionarea informaţiilor necesare desenelor | Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 | Această activitate va da posibilitatea elevului să selecţioneze informaţii necesare trasării hidrografului Aceasta activitate va da posibilitatea elevilor sa pregătească datele necesare trasării cheii limnimetrice Aceasta activitate va da posibilitatea elevilor sa selecţioneze datele pentru reprezentarea variaţiei precipitaţiilor | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit |
|  | Comentariile elevului Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 1

Rezolvare de probleme

Modulul: Reprezentări grafice

Timp de lucru: 15 min

Rezolvare:

| Nr | Anul | Qmed an | ( Qmed | Qmax | Data | Qmin | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1979 | 125 | 125 | 632 | 6.04 | 16,0 | 15.01 |
| 2 | 1980 | 155 | 280 | 617 | 15.06 | 28,0 | 7.10 |
| 3 | 1981 | 176 | 456 | 590 | 30.05 | 17,5 | 13.01 |
| 4 | 1982 | 162 | 618 | 658 | 6.04 | 26,9 | 20.12 |
| 5 | 1983 | 180 | 798 | 542 | 19.02 | 37,6 | 14.07 |
| 6 | 1984 | 210 | 1008 | 800 | 15.07 | 50,0 | 19.10 |
| 7 | 1985 | 324 | 1332 | 2408 | 16.05 | 65,0 | 25.09 |
| 8 | 1986 | 146 | 1477 | 540 | 9.07 | 54,0 | 31.10 |
| 9 | 1987 | 176 | 1653 | 985 | 26.11 | 32,6 | 22.01 |
| 10 | 1988 | 183 | 1836 | 888 | 14.05 | 46,0 | 14.10 |
| 11 | 1989 | 238 | 2074 | 1400 | 19.06 | 38,0 | 18.01 |
| 12 | 1990 | 246 | 2320 | 2260 | 6.07 | 70,0 | 17.12 |
| 13 | 1991 | 177 | 2497 | 661 | 11.04 | 47,0 | 13.02 |
| 14 | 1992 | 180 | 2677 | 675 | 18.04 | 46,0 | 22.02 |
| 15 | 1993 | 240 | 2917 | 990 | 8.05 | 40,6 | 11.12 |

a. Qmed==194,46 m3/h

b.

Qmin=16 m3/h înregistrat la 15.01.1979

Qmax=2408 m3/h  înregistrat la 25.09.1985

ACTIVITATEA 2

Rezolvare de probleme

Modulul: Reprezentări grafice

Timp de lucru: 15 min

Rezolvare:

a.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,74 | 1,82 | 1,90 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,22 |
| 2,30 | 2,39 | 2,48 | 2,57 | 2,66 | 2,75 | 2,84 | 2,93 | 3,02 | 3,11 |

b. 1,98;  2,93;  1,74.

ACTIVITATEA 3

Rezolvare de probleme

Modulul: Reprezentări grafice

Timp de lucru: 40 min

Rezolvare:

| AN LUNI | 2003 | 2004 | 2005 | Media 2003-2005 | Media multianuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 64,7 | 42,9 | 21,6 | 43,0 | 35,7 |
| II | 25,3 | 52,9 | 49,2 | 42,4 | 34,3 |
| III | 7,5 | 27,8 | 54,8 | 30,0 | 38,4 |
| IV | 36,3 | 93,6 | 127,6 | 85,8 | 48,1 |
| V | 44,2 | 48,8 | 58,6 | 50,5 | 62,6 |
| VI | 19,2 | 61,2 | 54,6 | 45,0 | 67,6 |
| VII | 35,2 | 62,2 | 33,2 | 43,5 | 57,2 |
| VIII | 2,4 | 78,6 | 157,8 | 79,6 | 48,0 |
| IX | 75,8 | 56,6 | 62,6 | 65,0 | 47,9 |
| X | 90,8 | 44,2 | 33,6 | 56,2 | 48,0 |
| XI | 27,0 | 94,5 | 19,0 | 46,8 | 47,1 |
| XII | 32,2 | 45,9 | 62,6 | 46,9 | 42,1 |
| Suma anuală | 460,6 | 709,2 | 735,2 | 634,7 | 577,0 |

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 Desenează variaţiile parametrilor hidro-meteorologici | Activitatea 4 Activitatea 5 | Această activitate va da posibilitatea elevului să deseneze variaţia vitezei şi a debitului solid pe verticală. Această activitate va da posibilitatea elevului să deseneze hodograful. | Data |
|  | Comentariile elevului |
|  | Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 4

Rezolvare de probleme

Modulul: Reprezentări grafice

Timp de lucru: 20 min

Rezolvare:

- Debitele de aluviuni în suspensie unitare se calculează cu relaţia:

Se obţin:

- Graficul vitezei şi al debitului solid unitar sunt:

- Viteza medie pe verticală se obţine conform tabelului:

ACTIVITATEA 5

Rezolvare de probleme

Modulul: Reprezentări grafice

Timp de lucru: 20 min

Vitezele medii determinate pe baza celor 11 măsurători de viteze pe verticală sunt:

Vitezele aproximative calculate după formulă sunt:

Abaterile vitezei calculate cu relaţia uzuală v5 faţă de media vitezei în cele 11 puncte v11 sunt:

FIŞĂ DE REZUMAT ACTIVITATE

| Competenţă | Activitate de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 Calculează suprafeţe regulate și neregulate | Activitatea 6 Activitatea 7 | Această activitate va da posibilitatea elevului să calculeze suprafaţa secţiunii transversale a unui râu. Această activitate va da posibilitatea elevului să identifice modul de manifestare a ingheturilor tarzii si timpurii | Data |
|  | Comentariile elevului |
|  | Comentariile profesorului |

ACTIVITATEA 6

Rezolvare de probleme

Modulul: Reprezentări grafice

Timp de lucru: 30 min

Rezolvare:

S1256=(9+4)1,83/2=11,89

S345=2x1,15/2=1,15

S=11,89+1,15=13,04

ACTIVITATEA 7

Rezolvare de probleme

Modulul: Reprezentări grafice

Timp de lucru: 20 min

Rezolvare:

a)Suprafaţa secţiunii transversale a umpluturii de pământ (S)=250m2.

b) Perimetrul udat, Pu=30m.

c)Raza hidraulica, R=8,33m.     R=

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.

2.

3.

SOLUŢII DE ACTIVITATE

1.

2.

3.

# Text boxes

MEdCT–CNDIPT / UIP