MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

# MATERIAL DE ÎNVĂŢARE

Pentru clasa a XII-a

# Domeniul: SILVICULTURĂ

Calificarea: TEHNICIAN în SILVICULTURĂ şi EXPLOATĂRI FORESTIERE

# Nivelul: 3

# Modulul: REGIME şi TRATAMENTE SILVICE

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

# CONSULTANȚI

# Catinca Scrioşteanu - expert CNDIPT

# Ivan Mykytyn - expert asistenţă tehnică

# Claudia Călinescu - expert CNDIPT

# AUTORI

ing. IONESCU ION, prof. gr. did. I - Grupul Şcolar Forestier, Curtea de Argeş

ing. CUCIUREAN ALINA, prof. gr. did. def. - Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

ing. EROSS DANIELA, prof. gr. did. II - Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

tehn. FRUNZĂ DANIELA, ms. gr. did. I - Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

CUPRINS

| Nr. Crt. | Specificații | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Introducere |  |
| 2 | Competenţe generale |  |
| 3 | Obiective |  |
| 4 | Informaţii pentru elevi 4.1 Fişa de documentare 1 – Regenerarea naturală din sămânţă, avantaje şi dezavantaj 4.2 Fişa de documentare 2 – Regenerarea arificială din sămânţă, avantaje şi dezavantaje 4.3 Fişa de documentare 3 – Regenerarea naturală vegetativă, avantaje şi dezavantaje 4.4 Fişa de documentare 4 – Regenerarea artificială vegetativă, avantaje şi dezavantaje 4.5 Fişa de documentare 5 – Caracteristicile tratamentelor în regim de codru 4.6 Fişa de documentre 6 – Caracteristicile tratamentelor în regim de crâng 4.7 Fişa de documentare 7 – Tratamentul tăierilor rase pe parchete 4.8 Fişa de documentere 8 – Tratamentul tăierilor succesive (uniforme) 4.9 Fişa de documentare 9 – Tratamentul tăierilor progresive (în ochiuri) 4.10 Fişa de documentare 10 – Tratamentul tăierilor grădinărite 4.11 Fişa de documentare 11 – Tratamente cu tăieri de jos în regimul crângului 4.12 Fişa de documentre 12 – Tratamente cu tăieri de sus in regimul crângului 4.13 Schemă recapitulativă 4.14 Fişă de lucru – confirmarea sarcinii de lucru nr 6 de la exerciţiul 11 – Miniproiect |  |
| 5 | Cuvinte cheie\ glosar |  |
| 6 | Activităţi de învăţare 6.1 Exerciţiul 1 – Regenerarea din sămânţă 6.2 Exerciţiul 2 – Regenerarea vgetativă 6.3 Exerciţiul 3 – Recunoaşterea tratamentului tăierilor succesive 6.4 Exerciţiul 4 – Recunoaşterea tratamentului tăierilor grădinărite 6.5 Exerciţiul 5 – Test de evaluare 1 6.6 Exerciţiul 6 – Test de evaluare 2 |  |
|  | 6.7 Exerciţiul 7 – Fişă de autoevaluare 6.8 Exerciţiul 8 – Studiu de caz 6.9 Exerciţiul 9 – Fişă de evaluare – Executarea lucrărilor într-un arboret de codru grădinărit 6.10 Exerciţiul 10 – Probă orală – Tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată în regimul crângului 6.11 Exerciţiul 11 – Miniproiect – Caracteristicile tratamentelor 6.12 Exerciţiul 12 – Organizarea activităţilor de realizare a tratamentului tăierilor succesive 6.13 Exerciţiul 13 – Fişă de lucru – Prezentarea condiţiilor de lucru la inventarierea unui arboret la care s-a aplicat tratamentul tăierilor succesive de punere în lumină 6.14 Test de evaluare – Verificarea cunoştinţelor despre tratamentul tăierilor succesive de punere în lumină 6.15 Probă practică – Verificarea modalităţii de inventariere a arborilor 6.16 Joc de rol – Alegerea arborilor de extras pentru realizarea unui tratament cu tăieri succesive de însămânţare 6.17 Exerciţiu recapitulativ – Activitate interactivă – Metoda cubului 6.18 Exerciţiul 18 – Activitate interactivă – Proiect |  |
| 7 | Informaţii pentru profesori 7.1 Fişa de progres şcolar 7.2 Proiect de lecţie 7.3 Folii transparente 7.4 Indrumări privind învăţarea prin metoda Proiect 7.4.1 Fazele metodei – Proiect 7.4.2 Roplul profesorului în învăţarea prin metoda - Proiect” 7.5 Sinteza auxiliarului |  |
| 8 | Fişe rezumat 8.1 Fişă rezumat copertă 8.2 Fişă rezumat activitate 8.3 Fişe conspect 8.3.1Fişa 1 – uc 14, c 14.1 – Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri 8.3.2 Fişa 2 – uc 14, c 14.2 – Recunoaşte tratamentele în diferite tipuri de arborete 8.3.3 Fişa 3 – uc 14 c 14.3 – Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat 8.3.4 Fişa 4 – uc 14 c 14.4 – Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit 8.3.5 Fişa 5 – uc 14 c 14.5 – Aplică tratamentele în arboretele de crâng |  |
| 9 | Sugestii cu privire la procesul de predare învăţare |  |
| 10 | Soluţii pentru exerciţiile propuse |  |
| 11 | Importanţa întocmirii unui portofoliu |  |
| 12 | Bibliografie |  |

COMPETENŢE

14.1   Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri

14.2   Recunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete

14.3  Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat

  - Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit

14.5  Aplică tratamentele în arboretele de crâng

Atingerea acestor competenţe va fi stabilită în urma aplicării  probelor de evaluare.

INTRODUCERE

Soluţiile tehnice impuse pe de-o parte de necesităţile economico-sociale, iar pe de altă parte de cerinţele ecologice au condus la activităţi complexe de intervenţie şi dirijare a pădurilor, în special a celor cultivate. Indiferent de modul de formare a lor, pădurile sunt ecosisteme stabilizate cu un impact ecologic major în menţinerea vieţii pe Terra.

Modulul ”REGIME ŞI TRATAMENTE SILVICE”, disciplină de bază în cadrul nivelului trei de calificare, “Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere”, ruta progresivă, vine în sprijinul tinerilor care se pregătesc pentru a îmbrăţişa această zonă profesională. Silvicultura, prin partea sa de aplicabilitate, are un pronunţat caracter biotehnic, cu implicaţii deosebite în menţinerea continuităţii pădurilor. Modulul a fost realizat pentru desfăşurarea unui număr de 75 de ore, din care 33 ore de instruire teoretică, 30 ore de laborator tehnologic şi 12 ore de instruire practică. Pentru dobândirea competenţelor prin parcurgerea acestui modul s-au alocat 1,5 credite.

În urma parcurgerii modulelor programate, inclusiv al celui de “REGIME şi TRATAMENTE SILVICE”, elevii vor avea temeinice cunoştinţe de aplicabilitate în activitatea de producţie.

Lucrarea de faţă este un auxiliar curricular care vine în ajutorul elevilor pentru relizarea criteriilor de performanţă, dar şi în ajutorul profesorilor pentru facilitarea activităţilor didactice pe care le desfăşoară prin parcurgerea modulului. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională (SPP), iar pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor, conform cerinţelor de validare ale acestui standard.

S-au elaborat modele de fişe de lucru, de evaluare, de progres, exerciţii, etc., prezentate atât pentru activitatea elevului, cât şi pentru activitatea profesorului. Ele au fost astfel elaborate încât să ţină cont de fiecare competenţă în parte, iar în unele cazuri să asigure continuitatea temelor prezentate în modul.

Prima parte a lucrării prezintă competenţele vizate în modul şi obiectivele de urmărit în parcurgerea modulului pentru fiecare competenţă în parte prin fişa de descriere a activităţilor, fişa de progres şcolar, glosarul de termeni în vederea consolidării de termeni sau noţiuni mai puţin cunoscute.

Partea a doua a auxiliarului curricular se adresează profesorilor, dar şi elevilor de-o potrivă, sub formă de folii pentru retroproiector, scheme recapitulative, fişe conspect, portofoliu, model de proiect, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de evaluare.

Activităţile de consolidare şi verificare pot fi aplicate individual, frontal, sau cu grupe de doi sau mai mulţi elevi având în vedere,  pe cât posibil, să fie utilizate toate cele trei stiluri de învăţare.

Activitatea profesorilor nu trebuie să se limiteze numai la mijloacele de învăţare prezentate în auxiliar, ele fiind numai un exemplu pentru materialele didactice care se pot concepe şi folosi la orele de instruire.

Persoanele implicate în parcurgerea modulelor repartizate nivelului trei de calificare sunt responsabile de execuţia propriilor activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate la nivelul grupurilor din care fac parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca pe care o depun presupune o gamă largă de acţiuni complexe, ieşite din rutină, realizate în contexte variate.

În urma precizărilor de mai sus, este necesar ca şi în procesul de învăţare să se utilizeze metode şi mijloace de învăţare într-un format mai complex şi pe o arie de actvităţi mai extinsă. Toate materialele prezentate în acest auxiliar curricular pot fi folosite la orele de instruire, fie în formatul prezentat, fie în format adaptat la cerinţele elevilor şi la temele prevăzute în celelalte module de parcurs prin planul de învăţământ.

4.INFORMAŢII  PENTRU  ELEVI

4.1 Fişa de documentare 1, uc 14 , c 14.1

REGENERAREA DIN SĂMÂNŢĂ

| Regenerarea naturală din sămânţă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării naturale | Regenerare naturală din sămânţă Regenerare naturală din sămânţă |
|  | Se asigură continuitatea pădurii fără întreruperi |  |
|  | Nu se întrerupe procesul de producţie |  |
|  | Solul este protejat de degradare prin eroziune şi de îmburuienare |  |
|  | Sunt păstrate şi promovate speciile valoroase dorite de silvicultor |  |
|  | Se realizează amestecuri valoroase |  |
|  | Selecţia naturală este activă datorită realizării mai rapide a stării de masiv |  |
|  | Pot fi evitate greşelile prin alegerea şi introducerea unor specii neconforme staţiunii |  |
|  | Se elimină cheltuielile de procurare a seminţelor şi de producere a puieţilor |  |
|  | Dezavantajele regenerării naturale |  |
|  | Regenerarea este condiţionată de periodicitatea şi abundenţa fructificaţiei |  |
|  | Lucrările de scoatere a materialului lemnos se desfăşoară cu revenire pe aceeaşi suprafaţă, producând vătămări seminţişului |  |
|  | Lucrările de exploatare a masei lemnoase sunt mai grele şi costisitoare |  |
|  | Nu se pot obţine tipuri de pădure mai valoroase |  |
|  | Lucrările de întreţinere sunt continue şi susţinute |  |
|  | Necesită personal de întreţinere bine calificat şi numeros |  |

4.2 Fişa de documentare 2, uc 14, c 14.1

REGENERAREA DIN SĂMÂNŢĂ

| Regenerarea arificială din sămânţă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării artificiale | Regenerare artificială din sămânţă Regenerare artificială din sămânţă |
|  | Exploatarea masei lemnoase, indiferent de condiţii, este posibilă şi rentabilă |  |
|  | Nu depinde de anii de fructificaţie |  |
|  | Permite alegerea şi introducerea de noi specii, realizându-se în special substituirile |  |
|  | Scoatera masei lemnoase este terminată, iar seminţişul are liniştea necesară |  |
|  | Lucrările de instalare sunt mai simple, mai puţin variate şi se realizează cu mai multă siguranţă |  |
|  | Dezavantajele regenerării artificiale |  |
|  | Se lucrează pe suprafeţe descoperite, iar noul arboret nu are protecţia necesară |  |
|  | Solul este supus înierbării şi degradării prin eroziune |  |
|  | Puieţii pot fi supuşi, până la plantare, vătămării prin manipulări repetate |  |
|  | După plantare puieţii sunt expuşi atacului dăunătorilor |  |
|  | Lucrările de regenerare, atât prin plantare cât şi prin semănare directă, sunt mai costisitoare şi reclamă mai multă muncă |  |
|  | Funcţiile de protecţie ale pădurii sunt întrerupte pe o perioadă lungă de timp |  |
|  | Încheierea stării de masiv se realizează mai greu, iar continuitatea producţiei slăbeşte |  |

4.3 Fişa de documentare 3, uc 14  c 14.1

REGENERAREA VEGETATIVĂ

| Regenerarea naturală vegetativă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării naturale | Arboret de salcâm regenerat natural în regim de crâng Arboret de anin negru regenerat natural în regim de crâng |
|  | Existenţa pădurii nu este întreruptă, iar solul este protejat de degradare |  |
|  | Sunt promovate speciile cu capacitate mare de lăstărire sau drajonare |  |
|  | Lucrările se execută pe suprafeţe mici, iar scoaterea materialului lemnos este mai rapidă |  |
|  | Printr-o regenerare rapidă, solul se îmburuienează mai greu |  |
|  | Cheltuielile de întreţinere sunt mici |  |
|  | Speciile se pot instala mai uşor în zone în care intervenţia omului este mai greoaie (albii de râuri, zone inundabile, soluri aluvionare, etc.) |  |
|  | Dezavantajele regenerării naturale |  |
|  | Lucrările de exploatare sunt costisitoare pentru că se realizează mai mult manual |  |
|  | Materialul lemnos este de mici dimensiuni, cu valoare economică şi de folosinţă reduse |  |
|  | La speciile care lăstăresc regenerarea nu este uniformă |  |
|  | Cioatele se degradează uşor prin putrezire |  |

4.4 Fişa de documentare 4, uc 14, c 14.1

REGENERAREA VEGETATIVĂ

| Regenerarea artificială vegetativă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării artificiale | Plantaţie de plopi euramericani realizată cu butaşi înrădăcinaţi Plopi euramericani în alianiament pe lângă o cale de comunicaţie obţinuţi din butaşi înrădăcinaţi |
|  | Se realizează prin introducerea speciilor dorite |  |
|  | Materialul săditor este selecţionat |  |
|  | Instalarea culturilor se poate face cu material înrădăcinat, asigurându-se o reuşită mai bună a lucrărilor |  |
|  | Exemplarele din regenerare vegetează independent de planta mamă (nu mai depinde de cioată sau rădăcina mamă) |  |
|  | Se realizează culturi intensive (răchitării, etc.) |  |
|  | Dezavantajele regenerării artificiale |  |
|  | Ca şi în cazul regenerării naturale, materialul lemnos este de mici dimensiuni şi cu valoare economică mică |  |
|  | Sunt necesare lucrări mai ample ale solului, care necesită multă forţă de muncă |  |
|  | Lucrările de instalare sunt costisitoare |  |

4.5 Fişa de documentare 5, uc 14, c 14.2

CARACTERISTICILE TRATAMENTELOR ÎN REGIM DE CODRU

| Tăieri rase pe parchete cu regenerare artificială | Caracteristicile tratamentului tăierilor rase 1. Tratamentul se realizează prin tăieri unice, cu regenerare artificială pe suprafeţe descoperite. 2. Posibilitatea se calculează pe suprafaţă, cu formula P=S/N, unde: P=posibilitatea, S=suprafaţa unităţii de producţie, iar N=numărul anilor din ciclul de producţie. 3. Din punct de vedere silvicultural, tratamentul are o serie de dezavantaje, dar se aplică totuşi pe 22% din suprafaţa pădurilor de codru de la noi din ţară. 4. Cu toate dezavantajele sale se aplică în substituiri şi refaceri de arborete, în molidişuri pure, sau în amestecuri de molid cu răşinoase şi/sau foioase, când molidul este în proporţie minimă de 75%. 5. Tăierile rase în benzi se execută pe suprafeţe înguste şi lungi, iar regenerarea se realizează de regulă natural. 6. Benzile se execută numai într-un an cu fructificaţie abundentă şi nu se trece la tăierea în banda următoare, decât când banda precedentă a fost complet regenerată. Caracteristicile tratamentului tăierilor succesive 1. Recoltarea masei lemnoase se face pe aceeaşi suprafaţă succesiv, în mai multe etape. 2. Regenerarea se realizează natural sub masiv. 3. Tăierile sunt uniforme, iar revenirea pe aceeaşi suprafaţă se face în funcţie de realizarea regenerării şi de dezvoltarea seminţişului instalat. 4. Tratamentul include trei tipuri de tăieri: tăierea de însămânţare, tăierea de punere în lumină şi tăierea definitivă. 5. Prin executarea tăierilor se urmăreşte în primul rând realizarea regenerării naturale, dar şi recoltarea posibilităţii prevazută prin amenajamente. 6. Tratamentul este indicat regenerării, arboretelor compuse din specii de umbră. 7. Se aplică în făgete, brădete, brădeto-făgete, făgeto-brădete şi amestecuri de fag cu răşinoase, unde fagul este majoritar. 8. Tăierile succesive nu se aplică în stejărete, în molodişuri pure şi în şleauri. 9. Aplicarea tratamentului în stejărete ar duce la îmburuienerea şi înţelenirea solului, stejarul fiind specie de lumină, iar rărirea arboretelor de molid creează condiţii propice doborăturilor de vânt. 10. Tăierile succesive aplicate în şleauri (fie de câmpie, fie de deal), ar duce la eliminarea stejarului sau al gorunului de către speciile de amestec de ajutor: tei, carpen, jugastru şi alte specii cu valoare economică mai scazută. Caracteristicile tratamentului tăierilor progresive 1. Ca şi în cazul tăierilor succesive tratamentul se realizează prin tăieri repetate cu regenerare sub masiv. 2. Extragerea arborilor se face grupat, rămânând în urma lor goluri, numite ochiuri. 3. Formarea ochiurilor ţine mai mult seama de realizarea şi nevoile regenerării în fiecare punct în parte de pe intreaga suprafaţă. 4. Se urmăreşte în primul rând crearea de condiţii optime, pe puncte, pentru realizarea regenerării. 5. Se păstrează seminţişurile preexistente utilizabile. 6. Tăierile nu sunt eşalonate la intervale de timp bine stabilite, ele depinzând de fructificaţie. 7. Se revine pe aceeaşi suprafaţă ori de câte ori este nevoie şi cu intensitate diferită, în funcţie de condiţiile de instalare şi dezvoltare a seminţişului. 8. Tratamentul este un tratament intensiv şi complex. 9. Se poate aplica în majoritatea pădurilor, cu excepţia molidişurilor pure în care pot să se producă doborâturi de vânt masive. 10. Este indicat şi se poate aplica cu succes în molideto-brădete, molideto-făgete, gorunete, goruneto-făgete, stejărete, şleauri de deal sau de câmpie şi în general în amestecuri. 11. Tratamentul favorizează speciile de lumină şi oferă posibilitatea proporţionării acestora, asigurând amestecuri valoroase. Caracteristicile tratamentului codrului grădinărit 1. Arboretele cărora li se aplică tratamentul codrului grădinărit au o structură diferită de a celorlalte arborete, care se caracterizeză printr-o varietate mare de vârste, grosimi şi înălţimi pe toată suprafaţa lor permanent. 2. Profilul arboretului este un profil dantelat în care nu se deosebesc etaje de vegetaţie, faze de dezvoltare colectivă şi nici suprafeţe periodice. 3. Tratamentul se aplică pe suprafeţe mari, ajungând până la o intreagă suprafaţă de producţie. 4. Suprafeţele de parcurs cu tratamentul codrului grădinărit sunt în permanenţă în curs de tăiere şi regenerare. 5. Este tratamentul cu cele mai împrăştiate tăieri şi care pune cele mai grele probleme activităţilor de recoltare şi colectare a materialului lemnos. 6. Arborii nu se extrag decât individual şi numai ocazional se extrag câteva exemplare la un loc. 7. Suprafaţa ocupată cu tăieri grădinărite se parcurge anual, până la ralizarea posibilităţii decenale prevazută în amenajamente. 8. După modul cum se produce regenerarea, în golurile rămase în urma extragerii arborilor, se apropie mult de cea produsă în pădurile virgine. 9. Fiecare tăiere este atât tăiere de regenerare cât şi tăiere de îngrijire. |
| --- | --- |

4.6 Fişa de documentare 6, uc 14, c 14.2

CARACTERISTICILE TRATAMENTELOR ÎN REGIM DE CRÂNG

| Regenerare naturală într-un salcâmet de crâng. Regenerare naturală de anin negru în crâng. Crâng simplu cu tăiere de sus (în scaun). Tratament cu tăiere de sus | Caracteristicile tratamentului cu tăieri de jos 1. Tratamentul cu tăieri de jos este cel mai important tratament din regimul crângului. 2. Pe suprafeţele care se exploatează anual tăierea este unică, iar regenerarea este realizată vegetativ. 3. Vârsta la care se realizează intervenţiile de recoltare este mică, iar materialul lemnos este de dimensiuni mici cu valoare economică scăzută. 4. Natura speciei, scopul economic urmărit şi condiţiile de regenerare influenţează vârsta la care se execută tăierile. 5. Cu toate că regenerarea în condiţii de crâng este mai simplă decât în condiţii de codru, pune o serie de probleme cum ar fi: tăierile se vor executa îngrijit, se respectă strict epocile de tăiere, lucrările se execută mai mult manual, etc. 6. Tăierile se pot executa în fiecare an, nefiind condiţionate de fructificaţie. 7. Odată cu înaintarea în timp, puterea de lăstărire a cioatelor scade, cioatele îmbătrânesc, se reduce numărul de lăstari şi puterea lor de dezvoltare se micşorează. 8. În timp, după trecerea câtorva generaţii, cioatele nu-şi mai realizează scopul urmărit şi se trece obligatoriu la regenerarea artificială. 9. Realizarea mai rapidă a stării de masiv din lăstari, îndeosebi în arboretele de crâng de stejar brumăriu, sau de stejar pufos din zonele aride conduc la o mai bună rezistenţă la uscăciune decât puieţii pentru că sunt instalaţi pe rădăcinile mai bătrâne şi înfipte mai adânc în sol. 10. Lucrările de îngrijire în crâng sunt deosebit de importante fiindcă se pot promova exemplarele provenite din sămânţă şi se pot selectiona lăstarii existenţi la cioată. 11. În urma tratamentului crângului, arboretele rezultate sunt echiene, cu profil continuu şi se poate realiza un număr de parchete egal cu numărul anilor din ciclul de producţie. 12. Amplasarea parchetelor se poate face pe mai multe suprafeţe cu condiţia să nu depăşească fiecare suprafaţa de 5 ha pentru arboretele din grupa a II-a. 13. În pădurile din grupa I parchetele se vor amplasa sub forma unor benzi cu o lăţime de 50-100 m. 14. Posibilitatea se calculează pe suprafaţă şi în pofida faptului că suprafaţa unităţii de producţie se împarte în parchete cu suprafeţe egale, nu rezultă întotdeauna un volum egal de material lemnos extras anual. Caracteristicile tratamentului cu tăieri de sus 1. Tratamentul se aplică numai speciilor care au putere de lăstărire şi muguri adventivi situaţi la 2-3 m înălţime. 2. Obişnuit, după câteva tăieri (3-4) puterea de regenerare scade simţitor, se instalează puternic putregaiul în cioată şi este necesară regenerarea pe cale artificială cu butaşi din plopi euramericani, sau sălcii din clone selecţionate. |
| --- | --- |

R E G I M U L   C O D R U L U I

4.7 Fişa de documentare 7 , uc 14 , c  14.3

TRATAMENTUL TĂIERILOR RASE PE PARCHETE

| Parchet de molid cu tăiere rasă şi regenerare artificială. | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Arborii se taie la rând pe toată suprafaţa. 2. Lucrările de recoltare şi colectare a masei lemnoase sunt relativ simple şi nu pun probleme tehnice deosebite. 3. Posibilitatea se stabileşte pe suprafaţă. 4. Este necesar să se stabilească: mărimea, forma şi aşezarea în timp şi spaţiu a parchetelor. 5. Regenerarea se realizează artificial, iar arboretul rezultat este echien, regulat, monoetajat şi cu închidere pe orizontală. 6. Nu se amplasează un parchet nou lângă altul mai vechi, până când în cel vechi nu s-a realizat regenerarea cu starea de masiv încheiată. 7. Pentru a se asigura proţectia solului şi a se preveni, în cazul molidişurilor, doborâturile de vânt, mărimea parchetelor se limitează la 3 ha în păduri de grupa I şi la 5 ha în păduri de grupa a II-a. 8. În zona de munte tăierile înaintează de jos în sus, de-a lungul văilor principale, iar aşezarea lor se face cu latura mică de-o parte şi de alta a firului văii. 9. Motivele aşezării parchetului le constituie o mai uşoară colectare a masei lemnoase şi o protecţie mai bună împotriva vântului care bate din amonte. 10. Direcţia de înaintare cu amplasarea parchetelor se face în sens contrar direcţiei vântului dominant. |
| --- | --- |

4.8 Fişa de documentare 8, uc 14, c 14.3

TRATAMENTUL TĂIERILOR SUCCESIVE (UNIFORME)

| Regenerare naturală înainte de tăierea de punere în lumină. Regenerare naturală după tăiere definitivă. | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Aplicarea tratamentului impune realizarea a trei categorii de tăieri: a. tăierea de însămânţare 1.1 se execută într-un an cu fructificaţie abundentă, pentru a se asigura regenerarea; 1.2 prin executarea tăierii de însămânţăre consistenţa se poate reduce în arboretele compuse din specii de umbră, la 0,7, iar la cele compuse din specii de lumină, la 0,5; 1.3 se extrag cu ocazia acestei tăieri: a. speciile sau ecotipurile nedorite; b. arborii cu coroana prea dezvoltată ca să nu prejudicieze seminţişul în procesul de exploatare; c. arborii defectuoşi şi cei din plafonul inferior; d. tot seminţişul preexistent neutilizabil şi subarboretul ca să permită pătrunderea la sol a luminii şi căldurii; 1.4 tăierea de însămânţare se execută cât mai uniform pe întreaga suprafaţă, pentru a se putea asigura diseminarea în mod egal; 1.5 se păstrează şi se protejează seminţişul preexistent utilizabil. b. tăierea de punere în lumină 1.6 este cunoscută şi sub denumirea de tăiere de luminare; 1.7 se execută când seminţişul instalat are deja starea de masiv încheiată şi începe să fie stânjenit în dezvoltarea sa de arboretul matern; 1.8 seminţişul are acum nevoie de cât mai multă lumină în dezvoltarea sa; 1.9 tăierea constă în micşorarea şi mai mult a consistenţei, în funcţie de necesităţile seminţişului în dezvoltare; 1.10 la tăierea de luminare consistenţa se poate reduce până la 0,4-0,2, dar se are în vedere protejarea solului împotriva înierbării, îngheţului, uscării sau insolaţiei; 1.11 la speciile de umbră, după caz, se pot executa şi 2-3 tăieri de luminare a seminţişului instalat. c. tăierea definitivă 1.12 scopul ei este de a extrage şi ultimii arbori exploatabili de pe suprafaţa regenerată; 1.13 se realizează când seminţişul a ajuns la independenţa biologică; 1.14 este necesară extragerea la timp a a arboretului matern pentru a nu împiedica dezvoltarea normală a seminţişului şi pentru a reduce prejudiciile de exploatare; 1.15 când caracteristicile bioecologice ale speciilor permit şi când s-a realizat o bună regenerare, nu se mai aplică tăierea de punere în lumină, ci se trece direct la tăierea definitivă. 2. În arboretele în care nu s-au executat la timp tăieri de îngrijire, iar arboretul nu este pregătit pentru intervenţii cu tăieri (tăierea I), se aplică o tăiere preparatorie cu cca. 5-10 ani înainte. 3. Tăierea preperatorie are caracterul unei rărituri, extrăgându-se speciile mai puţin valoroase, exemplarele din speciile de bază cu valoare scăzută, subarboretul şi seminţişul preexistent neutilizabil. |
| --- | --- |

4.9 Fişa de documentare 9, uc 14, c 14.3

TRATAMENTUL TĂIERILOR PROGRESIVE

| Arboret de gorun propus pentru tăiere de deschidere a ochiurilor. Regenerare în ochi într-un făgeto-gorunet propus la tăierea de lărgire a ochiurilor Ochi regenerat propus la tăierea de lărgire a ohiurilor | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Aplicarea primelor tăieri nu urmăreşte, ca la tăierile succesive, însămânţarea uniformă pe întreaga suprafaţă. 2. Aplicarea tratamentului se face prin realizarea ca şi în cazul tăierilor succesive, tot a trei tăieri, astfel: a. tăierea de deschidere a ochiurilor 2.1 se extrag în primul rând arborii de deasupra seminţişurilor preexistente utilizabile; 2.2 diametrul ochiurilor create variază între 0.5H, până la 1.5H (H = înălţimea medie a arboretului); 2.3 se deschid apoi şi alte ochiuri in vederea însămânţării; 2.4 lucrările de deschidere a ochiurilor se realizează într-un an cu fructificaţie abundentă; 2.5 numărul ochiurilor şi intensitatea deschiderii lor depinde de caracteristicile bioecologice şi de temperamentul speciilor; 2.6 distanţa dintre ochiuri să nu fie prea mare, ca să se poată realiza în fiecare ochi, independent, procesul de regenerare ; 2.7 mărimea, forma şi orientarea ochiurilor depind în principal de temperamentul speciei de promovat, de condiţiile staţionale şi de ţelul de gospodarire al arboretului; 2.8 în arboretele cu specii de umbră, ochiurile sunt mai mici, cca. 0.5H, iar în arboretele cu specii predominant de lumină, diametrul ochiului poate să crească până la 1.5H; 2.9 pe suprafeţele în care regenerarea este deja instalată, sub forma seminţişurilor preexistente utilizabile, suprafaţa ochiurilor poate să ajungă şi până la 0.5 ha. b. tăierea de lărgire a ochiurilor 2.10 după instalarea regenerării, pe parcursul a câtorva ani (5-7 ani, uneori şi 10) seminţişul are nevoie de mai multă lumină şi cere mai multă autonomie în dezvoltarea sa; 2.11 protecţia laterală de până acum a arboretului matern începe să-l stânjenească; 2.12 se intervine cu tăieri de lărgire a ochiurilor, dându-i-se seminţişului mai multă căldură şi mai multă lumină; 2.13 tăierile de lărgire se execută sub forma unor benzi în jurul ochiurilor formate; 2.14 lăţimea lor variază în funcţie de intensitatea regenerării, de înălţimea seminţişului, etc., dar nu poate fi mai mare de 1.0H la speciile de umbră şi de 2-3H la speciile de lumină; 2.15 executarea tăierii de lărgire a ochiurilor se face tot într-un an cu fructificaţie abundentă, ca să se poată realiza regenerarea şi în banda care s-a tăiat; 2.16 concomitent cu tăierile de lărgire a ochiurilor se pot face şi tăieri de deschidere a ochiurilor în altă parte a arboretului unde condiţiile permit favorizarea instalarii regenerării. c. tăierea de racordare 2.17 în urma executării şi a tăierilor de lărgire a ochiurilor rămân pe picior porţiuni de arboret ce necesită extragerea lor; 2.18 aceste porţiuni se extrag în urma aplicării tăierilor de racordare; 2.19 prin aplicarea tăierii de racordare se scot din suprafeţele regenerate şi ultimii arbori din arboretul matern; 2.20 tăierea de racordare se realizează tot într-un an cu fructificaţie abundentă, ca să se poată regenera şi micile porţiuni rămase neregenerate; 2.21 noul seminţiş rezultat în urma acestor tăieri va fi protejat de seminţişul deja existent şi care işi va duce viaţa independent; 3. Ca şi în cazul tăierilor succesive, când arboretul nu a fost parcurs la timp cu tăieri de îngrijire şi nu este pregătit în vederea regenerării se aplică tăieri pregătitoare. |
| --- | --- |

4.10 Fişa de documentare 10, uc 14, c 14.3

TRATAMENTUL CODRULUI  GRĂDINĂRIT

| Arboret de fag în codru grădinărit. Arboret plurien de codru grădinărit. | Modalităţi de aplicare a tratamentului Aplicarea tratamentului se poate realiza sub trei forme: a. tratamentul grădinăritului simplu 1. se realizează numai prin extragerea arborilor ajunşi la exploatabilitate; - exploatabilitatea nu se exprimă prin vârstă ci dimensional (diametru, înăţtime, volum); 2. în cadrul acestei forme de grădinărit, silvicultorul nu mai are în vedere şi arborii din celelalte categorii de diametre şi înălţimi; 3. prin caracteristicile sale şi modul de intervenţie grădinăritul simplu mai este cunoscut şi sub denumirea de grădinărit primitiv. b. tratamentul grădinăritului cultural clasic 4. este cunoscut şi sub denumirea de grădinărit tipic; 5. odată cu lucrările de extragere a arborilor exploatabili, silvicultorul se ocupă şi cu lucrările de îngrijire a arborilor din celelalte categorii de diametre şi înălţimi; 6. execută în acelaşi timp şi tăieri de îngrijire a arboretelor, pe întreaga suprafaţă a unităţii de producţie; 7. pentru o mai bună gestionare a lucrărilor, arborii se împart în trei categorii: arbori mari, arbori mijlocii şi arbori mici; 8. arborii mici sunt cei mai numeroşi şi rămân mult timp, uneori şi decenii, dominaţi, au creşteri reduse şi o bună parte din ei dispar, dar totuşi, unii dintre ei pot ajunge la dimensiuni mari şi pot fi arbori valoroşi; 9. la fiecare intervenţie se urmăreşte realizarea structurii optime, stabilită prin amenajament; 10.posibilitatea este stabilită pe volum, iar ponderea o au arborii de mari dimensiuni, care sunt exploatabili. c. tratamentul grădinăritului concentrat 11. aplicarea tratamentului grădinăritului concentrat uşurează condiţiile de recoltare şi colectare a masei lemnoase; 12. unitatea de producţie se împarte în 5-10 părţi, numite cupoane; 12.1 tăierile se execută în fiecare an într-un cupon; 12.2 în cazul împărţirii unităţii de producţie în 10 cupoane se trece o singură dată prin fiecare cupon de la o reamenajare la alta, iar în cazul împărţirii în 5 cupoane se trece de două ori în decursul planului decenal; 12.3 revenirea pe acelaşi cupon cu aceeaşi categorie de lucrări se face după o anumită perioadă de timp exprimată în ani şi poartă numele de rotaţie. |
| --- | --- |

R E G I M U L   C R Â N G U L U I

4.11 Fişa de documentare 11, uc 14, c 14.3

TRATAMENTE CU TĂIERI DE JOS APLICATE ÎN REGIM DE CRÂNG

| Parchet în crâng cu tăiere de jos cu lăsare de cioată şi regenerare naturală. Salcâmet de crâng exploatat în benzi cu tăiere de jos fără lăsare de cioată şi regenerare prin drajonare. Regenerare într-un salcâmet de crâng prin tăiere rasă în benzi | Modalităţi de aplicare a tratamentului Crângul simplu a. Tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată 1. Tratamentul cu tăieri de jos este cel mai important tratament în regimul crângului. 2. Pe suprafeţele care se exploatează anual tăierea este rasă, unică, iar regenerarea se realizează pe cale vegetativă. 3. Vârsta la care se realizează intervenţiile de recoltare este o vârsta mică, iar materialul lemnos rezultat este de mici dimensiuni, cu valoare economică redusă. 4. Natura speciei, scopul economic urmărit şi condiţiile staţionale influenţează vârsta la care se execută tăierile. 5. Având în vedere că regenerarea este vegetativă, în special din lăstarii de cioată, tratamentul se aplică la vârste mici, când puterea de lăstărire este mare. 6. Tratamentul se aplică numai speciilor cu putere mare de lăstărire sau drajonare pe o perioadă constituită din mai multe cicluri de producţie. 7. La sălcii şi în special la răchite ciclul de producţie este de 1-2 ani, la alte specii este de 30-40 de ani, ajungând în cazul aninului negru la vârsta de 60 ani. 8. Ciclul de producţie este influenţat de scopul economic urmărit, concretizat prin sortimentele –ţel. 9. Sortimentele-ţel pot fi în funcţie de diametru: nuiele pentru împletit, araci de vie, tutori pentru pomi, lemn pentru construcţii rurale, lemn subţire sau lemn mijlociu. 10. Tăierea cioatelor se execută cât mai jos (la 3-5 cm de la sol) ca lăstarii care apar să-şi formeze rădăcini proprii în timp scurt şi să se poată individualiza mai rapid. 11. Ca cioatele să fie protejate de putrezire timp mai îndelungat, tăierea se face cât mai neted, cu toporul şi cu pante de scurgere a apei din precipitaţii (în una sau două ape). 12. Materialul lemnos rezultat se scoate din parchet înainte de intrarea în vegetaţie a cioatelor, pentru ca lăstarii abia formaţi să fie protejaţi de vătămări. b. Tratamentul tăierilor de jos fără lăsare de cioată 13. Speciile care drajonează uşor, cum ar fi salcâmul, se recoltează scoţându-se din pământ cu o bună parte din rădăcină. 14. Recoltarea se face fără lăsare de cioată, iar procedeul este cunoscut prin denumirea de recoltare prin căzănire. 15. Pentru a se recolta masa lemnoasă, se înlătură pământul din jurul tulpinii şi a rădăcinilor groase, care apoi se retează cu toporul. 16. În urma scoaterii materialului lemnos, rămâne o mică groapă care are aspectul unui fund de căldare sau de cazan şi de aici derivă termenul de “căzănire”. 17. După înlăturarea materialului rezultat, gropile se astupă, solul se ară şi se grăpează, sau se scarifică, dupa caz, pentru a stimula drajonarea. 18. Sunt preferaţi drajonii proveniţi din rădăcini subţiri, amplasaţi între cioate, fiindcă îşi formează mai repede rădăcini proprii, deşi în prima fază, drajonii aparuţi în jurul gropii şi chiar lăstarii sunt mai viguroşi. |
| --- | --- |
|  | B. Crângul cu rezerve 1. Prin aplicarea tratamentului crângului simplu rezultă material lemnos de mici dimensiuni cu valoare economică scăzută. 2. Obţinerea unui material lemnos cu o valoare economică mai mare a impus aplicarea tratamentului crângului cu rezerve. 3. Tratamentul constă în lăsarea pe picior a unui număr mic (200-300) de arbori pe o perioada mai lungă de timp, pentru acumularea de biomasă şi creşterea dimensiunilor. 4. O bună parte din aceşti arbori au fructificat, dar sămânţa rezultată a fost genetic inferioară. 5. Pe de altă parte, nici aspectul economic pentru care au fost lăsaţi nu a fost atins şi din aceste cauze tratamentul crângului cu rezerve nu se mai aplică în ţara noastră. |

4.12 Fişa de documentare 12, uc 14 , c 14.3

TRATAMENTE CU TĂIERI DE SUS ÎN REGIMUL CRÂNGULUI

| Tăiere în scaun la salcie Sălcii tăiate în scaun | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Tratamentul este rar întâlnit ca aspect silvicultural la noi în ţară. 2. Sub aspect silvicultural se aplică în arboretele situate în luncile inundabile şi în arboretele din zona inundabilă a Deltei Dunării. 3. Tăierile se execută de la o înălţime apreciabilă, (2-3m) de la sol, deasupra nivelului apelor de inundaţie. 4. Se aplică la speciile cu capacitate mare de lăstărire. 5. Tăierea se execută manual cu toporul, cât mai neted şi cu pantă de scurgere a apei. 6. În jurul cioatelor se formează zone de calusare care au tendinţa să cicatrizeze rănile provocate de tăiere. 7. Ca urmare a tăierilor repetate se formează în jurul cioatelor o porţiune mai îngroşată, mai lăţită, cu aspect de masă sau de scaun. 8. Din acest motiv şi tratamentul este cunoscut sub numele de tratament cu tăieri în scaun. 9. Materialul lemnos rezultat este un material subţire, cu dimensiuni mici, cu valoare economică scăzută. 10. Lăstarii care apar pe cioată se numesc sulinari şi sunt lăsaţi să vegeteze între 2 şi 10 ani. 11. Tăierea se execută în timpul sezonului de repaus vegetativ, iar materialul este scos până la venirea inundaţiilor. |
| --- | --- |

4.13 Schemă recapitulativă

| Unitatea de competenţă | Competenţe individuale | Conţinuturi tematice | Realizat recapitularea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Semn. |
| 14. Regime şi tratamente | 14.1 Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri | Regenerarea naturală din sămânţă (avantaje) -se asigură continuitatea pădurii, iar procesul de producţie nu se întrerupe -se asigură protecţia solului împotriva degradării prin îmburuienare -se promovează speciile valoroase, iar selecţia naturală este activă -se elimină cheltuielile suplimentare de procurare a puieţilor şi seminţelor. Regenerarea naturală din sămânţă (dezavantaje) -este condiţionată de periodicitatea şi abundenţa frucificaţiei -se revine de mai multe ori pe aceeaşi suprafaţă pentru scoaterea materialului lemnos -se produc vătămări seminţişului prin mai multe parcurgeri ale arboretului -nu se pot obţine tipuri de păduri mai valoroase -lucrările de întreţinere sunt continue şi susţinute, necesitând personal numeros cu pregătire corespunzătoare Regenerarea artificială din sămânţă (avantaje) -este posibilă şi rentabilă exploatarea masei lemnoase în orice condiţii -regenerarea nu depinde de anii de fructificaţie şi permite alegera celor mai bune specii -scoatera masei lemnoase este terminată , iar seminţişul instalat ulterior are linştea necesară -lucrările de instalare a noului arboret sunt simple şi mai sigure. Regenerarea artificială din sămânţă (dezavantaje) -fiindcă se lucrează pe suprafeţe descoperite arboretul nou instalat nu are protecţia necesară -solul este supus degradării prin eroziune sau\şi îmburuienare -funcţiile de protecţie ale pădurii sunt întrerupte o perioadă lungă de timp, arboretul încheindu-şi starea de masiv mai greu -lucrările de regenerare sunt mai costisitoare şi mai greoaie -pueţii pot fi expuşi vătămărilor de manipulare sau atacurilor de dăunatori animali ori vegetali. Regenerarea naturală vegetativă (avantaje) -sunt promovate speciile cu capacitate mare de lăstărire ori drajonare -lucrările se execută pe suprafeţe mici iar scoaterea materialului lemnos este mai rapidă -printr-o regenerare rapidă solul este protejat împotriva degradării, iar cheltuielile de întreţinere sunt mici -arboretele se pot instala mai uşor în zonele în care intervenţia omului se realizează mai greoi. Regenerarea naturală vegetativă (dezavantaje) -lucrările de exploatare se realizează aproape în întregime manual fiind costisitoare -ca în orice arboret de crâng materialul lemnos rezultat este de mici dimensiuni şi cu valoare economică redusă -la speciile care lăstăresc, regenerarea nu este uniformă, iar cioatele se degradează prin putrezire Regenerarea artificială vegetativă (avantaje) -se realizează prin introducerea speciilor dorite, iar materialul săditor este selecţionat -exemplarele introduse vegetează independent de planta mamă -se pot realiza culturi intensive. Regenerarea artificială vegetativă (dezavantaje) -materialul lemnos rezultat este de mici dimensiuni şi cu valoare economică redusă -pentru instalarea arboretului sunt necesare lucrări mai ample ale solului, implicând multă forţă de muncă -lucrările de instalare sunt costisitoare. |  |  |
|  | 14.2 Recunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete | REGIMUL CODRULUI Caracteristicile tratamentului tăierilor rase -tratamentul se realizează pe suprafeţe descoperite printr-o tăiere unică, cu regenerare artificială -tăierile rase în benzi se realizează pe suprafeţe înguste şi lungi, iar regenerarea este naturală -deşi tratamentul are o serie de dezavantaje, se aplică pe cca.22% din suprafaţa pădurilor de codru din ţara noastră -posibilitatea se calculează pe suprafaţă. Caracteristicile tratamentului tăierilor succesive -regenerarea se realizează natural sub masiv, iar recoltarea masei lemnoase se face în mai multe etape succesiv -tăierile sunt uniforme, arboretul are profil continuu, iar revenirea pe aceeaşi suprafaţă se face in funcţie de realizarea regenerării -aplicarea tratamentului se face prin executarea a trei tipuri de tăieri: tăierea de însămânţare, tăierea de punere în lumina şi tăierea definitivă -tratamentul este indicat în arboretele compuse preponderent din specii de umbră. Caracteristicile tratamentului tăierilor progresive -este ca şi tratamentul precedent, un tratament cu tăieri repetate şi cu regenerare naturală sub masiv -prin extragerea grupată a arborilor rămân în urma lor goluri numite ochiuri, progresivele numindu-se şi tratamentul tăierilor în ochiuri -fiecare tăiere se realizează numai în ani cu fructificaţie abundentă şi din acest motiv tăierile sunt eşalonate în timp -revenirea cu tăierea următoare se face numai după ce suprafaţa pe care s-a intervenit s-a regenerat -tratamentul este intensiv şi complex şi se aplică în majoritatea arboretelor compuse majoritar din specii de lumină -nu se aplică în molidişuri pentru că pot fi expuse vânturilor puternice Caracteristicile tratamentului tăierilor grădinărite -structura arboretelor cărora li se aplică tratamentul tăierilor grădinărite este o structură complexă, caracterizată printr-o mare varietate de vârste, arboretul având un profil dantelat -suprafaţa pe care se aplică tratamentul este o suprafaţă mare, ajungând până la o unitate de producţie -suprafeţele parcurse cu tăieri grădinărite sunt permanent în curs de tăiere şi regenerare -arborii se extrag numai individual şi numai ocazional se extrag câţiva arbori la un loc -posibilitatea se calculează pe suprafaţă -fiecare tăiere este atât tăiere de regenerare cât şi tăiere de îngrijire REGIMUL CRÂNGULUI Caracteristicile tratamentului cu tăieri de jos -tratamentul crângului cu tăieri de jos, cu sau fără lăsare de cioată, este cel mai important tratament al regimului de crâng -tăierile pe suprafeţele pe care se intervine sunt unice, cu regenerare vegetativă, naturală sau artificială -tăierile se execută în fiecare an în perioada de repaus vegetativ şi nu sunt condiţionate de fructificaţie -in urma tăierilor repetate,puterea de lăstărire a cioatelor scade, numarul de lăstari se reduce, iar cioatele îmbătrânesc -se acordă o deosebită importanţă lucrărilor de îngrijire sa se poata selecţiona lăstarii Caracteristicile tratamentului cu tăieri de sus -tratamentul se aplică speciilor cu putere de lăstărire mare şi cu muguri adventivi situaţi la 2-3 m de la sol -lăstarii care apar se numesc sulinari -tăierile se fac de regula la 2-10 ani |  |  |
|  | 14.3 Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat 14.4 Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit 14.5 Aplică tratamentele în regim de crâng | Modalitaţi de aplicare a tratamentului tăierilor rase -arborii se taie la rând pe toată suprafaţa, iar procesul tehnologic de exploatare este uşor de realizat şi nu pune probleme tehnice deosebite -posibilitatea este calculată pe suprafaţă -la aplicarea tratamentului este necesară o organizare în timp şi spaţiu a activităţilor -regenerarea se realizează artificial, arboretul este echien, monoetajat şi cu închidere pe orizontală -parchetele noi se amplasează lângă altele vechi numai după ce s-a realizat regenerarea în ele -în zona montană, parchetele se amplasează de-a lungul văilor, cu latura mică perpendiculară pe firul văii şi de-o parte şi de alta a ei -mărimea parchetelor este de max. 3 ha în păduri de grupa I şi de max 5 ha în păduri de grupa a II-a Modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor succesive -tratamentul se realizează aplicând trei tăieri -prima tăiere se numeşte tăiere de însămânţare, se execută într-un an cu fructificaţie abundentă, să se poată realiza regenerarea -se extrag arborii din clase inferioare de calitate ca să rămână pe picior numai arborii seminceri valoroşi, iar consistenţa se reduce până la 0,7-0,5 in funcţie de temperamentul speciei -se execută cât mai uniform pe întreaga suprafaţă pentru a se putea asigura regenerarea în toate punctele arboretului, protejând în acelaşi timp seminţişul preexistent utilizabil -tăierea a doua se numeşte tăiere de punere în lumină, se execută cand seminţişul instalat are starea de masiv încheiată şi începe să fie stânjenit în dezvoltarea sa de arboretul matern -în această fază seminţişul are nevoi mai mari de lumină şi caldură şi din această cauză se impune reducerea consistenţei până la 0,4-0,2 -după caz, îndeosebi la speciile de umbră, se impune executarea şi a 2-3 taieri de luminare -tăierea definitivă este ultima tăiere a tratamentului şi constă în extragerea ultimilor arbori exploatabili de pe suprafaţa regenerată -se execută când seminţişul a ajuns la independenţa sa biologică, iar arboretul matern i-ar putea stânjeni dezvoltarea sa normală -în cazul în care condiţiile arboretului permit, se poate renunţa la tăierea de luminare trecându-se direct la tăierea definitivă Modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor progresive -însămânţarea nu se realizează direct pe toată suprafaţa, ci treptat -prima tăiere se numeşte tăiere de deschidere a ochiurilor, se realizează într-un an cu fructificaţie abundentă, şi se extrag grupe de arbori care formează goluri numite ochiuri -diametrul ochiurilor variază de la 0,5 la 1,5 H în funcţie de temperamentul speciei şi de regenerarea existentă anterior(H= înaţtimea arborelui mediu) -distanţa dintre ochiuri şi numărul lor depind de caracteristicile bioecologice ale speciilor -pe suprafeţele în care regenerarea este instalată deja, mărimea ochiurilor poate ajunge şi până la 0,5 ha -tăierea de lărgire a ochiurilor se realizează când regenerarea este deja instalată în ochiuri, după trecerea unei perioade de 5-7 şi uneori chiar 10 ani -lărgirea ochiurilor constă în tăierea unei benzi în jurul ochiurilor regenerate care poate sa aibă o lăţime maximă de 1,0H în arboretele cu specii de umbră şi 2-3H la speciile de lumină -tăierea benzilor de lărgire se execută tot într-un an cu fructificaţie abundentă -tăierea de racordare este ultima tăiere a tratamentului şi constă în recoltarea de pe suprafeţele regenerate şi a ultimilor arbori din arboretul matern rămaşi pe picior -ca şi primele două tăieri şi această tăiere se realizează tot într-un an cu fructificaţie abundentă, ca să se poată realiza regenerarea şi pe suprafeţele rămase neregenerate -seminţişul rezultat în urma ultimelor două tăieri va fi protejat lateral de seminţişul existent deja din prima tăiere Modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor grădinărite -tratamentul se poate aplica sub trei forme:tratamentul grădinăritului simplu, tratamentul grădinăritului cultural clasic şi tratamentul grădinăritului concentrat -grădinăritul simplu, cunoscut şi sub denumirea de grădinărit primitiv, este cel mai simplu tratament, care constă în extragerea arborilor exploatabili -prin aplicarea acestei forme silvicultorul nu mai are în vedere şi celelalte categorii de diametre -intervenţiile sunt simple şi au mai mult caracter economic -grădinăritul cultural clasic numit şi grăeste un tratament complex, care necesita o buna pragatire de specialitadinărit tipic este mai amplu din punct de vedere tehnic -silvicultorul ţine seama şi de arborii din celelalte categorii de diametre şi înalţimi -împarte arborii în trei categorii: arbori mari, arbori mijlocii şi arbori mici, realizând în fiecare categorie de arbori lucrările care se impun -se urmareşte la fiecare intervenţie realizarea structurii optime, conform amenajamentului -grădinăritul concentrat se realizează împărţind unitatea de producţie în 5 sau 10 cupoane, lucrându-se în fiecare an într-un cupon -la împarţirea în 5 cupoane, într-un plan decenal, se trece de două ori pe aceeaşi suprafaţă -revenirea pe aceeaşi suprafaţă cu lucrări poartă numele de rotaţie Modalităţi de aplicare a tratamentelor în regim de crâng Aplicarea tratamentelor cu tăiere de jos cu lăsare de cioată -tăierea se execută cu toporul rămânând pe sol cioatele cu rădăcinile aferente -prin tăierea cu toporul sau cu cleştele hidraulic se protejează mugurii adventivi de pe cioată şi în special cei din zona de tăiere care vor realiza lăstarii şi implicit regenerarea -cioatele rămase vor avea una sau două pante (ape) pentru scurgerea mai rapidă a apelor din precipitaţii -realizarea pantelor de scurgere întârzie stagnarea apei şi putrezirea prematură a lemnului din cioate -tot pentru acest scop se netezeşte şi suprafaţa cioatelor -lăstărirea este cu atât mai puternică şi mai viguroasă, cu cât cioatele sunt mai sănătoase şi tinere Aplicarea tratamentelor cu tăiere de jos fără lăsare de cioată -la speciile cu capacitate de drajonare se aplică tratamentul tăierilor prin căzănire -se îndepărtează solul din jurul rădăcinilor principale, se retează rădăcinile dezgolite şi se extrag arborii -gropile rămase se astupă, solul se ară şi se grăpează sau se scarifică -în urma executării lucrărilor solului o bună parte din rădăcini şi în special cele groase, ies la suprafaţă şi se îndepărtează, iar rădăcinile care rămân în sol se ranesc (scrijelează) favorizând drajonarea -este indicat ca regenerarea să se realizeze cu drajoni proveniţi din rădăcini tinere chiar dacă la început au o vagetaţie mai slabă decât cei proveniţi din rădăcini groase Aplicarea tratamentului cu tăiere în scaun -tăierea se execută la 2-3 m de la sol, deasupra nivelului maxim al apelor de inundaţie -cioatele înalte rămase au putere de lăstărire -tăierile se execută repetat, la 2-3 ani, cu toporul, lăstarii (sulinarii) au grosimi mici şi au o valoare de întrebuinţare redusă -în urma tăierilor, zonele de cicatrizare (calusare) se maresc şi se laţesc luând forma unei mese sau a unui scaun, de aici derivând şi denumirea tratamentului -în zonele de calusare apa din precipitaţii stagnează, iar putregaiul se instalează destul de timpuriu. |  |  |

4.14 Fişă de lucru – Confirmarea sarcinii de lucru nr.6

| Care a fost sarcina comună? ……………………………………………………………………………………………………… |
| --- |
| Elevul …………………………… |
| A înţeles obiectivele? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… |
| A înţeles sarcina de lucru prin participarea la discuţiile de grup? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Şi-a asumat sarcinile? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Şi-a îndeplinit sarcinile la timpul stabilit de comun acord? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |

Elevii pot alege prezentarea rezolvărilor verbal, în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv, vizual sau practic).

CUVINTE CHEIE\GLOSAR

1. AMENAJAMENT = lucrare de proiectare a activitaţilor de gospodărire a fondului forestier pe o perioadă de 10 ani;

2. BUTAŞ = porţiune dintr-o plantă (rădăcină, lujer, frunză, etc.) pe care se găsesc muguri adventivi şi din care poate să apară o plantă nouă cu tulpină si rădăcină proprie;

3. CALUS = ţesut care cicatrizează rănile provocate de un corp străin;

4. CĂZĂNIRE = acţiune de scoatere a tulpinii sau cioatei unui arbore din sol prin tăierea rădăcinilor groase;

5. CICLU DE PRODUCŢIE = perioadă de timp de la înfiinţarea şi până la exploatarea unui arboret;

6. CIOATĂ = porţiune din tulpină cu radacina aferentă, înfiptă în sol, care rămâne după tăierea plantei;

7. CODRU = modalitate de producere a regenerării pe cale sexuată, din sămânţă;

8. CRÂNG = modalitate de producere a regenerării pe cale asexuată, vegetativă (butaşi, drajoni, marcote, etc.);

9. CUPON = suprafaţă dintr-un arboret de codru grădinărit concentrat pe care se revine cu lucrări din 5 în 5 ani, sau din 10 în 10 ani;

10 . DRAJON =  lăstar provenit din muguri adventivi de pe rădăcină;

11. EXPLOATABILITATE = calitatea unui arboret de a atinge anumite valori pentru putea fi exploatat în anumite condiţii( vârsta, înălţime, diametru, volum, etc.);

12. LĂSTAR = plantă tânără provenită dintr-un mugure adventiv de pe cioată, care vegetează pe cioată şi rădăcina mamă;

13. OCHI = gol făcut într-un arboret în urma extragerii unor arbori;

14. PLAN DECENAL = organizare planificată a lucrărilor pe o perioadă de 10 ani, prevăzută în amenajamente;

15. POSIBILITATE = cantitate de biomasă lemnoasă care se adaugă unui arboret prin cresteri într-o perioadă de timp( an, deceniu, etc.) şi care este stabilită prin amenajament să se recolteze;

16. PUIET = plantă tânără provenită din sămânţa, cu tulpină si rădăcină proprie, aptă de plantare;

17. RĂCHITĂRIE = suprafaţă ocupată cu o cultură intensivă de răchită în vederea obţinerii mlădiţelor( lujerilor) pentru împletituri;

18. REAMENAJARE = lucrare de proiectare prin care se revine la lucrarea de amenajare după trecerea unei perioade de 10 ani;

19. REFACERE = lucrare de înlocuire a unui arboret, care s-a degradat din diverse cauze, cu un alt arboret asemănător din punct de vedere al compoziţiei după înlăturarea cauzelor care au dus la degradare;

20. REGENERARE = proces biologic de înlocuire sau refacere a unui arboret care nu mai există din diferite cauze ca: îmbătrânire, exploatare, catastrofe naturale( incendii, inundaţii, vânturi puternice, atacuri masive de insecte, etc.);

21. REGIM (DE CULTURĂ) = modul în care se asigură regenerarea unei păduri;

22. STARE DE MASIV = fază în care arborii dintr-un arboret tânăr încep să-şi ducă viaţa în comun, sprijinindu-se reciproc;

23. SUBSTITUIRE = lucrare de înlocuire a unui arboret care a ajuns derivat (din care au dispărut speciile de bază), cu un arboret nou, valoros;

24. SULINAR = lăstar provenit în urma unei tăieri în scaun;

25. TĂIERE DE JOS = tăiere aproape de suprafaţa solului în urma căreia rămâne o cioată;

26. TĂIERE DE SUS = tăiere de la o anumită înălţime de la suprafaţa solului( tăiere în scaun );

27. TRATAMENT (SILVIC) = totalitatea măsurilor silvotehnice de gospodărire şi de realizare a regerării prin înlocuirea unui arboret ajuns la exploatabilitate cu un arboret tânăr;

28. UNITATE DE PRODUCŢIE = parte teritorială a unui ocol silvic, cuprinsă între limite naturale, pentru care este reglementat procesul de producţie forestieră.

6.1 Exerciţiul  1, uc 14, c 14.1

Se dau caracteristicile de mai jos.

Indicaţi prin săgeţi tipul de regenerare şi caracteristicile

1.Lucrările de instalare sunt mai simple, mai puţin variate şi se realizează cu mai multă siguranţă

2.Nu depinde de anii de fructificaţie

3.Încheierea stării de masiv se realizează mai greu

4.Materialul lemnos este de mici dimensiuni cu valoare economică redusă

5.Regenerarea realizându-se rapid, solul se îmburuienează mai greu

6.Permite alegerea şi introducerea de noi specii

7.După plantare puieţii sunt mai expuşi atacurilor de dăunători

8.Sunt păstrate şi promovate speciile valoroase dorite de silvicultor

9.Se elimină cheltuielile de procurare a seminţelor şi de producere a puieţilor

10.Funcţiile de protecţie ale pădurii sunt întrerupte pe o perioadă lungă de timp

11.Nu se pot obţine tipuri de pădure mai valoroase

12.Se realizează amestecuri valoroase

13.Solul este supus înierbării şi degradării prin eroziune

14.Puieţii pot fi supuşi până la plantare, vătămării prin manipulări repetate

15.Lucrările de exploatare a masei lemnoase sunt mai grele şi costisitoare

6.2 Exerciţiul 2, uc 14, c 14.1

Se dau caracteristicile de mai jos.

Indicaţi prin săgeţi tipul de regenerare şi caracteristicile ei

1.Se realizează prin introducerea speciilor dorite

2.Se realizează culturi intensive (răchitării, etc.)

3.Regenerarea este condiţionată de periodicitatea şi abundenţa fructificaţiei

4.Se realizează amestecuri valoroase

5.Exemplarele din regenerare vegetează independent de cioată sau rădăcina mamă

6.Sunt necesare lucrări mai ample ale solului care necesită forţă de muncă

7.Cheltuielile de întreţinere sunt mici

8.Lucrările de exploatare sunt mai costisitoare pentru că se realizează manual

9.Permite alegerea şi introducerea de noi specii

10.Sunt promovate speciile cu capacitate mare de lăstărire

11.Materialul lemnos recoltat este de mari dimensiuni şi cu valoare economică ridicată

12.Cioatele se degradează uşor prin putrezire

13.Materialul săditor este selecţionat

6.3 Exerciţiul 3, uc 14 , c 14.2

Se dau elementele corespunzătoare tratamentului tăierilor succesive.

Înscrieţi în cerculeţe caracteristicile corespunzătoare tratamentului şi în pătrăţele tăierile tratamentului.

| Regenerare dupa tăierea de luminare propusă la tăiere definitiv | Caracteristici Tăierile sunt uniforme. Cu ocazia primei tăieri se extrag speciile sau ecotipurile nedorite. Tăierile se pot executa în fiecare an nefiind condiţionate de fructificaţie. Regenerarea se realizează artificial. Se păstrează şi se protejează seminţişul preexistent utilizabil. Tăierile care se execută sunt: 6.1 tăiere unică; 6.2 tăiere de însămânţare; 6.3 tăiere de punere în lumină; 6.4 tăiere de lărgire a ochiurilor; 6.5 tăiere definitivă; 6.6tăiere de racordare; 6.7 tăiere continuă. Tăierile succesive nu se aplică în stejărete şi în molidişuri pure. Tratamentul este indicat în arboretele compuse din specii de umbră. Extragerea arborilor se face grupat, ramânând în urma lor goluri numite ochiuri. Prin executarea tăierilor se urmăreşte realizarea, în primul rând, a regenerării naturale. |
| --- | --- |

6.4 Exerciţiul 4, uc 14, c 14.2

Se dau elemente corespunzătoare tratamentului tăierilor grădinărite.

Înscrieţi în cercuri cifrele corespunzătoare elementelor tratamentului.

| Arboret de codru grădonărit | Profilul arboretului este dantelat şi nu se deosebesc etaje de vegetaţie. Tratamentul se aplică pe suprafeţe mari, ajungând până la o întreagă suprafaţă de producţie. Tratamentul se realizează pe suprafeţe descoperite cu regenerare artificială. Posibilitatea se calculează pe suprafaţă. Se aplica în substituiri sau refaceri de arborete, ori în molidişuri pure. Suprafeţele de parcurs cu tăieri in codrul grădinărit sunt în permanenţă în curs de regenerare. Exploatabilitatea nu se exprimă prin vârstă ci dimensional (diametru, înălţime). Grădinăritul simplu se bazează numai pe extragerea arborilor ajunşi la exploatabilitate. Tăierile sunt în acelaşi timp şi tăieri de îngrijire şi tăieri de regenerare. Tăierea de racordare se execută când s-a regenerat întreaga suprafaţă. Suprafaţa ocupată cu tăieri grădinărite se parcurge anual, până la realizarea posibilităţii decenale. Arborii se taie la rând pe toată suprafaţa. |
| --- | --- |

6.5 Exercitiul 5, uc 14, c, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5

TEST DE EVALUARE 1

I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, bifaţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Tratamentul tăierilor succesive începe cu tăierea:

a. de formare a ochiurilor

b. definitivă

c. unică

d. de însămânţare.

2. Tratamentul codrului grădinărit realizează regenerarea:

a. naturală din lăstari

b. artificială din lăstari

c. naturală din sămânţă

d. artificială din sămânţă.

3. La tratamentul tăierilor rase pe parchete se aplică:

a. tăiere unică pe toată suprafaţa

b. tăiere de însămânţare

c. tăiere de racordare

d. tăiere de luminare.

4. În regimul crângului, tăierile de jos fără lăsare de cioată şi în special în salcâmete, se aplică pentru realizarea unei regenerări:

a. artificiale din sămânţă

b. naturale vegetativă

c. artificiale vegetativă

d. naturale din sămânţă

II. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos.

1. Tratamentul tăierilor progresive este cunoscut şi sub numele de tratamentul tăierilor ____________, iar tăierile care se aplică sunt in ordine: tăierea__________ , ____________ şi ___________ .

2. La tratamentul crângului cu lăsare de cioată regenerarea este___________ relizată pe cale______________ .

3. Suprafaţa pe care se execută tăierile rase pe parchete este de_____ ha în pădurile de grupa I şi de ____ ha în pădurile de grupa a II-a.

III. Unele din enunţurile de mai jos sunt adevărate, iar altele false. Scrieţi in dreptul celor adevărate litera A, iar în dreptul celor false litera F.

1. Tăierea în scaun se aplică în arborete cu regim de codru.

2. Tăierea de racordare se aplică la tratamentul tăierilor progresive

3. Tăierile în codrul grădinărit sunt şi tăieri de regenerare.

4. Regenerarea în cazul tăierilor succesive se realizează sub masiv.

IV. La expresiile de mai jos marcate prin cifre, se atasează corespondentele lor, marcate prin litere. Realizaţi în spaţiul rezervat corespondenţa corectă:

1. tăieri aplicate în zona inundabilă;

2. tăieri de regenerare şi îngrijire;

3. regenerare naturală sub masiv;

4. regenerare naturală pe teren descoperit;

5. regenerare artificială;

a. codru grădinărit;

b. tăieri progresive;

c. tăieri rase;

d. degajări şi curăţiri;

e. tăiere în scaun;

f. tăieri de jos cu lăsare de cioată;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

6.6 Exercitiul 6, uc 14, c, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5

TEST DE EVALUARE 2

I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, bifaţi litera corespunzătoare răspunsului         corect

1. Tratamentul tăierilor rase pe parchete se realizează prin tăieri

a. repetate

b. unice

c. sub masiv

d. în scaun

2. Tăierile corespunzătoare tratamentului tăierilor succesive sunt:

a. tăieri de formare a ochiurilor

b. tăieri de racordare

c. tăieri uniforme

d. tăieri unice

3. Tratamentul tăierilor progresive are şi denumirea de tratament cu tăieri:

a. de îngrijire şi de regenerare

b. uniforme

c. în ochiuri

d.de jos fără lăsare de cioată

4. În cazul tratamentului codrului grădinărit, tăierile sunt:

a. unice

b. de racordare

c. pe parchete

d. împrăştiate

II. Completaţi spaţiile libere din expresiile de mai jos.

1. La arboretele gospodărite în regim de codru cu tăieri repetate, regenerarea se realizează pe cale ____________, din ___________şi cele rase pe teren ____________, în urma unei tăieri_____________.

2. Tratamentul codrului grădinărit se poate realiza sub forma grădinăritului____________, grădinăritului____________ si sub forma grădinăritului_____________, iar regenerarea se realizează pe cale______________ .

III. Unele din enunţurile de mai jos sunt adevărate, iar altele false. Scrieţi în dreptul celor adevărate litera A, iar în dreptul celor false litera F.

1. Tratamentul tăierilor rase este aplicabil în substituiri şi refaceri de arborete.

2. Tratamentul tăierilor succesive se aplică arboretelor constituite din specii de lumină.

3. Caracteristicile arboretelor tratate în regim de codru grădinărit sunt tăierile realizate pe suprafeţe descoperite.

4. La tăierile succesive , ultima tăiere este tăierea definitivă.

IV. La expresiile de mai jos marcate prin cifre, se ataşează corespondentele lor, marcate prin litere. Realizaţi în spaţiul rezervat, corespondenţa corectă:

1. regimul codrului;

2. regimul crângului;

3. codru grădinărit;

4. zone inundabile;

5. tăieri succesive;

a. tăiere de jos;

b. cultural clasic;

c. tăiere de luminare;

d. regenerare generativă;

e. regenerare vegetativă;

f. tăiere în scaun;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

6.7 Exerciţiul  7 - Fişă de autoevaluare

Lucrări de teren în tratamentul tăierilor progresive

Această fişă este importantă deoarece:

a) vă reaminteşte ce aţi atins deja;

b) vă ajută să aprofundaţi.

Bifează în coloana  „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe. Bifează în coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti

| ELEV: | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| Pot să recunosc tratamentul |  |  |
| Pot descriu tăierile care s-au executat |  |  |
| Pot să caracterizez particularităţile tratamentului |  |  |
| Pot să descriu modalitatea de regenerare |  |  |
| Pot să realizez inventarierea arboretului |  |  |

6.8 Exerciţiul  8 - Studiu de caz

Profesorul prezintă elevilor fotografia şi le cere să identifice tipul de arboret, și lucrările care se impun

FOAIE DE EVALUARE

Numele elevului………………………………..

|  | Răspunsul | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1. Regimul de cultură | Corect, incorect, etc. |  |
| 2.Tipul de arboret | Consideraţi că prezentarea a fost făcută cu siguranţă? |  |
| 3.Tratamentul propus | Identificarea a fost corectă ? |  |
| 4.Modul de regenerare |  |  |

Nota finală (media aritmetică a notelor acordate )

6.9 Exerciţiul  9 - Fişă de evaluare

Executarea lucrărilor într-un arboret de codru grădinărit

Se alege un arboret  din grupa a II-a funcţională în care se aplică tratamentul tăierilor grădinărite.

a. Rezolvaţi următoarele cerinţe şi înscrieţi-le în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enunţaţi patru caracteristici ale tratamentului - - - - |  |  |
| 2. | Explicaţi cum se face calculul posibilităţii |  |  |
| 3. | Enunţaţi modalitatea de regenerare |  |  |

b. Caracterizaţi tipurile tratamentului tăierilor grădinărite.

| Nr. crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tratamentul grădinăritului simplu |  |  |
| 2. | Tratamentul grădinăritului cultural clasic |  |  |
| 3. | Tratamentul grădinăritului concentrat |  |  |

c. Înscrieţi în tabelul de mai jos operaţiile de inventariere a arborilor şi apoi realizaţi-le practic:

| Nr. Crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marcarea………………… - - |  |  |
| 2 | Măsurarea ………………………şi inscrierea în………………………………………………….. |  |  |

d. Determinaţi modul de lucru la inventarierea arborilor:

| Nr. Crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea arborilor de extras |  |  |
| 2 | Marcarea arborilor identificaţi: -executarea cioplajului la baza arborelui -aplicarea mărcii Realizarea numerotării arborilor: -executarea cioplajului la înalţimea pieptului -scrierea numărului de ordine al arborelui inventariat |  |  |
| 3 | Înscrierea datelor în carnetul de inventariere: -măsurarea diametrului de bază -înregistrarea în carnet a speciei -înregistrarea diametrului de bază în carnet -stabilirea clasei de calitate -înregistrarea clasei de calitate în carnet |  |  |
| 4 | Defolierea carnetului de inventariere: -realizarea defolierii pe specii |  |  |

6.10 Exerciţiul 10 – Probă orală

Tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată în regimul crângului

Profesorul prezintă elevilor fotografia şi îi solicită să răspundă următoarelor cerinţe.

a. numiţi regimul si tratamentul din figură

b. definiţi caracteristicile tratamentului care se execută

c. prezentaţi cel puţin trei avantaje ale tratamentului descris

FOAIE DE EVALUARE

Nume elev………………………………..

| Cerinte | Răspuns | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificarea : -regimului -tratamentului | Corect, incorect, etc. |  |
| 2. Definirea caracteristicilor tratamentului | Consideraţi că operaţia a fost definită corect? |  |
| 3.. Prezentarea avantajelor | S-au prezentat corect cel puţin trei avantaje ale utilizării utilajului? |  |
| 4. Claritatea explicaţiilor |  |  |

Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): _________

6.11 Exerciţiul 11 -  Miniproiect

Caracteristicile tratamentelor

Organizaţi elevii clasei în grupuri de 4 – 5 participanţi (fiecare grup având în componenţă elevi cu stiluri de învăţare diferite şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). Înmânaţi fiecărui grup câte o fotografie cu diferite tipuri de tratamente. Solicitaţi fiecărui grup să realizeze următoarele cerinţe:

1. Să denumească tipul de tratament

2. Să  stabilească tăierile sau tăierea de executat

3. Să numească operaţiile la executarea tăierilor

4. Să reprezinte schematic profilul arboretului

5. Să  numească mijloacele cu care se execută fiecare operaţie

6. Să completeze fişa de mai jos

7. Să-şi stabilească un purtător de cuvânt care să relateze modul de lucru în echipă (un scurt eseu)

Atenţionaţi-i că fiecare membru al echipei trebuie să primească cel puţin o sarcină clară, dar felul cum îşi repartizează sarcinile rămâne la latitudinea lor!

a. Înmânaţi-le  fişa de mai jos:

Planifică			 Acţionează			 Analizează

b. Care a fost sarcina grupului?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Ce a executat fiecare dintre participanţi?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Organizarea activităţii: Data/Ora începerii………………………… ……………………………………………… Data/Ora finalizării ……………………….. | Unde aţi lucrat? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

Confirmarea activităţii,				Data: _________________

Profesor: ____________________

Notă: Această fişă vă sugerăm să o daţi elevilor dumneavoastră pentru portofoliul lor.

Pentru dumneavoastră sugerăm formatul fişei de lucru 4.14.

6.12 Exerciţiul 12 - Referat

Organizarea activităţilor de realizare a  tratamentului  tăierilor succesive

Pentru portofoliul vostru vă propun să întocmiţi un referat cu tema :

Descrierea etapelor de parcurs pentru organizarea activitatilor de realizare a tratamentului tăierilor succesive

Folosiţi ca sursă de informare: reviste, pliante, informaţii din reţeaua Internet, informaţii de la agenţii economici unde vă desfăşuraţi practica, etc.

Acest dublu exerciţiu este facultativ şi se adresează elevilor cu bune capacităţi de învăţare.

6.13 Exerciţiul 13 - Fişă de lucru

Prezentarea condiţiilor de lucru la inventarierea unui arboret la care s-a aplicat tratamentul tăierilor succesive de punere în lumină.

a. Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor condiţii care să ţină seama de caracteristicile tratamentului

b. Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a fazelor de lucru

( 6.14 Exerciţiul  14

Test de evaluare – Verificarea cunosţintelor despre tratamentul  tăierilor succesive de punere în lumină

Se poate utiliza la încheierea predării cunoştinţelor prevăzute pentru această temă. Exerciţiile cuprinse în acest test pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propun punctele a, b şi c, iar pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale b sau c în funcţie de tipul cerinţei.

a. Descrieţi operaţia de inventariere a arborilor

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

b. Răspundeţi cerinţelor de mai jos:

Care este consistenţa actuală a arboretului şi la cât este necesar să se reducă în funcţie de temperamentul speciilor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Cum se înregistrează datele rezultate în urma măsurătorilor făcute?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Cum se face marcarea arborilor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Cum se face alegerea arborilor de extras?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos:

Înregistrarea numărului de ordine se face la o înălţime de….(a)…de la sol, cu …(b)….,sau cu…(c)…., în urma executării unui….(d)…..

Prima tăiere se execută într-un an cu….(e)…..să se poată realiza uniform regenerarea şi este cunoscută sub denumirea de tăiere….(f)…..

Tăierea a II-a de…(g)…..se realizează când arboretul şi-a realizat….(h)….,`urmând ca în final să se execute şi ultima tăiere numită……(i)….

6.15 Exerciţiul 15 -  Probă practică

Verificarea modalităţii de inventariere a arborilor

Evaluatorul  grupează elevii câte doi şi le cere să verifice cum s-a realizat inventarierea arborilor. Sarcina de lucru este următoarea:

Identificati cum s-au realizat cioplajele pentru aplicarea mărcii,cum s-a aplicat marca pe arbore, cum s-au inregistrat diametrele si clasele de calitate în carnetul de inventariere. Comparaţi rezultatele cu ale colegului de grup.

| Nr. crt. | Elementul controlat | Situatia | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Realizat corespunzator | Nerealizat corespunzator |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Nume elev ____________________________

6.16 Exerciţiul  16 - Joc de rol

Alegerea arborilor de extras pentru realizarea unui tratament de tăieri succesive

În cadrul acestui exerciţiu practic, profesorul împarte elevii în două grupe,  astfel încât o grupă să aleagă efectiv arborii de extras, iar cealaltă grupă să evalueze modul de desfăşurare a exerciţiului.

Un reprezentant al grupei ce execută exerciţiul va prezenta în faţa colegilor argumentele privind alegerea arborilor care trebuie extraşi şi importanţa acţiunii de alegere a fiecărui arbore în parte.

Folosiţi următorul format pentru foaia de evaluare. Comentariile referitoare la eficienţa exerciţiului  practic trebuie făcute în spaţiile libere. Trebuie să răspundeţi la întrebări acordând note de la unu la zece.

##### FIŞĂ DE EVALUARE

| Ce se evaluează | Specificţii | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificarea arborilor de extras | Selectare corectă, etc. |  |
| 2. Lucrul în echipă |  |  |
| 3. Siguranţa manifestată pe timpul prezentării | Consideraţi că prezentarea a fost făcută cu siguranţă? |  |
| 4. Cunoaşterea rolului acţiunii de alegere | Cunoaşte rolul acţiunii? |  |
| 5.Claritatea explicaţiilor | Prezentarea a fost clară, corectă si uşor de înţeles? |  |
| 6. Respectarea normelor de protecţie a muncii | Sunt respectate normele de siguranţă a activităţii? |  |

Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ____________

Acest exerciţiu se poate executa şi de către fiecare elev, pentru fiecare operaţie, în faţa colegilor, iar apoi va fi evaluat de către aceştia sub îndrumarea maistrului instructor.

6.17 Exerciţiul 17- (exerciţiu recapitulativ)

Activitate interactivă – Metoda cubului

Identificarea caracteristicilor tratamentelor din regimul codrului şi din regimul crângului

Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre regime şi tratamente

- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru.

- Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii.

- Etapele sunt următoarele:

- se formează grupe de 6 elevi,

- se alege un lider care să controleze derularea activităţii,

- se împart activităţile între membrii grupului,

- fiecare elev din grup primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o faţă a cubului,

- pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărui elev şi anume:

- faţa 1 – Enunţaţi şase caracteristici ale tratamentului tăierilor rase pe parchete.

- faţa 2 – Enunţaţi cele trei tăieri şi trei caracteristici ale tratamentului tăierilor succesive.

- faţa 3 – Enunţaţi cele trei tăieri şi trei caracteristici ale tratamentului tăierilor progresive.

- faţa 4 – Enunţaţi cele trei tpuri de codru grădinărit şi câte o caracteristică pentru fiecare tip.

- faţa 5 – Enunţaţi şase modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor de jos cu lăsare de cioată din regimul crângului.

- faţa 6 – Enunţaţi şase modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor în scaun din regimul crângului.

Lucrarea în formă finală va fi ataşată pe tablă (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat).

Profesorul va coordona apoi analiza activităţii fiecărui grup de către celelalte grupuri şi va corecta eventualele greşeli scoţând în evidenţă părţile pozitive.

6.18 Exerciţiul 18 -  Activitate interactivă

Proiect

Notă: Se pot elabora teme de execuţie ale unor proiecte din modulul « Regime şi tratamente silvice », care se dau la sfârşitul nivelului III pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale.

TEMA PROIECTULUI

TRATAMENTUL TĂIERILOR PROGRESIVE ÎN AMESTECURI DE FAG CU RĂȘINOASE ÎN OCOLUL SILVIC DOMNEȘTI

TEMATICA PROIECTULUI

ARGUMENT

CAP 1  SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unităţii de producţie

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

1.4. Administrarea fondului forestier

1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului

1.4.2. Administrarea fondului forestier proprietate privată

1.5. Vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

CAP 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unităţii de producţie

2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

2.2.1. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

2.2.2. Situaţia bornelor

2.2.3. Utilizarea fondului forestier

2.3. Organizarea administrativă

CAP. 3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut

până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluţia proprietăţii şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 până

la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.2.1. Evoluţia constituirii unităţii de producţie şi a

bazelor de amenajare

3.1.2.2. Evoluţia reglementării producţiei

3.2. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

CAP. 4. STUDIUL STAŢIUNII  ŞI AL VEGETAŢIEI  FORESTIERE

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren

4.2. Elementele privind cadrul natural, specifice unităţii de producţie

4.3. Solurile

4.3.1. Evoluţia şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol

4.3.2. Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol

4.4.  Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure

4.5. Structura fondului de producţie şi protecţie

4.6. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi

4.7. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie

CAP. V: TRATAMENTUL TĂIERILOR PROGRESIVE (TĂIERI ÎN

OCHIURI,  TĂIERI PROGRESIVE ÎN OCHIURI)

5.1. Noţiuni generale

5.2. Descrierea tratamentului şi tehnica aplicării lui

BIBLIOGRAFIE

ANEXE 	- Act de punere în valoare (A.P.V.)

ARGUMENT

Pădurile constituie una din principalele bogăţii naturale care contribuie la dezvoltarea ţării  noastre atât prin materia primă lemnoasă pe care o furnizează cât şi prin influenţele favorabile  pe care le exercită asupra mediului înconjurător şi a oamenilor. Prin ambianţa fizică şi ecologică  pe care o creează, pădurile formează cadrul natural indinspensabil dezvoltării faunei cinegetice  şi salmonicole, iar prin varietatea şi armonia peisajelor, prin puritatea aerului constituie un  mediu ambiant favorabil sanătăţii omului, satisfăcându-i pe deplin cerinţele pentru odihnă,  recreere şi agrement. Dintre influenţele favorabile ale pădurilor, sunt tot mai preţuite cele care  exercită protecţia solului împotriva eroziunii, protecţia izvoarelor şi a cursurilor de apă.

Părerile cu amplificarea solicitărilor societăţii faţă de influenţele binefăcătoare ale  pădurilor se accentuează şi cresc continuu cerinţele de masă lemnoasă, ca efect al dezvoltării  economice şi ridicării nivelului de trai. În aceste condiţii în numeroase ţări printre care şi ţara  noastră, se întreprind măsuri şi acţiuni, menite să asigure conservarea resurselor forestiere,  protejarea şi îngrijirea pădurilor, sporirea producţiei de lemn prin aplicarea unor măsuri  silviculturale intensiv  şi raţionalizarea consumurilor.

În acelaşi timp însă, menţinerea în condiţii optime a pădurilor se realizează şi printr-o corectă alegere a tratamentelor, precum şi prin executarea corectă a acestora, aplicarea tratamentului tăierilor progresive fiind un tratament foarte important, de a cărui execuţie depinde foarte mult dezvoltarea ulterioară a pădurii.

CAP 1  SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unităţii de producţie

U.P. V Valea Rea este situată în partea sudică a Munţilor Făgăraş, în bazinul hidrografic al râului Doamnei.  Principala cale de acces este drumul forestier Valea Rea. Teritorial este situată în partea de nord a ocolului în întregime pe raza comunei Nucşoara, judeţul Argeş.

Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile din U.P.V Valea Rea sunt situate în trei etaje de vegetaţie :

Sa - etajul subalpin (18%) ;

FM3 - etajul montan de molidişuri pure (52%) ;

FM2 - etajul montan al amestecurilor de molid, brad şi fag (30%).

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Vecinătăţile, limitele şi hotarele unităţii sunt prezentate în tabelul urmator :

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limitele U.P. | Hotarele pădurii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| N | O.S. Făgăraş | Naturală | Culmea Galbenele Culmea Fereastra Mare, Culmea Fereastra Mică, Culmea Urlea | liziera pădurii borne şi semne convenţionale |
| E | U.P.VI Zârna | Naturală | Culmea Dara, Culmea Muşetescu, Culmea Căpăţânii | liziera pădurii borne şi semne convenţionale |
| S | U.P.III Cernat U.P.IV Păpău | Naturală | Culmea Maliţa, Culmea Furfuiescu, Culmea Drăghina | liziera pădurii borne şi semne convenţionale |
| V | O.S.Vidraru O.S.Muşăteşti | Naturală Naturală | Culmea Moldoveanu, Culmea Scărişoara | liziera pădurii borne şi semne convenţionale |

Toate hotarele sunt evidente şi sunt materializate cu semnele uzuale folosite la delimitarea fondului forestier, precum şi cu borne de hotar.

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Trupurile - (bazinetele) constituente, ale unităţii de producţie analizate, sunt date în cele ce urmează:

| Nr. crt. | Denumirea trupului ( bazinetului) | Parcele componente | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| 1 | Drăghina Mare | 15-20 | 214,6 | 4 |
| 2 | Drăghina Mica | 21-24 | 174,6 | 4 |
| 3 | Spinarea | 25-35 | 419,5 | 9 |
| 4 | Furfuiescu | 36-51 | 593,6 | 13 |
| 5 | Pojarna | 52-64;67 | 439,3 | 9 |
| 6 | Nisipi-Bandea | 68-82;84-114;171 N | 1169,5 | 25 |
| 7 | Dara | 115-125 | 334,4 | 7 |
| 8 | Muşetescu | 126-147 | 684,8 | 15 |
| 9 | Căpăţâna | 148-169 | 677,9 | 14 |
| 10 | Drum Forestier Valea Rea | 170D | 13,8 | - |
| Total | - | 15-64;67-82;84-171 | 4722,0 | 100 |

1.4. Administrarea fondului forestier

1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului

Administrarea fondului forestier este asigurată de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Domneşti din cadrul Direcţiei Silvice Piteşti, în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile privind protecţia mediului.

Suprafaţa unităţii de producţie este de 4722,0 ha.

1.4.2. Administrarea fondului forestier proprietate privată

Pe teritoriul unităţii de producţie se găsesc 776,6 ha fond forestier proprietate privată. Administrarea fondului forestier proprietate privată se. face de către proprietarii acestuia, individual sau în asociaţii.

Proprietarii de păduri şi de alte terenuri din fondul forestier proprietate privată, au obligaţia să le gospodărească în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile privind protecţia mediului.

1.5. Vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

În cuprinsul unităţii de producţie V Valea Rea nu se găsesc trupuri de păşune îmăadurită sau păşuni cu arbori situaţi în afara fondului forestier naţional.

CAP 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unităţii de producţie

La actuala amenajare unitatea de producţie V Valea Rea păstrează numărul, denumirea şi limitele teritoriale de la amenajarea anterioară. Unitatea de producţie V Valea Rea a fost constituită în actualele limite în anul 1963.

2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

Parcelarul nu a suferit modificări faţă de revizuirea anterioară, atât în ceea ce priveşte constituirea, cât şi numerotarea (15-64 ;67-82; 84-171) , lipsind însă parcelele 1-14, 65, 66, 83, datorită retrocedării pădurilor către foştii proprietari în conformitate cu Legea nr.1/2000.

Limitele parcelare au fost materializate de către personalul ocolului silvic cu marcaj standardizat. Subparcelarul a fost executat sub îndrumarea inginerului amenajist. Subparcelarul a suferit modificări, ca urmare a lucrărilor executate între cele două amenajări şi a unei analize profunde a staţiunii şi a arboretului, pe baza cartării staţionale, la scară mijiocie.

Indicativele alfabetice din vechiul subparcelar, pe cât posibil, au fost păstrate .

2.2.1. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Parcela cea mai mare este cea cu numărul 19, iar cea mai mică este parcela 84. Subparcela cea mai mică este 61 D, cea mai mare este 19A.

Parcelarul şi subparcelarul au cunoscut următoarea evoluţie.

| Anul Amenajării | Parcele | Subparcele |
| --- | --- | --- |
|  | Număr | Suprafaţa (ha) | Număr | Suprafaţa (ha) |
|  |  | medie | maximă | minimă |  | medie | maxima | minimă |
| 1984 | 172 | 31,7 | 72,5 | 5,6 | 643 | 8,5 | 58,4 | 0,1 |
| 1994 | 171 | 31,9 | 72,7 | 5,6 | 608 | 8,9 | 58,4 | 0,1 |
| 2004 | 154 | 30,6 | 76,3 | 0,5 | 516 | 9,1 | 61,2 | 0,3 |

2.2.2. Situaţia bornelor

Situaţia bornelor este următoarea:

| Denumirea trupului de pădure (bazinetului) | Numerotarea bornelor | Numărul bornelor | Felul bornelor |
| --- | --- | --- | --- |
| Drăghina Mare | 26-38 | 13 | Piatră cioplită |
| Drăghina Mică | 39-45 | 7 | Piatră cioplită |
| Spinarea | 46-66 | 21 | Piatră cioplită |
| Furfuiescu | 67-95 | 29 | Piatră cioplită |
| Pojarna | 96-119; 124-126 | 27 | Piatră cioplită |
| Nisipi - Bandea | 127-157; 160-214 | 85 | Piatră cioplită |
| Dara | 215-234 | 20 | Piatră cioplită |
| Muşetescu | 235-274 | 40 | Piatră cioplită |
| Căpăţâna | 275-314 | 40 | Piatră cioplită |
| Total | 282 | Piatră cioplită |

2.2.3. Utilizarea fondului forestier

Terenurile din fondul forestier au următoarele folosinţe

| Simbol | Categoria de folosinta forestiera | Suprafata |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gr. I | Gr. 11 | Total |
|  |  | ha | ha | ha | % |
| P | Fond forestier total | 4722,0 | - | 4722,0 | 100 |
| P.D. | Terenuri acoperite cu pădure | 4642,3 | - | 4642,3 | 98 |
| P.C. | Terenuri care servesc nevoilor de cultură. | - | - | - | - |
| P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică | 21,8 | - | 21,8 | 1 |
| P. A. | Terenuri care servesc nevoilor de administraţie Forestieră | 16,8 | - | 16,8 | - |
| P. I. | Terenuri afectate împăduririi | 1,9 | - | 1,9 | - |
| P.N. | Terenuri neproductive | 39,2 | - | 39,2 |  |
| P.T. | Terenuri scoase temporar din fondul forestier şi neprimite | - | - | - | - |
| P.O. | Ocupaţii şi litigii | - | - | - | - |

Indicele de utilizare a fondului forestier este de 98 %.

În cadrul acestei unităţi de producţie nu sunt enclave

2.3. Organizarea administrativă

Unitatea de producţie analizată este organizată administrativ în felul următor:

| District | Canton | Parcele aferente | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumire | Nr. | Denumirea |  | ha | % |
| VI | Valea Rea | 28 | Săgeata | 15-28; 170% | 545,8 | 12 |
|  |  | 29 | Spinarea | 29-59 | 1143,3 | 24 |
|  |  | 30 | Nişoi | 60-64; 67-82; 84-102 | 940,9 | 20 |
|  |  | 31 | Dara | 103-138 | 1124,7 | 24 |
|  |  | 32 | Boureţu | 139-169; 170%; 171 N | 967,3 | 20 |
| Total |  | - | 4722,0 | 100 |

Se constată că această arondare permite o gospodarire a pădurilor la nivel tehnic corespunzător, cât şi o pază eficientă a acestora.

CAP. 3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluţia proprietăţii şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

În perioada interbelică pădurile din teritoriul studiat aparţineau atât statului cât şi particularilor. Astfel suprafaţa păduroasă a U.P. V Valea Rea a fost gospodarită diferit datorită proprietăţilor diferite. Pădurile Drăghina Mare (proprietatea Obştei Brătieni), Drăghina Mică, Furfuescu, Pojarna, Nisipuri şi Căpăţâna, care au fost proprietăţi particulare au fost gospodărite la bunul plac al proprietarilor fără a se întocmi planuri de organizare.

Pădurile Spinarea, Valea Rea, Bandea, Dara, Muşetescu şi Boureţu fiind proprietatea statului au fost supuse regimului silvic.

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 până

la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.2.1. Evoluţia constituirii unităţii de producţie şi a bazelor de amenajare

Prin etatizare pădurile au fost trecute integral în patrimoniul statului, în anul 1948. Ele au fost amenajate unitar, pentru prima oară în anul 1964.

Revizuiri ale amenajamentului s-au executat în anii : 1974, 1984, 1994. Unitatea de producţie în studiu a fost constituită în limitele actuale la amenajarea din anul 1964.

Suprafaţa unităţii de producţie, cât şi a grupei I funcţionale au rămas aproximativ aceleaşi în decursul celor trei revizuiri ale amenajamentului.

În ceea ce priveşte tratamentul aplicat se observă aplicarea tăierilor progresive în locul celor succesive şi combinate începând cu amenajarea din 1994.

3.1.2.2. Evoluţia reglementării producţiei

În perioada 1994-2003, posibilitatea a scăzut, datorită deficitului de arborete exploatabile. Cuantumul posibilităţii de produse secundare (rărituri) s-a mărit ca urmare a îmbunătăţirii consistenţei arboretelor din primele clase de varstă.

3.2. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

Până în anul 1948, gospodărirea pădurilor a avut mai mult caracter empiric, urmărind în primul rând satisfacerea necesităţilor de moment ale diverşilor proprietari.

Odată cu prima amenajare unitară a pădurilor, măsurile silviculturale dobândesc o bază ştiinţifică şi deşi, în perioada scursă de atunci, au existat şi nerealizări, se poate afirma că, pe ansamblu, gospodărirea s-a facut în spiritul dezvoltării durabile a fondului forestier.

În ceea ce priveşte evoluţia structurii pădurii pe parcursul a trei decenii se observă un echilibru, în sensul că cei trei indicatori determinanţi pentru structura pădurii nu au suferit modificări esenţiale pe parcursul celor trei amenajamente.

Deci se poate observa o conservare destul de bună a structurii pădurii, deşi lucrările executate nu au fost strict legate de lucrările propuse, dar au fost realizate acolo unde era absolut necesar.

De remarcat ar fi compoziţia arboretelor care este destul de simplă cu molidul ca specie predominantă, iar celelalte în proporţie destul de mică. În acest sens se va urmări diversificarea compoziţiilor-ţel, introducându-se în amestec cu molidul şi alte specii de mare importanţa economică şi ecologică precum Br, Fa, La, Pam, în proporţii mai mari.

CAP. 4. STUDIUL STAŢIUNII  ŞI AL VEGETAŢIEI  FORESTIERE

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren

Lucrările de cartare staţională s-au executat la scara mijlocie şi s-au desfăşurat în urma unei documentări prealabile. S-a asigurat o densitate de 1 profil de sol principal la fiecare 50 ha pădure.

Descrierea vegetaţiei s-a efectuat concomitent cu studiul staţional şi a constat în estimaţii şi măsurători. Datele culese au fost consemnate în fişele de descriere ale unităţilor amenajistice şi ulterior prelucrate la calculator.

Pentru a i se determina volumul, cu acurateţe sporită, arboretele exploatabile au fost inventariate.

4.2. Elementele privind cadrul natural, specifice unităţii de producţie

Unitatea de producţie este situată în extremitatea nord-vestică a Ocolului Silvic Domneşti, în zona Munţilor Carpaţi, sectorul Meridional, versantul sudic al masivului muntos Făgăraş.

Formaţiile geologice reprezentative sunt rocile cristaline (gnaise şi paragnaise). Unitatea de relief caracteristică este versantul.

Expoziţia predominantă a versanţilor este cea parţial însorită. Cea mai mare răspândire o au versanţii cu înclinare de 31- 40 de grade.

Altitudinea unităţii variază între 800 m şi 1950 m.

U.P.V Valea Rea este localizată în bazinul hidrografic al râului Doamnei. Principalii afluenţi sunt :Valea Rea, Valea Pojarna, Valea Dara, Valea Muşetescu, etc. Teritoriul analizat face parte din zona climatică  D.f.b.k.

Temperatura medie anuală este de 4°C.

Precipitaţiile însumează o cantitate medie  anuală de 1100 mm.

Predominante sunt vânturile ce bat din direcţiile N şi V.

Indicele de ariditate de Martonne are valoarea 79.

4.3. Solurile

4.3.1. Evoluţia şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Au fost identificate următoarele tipuri şi subtipuri de sol :

| Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ha | % |
| Cambisoluri | Brun acid | tipic | 3301 | Ao-Bv-C | 597,9 | 13 |
|  |  | umbric | 3302 | Au-Bv-C | 704,7 | 15 |
|  |  | litic | 3305 | Ao-Bv-C | 355,4 | 8 |
|  | Total | 1658,0 | 36 |
| Spodosoluri | Brun feriiluvial | litic | 4102 | Au-Bs-C | 78,0 | 2 |
|  | Podzol | tipic | 4201 | Au-Es-Bhs-C | 1318,3 | 28 |
|  |  | litic | 4203 | Au-Es-Bhs-C | 1589,9 | 34 |
|  | Total | 2986,2 | 64 |
| Total arborete şi terenuri de împădurit | 4644,2 | 100 |

4.3.2. Descrierea tipurilor si subtipurilor de sol

a) Solul brun acid umbric. Acest sol a fost identificat pe versanţi cu expoziţii diverse şi înclinare de regulă până la 40 grade.

Substratul litologic este reprezentat de roci cristaline.

Orizontul Au are culoare brun închisă şi grosimea de 10 - 15 cm.

Orizontul Bv este de culoare brun gălbuie şi este gros de 20 - 50 cm.

Textura este mijlocie. Structura este grăunţoasă. Conţinutul de humus este 5-10%. Gradul de saturaţie în baze este la nivelul orizontului Bv mai mic de 55%. Aciditatea este moderată. Grosimea fiziologică este de 50-60 cm.

Fertilitatea este mijlocie spre ridicată.

b) Solul podzol litic. Acest sol a fost identificat pe versanţi cu expoziţie diversă şi înclinare destul de mare (în general peste 40 grade).

Substratul litologic este reprezentat de roci cristaline (paragnaise). Orizontul Aou are culoare cenuşiu închis şi grosimea de 5-10 cm. Orizontul Es este de culoare cenuşiu deschis şi este gros de 10 cm. Orizontul Bhs are culoare brună şi este gros de 10-15 cm. Orizontul Bs are culoare brun ruginiu şi grosime de 10-15 cm. Textura este uşoară. Structura este grăunţoasă. Conţinutul de humus este în orizontul Aou de 10-27% şi scade puternic la nivelul orizontului Es. Aciditatea este puternică. Grosimea fiziologică este de 30 - 40 cm.

Fertilitatea este scăzută spre mijlocie

4.4.  Formaţiuni forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure

Formaţiunile forestiere existente sunt:

- molidişuri pure --------------------- 3104,4 ha (67%);

-amestecuri de molid, brad şi fag - 1539,8 ha (33%).

77% din suprafaţă este ocupată de arborete respunzătoare din punct de vedere al compoziţiei, productivităţii şi a modului de generare, tipurilor fundamentale de pădure. Arboretele artificiale (23 % ) au rezultat, mai ales, în urma aplicării unor tratamente extensive, cu regenerare pe cale artificială.

4.5. Structura fondului de producţie şi protecţie

În urma analizei structurii fondului de producţie şi protecţie se constată că molidul este specia preponderentă în arboretele unităţii de producţie V Valea Rea, acesta ocupând 81% din întreaga suprafaţă. Procentul este destul de mare şi de aceea pe viitor se va urmări scăderea acestuia în favoarea celorlalte specii, dar suprafaţa foarte mare ocupată cu molid este oarecum normală ţinând cont de condiţiile staţionale grele la care molidul se adaptează cel mai bine dintre toate speciile forestiere.

În ceea ce priveşte structura pe verticală a arboretelor se observă un mic dezechilibru, clasa I de vârstă, fiind deficitară, acest lucru datorându-se nerespectării prevederilor amenajamentelor anterioare în ceea ce priveşte tăierile de produse principale şi împăduririle.

4.6. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi

Vânturile puternice au produs pagube în arborete trecute de 50 ani, situate în staţiuni expuse şi în care arborii au indici de zveltete supraunitari. Zăpada umedă combinată cu vaâtul a produs pagube destul de mici şi izolate în etajele tinere de molid, neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire. În unele subparcele extragerea materialului lemnos s-a făcut fără a se proteja arborii de viitor.

Eroziunea a apărut pe versanţi înclinaţi insuficient protejaţi de vegetatie forestieră. Roca la suprafaţa terenului apare în special acolo unde în substratul litologic predomină paragnaisele

Suprafaţa efectiv ocupată cu roca la suprafaţă este 2205,4 ha.

4.7. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie

Din cele expuse în subcapitolele anterioare, se desprinde concluzia că factorii staţionali sunt, în general favorabili pentru biocenozele forestiere locale.

Specia cea mai favorizată este molidul.

Factorii de stres cei mai puternici sunt roca la suprafaţă, volumul edafic mic, panta mare.

CAP. V: TRATAMENTUL TĂIERILOR PROGRESIVE

(TĂIERI ÎN OCHIURI)

5.1. Noţiuni generale

Tratamentul tăierilor progresive face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate, tratament în care regenerarea se realizează sub masiv. El  se  deosebeşte  de  tăierile  succesive  prin  caracterul  neuniform  al  tăierilor,  extragerea  arborilor  în  mod  grupat,  formând  ochiuri,  şi  prin  faptul  că  ţine  mai  bine  seama  de  mersul  şi  de  nevoile  regenerării  în  fiecare  punct (fig. 1).

Caracteristica principală a tratamentului tăierilor progresive o constituie declanşarea procesului de regenerare, începând cu primele taieri, în mai multe puncte de pe suprafaţa arboretului, număr mai mare sau mai mic, care constituie aşa numitele ,,ochiuri de regenerare". La aplicarea acestui tratament trebuie să se  ţină seama de repartizarea, mărimea, forma şi numărul ochiurilor, precum şi de intensitatea şi ritmul tăierilor, în raport cu dinamica procesului de regenerare.

Caracterizându-se printr-o variabilitate mare a tehnicii de aplicare, tratamentul tăierilor progresive se recomandă pentru o gamă largă de arborete constituite din specii cu temperamente diferite. În condiţiile ţării noastre, este indicat a  se  aplica în păduri din grupa a II-a, cu funcţii de producţie şi  protecţie, precum şi la unele păduri din grupa I cu funcţii speciale de protecţie, pentru regenerarea arboretelor de stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos, gârniţă, cer, gorun,  precum şi a şleaurilor de câmpie, luncă şi deal, a goruneto –făgetelor, făgeto - gorunetelor, făgetelor, amestecurilor de fag cu răşinoase, brădetelor, amestecurilor de brad cu molid. Tratamentul se poate, aplica de asemenea şi în molidişuri situate în staţiuni unde pericolul doborâturilor produse de vânt  este relativ redus, precum şi în unele arborete derivate.

Fig. 1:  Aplicarea tratamentului tăierilor progresive

5.2. Descrierea tratamentului şi tehnica aplicării lui.

În cadrul tratamentului, tăierile se localizează la început într-un număr mai   mare sau mai mic de puncte de regenerare, amplasate pe întreaga  suprafaţă  a  arboretului.

La amplasare se ţine seama de eventualele grupe de seminţişuri utilizabile existente, în care se urmăreşte, prin tăieri, crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea acestora, deschizându-se concomitent şi ochiuri de regenerare noi. Diametrul ochiurilor nou create, care se deschid obligatoriu, corelat cu anii de fructificaţie, poate varia între 0,5 până la 2,0 înalţimi de arbore (H), intervenţia având caracterul unei tăieri "de însămânţare, a cărei  intensitate se diferenţiază ca şi mărimea ochiurilor în raport  cu  temperamentul  speciilor  de  regenerat. Cu  ocazia  revenirilor  următoare, seminţişurile instalate în ochiurile respective  sunt puse în lumină, dupa caz, printr-una sau mai multe tăieri, în raport cu condiţiile staţionale şi cu   exigenţele  ecologice  ale  speciilor. O dată cu aceasta, ochiurile  se  lărgesc  concentric  sau  într-o  anumită direcţie,  prin  efectuarea unei  tăieri  de însămâţare într-o bandă  de  lăţime variabilă, de cele mai multe ori egală cu înălţimea unui arbore. În acest fel, tăierile înaintează progresiv, de fiecare dată, concomintent cu punerea în lumină a seminţişului din  ochiurile  sau  benzile  precedente, executându-se şi tăieri de însămânţare  în  benzile  imediat  următoare  sau  în  alte  puncte  în care procesul  de  regenerare  nu  a  fost  declanşat.

Pe masură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele de altele, după care se execută alte tăieri, numite tăieri de racordare  prin  care se  înlătură  restul  arboretului bătrân. Racordarea ochiurilor  se  poate  face  pe  întreaga suprafaţă a arboretului sau pe anumite porţiuni, pe măsura asigurării regenerării şi dezvoltării seminţişurilor  respective.

În felul acesta, diversele intervenţii din arboret nu mai au în mod predominant  caracterul  specific al unui anumit gen de tăieri (de însămânţare, de  dezvoltare etc.), ci cu ocazia fiecărei intervenţii, în cuprinsul arboretului se aplică întreaga gamă a tăierilor de regenerare, de la tăierea de însămânţare până la înlăturarea completă a vechiului arboret din porţiunile regenerate şi cu seminţişurile devenite independente din punct de vedere  biologic, care nu mai au nevoie de adăpostul vechiului arboret.

Cu ocazia primelor tăieri se vor extrage exemplarele uscate sau în curs de uscare, cele cu defecte, de pe întreaga suprafaţă a arboretului, în situaţiile în care acesta nu a fost pregătit în suficientă măsură prin lucrările de îngrijire sau de igienă anterioare. De asemenea, se extrag cu prioritate exemplarele din specii sau ecotipuri necorespunzătoare  sau  cu valoare economică redusă, fără ca prin aceasta să se ajungă la o scurtare a perioadei de regenerare sau  la  deschideri mai mari decât cele corespunzătoare instalării şi dezvoltării seminţişurilor din speciile valoroase.

În cadrul ochiurilor, tăierile vor avea de asemenea un caracter selectiv, lăsându-se  pe picior exemplarele  cele  mai valoroase, urmărindu-se punerea în lumină a coroanei lor, în vederea grăbirii şi stimulării fructificaţiei.

Când se impune introducerea pe cale artificială de specii de valoare, care lipsesc sau sunt puţin reprezentate în arboretul bătrân, rărirea şi lărgirea ochiurilor, în vederea  efectuării plantaţiilor sau semănăturilor directe, se va face ca şi atunci când se urmăreşte obţinerea  regenerării  naturale, ţinându-se seama de exigenţele ecologice ale speciilor care se  introduc şi de condiţiile staţionale din punctele  de  regenerare  respective.

Lărgirea ochiurilor se va face, de regulă, spre sud, sud-vest în cazul promovării  speciilor de umbră şi spre nord, nord-est pentru cele de lumină, ţinându-se seama şi de  influenţa condiţiilor de relief.

În cadrul tratamentului, numărul de reveniri cu tăieri într-un arboret este mai mare decât numărul tăierilor de regenerare care se execută în fiecare punct de regenerare în parte. La fiecare revenire se creează puncte de regenerare noi, fie prin îndesirea ochiurilor existente, fie prin lărgirea progresivă a  acestora. Numărul  ochiurilor  poate  fi  mai  mare sau mai mic, în raport cu marimea lor, cu lungimea perioadei adoptate pentru regenerarea arboretului respectiv.

Lungimea perioadei de regenerare se stabileşte diferenţiat în raport cu compoziţia arboretelor, caracteristicile ecologice ale speciilor de regenerat şi condiţiile staţionale.  Astfel, în arboretele de stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos, gârniţă, cer, precum şi în şleaurile de câmpie şi de luncă, tăierile progresive se vor aplica cu perioada de regenerare de 15 - 25 ani, în raport cu condiţiile de regenerare (fructificaţie, prezenţa seminţişurilor utilizabile, starea solului, etc.), suprafaţa unităţilor amenajistice, compoziţia şi funcţiile arboretului respectiv. În arboretele de gorun, amestecurile de gorun cu fag sau cu alte specii – inclusiv în şleaurile de deal, tăierile se vor aplica cu  aceleaşi  perioade  de regenerare corelându-se cu anii de fructificaţie la gorun.

În făgete, amestecuri de răşinoase  cu  fag, brădete  şi  amestecuri  de  brad  cu  molid,  tăierile  progresive se vor  aplica cu perioade de regenerare mai lungi, pâna la 30 ani.

Perioadele de mai sus se referă la durata procesului de regerare pe întregul arboret. Ele sunt mai  lungi decât intervalul de timp optim dintre momentul instalării seminţişurilor şi  momentul punerii lor în plină lumină, prin înlăturarea completă a adăpostului oferit de vechiul arboret într-un anumit punct de regenerare. Acest interval - perioadă specială de regenerare - trebuie să fie în mod obligatoriu respectată pentru fiecare punct de regenerare în parte, indiferent de lungimea perioadei de regenerare pe întregul arboret.

Ţinându-se seama că în viitor perioadele de regenerare vor fi mai lungi decât în  cazul tăierilor progresive şi combinate aplicate anterior şi ca  o parte din seminţişurile şi exemplarele tinere instalate pot atinge până la tăierile de racordare vârsta de 20 - 30 ani, este necesar ca pe porţiunile respective să se execute şi lucrări de îngrijire a arboretelor tinere care s-au instalat, potrivit stadiului lor de dezvoltare.

Tehnica aplicării tratamentului tăierilor progresive diferă de la caz la caz şi în raport cu condiţiile staţionale ale arboretelor respective, cu compoziţia şi cu temperamentul speciilor de regenerat, cum şi cu ţelul de gospodărire adoptat.

Funcţie de condiţiile staţionale, tehnica aplicării tăierilor progresive se diferenţiază în special în ceea ce priveşte forma şi orientarea ochiurilor, precum şi modul de lărgire a acestora. Aşa de exemplu, în staţiunile de câmpie, cu deficit de umiditate, regenerarea naturală se obţine cu uşurinţă în partea sudică a ochiului, la adăpostul arboretului bătrân, unde condiţiile de umiditate sunt mai favorabile. În staţiunile reci, eu exces de umiditate sau pe versanţii  umbriţi din zona montană, seminţişul se instalează cu preferinţă  în  partea  nordică  a  ochiului unde pătrunde mai multă lumină şi căldură. În ambele cazuri pentru a folosi cât mai bine zona favorabilă regenerării, ochiurile vor avea o formă cât mai apropiată de cea eliptică, cu axa mare orientată pe direcţia est-vest. Lărgirea ochiurilor se va face însă  diferenţiat, spre sud, sud-vest, în arboretele situate pe staţiuni cu deficit de umiditate, în  special în  tipurile de pădure: stejăret de câmpie înaltă, stejăreto - şleau de terasă, şleau de  silvostepă,  şleau normal de câmpie, şleao - ceret de câmpie, etc., şi spre nord, nord-est în arboretele de pe staţiuni mai umede şi mai reci din zona amestecurilor de răşinoase sau de  răşinoase cu fag şi în alte tipuri amestecuri.

În staţiuni cu tendinţa de înmlăştinare trebuie să se aibă în vedere necesitatea  asigurării drenajului biologic, în care scop înlăturarea arboretului bătrân din jurul punctelor  de  regenerare se va face treptat, prin mai multe tăieri consecutive. Tot aşa se va proceda şi în  cazul arboretelor din staţiuni în care există pericol de înţelenire, îmburuienare sau de  instalare a unor specii de valoare redusă.

În raport cu compoziţia arboretelor cu exigenţele ecologice ale speciilor de promovat, tehnica aplicării tratamentului se diferenţiază atât în ceea ce priveşte mărimea  ochiurilor cât şi direcţia de lărgire a acestora. Astfel, ochiurile care se realizează pentru regenerarea unor specii cu temperament mai de umbră vor fi mai mici, diametrul lor putând varia între 0,5 - 0,75H la brad, cu îndepărtarea totală a arboretului bătrân sau 1,0-1,5H cu rărirea uniformă a acestuia la fag şi mai mari la cele de lumină, 0,75 - 1,5H la  gorun, gârniţă şi cer şi de 1,5 - 2,0H la stejari.

Pădurile de şleauri de deal dobrogean de productivitate mijlocie sau inferioară, vor avea ochiurile cu diametre de 0,5 - 0,75H când se extrage tot arboretul din ochi şi 1,5 - 2,0H când se face rărirea arboretului în vederea însămânţării; în arboretele derivate de tei şi  carpen din Dobrogea, de productivitate mijlocie, pentru regenerarea naturală a teiului şi reintroducerea gorunului, ochiurile vor fi eliptice, 0,5 - 0,7H pe direcţia N-S şi 1,5 - 2,0H  pe  direcţia E-V. La molid, ochiurile vor fi mai mici, astfel în zonele în care există pericolul  doborâturilor de vânt vor fi de  0,75 - 1,0H şi mai mari în rest, de 1,0 - 1,5H. Extragerea  arboretului în fiecare punct de regenerare se va face în 2 - 3 etape.

Numărul şi intensitatea tăierilor de regenerare în cadrul fiecărui punct trebuie să  difere în raport cu exigenţele ecologice ale speciilor de regenerat. Pentru speciile de lumină (cazul cvercineelor, fără gorun) prin tăierile de însămânţare, consistenţa arboretului se va  reduce la 0,4(0,5) şi 0,5(0,6),  pentru gorun şi molid, urmând ca înlăturarea arboretului  rămas să se facă  printr-una sau două tăieri ulterioare, în raport cu instalarea şi dezvoltarea seminţişurilor. În cazul speciilor de umbră (brad, fag) prin tăierile de însămânţare  consistenţa  arboretului în ochiuri se va reduce până la 0,6 - 0,7, urmând ca  înlăturarea  totală a arboretului rămas să se facă în 2 - 3 reprize, concomitent cu lărgirea ochiurilor  respective.

În arboretele de amestec, constituite din specii cu temperamente apropiate dar inegale ca ritm de creştere, mai ales în tinereţe, se va asigura avans de creştere speciei mai încet  crescătoare. Astfel, în amestecuri de molid, brad şi fag se vor instala ochiuri mici care să  asigure cu precădere regenerarea bradului şi fagului şi numai după ce ele vor avea un oarecare avans de creştere şi a molidului. Pentru aceasta, la început se vor deschide ochiuri  în porţiunile în care se găseşte seminţiş de brad şi de fag, precum şi în alte părţi ale arboretului în care poate fi favorizată instalarea acestor specii şi numai după aceea se va continua cu regenerarea molidului.

In arboretele constituite din specii cu temperamente deosebite, deschiderea, forma şi  direcţia de înaintare a ochiurilor se vor stabili în raport cu exigenţele ecologice ale speciilor de valoare ridicată, cărora, potrivit compoziţiilor şi ţelurilor stabilite prin amenajamente  trebuie să li se acorde prioritate în procesul de regenerare. Astfel, în cazul goruneto-făgetelor, intensitatea tăierilor va fi mai mare în ochiurile în care se urmăreşte instalarea  seminţişului de gorun 0,4(0,5), şi mai mică în cele pentru fag 0,6(0,7), iar tăierile vor înainta pe cât posibil în direcţiile N-NE, pentru favorizarea instalării gorunului şi S-SV pentru regenerarea fagului, tinându-se seama şi de influenţa pe care o exercită expoziţia versanţilor şi panta terenului.

În arboretele de cvercinee, pure sau în amestec cu alte specii, din arealul lor natural, se va favoriza regenerarea speciilor de stejari, urmărindu-se ca ponderea lor să fie de 70 - 80 % în stejărete, gorunete, gârniţete şi cerete, 50 – 60% în şleauri şi 30 – 40% în  amestecurile de fag cu gorun. Diferenţa până la 100%  se va asigura din specii autohtone valoroase (frasin, paltin, cireş, fag, tei şi altele) în funcţie de condiţiile staţionale. În scopul favorizării speciilor de cvercinee, se va asigura cu precădere regenerarea lor, deschizându-se ochiuri  în numărul şi de dimensiunile necesare pentru realizarea proporţiilor corespunzătoare.

Dacă prin aplicarea tăierilor progresive se asigură regenerarea în ochiuri a stejarilor în  proporţiile de mai sus, regenerarea celorlalte specii se poate face printr-o rărire selectiv-uniformă a arboretului rămas între ochiuri, după care prin 1-2 intervenţii ulterioare să se înlăture toţi arborii bătrâni de pe suprafeţele respective. Acest mod de intervenţie este specific, de altfel tuturor arboretelor de amestec, la care trebuie să se acorde atenţie  regenerării cu precădere a speciilor cu valoare ridicată. În ceea ce priveşte ţelurile, de gospodărire urmărite, tehnica aplicării tratamentului trebuie să  fie diferenţiată şi în raport cu intensitatea funcţiilor de protecţie ale arboretelor. În general, în cazul în care această  intensitate este mai mare, trebuie să se adopte perioade de regenerare mai lungi (25 ani in  cazul arboretelor cu baza stejar şi 30 ani la făgete şi în amestrecurile de fag cu răşinoase, în răşinoase), îndepărtarea arboretului bătrân făcându-se treptat şi pe masură ce seminţişul  instalat devine apt să preia în cât mai mare masură funcţiile de protecţie îndeplinite de  vechiul arboret.

În arboretele în care procesul de regenerare a fost declanşat prin aplicarea altor tratamente (tăieri combinate, succesive cu progresive, tăieri succesive) se vor avea în vedere: în stejărete, gorunete şi şleauri aplicarea în continuare a tăierilor specifice tratamentelor aplicate anterior este indicată, urmărindu-se pe cât posibil adaptarea lor la tenhica tratamentului tăierilor progresive, cu perioada de regenerare de 15 – 25 ani, în raport cu starea şi funcţiile arboretului, gradul de instalare a seminţişsului, starea solului, etc.; în făgete, în amestecurile de fag cu răşinoase şi în răşinoase, în care s-au aplicat tăieri combinate, succesive cu progresive şi în care consistenţa arboretului este mai mare de 0,5, continuarea tăierilor se va face după tehnica corespunzătoare tratamentului tăierilor progresive, cu perioadă lungă de regenerare (până la 30 ani); în cele cu consistenţa până la 0,5 inclusiv, arborii rămaşi se vor extrage în 1 - 3 reprize, în raport cu starea de sănătate şi de vegetaţie a lor şi cu stadiul de dezvoltare a seminţişului, urmărindu-se evitarea în masură maximă a vătămării acestuia.

Pentru asigurarea unui ritm corespunzator al procesului de regenerare, se va interveni cu noi tăieri numai dacă s-a asigurat regenerarea în urma tăierilor anterioare. În situaţiile în care instalarea regenerării naturale este îngreunată din cauza unor condiţii staţionale necorespunzătoare, se vor aplica, după caz, lucrări de ajutorare şi de  completare a regenerării naturale.

BIBLIOGRAFIE

1. Florescu, I. – Silvicultura, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1981

2. Doboş, V. şi colab.− Silvicultura şi tehnica culturilor silvice, manual pentru

clasele a XI-a şi a XII-a licee cu profil de silvicultură şi şcoli profesionale, Ed,

MIRTON,  Timişoara, 2000

3. I.C.A.S. Bucureşti, Filiala Piteşti − Amenajamentul O.S. Domnesti, 2005

4. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului – Norme tehnice privind

alegerea şi aplicarea tratamentelor – vol. 3

ANEXE 	- Act de punere in valoare (A.P.V.)

7.1 Fişa de progres şcolar

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 14, REGIME ŞI TRATAMENTE

Numele elevului: …………………………

Profesor: …………………………………

| Competenţe tehnice urmărite | Lucrări efectuate | Evaluarea | Abilităţi de bază | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | S | NS |  | B | S | NS |
| 14.1. Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Recunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 Aplică tratamentele în arboretele de crâng |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 2  Proiect de lecţie

Tema lecţiei: Tratamentul taierilor succesive

Introducere. Tratamentul taierilor succesive este un tratament cu regenerare naturală  sub masiv. Executarea corectă a tratamentului rezolvă problema majoră pentru care se impune aplicarea lui şi anume realizarea regenerării naturale a unui arboret valoros din punct de vedere  bioecologic,silvicultural şi economic.

Noţiuni noi: cioată,codru,exploatabilitate,puiet,regenerare,stare de

masiv,tratament,unitate de producţie.

Obiectivele lecţiei

Elevii vor fi capabili să:

-identifice arboretul pretabil la realizarea tratamentului propus

-descrie etapele de parcurs cu lucrari

-aleagă arborii de extras

-realizeze consistenţa dorită în funcţie de temperamentul speciei.

Timp necesar – 6 ore. În primele  2 ore se parcurg secvenţele 1 – 4,  în următoarele 2  două ore se parcurg secvenţele 5 – 8 iar în ultimele două ore secvenţele 9 – 11.

Materiale: Manualul şcolar clupa forestieră, creta sau creionul forestier, carnetul de inventariere, dendrometrul, creioane obişnuite de scris, fişa cu sarcinile de lucru pentru evaluarea finală a noilor deprinderi şi cunoştinţe.

Secvenţele lecţiei

1. Se explică elevilor necesitatea aplicării tratamentului;

- se explică în ce constă inventarierea arboretului ;

- se analizează starea arboretului (vârstă, compoziţie, diametru, înălţime, consistenţă);

- se explică modalitatea de determinare a clasei de calitate;

- se scoate în evidenţă necesitatea intervenţiei în arboret;

- se prezintă modalitatea  de lucru;

- se analizează fiecare fază de lucru;

- se evidenţiază caracteristicile lucrării.

2. Se prezintă elevilor:

- carnetul de inventariere al arborilor pe picior;

- instrumentarul folosit la executarea lucrării: clupa forestieră, creionul sau creta forestieră,      ciocanul de marcare, etc. ;

3. Se demonstrează modalităţile de executare a lucrărilor:

- se aleg arborii de extras;

- se masoară diametrul de bază al fiecărui arbore ales;

- se inregistrează în carnetul de inventariere specia, diametrul de bază masurat, clasa de  calitate apreciată;

- se se execută cioplajul la baza arborelui pentru aplicarea mărcii;

- se aplică marca;

- se execută cioplajul la înălţimea de baza (inălţimea pieptului);

- se înscrie în cioplaj numărul de ordine al arborelui inventariat.

Explicaţiile maistrului sau profesorului sunt utile foarte mult elevilor cu stil de învăţare auditiv iar demonstraţia celor cu stil de învăţare vizual si practic.

4. Se explică elevilor că inventarierea se execută într-o ordine corectă, logică, pentru a se  realiza lucrarea în condiţii optime.

5. Se indică elevilor modalităţile de folosire a instrumentarului şi materialelor de lucru şi în acelaşi timp condiţiile de păstrare şi îngrijire a lor:

- materialele (ciocanul de marcat, creta sau creionul forestier si carnetul de inventariere) să fie bine păstrate, îngrijite şi asigurate, în special ciocanul de marcat);

- clupa forestieră, ruleta forestieră, sau dendrometrul se curăţă se ung cu un lubrifiant fin şi se păstrează în locuri corespunzătoare (camere, fişete, dulapuri,etc.).

6. Se explică principiul grupării sau lucrului simultan, conform căruia, locul de muncă trebuie organizat astfel încât să fie o buna colaborare între paticipanţi, să se execute şi să se realizeze în acelaşi timp mai multe faze de lucru.

7. Se precizează elevilor că poziţia corpului este determinantă în reducerea efortului în timpul muncii. Organizarea locului de muncă trebuie să ia în considerare dimensiunile antropometrice pentru toate poziţiile de lucru ale participanţilor.

8. Pentru fixarea noilor cunoştinţe şi deprinderi se execută de către instructor (maistru, tehnician, inginer) un exerciţiu de lucru individual, cu accentuarea diferitelor greşeli care pot să apară pe timpul lucrului şi modul de remediere al acestora.

9. Se execută cu elevii exercitiul 13 a şi b  după care evaluatorul completează fişa de evaluare ataşată acestui exerciţiu.

10. Pentru consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor se execută cu elevii proba practică cerută în exerciţiul 14 a, b şi c. Se distribuie elevilor spre rezolvare fişa de lucru de la exerciţiul 13 prezentat la competenţa 14.3 tratată la acest modul, după care se analizează modul în care elevii au rezolvat sarcinile cerute.

Exerciţiile cuprinse în acest test pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propune testul 13 a, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale 14 a, b sau c, în funcţie de tipul cerinţei.

- Se execută cu elevii exerciţiul 15 după care evaluatorul completează fişa de evaluare ataşată acestui exerciţiu, urmărind rezultatele evaluării elevilor între ei.

7. 3 Folii transparente

7. 4 Îndrumări  privind învăţarea prin metoda  Proiect

Proiectul – reprezintă o sarcină sub formă de „problemă de rezolvat în mai multe etape” pentru elevi, la care se poate lucra individual, în perechi sau pe grupe, conducându-i elevii spre dobândirea abilităţilor (competenţelor) cheie, ca de exemplu: rezolvarea de probleme, comunicarea sau negocierea, planificarea şi organizarea, lucrul în echipă, asigurarea calităţii, dezvoltarea creativităţii şi a responsabilităţii, utilizare TIC pentru informare şi comunicare.

7.4.1 Fazele metodei Proiect

Activităţile proiectului pot fi grupate în faze. Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: informarea, planificarea, decizia, implementarea, controlul şi evaluarea.

1. Informarea

În prima fază, elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei propuse sau sarcinii, folosind surse disponibile de informaţie: manuale, cărţi de specialitate, publicaţii, site-uri, internet, etc.

Obiectivele proiectului sau sarcinile trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de motivare.

Familiarizarea elevilor cu metoda proiect reprezintă prima sarcină a profesorului.

Propunerea proiectului poate aparţine elevului.

Metoda proiect reprezintă o mare oportunitate de a sparge ciclul individualismului şi de a conduce la o muncă în colaborare pentru găsirea de soluţii la problema propusă.

O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis care să faciliteze activităţile.

2. Planificarea

Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune), se planifică  resursele ce vor fi folosite. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie clar definită.

Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului.

3. Decizia

Înainte de a începe faza activităţii practice, elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor.

În timpul acestei faze de decizie, rolul profesorului este să comenteze, să discute şi dacă e necesar să modifice strategiile de rezolvare a problemelor propuse de elevi.

Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale, riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă.

4. Implementarea

În această fază se desfăşoară activităţi creative, independente şi responsabile. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii.

Elevii vor fi ghidaţi de profesor, li se vor corecta greşelile.

5. Controlul

În această fază se vor folosi chestionare si teste asfel încât elevii vor fi ajutaţi să - şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor.

Profesorul îşi asumă rolul de - persoană suport şi de sfătuitor.

6. Evaluarea

Profesorul şi elevii au o discuţie finală, în care se comentează rezultatele obţinute. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed - back, să - i facă să înţeleagă greşelile făcute, eficienţa muncii şi experienţa câştigată. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare.

7.4.2 Rolul profesorului în învăţarea prin metoda Proiect

Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională.

Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind , un sfătuitor (consilier) şi un designer al învăţării care poate fi facilitată.

Profesorii provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare, sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare.

Schimbările în rolul profesorului sunt:

-  să pregătească meticulos procesul de învăţare;

-  să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului;

-  să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi şi să formuleze corect întrebările;

-  să încurajeze elevii, să-şi autoevalueze munca;

- să acorde o atenţie specială cooperării, organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă, fiind într-o comunicare permanentă cu elevii.

Sinteza auxiliarului

Modulul  Regime şi tratamente silvice este integrat în pregătirea elevilor din clasa a XII a, alături de modulele: Elemente de planimetrie, Staţiuni forestiere, Prevenirea si combaterea daunatorilor, Desen tehnic şi topografic, Igiena şi protecţia muncii, Mecanizarea lucrărilor silvice, Cultura vânatului şi Cultura salmonidelor.

Parcurgerea acestui modul asigură dobândirea de către elevi a competenţelor şi abilităţilor de coordonare a activităţilor din arboretele exploatabile, de cunoaştere a modalităţilor de regenarare a arboretelor de stabilire a caracteristicilor tratamentelor şi de aplicare a lor atât în regim de codru cât şi în regim de crâng.

Modulul este constituit din unitatea de competenţă tehnică specializată cu aceeaşi denumire, Regime si tratamente silvice iar numărul de ore alocat este de 75 ore/an, din care: pentru teorie33 ore/an, pentru laborator tehnologic 30 ore/ an, iar pentru instruire practică 12 ore/an.

Prima parte a conţinuturilor tematice Regimul de cultură al unei păduri  cuprinde noţiunile de cunoaştere a modalităţii de regenerare a pădurilor pe cale naturală, şi\sau pe cale artificială, atât în regim de codru cât şi în regim de crâng, punandu-se acent pe determinarea avantajelor şi dezavantajelor pentru fiecare categorie sau modalitate de regenerare.

În a doua parte Cunoaşterea tratamentelor aplicate în diferite tipuri de arborete,                                                     elevii vor cunoaşte caracteristicile fiecărui tratament în parte diferenţiat pentru regimul de codru şi pentru regimul de crâng. Elevii vor fi dirijaţi sa cunoască toate caracteristicile tratamentelor cu regenerare naturală sub masiv sau pe teren descoperit (cazul tăierilor de jos –în ambele variante-  în regim de crâng), sau caracteristicile tratamentalor cu regenerare artificială, fie în cazul molidişurilor, fie în cazul substituirii arboretelor derivate sau refacerii arboretelor degradate.

Partea a treia se axează pe Aplicarea  tratamentelor în arboretele de codru regulat, elevii dobândind cunostinţele necesare despre codrul regulat, despre modalitaţile de aplicare a fiecărui tratament în parte. Se face referire în cadrul acestei parţi şi la modalităţile de regenerare (naturală sau artificială) în funcţie de caz.

În partea a patra  a modulului Aplicarea tratamentelor în arboretele de codru grădinărit  sunt tratate modalităţile de aplicare a tratamentelor în această categorie  de arborete având  in vedere că arboretele gospodărite în regim de codru grădinărit au caracteristici deosebite de alte arborete. În aceste arborete regenerarea se realizează numai natural, cu particularităţile ei, iar tăierile sunt diferite de alte tratamente atât prin întinderea lor în timp cât şi în spaţiu.

Ultima parte a conţinuturilor tematice Aplicarea tratamentelor în regim de crâng                             urmăreşte familiarizarea elevilor în primul rând cu regimul crângului  şi în acelaşi timp cu tratamentele aplicate. Se vor face referiri la particularităţile regimulu crângului  si la particularităţile tratamentelor aplicate.

Este neceasar să se remarce că prezentul auxiliar nu ţine loc de manual, el venind în întâmpinarea elevilor şi profesorilor cu modele de predare-invatare şi de iniţiere şi aprofundare a cunostinţelor despre regimele de cultură ale pădurilor şi tratamentele aplicate. În acelaşi timp sunt e videnţiate modele de fişe de lucru, de evaluare, de autoevaluare, conspect, de progres şcolar, de descriere a activităţilor.

Lucrarea nu şi-a propus şi nici nu poate să-şi propună să trateze toate aspectele modulului, având în vedere în primul rând diversitatea problemelor care apar, specificul activităţii şi nu în ultimul rând diversitatea de modele pe care le pot realiza profesorii în activitatea lor didactică.

# 8. Fişă  rezumat

# 8.1.  Fişă  rezumat  copertă

| Ti Titlul modulului: Regime şi tratamente silvice |
| --- |
| N Numele elevului |  |
| D Data începerii |  |  | D Data finalizării |  |
| Competenţa | Activitatea de învăţare | Data îndeplinirii | Verificat |
| Competenţa 14.1 Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri |  | Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit | Semnătura profesorului |
| Competenţa 14.2 Recunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete |  |  |  |
| Competenţa 14.3 Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat |  |  |  |
| Competenţa 14.4 Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit |  |  |  |
| Competenţa 14.5 Aplică tratamentele în arboretele de crâng |  |  |  |

# 8.2.  Fişă  rezumat  activitate

Se întocmeşte pentru fiecare activitate de învăţare.

| Competenţă | Activitatea de învăţare | Obiectivele învăţării | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Competenţa 14.1 Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri |  | Data la care obiectivul lucrării a fost îndeplinit | Semnătura profesorului |
|  | C Comentariile elevului Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii. Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare. Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. Comentariile profesorului Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi. Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum ar dori să-şi urmeze obiectivele învăţării. |

8.3 Fişe conspect

8.3.1 Fişa 1. UC 14, C 14.1 – Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri

8.3.2 Fişa 2.UC 14, C 14.2 – Recunoaşte tratamentele în diferite tipuri de

arborete

8.3.3 Fişa 3   UC 14, C 14.3 – Aplică tratamentele în arboretele de codru

regulat

8.3.4. Fişa 4  UC 14, C 14.4 – Aplică tratamentele în arboretele de codru

grădinărit

8.3.5 Fişa 5  UC 14, C 14.5 – Aplică tratamentele în arboretele de crâng

9. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare

Întreg demersul didactic depus de profesori şi maiştri instructori în procesul de predare-învăţare, trebuie să fie focalizat pe formarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice generale şi specializate cerute de calificarea Regime şi tratamente silvice. Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ adecvate formării competenţelor urmărite, prin folosirea celor mai adecvate metode, în care activitatea este centrată pe elev.

În planul de învăţământ al califificării Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere au fost alocate pentru modulul Regime şi tratamente silvice un număr de 75 ore/an din care, pentru pregătire practică 12 ore/an.

Orele de instruire practică se vor desfăşura sub îndrumarea maistrului instructor sau a profesorului de specialitate tehnică, în funcţie de încadrarea cu personal de specialitate a fiecărei unităţi şcolare.

Numărul de ore alocat pe teme este orientativ, rămânând la latitudinea profesorului să repartizeze orele în funcţie de :

- specificul socio-economic al zonei geografice;

- complexitatea şi varietatea materialului didactic existent în şcoală;

- condiţiile agentului economic;

- cerinţele specifice ale calificării;

- dificultatea temelor;

- nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit;

- ritmul de asimilare al cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit.

Procesul de predare-învăţare, trebuie să fie axat pe formarea competenţelor cheie, şii competenţelor tehnice cerute de calificarea nivelului 3.

Metodele active, specifice învăţării centrate pe elev, pe care cadrul didactic le poate utiliza pot fi diversificate: problematizarea, observaţia dirijată, studiul de caz, demonstraţia, exerciţiul, miniproiectul etc.

Organizarea clasei va fi făcută, pe grupe de elevi astfel încât să se poată realiza şii formarea abilităţilor cheie legate de comunicare, rezolvarea de probleme, prin asumarea responsabilităţii, colaborarea cu colegii, coordonarea activităţii unei grupe, asigurarea calităţii, lucrul în echipă şi asigurarea igienei şi protecţiei muncii.

În strategia didactică, materialul didactic este deosebit de important. Astfel, maistrul  şi\sau profesorul, vor\va asigura materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei (clupă forestieră, ruletă forestieră, creion de marcare, ciocan de marcat - dacă este cazul, carnet de inventariere,, formulare tipizate, etc.), va elabora fişe de lucru pentru fiecare examinare şi determinare, precum şi probe şi instrumente de evaluare şi autoevaluare.

Probele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de observaţie, fişe de evaluare, fişe de autoevaluare, teste cu diferite tipuri de itemi.

Elevilor li se solicită citirea sarcinilor de lucru din fişe şi rezolvarea acestora, în ordinea înscrisă. În acest fel, elevii vor fi antrenaţi să participe activ la lecţie desfăşurând activităţi practice/aplicative. Ei vor trebui să se documenteze, privind modul de regenerare al arboretelor,sa cunoască toate caracteristicile tratamentelor indiferent de regimul de gospodărire şi să aplice caracteristicile tratamentelor studiate să efectueze determinări practice, să exerseze.

Pe parcursul desfăşurării lecţiei, maistrul\profesorul va supraveghea, dirija şi îndruma demersul elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. Ori de câte ori este solicitat de către elevi, maistrul\profesorul dă explicaţiile şi lămuririle necesare.

Metodele de învăţământ care se propun sunt cele activ-participative, precum învăţarea prin descoperire dirijată şi exerciţiul practic.

Instrumentele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de lucru, fişe de observaţie, chestionare de autoevaluare, probe proiect, portofolii, tema de lucru, lucrări practice etc .

10. Soluţii pentru exerciţiile propuse

1. Regenerarea naturală: 1, 5, 8, 9 11, 15; regenerarea artificială: 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14.

2. Regenerarea naturală: 7, 8, 10, 12; regenerarea artificială: 1, 2, 5, 6, 9, 13.

3. în cercuri; 1, 2, 5, 7, 8, 10; în pătrate: 6.2, 6.3, 6.5.

4. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11.

5. I: 1-d; 2-c; 3-a; 4-b. II  1 : în ochiuri ;de deschidere a ochiurilor ; de lărgire a ochiurilor ; de racordare. 2 : vegetativ ; naturală. 3 : 3 ha ;  5 ha . III : 1-F ; 2-A ; 3-A ; 4-A. IV : 1-e ; 2-a ; 3-b ; 4-f ; 5-c.

6. I: 1-b; 2-c; 3-c; 4-d.  II 1:naturală; sămânţă descoperit; unice. 2: simplu (primitiv); cultural clasic ( tipic); concentrat; naturală.  III: 1-A; 2-F; 3-F; 4-A.  IV ; 1-d ; 2-e ; 3-b ; 4-f ; 5-c

7.-

8. 1-codru ; 2-plurien ; 3-tăieri grădinărite ; natural

9. a.1 : -tăierile sunt împrăştiate ; -suprafeţele sunt permanent în curs de tăiere şi regenerare ; arborii se extrag individual şi mai rar în grupuri mici de 2-3 arbori ; profilul arboretului este un profil dantelat. a.2 : se calculează pe suprafaţă. a.3 : naturală din sămânţă sub masiv.  b.1 : este cel mai simplu tratament din tipurile de grădinărit ; se extrag numai arborii fără să se execute tăieri de îngrijire. 2: are în vedere şi executarea tăierilor de îngrijire ; arborii sunt împărţiţi în trei clase : arbori mari, arbori mijlocii şi arbori mici. 3 : împarte suprafaţa unităţii de producţie în 5-10 cupoane ; revenirea într-un cupon se numeşte rotaţie (notă : s-au dat numai câteva exemple).  c.1 : arborilor ; cioplaj la baza tulpinii ; aplicarea mărcii. c.2.diametrelor ; carnetul de inventariere. I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, bifaţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

10. a: regimul crângului; tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată.  b : -pe suprafeţele exploatate tăierea este unică ; -vârsta la care se realizează intervenţia este mică ; -tăierile se pot executa în fiecare an, nefiind condiţionate de fructificaţie ; -pe parcurs cioatele se degradează prin putrezire (notă : s-au dat numai câteva exemple).  c : -sunt speciile cu capacitate mare de lăstărire ; -cheltuielile de întreţinere sunt mici ; -existenţa pădurii nu este întreruptă, iar solul nu se înierbează.

11. –

12. –

13.  a : -echien ; profil uniform ; -fir cu fir (fiecare arbore în parte).  b. a -marca rotundă;

b - cioplaj la baza arborelui; c –carnetul de inventariere; d –clupa forestieră; e –arbore;

f –defecte; g –nedorite;  h -0,7; i -0,5.

14. a: –se aleg arborii de extras; -se execută cioplajul la baza arborelui; -se aplică marca rotundă pe cioplaj. b: - actuală : 0,7 pentru speciile de umbră şi 0,5 pentru speciile de lumină ; se reduce la 0,4-0,2. – diametrele şi clasele de calitate se înscriu pe specii pentru fiecare arbore în parte în carnetul de inventariere ; -fir cu fir (arbore cu arbore) ; -în funcţie de asigurarea consistenţei.  c: a –1,30 m de la sol (la nivelul pieptului) ; b –creta forestieră ; c –creionul forestier ; d –cioplaj ; e –fructificaţie ; f –însămânţare ; g –luminare (punere în lumină) ;

h –regenerare ; i –definitivă.

15.-

16.-

17.-

18.-

11. Importanţa întocmirii unui portofoliu

Prin calificările de la nivelul 2, elevii trebuie să dobândească abilităţi şi cunoştinţe generale despre domeniul de pregătire care să le permită să continue pregătirea la nivelul 3, sau să se integreze pe piaţa muncii.

Pentru acest lucru o pondere mare în pregătirea elevilor o au formarea abilităţilor cheie în comunicare, în igienă şi securitatea muncii, în lucrul în echipă, în organizarea şi pregătirea pentru integrarea la locul de muncă  şi în rezolvarea de probleme.

Evaluatorul va folosi ca instrumente de lucru următoarele:

( Fişe de observare şi fişe de lucru

( Exerciţiul practic (proba practică)

( Fişe de evaluare şi autoevaluare

( Activităţi interactive ( joc de rol, proiecte)

( Activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare (vizual, auditiv, practic)

Toate activităţile îndeplinite pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev iar informaţiile din acest ghid pot fi utilizate în elaborarea ghidului elevului.

Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare, care permite evaluarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. El reprezintă o culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic calificativele, rezultatele, experienţele, precum şi lucrări personale, pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare.

Structura portofoliului poate fi stabilită împreună cu elevii, odată cu anunţarea tematicii, dar vor fi obligatorii anumite elemente care oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la propriul proces de învăţare.

Profesorul va indica bibliografia de studiat, cu folosirea resurselor (bibliotecă, internet).

Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională.

Elevul va păstra permanent acest portofoliu , îl va completa la zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe  şi-l va prezenta atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor final pentru trecerea la un alt nivel.

BIBLIOGRAFIE

1.  Florescu, I. – Silvicultura, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981

2.  Grigorescu, A., Grînea, R, S. – Tehnologia cherestelei,Auxiliar curricular,

M. Ed. C.,Bucureşti, 2006

3.  Doboş, V., Vlad, V., Vlad, M., Marian, A. – Silvicultura şi tehnica culturilor

silvice,manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a licee cu profil de silvicultură                                                                            şi şcoli profesionale silvice, Ed. MIRTON, Timişoara, 2004;

4. Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului – Norme tehnice privind

alegerea şi aplicarea tratamentelor, vol 3, Bucureşti, 2000.

# Text boxes

-aplică tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată

- aplică tratamentul tăierlor de jos fără lăsare de cioată

- aplică tratamentul tăierilor de sus (în scaun)

Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit

- aplică tratamentul grădinăritului simplu (primitiv)

- aplică tratamentul grădinăritului cultural clasic (tipic)

- aplică tratamentul grădinăritului concentrat

- aplică   tratamentul  tăierilor  rase  pe  parchete

- aplică   tratamentul  tăierilor  succesive

- aplică   tratamentul  tăierilor  progresive

Aplică tratamentetele în arboretele de codru regulat

Cunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete

-cunoaşte  tratamentul tăierilor rase pe parchete

-cunoaşte  tratamentul  tăierilor succesive

- cunoaşte  tratamentul  tăierilor progresive

- cunoaşte  tratamentul  tăierilor grădinărite

- cunoaşte  tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată în regim de crâng

- cunoaşte  tratamentul tăierilor de jos fără lăsare de cioată în regim de crâng

- cunoaşte  tratamentul tăierilor în scaun în regim de crâng

Cunoaşte regimul de cultură al unei păduri

- Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor, conform cerinţelor de validare din acest standard.

- Profesorii nu trebuie să se limiteze la mijloacele de învăţare prezentate în auxiliar. Acestea constituie doar un exemplu pentru materialele didactice care se pot concepe şi folosi la orele de curs.

- Prezenta lucrare nu este un manual, ci un material de învăţare.

-cunoaşte modul de regenerare al unui arboret

-cunoaşte avantajele şi dezavantajele regenerării

naturale

-cunoaşte avantajele şi dezavantajele regenerării

artificiale

-identifică regimul de cultură aplicat unui arboret

- Ehipamente de lucru – Marcarea arborilor se face cu…..(a)….în urma executării unui…(b)…..Se inregistrează diametrul de bază în…(c)….prin masurarea lui cu…(d)…..pentru fiecare….(e)…..în parte.

-    Modul de lucru – Se extrag arborii necorespunzători cu…(f)….,din specii…

-   .(g)….până la realizarea consistenţei de….(h)….pentru speciile de umbră

şi      de…(i)…. pentru speciile de lumină.

- Tipul de arboret............................................................................................

.     ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Structura şi compoziţia arboretului...........................................................

- …………………………………………….........................................................

- ……………………………………………………………………………. ............

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

- Modalitatea de inventariere…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ATENŢIE!!

Regenerare artificială

Regenerare naturală

Regenerare vegetativă

Regenerare artificială

Regenerare artificială

Regenerare artificială

Regenerare naturală

Regenerare din sămânţă

Regenerare de fag în codru grădinărit.

Arboret de codru grădinărit.

Regenerare în ochi deschis în cadrul tratamentului tăierilor progresive.

Gorunet de deal propus la aplicarea tăierii de deschidere a ochiurilor

Tăiere definitivă în tratamentul tăierilor succesive.

Tăiere de luminare în cadrul tratamentului tăierilor succesive.

MEdCT–CNDIPT / UIP

Aplică tratamentele în arboretele de crâng

Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi dacă:

- locul / sala / organizarea sălii sunt adecvate;

- echipamentele sunt pregătite şi funcţionale;

- toate materialele / resursele sunt la îndemână;

- explicaţi în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei;

- oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor;

- ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară;

- ţineţi cont de alcătuirea / nevoile / capacităţile grupului / elevilor;

- aţi adaptat lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor;

- aţi stabilit ţinte individuale de învăţare;

- aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare;

- încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor,

- încurajaţi învăţarea autonomă, centrată pe elev;

- folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare;

- comunicaţi eficient cu elevii (ton, ritm, stil);

- formulaţi în mod clar întrebările;

- asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor;

- încurajaţi elevii să participe activ la lecţie;

- răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor,

- explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor,

- oferiţi la timp feed –back-ul constructiv privind învăţarea şi progresul,

- asiguraţi o evaluare formativă regulată, corectă, riguroasă şi exactă;

- implicaţi elevii în evaluare;

- puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare,

- învăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare;

- alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare;

- folosiţi în mod eficient temele pentru acasă,

- aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei,

- demonstraţi o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate;

- obţineţi feed – back pentru propria dezvoltare profesională,

- completaţi şi semnaţi cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare.