Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013

Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret  nr.10-12,  sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

INSTRUMENTE DE EVALUARE

SUMATIVE- partea I

Domeniul:  ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI

Calificarea:  ELECTRONIST REŢELE DE TELECOMUNICAŢII

Modulul:

CIRCUITE ELECTRONICE DIGITALE

Nivel  2

2009

AUTOR:

LIVIA POP– profesor, gradul I, Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare

COORDONATOR:

REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor, gradul I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”, Bacău

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA 		– expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU 	– expert CNDIPT

ANGELA POPESCU 		– expert CNDIPT

DANA STROIE			– expert CNDIPT

Test sumativ

Competenţa:

- Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice;

- Identifică circuite integrate logice;

- Interconectează circuite integrate logice în montaje;

- Verifică funcţionarea montajelor

Obiective:

- să scrie funcţii logice în diferite forme de reprezentare;

- să simplifice funcţii logice folosind principiile de calcul ale algebrei booleene şi diagrama Veitch- Karnaugh;

- să selecteze circuite integrate logice pentru implementarea funcţiilor logice după simbol, aspect fizic şi marcaj;

- să utilizeze cataloage de circuite integrate digitale;

- să execute montaje cu circuite integrate logice;

- să verifice corectitudinea executării montajelor;

- să verifice funcţionarea corectă a montajelor, prin măsurare şi compararea valorilor mărimilor măsurate cu valorile logice din tabelul de adevăr.

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat  la sfârşitul modulului Circuite electronice digitale ca evaluare sumativă, pentru a testa dobândirea competenţelor tehnice generale şi specializate, prin îndeplinirea criteriilor de performanţă. Testul are două părţi: partea I, în care prin probă scrisă, sunt evaluate cunoştinţele teoretice şi partea a II-a, în care sunt evaluate abilităţile practice prin probe orale şi practice.

Tipul testului:

- partea I- probă scrisă (rezolvare de probleme);

- partea a II-a- probă orală (exerciţii de citire a foilor de catalog) şi practică.

Durata evaluării: 3 ore

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea:

- testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică;

- elevii lucrează individual.

Enunţ:

I. Aveţi la dispoziţie 30 minute pentru a rezolva o problemă pregătitoare în vederea susţinerii probei practice:

Se dă funcţia logică f= P0+P1+P4+P5+P6.

- Precizaţi numărul variabilelor funcţiei şi forma de reprezentare;

- Reprezentaţi funcţia în:

  - diagramă Veitch-Karnaugh;

  - tabel de adevăr.

- Minimizaţi funcţia cu ajutorul:

  - axiomelor şi teoremelor algebrei booleene;

  - diagramei Veitch-Karnaugh.

II. Aveţi la dispoziţie 150 minute pentru a  implementa cu diverse tipuri de porţi funcţia .

Pentru aceasta parcurgeţi următorii paşi:

- Identificaţi porţile logice de care aveţi nevoie;

- Desenaţi schema de implementare ;

- Utilizaţi catalogul de circuite logice integrate pentru a identifica circuitele integrate necesare implementării;

- Identificaţi după marcaj circuitele logice integrate de care aveţi nevoie;

- Montaţi circuitele integrate în socluri;

- Identificaţi configuraţia pinilor pentru circuitele integrate selectate, cu ajutorul catalogului de circuite logice integrate;

- Efectuaţi legăturile conform schemei;

- Aplicaţi pe intrări toate combinaţiile distincte posibile de nivele logice şi verificaţi funcţionarea schemei cu testerul digital;

- După ce aţi verificat corectitudinea schemei, desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele.

Instrucţiuni pentru elevi:

      - Redactaţi răspunsurile independent şi respectaţi timpul alocat.

II.   Pentru realizarea sarcinii de lucru, aveţi la dispoziţie:

- sursă de c.c. cu tensiune stabilizată şi reglabilă;

- tester digital;

- o colecţie de circuite integrate: 7400, 7402, 7404, 7408, 7410, 7432.

- conductoare de legătură şi conectori;

- platformă de lucru prevăzută cu socluri;

- catalog de circuite integrate digitale.

Criterii de evaluare şi notare:

I. Se acordă 100 de puncte pentru nota 10, astfel:

1. 10 puncte

2. 40 puncte

3. 40 puncte

10 puncte din oficiu.

II. Se acordă 100 de puncte pentru nota 10, astfel:

- 5 puncte

- 15 puncte

- 5 puncte

- 5 puncte

- 10 puncte

- 20 puncte

- 5 puncte

- 20 puncte

- 5 puncte

10 puncte din oficiu.

În punctajul final, punctajul obţinut pentru partea I a testului are o pondere de 1/3, iar cel obţinut  pentru partea a II-a a testului are o pondere de 2/3.

Evaluarea se poate finaliza nu neapărat printr-o notă, ci şi printr-un calificativ: ADMIS, sau RESPINS.

Barem de corectare şi notare:

1. 10 puncte

Funcţia are 3 variabile şi este reprezentată în formă canonică normală disjunctivă.

Se acordă  10 puncte  pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0  puncte.

2. 40 puncte

a)

Se acordă  20 puncte  pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0  puncte.

| A | B | C | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

b)

Se acordă  20 puncte  pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0  puncte.

    - 40 puncte

a) Se dezvoltă termenii de tip P din f.c.n.d. ca produsul tuturor variabilelor funcţiei şi se obţine: .

Se acordă  20 puncte  pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0  puncte.

b) Se formează 2 grupe: una de 4 unităţi cu termenii P0, P1, P4, P5, cealaltă de 2 unităţi cu termenii P4 şi P6. Se obţine acelaşi rezultat: .

Se acordă  20 puncte  pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0  puncte.

II. Evaluarea se face prin observare sistematică. Pentru fiecare candidat se completează o fişă ca cea de mai jos:

| Cerinţa | Îndeplinită | Punctaj maxim acordat |
| --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |
| 1 |  |  | 5 puncte |
| 2 |  |  | 15 puncte |
| 3 |  |  | 5 puncte |
| 4 |  |  | 5 puncte |
| 5 |  |  | 10 puncte |
| 6 |  |  | 20 puncte |
| 7 |  |  | 5 puncte |
| 8 |  |  | 20 puncte |
| 9 |  |  | 5 puncte |
| Din oficiu |  |  | 10 puncte |

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării:

La finalul primei părţi a testului, profesorul comunică elevilor punctajele realizate. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar (reluarea unor informaţii, consultarea Fişei de documentare 3.1, ş.a.)  Dacă rezultatele sunt bune, se poate trece la partea a II-a a testului, activitatea practică. Profesorul monitorizează activităţile practice pe tot parcursul lor, corectând eventualele operaţii greşite, pe care elevii le corectează.