Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013

Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret  nr.10-12,  sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

INSTRUMENTE DE EVALUARE

SUMATIVE- partea a II-a

Domeniul:  ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI

Calificarea:  ELECTRONIST REŢELE DE TELECOMUNICAŢII

Modulul:

CIRCUITE ELECTRONICE DIGITALE

Nivel  2

2009

AUTOR:

MIHAELA MARKOVITS – profesor, gradul I, Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare

COORDONATOR:

REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor, gradul I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”, Bacău

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA 		– expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU 	– expert CNDIPT

ANGELA POPESCU 		– expert CNDIPT

DANA STROIE			– expert CNDIPT

Test sumativ

Competenţa:

- Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice;

- Identifică circuite integrate logice;

- Interconectează circuite integrate logice în montaje;

- Verifică funcţionarea montajelor

Obiective:

- să selecteze circuite integrate logice după simbol, aspect fizic şi marcaj;

- să implemeteze funcţii binare simple cu porţi logice;

- să utilizeze cataloage de circuite integrate digitale;

- să evalueze parametrii specifici ai circuitelor logice integrate;

- să execute montaje cu circuite integrate logice;

- să verifice corectitudinea executării montajelor;

- să verifice funcţionarea corectă a montajelor, prin măsurare şi compararea valorilor mărimilor măsurate cu valorile logice din tabelul de adevăr.

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat  la sfârşitul modulului Circuite electronice digitale ca evaluare sumativă, pentru a testa dobândirea competenţelor tehnice generale şi specializate, prin îndeplinirea criteriilor de performanţă.

Tipul testului: probă practică.

Durata evaluării: 3 ore

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea:

- testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică;

- elevii lucrează individual.

Enunţ:

I. Aveţi la dispoziţie  60 minute pentru a  implementa cu diverse tipuri de porţi funcţia f=. Pentru aceasta parcurgeţi următorii paşi:

- Identificaţi porţile logice de care aveţi nevoie pentru implementarea funcţiei;

- Utilizaţi catalogul de circuite logice integrate pentru a identifica circuitele integrate necesare implementării;

- Montaţi circuitele integrate în socluri;

- Identificaţi configuraţia pinilor pentru circuitele integrate selectate, cu ajutorul catalogului de circuite logice integrate;

- Efectuaţi legăturile conform schemei;

- Verificaţi funcţionarea schemei cu testerul digital;

- După ce aţi verificat corectitudinea schemei, desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele.

II. Se dă schema de mai jos:

Aveţi la dispoziţie 120 minute pentru a îndeplini următoarele cerinţe:

- Identificaţi cele 2 circuite integrate din schemă;

- Identificaţi configuraţia pinilor celor  două circuite integrate;

- Precizaţi nivelele logice pe ieşirile fiecărui circuit în configuraţia schemei date;

- Montaţi în socluri circuitele integrate;

- Realizaţi legăturile electrice conform schemei;

- Alimentaţi montajul;

- Verificaţi cu testerul digital nivelele logice pe ieşirile circuitelor integrate;

- Comparaţi rezultatele obţinute cu valorile logice deduse la punctul 3.

- După ce aţi verificat corectitudinea schemei, desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele.

Instrucţiuni pentru elevi:

Pentru realizarea sarcinii de lucru, aveţi la dispoziţie:

- sursă de c.c. cu tensiune stabilizată şi reglabilă;

- tester digital;

- o colecţie de circuite integrate: 7400, 7404, 7408, 7410, 7432, 7485, 74155

- conductoare de legătură şi conectori;

- platformă de lucru prevăzută cu socluri;

- catalog de circuite integrate digitale.

Criterii de evaluare şi notare:

I. Se acordă 100 de puncte pentru nota 10, astfel:

- 10 puncte

- 10 puncte

- 10 puncte

- 20 puncte

- 10 puncte

- 20 puncte

- 10 puncte

10 puncte din oficiu.

II. Se acordă 100 de puncte pentru nota 10, astfel:

- 10 puncte

- 15 puncte

- 15 puncte

- 5 puncte

- 10 puncte

- 5 puncte

- 15 puncte

- 10 puncte

- 5 puncte

10 puncte din oficiu.

La stabilirea notei finale, subiectul I are pondere 1/3 , iar subiectul II are pondere 2/3.

Barem de corectare şi notare:

I. Evaluarea se face prin observare sistematică.

Pentru fiecare candidat se completează o fişă ca cea de mai jos:

| Cerinţa | Îndeplinită | Punctaj maxim acordat |
| --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |
| 1 |  |  | 10 puncte |
| 2 |  |  | 10 puncte |
| 3 |  |  | 10 puncte |
| 4 |  |  | 20 puncte |
| 5 |  |  | 10 puncte |
| 6 |  |  | 20 puncte |
| 7 |  |  | 10 puncte |
| Din oficiu |  |  | 10 puncte |

II. Evaluarea se face prin observare sistematică.

Pentru fiecare candidat se completează o fişă ca cea de mai jos:

| Cerinţa | Îndeplinită | Punctaj maxim acordat |
| --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |
| 1 |  |  | 10 puncte |
| 2 |  |  | 15 puncte |
| 3 |  |  | 15 puncte |
| 4 |  |  | 5 puncte |
| 5 |  |  | 10 puncte |
| 6 |  |  | 5 puncte |
| 7 |  |  | 15 puncte |
| 8 |  |  | 10 puncte |
| 9 |  |  | 5 puncte |
| Din oficiu |  |  | 10 puncte |

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării:

Profesorul monitorizează activităţile practice pe tot parcursul lor, corectând eventualele operaţii greşite, pe care elevii le corectează. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare, se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar, cum ar fi: consultarea Fişelor de documentare, sau refacerea activităţii practice.