INSTRUMENTE DE EVALUARE SUMATIVĂ

Domeniul: INFORMATICĂ

Calificarea: TEHNICIAN INFRASTRUCTURĂ REŢELE DE TELECOMUNICAŢII

Nivel  3 avansat

Modulul: CIRCUITE ELECTRONICE – partea II

(Circuite electronice digitale)

2009

AUTOR:

ANGELA OPRIŞOR – profesor grad didactic I

Colegiul Tehnic de  Comunicaţii „Augustin Maior” Cluj - Napoca

COORDONATOR:

FLORIN IORDACHE – inginer telecomunicaţii

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

PROBĂ SCRISĂ SUMATIVĂ

Modulul: Circuite electronice

Competenţe:

- Identifică dispozitive şi circuite electronice analogice şi digitale utilizate în realizarea echipamentelor de telecomunicaţii

- Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea circuitelor electronice din echipamentele de telecomunicaţii

- Citeşte scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaţii

Obiectivele evaluării:

- să identifice circuite digitale după simbol şi marcaj

- să opereze cu diferite sisteme de numeraţie

- să explice funcţionarea circuitelor digitale

- să reprezinte schemele circuitelor digitale

- să compare circuitele digitale din punct de vedere al performanţelor

Prezentarea testului:

Acest test este un test sumativ şi se utilizează la sfârşitul modulului. Testul conţine mai multe tipuri de itemi, fiind destinat evaluării cunoştinţelor dobândite de elevi pe parcursul anului şcolar.

Tipul testului: Probă scrisă

Durata evaluării: 120 minute

Condiţii recomandate pentru evaluare:

Evaluarea va avea loc în sala de clasă. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi le va rezolva individual.

Instrucţiuni pentru evaluatori:

Pentru fiecare răspuns corect se va acorda punctajul prevăzut în barem. Acolo unde este posibil se vor acorda punctaje parţiale; acestea vor fi stabilite de evaluator în funcţie de răspunsul elevului. Se va puncta orice răspuns corect, chiar dacă formularea lui nu este identică cu cea din baremul de corectare şi notare.

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – PROBĂ SCRISĂ

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

- Timp efectiv de lucru 2 ore

SUBIECTUL I                                                                                                         30 puncte

I. 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia cu rezolvări litera corespunzătoare răspunsului corect :                                                                             (10p)

1. Numărul 36 transformat în sistemul binar este:

- 101010

- 100110

- 100100

- 11001

2. Numărul binar 110101 transformat în sistemul zecimal este:

- 53

- 106

- 52

- 74

3. Decodificatorul BCD – zecimal are:

- 4 intrări şi 10 ieşiri

- 4 intrări şi 9 ieşiri

- 10 intrări şi 4 ieşiri

- 9 intrări şi 4 ieşiri

4. Multiplexorul cu două intrări de adresă are:

- o intrare şi două ieşiri

- o intrare şi patru ieşiri

- patru intrări şi o ieşire

- două intrări şi o ieşire

5. Numărătoarele decadice sunt formate din:

- 10 circuite basculante bistabile

- 4 circuite basculante bistabile

- 5 circuite basculante bistabile

- 3 circuite basculante bistabile

I. 2. În coloana A sunt prezentate funcţii logice, iar în coloana B porţile logice care le realizează. Scrieţi pe foaia cu rezolvări asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B                                                                                                       (10p)

| A. Funcţia logică | B. Simbolul porţii logice |
| --- | --- |
| 1. a+b | a. |
| 2. | b. |
| 3. | c. |
| 4. | d. |
| 5. | e. |

I. 3. Transcrieţi pe foaia cu rezolvări litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ai litera A, dacă consideraţi că enunţul este adevărat, respectiv litera F, dacă consideraţi că răspunsul este fals.                                                                         (10p)

a. Circuitele integrate TTL au consumul de putere mai mare decât circuitele CMOS.

b. Poarta SAU are semnal la ieşire numai dacă toate intrările au semnal.

c. La demultiplexoare ieşirile neselectate au valoarea 1 logic.

d. La registrele cu înscriere serie şi citire paralel informaţia este extrasă cifră cu cifră.

e. Memoriile ROM pot fi numai citite, fiind înscrise de producător.

SUBIECTUL II                                                                                                        30 puncte

1. Clasificaţi registrele în funcţie de înscrierea datelor.                                                    (4p)

2. Scrieţi, pe foaia cu rezolvări, informaţiile corecte care completează spaţiile libere      (6p)

La numărătoarele ............1..........intrarea de tact a fiecărei celule este conectată la ieşirea celulei anterioare.

Circuitul integrat CDB 400E este un circuit realizat în tehnologia...............2..............

Memoriile care, la întreruperea tensiunii de alimentare,  pierd informaţia memorată, se numesc memorii............3............

3. În figura de mai jos este reprezentat schema unui registru.                                       (20p)

- Precizaţi tipul şi capacitatea de memorie a registrului.

- Denumiţi elementele constructive ale registrului din figură.

- Explicaţi cum se face înscrierea şi citirea registrului.

- Precizaţi rolul registrelor.

SUBIECTUL III                                                                                                       30 puncte

Realizaţi un eseu cu tema „ Numărătoare”, respectând următoarea structură:

- Definiţi numărătoarele.

- Clasificaţi numărătoarele după sensul numărării.

- Explicaţi noţiunile „numărător asincron”, „numărător sincron”.

- Reprezentaţi schema bloc a unui numărător asincron direct de 4 biţi şi diagrama cu evoluţia în timp a stărilor numărătorului.

- Explicaţi de ce numărătoarele sunt numite „divizoare de frecvenţă”.

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – PROBĂ SCRISĂ

-Barem de corectare şi notare-

SUBIECTUL I                                                                                                         30 puncte

I. 1. 10p

Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect:

1 – c            2 – a             3 – a             4 – c               5 – b

I. 2. 10p

Se acordă 2p pentru fiecare asociere corectă:

1 – b           2 – d              3 – a              4 – c              5 – e

I. 3. 10p

Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect:

a – A           b – F             c – F              d – F              e – A

SUBIECTUL II                                                                                                        30 puncte

1. 4p

- registre cu înscriere serie           (2p)

- registre cu înscrire paralel          (2p)

2. 6p

Se acordă 2p pentru fiecare răspuns corect:

1 – asincrone                             2 – bipolară                          3 – volatile

3. 20 p

a. registru cu înscriere serie şi citire paralel de 4 biţi   (6p)

b. patru bistabile de tip D şi patru porţi ŞI     (4p)

c. înscrierea se face cifră cu cifră, pe durata a patru impulsuri de tact. La fiecare impuls de tact conţinutul unei celule se deplasează în cea din dreapta ei. Pentru citire, se activează comanda „citire”, iar cifrele memorate în registru vor fi extrase simultan prin cele patru porţi ŞI de ieşire.     (8p)

d. Rolul registrelor este de memorare temporară şi prelucrare a datelor binare.      (2p)

SUBIECTUL III                                                                                                       30 puncte

a. Numărătoarele sunt circuite logice secvenţiale cu rol de numărare a  impulsurilor care apar la intrarea lor şi memorare a rezultatului numărării.              (3p)

b. După sensul numărării, numărătoarele se clasifică în:

- numărătoare directe

- numărătoare inverse

- numărătoare reversibile                                                               (3p)

c. Numărător asincron –  numărător la care intrarea de tact a fiecărui bistabil este

conectată la ieşirea bistabilului anterior                                          (3p)

Numărător sincron –  numărător la care intrările de tact ale tuturor bistabilelor sunt conectate împreună, fiind comandate simultan                                   (3p)

d. Schema numărătorului asincron direct de 4 biţi:     (6p)

Diagrama cu evoluţia în timp a stărilor numărătorului:  (6p)

e. Fiecare bistabil din construcţia numărătorului realizează divizarea frecvenţei semnalului de tact: - bistabilul A divide cu 2 frecvenţa semnalului de tact

- bistabilul B divide cu 4 frecvenţa semnalului de tact

- bistabilul C divide cu 8 frecvenţa semnalului de tact

- bistabilul D divide cu 16 frecvenţa semnalului de tact                (6p)

PROBĂ PRACTICĂ ŞI ORALĂ SUMATIVĂ

Modulul: Circuite electronice

Competenţe:

- Identifică dispozitive şi circuite electronice analogice şi digitale utilizate în realizarea echipamentelor de telecomunicaţii

- Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea circuitelor electronice din echipamentele de telecomunicaţii

- Citeşte scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaţii

- Depanează subansamble electronice din echipamentele de telecomunicaţii

Obiectivele evaluării:

- să identifice circuite integrate digitale după codificare şi marcare

- să interconecteze circuite integrate digitale

- să verifice funcţionarea montajelor cu circuite integrate digitale

- să detecteze defecte în montaje cu circuite integrate digitale

- să explice funcţiile circuitelor digitale

Prezentarea testului:

Acest test este utilizat la sfârşitul modulului ca test oral şi practic sumativ.

Tipul testului: Exerciţii practice

Durata evaluării: 90 minute

Condiţii recomandate pentru evaluare:

Evaluarea va avea loc în laborator tehnologic. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi materialele necesare.

Instrucţiuni pentru evaluatori:

Elevii vor realiza montajul  în funcţie de materialele existente în dotarea laboratorului. Evaluarea se face prin observare sistematică, pe baza fişei de evaluare.

PROBĂ PRACTICĂ ŞI ORALĂ SUMATIVĂ

Enunţ:

Realizaţi un numărător binar asincron direct de 4 biţi şi afişaţi stările numărătorului pe un dispozitiv de afişaj cu 7 segmente. Aplicaţi semnale de tact de diferite frecvenţe şi verificaţi funcţionarea montajului. La realizarea numărătorului veţi folosi circuite basculante bistabile CDB 473.

Ai la dispoziţie:

- circuite integrate digitale CDB 473 (fig.1), CDB 447 (fig.2)

- platformă de lucru

- conductoare de legătură sau conectori

- sursă de alimentare stabilizată, reglabilă

- generator de semnale TTL

- cataloage de circuite logice integrate

Fig. 1. Circuitul CDB 473

Fig. 2. Circuitul CDB 447

Timp de lucru: 90 minute

Fişă de evaluare

PROBĂ PRACTICĂ ŞI ORALĂ SUMATIVĂ

A. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică

- Conectează intrările bistabilelor la +5 V

- Interconectează bistabilele pentru a realiza un numărător asincron de patru biţi

- Conectează ieşirile numărătorului la intrările decodificatorului BCD – 7 segmente

- Conectează dispozitivul de afişaj

- Alimentează circuitul

- Aplică semnale de tact de diferite frecvenţe şi verifică funcţionarea

circuitului

B. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală

- Precizează rolul decodificatorului

- Explică cum verifici dacă toate segmentele dispozitivului de afişaj sunt

în stare de funcţionare

- Enumeră normele de protecţia muncii pe care le-ai aplicat la realizarea lucrării

Stabilirea notei finale

Se acordă un punct din oficiu.

La punctul A se bifează cerinţele îndeplinite corect . La punctul B se bifează cerinţele la care elevul a răspuns corect şi complet. Pentru fiecare cerinţă bifată se acordă 1 punct. Nu se acordă punctaje parţiale.