Reţele locale de comunicaţii

INSTRUMENTE DE EVALUARE FORMATIVE

Domeniul: Informatică

Calificarea: Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

CARMEN ARDELEANU – profesor, gradul I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”, Bacău

COORDONATOR:

IORDACHE FLORIN – inginer telecomunicaţii

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA 		– expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU 	– expert CNDIPT

ANGELA POPESCU 	– expert CNDIPT

DANA STROIE		– expert CNDIPT

EVALUARE INIŢIALĂ

- Pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă premize ale

asimilării noilor conţinuturi şi formarea de noi competenţe;

- pentru detectarea potenţialului de instruire potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare;

- pentru stabilirea unui punct "de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea

progresului şcolar.

Marcaţi cu „ X” răspunsul/răspunsurile corecte:

1. Care sunt tipurile de reţea întâlnite în activităţile curente:

a. Sistemul poştal 					(

b. Sistemul telefonic 					(

c. Sistemul de transport public 			(

d. Reţeaua de calculatoare a unei companii 	(

e. Internetul 						(

2. Precizaţi  care echipamente se pot conecta la o retea:

a. Calculatoare desktop					(

b. Laptop-uri şi 	Imprimante				(

c. Scannere şi	PDA-uri				(

d. Smartphone-uri şi Servere de fisiere		(

e. Toate							(

3. Conexiunea prin cupru utilizată la interconectarea echipamentelor de retea foloseşte:

a. semnale electrice pentru a transmite date intre echipamente 			       (

b. fire din sticla sau plastic, denumite si fibre, pentru a transporta informatie sub forma de impulsuri luminoase								       (

c. semnale radio, tehnologie infrarosu (laser) sau transmisii prin satelit		       (

d. transmisii prin satelit									       (

e. discuri optice										       (

4. Principalele tipuri de resurse care pot  partaja o reţea sunt:

a. Servicii de tip printare sau scanare 						       (

b. Conexiune Wireless									       (

c. Spatiu de stocare pe echipamente externe					       (

d. Fire din sticlă										       (

e. Aplicatii de tip baze de date								       (

5. Conexiunea prin fibra optica utilizează:

a. semnale radio										       (

b. fibre pentru transportul informaţiei sub forma de impulsuri luminoase		       (

c. semnale electrice									       (

d. semnale electrice pentru  transmiterea de date intre echipamente		       (

e. laser, semnale radio, transmisii prin satelit					       (

NOTĂ:

- Timp de lucru:  20 min;

- Fiecare item se notează cu 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau parţial

corect se acordă 0 puncte;

- Nu se notează în catalog;

- Nu se acordă punct din oficiu.

Barem de corectare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

- a; b; c; d; e;

- e;

- a;

- a; c; e;

- e;

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Proiectarea reţelelor cablate structurat

Obiectivele evaluarii:

- să cunoască obiectivele unui proiect de realizare a unei rețele de calculatoare

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 1, ca probă de evaluare formativă;

(Fişa suport 1.1 Niveluri ierarhice)

TIPUL TESTULUI: probă scrisă

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

Sugestii :

- activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

FIȘĂ DE LUCRU

Completați tabelul de mai jos potrivind definițiile cu termenii utilizați:

|  | posibilitatea dezvoltării în viitor pe aceeaşi structură iniţială prin adăugarea de noi echipamente; |
| --- | --- |
| adaptabilitatea reţelei - |  |
|  | managementul şi monitorizarea resurselor fizice şi logice cu posibilitatea de control a traficului şi accesului în reţea; |
| funcţionalitatea reţelei |  |
|  | reprezintă un ansamblu de calculatoare/terminale interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie |

- funcţionarea reţelei la parametrii optimi. Reţeaua trebuie să asigure conectivitate între utilizatori şi între utilizator şi aplicaţia accesată;

- scalabilitatea reţelei

- posibilitatea implementării de noi tehnologii pe structura existentă a reţelei prin respectarea standardelor în vigoare;

- gestionarea reţelei

- Reţeaua de comunicaţie

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

1 punct din oficiu

a) 2 puncte

b) 2 puncte

c) 2 puncte

d) 2 puncte

e) 1 puncte

Barem de corectare și notare:

Completați tabelul de mai jos potrivind definițiile cu termenii utilizați:

| scalabilitatea reţelei | posibilitatea dezvoltării în viitor pe aceeaşi structură iniţială prin adăugarea de noi echipamente; |
| --- | --- |
| adaptabilitatea reţelei | posibilitatea implementării de noi tehnologii pe structura existentă a reţelei prin respectarea standardelor în vigoare |
| gestionarea reţelei | managementul şi monitorizarea resurselor fizice şi logice cu posibilitatea de control a traficului şi accesului în reţea; |
| funcţionalitatea reţelei | funcţionarea reţelei la parametrii optimi. Reţeaua trebuie să asigure conectivitate între utilizatori şi între utilizator şi aplicaţia accesată |
| reţeaua de comunicaţie | reprezintă un ansamblu de calculatoare/terminale interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie |

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Proiectarea reţelelor cablate structurat

Obiectivele evaluarii:

- să identifice corect nivelurile OSI şi TCP/IP

- să asocieze protocoalele cu nivelurile corespunzătoare din modelul OSI şi TCP/IP

- să identifice corect corespondenţa între modelul OSI şi modelul TCP/IP

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 1, ca probă de evaluare formativă;

(Fişa suport 1.2 Niveluri ierarhice)

TIPUL TESTULUI: probă scrisă

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele

fişă de lucru

- Explcaţi cu cuvintele voastre ce înseamnă TCP şi ce rol are.

- Explcaţi cu cuvintele voastre ce înseamnă IP şi care este funcţia principală.

- Realizaţi o schemă comparativă între nivelurile OSI şi cele TCP/IP, arătând corespondenţa între nivelurile din fiecare oel.

- Descrieţi pe scurt câteva asemănări şi deosebiri  între OSI şi cele TCP/IP.

e. Plecând de la operaţia de citire a unei pagini Web aflată pe un calculator situat la mare distanţă, descrieţi ce se întâmplă la fiecare nivel al modelului  TCP/IP pentru a efectua operaţia descrisă mai sus.

Instrucţiuni pentru elevi

La punctele a) şi b) explicaţi fiecare literă din TCP şi din IP (folosiţi termenii în engleză) apoi explicaţi rolurile lor.

La punctul e) imaginaţi-vă în faţa calculatorului şi vreţi să accesaţi o pagină web. Analizaţi ce se întâmplă la fiecare nivel, cum se transformă informaţia pentru a fi transmisă şi cum se reface informaţia pentru a putea fi citită.

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

1 punct din oficiu

a) 0.5 puncte

b) 0.5 puncte

c) 2 puncte

a) 3 puncte

a) 3 puncte

Barem de corectare și notare:

a) Explicaţi cu cuvintele voastre ce înseamnă TCP şi ce rol are.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: TCP (Tranmission Control Protocol) are rolul de împărţire a datelor în pachete  şi asigură transmiterea corectă a mesajelor între computere. Pachetele sunt numerotate, putându-se verifica primirea lor în forma în care au fost transmise şi reconstituirea mesajelor lungi, formate din mai multe pachete.

b) Explicaţi cu cuvintele voaste ce înseamnă IP şi care este funcţia principală.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: IP (Internet Protocol) asigură livrarea pachetelor numai dacă în funcţionarea reţelelor nu apar erori. Dacă un mesaj este prea lung, IP cere fragmentarea lui în mai multe pachete. Transmiterea pachetelor IP se face între calculatoare gazdă şi nu direct între programele de aplicaţie.

c) Realizaţi o schemă comparativă între nivelurile OSI şi cele TCP/IP, arătând corespondenţa între nivelurile din fiecare model.

d) Descrieţi pe scurt câteva asemănări şi deosebiri înte OSI şi TCP/IP.

Asemănări

- Ambele au niveluri

- Ambele au nivelul aplicaţiei, deşi fiecare conţine servicii diferite

- Ambele au nivelurile reţelei şi transportului comparabile

- Ambele folosesc tehnologia de tip packet switching (nu cea circuit switching)

- Administratorii de reţea trebuie să le cunoască pe amândouă

Deosebiri

- TCP/IP combină în nivelul său Aplicaţie (4) nivelele Aplicaţie (7), Prezentare (6) şi Sesiune (5) din modelul OSI.

- TCP/IP combină nivelul  Legătură de date (2) şi nivelul Fizic (2) din modelul OSI într-un singur nivel numit Acces Reţea (1).

- TCP/IP pare a fi mai simplu deoarece are mai puţine niveluri.

- Protocoalele TCP/IP reprezintă standardele pe baza cărora s-a dezvoltat Internetul.

- Reţelele tipice nu sunt construite pe baza protocoalelor OSI, deşi modelul OSI este considerat ca ghid.

- TCP / IP foloseşte protocolul UDP care nu garantează întotdeauna livrarea de pachete precum face nivelul transport din modelul OSI.

e) Plecând de la operaţia de citire a unei pagini Web aflată pe un calculator situat la mare distanţă, descrieţi ce se întâmplă la fiecare nivel al modelului  TCP/IP pentru a efectua operaţia descrisă mai sus.

O posibilă descriere este:

- utilizatorul lansează un program pentru vizualizarea paginilor Web (browser);

- browserul este entitatea aplicaţie care va „negocia" pentru noi obţinerea paginii;

- nivelul APLICAŢIE va identifica existenţa resursei cerute de client (clientul este browserul, care îl reprezintă pe utilizator în această „tranzacţie") şi a posesorului acesteia (serverul - înţeles ca fiind entitatea ce oferă resursa cerută, nu calculatorul central al unei reţele; în cazul nostru, avem de-a face cu un server de Web). Se realizează autentificarea serverului (se verifică dacă partenerul este într-adevăr cine pretinde că este şi se stabileşte dacă acesta este disponibil);

- nivelul SESIUNE va stabili o conexiune între procesul client şi procesul server;

- nivelul TRANSPORT se va ocupa de întreţinerea conexiunii şi de corectarea erorilor netratate la nivelul reţea;

- nivelul REŢEA va asigura transferul datelor în secvenţe (pachete), stabilind drumul acestora între server şi client.

- În cele din urmă, datele ajung înapoi  la nivelul aplicaţie unde sunt preluate de browser şi ne sunt prezentate.

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere (text, grafic, schemă logică etc.) se va acorda punctajul prevăzut în barem.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modelele OSI şi TCP/IP şi protocoalele corespunzătoare şi apoi, dacă este cazul, se reface acest test sau unul asemănător.

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Proiectarea reţelelor cablate structurat

Obiectivele evaluarii:

- Să descrie topologia reţelelor de tip LAN.

- Să descrie arhitectura reţelelor de tip LAN.

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 2, ca probă de evaluare formativă.

TIPUL TESTULUI: probă orală, scrisă

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele

FIŞA DE LUCRU

I.Completaţi cu cuvintele următoare textul:

- logica

- calculatoarele

- viteza

- imprimantele

Topologia fizica defineste modul in care........................................., ...............................si celelalte echipamente se conecteaza la retea. Topologia ................descrie modul in care statiile acceseaza mediul si comunica in retea. Tipul de topologie determina capabilitatile retelei, cum ar fi usurinta instalarii, ..............., lungimea maxima a cablului.

II. Clasificarea tipurilor de topologii fizice uzuale pentru LAN.

III. Completaţi în spaţiile corespunzătoare, cărui tip de topologie îi corespunde prezentarea:

- In topologia ............................ sau...................., fiecare calculator se conecteaza

la un cablu coaxial comun. Cablul conecteaza fiecare calculator la urmatorul ca o linie de autobuz care traverseaza un oras. Cablul are un capac instalat la capat, numit terminator. Terminatorul previne reflexia semnalelor, fenomen care poate produce erori la transmisia datelor.

- Intr-o topologie ………………, statiile sunt conectate in cerc. Deoarece topologia

…………..nu are un punct de inceput sau sfarsit, cablul nu are nevoie de terminatori. Un cadru cu un format special, numit jeton (token), parcurge inelul, oprindu-se pe rand la fiecare statie. Daca o statie vrea sa transmita date, adauga datele si adresa destinatie la cadru. Acesta traverseaza in continuare cercul, pana cand ajunge la statia care are adresa destinatie. Statia destinatia preia datele din cadru.

- Topologia .............. are un punct de conectare central, care este de obicei un

echipament de retea, precum un hub, switch sau router. Fiecare statie din retea are un segment de cablu care o conecteaza la punctul central. Fiecare statie este conectata la punctul central cu un cablu propriu.

- Intr-o topologie ....................... fiecare echipament are conexiune directa cu toate

celelalte. In acest caz, o problema care afecteaza unul din cabluri nu va afecta reteaua. Topologia ................ se foloseste in cadrul retelelor WAN care interconecteaza LAN-uri.

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

1 punct din oficiu

I.Completaţi cu cuvintele următoare textul:

- 0.25 puncte pentru fiecare cuvânt introdus corect

II. Clasificarea tipurilor de topologii fizice uzuale pentru LAN

- 0.25 puncte pentru fiecare cuvânt introdus corect

III. Completaţi în spaţiile corespunzătoare, cărui tip de topologie îi corespunde prezentarea:

- 1 punct pentru identificarea corectă a topologiilor

a. In topologia magistrala sau bus, fiecare calculator se conecteaza la un cablu comun. Cablul conecteaza fiecare calculator la urmatorul ca o linie de autobuz care traverseaza un oras. Cablul are un capac instalat la capat, numit terminator. Terminatorul previne reflexia semnalelor, fenomen care poate produce erori la transmisia datelor.

b. Intr-o topologie inel, statiile sunt conectate in cerc. Deoarece topologia inel nu are un punct de inceput sau sfarsit, cablul nu are nevoie de terminatori. Un cadru cu un format special, numit jeton (token), parcurge inelul, oprindu-se pe rand la fiecare statie. Daca o statie vrea sa transmita date, adauga datele si adresa destinatie la cadru. Acesta traverseaza in continuare inelul pana cand ajunge la statia care are adresa destinatie. Statia destinatia preia datele din cadru.

c. Topologia stea are un punct de conectare central, care este de obicei un echipament de retea, precum un hub, switch sau router. Fiecare statie din retea are un segment de cablu care o conecteaza la punctul central. Avantajul topologiei stea consta in usurinta depanarii. Fiecare statie este conectata la punctul central cu un cablu propriu. Daca este o problema cu acel cablu, numai statia respectiva este afectata. Restul retelei ramane operational.

Intr-o topologie mesh fiecare echipament are conexiune directa cu toate celelalte. In acest caz, o problema care afecteaza unul din cabluri nu va afecta reteaua. Topologia mesh se foloseste in cadrul retelelor WAN care interconecteaza LAN-uri.

Barem de corectare și notare:

I.Completaţi cu cuvintele următoare textul:

Topologia fizica defineste modul in care calculatoarele, imprimantelesi celelalte echipamente se conecteaza la retea. Topologia  logică descrie modul in care statiile acceseaza mediul si comunica in retea. Tipul de topologie determina capabilitatile retelei, cum ar fi usurinta instalarii, viteza, lungimea maxima a cablului.

II. Clasificarea tipurilor de topologii fizice uzuale pentru LAN

- Magistrala

- Inel

- Stea

- Mesh

III. Completaţi în spaţiile corespunzătoare, cărui tip de topologie îi corespunde prezentarea:

a. In topologia magistrala sau bus, fiecare calculator se conecteaza la un cablu comun. Cablul conecteaza fiecare calculator la urmatorul ca o linie de autobuz care traverseaza un oras. Cablul are un capac instalat la capat, numit terminator. Terminatorul previne reflexia semnalelor, fenomen care poate produce erori la transmisia datelor.

b. Intr-o topologie inel, statiile sunt conectate in cerc. Deoarece topologia inel nu are un punct de inceput sau sfarsit, cablul nu are nevoie de terminatori. Un cadru cu un format special, numit jeton (token), parcurge inelul, oprindu-se pe rand la fiecare statie. Daca o statie vrea sa transmita date, adauga datele si adresa destinatie la cadru. Acesta traverseaza in continuare inelul pana cand ajunge la statia care are adresa destinatie. Statia destinatia preia datele din cadru.

c. Topologia stea are un punct de conectare central, care este de obicei un echipament de retea, precum un hub, switch sau router. Fiecare statie din retea are un segment de cablu care o conecteaza la punctul central. Avantajul topologiei stea consta in usurinta depanarii. Fiecare statie este conectata la punctul central cu un cablu propriu. Daca este o problema cu acel cablu, numai statia respectiva este afectata. Restul retelei ramane operational.

Intr-o topologie mesh fiecare echipament are conexiune directa cu toate celelalte. In acest caz, o problema care afecteaza unul din cabluri nu va afecta reteaua. Topologia mesh se foloseste in cadrul retelelor WAN care interconecteaza LAN-uri.

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere (text, grafic, schemă logică etc.) se va acorda punctajul prevăzut în barem.

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Proiectarea reţelelor cablate structurat

Obiectivele evaluarii:

- Descrierea unei reţele locale (LAN).

- Descrierea unei reţele de mare intindere (WAN).

- Descrierea unei reţele fara fir (WLAN).

- Explicarea conceptului de reţele peer-to-peer (P2P).

- Explicarea conceptului de reţele client/server.

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 3 ( Fișa suport  3), ca probă de evaluare formativă.

TIPUL TESTULUI: probă scrisă, practică

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele

FIŞĂ DE LUCRU

- Ştiind că o reţea de calculatoare se identifică prin:

- Raza de acoperire

- Modul de stocare a datelor

- Modul de administrare a resursele

- Modul de organizare a retelei

- Tipul de echipamente de retea folosite

- Mediul folosit pentru conectarea echipamentelor,

notaţi în casetele de pe foia de lucru, tipul de reţea căreia îi aparţin următoarele scheme:

# Descrieţi pe scurt cele 5 tipuri de reţele.

# Explicaţi cu cuvintele voastre ce înseamnă:

# LAN, WAN, WLAN, PEER-TO PEER, CLIENT/SERVER

Criterii de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

1 punct din oficiu

- 0,5x5=2,5;

- 1x5=5

- 0,5x3=1,5;

Fiecare item se notează cu 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau parţial  corect se acordă 0 puncte

# BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

# I. LAN, WAN, WLAN

# II.

# Reţelele  LAN reprezintă un grup de echipamente interconectate care se află sub o administrare comună;

Reţelele WAN sunt reţele care au rolul de a conecta reţele locale (LAN-uri) aflate în locaţii geografice separate. Interconectarea acestor reţele se realizează prin furnizorii de servicii de telecomunicaţii;

# Reţelele WLAN sunt reţele fără fir, în care echipamentele sunt conectate folosind cablu de cupru. În anumite  medii instalarea cablurilor de cupru poate să nu fie practică sau să fie chiar imposibilă, situaţiiîn care sunt utilizate dispozitive wireless pentru a transmite şi a primi date folosind unde radio;

# Reţelele peer_to_peer sunt reţele în care partajarea resurselor nu este făcută de un singur calculator; toate calculatoarele existente în reţea au acces la toateresursele reţelei;

# Reţele client/server sunt reţele care au în componenţa lor un server specializat de: fişiere, tipărire, aplicaţii, poştă electronică, fax, comunicaţii.

III.

LAN – Local Area Network

WAN – Wide Area Network

WLAN – wiireless local area network

# Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării:

# În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii

# despre tipurile de reţea, apoi dacă este cazul, se reface testul.

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Proiectarea reţelelor cablate structurat

Obiectivele evaluarii:

- Descrierea protocoalelor si aplicatiilor folosite in Internet

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 3, ca probă de evaluare formativă.

TIPUL TESTULUI: probă scrisă şi laborator

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele;

Fisa de lucru

Protocoale

Completati aceasta fisa de lucru.

In aceasta fisa de lucru, veti scrie numele protocolului şi porturile standard pentru fiecare definiţie de protocol din tabel.

| Fiti pregatiti sa discutati raspunsurile. Definitia protocolului | Protocol | Porturile standard |
| --- | --- | --- |
| Asigura conexiuni pentru calculatoarele dintr-o retea TCP/IP |  |  |
| Trimite e-mail-uri intr-o retea TCP/IP |  |  |
| Traduce URL-urile in adrese de IP |  |  |
| Transporta pagini web intr-o retea TCP/IP |  |  |
| Automatizeaza alocarea de adresa IP pe o retea |  |  |
| Transporta in siguranta pagini de web intr-o retea TCP/IP |  |  |
| Transporta fisierele intr-o retea TCP/IP |  |  |

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

# Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării:

# În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii

despre tipurile de reţea, apoi dacă este cazul, se reface testul

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Utilizarea echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţie electronică

Obiectivele evaluarii:

- La sfârşitul activităţii veți cunoaște schema procesului de planificare și proiectare a  rețelelor de calculatoare.

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 5, ca probă de evaluare formativă

(Fişa suport Factori perturbatori în reţele)

TIPUL TESTULUI: laborator

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului și va rezolva individual subiectele;

FIȘĂ DE LUCRU

Completați tabelul de mai jos potrivind definițiile cu termenii utilizați:

| Protocol | Descriere |
| --- | --- |
| Atenuarea: |  |
|  | reprezintă energia nedorită, provenită din alte surse decât emiţătorul |
| Distorsiunea în întârziere |  |
| Latenţa: |  |
|  | cantitatea de energie care se pierde prin reflexie. |
| Întârzierea: |  |
|  | este rezultatul determinării atenuării unei legături între interfeţele corespunzatoare. |
| Atenuarea estimată |  |
|  | este determinată de faptul că diferite componente ale semnalului se propagă cu diferite viteze prin mediul de transmisie. |
| Interferenţa: |  |

- Zgomotul

- Atenuarea măsurată

- Pierderi prin reflexie

- este o caracteristică a cablului şi exprimă atenuarea estimată a unui semnal ce parcurge o anumită lungime de cablu

- timpul de acces la datele transmise, în care un mesaj este transmis de la un calculator (emiţător) la un alt calculator (receptor) într-o reţea de comunicaţie.

- este determinată de faptul că diferite componente ale semnalului se propagă cu diferite viteze prin mediul de transmisie

- este o măsură a influenţei dintre firele unui cablu multifir, ca de exemplu cablul UTP.

- la cablările de reţea termenul se referă la întârzierea în propagarea semnalului pe un segment de reţea.

- reprezintă pierderea de energie în timpul propagării semnalului

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

1 punct din oficiu

Toți itemii de la a la  i -1 punct= 9 puncte

Barem de corectare și notare:

Completați tabelul de mai jos potrivind definițiile cu termenii utilizați:

| Protocol | Descriere |
| --- | --- |
| Atenuarea: | reprezintă pierderea de energie în timpul propagării semnalului. |
| Zgomotul | reprezintă energia nedorită, provenită din alte surse decât emiţătorul |
| Distorsiunea în întârziere | este determinată de faptul că diferite componente ale semnalului se propagă cu diferite viteze prin mediul de transmisie |
| Latenţa: | timpul de acces la datele transmise, în care un mesaj este transmis de la un calculator (emiţător) la un alt calculator (receptor) într-o reţea de comunicaţie. |
| Pierderi prin reflexie | cantitatea de energie care se pierde prin reflexie. |
| Întârzierea: | la cablările de reţea termenul se referă la întârzierea în propagarea semnalului pe un segment de reţea. |
| Atenuarea măsurată | este rezultatul determinării atenuării unei legături între interfeţele corespunzatoare. |
| Atenuarea estimată | este o caracteristică a cablului şi exprimă atenuarea estimată a unui semnal ce parcurge o anumită lungime de cablu |
| Distorsiunea în întârziere | este determinată de faptul că diferite componente ale semnalului se propagă cu diferite viteze prin mediul de transmisie. |
| Interferenţa: | este o măsură a influenţei dintre firele unui cablu multifir, ca de exemplu cablul UTP |

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Executarea lucrărilor de cablare structurată

Obiectivele evaluarii:

- să identifice elementele unei rețele structurate, în conformitate cu standardele și proiectul rețelei

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 8, ca probă de evaluare formativă/

sumativă, pe un grup de lecţii ( Fişa suport  8Elementele unei reţele structurate)

TIPUL TESTULUI:  Observare

DURATA EVALUARII: 45 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sala echipamentelor;

- activitatea se poate desfăşura cu toată clasa

fiȘă de lucru

Faceți o vizită în sala echipamentelor. Aceasta vă va oferi oportunitatea de a vedea modul de montare al cablurilor, sistemului de împământare, sistemului de cabluri cross și backbone.

Utilizând harta de mai jos, identificați itemurile găsite în sala echipamentelor.

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

# Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării:

# În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii

despre tipurile de reţea, apoi dacă este cazul, se reface testul

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Utilizarea echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţie electronică

Obiectivele evaluarii:

- să utilizeze SDV specifice.

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 9, ca probă de evaluare formativă/

sumativă, pe un grp de lecţii (Fişa suport SDV şi echipamente de protecţie)

TIPUL TESTULUI: : Exerciţiu practic

DURATA EVALUARII: 90 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele;

FIȘĂ DE LUCRU

Materiale necesare:să aveți câteva bobine cu cablu UTP / telefonic

Sarcini de lucru:

- Cu ajutorul instrumentelor de măsură estimați lungimea cablului care se găsește în bobinele măsurate

- Estimați lungimea bobinelor cu ajutorul testerului de cablu (cablul măsurat trebuie să aibă cel puțin o mufă RJ45 montată)

- Estimați lungimea cablurilor din laboratorul de informatică  cu ajutorul testerului de cablu (cablul măsurat trebuie să aibă cel puțin o mufă RJ45 montată)

- Utilizați reflectometrele pentru a verifica corecta montare a cablurilor din laboratorul de informatică din punctul de vedere al calității semnalului

- Utilizați multimetrul pentru a “găsi” un cablu într-un mănunchi de cabluri neetichetate. Etichetați apoi cablul cu ajutorul echipamentelor de etichetare.

- Cu ajutorul senzorilor de metal identificați rețelele electrice / telefonice/ de date “ascunse în pereți”

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

# Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării:

# În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii

despre tipurile de reţea, apoi dacă este cazul, se reface testul

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Executarea lucrărilor de cablare structurată

Obiectivele evaluării :

- să monteze corect un conector de tip F pe un cablu coaxial

Prezentarea testului

Acest test este utilizat la sfârşitul temei nr. 10, ca test practic formative Fişa suport SDV şi echipamente de protecţie utilizate în reţelele de date.

Tipul testului : probă practică şi orală.

Durata evaluării : 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul se va desfăşura în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare.

Necesar de materiale

Conectori de tip F (câte unul pentru fiecare elev, plus o rezervă de 10%), cablu coaxial (bucăţi de cca. 30cm pentru fiecare elev), cutter, şurubelniţă, cleşte patent.

Fişă de evaluare

Pentru proba practică şi orală

Temă

Montează un conector de tip F pe un cablu coaxial.

Ai la dispoziţie : 30cm cablu coaxial, 1 conector de tip F, cutter, şurubelniţă, cleşte patent

A. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică

Se acordă sau nu, prin observare sistematică :

- Pregăteşte corect cablul pentru conectare			1p (     )

- Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite			1p (     )

- Respectă etapele montării unui conector de tip F		1p (     )

- Finisează corect lucrarea						1p (     )

- Verifică conectarea corectă cu un conector de tip F - mamă	1p (     )

B. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală

- Descrie un cablu coaxial						1p (     )

- Numeşte alte tipuri de conectori pentru cablurile coaxiale	1p (     )

- Descrie un conector de tip BNC					1p (     )

- Descrie diferenţele de montare dintre un conector de tip F

şi un conector de tip BNC						1p (     )

Stabilirea notei finale

Se acordă un punct din oficiu. Primele 5 puncte se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. Se acordă prin observare sistematică. Ultimele 4 puncte se acordă pentru răspunsuri corecte şi complete.

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Executarea lucrărilor de cablare structurată

Obiectivele evaluării :

- Să cunoașcă cablurile cu perechi răsucite folosite în rețelele de calculatoare

Prezentarea testului

Acest test este utilizat la sfârşitul temei nr. 10, ca test practic formative Fişa suport SDV şi echipamente de protecţie utilizate în reţelele de date.

Tipul testului : de clasificare

Durata evaluării : 15 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

- Testul se va desfăşura în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.

- Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare.

FIȘĂ DE LUCRU

Completați tabelul de mai jos

| Cablu | Descriere |
| --- | --- |
| UTP |  |
| FTP |  |
| STP |  |
| CAT1 |  |
| CAT2 |  |
| CAT3 |  |
| Cat 4 |  |
| Cat5 |  |
| Cat 6 |  |
| Cat 7 |  |

Criterii de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

- NU SE ACORDĂ UN punct din oficiu

- Fiecare item reprezintă 1 punct

# BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Completați tabelul de mai jos

| Cablu | Descriere |
| --- | --- |
| UTP | Cablu cu perechi răsucite neecranat |
| FTP | Cablu cu perechi răsucite în folie |
| STP | Cablu cu perechi răsucite neecranat, cu tresă |
| CAT1 | utilizată pentru comunicaţii telefonice, ISDN şi sonerii. |
| CAT2 | utilizată în reţelele token ring, fiind capabilă a transmite date la o viteză de 4Mbps |
| CAT3 | pentru a transmite în mod fiabil date la viteza de 10Mbps, având o frecvenţă de 16MHz |
| Cat 4 | utilizată în reţelele token ring, fiind capabilă a transmite date la o viteză de 16Mbps, având o frecvenţă de 20MHz |
| Cat5 | caracteristici de performanţă şi cerinţele de testare pentru frecvenţe de până la 100MHz. |
| Cat 6 | este un standard de cablu pentru Gigabit Ethernet şi alte protocoale de reţea, compatibil cu categoriile 3, 5 şi 5e. performanţe înalte la o frecvenţă dublă faţă de cat.5e - 250MHz (max). |
| Cat 7 | cablu pentru Ultra Fast Ethernet, ecranare atât pentru fiecare pereche în parte cât şi pentru întreg cablul. |

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Utilizarea echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţie electronică

Obiectivele evaluarii:

- Identificarea denumirilor, scopurilor si caracteristicilor echipamentelor de retea.

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 11, ca probă de evaluare formativă/

sumativă, pe un grp de lecţii

TIPUL TESTULUI: laborator

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- sală de clasă, laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele;

# FIŞĂ DE LUCRU

# Enumeraţi echipamentele comune utilizate într-o reţea:

- Identificaţi şi explicaţi cu cuvintele voastre rolul fiecărui echipament de reţea utilizând planşe/echipamente din dotare:

a.

b.

# c.

d.

e.

f.

g.

Criterii de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

1 punct din oficiu

1. 1, puncte

2. 7x1punct = 7 puncte

- 0,25 dacă se identifică corect echipamentul de reţea

- 0,75 pentru prezentarea rolului echipamentului

# BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

- Placa de reţea, Repetor-Hub, SWITCH, Ruter,

Punct de acces – Access Point, Modem

2.

a. Placa de reţea este interfaţa fizică între calculator şi mediul de transmitere. Pentru o reţea cu cablu, placa se conectează, prin portul ei, cu cablul de reţea, pentru a realiza legatura fizică între calculator şi restul reţelei.

Rolul plăcii de reţea:

a) pregăteşte datele din calculator pentru a fi transmise prin cablul de reţea;

b) transmite datele către alt calculator;

c) controlează fluxul de date între calculator şi cablul de reţea;

d) recepţionează datele sosite prin cablu şi le transformă în octeţi pe care unitatea centrală a calculatorului îi poate intelege.

b.

Repetor -HUB este un dispozitiv electronic care primeşte semnale pe care le retransmite la un nivel mai înalt sau la o putere mai mare, sau de cealaltă parte a unei obstrucţii, astfel încât semnalul să poată acoperi zone mari fără degradarea calităţii sale;

- permite transportarea semnalului pe o distanţă mai mare;

- preia un semnal atenuat de pe un segment, îl regenerează şi îl transmite mai departe pe un alt segment

c.

Comutator- SWITCH - este un dispozitiv care realizează conexiunea diferitelor segmente de reţea pe baza adreselor MAC;

- Caracteristici care pot fi configurate:

- comutarea pornit/oprit a unor porturi;

- viteza de legătură şi setări duplex;

- setări de prioritate pentru porturi;

- filtrare MAC;

- folosirea protocolului Spanning Tree;

- monitorizarea de către SNMP (simple network management protocol) a dispozitivului şi a legăturii;

- oglindirea porturilor (mirroring, monitoring, spanning);

- agregarea legăturilor(bonding,trunking);

- setările VLAN (Virtual Local Area Network).

d.

Ruter - un dispozitiv care reţine adresa fiecărui segment şi determină cea mai bună rută (cale) pentru transmiterea datelor şi filtrarea traficului de difuzare pe segmentul local care utilizează protocoale şi arhitecturi diferite;

- stabileşte calea pe care o vor urma pachetele de date, determinând numărul de escale între segmentele reţelelor, necesitând o configuraţie minimală.

e.

Punct de acces - Access Point - Dispozitiv care conectează dispozitive de reţea fără fir pentru a forma o reţea wireless.

- se conectează la o reţea cu fir, şi poate crea o punte între dispozitive cu fir şi dispozitive fără fir. Distanţele de conectivitate pot varia între câţiva metri şi mai mulţi kilometri;

- care este un emiţător sau un receptor de unde radio se conectează la un LAN prin cablu;

- primeşte, stochează şi transmite date de la/către aparatele din WLAN şi cele din LAN şi are o rază de acţiune care merge de la 30 până la 300 de metri.

f. Modem - este un dispozitiv care face posibilă comunicarea între calculatoare prin intermediul unei linii telefonice;

  - servesc drept mijloc de comunicaţie între reţele sau de conectare cu mediul exterior reţelei locale;

g. Echipamente multifunctionale- echipamente de rețea care au mai multe functii. Este mult mai convenabil sa cumparati si sa configurati un singur echipament care deserveste mai multe scopuri decat sa cumparati un echipament separat pentru fiecare functie. Acest lucru este adevarat mai ales pentru utilizatorii individuali. Acasa, este de preferat sa cumparati un echipament multifunctional decat sa cumparati un switch, un ruter si un punct de acces wireless. Linksys 300N.

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Utilizarea echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţie electronică

Obiectivele evaluarii:

- Instalarea sau actualizarea driver-ului unei placi de reţea

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 11 (Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică), ca probă de evaluare formativă.

TIPUL TESTULUI: laborator

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele

LUCRAREA DE LABORATOR

CONFIGURAREA RETELELOR ETHERNET

1. Obiective:

• Familiarizarea cu nivelele arhitecturale descrise de protocolul IEEE 802.3 şi cu protocolul CSMA/CD

• Identificarea elementelor ce compun arhitectura unei reţele de tip Ethernet

• Deprinderea unor cunoştinţe practice referitoarea la administrarea şi configurarea unei reţele locale de tip Ethernet folosind sistemul de operare Windows 2000.

Partea Practică:

1. Obiectiv: Configurarea setărilor IP ale unui calculator

Pentru a configura calculatorul la care lucraţi în vederea conectării sale la reţeaua locală din laborator, paşii ce trebuie urmaţi sunt următorii:

- click dreapta pe iconiţa My Network Places, alegerea meniului Properties-Local Area Network, din nou click dreapta şi properties.

Executarea acestei succesiuni de comenzi duce la apariţia ferestrei ilustrată în Fig. 6:

Executând dublu click pe linia ce corespunde protocoalelor TCP/IP, se va deschide o fereastră ce vă va permite introducerea setărilor de reţea pentru staţia de lucru.

- Schema de adresare ip ce va fi folosită în reţeaua locală este următoarea:

- Adresă IP: 192.168.7.X (unde octetul X este diferit pentru fiecare staţie(2, 3 începând cu prima masă etc)).

- Atenţie: adresa 192.168.7.1 nu se alocă, ea fiind rezervată gateway-ului.

- Netmask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 192.168.7.1

- DNS: 81.181.101.2

2. Obiectiv: verificarea conectivităţii la reţeaua Internet a reţelei locale

Se va verifica corectitudinea lor prin intermediul comenzii ipconfig /all, executată în linia de comandă. Pentru a se verifica conectivitatea cu calculatorul gateway, se execută ping pe adresa acestuia. Conectivitatea cu exteriorul reţelei locale se verifică tot executând comanda ping înspre o locaţie exterioară (spre ex. mail.yahoo.com).

3. Obiectiv: Setarea domeniului de lucru al reţelei locale

Pentru ca toate calculatoarele din reţeaua locală configurată să aibă „vizibilitate” între ele, este nevoie ca grupul de lucru din care ele fac parte să fie acelaşi. În vederea configurării grupului de lucru se execută:

Click dreapta pe My Computer. Se va alege Properties – Network Identification – Properties.

Executarea acestei secvenţe de comenzi va duce la apariţia următorului meniu:

Se va seta numele calculatorului: staţiaX unde X reprezintă ultimul octet din adresa IP care a fost setată (X poate lua valori între 2 şi 7) şi se va modifica demeniul de lucru ales (LABORATOR în câmpul workgroup).

4. Obiectiv : testarea reţelei locale

Pentru a se verifica dacă setările reţelei locale sunt corecte, se va încerca vizualizarea calculatoarelor din reţeaua locală, folosind utilitarul Windows Commander. Pentru aceasta se execută click pe iconiţa de Network Neighborhood şi se alege Computers Near Me, după cum rezultă din figurade mai jos:

Deschidera prin dublu click a locaţiei indicate trebuie să aibă drept efect afişarea tuturor staţiilor de lucru (Staţiile 2-7).

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

# Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării:

# În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii

despre tipurile de reţea, apoi dacă este cazul, se reface testul

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Utilizarea echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţie electronică

Obiectivele evaluarii:

- să aleagă echipamentele de comunicație electronică în conformitate cu specificațiile de proiect

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 12 (Fişa suport 12: Specificaţiile echipamentelor), ca probă de evaluare formativă.

TIPUL TESTULUI: CLASIFICARE

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele

FIȘĂ DE LUCRU

Completați câmpurile goale din tabelul următor:

| Mediu ghidat |  |
| --- | --- |
| mediile neghidate |  |
| Baud |  |
| simplex |  |
| semiduplex(half-duplex) |  |
| duplex(full-duplex) |  |
| modul (sensul) de transmisie |  |
| precizia de transmisie |  |
| canal de telecomunicaţie |  |

- Mediu neghidat, UTP, informaţiile sunt transmise numai  într-un singur sens, STP, baud, duplex, FTP, cablu coaxial, este fie de la emiţător la receptor, fie de la receptor la emiţător, semiduplex, cablu telefonic, precizia de transmisie, reprezintă totalitatea mijloacelor destinate transmiterii unui mesaj, fiind practic o cale de transmisie electrică a datelor între două sau mai multe calculatoare.

Criterii de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte astfel:

1 punct din oficiu

Fiecare item se notează cu un punct: 1x9=9

# BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

| Mediu ghidat | Sunt canale la care transmiterea semnalelor se realizează pe un suport fizic; cablul de cupru (cablul torsadat, cablul coaxial), |
| --- | --- |
| mediile neghidate | Unde radio |
| Baud | unitatea de măsură pentru schimbul semnalelor printr-un canal de comunicaţie |
| simplex | informaţiile sunt transmise numai într-un singur sens |
| semiduplex(half-duplex) | informaţiile pot fi transmise în ambele sensuri, dar nu simultan |
| duplex(full-duplex) | informaţiile pot fi transmise în ambele sensuri simultan |
| modul (sensul) de transmisie | la emiţător la receptor, fie de la receptor la emiţător. |
| precizia de transmisie | mediu de elemente (biţi) sau caractere la care s-a produs o eroare datorată perturbaţiilor din canal |
| canal de telecomunicaţie | reprezintă totalitatea mijloacelor destinate transmiterii unui mesaj, fiind practic o cale de transmisie electrică a datelor între două sau mai multe calculatoare |

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Utilizarea echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţie electronică

Obiectivele evaluarii:

- Să utilizeze echipamente specifice rețelelor de comunicație electronică

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 13 (Fişa suport 13: Instalarea fizică a echipamentelor utilizate în reţelele de comunicaţii electronice), ca probă de evaluare formativă. Expansiune

DURATA EVALUARII: 50 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- laborator de specialitate;

- activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

FIȘĂ DE LUCRU

Sarcina de lucru:  Realizaţi un eseu care să trateze instalarea fizică a echipamentelor utilizate în rețelele de comunicațiipe baza următoarelor idei:

- stabilirea locației echipamentelor,

- alimentarea cu energie electric,

- cablarea și punerea în funcțiune.

Timpul de lucru este de 50 minute iar dimensiunea eseului trebuie să fie de minim o

pagină.

- Se va ține cont de:

- distanţe între echipamente (servere, PC-uri, imprimante, hub-uri, switch-uri, bridge-uri, rutere etc);

- condiţii de mediu (temperatură, umiditate, coroziune chimică, perturbaţii exterme)

- surse de alimentare disponibile

- stabilirea locaţiilor echipamentelor;

- asigurarea alimentării cu tensiune electrică;

- cablarea;

- punerea în funcţiune

ATENŢIE: Respectaţi normele de protecţie a muncii privind utilizarea reţelei de alimentare cu energie electrică.

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi surprinse | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | - distanţe între echipamente - condiţii de mediu (temperatură, umiditate, coroziune chimică, perturbaţii exterme) - surse de alimentare disponibile - stabilirea locaţiilor echipamentelor; - asigurarea alimentării cu tensiune electrică; - cablarea; - punerea în funcţiune |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

MODULUL: Reţele locale de comunicaţii

COMPETENTA: Interconectarea reţelelor locale

Obiectivele evaluarii:

- Să utilizeze echipamente specifice rețelelor de comunicație electronică

PREZENTAREA TESTULUI:

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. 14 (Fişa suport 14:Configurarea unui ruter), ca probă de evaluare formativă.

TIPUL TESTULUI: : Exerciţiu practic

DURATA EVALUARII: 20 min

CONDIŢIILE DE APLICABILITATE:

- laborator de specialitate;

- fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele

FIȘĂ DE LUCRU

Pregătiri: Trebuie să aveți un ruter wireless dotat cu interfață web pentru administrare și un calculator /laptop cu ajutorul căruia să configurați ruterul

Sarcini de lucru:

A. Configurați ruterul astfel încât:

  - Să aloce automat adrese IP calculatoarelor din LAN

  - Un calculator din rețeaua internă să poată fi “văzut” din afara rețelei locale.

  - Să securizați ruterul prin schimbarea parolei implicite

  - Conexiunile wireless să se facă cu ajutorul protocolului WPA2

B. Restricționați accesul la internet intre orele 23 și 7.

FIŞĂ DE EVALUARE

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

# Text boxes

Protecția la incendiu

Fig. 6: Fereastra de configurare a calculatorului pentru

conectarea acestuia la reteaua locală

Sala echipamen telor

Locație

împământare

Suprafață

Securitatea camerei

Modularizarea camerei

Pardoseala

Circuite electrice

iluminare