Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar-Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Str.Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel 021-3111162, fax. 021- 3125498, vet@tvet.ro

MĂSURĂRI in telecomunicatii

Material de învăţare

Domeniul: Informatică

Calificarea: Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii

Nivel 3+

Şcoala postliceală

2009

AUTOR:

LERESCU CONSTANTIN – profesor grad didactic I   -   Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

COORDONATOR:

IORDACHE FLORIN – inginer  -   Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC,  proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	9

II. RESURSE	16

TEMA 1 : MĂRIMI ELECTRICE / OPTICE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ	17

Fişa de documentare 1.1. - Mărimi electrice, definirea lor, unităţi de măsură	17

Activitatea de învăţare 1.1.1. - Mărimi fundamentale,derivate şi care nu fac parte din SI.	21

Activitatea de învăţare 1.1.2. - Prefixe SI, transformarea unităţilor de măsură.	23

Activitatea de învăţare 1.1.3. - mărimi electrice în curent continuu şi curent alternativ, definirea unităţii de măsură.	25

Fişa de documentare 1.2. - Mărimi optice, definire, unităţi de măsură.	26

Activitatea de învăţare 1.2.1 - Mărimi optice, definire, unităţi de măsură.	30

TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ	31

Fişa de documentare 1.3. - Voltmetrul	31

Activitatea de învăţare 1.3.1. - Voltmetrul	35

Activitatea de învăţare 1.3.2. - Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului cu rezistenţă adiţională	36

Fişa de documentare 1.4. - Ampermetrul	37

Activitatea de învăţare 1.4.1. - Ampermetrul	41

Activitatea de învăţare 1.4.2. - Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului cu şunt	42

Fişa de documentare 1.5. - Megommetrul	43

Activitatea de învăţare 1.5.1 - Megohmmetrul	44

Fişa de documentare 1.6. - Punţi R,L,C	45

Activitatea de învăţare 1.6.1 - Punţi RLC	47

Fişa de documentare 1.7. - Impedanţmetrul (zetmetrul)	48

Activitatea de învăţare 1.7.1 - Impedanţmetrul	50

Fişa de documentare 1.8. - Q-metrul	51

Activitatea de învăţare 1.8.1 - Q-metrul	53

Fişa de documentare 1.9. - Frecvenţmetrul	54

Activitatea de învăţare 1.9.1 - Frecvenţmetrul	58

Fişa de documentare 1.10. - Osciloscopul	59

Activitatea de învăţare 1.10.1 - Osciloscopul	61

Fişa de documentare 1.11. - Calibrarea aparatelor de măsură	62

Activitatea de învăţare 1.11.1 - Calibrarea aparatelor de măsură	66

TEMA 1 : STRUCTURA OSCILOSCOPULUI: BLOCURI COMPONENTE, ROLUL BLOCURILOR COMPONENTE, SCHEMA BLOC A TUBULUI CATODIC, CONDIŢIA DE STABILITATE A IMAGINII PE ECRAN, PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE, REGLAJELE OSCILOSCOPULUI: CALIBRAREA PE ORIZONTALĂ, CALIBRAREA PE VERTICALĂ, SINCRONIZAREA.	67

Fişa de documentare 1.12. - Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente	67

Activitatea de învăţare 1.12.1 - Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente	70

Fişa de documentare 1.13. - Schema bloc a tubului catodic	71

Activitatea de învăţare 1.13.1 - Schema bloc a tubului catodic	74

Fişa de documentare 1.14. - Condiţia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de funcţionare	75

Activitatea de învăţare 1.14.1 - Condiţia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de funcţionare.	77

Fişa de documentare 1.15 - Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea.	79

Activitatea de învăţare 1.15.1 - Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea.	82

TEMA 2 : ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI PROCES DE    MĂSURARE : MIJLOACE DE MĂSURARE, ETALOANE, METODE DE MĂSURARE	83

Fişa de documentare 2.1. - Mijloace de măsurare. Etaloane	83

Activitatea de învăţare 2.1.1 - Mijloace de măsurare, etaloane.	86

Fişa de documentare 2.2. - Metode de măsurare	87

Activitatea de învăţare 2.2.1 - Metode de măsurare.	89

TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA	90

Fişa de documentare 2.3. -  Măsurarea amplitudinii	90

Activitatea de învăţare 2.3.1 - Măsurarea amplitudinii	93

Fişa de documentare 2.4. - Măsurarea frecvenţei şi perioadei	94

Activitatea de învăţare 2.4.1 - Măsurarea frecvenţei şi perioadei	98

Fişa de documentare 2.5. - Măsurarea puterii electrice în curent continuu	99

Activitatea de învăţare 2.5.1 - Măsurarea puterii electrice în curent continuu	102

Fişa de documentare 2.6. - Măsurarea puterii în curent alternativ	103

Activitatea de învăţare 2.6.1 - Măsurarea puterii electrice în curent alternativ	106

Fişa de documentare 2.7. - Măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului	108

Activitatea de învăţare 2.7.1 - Măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului	110

Fişa de documentare 2.8. - Măsurarea rezistenţei electrice cu puntea Wheatstone	111

Activitatea de învăţare 2.8.1 - Măsurarea rezistenţelor electrice cu puntea Wheatstone	113

Fişa de documentare 2.9. - Măsurarea rezistenţelor electrice cu ohmmetrul	114

Activitatea de învăţare 2.9.1 - Măsurarea rezistenţelor electrice cu ohmmetrul	117

Fişă de lucru	118

Fişa de documentare 2.10. - Măsurarea inductanţelor	119

Activitatea de învăţare 2.10.1 - Măsurarea inductanţelor	121

Fişa de documentare 2.11. - Măsurarea condensatoarelor	122

Activitatea de învăţare 2.11.1 - Măsurarea condensatoarelor	125

Fişa de documentare 2.12. - Măsurarea impedanţelor	126

Activitatea de învăţare 2.12.1 - Măsurarea impedanţelor	129

TEMA 2: MĂSURĂRI CU OSCILOSCOPUL	130

Fişa de documentare 2.13. - Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric	130

Activitatea de învăţare 2.13.1 - Măsurarea tensiunii şi a intensităţii curentului electric.	133

Fişa de documentare 2.14. - Măsurarea timpului, duratei şi perioadei unui semnal	137

Activitatea de învăţare 2.14.1 - Măsurarea timpului, duratei şi perioadei unui semnal.	139

Fişa de documentare 2.15. - Măsurarea frecvenţei şi defazajului	141

Activitatea de învăţare 2.15.1 - Măsurarea frecvenţei şi defazajului.	144

TEMA 3 : ERORI DE MĂSURARE, CLASE DE PRECIZIE ALE APARATELOR. EROAREA ABSOLUTĂ, RELATIVĂ, RAPORTATĂ, TOLERATĂ (CLASA DE PRECIZIE).	147

Fişa de documentare 3.1. - Erorile măsurărilor, eroarea absolută, relativă, raportată, tolerată, clasa de precizie.	147

Activitatea de învăţare 3.1.1 - Erorile măsurărilor, eroarea absolută, relativă, raportată, tolerată, clasa de precizie.	150

III. ANEXA 1	151

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.1.1	151

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.1.2	152

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.3.1	153

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.3.2	154

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.4.2	155

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.12.1	156

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.13.1	157

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.5.1	158

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.6.1	159

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.7.1	160

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.8.1	161

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 3.1.1	162

IV. BIBLIOGRAFIE	163

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de învăţare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau elevilor din anul I al şcolii postliceale, calificarea Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii, domeniul Mecatronică şi informatică , nivel 3+.

Suplimentar, materialul îşi propune să orienteze şi să ajute cadrul didactic în activitatea de proiectare, desfăşurare şi evaluare a procesului de învăţare, pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune în procesul inctructiv-educativ.

Fiecare material, precum descrierea documentelor care stau la baza procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul profesional şi tehnic, descrierea unor materiale de predare(fişa de documentare, activităţile de învăţare, glosarul) îşi aduce o contribuţie diferenţiată la realizarea competenţelor tehnice specifice modulului Măsurări electrice.

Modulul Măsurări electrice se desfăşoară pe durata anului şcolar astfel : modulul are alocate un număr de 120 ore/an, din care :

- teorie – 60 ore

- laborator tehnologic – 20 ore

- instruire practică – 40 ore

Modulul Măsurări electrice se adresează elevilor din anul I al şcolii postliceale, calificarea Tehnician infrastructură reţele de comunicaţii.

Parcurgerea acestui modul familiarizează pe cei instruiţi cu noţiuni de bază în procesul de măsurare, mijloace de măsurare, metode de măsurare, măsurarea parametrilor electrici în circuitele de curent continuu, măsurări în curent alternativ, măsurări cu osciloscopul.

Modulul are alocate un număr de două credite transferabile.

Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

- Executarea măsurărilor specifice reţelelor de comunicaţii

Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

| Competenţe/rezultate ale învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| C1. Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură | Tema 1: Mărimile electrice / optice şi unităţi de măsură: rezistenţa electrică, inductanţa, capacitatea, tensiunea electrică, intensitatea curentului electric, puterea electrică, frecvenţa, perioada, lungimea de undă, atenuarea, dispersia. | Fişa de documentare 1.1. Mărimi electrice, definire, unităţi de măsură. Activitatea de învăţare 1.1.1. Mărimi fundamentale, derivate şi care nu fac parte din SI. Activitatea de învăţare 1.1.2. Prefixe SI, transformarea unităţilor de măsură. Anexa 1.1.1. Activitatea de învăţare 1.1.3. Mărimi electrice în curent continuu şi curent alternativ : definire, unităţi de măsură Fişa de documentare 1.2. Mărimi optice, definire, unităţi de măsură. Activitatea de învăţare 1.2.1 Mărimi optice, definire, unităţi de măsură. |
|  | Tema 2: Elementele componente ale unui proces de măsurare; mijloace de măsurare, etaloane, metode de măsurare. | Fişa de documentare 2.1. Mijloace de măsurare, etaloane Activitatea de învăţare 2.1.1 Mijloace de măsurare, etaloane Fişa de documentare 2.2. Metode de măsurare Activitatea de învăţare 2.2.1 Metode de măsurare |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Tema 3: Erori de măsurare, clase de precizie ale aparatelor. Eroarea absolută, relativă, raportată, tolerată(clasa de precizie) | Fişa de documentare 3.1. Erorile măsurărilor, eroarea absolută, relativă, raportată, tolerată, clasa de precizie Activitatea de învăţare 3.1.1 Erorile măsurărilor, eroarea absolută, relativă, raportată, tolerată, clasa de precizie Anexa 3.1 |
| C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii | Tema 1: Aparate de măsură: voltmetrul, ampermetrul, frecvenţmetrul, Q-metrul, punţile RLC, megohmmetrul, osciloscopul (pentru perechi metalice), calibrarea aparatelor de măsură. | Fişa de documentare 1.3. Voltmetrul Activitatea de învăţare 1.3.1. Voltmetrul Activitatea de învăţare 1.3.2. Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului cu rezistenţă adiţională Fişa de documentare 1.4. Ampermetrul Activitatea de învăţare 1.4.1. Ampermetrul Activitatea de învăţare 1.4.2. Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului cu şunt Fişa de documentare 1.5. Megohmmetrul Activitatea de învăţare 1.5.1 Megohmmetrul Fişa de documentare 1.6. Punţi R,L,C Activitatea de învăţare 1.6.1 Punţi R,L,C Fişa de documentare 1.7. Impedanţmetrul (zetmetrul) Activitatea de învăţare 1.5.1 Impedanţmetrul Fişa de documentare 1.8. Q-metrul Activitatea de învăţare 1.8.1 Q-metrul |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fişa de documentare 1.9 Frecvenţmetrul Activitatea de învăţare 1.9.1 Frecvenţmetrul Fişa de documentare 1.10 Osciloscopul Activitatea de învăţare 1.10.1 Osciloscopul Fişa de documentare 1.11 Calibrarea aparatelor de măsură Activitatea de învăţare 1.11.1 Calibrarea aparatelor de măsură |
|  | Tema 2: Măsurarea mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii: amplitudinea, frecvenţa, perioada, puterea, rezistenţa distribuită, capacitatea distribuită, inductanţa distribuită (pentru perechi de conductoare), impedanţa. | Fişa de documentare 2.3. Măsurarea amplitudinii Activitatea de învăţare 2.3.1 Măsurarea amplitudinii Fişa de documentare 2.4 Măsurarea frecvenţei şi a perioadei Activitatea de învăţare 2.4.1 Măsurarea frecvenţei şi a perioadei Fişa de documentare 2.5. Măsurarea puterii electrice în curent continuu Activitatea de învăţare 2.5.1 Măsurarea puterii electrice în curent continuu Fişa de documentare 2.6. Măsurarea puterii electrice în curent alternativ Activitatea de învăţare 2.6.1 Măsurarea puterii electrice în curent alternativ Fişa de documentare 2.7. Măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Activitatea de învăţare 2.7.1 Măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului Fişa de documentare 2.8. Măsurarea rezistenţei electrice cu puntea Wheatstone Activitatea de învăţare 2.8.1 Măsurarea rezistenţei electrice cu puntea Wheatstone Fişa de documentare 2.9. Măsurarea rezistenţei electrice cu ohmmetrul Activitatea de învăţare 2.9.1 Măsurarea rezistenţei electrice cu ohmmetrul Fişa de documentare 2.10. Măsurarea inductanţelor Activitatea de învăţare 2.10.1 Măsurarea inductanţelor Fişa de documentare 2.11. Măsurarea condensatoarelor Activitatea de învăţare 2.11.1 Măsurarea condensatoarelor Fişa de documentare 2.12. Măsurarea impedanţelor Activitatea de învăţare 2.12.1 Măsurarea impedanţelor |
| C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice | Tema 1: Structura osciloscopului: blocuri componente, rolul blocurilor componente, schema bloc a tubului catodic, condiţia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de funcţionare, reglajele osciloscopului: calibrarea pe orizontală, calibrarea pe verticală, sincronizarea. | Fişa de documentare 1.12. Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente Activitatea de învăţare 1.12.1 Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fişa de documentare 1.13 Schema bloc a tubului catodic. Activitatea de învăţare 1.13.1 Schema bloc a tubului catodic. Fişa de documentare 1.14 Condiţia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de funcţionare. Activitatea de învăţare 1.14.1 Condiţia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de funcţionare. Fişa de documentare 1.15 Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea. Activitatea de învăţare 1.15.1 Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea. |
|  | Tema 2: Măsurări cu osciloscopul | Fişa de documentare 2.13 Măsurarea tensiunii şi a intensităţii curentului electric Activitatea de învăţare 2.13.1 Măsurarea tensiunii şi a intensităţii curentului electric Fişa de documentare 2.14 Măsurarea timpului, duratei şi perioadei unui semnal Activitatea de învăţare 2.14.1 Măsurarea timpului, duratei şi perioadei unui semnal Fişa de documentare 2.15 Măsurarea frecvenţei şi defazajului Activitatea de învăţare 2.15.1 Măsurarea frecvenţei şi defazajului |

# II. RESURSE

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi :

- fişe de documentare

- activitatea de învăţare

Elevii pot folosi atât materialul prezent în formă printată cât şi varianta echivalentă online.

Prezentul material este destinat elevului şi reprezintă un suport pentru achiziţionarea şi dezvoltarea competenţei : executarea măsurărilor specifice reţelelor de comunicaţii.

Din aceasta rezultă următoarele competenţe (rezultate ale învăţării) :

C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

C3 – Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

C4 – Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

# TEMA 1 : MĂRIMI ELECTRICE / OPTICE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.1. - Mărimi electrice, definirea lor, unităţi de măsură

- Mărimea fundamentală este o mărime admisă, prin convenţie, ca fiind independentă funcţional de alte mărimi.

- Mărimea derivată este mărimea definită funcţie de mărimile fundamentale dintr-un sistem de mărimi.

- Unitatea de măsură este o mărime particulară, definită şi adoptată prin convenţie, cu care sunt comparate alte mărimi de aceeasi natură, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mărime.

Marea diversitate de unităţi de măsură şi de materializări fizice ale acestora a condus la crearea unui sistem internaţional de unităţi de măsură – SI. Acesta a fost adoptat în anul 1960 la Paris, prin convenţie internaţională. Din anul 1961, sistemul internaţionaI este legal şi obligatoriu în România. Sistemul internaţionaI cuprinde mărimi şi unităţi de măsura fundamentale(tabelul 1.1), derivate şi în afara SI (exemplu : ziua, minutul, luna, ora , anul, etc. )

Mărimi fundamentale,suplimentare     Tab. 1.1.

| Mărime fundamentală |
| --- |
| Denumire | Simbol | Unitate de măsură |
|  |  | Denumire | Simbol |
| Lungime | l | metru | m |
| Masă | m | kilogram | kg |
| Timp | t | secundă | s |
| Intensitatea curentului electric | İ | amper | A |
| Temperatura termodinamică | T | kelvin | K |
| Intensitatea luminoasă | J | candelă | cd |
| Cantitatea de substanţă | n; | mol | mol |
| Mărime suplimentară |
| unghiul plan |  | radian | rad |
| unghiul în spaţiu (solid) |  | steradian | sr |

Mărimi derivate   Tab. 1.2.

| Mărime derivată |
| --- |
| Denumire | Simbol | Relaţia de definiţie | Unitate de măsură |
|  |  |  | Denumire | Simbol |
| Putere electrică | P | P=U·I | watt | w |
| Tensiune electrică | U | U=L/q | volt | V |
| Rezistenţă electrică | R | R=U/I | ohm | Ω |
| Lucru mecanic, energie, cantitate de căldură | L W Q | W=P·t | joule | J |
| Frecvenţă | f | f=1/t | hertz | Hz |
| Cantitate de electricitate, sarcină electrică | Q | Q=I·t | Coulomb | C |
| Capacitate electrică | C | C=Q/U | farad | F |
| Inductanţă | L | L=Φ/I | henry | H |

Pentru exprimarea unor valori numerice de diferite ordine de mărime ale unităţilor din sistemul internaţional de unităţi de măsură, se folosesc anumite prefixe, care se adaugă la denumirile unităţilor formând multipli sau submultipli.

Prefixe SI     Tab. 1.3.

| Prefixe SI |
| --- |
| Factor de multiplicare | Denumire | Simbol |  |
| 1018 | exa | E | MULTIPLI |
| 1015 | peta | P |  |
| 1012 | tera | T |  |
| 109 | giga | G |  |
| 106 | mega | M |  |
| 103 | kilo | k |  |
| 102 | hecto | h |  |
| 101 | deca | da |  |
| 10-1 | deci | d | SUBMULTIPLI |
| 10-2 | centi | c |  |
| 10-3 | mili | m |  |
| 10-6 | micro | μ |  |
| 10-9 | nano | n |  |
| 10-12 | pico | p |  |
| 10-15 | femto | f |  |
| 10-18 | atto | a |  |

- Rezistenţa electrică este o mărime care constă în proprietatea unui material de a se opune trecerii curentului electric. Rezistenţa electrică este o mărime egală cu raportul între tensiunea electrică aplicată între capetele unui conductor şi intensitatea curentului produs de această tensiune în conductorul respectiv R= U/I. Unitatea de măsură în sistem internaţional este ohmul (Ω).

- Intensitatea curentului electric este o mărime fundamentală în sistemul internaţional de unităţi de măsură şi reprezintă cantitatea de sarcină electrică ce trece prin secţiunea transversală a unui conductor în unitatea de timp. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este amperul(A)

- Tensiune electrică reprezintă lucrul mecanic efectuat pentru transportul sarcinii electrice între două puncte ale unui circuit electric. Unitatea de măsură în sistem internaţional este voltul (V).

- Impedanţa este o mărime care caracterizează funcţionarea elementelor de circuit în curent alternativ. Z=U/I. Unitatea de măsură în sistem internaţional este ohmul (Ω). Faţă de rezistenţă, impedanţa are un caracter mai complex deoarece în curent alternativ elementele de circuit prezintă, pe lângă proprietatea de rezistenţă, şi proprietăţile de inductanţă (L) şi capacitate (C).

- Inductanţa este proprietatea elementelor de circuit de a se opune variaţiilor de curent. Inductanţa se poate defini ca raportul între fluxul magnetic ce trece    printr-un element de circuit şi intensitatea curentului care a generat acel flux  L=Φ/I. Unitatea de măsură pentru inductanţă este henry (H).

Inductanţa este o proprietate specifică bobinelor :  inductanţa proprie a unei bobine  sau inductanţa mutuală între două bobine, atunci când fluxul creat de o bobină trece şi prin spirele celeilalte bobine.

- Capacitatea este proprietatea elementelor de circuit de a acumula sarcini electrice. Capacitatea se poate defini ca raportul între cantitatea de electricitate ce se acumulează într-un element de circuit şi tensiunea la care este alimentat elementul respectiv  C= Q/U.  Unitatea de măsură pentru capacitate este faradul (F).

- Reactanţa. Valorile inductanţelor şi capacităţilor depind de datele constructive ale  elementelor de circuit (dimensiuni, materiale). În circuit ele se manifestă prin reactanţele corespunzătoare care depind de frecvenţă. În curent alternativ sinusoidal reactanţa inductivă este XL= L·ω, iar reactanţa capacitivă este , unde ω = 2πf  reprezintă pulsaţia, iar f este frecvenţa. Unitatea de măsură pentru reactanţă este ohmul.

- Factorul de calitate. Elementele reactive de circuit (bobinele şi condensatoarele) prezintă pe lângă reactanţă şi o rezistenţă în care se consumă energie. Cu cât pierderile de energie sunt mai mici cu atât calitatea elementelor reactive este mai bună. Factorul de calitate, care se notează cu Q, se defineşte prin raportul între reactanţa şi rezistenţa unui element de circuit sau unui circuit :  Q=X/R. Factorul de calitate este o mărime adimensională, este un număr.

- Puterea reprezintă energia consumată în unitatea de timp :  P = W / t .

Unitatea de măsură pentru putere în sistem internaţional este wattul (w). În curent alternativ se definesc următoarele puteri:

- puterea activă  P = UI cos φ [ w ]

- puterea reactivă  Q = UI sin φ [ VAR ] – voltamper reactiv

- puterea aparentă  S = UI [ VA ]

Între cele trei puteri există relaţia S2 = P2 + Q2

- Perioada T este timpul scurs între două treceri consecutive ale valorii instantanee a semnalului alternativ prin aceleaşi valori şi în acelaşi sens de variaţie. Ca valoare de referinţă, se ia de obicei trecerea prin zero. Unitatea de măsură pentru perioadă este secunda (s). O perioadă corespunde unei oscilaţii complete, adică o alternanţă pozitivă şi una negativă.

- Frecvenţa f a semnalului alternativ este inversul perioadei T şi reprezintă fizic numărul de oscilaţii complete pe secundă.  f =1/ T  Unitatea de măsură pentru frecvenţă se numeşte hertz ( Hz ).

- Lungimea de undă reprezintă drumul parcurs de semnalul alternativ pe durata unei perioade.

Unitatea de măsură pentru lungimea de undă este metrul ( m ).

### Activitatea de învăţare 1.1.1. - Mărimi fundamentale,derivate şi care nu fac parte din SI.

Competenţa : C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

Obiective : După parcurgerea acestei activităţi vei fi capabil să :

- precizezi ce înseamnă SI

- enumeri mărimile şi unităţile de măsură fundamentale, derivate şi care nu fac parte din SI

- să identifici mărimile şi unităţile de măsură fundamentale, derivate şi care nu fac parte din SI

Timp de lucru : 20 minute

Sugestii : elevii se pot organiza în grupe mici(2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Conţinutul : sistemul SI

Obiectivul : această activitate vă va ajuta să cunoaşteţi şi să deosebiţi între ele mărimile şi unităţile de măsură fundamentale, derivate şi care nu fac parte din SI.

Enunţ : folosind fişa următoare,  răspundeţi la întrebarile conţinute.

### Fişă de lucru

CE NE ÎNVAŢĂ ACESTE MĂRCI POŞTALE ?

În SI, unităţile de măsură fundamentale sunt :

1 – lungime – metru – m

2 – masă – kilogram – kg

3 – timp – secundă – s

4 – intensitatea curentului electric – amper – A

5 – temperatura termodinamică – kelvin – K

6 – intensitatea luminoasă – candela – cd

7 – cantitatea de substanţă – mol – mol

Sunt considerate unităţi de măsură fundamentale :

- pentru unghi plan – radian – rad

- pentru unghi solid – steradian – sr

1866  –  Metrul este a 10.000.000 parte din sfertul meridianului terestru

1960 – Metrul este lungimea egală cu 1.650.763,73 lungimi de undă în vid ale radiaţiei care corespunde tranziţiei între nivelele de energie 2p105d5 ale atomului de kripton 86

1986 – Metrul este lungimea drumului parcurs de lumină în vid in timp de 1/299.792.458 dintr-o secundă.

Studiile şi dezvoltarea ştiinţifică şi tehnică au dus la îmbunătăţirea definiţiei unităţilor de măsură inclusiv a metrului şi apariţia de unităţi de măsură noi.

Faţă de cele de mai sus, ce puteţi spune despre cele două mărci poştale, referitor la unităţile de măsură?

Evaluare : Se va nota corectitudinea răspunsurilor şi timpul de răspuns (cel mai rapid elev)

### Activitatea de învăţare 1.1.2. - Prefixe SI, transformarea unităţilor de măsură.

Competenţa : C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

Obiective : După parcurgerea acestei activităţi vei fi capabil să :

- enumeri prefixele unităţilor de măsură

- precizezi simbolizarea lor prin litere mici sau mari

- precizezi valoarea de multiplicare sau demultiplicare a prefixelor cu puterile lui 10

- transformi unităţi de măsură folosind diverse prefixe SI

Tipul activităţii –  Problematizarea

Timp alocat : 30 minute

Activitate individuală sau pe grupe de 2 elevi

Conţinut : Realizarea  transformărilor unităţilor de măsură folosind diverse prefixe SI:

Obiectiv : După această activitate veţi fi capabili să rezolvaţi transformări de unităţi de măsură, exprimând rezultatul în unităţi SI – fundamentale.

Enunţ : Realizaţi transformările de unităţi de măsură, exprimând rezultatul în unităţi SI – fundamentale.   Aveţi la dispoziţie ”Fişa de documentare 1.1. ”, alte cărţi tehnice.

1.Transformaţi unităţile de măsură :

| 123μm= |  | m= |  | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4kV= |  | V= |  | MV |
| 723s= |  | ms= |  | ore |
| 68ari= |  | m2= |  | dm2 |
| 8kg/s= |  | g/min |  |

2.Transformaţi unităţile de măsură :

| 105kΩ= |  | Ω= |  | MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3l= |  | cl= |  | ml |
| 360min= |  | s= |  | ore |
| 2ha= |  | m2= |  | ari |
| 500m/s= |  | km/oră |  |

3.Transformaţi unităţile de măsură :

| 4365mm2= |  | cm2= |  | dm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10400mA= |  | A= |  | μA |
| 3,6ore= |  | min= |  | s |
| 1MW= |  | W |  | kW |
| 8,3kg/dm3= |  | g/mm3 |  |

Evaluare : Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare transformare realizată corect.

### Activitatea de învăţare 1.1.3. - mărimi electrice în curent continuu şi curent alternativ, definirea unităţii de măsură.

Competenţa : C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

Obiective :

- să definească mărimile electrice

- să precizeze relaţia de definire a mărimilor electrice

- să precizeze unitatea de măsură a mărimii electrice

Sugestii : elevii vor lucra individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Timp alocat : 30 minute

Tipul activităţii –  Rezumare

Conţinut : Mărimi electrice – definire, unităţi de măsură

Obiectiv : Această activitate vă va ajuta să definiţi, să scrieţi relaţia de calcul (unde este cazul) şi să precizaţi unitatea de măsură a mărimilor electrice.

Enunţ : Folosind următorul tabel, completaţi-l cu datele cerute.

| Nr. crt. | Mărime electrică | Definiţie | Relaţia de calcul | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rezistenţa electrică |  |  |  |
| 2 | impedanţa |  |  |  |
| 3 | inductanţă |  |  |  |
| 4 | capacitatea |  |  |  |
| 5 | reactanţa |  |  |  |
| 6 | puterea activă |  |  |  |
| 7 | perioada |  |  |  |
| 8 | frecvenţa |  |  |  |
| 9 | lungimea de undă |  |  |  |

Evaluare : Se acordă câte 1 punct pentru fiecare linie completată, se acordă 1 punct din oficiu

În cazul în care aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. Dacă nu aţi reuşit consultaţi Fişa de documentare 1.1. şi refaceţi activitatea.

# TEMA 1 : MĂRIMI ELECTRICE / OPTICE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.2. - Mărimi optice, definire, unităţi de măsură.

-  Atenuarea fibrei optice

Lumina care se propagă într-o fibră optică, suferă o atenuare, adică are loc o pierdere de energie. Aceste pierderi trebuie să rămână mici, pentru a putea parcurge distanţe mari, fără regeneratori intermediari. Atenuarea fibrei optice se datorează, în principal, fenomenelor fizice: absorbţie şi difuzie.

Importanţa acestor pierderi luminoase depinde, între altele, de lungimea de undă a luminii injectate. Din această cauză este în general, util să se măsoare atenuarea fibrei optice în funcţie de undă (măsură spectrală). Putem astfel determina gamele de undă cu pierderi mici, deosebit de interesante pentru fibra optică.

În timp ce fenomenul absorbţiei nu se produce decât la lungimi de undă precise, numite benzi de absorbţie (de exemplu 1390 nm : absorbţia OH ), pierderile luminoase prin difuzie există pentru toate lungimile de undă. Pentru că difuzia rezultă din fluctuaţiile densităţii (lipsa de omogenitate) în fibra optică şi cum aceasta are dimensiuni adesea mai mici decât lungimea de undă a luminii, putem apela la “legea de difuzie a lui Rayleigh”. Aceasta spune : dacă lungimea de undă  λ creşte, pierderile prin difuzie α scad cu puterea a 4-a lui λ.

Atenuarea unei fibre optice de lungime L şi cu un coeficient de atenuare α este egală cu :  ; unde α = coeficientul de atenuare în dB/km

P(0) este egală cu puterea luminii injectate în fibra optică

P(L) este puterea luminii care se calculează la lungimea L

Fibrele monomod au, la o lungime de undă de 1550 nm, atenuări de 0.2 dB/km, adică doar 4,5% din puterea luminii se pierde pe kilometru.

- Dispersia cromatică

Impulsurile luminoase se propagă în fibra optică, cu o viteză de grup de cg=c/ng ; ng fiind indicele de refracţie de grup al sticlei miezului, care depinde de lungimea L, într-un timp de grup :

Deci, timpul de grup, care este o funcţie de indicele de grup, depinde şi de lungimea de undă λ. Fiecare sursă luminoasă pentru fibră optică, emite lumina sa nu numai pe o lungime de undă λ unică, ci şi într-un spectru (lungime spectrală Δλ) distribuit în jurul acestei lungimi de undă. Datorită acestui lucru, cantităţile luminoase în Δλ se propagă cu viteze diferite şi aceasta implică diferiţi timpi de întârziere. Dispersia materialului M0 este o măsură a variaţiei indicelui de grup ng pe diferite lungimi de undă. Unitatea de măsură a dispersiei este ps/(nm km)

Deoarece indicele de refracţie de grup ng al sticlei de cuarţ atinge un minim la o lungime de undă de circa 1300 nm, derivata se anulează în acest punct şi dispersia materialului M0(λ) este infinit de mică la această lungime de undă. Valoarea dispersiei materialului depinde de materialul utilizat. Se poate dopând sticla de miez, să influenţeze în anumite limite dispersia, şi astfel, punctul zero. Această dispersie se produce în toate fibrele optice. La fibrele multimod în apropierea punctului zero, dispersia modală întrece cu mult dispersia materialului.

Există şi un alt efect de dispersie : dispersia ghidului de undă , cu o importanţă deosebită pentru fibrele optice monomod. Ea se datorează faptului că distribuţia luminii modului fundamental pe sticla miezului şi a învelişului este o funcţie de lungime de undă. Această dispersie este datorată diferenţei relative de indice, care depinde de asemenea, de lungimea de undă Δ=Δ(λ). Cu lungimi de undă λ crescătoare, modul fundamental LP01 se întinde din sticla miezului în sticla învelişului. Aceasta implică faptul că o cantitate crescătoare de lumină a modului fundamental este ghidată în învelişul care are un indice de refracţie mai scăzut decât cel al miezului şi, astfel, în plaja lărgimii spectrale Δ(λ), există diferenţe în timpii de întârziere. Viteza de propagare a undei luminoase este uniformă în sticla miezului şi învelişului, adică se formează o valoare medie ponderată a vitezelor în cele două medii.

Suma celor două tipuri de dispersie (dispersia materialului şi dispersia ghidului de undă) este numită dispersia cromatică M(λ):

M(λ) = M0(λ) + M1(λ)

Lungimea de undă λ0 la care dispersia cromatică dispare este numită lungime de undă la dispersia nulă.

Lungimea impulsului este proporţională cu lungimea L a fibrei optice şi cu lărgimea spectrală Δλ a sursei. Valorile tipice pentru dioda laser (Δλ) sunt :

Δλ = 3 ÷ 5 nm şi pentru o diodă electroluminescentă Δλ = 40 ÷ 70 nm (la 850nm)

### Activitatea de învăţare 1.2.1 - Mărimi optice, definire, unităţi de măsură.

Competenţa : C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

Obiective :

- să definească mărimile optice

- să explice modul de manifestare al mărimilor optice

- să precizeze unităţile de măsură ale mărimii optice

Tipul activităţii : Învăţarea prin categorisire

Sugestii : elevii vor lucra individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Timp alocat : 30 minute

Conţinut : Mărimi optice – definire, unităţi de măsură

Obiectiv : Această activitate vă va ajuta să definiţi şi să precizaţi unităţile de măsură ale mărimilor optice.

Enunţ : Completaţi următorul tabel cu datele cerute.

| Nr. crt. | Mărime electrică | Definire | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | atenuarea |  |  |
| 2 | dispersia |  |  |

Evaluare : Punctajul se acordă în funcţie de informaţiile furnizate. Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate. În caz contrar consultaţi Fişa de documentare 1.2. şi refaceţi activitatea.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.3. - Voltmetrul

Voltmetrul este un mijloc de măsurare folosit pentru măsurarea tensiunii electrice. Voltmetrul poate fi analogic sau digital.

Schema unui voltmetru

Conectarea voltmetrului în circuit

Voltmetrul se conectează în paralel cu circuitul, sursa sau consumatorul.  Prin introducerea voltmetrului în circuit se produc erori sistematice de metodă prin faptul că voltmetrul are o rezistenţă internă proprie notată Rv . Pentru ca erorile făcute în măsurători să fie cât mai mici trebuie ca Rv >> R rezistenţa circuitului.

În practică Rv ≥ kΩ ÷ sute kΩ .

În cazul conectărilor greşite, adică voltmetrul este montat în serie cu circuitul, curentul prin circuit scade foarte mult şi consumatorul poate să nu mai funcţioneze normal.

Observaţie : Este interzis a se conecta voltmetrul în serie în circuit.

Voltmetre de curent continuu

Voltmetrul se conectează în paralel cu circuitul. Sursa este de curent continuu (baterie) iar consumatorul este un rezistor R.

Se va respecta polaritatea curentului continuu adică plusul sursei se va conecta la plusul voltmetrului şi minusul sursei se va conecta la minusul voltmetrului. În caz de nerespectare a polarităţii, acul indicator se va deplasa spre zero şi se va putea rupe. Ca aparat indicator în curent continuu se va folosi, de regulă, un voltmetru magnetoelectric.

Voltmetre de curent alternativ

Voltmetrul se conectează în paralel cu circuitul. Sursa este un generator de semnal alternativ G  iar consumatorul este o impedanţă Z (mărime complexă formată din rezistenţă, inductanţă şi capacitate).

În curent alternativ nu contează polaritatea bornelor. În curent alternativ se poate folosi un voltmetru magnetoelectric asociat cu un dispozitiv redresor care transformă curentul alternativ în curent continuu. Se poate folosi şi un dispozitiv feromagnetic pentru sute de volţi. Pentru valori mai mari ale tensiunii se va asocia o rezistenţă adiţională sau transformator de măsură de tensiune. Voltmetrul electrodinamic are cea mai bună clasă de precizie. Voltmetrele măsoară valoarea efectivă a tensiunii alternative sinusoidale.

Voltmetre cu mai multe domenii de măsurare

Sunt prevăzute cu un selector (comutator) sau cu mai multe borne cu ajutorul cărora se alege domeniul în funcţie de valoarea tensiunii ce trebuie măsurată. Pentru fiecare scară şi domeniu de măsurare, la voltmetrele analogice, se va calcula constanta scării :

;    U = CU·α [V] , unde :

Un – valoarea tensiunii nominale pentru domeniul respectiv

αmax – numărul maxim de diviziuni ale scării gradate

α - numărul de diviziuni arătate de acul indicator

Aplicaţie : Un voltmetru cu Un = 2,5V în curent continuu are scara αmax = 50 diviziuni.

Acul indică 30 diviziuni. Ce tensiune se măsoară ?

.

Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului cu rezistenţă adiţională Rad

Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare mare, care se montează în serie cu voltmetrul şi pe care cade o parte din tensiunea de măsurat. Deoarece voltmetrul şi rezistenţa adiţională Rad sunt conectate în serie, ele sunt străbătute de acelaşi curent I = IV

Conform legii lui Ohm scriem :  ;

; Se face notaţia  numit coeficient de multiplicare al tensiunii, care arată de câte ori tensiunea de măsurat este mai mare decât tensiunea nominală a voltmetrului.

Rezultă :  ;

Aplicaţie : Pentru un voltmetru cu RV = 1kΩ şi UV = 10mV , se cere rezistenţa adiţională necesară pentru a măsura U = 1V.

; R ad = RV(n-1) = 1·103(100-1) = 99000Ω = 99kΩ

Rezistenţa în ohmi pe volt

Rezistenţa în ohmi pe volt ce caracterizează un aparat este inversul curentului său nominal.   .

Aplicaţie : Un voltmetru având Ia = 1mA are 1000 Ω/V.

### Activitatea de învăţare 1.3.1. - Voltmetrul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să conecteze corect voltmetrul într-un circuit electric atât de curent continuu cât şi de curent alternativ

- să precizeze valoarea rezistenţei interne a voltmetrului

- să explice, la conectarea greşită în circuit a voltmetrului ce fenomen se produce

- să calculeze pentru voltmetrele analogice, constanta scării şi respectiv tensiunea măsurată.

Tipul activităţii : rezumare

Timp alocat : 30 minute                                                                                            Activitate individuală sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Conectarea voltmetrului în circuit şi calculul constantei voltmetrului analogic.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să conectezi voltmetrul într-un circuit de curent continuu sau curent alternativ şi vei putea calcula pentru voltmetrele analogice, constanta scării şi valoarea  tensiunii măsurate.

Enunţ : Conectează corect voltmetrul în circuit, calculează constanta scării şi tensiunea măsurată.

Nr.1

| Cerinţe | Rezolvare | Explicaţii |
| --- | --- | --- |
| Conectarea corectă a voltmetrului în circuit |  |  |
| Conectarea greşită a voltmetrului în circuit |  |  |
| Valoarea rezistenţei interne a voltmetrului |  |  |

Nr.2  Un voltmetru măsoară o tensiune pe domeniul de măsurare de 250 V, scara având 50 diviziuni . Ştiind că acul aparatului indică 35 diviziuni, să se calculeze constanta scării şi valoarea tensiunii măsurate.

| Cerinţe | Rezolvare |
| --- | --- |
| Constanta scării |  |
| Valoarea tensiunii măsurate |  |

Evaluare : se acordă punctajul pe fiecare test, din oficiu 10 puncte, iar pentru restul rezolvărilor 90 puncte.

### Activitatea de învăţare 1.3.2. - Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului cu rezistenţă adiţională

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să definească rezistenţa adiţională

- să calculeze rezistenţa adiţională şi factorul de multiplicare al tensiunii

- să aplice formule de calcul în cazul a diverse probleme practice

- să calculeze rezistenţa în Ω a unui voltmetru

Tipul activităţii : problematizare

Timp alocat : 30 minute                                                                                            Activitate individuală sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului cu rezistenţă adiţională

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să calculezi rezistenţa adiţională necesară pentru extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului.

Enunţ : folosind testul de mai jos, calculaţi rezistenţa adiţională, coeficientul de multiplicare al tensiunii şi rezistenţa în Ω/V a voltmetrului.

1. Un voltmetru, având rezistenţa de 1000 Ω are scara gradată cu 60 diviziuni şi domeniul de măsurare de 6V. La acest aparat se conectează o rezistenţă adiţională de 29000 Ω . La conectarea în circuit a voltmetrului cu rezistenţa adiţională, acul indicator s-a oprit la diviziunea 40. Cerinţe :

a – desenaţi circuitul format din rezistenţa adiţională şi voltmetru şi figuraţi tensiunile.

b – determinaţi domeniul de măsurare al voltmetrului cu rezistenţă adiţională.

c – precizaţi tensiunea indicată de voltmetrul cu rezistenţa adiţională.

2. Un voltmetru are intervalul de măsurare UV = 75V şi rezistenţa internă RV = 1500Ω. Calculaţi :

a – Rezistenţa în Ω/V a voltmetrului.

b – Rezistenţă adiţională necesară extinderii domeniului de măsurare al voltmetrului la U = 150V

Evaluare : Se va acorda 1 punct din oficiu şi 9 puncte pentru rezolvări corecte ale problemelor din test .

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.4. - Ampermetrul

Ampermetrul este un mijloc de măsurare folosit pentru măsurarea intensităţii curentului electric. Ampermetrul poate fi analogic sau digital.

Schema unui ampermetru

- Conectarea ampermetrului în circuit

Ampermetrul se conectează în serie cu circuitul. Prin introducerea ampermetrului în circuit se produc erori sistematice de metodă prin faptul că ampermetrul are o rezistenţă internă proprie notată cu rA . Pentru ca erorile făcute în măsurări să fie cât mai mici, trebuie ca rA << R, R-rezistenţa circuitului.

În practică rA ≤ Ω sau zeci Ω.

În cazul conectării greşite a ampermetrului

în circuit, adică în paralel cu circuitul,

curentul prin ampermetru creşte foarte

mult ceea ce poate duce la deteriorarea

sau chiar distrugerea aparatului.

Observaţie : Este interzis a se conecta ampermetrul în paralel în circuit.

- Ampermetre de curent continuu

Ampermetrul se conectează în serie cu circuitul. Sursa este de curent continuu (baterie) iar consumatorul este un rezistor R.

Se va respecta polaritatea curentului continuu adică plusul sursei se va conecta la plusul ampermetrului şi minusul sursei se va conecta la minusul ampermetrului. În caz de nerespectare a polarităţii, acul indicator se va deplasa spre zero şi se va putea rupe.

Ca aparat indicator în curent continuu se va folosi, de regulă, un ampermetru magnetoelectric.

- Ampermetre de curent alternativ

Ampermetrul se conectează în serie cu circuitul. Sursa este un generator de semnal alternativ G  iar consumatorul este o impedanţă Z (mărime complexă formată din rezistenţă, inductanţă şi capacitate).

În curent alternativ nu contează polaritatea bornelor. Ampermetrul măsoară valoarea efectivă a intensităţii curentului alternativ.

În curent alternativ se poate folosi un ampermetru magnetoelectric asociat cu un dispozitiv redresor care transformă curentul alternativ în curent continuu. Se poate folosi un dispozitiv feromagnetic pentru aparate de tablou, pentru curenţi de 1 sau 5A. Pentru valori mari ale curentului alternativ de sute de amperi, se asociază cu şunturi sau transformatoare de măsură de curent. Ampermetrul electrodinamic are cea mai bună clasă de precizie.

- Ampermetre cu mai multe domenii de măsurare

Sunt prevăzute cu un selector (comutator) sau cu mai multe borne cu ajutorul cărora se alege domeniul în funcţie de valoarea curentului ce trebuie măsurat. Pentru fiecare scară şi domeniu de măsurare, la ampermetrele analogice, se va calcula constanta scării :

;    I = CI·α [A] , unde :

I n – valoarea curentului nominal pentru domeniul respectiv

αmax – numărul maxim de diviziuni ale scării gradate

α - numărul de diviziuni arătate de acul indicator

Aplicaţie : Un ampermetru cu In = 10A în curent continuu are scara αmax = 100 diviziuni. Acul indică 57 diviziuni. Ce curent se măsoară ?

- Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului cu şunt

Şuntul este o rezistenţă electrică, de obicei de valoare mică, şi care se montează în paralel pe aparatul de măsurat şi prin care trece o parte din curentul de măsurat.

Conform legii lui Ohm, putem scrie :   U = RS·IS = rA·IA

;   I = IA + IS

Notăm raportul  - numit coeficient de multiplicare sau factor de şuntare care arată de câte ori curentul de măsurat I este mai mare decât curentul nominal al ampermetrului IA .   .

Aplicaţie : Să se determine rezistenţa unui şunt pentru un ampermetru care are IA=2mA şi rA=5Ω pentru a măsura un curent I=10mA.

;  .

Şuntul universal este un ansamblu de rezistenţe conectate între ele în serie şi care se distribuie fie în serie, fie în paralel cu apartul de măsurat în funcţie de un comutator care schimbă domeniile de măsurare.

### Activitatea de învăţare 1.4.1. - Ampermetrul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să conecteze corect ampermetrul într-un circuit de curent continuu şi de curent alternativ.

- să precizeze valoarea rezistenţei interne a ampermetrului.

- să explice fenomenul care se produce la conectarea greşită a ampermetrului în circuit.

- să calculeze pentru ampermetre analogice, constanta scării şi respectiv curentul măsurat.

Tipul activităţii : rezumare

Timp alocat : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Conectarea ampermetrului în circuit şi calcularea constantei ampermetrului analogic.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să conectezi ampermetrul într-un circuit de curent continuu sau curent alternativ şi vei putea calcula pentru ampermetrele analogice, constanta scării şi valoarea curentului măsurat.

Enunţ : folosind exemplul de mai jos, calculează constanta scării şi curentul măsurat.

Evaluare : Se acordă punctajul pe fiecare test, din oficiu 10 puncte, iar pentru restul rezolvărilor 90 puncte.

Test

1. Conectarea ampermetrului în circuit : corect, greşit, rezistenţa internă rA .

2. Un miliampermetru măsoară un curent pe domeniul de măsurare de 5mA, scara având 50 diviziuni. Ştiind că acul aparatului indică 11,5 diviziuni, să se calculeze constanta scării şi valoarea curentul măsurat.

### Activitatea de învăţare 1.4.2. - Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului cu şunt

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să definească şuntul.

- să calculeze şuntul şi coeficientul de multiplicare al curentului.

- să aplice formule de calcul în cazul a diverse probleme practice.

Tipul activităţii : harta traseu

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate individuală sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului cu şunt.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să calculezi şuntului necesar pentru extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului.

Enunţ : Folosind schema de mai jos, calculaţi şuntul şi coeficientul de multiplicare al curentului.

Evaluare : Se va acorda 1 punct din oficiu şi 9 puncte pentru rezolvările corecte ale problemelor din test.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.5. - Megommetrul

Pentru măsurarea rezistenţelor foarte mari, peste 105Ω, se folosesc megohmmetre. Se construiesc asemănător cu ohmmetrele serie, dar au ca sursă interioară de tensiune un mic generator de curent continuu cu magnet permanent (magnetou) acţionat manual, care furnizează o tensiune înaltă de 500, 1000 sau 2500V, sau un convertor electronic care transformă tensiunea continuă dată de o baterie obişnuită (9V) într-una alternativă care, după ridicarea la valoarea necesară cu ajutorul unui transformator, este redresată şi filtrată. Ca aparat indicator se utilizează un miliampermetru magnetoelectric cu bobină simplă sau de tip logometru. Limitele de măsurare ale megohmmetrelor sunt cuprinse între 0,2 şi 500 MΩ, uneori până la 10000 MΩ. Cea mai bună clasă de precizie a acestor instrumente este de ±1%.

Megohmmetrul cu logometru magnetoelectric prezintă avantajul că indicaţia sa este independentă de tensiunea sursei de alimentare. La aceste aparate, rezistenţa de măsurat RX se conectează, fie în serie, fie în paralel, cu una dintre bobinele mobile ale logometrului, aşezate la 90 º şi fixate pe acelaşi ax. La echilibru, momentele celor  două cupluri care acţionează asupra celor două bobine devin egale, iar deviaţia este o funcţie de raportul curenţilor ce parcurg bobinele. Ca urmare, curentul prin una dintre bobinele mobile ale logometrului depinde de valoarea rezistenţei de măsurat,  curentul prin cealaltă bobină fiind independent de aceasta. Deviaţia logometrului este determinată de raportul curenţilor din cele două bobine. Ambii curenţi fiind proporţionali cu tensiunea sursei, raportul lor nu depinde de aceasta.

în care R1 şi R2 sunt rezistenţele bobinelor logometrului. Indicaţiile megommetrului cu logometru sunt în funcţie numai de rezistenţa de măsurat, fiind independente de tensiunea sursei, adică de viteza de rotaţie a manivelei inductorului. Ca urmare, aceste megommetre nu necesită nici o reglare prealabilă măsurării.

### Activitatea de învăţare 1.5.1 - Megohmmetrul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze la ce se utilizează megohmmetrul.

- să arate deosebirile dintre megohmmetru şi ohmmetru.

- să clasifice megohmmetrele.

- să prezinte caracteristica principală a megohmmetrului cu logometru magnetoelectic.

Tipul activităţii : studiul de caz

Timp de lucru : 15 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Megohmmetrul cu logometru magnetoelectic.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să prezinţi deosebirile dintre megohmmetru şi ohmmetru şi să măsori rezistenţe mari de ordinul MΩ.

Enunţ :  Precizează deosebirile dintre megohmmetru şi ohmmetru şi arată că indicaţiile aparatului sunt independente de tensiunea sursei de alimentare.

Evaluare : Se punctează explicaţiile corecte în ambele situaţii, acordându-se un punct din oficiu.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.6. - Punţi R,L,C

În practică se întâlnesc frecvent punţi care permit măsurarea rezistenţelor, inductanţelor şi capacităţilor cunoscute sub numele de punţi universale sau punţi RLC. Schema punţilor universale permite realizarea, printr-o simplă manevrare a unui comutator, fie a unui montaj de punte de curent continuu (puntea Wheatstone), fie a unor montaje de punţi de curent alternativ (punţi Maxwell, Wien, Sauty, Nernst)

Punţile universale RLC sunt alcătuite, în general, din : un generator stabilizat (de obicei de 1000 Hz în joasă frecvenţă şi 1 MHz la înaltă frecvenţă), un redresor pentru alimentarea în curent continuu, rezistenţe de raport, elemente etalon de comparaţie (rezistenţe, inductanţe, condensatoare), un aparat indicator de zero(de obicei un voltmetru electronic). Elementele reglabile sunt etalonate direct în unităţile mărimilor de măsurat.

Schema unei punţil universale RLC este prezentată în figura 4.1 :

Măsurarea rezistenţelor se face cu montajul de punte Wheatstone (fig. 4.1.a) Se pot măsura rezistenţe între 0,1Ω şi 106Ω, cu o precizie de ±1%. Pentru măsurarea rezistenţelor mai mici de 1Ω, din valoarea obţinută trebuie scăzute rezistentele conductoarelor de legătură şi a contactelor din interiorul punţii, precum şi a celor din exterior.

Inductanţele se măsoară cu un montaj de punte Maxwell (fig. 4.1.b). Se pot măsura inductanţe cuprinse între 10-6 şi 100H, cu o eroare de ±1%.

Capacităţile se măsoară cu un montaj de punte Sauty (fig. 4.1.c), unde ca element de comparaţie se foloseşte condensatorul C0 , montat în braţul alăturat condensatorului de măsurat. Domeniul de măsurare este cuprins între 10-5 şi 100 μF, cu o eroare de măsurare ±1%. Odată cu măsurarea capacităţilor se poate determina şi tangenta unghiului de pierderi.

Pentru a da posibilitatea măsurării cu acelaşi aparat a mai multor elemente de circuit, punţile industriale se realizează sub formă combinată, putându-se realiza diverse tipuri de punţi în acelaşi aparat, cu ajutorul unor comutatoare.

Exemplu puntea RLC – E0704

- rezistenţe 0,5 Ω – 105 MΩ

- capacităţi 1 pF – 1050 μF

- inductanţe 50 μH – 105 H

Panoul frontal al unei punţi RLC  - cuprinde următoarele elemente (conform schemei)

Punţi digitale

Apariţia aparaturii numerice a dus la realizarea unor punţi a căror performanţă se impune tot mai mult în raport cu punţile anterioare. Cunoscute sub denumirea de punţi digitale , acestea se caracterizează prin clasă de precizie mult superioară punţilor analogice şi printr-o gamă de măsură mult lărgită. Aceste punţi digitale au posibilitatea ca rezultatul măsurării să fie afişat, cu ajutorul unui display LCD, direct pe ecran.

### Activitatea de învăţare 1.6.1 - Punţi RLC

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze la ce se utilizează punţile RLC .

- să prezinte părţile principale ale unei punţi RLC.

- să precizeze principalele elemente ale panoului frontal al unei punţi RLC.

Tipul activităţii : diagrama păianjen

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : punţilor RLC pentru măsurarea elementelor de circuit.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să utilizezi punţi universale RLC pentru măsurarea elementelor de circuit RLC.

Enunţ :  Precizaţi schemele de punţi folosite în figura 4.1 a, b, c, şi limitele de măsurare ale acestora, precum şi avantajele folosirii punţilor digitale.

Folosiţi modelul următor :

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de numărul de informaţii relevante.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.7. - Impedanţmetrul (zetmetrul)

Măsurarea exactă a impedanţei este importantă pentru cunoaşterea comportării elementelor de circuit, precum şi a subansamblurilor funcţionale, a liniilor de transmisie aeriene sau în cablu, a antenelor etc.

Impedanţa Z este o mărime vectorială exprimată prin modulul  şi argument φ sau prin componenta reală (rezistivă) R şi componenta imaginară (reactivă) X.

.

Componentele impedanţei variază de obicei cu frecvenţa deci trebuie specificată frecvenţa de măsură, aleasă de obicei în domeniul de frecvenţe în care este folosită acea impedanţă. Trebuie apreciat după specificul măsurării, dacă nu este suficientă cunoaşterea numai a modulului impedanţei, care se măsoară mai uşor decât componenetele R şi X sau modulul şi argumentul.

Impedanţmetrul (zetmetrul) foloseşte o măsurare indirectă de curent :              Un generator cu rezistenţa internă şi tensiunea cunoscută V alimentează un circuit serie format din impedanţa ZX al cărui modul se măsoară şi o rezistenţă etalon r de valoare comparativ mică.  r << . Curentul prin circuit este :

Intensitatea curentului prin circuit este invers proporţională cu modulul impedanţei ZX . Se măsoară indirect curentul prin căderea de tensiune ce apare la bornele rezistenţei r :

Indicaţia voltmetrului electronic este invers proporţională cu modulul impedanţei ZX , deci scara sa se poate grada direct în valoari de modul ale impedanţei ZX .

Pentru a lărgi domeniul de măsurare, trebuie să se modifice tensiunea generatorului sau sensibilitatea voltmetrului electronic. De obicei se utilizează un montaj în care impedanţa ce se măsoară se introduce printr-un autotransformator. Această variantă prezintă avantajul că impedanţa care apare între capetele autotransformatorului depinde de raportul de transformare, care poate fi variat prin prize convenabil alese.

Montajul cu autotransformator are neajunsul că, atunci când în circuit nu este montată nici o impedanţă (ZX = ) , circuitul este parcurs de curentul prin autotransformator, deci există totuşi o indicaţie la voltmetrul electronic.

Spre a evita acest neajuns, s-au introdus două autotransformatoare cu prize.

Impedanţa ZX se introduce între prizele cu acelaşi număr ale autotransformatoarelor şi care corespund la aceleaşi rapoarte de transformare. Se pot măsura astfel impedanţe între limite largi.

### Activitatea de învăţare 1.7.1 - Impedanţmetrul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să explice principiul de funcţionare al impedanţmetrului.

- să precizeze cel puţin un mod de extindere a domeniului de măsurare al impedanţmetrului

- să arate dezavantajul schemei cu un autotransfomator şi avantajul schemei cu două autotransformatoare

Tipul activităţii : exerciţiu practic

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Schema de principiu a impedanţmetrului .

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să explici principiul de funcţionare al impedanţmetrului pe baza schemei, să precizezi schemele de extindere ale domeniului de măsurare ale impedanţmetrului, cu avantajele şi dezavantajele lor.

Enunţ :  Desenează schema de principiu a impedanţmetrului şi explică principiul său de funcţionare. Precizează scheme de extindere a domeniului de măsurare ale impedanţmetrului.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.8. - Q-metrul

Q-metrul este un aparat industrial, destinat să măsoare factorul de caltate Q. El permite şi alte măsurări cum ar fi : măsurarea inductanţelor, a rezistenţelor în înaltă frecvenţă, a capacităţilor etc.

Funcţionarea Q-metrului se bazează pe, proprietatea circuitelor LC serie, de a prezenta la rezonanţă, la bornele elementelor lor, o tensiune de Q ori mai mare decât tensiunea cu care au fost alimentate în serie.

Schema de principiu

Condensatorul variabil C împreună cu bobina ce se montează la bornele A, B formează un circuit LC, care este alimentat în serie de la un generator G de frecvenţă variabilă prin intermediul unui circuit de cuplaj care trebuie să prezinte o rezistenţă neglijabilă. Voltmetru electronic VE1 măsoară tensiunea cu care este alimentat circuitul LC, iar voltmetrul electronic VE2 măsoară tensiunea la bornele condensatorului C.

Modul de lucru

Dacă circuitului LC i se aplică în serie o tensiune U1 , intensitatea curentului prin acest circuit va fi :    ; Variind capacitatea condensatorului C sau frecvenţa generatorului, se aduce circuitul LC la rezonanţă. În acest caz,  şi intensitatea curentului devine maximă : . Rezonanţa este pusă în evidenţă de voltmetrul VE2 care măsoară la rezonanţă, la bornele condensatorului tot o tensiune maximă :  Înlocuind  se obţine     .Conform acestei relaţii tensiunea la bornele condensatorului , la rezonanţă, este de Q ori mai mare decât tensiunea U1 cu care s-a alimentat circuitul.

Dacă se menţine U1 constant, U2=K·Q . Această relaţie permite transcrierea scării gradate a voltmetrului VE2 în valori ale lui Q, obţinându-se astfel un aparat cu citire directă pentru măsurarea factorului de calitate. Punându-se condiţia U1=K , rezultă că scara gradată în valori ale lui Q este valabilă numai pentru o anumită valoare a tensiunii U1. Pentru a se respecta această condiţie, pe scara gradată a voltmetrului VE1 este trasat un reper, iar tensiunea U1 se reglează astfel încât indicaţia voltmetrului VE1 să fie totdeauna la reperul respectiv.

### Activitatea de învăţare 1.8.1 - Q-metrul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze principiul de funcţionare al Q-metrului

- să deseneze schema de principiu a Q-metrului

- să explice funcţionarea Q-metrului

Tipul activităţii : expansiune

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Schema de principiu a Q-metrului.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să explici funcţionarea Q-metrului şi să desenezi schema de principiu.

Enunţ :  Pornind de la următoarele enunţuri incomplete, realizaţi eseu despre Q-metru (schema de principiu a Q-metrului, principiul său de funcţionare). În realizarea eseului trebuie să folosiţi minim 9 termeni sau noţiuni specifice din lista de mai jos.

1.Q-metrul este un aparat industrial, destinat să măsoare……..1……...

2.El permite şi alte măsurări cum ar fi : măsurarea inductanţelor, a rezistenţelor în înaltă…..2……., a capacităţilor etc.

3.Funcţionarea Q-metrului se bazează pe, proprietatea circuitelor LC ….3……., de a prezenta la ……..4……, la bornele elementelor lor, o tensiune de Q ori mai …..5……..decât ……..6…….. cu care au fost alimentate în serie.

4.

5. Voltmetru electronic VE1 măsoară tensiunea cu care este alimentat……..8……., iar voltmetrul electronic VE2 măsoară tensiunea la  bornele……….9………….

Lista de termeni : circuitul LC, rezonanţă, frecvenţă, factorul de calitate, cuplaj, serie, tensiunea, condensatorului C, mare.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.9. - Frecvenţmetrul

Frecvenţmetrele cu citire directă sunt aparate indicatoare cu scară gradată în hertzi şi care necesită reglaje sau operaţii suplimentare în timpul măsurării.

Frecvenţmetrul cu lame vibrante

Frecvenţmetrul cu lame vibrante se foloseşte pentru frecvenţe joase, de obicei frecvenţa reţelei, 50Hz.

Aparatul conţine mai multe lame metalice având frecvenţe de rezonanţă mecanică diferite. În apropierea lamelor, se află o bobină parcursă de curentul a cărui frecvenţă se măsoară. Sub influenţa bobinei, lama care are frecvenţa de rezonanţă egală cu frecvenţa curentului începe să vibreze, indicând în acest mod frecvenţa.

Frecvenţmetrul cu logometru

Frecvenţmetrul cu logometru funcţionează la frecvenţe joase (până la câteva mii de hertzi). Ele folosesc ca instrumente indicatoare logometre feromagnetice, electrodinamice sau ferodinamice.

Un logometru este un aparat cu două circuite de măsurare, parcurse de doi curenţi I1 şi I2 şi a cărui indicaţie este funcţie de raportul intensităţilor celor doi curenţi: . În serie cu fiecare bobină a logometrului este conectat câte un circuit LC, acordat pe frecvenţele f10 şi respectiv f20. Indicaţia aparatului fiind proporţională cu raportul celor doi curenţi, va fi la rândul său funcţie de frecvenţă, iar scara se poate grada direct în frecvenţă.

Frecvenţmetrele cu logometru se construiesc pentru intervale reduse de frecvenţe, cuprinse între cele două frecvenţe de rezonanţă (de exemplu 45 ÷ 55 Hz, 410 ÷ 450 Hz,1450 ÷ 1550 Hz)

Frecvenţmetre cu condensator

Frecvenţmetrele cu condensator funcţionează într-o bandă largă de frecvenţe, începând de la fracţiuni de hertz până la circa 100 kHz . Funcţionarea lor se bazează pe proporţionalitatea între intensitatea curentului într-un circuit care are ca sarcină un condensator şi frecvenţă.

Aplicând legea lui Ohm în circuitul din figură se obţine :

. Dacă circuitul se alimentează de la tensiune constantă, se poate nota U·C·2π = K şi se obţine : I = K·f . Această relaţie între intensitatea curentului şi frecvenţă permite transcrierea scării gradate a ampermetrului în valori ale frecvenţei, obţinându-se un frecvenţmetru cu citire directă.

La realizarea practică a frecvenţmetrelor cu condensator apar două probleme :

  - tensiunea ce alimentează circuitul cu condensator trebuie să fie constantă

  - ampermetrul trebuie să funcţioneze într-o bandă largă de frecvenţe.

Pentru menţinerea tensiunii constante în circuitul cu condensator, indiferent de amplitudinea tensiunii aplicate la intrarea aparatului, frecvenţmetrele sunt prevăzute cu un limitator. Limitatorul este un circuit care menţine tensiunea la ieşirea sa constantă dacă tensiunea de la intrare depăşeşte o anumită valoare, numită prag de limitare.

Pentru obţinerea unui ampermetru care să funcţioneze într-o bandă largă de frecvenţe, se foloseşte un aparat magnetoelectric împreună cu un detector. Comutatorul K permite schimbarea condensatorului pentru a obţine mai multe intervale de măsurare (x1, x10, x100, …).

Frecvenţmetrul digital (numeric)

Numărătorul universal poate fi folosit la măsurarea intervalelor de timp şi a frecvenţelor. Aceste mărimi se pot măsura numeric prin metode directe. În cazul măsurării frecvenţelor, se numără perioadele semnalului a cărui frecvenţă se măsoară, într-un interval de timp prestabilit, de exemplu o secundă. Practic, măsurarea constă în numărarea unor impulsuri , numărare ce se poate realiza cu numărătorul universal. Frecvenţmetrele numerice moderne sunt construite sub forma unui numărător universal, adaptat pentru funcţionarea ca frecvenţmetru.

- Numărătorul universal este din punct de vedere cronologic, primul aparat de măsurat digital. Acest aparat este destinat să numere o serie de impulsuri. El are o utilizare foarte largă. În afară de numărarea de impulsuri, el poate fi folosit pentru măsurarea frecvenţelor, a perioadelor, a raportului între două frecvenţe.

Prin utilizarea anumitor traductoare, numărătorul universal poate măsura viteze, turaţii, timpi de atragere relee, grosimea laminatelor sau poate face numărări cu preselecţie (la amabalări, dozări etc.

Schema bloc a unui numărătorul universal conţine următoarele circuite principale : oscilator cu cuarţ, divizorul de frecvenţă, circuitul de intrare, circuitul poartă, numărătorul, decodificatorul şi dispozitivul de afişare.

1 – semnalul la intrare

2 – semnalul la ieşirea circuitului de intrare

3 – semnalul dat de divizorul de frecvenţă

4 – semnalul la ieşirea circuitului poartă, respectiv la intrarea numărătorului

### Activitatea de învăţare 1.9.1 - Frecvenţmetrul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să clasifice mai multe tipuri de frecvenţmetre

- să explice funcţionarea frecvenţmetrului cu lame vibrante

- să explice funcţionarea frecvenţmetrului cu  logometru

- să explice funcţionarea frecvenţmetrului cu condensator

- să explice funcţionarea frecvenţmetrului digital

Tipul activităţii : rezumare

Timp de lucru : 40 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Frecvenţmetre cu lame vibrante, cu logometru, cu condensator, digital(numeric).

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să desenezi şi să explici funcţionarea frecvenţmetrului cu lame vibrante, cu logometru, cu condensator şi digital ; vei preciza domeniile de utilizare ale acestor aparate.

Enunţ :  Desenează schema de principiu a frecvenţmetrului cu  logometru, cu condensator, digital (numeric) şi explică pe scurt funcţionarea lor.

Evaluare : Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare aparat(1 punct pentru schemă, 2 puncte pentru explicarea funcţionării) şi 1 punct din oficiu.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.10. - Osciloscopul

Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce reprezintă variaţia în timp a diferitelor mărimi sau a curbelor ce reprezintă dependenţa între două mărimi. Imaginile obţinute pe ecran se numesc oscilograme.

Utilizări

Osciloscopul este unul dintre cele mai răspândite aparate electronice, şi are o largă utilizare, fie ca aparat de sine stătător, fie ca parte componentă a altor aparate electronice.

Ca aparat de sine stătător, el se utilizează la :

  - Vizualizarea şi studierea curbelor de variaţie în timp a diferitelor semnale electrice(curenţi, tensiuni)

  - Compararea diferitelor semnale electrice

  - Măsurarea unor mărimi electrice (tensiuni, intensităţi ale curentului, frecvenţe, defazaje, grad de modulaţie, distorsiuni etc.)

  - Măsurarea valorilor instantanee ale unor semnale (tensiuni, curenţi)

  - Măsurarea intervalelor de timp

  - Vizualizarea caracteristicilor componenetelor electronice (tuburi electronice, tranzistoare), a curbelor de histerezis ale materialelor magnetice etc.

Uneori osciloscopul face parte din sisteme de măsurare şi control sau din aparate mai complexe cum ar fi : caracterograful (aparat pentru vizualizarea caracteristicilor tranzistoarelor), vobuloscopul (aparat pentru vizualizarea caracteristicilor de frecvenţă ale amplificatoarelor), selectograful (aparat pentru vizualizarea curbelor de selectivitate) etc.

Împreună cu diferite traductoare, osciloscopul poate fi folosit şi la studierea şi măsurarea unor mărimi neelectrice, cum ar fi în medicină, fizică nucleară, geofizică etc.

Osciloscopul se realizează într-o mare varietate de tipuri constructive.

Osciloscoape catodice în timp real

Se caracterizează prin dependenţa dintre fiecare punct al imaginii de pe ecran şi fiecare valoare a semnalului vizualizat. Majoritatea osciloscoapelor folosite în practica industrială sau laboratoare sunt osciloscoape catodice în timp real a căror bandă de frecvenţe se întinde din curent continuu până la circa 500 MHz.

Osciloscoape cu eşantionare

Sunt utilizate pentru vizualizarea semnalelor cu frecvenţe mai mari de 500 MHz, în locul osciloscoapelor catodice în timp real, limitate din cauza elementelor componenete. Aceste osciloscoape selectează eşantioane din semnalul de frecvenţă  mare şi afişează pe ecran date în legătură cu poziţia comutatoarelor (V/div, timp/div), depăşirea ecranului etc. Se folosesc până la circa 20 GHz.

Osciloscoape cu microprocesoare

Sunt cele mai moderne aparate de măsurat. Pe ecranul acestor osciloscoape se afişează scările pe care se lucrează, amplitudinea, valoarea medie sau eficace a tensiunii, durata şi frontul unor impulsuri, frecvenţa semnalelor, efectuarea unor calcule despre semnalele afişate.

Analizoare spectrale

Sunt tot osciloscoape care permit afişarea pe ecran a distribuţiei puterilor sau amplitudinilor semnalului pentru spectrul de frecvenţă corespunzător acestui semnal.

Osciloscoape cu mai multe canale

Se folosesc pentru vizualizarea simultană a două sau mai multe mărimi pe ecran. Majoritatea are două canale de semnal dar sunt osciloscoape cu 4 sau 8 canale. La aceste osciloscoape se foloseşte tubul catodic monospot cu comutator electronic sau tubul catodic multispot.

Osciloscoape cu memorie

Reţin forma semnalelor cu variaţie periodică sau aperiodică. După memorare se poate studia variaţia în timp a semnalului, se pot compara semnale apărute la momente diferite. După felul memoriei pot fi osciloscoape cu memorie analogică şi cu memorie numerică.

### Activitatea de învăţare 1.10.1 - Osciloscopul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să definească, ce este osciloscopul

- să precizeze diverse utilizări ale osciloscopului ca aparat de sine stătător şi ca făcând parte din sisteme de măsurare şi control.

- să precizeze mai multe tipuri constructive de osciloscoape.

Tipul activităţii : învăţare prin categorisire

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate independentă .

Conţinut : Osciloscopul : definiţie, utilizări, tipuri constructive.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să defineşti ce este osciloscopul, să precizezi diverse utilizări ale acestuia şi să precizezi mai multe tipuri constructive de osciloscoape.

Enunţ :  defineşte ce este osciloscopul, enumeră mai multe utilizări ale osciloscopului ca aparat simplu şi făcând parte dintr-un sistem de măsură şi control, precizează mai multe tipuri constructive de osciloscoape.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 1 : APARATE DE MĂSURĂ : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVENŢMETRUL, Q-METRUL, PUNŢI RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE MĂSURĂ

## Fişa de documentare 1.11. - Calibrarea aparatelor de măsură

Aparatele de măsurat sunt mijloace de măsurat realizate pe baza unei scheme electrice de conversie a energiei şi a unui instrument de măsurat (exemplu : termometrul electric, ampermetrul etc.).

Un aparat de măsurat primeşte o mărime de intrare şi furnizează o mărime de ieşire. Mărimea de ieşire depinde şi de alte mărimi denumite mărimi de influenţă : temperatură, presiune, umiditate, câmpuri electrice şi magnetice etc. De asemenea, mărimea de ieşire a aparatului depinde şi de comenzile care au fost date aparatului din exterior

Mărimile de intrare ale aparatului de măsurat sunt caracterizate prin :

  - natura mărimii (temperatură, tensiune, curent etc)

  - intervalul de valori măsurabile (valoarea minimă, valoarea maximă)

  - variaţia în timp (mărimi constante, mărimi variabile)

Comenzile primite din exterior de un aparat de măsurat pot fi :

  - funcţiune (măsurarea timpului, temperaturii, curentului, tensiunii etc)

  - game de măsurare

  - calibrare internă

  - reglarea zeroului

  - echilibrare (la compensatoare, punţi)

  - repetarea măsurării

În general comenzile aparatelor de măsurat pot fi grupate astfel :

  - pentru introducerea de date

  - pentru manevrarea aparatului

Ambele grupe de comenzi pot fi automatizate parţial sau complet . Mărimile de ieşire ale unui aparat de măsurat pot fi recepţionate de om sau de un dispozitiv conectat aparatului (înregistrare, comandă, prelucrare ulterioară, etc).

Aparatele de măsurat, după felul cum furnizează mărimea de ieşire pot fi : analogice şi numerice (digitale).

- Aparatul analogic furnizează informaţia de măsurare sub forma unei mărimi fizice variabile continue şi omul apreciază indicaţia aparatului exprimând-o sub forma unui număr.

- Aparatul numeric prezintă rezultatul măsurării la ieşire direct sub forma unui număr care este citit de om.

La măsurarea mărimilor electrice, se are în vedere respectarea următoarelor criterii:

- verificarea integrităţii aparatelor de măsurat şi control utilizate în măsurare

- verificarea accesoriilor necesare măsurării

- alegerea domeniului de măsurare

- realizarea reglajelor pregătitoare pentru efectuarea măsurărilor

- precizarea unităţilor de măsură pentru mărimile măsurate

- utilizarea limbajului de specialitate

- respectarea normelor de protecţia muncii

Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare la ampermetre şi voltmetre

Când vrem să măsurăm o anumită mărime electrică trebuie să apreciem care va fi cu aproximaţie valoarea ei. Această valoare o determinăm pe baza diferitelor date ca : marcaje, calcule etc. Dacă vrem, să determinăm cu aproximaţie curentul, în amperi, care trece printr-o instalaţie, piesă sau circuit şi cunoaştem tensiunea aplicată şi puterea dezvoltată, folosim formula I=P/U, unde P este puterea în Watt şi U este tensiunea în volţi. După ce au determinat cu aproximaţie valoarea mărimii care trebuie măsurată, alegem aparatul de măsurat astfel încât pe una din scările lui de măsurare să fie cuprinsă şi valoarea calculată de noi. În cazul în care se cunosc precis valorile necesare, este mai bine să se aleagă la început o scară cu valori mai mari de măsurare, să se determine cu aproximaţie valoarea căutată şi abia atunci să se utilizeze aparatul de măsurat corespunzător, decât să se folosească instrumentul cu o scară de valori prea mică, putând provoca deteriorarea lui.

Aparatele de măsurat, care au mai multe scări de măsurare, le conectăm mai întâi pe scara cea mai mare şi apoi după măsurarea aproximativă le comutăm pe scara pe care se poate face citirea corectă. Scara de măsurare va fi cea necesară în momentul în care acul indicator al aparatului de măsurat se va afla între mijlocul scării şi capătul scării, cu indicaţia maximă, deoarece la majoritatea instrumentelor, pe această jumătate de scară precizia măsurărilor este mai mare.

- Dacă este cazul, înainte de începerea măsurărilor, se face reglarea poziţiei acului indicator cu ajutorul butonului corectorului de zero.

- Pentru măsurări în curent continuu, se va respecta polaritatea bornelor şi anume : borna cu semnul + se leagă la plusul sursei de tensiune, iar borna –  la minusul sursei. Dacă polaritatea nu se respectă aparatul riscă să se distrugă.

- La multimetrele digitale se va verifica bateria încorporată pentru toate modurile de funcţionare.

Deoarece multimetrele sunt aparate portabile, manevrarea lor se va face respectând cu stricteţe toate instrucţiunile de utilizare. La aparatele analogice se va calcula constanta scării atât pentru ampermetru cât şi pentru voltmetru, după care se va înmulţi cu numărul diviziunilor arătate de acul indicator.

Efectuarea reglajelor iniţiale la ohmmetru

Reglarea indicaţiei acului indicator este necesară în cazul ohmmetrelor, deoarece îmbătrânirea bateriei determină modificarea tensiunii cu care este alimentat aparatul şi prin urmare creşterea erorii de măsurare.

- Pentru ohmmetrul serie reglarea se realizează pentru valorile de la capetele scalei astfel :

  - pentru RX = 0 se realizează un scurtcircuit între bornele aparatului. Dacă acul indicator nu indică 0 Ω, se reglează rezistenţa variabilă RP până se obţine indicaţia corectă.

  - pentru RX = ∞ se lasă bornele aparatului în gol şi se reglează poziţia acului indicator cu ajutorul corectorului de zero al aparatului magnetoelectric.

- Pentru ohmmetrul derivaţie reglarea se face tot pentru valorile de la capetele scării :

  - pentru RX = 0 se reglează din corectorul de zero al aparatului magnetoelectric

  - pentru RX = ∞ se lasă bornele aparatului în gol şi se variază rezistenţa RP până se obţine indicaţia corectă.

- La megohmmetrul cu logometru indicaţiile sunt în funcţie de rezistenţa de măsurat, fiind independente de tensiunea sursei şi ca urmare aceste aparate nu necesită nici o reglare prealabilă a măsurării.

Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare la multimetre.

- Multimetre analogice

Orice multimetru are un selector cu mai multe poziţii cu ajutorul căruia se obţine tipul aparatului, felul curentului şi domeniul de măsurare. Când facem o măsurare cu multimetru, punem selectorul pe domeniul cel mai mare şi apoi îl scădem, până când indicaţia ajunge să fie uşor de citit. Dacă procedăm invers, putem distruge aparatul.

La măsurările în curent continuu trebuie respectată polaritatea acestuia, adică plusul  sursei la plusul aparatului şi minusul sursei la minusul aparatului. Dacă polaritatea nu se respectă, acul deviază în sens contrar celui normal şi aparatul se poate distruge. În curent alternativ modul de conectare este indiferent. Când funcţionează ca ampermetru şi voltmetru, multimetrul analogic nu are nevoie de alimentare. Pentru funcţionarea ca ohmmetru, multimetrul analogic este alimentat de la o baterie încorporată.

- Multimetre digitale

Pe panoul frontal se află un comutator cu ajutorul căruia se alege tipul aparatului, felul curentului şi domeniul de măsurare. Bornele nu au + şi - , dar există o bornă notată “COM” (comună sau masă). În curent continuu, borna COM poate fi conectată la oricare din punctele de măsurare, iar semnul mărimii se va afişa automat.

Dacă domeniul ales este mai mic decât valoarea măsurată, operatorul este atenţionat că manevra este greşită, fie prin afişarea unei anumite combinaţii de semne şi cifre, fie prin stingerea intermitentă a afişării. Unele aparate schimbă automat domeniul de măsurare, în funcţie de valoarea mărimii măsurate.

Multimetrul digital este alimentat de o baterie încorporată, pentru toate modurile de funcţionare.

### Activitatea de învăţare 1.11.1 - Calibrarea aparatelor de măsură

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să prezinte schema generală a unui aparat de măsurat

- să precizeze reglajele iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare la ampermetre şi voltmetre.

- să enumere reglajele iniţiale la ohmmetru serie şi derivaţie

- să precizeze reglajele iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare la multimetrele analogice şi numerice(digitale).

Tipul activităţii : învăţare prin categorisire

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare la ampermetre, voltmetre, ohmmetre, multimetre analogice şi digitale.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să pregăteşti pentru măsurare un ampermetru, voltmetru, ohmmetru, multimetru analogic sau digital.

Enunţ :  Prezintă schema generală a unui aparat de măsurat, enumeră reglajele iniţiale pentru un ampermetru, voltmetru, ohmmetru serie şi derivaţie, multimetru analogic sau digital.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 1 : STRUCTURA OSCILOSCOPULUI: BLOCURI COMPONENTE, ROLUL BLOCURILOR COMPONENTE, SCHEMA BLOC A TUBULUI CATODIC, CONDIŢIA DE STABILITATE A IMAGINII PE ECRAN, PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE, REGLAJELE OSCILOSCOPULUI: CALIBRAREA PE ORIZONTALĂ, CALIBRAREA PE VERTICALĂ, SINCRONIZAREA.

## Fişa de documentare 1.12. - Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente

Osciloscoapele moderne sunt alcătuite din mai multe elemente componente, conectate între ele după o schemă bloc reprezentată în figura 1.12., care conţine : tubul catodic, amplificatoarele Ay şi Ax , atenuatoarele Aty şi Atx , generatorul bazei de timp, circuitul de sincronizare (declanşare), circuitul pentru controlul intensităţii spotului, circuitul de întârziere şi blocul de alimentare.

În afara blocurilor componente reprezentate în figura 1.12., care sunt comune tuturor osciloscoapelor moderne, în unele osciloscoape se mai întâlnesc şi alte circuite, cu destinaţii diferite în funcţie de tipul şi complexitatea aparatului.

Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. În interiorul lui se generează fasciculul de electroni care deviat sub acţiunea câmpurilor produse de semnalele de studiat, ciocneşte ecranul, descriind pe acesta curbele dorite.

Amplificatoarele Ay şi Ax amplifică semnalele de studiat prea mici, înainte de a fi aplicate plăcilor de deflexie.

Atenuatoarele Aty şi Atx micşorează semnalele prea mari înainte de a fi aplicate amplificatoarele Ay şi Ax . La osciloscoapele moderne, atenuatoarele sunt calibrate în V/cm sau mV/cm reprezentând tensiunea necesară la intrarea atenuatorului pentru a produce o deplasare a spotului pe ecran de 1 cm. Această calibrare este valabilă numai dacă reglajul amplificării amplificatorului respectiv este la maxim.

Generatorul bazei de timp. În cazul vizualizării curbelor ce reprezintă variaţia în timp a unei mărimi A=f(t), la plăcile x trebuie să se aplice o tensiune proporţională cu timpul : Ux=K·t . Tensiunea Ux trebuie deci să fie o tensiune liniar-variabilă în timp, adică de forma dinţilor de ferăstrău. Această tensiune este generată în osciloscop de generatorul bazei de timp.

Circuitul de sincronizare (de declanşare). Pentru ca imaginea de pe ecran să fie stabilă, este necesar ca frecvenţa semnalului de vizualizat să fie un multiplu întreg al frecvenţei bazei de timp : fA = n·fBT . Pentru realizarea acestei condiţii, generatorul bazei de timp are frecvenţa variabilă şi, în plus, există posibilitatea sincronizării prin circuitul de sincronizare, fie cu semnalul de vizualizat, fie cu un alt semnal exterior.

Funcţionarea cu baza de timp declanşată

Pentru a se putea vizualiza şi semnale neperiodice, la osciloscoapele moderne generatorul bazei de timp poate funcţiona la alegere, fie continuu (relaxat) generând un semnal periodic chiar şi în absenţa semnalului de vizualizat, fie declanşat. Spre deosebire de funcţionarea periodică, funcţionarea declanşată este comandată chiar de semnalul de vizualizat. În lipsa semnalului baza de timp nu funcţionează . La apariţia unui semnal la intrare, baza de timp se declanşează, generează un singur dinte de ferăstrău şi apoi se blochează din nou în aşteptarea unui alt semnal. În cazul în care la intrare se aplică un semnal periodic, baza de timp urmărind semnalul de la intrare devine periodică.

În figura 1.12.2 sunt reprezentate diagramele tensiunilor în diferite puncte ale schemei unui osciloscop funcţionând cu baza de timp declanşată. În figura 1.12.2a este reprezentat semnalul aplicat la intrare, în momentul t = t1 . Până la apariţia semnalului, baza de timp este blocată. La t = t1 , baza de timp se declanşează, generează un dinte de ferăstrău şi apoi se blochează din nou (fig. 1.12.2 b). În cazul cazul funcţionării cu baza de timp declanşată, mai sunt necesare următoarele circuite : circuitul pentru controlul intensităţii spotului, circuitul de întârziere.

Circuitul pentru controlul intensităţii spotului. În cazul cazul funcţionării cu baza de timp declanşată, în lipsa semnalului de intrare, baza de timp fiind blocată, atât plăcilor de deflexie Y cât şi plăcilor de deflexie X nu li se aplică nici un semnal. În această situaţie, fasciculul de electroni ar bombarda ecranul într-un singur punct, în centru , ceea ce ar duce la distrugerea luminoforului în punctul respectiv. Pentru a proteja ecranul, osciloscopul este prevăzut cu un circuit pentru controlul intensităţii spotului. Acesta furnizează o tensiune negativă care se aplică pe cilindrul Wehnelt pentru ştergerea spotului, când baza de timp este blocată (fig. 1.12.2c).

Concluzie : Când generatorul funcţionează cu baza de timp declanşată şi la intrare nu se aplică semnal, spotul nu se vede deoarece este stins.

Circuitul pentru controlul intensităţii spotului mai este folosit şi la stingerea spotului pe durata cursei de întoarcere şi uneori la modularea intensităţii spotului cu semnal exterior.

Circuitul de întârziere are rolul de a întârzia semnalul astfel încât acesta să se aplice plăcilor Y după ce baza de timp a început să funcţioneze. În figura 1.12.2.d este reprezentată diagrama tensiunii Uy întârziată faţă de tensiunea de la intrare Ui cu timpul  . Dacă nu s-ar folosi circuitul de întârziere, semnalul s-ar aplica plăcilor Y când spotul este stins şi baza de timp blocată, ceea ce ar face ca începutul semnalului să nu apară pe ecran (fig. 1.12.3.a).

Cu circuitul de întârziere, semnalul se vizualizează corect  (fig. 1.12.3.b).

Blocul de alimentare conţine surse stabilizate de înaltă şi joasă tensiune şi asigură alimentare celorlalte blocuri, inclusiv a tubului catodic.

### Activitatea de învăţare 1.12.1 - Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente

C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Obiective :

- cunoaşterea schemei bloc a osciloscopului

- să precizeze blocurile componente din schema bloc a osciloscopului

- să precizeze rolul blocurilor componente ale osciloscopului

- cunoaşterea tensiunilor în diferite puncte ale osciloscopului

Tipul activităţii : Observarea sistematică şi independentă

Sugestii :

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Conţinut : reprezentarea schemei bloc a osciloscopului, identificarea blocurilor componente ale osciloscopului şi precizarea rolului blocurilor componente ale osciloscopului

Obiectiv : această activitatea vă va ajuta să identificaţi şi să precizaţi rolul blocurilor componente ale osciloscopului, să recunoaşteţi forma tensiunilor în diferite puncte ale osciloscopului.

Sarcina de lucru :

Folosind fişa de documentare, diferite surse(cărţi de specialitate, internet, caietul de notiţe etc) privitoare la schema bloc a osciloscopului rezolvaţi următoarele cerinţe:

În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a osciloscopului catodic

- Indicaţi denumirile blocurilor din figură

- Explicaţi rolul funcţional al blocurilor numerotate cu 1,3,4,6,7,9 şi 10

Evaluare : Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

# TEMA 1 : STRUCTURA OSCILOSCOPULUI: BLOCURI COMPONENTE, ROLUL BLOCURILOR COMPONENTE, SCHEMA BLOC A TUBULUI CATODIC, CONDIŢIA DE STABILITATE A IMAGINII PE ECRAN, PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE, REGLAJELE OSCILOSCOPULUI: CALIBRAREA PE ORIZONTALĂ, CALIBRAREA PE VERTICALĂ, SINCRONIZAREA.

## Fişa de documentare 1.13. - Schema bloc a tubului catodic

Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. El este un tub catodic cu vid, care are o parte cilindrică şi o parte tronconică (fig. 2.1.).

În interiorul tubului catodic în partea cilindrică, se află un dispozitiv de emisie şi focalizare, numit tun electronic, care emite, focalizează şi accelerează fasciculul de electroni, şi un sistem de deflexie pentru devierea acestui fascicul.

În partea frontală, tubul catodic are un ecran, acoperit spre interior cu substanţe luminofore. El devine luminos în punctul în care este lovit de fasciculul de electroni.

În interiorul tubului pe partea tronconică, este depus un strat bun conductor de electricitate, care are rolul de ecranare şi de colectare a electronilor, după ce aceştia au lovit ecranul.

- Dispozitivul de emisie şi focalizare (tunul de electroni)

Tunul de electroni este format de obicei dintr-un catod, un electrod de comandă şi doi anozi : de focalizare şi de accelerare.

Catodul 1 este un cilindru metalic cu suprafaţa frontală acoperită cu un strat de oxizi de bariu şi stronţiu, ce pot emite uşor electroni. Catodul este încălzit de un filament, care se află în interior.

Electrodul de comandă 2, numit şi cilindrul Wehnelt, este un electrod cilindric ce înconjoară catodul şi care este prevăzut în partea frontală cu un mic orificiu prin care trec electronii. Electrodul de comandă se află la un potenţial negativ faţă de catod, frânând în acest mod deplasarea electronilor. Potenţialul electrodului de comandă se poate varia cu potenţiometrul RG . Cu cât electrodul de comandă va fi mai negativ faţă de catod, cu atât mai puţini electroni vor reuşi să treacă de el. În acest mod, reglând negativarea cilindrului Wehnelt se poate controla numărul electronilor din fasciculul ce se îndreaptă spre ecran şi, ca urmare, se poate regla luminozitatea spotului de pe ecran.

După trecerea prin electrodul de comandă, fasciculul de electroni este focalizat pe ecranul tubului catodic cu o lentilă electronică formată din cei doi anozi, de focalizare şi accelerare.

Anodul de focalizare 3 este un cilindru care are un potenţial pozitiv faţă de catod (câteva sute de volţi), reglabil cu potenţiometrul RA .Variind acest potenţial se reglează distanţa focală a lentilei electronice, astfel încât focarul ei să cadă pe ecran. Când reglajul este corect, imaginea de pe ecran are claritate maximă.

Anodul de accelerare 4 este tot de formă cilindrică şi are un potenţial fix, pozitiv faţă de catod, de ordinul miilor de volţi. El are rolul de a accelera mişcarea electronilor, determinând viteza v0 cu care aceştia se îndreaptă spre ecran.

- Dispozitivul de deflexie

Deviaţia fasciculului de electroni se poate realiza cu câmpuri electrostatice sau magnetice. La tuburile catodice folosite în osciloscoape se utilizează deviaţia cu câmpuri electrostatice. Dispozitivul de deflexie este format din două perechi de plăci de deflexie dispuse perpendicular una pe alta, pentru devierea fasciculului de electroni după cele două direcţii, x şi y .

Când plăcile sunt la acelaşi potenţial, fasciculul de electroni trece printre ele fără a fi deviat şi loveşte ecranul în centru. Dacă se aplică plăcilor de deflexie 5 o tensiune Uy (fig.2.2.) între ele apare un câmp electric Ey . Sub acţiunea acestui câmp, electronii vor fi atraşi de placa mai pozitivă şi respinşi de placa mai negativă cu o forţă  Fy = e· Ey care va imprima electronilor o acceleraţie ay după direcţia y. Ca urmare, în spaţiul dintre plăci electronii vor avea atât o mişcare uniformă cu viteza v0 în lungul tubului, cât şi o mişcare uniformă accelerată pe direcţia y. În urma combinării celor două mişcări rezultă o traiectorie parabolică.

Când electronii ies dintre plăci, acţiunea câmpului Ey încetează şi ei îşi continuă mişcarea după o direcţie tangentă la traiectoria parabolică, lovind ecranul la o distanţă Dy faţă de centru. Deviaţia spotului pe ecran Dy , este cu atât mai mare cu cât tensiunea Uy aplicată plăcilor y este mai mare.

Analog, dacă se aplică plăcilor o diferenţă de potenţial, între ele apare un câmp electric care deviază fasciculul de electroni pe direcţia orizontală (plăcile de deflexie G).

Când pe ambele perechi de plăci se aplică simultan câte o diferenţă de potenţial, fasciculul de electroni va fi deviat după o direcţie rezultantă a acţiunii celor două câmpuri.

- Ecranul

După ce au trecut prin sistemul de deflexie, electronii ajung pe ecran (7) producând spotul luminos. Rolul ecranului este de a transforma o parte cât mai mare din energia cinetică a electronilor în energie luminoasă. În acest scop, pe suprafaţa interioară a ecranului, este depusă o substanţă fluorescentă numită luminofor , care devine luminoasă când este bombardată de electroni. Pentru a i se mări eficacitatea, se adaugă diferite substanţe activante. Culoarea spotului luminos depinde de compoziţia substanţei fluorescente : Pentru observări vizuale se folosesc ecrane cu fluorescenţă galben-verzuie, deoarece sensibilitatea ochiului, este maximă în acest domeniu. Materialul folosit pentru aceste ecrane este wilemetul (ortosilicat de zinc) activat cu magneziu.

După încetarea bombardării cu electroni, ecranul continuă să emită lumină un timp oarecare. Persistenţa luminii depinde de materialul luminoforului, ea putând varia între milisecunde şi câteva secunde.

După ce au lovit ecranul, electronii sunt colectaţi de electrodul de ecranare 8, depus pe suprafaţa interioară a părţii tronconice a tubului catodic. Pe această cale, electronii se întorc la sursa de alimentare.

### Activitatea de învăţare 1.13.1 - Schema bloc a tubului catodic

C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Obiective :

- să cunoască schema bloc a tubului catodic

- să precizeze elementele schemei bloc a tubului catodic şi să indice rolul lor în funcţionarea acestuia

Tipul activităţii : Învăţare prin categorisire sub formă de fişă de lucru

Sugestii :

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Conţinut : reprezentarea schemei bloc a tubului catodic, identificarea elementelor schemei şi precizarea rolului lor în funcţionarea tubului catodic.

Obiectiv : această activitatea vă va ajuta să identificaţi elementele schemei bloc a tubului catodic şi să precizaţi rolul lor funcţional.

Sarcina de lucru :

Folosind fişa de documentare şi alte surse privitoare la schema bloc a tubului catodic, rezolvaţi următoarea fişă de lucru :

Fişa de lucru nr.1

În figura alăturată este prezentat tubul catodic al unui osciloscop.

- Denumiţi componentele 2, 3, 4 şi 8.

- Precizaţi rolul componentelor 1, 5, 6 şi 7

- Explicaţi modul de reglare a luminozităţii spotului de pe ecran.

Evaluare : Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

# TEMA 1 : STRUCTURA OSCILOSCOPULUI: BLOCURI COMPONENTE, ROLUL BLOCURILOR COMPONENTE, SCHEMA BLOC A TUBULUI CATODIC, CONDIŢIA DE STABILITATE A IMAGINII PE ECRAN, PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE, REGLAJELE OSCILOSCOPULUI: CALIBRAREA PE ORIZONTALĂ, CALIBRAREA PE VERTICALĂ, SINCRONIZAREA.

## Fişa de documentare 1.14. - Condiţia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de funcţionare

Principiul de funcţionare

Elementul principal al unui osciloscop este tubul catodic. Pentru a putea afişa pe ecranul tubului catodic curba ce reprezintă dependenţa între două mărimi, A=f(B), este necesar :

- să se obţină pe un ecran un punct luminos(spot)

- să se poată deplasa acest punct după două direcţii  orizontală (x) şi verticală (y), pentru a descrie pe un ecran curba dorită.

Realizarea acestor deziderate este posibilă având în vedere :

- proprietatea unui fascicul de electroni de a produce în punctul de impact (ciocnire) iluminarea unui ecran tratat cu substanţe luminofore.

- proprietatea unui fascicul de electroni de a fi deviat sub acţiunea unui câmp electric sau magnetic.

Fasciculul de electroni este produs, focalizat şi accelerat în tubul catodic şi loveşte ecranul acestuia producând un punct luminos (spot). Deplasarea spotului pe ecran se realizează prin devierea fasciculului de electroni cu ajutorul unor câmpuri electrice create de două perechi de plăci de deflexie din interiorul tubului catodic, la aplicarea unor tensiuni Uy la plăcile de deflexie pe direcţia y şi Ux la plăcile de deflexie pe direcţia x.

Pentru ca pe ecran să apară curba A=f(B), celor două perechi de plăci de deflexie li se aplică tensiuni Uy şi Ux proporţionale cu mărimile A şi respectiv B. Ca urmare spotul se va deplasa după direcţiile y şi x în acelaşi ritm în care variază mărimile A şi B. Dacă mărimile A şi B sunt periodice, pentru ca pe ecran să apară o imagine stabilă este necesar ca între frecvenţele celor două mărimi să existe relaţia :

fA  =  n·fB  , unde n este un număr întreg.

Generatorul bază de timp

Generatorul bază de timp este blocul funcţional al oscilosopului în care se generează tensiunea de forma dinţilor de ferăstrău ce se aplică plăcilor X în cazul vizualizării curbelor ce reprezintă variaţia în timp a diferitelor mărimi.

Condiţii impuse tensiunii bază de timp

Deoarece timpul se scurge uniform este necesar ca tensiunea aplicată plăcilor x să crească liniar, deplasând spotul cu viteză uniformă de la stânga la dreapta, iar apoi să scadă brusc, pentru a reîncepe o nouă variaţie. În intervalul de timp t1 – t0 când tensiunea Ux creşte, spotul se deplasează de la stânga la dreapta, descriind pe ecran curba dorită.

Forma ideală a tensiunii Ux este cea desenată cu linie plină în figura 3.1.a . În practică însă, nu se poate obţine o astfel de variaţie. Semnalele obţinute cu circuitele reale nu sunt perfect liniare şi anularea lor nu se face instantaneu, ci într-un interval de timp finit t2 – t1 (figura 3.1.a – linie punctată).

Datorită acestor diferenţe între forma reală şi forma ideală a tensiunii Ux , apar neajunsuri care trebuie să fie minimizate :

- din cauza neliniarităţii, spotul nu se deplasează pe ecran cu viteză constantă şi, ca urmare, curba ce apare pe ecran este deformată faţă de curba reală.

- deoarece tensiunea Ux nu scade instantaneu în intervalul de timp t2 – t1, când tensiunea scade, spotul se întoarce de la dreapta la stânga descriind pe ecran o linie de întoarcere care nu face parte din semnal. Pentru a evita apariţia liniei de întoarcere, în intervalul de timp t2 – t1 se aplică cilindrului Wehnelt un impuls negativ (fig. 3.1.b) care blochează fasciculul de electroni şi spotul se stinge. În acest mod pe ecran nu se mai vede linia de întoarcere, dar, în acelaşi timp, nu se mai vede nici partea finală a oscilogramei. Pentru ca partea care se pierde din oscilogramă să fie mai mică, este necesar ca intervalul de timp t2 – t1 în care tensiunea Ux scade să fie mult mai mic decât intervalul de timp t1 – t0.

- O altă condiţie pe care trebuie să o îndeplinească baza de timp pentru ca imaginea să fie stabilă pe ecran, este ca frecvenţa sa să fie un submultiplu întreg al frecvenţei semnalului de vizualizat :   ; n=1,2,3….

Schema de principiu pentru generarea tensiunii bază de timp.

Ţinând seama de condiţiile impuse tensiunii Ux , s-au realizat diferite construcţii de generatoare bază de timp. În principiu însă, toate schemele adoptate se bazează pe încărcarea şi descărcarea unui condensator.

Modelul cel mai simplu al generatorului bazei de timp este reprezentat în figura 3.2.

La închiderea întrerupătorului K1 , în momentul t = t0 , condensatorul C se încarcă de la sursa E prin rezistenţa R, după o lege exponenţială.

Încărcarea este cu atât mai lentă cu cât constanta de timp  este mai mare. La momentul t = t1 , când tensiunea pe condensator are o valoare , se închide întrerupătorul K2 , ce prezintă o rezistenţă de contact r , de valoare mică. Începând din acest moment, condensatorul C se descarcă pe rezistenţa de contact r, de valoare mică, conform relaţiei : . Descărcarea va fi cu atât mai rapidă cu cât constanta de timp este mai mică. Pentru satisfacerea condiţiei (t2 – t1) << (t1 – t0) este necesar ca r << R.

În cazul în care generatorul bază de timp funcţionează periodic, această variaţie a tensiunii pe condensatorul C trebuie să se repete periodic, adică comutatorul K2 să se închidă şi să se deschidă periodic, cu o frecvenţă care să satisfacă relaţia de stabilitate. În practică, comutatorul K2 este realizat cu diferite dispozitive electronice. Osciloscoapele moderne utilizează pentru producerea tensiunii bază de timp un generator cu integrator Miller. Tensiunea bază de timp se mai numeşte şi tensiune de baleiaj. (tensiune liniar variabilă în dinte de ferăstrău care se aplică pe plăcile de deflexie orizontală)

### Activitatea de învăţare 1.14.1 - Condiţia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de funcţionare.

C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Obiective :

- să explice principiul de funcţionare al tubului catodic

- să precizeze rolul generatorului bază de timp şi condiţiile impuse acestuia

- să deseneze schema de principiu a generatorului bază de timp şi să explice funcţionarea acestuia

Tipul activităţii : Studiu de caz

Sugestii :

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate individuală sau pe grupe de 2-3 elevi

Conţinut : principiul de funcţionare al tubului catodic, rolul şi condiţiile impuse generatorului bază de timp, schema de principiu şi funcţionarea generatorului bază  de timp.

Obiectiv : această activitatea vă va ajuta să explicaţi principiul de funcţionare al tubului catodic, să precizaţi rolul şi condiţiile impuse generatorului bază de timp, să desenaţi schema de principiu şi să explicaţi funcţionarea generatorului bază de timp.

Enunţ :

Folosind fişa de documentare şi alte surse, rezolvaţi următoarea fişă de lucru :

Fişa de lucru nr.1

- Explicaţi principiul de funcţionare al tubului catodic.

- Precizaţi rolul generatorului bază de timp şi explicaţi condiţiile impuse acestuia

- Desenaţi schema de principiu a generatorului bază de timp şi explicaţi funcţionarea acestuia

Evaluare : Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

# TEMA 1 : STRUCTURA OSCILOSCOPULUI: BLOCURI COMPONENTE, ROLUL BLOCURILOR COMPONENTE, SCHEMA BLOC A TUBULUI CATODIC, CONDIŢIA DE STABILITATE A IMAGINII PE ECRAN, PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE, REGLAJELE OSCILOSCOPULUI: CALIBRAREA PE ORIZONTALĂ, CALIBRAREA PE VERTICALĂ, SINCRONIZAREA.

## Fişa de documentare 1.15 - Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea.

Reglarea osciloscoapelor catodice

Înainte de a folosi un osciloscop catodic necunoscut sau nou, trebuie să se citească instrucţiunile de întrebuinţare din prospectul lui, dacă există. În lipsa unor instrucţiuni speciale, trebuie procedat metodic, după cum urmează :

Întrerupătorul de reţea. Se verifică dacă transformatorul de reţea al osciloscopului catodic este pus la tensiunea reţelei. Se fixează potenţiometrul de reglaj al luminozităţii în poziţia de luminozitate  limită, se aşează reglajele poziţiei orizontale şi verticale aproape de centrul gamelor şi se pune la minim reglajul amplitudinii verticale. Se conectează la priză cordonul de reţea şi se închide întrerupătorul de reţea.

Reglajul luminozităţii. Trebuie să se aştepte aproximativ un minut, pentru ca tuburile să se încălzească. După acest timp, se roteşte încet potenţiometrul de reglaj al luminozităţii, până când spotul devine vizibil. Urmează apoi centrarea spotului luminos.

Reglajul focalizării. Întrucât reglajele focalizării şi luminozităţii se influenţează reciproc, această operaţie se face cu ambele mâini în acelaşi timp, mai ales că aceste butoane se află plasate de o parte şi de alta a tubului catodic.

Reglajele poziţiei. Dacă potenţiometrele de reglaj ale poziţiei  nu au fost manipulate în timpul reglării luminozităţii, funcţionarea lor poate fi acum verificată. După această verificare se readuce spotul la centrul ecranului.

Reglajul amplitudinii bazei de timp. Se verifică fiecare gamă de reglaj brut al frecvenţei bază de timp, comutând butoanele de reglaj ale amplitudinii în diferite poziţii.

Amplificatorul deflexiei verticale. Se aşează comutatorul bazei de timp în poziţia corespunzătoare gamei care include frecvenţa de 50 Hz. Se reglează atenuatorul în trepte pentru a obţine, sensibilitatea minimă, iar atenuatorul fin pentru sensibilitatea maximă. Se introduce apoi un fir în borna de intrare de mare impedanţă a amplificatorului deflexiei verticale şi se ţine în mână capătul celălalt al firului. În acest caz trebuie să apară o uşoară deviaţie verticală. Se măreşte imaginea de pe ecran până ce ocupă întregul ecran.

Reguli pentru utilizarea osciloscoapelor catodice

Tubul catodic al unui osciloscop catodic nu trebuie lăsat să funcţioneze cu spotul staţionar, din cauza pericolului de ardere a ecranului. În pauzele dintre lucrări, spotul trebuie stins cu ajutorul reglajului luminozităţii, iar osciloscopul nu trebuie scos din funcţiune cu comutatorul de reţea, în afară de cazul când aparatul nu va fi întrebuinţat un timp mai îndelungat.

Întrucât osciloscoapele catodice au orificii de aerisire (pentru a se asigura o ventilaţie corespunzătoare) va trebui periodic să fie curăţate de praf. Curăţarea se va face cu un aspirator de praf sau cu pensulă şi aer comprimat de mică presiune.

Calibrarea pe orizontală

Măsurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscând viteza de deplasare a spotului şi măsurând pe ecran lungimea segmentului care corespunde intervalului de timp considerat.

Osciloscoapele moderne au bază de timp calibrată în ms/cm sau μs/cm , adică se indică pentru fiecare poziţie a comutatorului ce reglează în trepte frecvenţa bazei de timp, timpul necesar ca spotul să se deplaseze pe direcţia orizontală cu un centimetru. Această calibrare este corectă numai dacă reglajul fin al bazei de timp este la maxim.

Calibrarea pe verticală

Măsurarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazează pe faptul că deviaţia spotului este proporţională cu amplitudinea tensiunii aplicate plăcilor de deflexie. Înainte de utilizare, se recomandă să se verifice calibrarea atenuatorului Aty. În acest scop, osciloscoapele dispun, la o bornă de pe panoul frontal, de o tensiune de calibrare. Cu ajutorul unei sonde (cordon de legătură), se aplică tensiunea de calibrare la intrarea oscilosopului şi se verifică dacă variaţia obţinută pe ecran corespunde indicaţiei atenuatorului.

Pentru măsurări precise, sursa de tensiune internă are frecvenţa de 1 kHz şi amplitudinea tensiunii egală cu 1 sau 2 V.

Sincronizarea osciloscopului

Durata unui dinte de ferăstrău corespunde intervalului de timp t1 – t0 în care tensiunea pe condensator creşte până la , necesară devierii fasciculului de electroni, astfel încât spotul să se deplaseze pe tot ecranul de la stânga la dreapta. Ea depinde de constanta de timp . Dacă se variază valorile lui R şi C, se pot obţine durate diferite pentru dinţii de ferăstrău (fig. 4.1.). De obicei această durată se variază în trepte cu un comutator ce introduce în circuit condensatoare de diferite valori şi fin prin variaţia continuă a rezistenţei R. Comutatorul este calibrat în ms/cm sau μs/cm, corespunzător timpului necesar ca spotul să se deplaseze pe direcţia orizontală cu 1 cm. Această calibrare este valabilă numai dacă reglajul fin este la maxim. În cazul funcţionării periodice, se poate considera că durata unui dinte de ferăstrău corespunde unei perioade a semnalului generat de baza de timp, deci variind durata dinţilor de ferăstrău se variază frecvenţa bazei de timp.

### Activitatea de învăţare 1.15.1 - Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea.

C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Obiective :

- să precizeze principalele reglaje ale osciloscopului

- să precizeze calibrarea pe orizontală a osciloscopului

- să precizeze calibrarea pe verticală a osciloscopului

- să explice modul de efectuare a sincronizării osciloscopului

Tipul activităţii : diagrama păianjen

Sugestii :

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate individuală sau pe grupe de 2-3 elevi .

Conţinut : reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, calibrarea pe verticală, sincronizarea.

Obiectiv : în urma acestei activităţi veţi cunoaşte reglajele osciloscopului, modul cum se face calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea.

Sarcina de lucru :

Folosind fişa de documentare şi alte surse(cărţi tehnice, caiet de notiţe, Internet etc) obţineţi informaţii despre reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea după modelul următor :

Evaluare : Punctajul se va acorda în funcţie de numărul de informaţii furnizate.

# TEMA 2 : ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI PROCES DE    MĂSURARE : MIJLOACE DE MĂSURARE, ETALOANE, METODE DE MĂSURARE

## Fişa de documentare 2.1. - Mijloace de măsurare. Etaloane

Procesul de măsurare

Măsurarea este ansamblu de operaţii având ca scop determinarea unei valori a unei mărimi. Pentru măsurarea unei mărimi fizice x, aceasta se compară cu unitatea de măsură Um , rezultatul fiind valoarea numerică a mărimii măsurate Xm. Ecuaţia fundamentală a măsurării se poate scrie :

x = Xm·Um   Exemplu : timp        = 3 ore

tensiune = 40 kV

masă      =	60 kg

Mărimea de măsurat x se mai numeşte şi măsurand.

Din punct de vedere practic, măsurarea poate fi o

- operaţie, atunci când operatorul execută manevrele necesare (măsurarea lungimii cu şublerul )

- proces, atunci când odată realizate anumite condiţii, măsurarea se efectuează pe baza energiei proprii a sistemului (măsurarea tensiunii electrice cu voltmetrul)

Principalele elemente ale procesului de măsurare sunt :

- Mărimea de măsurat (măsurandul) care reprezintă un atribut al unui fenomen, corp sau substanţă, care este susceptibil de a fi diferenţiat calitativ şi determinat cantitativ.

- Mijloacele de măsurare care reprezintă mijloacele tehnice utilizate pentru obţinerea, prelucrarea, transmiterea şi stocarea unor informaţii.

- Metode de măsurare care reprezintă succesiunea logică a operaţiilor utilizată în efectuarea măsurărilor.

Mijloace de măsurare

Mijloacele de măsurare sunt acele mijloace tehnice cu ajutorul cărora se determină cantitativ mărimile de măsurat.

Clasificarea mijloacelor de măsurare

- În funcţie de complexitate :

- măsura reprezintă mijlocul de măsurare ce materializeză una sau mai multe valori ale unei mărimi fizice. Exemple: riglă gradată, măsură de volum, de masă etc.

- aparatul de măsurat este un dispozitiv destinat a fi utilizat pentru a efectua măsurări, singur sau asociat cu unul sau mai multe dispozitive suplimentare. Exemple : voltmetru, termometru, ceas, micrometrul, etc.

- sistemul de măsurare este un ansamblu complet de mijloace de măsurare şi alte echipamente reunite pentru efectuarea unor măsurări specificate. Exemple : tomograful, electrocardiograful, etc.

- În funcţie de destinaţie :

- mijloace de măsurare etalon care servesc la materializarea, conservarea   legală şi transmiterea unităţilor de măsură altor mijloace de măsurare.

- mijloace de măsurare de lucru care sunt utilizate în toate domeniile de activitate pentru efectuarea măsurărilor.

- După forma prezentării rezultatului :

- mijloace de măsurare analogice la care rezultatul măsurării este o funcţie continuă. Valorea măsurată este obţinută prin aprecierea poziţiei unui indice în raport cu reperele unei scări gradate.

- mijloace de măsurare digitale (numerice) la care rezultatul măsurării este prezentat direct sub formă numerică.

Etaloane

Etalonul este o măsură, aparat de măsurat sau sistem de măsurare, destinat a defini, realiza, conserva, sau reproduce o unitate sau una sau mai multe valori ale unei mărimi pentru a servi ca referinţă.

După rolul lor există următoarele categorii de etaloane :

- Etaloane de definiţie care materializează definiţia unei anumite unităţi de măsură printr-un obiect sau experiment. Exemplu : generarea unităţii de măsură pentru masă – kilogramul etalon.

- Etaloanele de conservare sunt caracterizate de un parametru fizic foarte stabil în timp şi faţă de influenţele exterioare.

- Etalonul de transfer este utilizat ca intermediar pentru a compara între ele etaloane.

- Etalonul de lucru este utilizat în mod curent pentru a etalona sau verifica mijloace de măsurare.

În funcţie de exactitate etaloanele pot fi :

- Etaloane primare care sunt recunoscute ca având cele mai înalte calităţi metrologice şi a căror valoare este atribuită fără raportare la alte etaloane ale aceleiaşi mărimi. Sunt cunoscute sub forma etaloanelor internaţionale şi naţionale.

- Etaloane secundare , a căror  valoare este atribuită prin comparare cu etalonul primar al aceleiaşi mărimi.

- Etaloane de referinţă , care sunt disponibile într-un loc dat şi de la care derivă măsurările care sunt efectuate în acel loc.

- Etaloane de lucru , care sunt utilizate ca intermediar pentru a compara între ele alte etaloane.

### Activitatea de învăţare 2.1.1 - Mijloace de măsurare, etaloane.

Competenţa : C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

Obiective :

- să definească operaţia de măsurare

- să precizeze elementele procesului de măsurare.

- să definească mijloacele de măsurare

- să clasifice după diverse criterii mijloacele de măsurare

- să definească etaloanele

- să clasifice etaloanele

Tipul activităţii : Diagrama păianjen

Timp alocat : 20 minute                                                                                            Activitate individuală

Conţinut : mijloace de măsurare, etaloane.

Obiectiv : Această activitate vă va ajuta să definiţi operaţia de măsurare, să enumeraţi elementele procesului de măsurare, să definiţi şi să clasificaţi mijloacele de măsurare şi etaloanele.

Enunţ : Folosind surse diferite(fişa de documentare 2.1, caiet de notiţe, material bibliografic) obţineţi informaţii despre etaloane şi organizaţi-le după modelul următor:

Evaluare : se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect plus 1 punct din oficiu.

# TEMA 2 : ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI PROCES DE    MĂSURARE : MIJLOACE DE MĂSURARE, ETALOANE, METODE DE MĂSURARE

## Fişa de documentare 2.2. - Metode de măsurare

- Metoda de măsurare cuprinde ansamblu de relaţii teoretice şi operaţii practice folosite la efectuarea măsurării pe baza unui principiu dat.

- Clasificarea metodelor de măsurare

- după exactitatea obţinută

- metode de măsurare de laborator : metode utilizate în mod repetat, cu mijloace de exactitate ridicată, asupra rezultatului efectuându-se calculul erorilor.

- metode de măsurare industriale : metode utilizate cu aparate mai puţin sensibile, dar robuste, integrate procesului tehnologic, urmărindu-se menţinerea sub control a mărimii măsurate.

b)  modul de prezentare a rezultatului măsurării :

-  metode de măsurare analogice la care mărimea de ieşire (rezultatul măsurării) variază în mod continuu.

-  metode de măsurare digitale la care mărimea de ieşire variază în mod discontinuu sub formă de cifre.

c)  modul de obţinere a valorii măsurate :

-  metode directe la care se obţine nemijlocit valoarea măsurată. Exemplu măsurarea lungimii cu şublerul, măsurarea tensiunii cu voltmetrul.

-  metode indirecte : valoarea mărimii de măsurat rezultă prin calcul în  funcţie de alte mărimi efectiv măsurate. Exemplu măsurarea rezistenţei electrice cu ampermetrul şi voltmetrul, măsurarea volumului folosind rigla.

-	metode de comparaţie : mărimea de măsurat este comparată cu o mărime de referinţă. Exemplu măsurarea rezistenţei electrice cu puntea Wheatstone.

d)  modul de sesizare a valorii măsurandului :

- 	cu contact :  suprafeţele de măsurare ale aparatului vin în contact direct cu suprafaţa piesei.

-	fără contact : mijlocul de măsurare nu este prevăzut cu sistem de palpare, transmitere şi amplificare.

Metode de măsurare Tab. 2.1

### Activitatea de învăţare 2.2.1 - Metode de măsurare.

Competenţa : C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

Obiective :

- să definească metodele de măsurare

- să clasifice după diverse criterii metodele de măsurare

- să explice metoda directă, indirectă şi de comparaţie şi să dea exemple

Tipul activităţii : Învăţarea prin categorisire

Timp alocat : 20 minute                                                                                            Activitate individuală.

Conţinut : metode de măsurare.

Obiectiv : Această activitate vă va ajuta să definiţi, să clasificaţi şi să explicaţi metode  de măsurare.

Enunţ : Răspundeţi la următoarele întrebări :

1. Ce sunt metodele de măsurare ?

2. Clasificaţi metodele de măsurare, cel puţin după două criterii.

3. Daţi un exemplu şi explicaţi metoda directă.

4. Daţi un exemplu şi explicaţi metoda indirectă.

5. Daţi un exemplu şi explicaţi metoda de comparaţie.

Evaluare : se acordă 1 punct la întrebarea 1 şi câte 2 puncte la întrebările 2,3,4,5 şi 1 punct din oficiu.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.3. -  Măsurarea amplitudinii

Măsurarea tensiunilor şi curenţilor în echipamentele şi instalaţiile de comunicaţii ocupă o pondere însemnată, ceea ce explică varietatea de metode şi aparate utilizate atât în curent continuu cât şi în curent alternativ (în special de înaltă frecvenţă). Tensiunea alternativă sinusoidală se poate scrie sub forma :

în care

u – valoarea instantanee a tensiunii electrice la timpul t

Um – valoarea eficace a tensiunii (V)

ω – pulsaţia sau frecvenţa unghiulară (rad/s)

t – timpul (s)

β – faza iniţială (rad)

în care f – frecvenţa curentului alternativ

în care T – perioada (s)

Voltmetrele electronice se utilizează în special pentru măsurarea tensiunilor (amplitudinii) în audio, radiofrecvenţă şi alte instalaţii de comunicaţii de înaltă frecvenţă .  Ele sunt formate dintr-o parte de detecţie care transformă semnalul alternativ de măsurat într-un semnal continuu proporţional cu acesta şi partea de măsurare propriu-zisă. Aparatele sunt prevăzute de obicei şi cu un amplificator care poate fi dispus înainte sau după circuitul de detecţie.

Voltmetre electronice de valori medii, cu diode

Voltmetre electronice de valori medii cu diode sunt formate dintr-un instrument indicator magnetoelectric, o rezistenţă R de valoare foarte mare şi o diodă. În cazul variantei serie, aplicând la intrare o tensiune alternativă u = f(t), în timpul alternanţei pozitive pe anodul diodei, aceasta conduce şi prin circuit va trece un curent i care va urmări variaţiile tensiunii.   . Când pe anodul diodei se aplică alternanţa negativă, dioda este blocată, nu conduce şi curentul în circuit este nul.

La aplicarea unei tensiuni alternative la intrarea voltmetrului, prin instrumentul indicator va trece un curent pulsatoriu. Echipajul mobil al instrumentului indicator nu poate urmări acest curent şi va fi acţionat de un cuplu mediu proporţional cu valoarea medie a curentului.

Voltmetre electronice cu diode, de valori maxime (de vârf)

Se caracterizează prin existenţa unui condensator C, care se încarcă rapid prin diodă când aceasta conduce şi se descarcă foarte încet când dioda este blocată, menţinând la bornele sale o tensiune aproximativ egală cu valoarea maximă a tensiunii măsurate. Se poate folosi varianta serie sau paralel. În alternanţa pozitivă aplicată pe anodul diodei, dioda conduce condensatorul C se încarcă rapid până la valoarea maximă a lui u. Când tensiunea la intrare începe să scadă şi tensiunea pe condensator uC pe catodul diodei, devine mai mare decât tensiunea aplicată pe anod, dioda va fi polarizată invers se blochează (t1 ).

Din acest moment, condensatorul C se descarcă lent pe rezistenţa R (>>T). În momentul t2 , tensiunea aplicată este mai mare decât tensiunea uC de pe condensator, dioda este polarizată direct şi conduce, se încarcă rapid condensatorul C până în momentul t3 . Apoi fenomenul se repetă.

Pentru o constantă de timp foarte mare RC >>Tmax (Tmax fiind perioada corespunzătoare celor mai joase frecvenţe la care se foloseşte voltmetrul), între două alternanţe pozitive condensatorul se descarcă foarte puţin şi tensiunea la bornele lui rămâne aproximativ egală cu valoarea maximă a tensiunii de măsurat.

În practică se folosesc voltmetre de valori medii sau de valori maxime, care se gradează în valori efective. Această gradare nu este valabilă decât în cazul tensiunilor sinusoidale.

### Activitatea de învăţare 2.3.1 - Măsurarea amplitudinii

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să definească şi să reprezinte un semnal alternativ.

- să precizeze tipuri de voltmetre electronice de curent alternativ.

- să deseneze schema de principiu şi să explice funcţionarea unui voltmetru de valori medii cu diode.

- să deseneze schema de principiu şi să explice funcţionarea unui voltmetru de valori maxime cu diode.

Tipul activităţii : studiul de caz

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : Măsurarea amplitudinii unui semnal alternativ cu voltmetre de valori medii şi de valori maxime, cu diode.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să precizezi caracteristicile unui semnal alternativ, să desenezi schema de principiu şi să explici modul de funcţionare al voltmetrelor de valori medii şi maxime cu diode.

Enunţ :  Reprezintă grafic un semnal alternativ şi precizează caracteristicile sale principale, desenează schema de principiu şi explică pe scurt funcţionarea voltmetrului de valori medii şi maxime cu diode.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.4. - Măsurarea frecvenţei şi perioadei

- Metoda heterodinării

Metoda heterodinării este o metodă de comparaţie folosită atât în joasă cât şi în înaltă frecvenţă. Măsurarea frecvenţelor cu metoda heterodinării se bazează pe principiul heterodinării, conform căruia dacă la intrarea, unui element de circuit neliniar se aplică simultan două semnale de frecvenţe diferite f1 şi f2 , la ieşirea lui, pe lângă semnalele aplicate la intrare, datorită neliniarităţii, apar şi semnale care au frecvenţe egale cu suma frecvenţelor de la intrare (f1 + f2) sau cu diferenţa lor (f1 - f2). Semnalul frecvenţa egală cu f1 - f2 se poate separa cu un filtru trece jos şi măsura.

Montajul folosit la măsurarea frecvenţelor prin metoda heterodinării conţine : Gx este generatorul frecvenţei fx ce urmează să se măsoare, iar G0 este un generator de frecvenţă f0 variabilă şi cunoscută. Semnalele date de cele două generatoare se aplică elementului neliniar M. La ieşirea acestuia apar şi semnale având frecvenţe    fx + f0 şi   fx - f0 . Semnalul cu frecvenţă f1 - f0 se selectează cu filtrul trece jos (FTJ) şi se urmăreşte într-o cască telefonică, conectată în paralel cu un voltmetru de curent alternativ.

Modul de lucru. Se realizează montajul din figura 2.1. şi se variază frecvenţa f0 a generatorului G0 , urmărind ca în cască să se audă tonuri din ce în ce mai joase. Când în cască nu se mai aude nimic, se continuă variaţia frecvenţei f0 în acelaşi sens, până când voltmetrul V indică zero. În acest caz nu mai există componente de curent alternativ, deci fx - f0 = 0. Se obţine fx = f0 ceea ce înseamnă că în momentul în care voltmetrul indică zero, frecvenţa de măsurat este egală cu frecvenţa generatorului G0 .

- Metode de rezonanţă

Se bazează pe proprietăţile selective ale circuitelor LC. Aceste circuite prezintă fenomenul de rezonanţă pentru o frecvenţă dependentă de valorile inductanţei L şi capacităţii C :  .

Pentru frecvenţa de rezonanţă la circuitul LC serie intensitatea curentului este maximă, iar la circuitul LC derivaţie tensiunea este maximă.

- Frecvenţmetrul de rezonanţă

Montajul. Frecvenţmetrul de rezonanţă se foloseşte la măsurarea frecvenţelor înalte (radiofrecvenţe). El este format dintr-un circuit LC alcătuit dintr-o bobină fixă L şi un condensator variabil C şi un aparat cu care se poate pune în evidenţă fenomenul de rezonanţă. În acest scop se poate folosi în serie cu circuitul un ampermetru cu termocuplu (fig. 2.3.a), sau în paralel pe circuit un voltmetru electronic (fig. 2.3.b)

Modul de lucru. Pentru măsurarea frecvenţei fx a unui semnal, se apropie frecvenţmetrul la câţiva centimetri de sursa de semnal, realizându-se în acest mod un cuplaj inductiv. Se variază condensatorul C până când ampermetrul A sau voltmetrul VE indică un maxim. În acest moment, frecvenţmetrul este la rezonanţă pe frecvenţa sursei : . Deoarece inductanţa L are o valoare constantă, se poate scrie  . Pe baza acestei relaţii, se poate transcrie scara gradată a condensatorului C în valori ale frecvenţei, obţinându-se un aparat cu citire directă.

Frecvenţmetrele de rezonanţă se pot etalona şi în lungimi de undă corespunzătoare frecvenţelor ce se măsoară pe baza relaţiei : λ = c·T, unde λ este lungimea de undă, c – viteza de propagare a undelor electromagnetice, egală cu viteza luminii (3·1010 cm/s) iar T – perioada semnalului ce se măsoară. Deoarece T=1/f, rezultă λ=c/f. Această relaţie permite transcrierea în lungimi de undă, obţinându-se aparate ce poartă numele de undametre. Undametrele sunt foarte mult utilizate în radiocomunicaţii.

Măsurarea perioadei

O metodă indirectă de măsurare a perioadei este realizată prin măsurarea frecvenţei şi apoi pe baza formulei T=1/f (s) se obţine prin calcul perioada.

Metoda uzuală pentru măsurarea perioadei T a unui semnal alternativ este prin folosirea oscilosopului catodic.

Măsurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscând viteza de deplasare a spotului şi măsurând pe ecran lungimea segmentului care corespunde intervalului de timp considerat. Osciloscoapele moderne au baza de timp calibrate în ms/cm sau μs/cm, adică se indică pentru fiecare poziţie a comutatorului ce reglează în trepte frecvenţa bazei de timp, timpul necesar pentru ca spotul să se deplaseze pe direcţia orizontală cu un centimetru.

Pentru măsurarea perioadei este necesar ca baza de timp să fie astfel reglată încât oscilograma să conţină cel puţin două perioade succesive ale semnalului. În acest caz, dacă reglajul fin al bazei de timp este la maxim, se măsoară pe ecran în centimetri distanţa între două treceri succesive ale semnalului prin aceeiaşi valoare şi cu indicaţia reglajului în trepte al bazei de timp. În acest fel, se obţine direct perioada semnalului.

Exemplu : În cazul oscilogramei din figura 2.4. , dacă reglajul în trepte al bazei de timp este pe poziţia 1 ms/cm, iar lăţimea semnalului (perioada) este de 3 cm, durata (perioada) semnalului va fi T = 3·1 = 3 ms.

### Activitatea de învăţare 2.4.1 - Măsurarea frecvenţei şi perioadei

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să explice măsurarea frecvenţei prin metoda heterodinării.

- să explice măsurarea frecvenţei cu frecvenţmetrul de rezonanţă.

- să măsoare perioada unui semnal alternativ.

Tipul activităţii : experiment (fişă de lucru)

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : măsurarea frecvenţei şi perioadei unui semnal alternativ.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să explici măsurarea frecvenţei prin metoda heterodinării şi cu frecvenţmetrul de rezonanţă, să măsori perioada unui semnal alternativ cu osciloscopul.

Enunţ :  Desenează schema de principiu pentru măsurarea frecvenţei prin metoda heterodinării şi cu frecvenţmetrul de rezonanţă şi explică modul de măsurare, explică şi măsoară perioada cu osciloscopul.

Evaluare : Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare cerinţă şi 1 punct din oficiu.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.5. - Măsurarea puterii electrice în curent continuu

Puterea reprezintă energia consumată în unitatea de timp.Unitatea de măsură pentru putere în sistem internaţional este wattul (w). În curent continuu întreaga energie absorbită de un consumator de la o sursă se consumă, în sensul că se transformă în alte forme de energie : calorică, mecanică, luminoasă etc.

,  unde U este tensiunea la bornele receptorului, I este curentul prin receptor, R este rezistenţa receptorului.

În curent alternativ nu întotdeauna întreaga energie absorbită de la sursă se consumă. În cazul circuitelor ce conţin componente reactive (bobine sau condensatoare), o parte din energie se înmagazinează sub formă de energie reactivă. În curent alternativ se definesc următoarele tipuri de puteri electrice :

- puterea activă         P = U·I·cosφ     [w]

- puterea reactivă      P = U·I·sinφ     [var] - voltamperreactiv

- puterea aparentă     S = U·I    [VA]

Între cele trei puteri există relaţia S2 = P2 + Q2 .

Măsurarea puterii în curent continuu

- Metoda ampermetrului şi voltmetrului

În curent continuu puterea se poate calcula cu relaţia P = U·I. Pornind de la această relaţie se poate deduce faptul că puterea consumată în curent continuu de un receptor având rezistenţa electrică R se poate măsura cu un ampermetru şi voltmetru folosind un montaj ca în figura 3.1.

Pot fi realizate două montaje : amonte (comutatorul K pe poziţia a) sau aval (comutatorul K pe poziţia b) în funcţie de mărimea rezistenţei R. Când R >> ra (ra fiind rezistenţa ampermetrului) se va folosi varianta amonte. Când R << rv (rv fiind rezistenţa voltmetrului) se va folosi varianta aval. Montajul amonte se va folosi pentru măsurarea puterilor mari (kw) iar montajul aval pentru puteri mici (w).

Pentru montajul amonte : PR = URIR = (U-UA)I = (U-rAI)I = UI-rAI2

Pentru montajul aval :

- Măsurarea puterii cu wattmetrul electrodinamic

Aparatul este alcătuit din două bobine : fixă şi mobilă. Bobina fixă (de curent) se leagă în serie în circuit, iar bobina mobilă (de tensiune) se leagă împreună cu o rezistenţă adiţională în paralel în circuit.

-  linia orizontală – bobina de curent

- linia verticală – bobina de tensiune

Deviaţia acului indicator al wattmetrului : . Scara wattmetrului este uniformă, r – este rezistenţa bobinei de tensiune.

Deoarece la wattmetre există pericolul de supraîncărcare chiar dacă indicaţia aparatului este sub limita de măsurare (valorile I sau U pot depăşi valorile nominale chiar dacă produsul I·U este în limite nominale), la utilizarea wattmetrului este necesar să se monteze un ampermetru în serie şi un voltmetru în paralel cu ajutorul cărora să se poată urmări încărcarea wattmetrului.

În cazul montajului din figura 3.3. se poate alege varianta amonte (K pe poziţia a) sau aval (K pe poziţia b).

Pentru a obţine o indicaţie corectă în sensul că acul indicator să se deplaseze de la stânga la dreapta, este necesar să se respecte o anumită ordine de legare a celor două bobine. În acest scop, wattmetrele sunt prevăzute cu câte o bobină marcată printr-o steluţă reprezentând începuturile bobinelor de curent şi de tensiune. Bobinele marcate se vor lega întotdeauna spre sursă.

- Wattmetre cu mai multe domenii de măsurare

Sunt prevăzute cu mai multe domenii pentru intensitatea curentului electric şi mai multe domenii pentru tensiune (Exemplu I1=0,5A; I2=1A; V1=150V; V2=300V)

Pentru a putea determina puterea măsurată de wattmetru, este necesar să se cunoască, constanta Kw a wattmetrului, corespunzător domeniilor alese pentru intensitatea curentului şi pentru tensiune. Constanta Kw  reprezintă puterea corespunzătoare unei diviziuni a scării gradate.

unde In este domeniul de măsurare ales pentru intensitatea curentului, Un este domeniul de măsurare ales pentru tensiune, αmax este numărul maxim de diviziuni ale scării gardate.

Puterea măsurată de wattmetru în cazul în care acul indicator arată α diviziuni, va fi : P = Kw·α [w].

### Activitatea de învăţare 2.5.1 - Măsurarea puterii electrice în curent continuu

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să definească puterea electrică în curent continuu

- să explice măsurarea puterii electrice în curent continuu prin metoda ampermetrului şi voltmetrului.

- să explice măsurarea puterii electrice în curent continuu prin cu wattmetrul.

- să calculeze constanta wattmetrului şi puterea măsurată de wattmetru.

Tipul activităţii : problematizare

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : după această activitate vei fi capabil să defineşti puterea electrică în curent continuu, să explici măsurarea puterii prin metoda ampermetrului şi voltmetrului şi cu ajutorul wattmetrului. Vei putea calcula constanta wattmetrului şi puterea măsurată.

Enunţ :

1. Trataţi tema “Măsurarea puterii electrice în curent continuu prin metoda ampermetrului şi voltmetrului” având în vedere următoarele cerinţe :

a. Precizarea denumirilor montajelor care se pot realiza;

b. Reprezentarea schemelor de montaj corespunzătoare;

c. Indicarea deosebirilor dintre cele două montaje;

d. Indicarea aparatelor care produc erorile sistematice la cele două montaje.

e. Precizarea condiţiei care determină alegerea fiecarei variante.

2. Scara gradată a unui wattmetru electrodinamic cu In = 2A şi Un = 240V are 120 diviziuni.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare cu wattmetru într-un circuit de curent continuu.

b.Calculaţi puterea măsurată de wattmetru la deplasarea acului indicator în dreptul diviziunii 30.

c. Determinaţi domeniul maxim de măsurare al wattmetrului.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.6. - Măsurarea puterii în curent alternativ

Puterea în audiofrecvenţă şi radiofrecvenţă

Măsurarea puterii absorbite de o sarcină specifică (difuzorul în audiofrecvenţă şi antena de emisie în radiofrecvenţă) şi produsă de un generator şi sistem de transmitere a puterii, se face în următoarele scopuri:

- determinarea puterii maxime Pmax în sursa de putere  unde E este tensiunea electromotoare a generatorului echivalent , Ri este rezistenţa internă a generatorului echivalent

- determinarea puterii maxime în anumite condiţii, în audiofrecvenţă, pentru un coeficient de distorsiune dat.

În audiofrecvenţă se definesc puterile următoare :

- puterea de ieşire este puterea electrică aplicată difuzorului şi caracterizează intensitatea sonoră percepută în audiţie (pentru radioreceptoare)

- puterea nominală Pn este puterea de ieşire maximă. (Exemplu : pentru radioreceptoare pentru care distorsiunile de neliniaritate nu depăşesc o anumită limită admisibilă , 10% )

- puterea de ieşire standard Ps reprezintă puterea la care se efectuează măsurările într-un radioreceptor şi corespunde puterii nominale a radioreceptorului Pn

Măsurarea puterii aparente

Deoarece S=UI, puterea aparentă se poate măsura cu un voltmetru şi cu ampermetru. Din figura 4.1. se observă că se poate folosi varianta amonte sau aval în funcţie de impedanţa consumatorului Z.

Măsurarea puterii active

Se poate măsura cu wattmetrul electrodinamic. În curent alternativ indicaţia aparatului electrodinamic este  ; dar I1=I ,  ;   - scara wattmetrului este uniformă.

Montarea wattmetrului în circuit se va face ca în figura 4.2. alegând varianta amonte sau aval în funcţie de mărimea consumatorului Z, având grijă ca bornele marcate să fie legate spre sursă. În schemă se conectează un ampermetru şi voltmetru pentru a urmări încărcarea wattmetrului. Când wattmetrul are mai multe domenii de măsurare se va calcula constanta wattmetrului :

; iar puterea măsurată va fi :

Măsurarea puterii reactive

Metoda indirectă. Din relaţia S2 = P2 + Q2 cunoscând puterea activă şi aparentă, se obţine prin calcul puterea reactivă : . Puterea activă se măsoară cu wattmetrul, iar puterea aparentă prin metoda ampermetrului şi voltmetrului.

Varmetrul se realizează cu aparate electrodinamice fiind folosit pentru măsurarea puterii reactive. Varmetrele sunt asemănătoare cu wattmetrele dar au în serie cu bobina mobilă în loc de rezistenţa adiţională, o bobină sau un condensator, care introduc un defazaj suplimentar de 90°.  Q=U·I·sinφ  iar indicaţia aparatului electrodinamic este  unde I1 este intensitatea curentului prin bobina fixă, I2 este intensitatea curentului prin bobina mobilă.

Dacă bobina fixă se montează în serie cu consumatorul, iar bobina mobilă împreună cu o bobină adiţională de inductanţă mare se montează în paralel cu consumatorul (fig. 4.3. a) atunci I1=I ;  ; iar unghiul de defazaj între I1 şi I2 devine 90° - φ, deoarece bobina adiţională defazează curentul în urma tensiunii cu 90°. În acest caz indicaţia devine:

Relaţia de mai sus arată că în cazul în care în locul rezistenţei adiţionale se montează o bobină adiţională, indicaţia aparatelor electrodinamice este proporţională cu puterea reactivă deci ele funcţionează ca varmetre.

Dacă în serie cu bobina mobilă se montează un condensator de capacitate C (figura 4.3. b) indicaţia devine :

După cum se observă, şi în cazul bobinei adiţionale şi în cazul condensatorului adiţional, indicaţia depinde de frecvenţă (ω=2·π·f). Pentru a se micşora influenţa frecvenţei asupra indicaţiilor, se construiesc varmetre compensate, cu două bobine de tensiune cuplate pe acelaşi ax, una dintre ele în serie cu o bobină, iar cealaltă în serie cu un condensator (fig. 4.3.c). În acest caz se obţine : . La varmetrele compensate, în jurul frecvenţei pentru care este îndeplinită condiţia  LCω2 = 1, indicaţiile sunt foarte puţin influenţate de frecvenţă.

Montarea varmetrelor în circuit este asemănătoare cu montarea wattmetrelor, fiind necesară montarea bornelor marcate spre sursă. La o montare corectă varmetrul va indica în sensul normal dacă defazajul dintre U şi I este inductiv şi in sens contrar dacă defazajul este capacitiv. În acest ultim caz, se vor inversa bornele uneia dintre bobine.

### Activitatea de învăţare 2.6.1 - Măsurarea puterii electrice în curent alternativ

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să definească puterea electrică în curent alternativ.

- să explice măsurarea puterii aparente.

- să explice măsurarea puterii active cu wattmetrul.

- să calculeze constanta wattmetrului şi puterea măsurată de wattmetru.

- să explice măsurarea puterii reactive

Tipul activităţii : problematizare

Timp de lucru : 40 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : după această activitate vei fi capabil să defineşti puterile în curent alternativ monofazat, să explici măsurarea puterii aparente, active cu wattmetrul, să calculezi constanta wattmetrului şi puterea măsurată de wattmetru, să explici măsurarea puterii reactive cu varmetrul.

Enunţ :

1. Realizaţi un eseu cu tema “Măsurarea puterii electrice în curent alternativ” respectând următoarea structură :

a. Enumeraţi tipurile de putere electrică, în curent alternativ.

b. Definiţi fiecare tip de de putere electrică, în curent alternativ, indicând semnificaţia fizică, relaţia de calcul şi unitatea de măsură corespunzătoare

c. Indicaţi metodele de măsurare utilizate pentru măsurarea fiecărui tip de putere electrică

d. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de măsurare corespunzătoare uneia dintre metodele enumerate mai sus.

2. Realizaţi un eseu despre circuitul din figură, având în vedere următoarele :

a. denumirea aparatelor de măsurare reprezentate în schemă;

b. patru mărimi fizice care pot fi determinate cu montajul din figură (altele decât cele precizate la punctul e.)

c. constanta aparatului notat cu W corespunzătoare domeniilor de 1A şi 120V, dacă αmax = 30 diviziuni;

d. valoarea indicată de aparatul notat cu W, dacă în timpul măsurării indicatorul arată 10 diviziuni(domenii selectate sunt cele specificate la punctul c.);

e. valorile puterii aparente şi puterii reactive dacă în timpul măsurării indicaţiile celor trei aparate sunt : 1A, 50V şi 40W.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.7. - Măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

- Metoda ampermetrului şi voltmetrului

Este o metodă indirectă : se măsoară tensiunea la bornele rezistenţei cu voltmetrul şi intensitatea curentului ce trece prin rezistenţă, cu ampermetrul. Valoarea rezistenţei de măsurat se obţine aplicând legea lui Ohm R = U/I. Deoarece se folosesc două aparate de măsurat, se pune problema poziţionării lor reciproce. Este posibil să se realizeze două variante (fig. 5.1) care diferă între ele prin poziţia voltmetrului faţă de ampermetru şi sursa de alimentare. Cele două montaje sunt aval şi amonte.

La montajul aval voltmetrul se conectează în urma ampermetrului faţă de sursa de alimentare figura 5.1.a.

Deoarece voltmetrul este conectat în paralel cu Rx , tensiunea la bornele lor va fi aceeaşi : U=Ux .

Conform legii I a lui Kirchhoff, în nodul de reţea I = Iv+Ix .

Conform legii lui Ohm :

La montajul amonte voltmetrul se conectează înaintea ampermetrului faţă de sursa de alimentare figura 5.1.b.

Deoarece ampermetrul este conectat în serie cu Rx , curentul care le străbate este acelaşi : I=Ix .

Conform legii a II-a a lui Kirchhoff, în ochiul de reţea U = UA+Ux .

Conform legii lui Ohm : UA=rA·I

Ambele montaje introduc o eroare sistematică de metodă prin faptul că aparatele au rezistenţe proprii deci au un consum propriu de curent sau tensiune . Pentru ca erorile făcute în  măsurări  să fie cât mai mici, trebuie ca la ambele montaje să se facă o corecţie astfel : la montajul aval se va scădea consumul de curent al voltmetrului, iar la montajul amonte se va scădea căderea de tensiune pe ampermetru.

Corecţia la montajul aval :

Corecţia la montajul amonte :

Concluzii : Pentru ca erorile făcute în măsurări să fie cât mai mici, trebuie ca la montajul aval Rv să fie cât mai mare (Rv – rezistenţa internă a voltmetrului este de ordinul kiloohmilor - sute de kiloohmi), iar la montajul amonte rA să fie cât mai mică (rA – rezistenţa internă a ampermetrului este de ordinul ohmilor - zeci de ohmi).

Cu montajul aval se măsoară rezistenţe mici de ordinul ohmilor, iar cu montajul amonte se măsoară rezistenţe mari de ordinul kiloohmilor.

### Activitatea de învăţare 2.7.1 - Măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze ce metodă este măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului.

- să precizeze ce montaje presupune metoda ampermetrului şi voltmetrului.

- să deseneze schema de principiu a montajului aval respectiv amonte.

- să precizeze aparatele care produc erorile sistematice la cele două montaje

- să precizeze condiţia care determină alegerea fiecarei variante

- să calculeze corecţia la ambele montaje

Tipul activităţii : metoda grupurilor de experţi

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

Sarcina de lucru :  Fiecare grupă trebuie să completeze câte o linie a tabelului(deci cerinţe minime despre “Măsurarea rezistenţelor electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului” având în vedere următoarele cerinţe :

a. precizarea denumirilor montajelor ce se pot realize şi reprezentarea schemelor de montaj corespunzătoare

b. indicarea deosebirilor dintre cele două montaje

c. indicarea aparatelor care produc erorile sistematice la cele două montaje

d. precizarea condiţiei care determină alegerea fiecarei variante

e. calcularea corecţiei la ambele montaje

f. ce fel de rezistenţă se măsoară cu fiecare montaj). După un timp determinat , după ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

| Cerinţe | Răspunsuri |
| --- | --- |
| a. precizarea denumirilor montajelor ce se pot realize şi reprezentarea schemelor de montaj corespunzătoare b. indicarea deosebirilor dintre cele două montaje | a. b. |
| c. indicarea aparatelor care produc erorile sistematice la cele două montaje d. precizarea condiţiei care determină alegerea fiecarei variante | c. d. |
| e. calcularea corecţiei la ambele montaje f. ce fel de rezistenţă se măsoară cu fiecare montaj | e. f. |

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.8. - Măsurarea rezistenţei electrice cu puntea Wheatstone

Metoda de punte (Wheatstone)

Metoda de punte este o metodă de comparaţie la care valoarea rezistenţei de măsurat se compară cu valoarea unei rezistenţe cunoscute. Puntea este un circuit tipic care conţine patru elemente(braţe) dispuse într-o schemă sub forma unui patrulater. Circuitul se alimentează pe una dintre diagonalele patrulaterului, iar în cealaltă diagonală se montează un aparat indicator de nul. Când indicatorul de nul arată zero, între cele patru elemente ce formează puntea există o relaţie bine determinată din care cunoscând valorile a trei elemente ale punţii se deduce valoarea celui de-al patrulea. Măsurarea rezistenţelor cu metode de punte prezintă următoarele avantaje : sensibilitate mare, precizie mare, domeniu larg de utilizare, manevrare uşoară.

Schema de principiu a punţii Wheatstone

Rx – este rezistenţa de măsurat

R3 – rezistenţa variabilă în decade

R1 , R2 – rezistenţe de raport cunoscute

E – sursă de curent continuu

K1, K2 – întrerupătoare

G – galvanometru (aparat magnetoelectric,

de mare sensibilitate cu zero la mijloc)

Funcţionarea punţii.

Rezistenţa de măsurat Rx se montează la bornele de măsurare ale punţii şi se închid întrerupătoarele K1 şi K2 . Se variază rezistenţa R3 până când galvanometrul indică zero. În acest caz punctele A şi B vor fi la acelaşi potenţial. Acest lucru este posibil dacă : UCA=UCB şi  UDA=UDB .

Aplicând legea lui Ohm pe cele patru braţe şi observând că prin R1 şi Rx trece acelaşi curent I1 (prin diagonala în care este montat galvanometrul nu se ramifică curent), iar prin R2 şi R3 trece acelaşi curent I2 se poate scrie I1R1= I2R2 şi I1Rx= I2R3

Împărţind cele două relaţii între ele, se obţine :

sau  sau R1·R3 = R2·Rx

Aceste relaţii, care leagă între ele cele patru elemente ale unei punţi când prin diagonala în care se află galvanometrul curentul este zero, reprezintă condiţia de echilibru a punţii. Aceasta se poate exprima astfel :

- la o punte în echilibru produsele braţelor opuse sunt egale .

- la o punte în echilibru rapoartele braţelor alăturate sunt egale .

Din condiţia de echilibru, cunoscând trei elemente ale punţii se deduce al patrulea : . Se compară Rx cu rezistenţele R1 ,R2 ,R3 de valori cunoscute. De obicei rezistenţele R1 şi R2 pot lua valori multiplu de 10 încât raportul lor să reprezinte un multiplu de 10 pentru rezistenţa R3 . Precizia maximă se obţine pentru raportul R1/R2 = 1.

Protecţia galvanometrului.

Deoarece la începutul măsurării puntea poate să fie mult dezechilibrată, trebuie să se micşoreze sensibilitatea galvanometrului pentru a nu fi deteriorat la trecerea unui curent prea mare prin el. În acest scop, galvanometrul se protejează cu o rezistenţă care se poate introduce în serie prin intermediul comutatorului K2.

La începutul măsurării, comutatorului K2 este pe poziţia 1 şi introduce în serie cu galvanometrul rezistenţa de protecţie Ra , ceea ce duce la scăderea sensibilităţii. Când echilibrul punţii a fost aproximativ atins, se trece comutatorului K2 pe poziţia 2 şi se continuă echilibrarea cu o sensibilitate sporită.

Metodele de punte sunt cele mai sensibile şi mai precise metode folosite la măsurarea rezistenţelor electrice. La noi în ţară se construiesc punţi Wheatstone la Institul Naţional de Metrologie din Bucureşti.

### Activitatea de învăţare 2.8.1 - Măsurarea rezistenţelor electrice cu puntea Wheatstone

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze mărimea fizică măsurată cu această punte

- să deseneze schema de montaj a punţii

- să precizeze denumirea şi rolul elementelor punţii

- să precizeze etapele procesului de echilibrare a punţii

- să calculeze rezistenţa de măsurat, cunoscând celelalte 3 rezistenţe din laturile punţii

- să precizeze avantajele metodelor de punte

Tipul activităţii : eseu şi rezolvare de probleme

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : măsurarea rezistenţelor electrice cu puntea Wheatstone

Sarcina de lucru :

Realizaţi un eseu despre puntea din figura de mai jos, având în vedere următoarele cerinţe :

a. numele punţii şi domeniul de utilizare;

b. denumirea celor nouă componente reprezentate

în figură

c. etapele procesului de echilibrare al punţii;

d. condiţia de echilibru;

e. valoarea rezistenţei Rx  dacă R1 = 2kΩ ; R2 = 500Ω ; iar R3 = 0,002kΩ .

f. avantajele metodelor de punte

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.9. - Măsurarea rezistenţelor electrice cu ohmmetrul

Ohmmetrele sunt aparate cu ajutorul cărora se măsoară direct valoarea rezistenţelor electrice.

Principiul de funcţionare constă în măsurarea curentului ce străbate circuitul ohmmetrului şi a cărui valoare depinde de rezistenţa de măsurat, conform legii lui Ohm : I=U/R, U=constant.

Ohmmetrul are următoarele componente :

- un miliampermetru magnetoelectric, mA

- o sursă de tensiune continuă(baterie) E între 1,5 ÷ 18 V

- rezistoare pentru protecţia instrumentului magnetoelectric şi pentru schimbarea domeniilor de măsurare

- borne pentru conectarea rezistenţelor de măsurare

După modul în care este montat miliampermetrul, ohmmetrele pot fi aparate cu o singură funcţie, analogice sau digitale, sau pot face parte dintr-un multimetru.

Ohmmetrul serie se caracterizează prin faptul că toate elementele sunt conectate în serie.

Schema ohmmetrului serie este reprezentată în figura 7.1. în care E este o baterie de curent continuu 1,5 ÷ 18 V cu rezistenţa ri , R – rezistenţă fixă pentru limitarea curentului , R1 – rezistenţă variabilă, mA – miliampermetru magnetoelectric, cu rezistenţa ra , A, B bornele la care se montează rezistenţa de măsurat Rx .

Funcţionarea. La montarea unei rezistenţe Rx între bornele A B, intensitatea curentului în circuitul ohmmetrului va fi : .

Valorile extreme se vor obţine pentru Rx=0 şi Rx=∞. Pentru Rx=0, bornele A B sunt în scurtcircuit şi I=Imax.  Pentru Rx=∞ la borne nu este conectată nici o rezistenţă şi I=0.

Concluzii :

- Scara gradată a ohmmetrului serie este inversă şi foarte neuniformă

- Citirea indicaţiilor la ohmmetrul serie se face de la dreapta la stânga

- Se foloseşte pentru măsurarea rezistenţelor mari.

Reglarea ohmmetrelor serie.

O problemă deosebită pe care o prezintă ohmmetrele este determinată de alimentarea lor de la bateriile chimice. Acestea cu timpul îmbătrânesc (îşi măresc rezistenţa internă) , ceea ce duce la indicaţii eronate. Pentru a evita înrăutăţirea preciziei măsurării, înainte de utilizare este necesar să se regleze indicaţia corespunzătoare pentru Rx=0, făcând scurtcircuit între bornele A B. Indicaţia corespunzătoare valorii Rx=∞ (bornele A B în gol) se reglează cu ajutorul corectorului de zero al aparatului magnetoelectric.

Ohmmetrul derivaţie se caracterizează prin faptul că miliamapermetrul este conectat în derivaţie cu porţiunea de circuit A B supusă măsurării.

Schema aparatului este reprezentată în figura 7.3. în care : E este o baterie de curent continuu 1,5 ÷ 18 V cu rezistenţa ri, R – rezistenţă fixă pentru limitarea intensităţii curentului, R1 – rezistenţă variabilă, mA – miliampermetru magnetoelectric cu rezistenţa ra , A ,B – bornele la care se montează  rezistenţa de măsurat Rx , K – întrerupător, pentru întreruperea circuitului când ohmmetrul nu funcţionează pentru evitarea consumării bateriei.

Funcţionarea

După închiderea întrerupătorului K la montarea unei rezistenţe la bornele A B, curentul debitat de sursa E se distribuie prin miliampermetru şi prin Rx. Pentru Rx=0 (bornele A B în scurtcircuit) I=0 iar pentru Rx=∞ (bornele A B în gol), I=Imax .

Concluzii :

- Scara ohmmetrului derivaţie este normală dar rămâne foarte neuniformă

- Citirea indicaţiilor la ohmmetrul serie se face de la stânga la dreapta

- Ohmmetrul derivaţie măsoară valori mici ale rezistenţelor,comparabile cu ra

Reglarea ohmmetrelor derivaţie.

Şi la ohmmetrul derivaţie intervine problema îmbătrânirii bateriilor chimice. De aceea, înainte de folosire, este necesară reglarea ohmmetrului . Reglarea se face pentru Rx=∞ (bornele A B în gol), variind rezistenţa R1 până se obţine indicaţia corectă. Indicaţia corespunzătoare valorii Rx=0 se reglează din corectorul de zero al aparatului magnetoelectric.

### Activitatea de învăţare 2.9.1 - Măsurarea rezistenţelor electrice cu ohmmetrul

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze rolul ohmmetrului

- să enumere părţile principale ale ohmmetrului

- să deseneze schema de principiu a ohmmetrului serie şi să explice funcţionarea lui desenând scara gradată

- să deseneze schema de principiu a ohmmetrului derivaţie şi să explice funcţionarea lui desenând scara gradată

- să explice cum se face reglarea ohmmetrului serie şi derivaţie

Tipul activităţii : experiment

Timp de lucru : 50 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : măsurarea rezistenţelor electrice cu ohmmetrul

Sarcina de lucru :

Folosind fişa de lucru să se măsoare rezistenţele electrice cu ohmmetrul serie, întocmind referatul lucrării.

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

### Fişă de lucru

Măsurarea rezistenţelor electrice cu ohmmetrul

1. Materiale şi aparate necesare

- platforma experimentală P1 (fig. 1)

- ohmmetru (multimetru MAVO-35).

- cordoane de legătură

2. Partea teoretică este cuprinsă în fişa de documentare 2.7.

3. Partea experimentală

Realizaţi montajul din figura 2, cu ajutorul căruia urmează să măsuraţi rezistenţa ohmică între bornele 1-2, 3-4, 4-5, 3-5 conform tabelului

Tabel 1

| Bornele | 1-2 | 3-4 | 4-5 | 3-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx(Ω) |  |  |  |  |

4. Concluzii

- Indicaţia cea mai corectă a ohmmetrului este atunci când acul indicator se situează la mijlocul scării gradate.

- Schimbând domeniul de măsurare, obligatoriu se va face din nou corecţia aparatului

- Se observă că însumând 3-4 cu 4-5 rezultă 3-5, rezistenţele r2 şi r3 sunt conectate în serie.

- Cu ajutorul ohmmetrului se poate stabili dacă un rezistor este defect sau nu . Rx=0 este în scurtcircuit, Rx=∞  este întrerupt.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.10. - Măsurarea inductanţelor

Măsurarea inductanţelor prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

Măsurarea inductanţelor proprii ale bobinelor folosind metoda ampermetrului şi voltmetrului se bazează pe comportarea diferită a bobinelor în curent continuu şi curent alternativ. Întrucât bobinele au de obicei impedanţe mult mai mici decât rezistenţa voltmetrului se foloseşte varianta aval.

Montajul folosit este reprezentat în figura 8.1.

Comutatorul K are două poziţii şi permite alimentarea succesivă a circuitului în curent continuu şi curent alternativ.

Modul de lucru : Măsurarea se desfăşoară în trei etape :

  - Se închide comutatorul K pe poziţia 1 şi montajul se alimentează în curent continuu. Se măsoară intensitatea curentului I cu ampermetrul, tensiunea U cu voltmetrul şi aplicând legea lui Ohm se calculează .

  - Se trece comutatorul K pe poziţia 2 şi montajul se alimentează în curent alternativ. Se măsoară din nou intensitatea curentului şi tensiunea şi aplicând legea lui Ohm, se calculează .

  - Cunoscând valorile Rx şi Zx şi cunoscând sau măsurând frecvenţa, se poate deduce valoarea inductanţei  de unde :

Măsurarea inductanţelor proprii cu puntea Maxwell

Puntea Maxwell este cea mai utilizată punte pentru măsurarea bobinelor. În construcţia sa, în două braţe opuse se folosesc rezistoare, iar în braţul opus bobinei ce se măsoară se află un condensator în paralel cu un rezistor.

Modul de lucru : Se aduce puntea în echlibru prin reglarea pe rând a elementelor variabile. La echilibru se poate scrie :

Efectuând înmulţirile şi separând partea reală şi partea imaginară se obţin două condiţii de echilibru : şi Lx=R1·R3·C2

Puntea Maxwell este destinată măsurării bobinelor cu factor de calitate mic . La bobinele cu Q mare, Rx este foarte mic şi ar fi necesar ca R2 să fie de valoare foarte mare, ceea ce este mai dificil de realizat în practică.

### Activitatea de învăţare 2.10.1 - Măsurarea inductanţelor

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze ce este inductanţa

- să precizeze metode de măsurare a inductanţelor

- să deseneze montajul pentru măsurarea inductanţelor proprii prin metoda ampermetrului şi voltmetrului şi să explice funcţionarea acestuia

- să deseneze puntea Maxwell şi să explice funcţionarea acesteia

- să calculeze Rx şi Lx  măsurate cu puntea Maxwell.

Tipul activităţii : diagrama păianjen

Timp de lucru : 40 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut :după această activitate vei putea preciza metode de măsurare a inductanţelor: metoda ampermetrului şi voltmetrului şi cu puntea Maxwell, vei putea desena schemele de principiu şi să explici funcţionarea schemelor, să obţii prin calcul elementele inductanţei Rx şi Lx .

Enunţ :

Folosind diagrama următoare, răspundeţi la cerinţele :

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.11. - Măsurarea condensatoarelor

Factorii care influenţează capacitatea unui condensator sunt : frecvenţa, temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică etc.

Metoda apermetrului şi voltmetrului

Măsurarea capacităţilor prin această metodă se face folosind montajul aval sau amonte (figura 9.1.). Această metodă se poate aplica numai în cazul condensatoarelor de capacităţi C ≥ 1μF. La montajul aval :

;  La montajul amonte  :     unde IV=U/RV este curentul care trece prin voltmetrul V

RV  – rezistenţa internă a voltmetrului

RA – rezistenţa internă a ampermetrului

f – frecvenţa sursei de alimentare indicată de frecvenţmetrul F

Punţi pentru măsurarea capacităţii

Puntea Sauty este folosită pentru măsurarea condensatoarelor de bună calitate, cu pierderi mici. Rezistenţa Rx în serie cu capacitatea Cx reprezintă rezistenţa armăturilor condensatorului şi a terminalelor şi este de valoare mică. Modul de lucru : Se montează condensatorul de măsurat la bornele special prevăzute în construcţia punţii şi se reglează elementele variabile până când instrumentul indicator arată zero. În acest moment condiţia de echilibru se poate scrie :

. Efectuând înmulţirile şi separând părţile imaginare de cele reale, rezultă :  de unde

de unde :  .

După cum se observă, Rx este proporţional cu R3 , iar Cx cu C3 . Această proporţionalitate permite să se gradeze R3 în valori ale lui Rx şi C3 în valori ale lui Cx  . Raportul  devine factor de multiplicare

Puntea Nernst se foloseşte pentru măsurarea condensatoarelor cu pierderi mari. Rezistenţa Rx figurată în paralel cu capacitatea Cx este în acest caz de valoare mare şi reprezintă rezistenţa în curent alternativ a dielectricului dintre armăturile condensatorului. Braţul în care se află elementele de reglaj are o schemă asemănătoare cu schema echivalentă a condensatorului de măsurat.

Modul de lucru : Se montează condensatorul de măsurat la bornele prevăzute în acest scop şi se reglează pe rând elementele variabile până se aduce puntea la echlibru, când se poate scrie :

Efectuând înmulţirile şi separând partea reală şi partea imaginară se obţine :

de unde  ;  de unde

Ca şi la puntea Sauty şi la puntea Nernst se pot grada R3 în valori ale lui Rx şi C3 în valori ale lui Cx  . Raportul  devine factor de multiplicare

### Activitatea de învăţare 2.11.1 - Măsurarea condensatoarelor

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze metode de măsurare a condensatoarelor

- să deseneze montajul pentru măsurarea condensatoarelor prin metoda ampermetrului şi voltmetrului şi să explice funcţionarea acestuia

- să deseneze puntea Sauty sau Nernst şi să explice funcţionarea lor

- să calculeze elementele condensatorului de măsurat Rx şi Cx

Tipul activităţii : diagrama păianjen

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : după această activitate vei putea preciza metode de măsurare a condensatoarelor : metoda ampermetrului şi voltmetrului, puntea Sauty, puntea Nernst, vei putea desena schemele de principiu şi să explici funcţionarea lor, să obţii prin calcul elementele condensatorului Rx şi Cx .

Enunţ :

Folosind diagrama următoare, răspundeţi cerinţelor :

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2 :   MĂSURAREA MĂRIMILOR SPECIFICE REŢELELOR DE COMUNICAŢII : AMPLITUDINEA, FRECVENŢA, PERIOADA, PUTEREA, REZISTENŢA DISTRIBUITĂ, CAPACITATEA DISTRIBUITĂ, INDUCTANŢA DISTRIBUITĂ (pentru perechi de conductoare), IMPEDANŢA

## Fişa de documentare 2.12. - Măsurarea impedanţelor

Deoarece rezistenţa în curent continuu şi impedanţa în curent alternativ au aceeaşi relaţie de definiţie, metodele utilizate pentru măsurarea rezistenţelor în curent continuu se pot adapta şi la măsurarea impedanţelor în curent alternativ cu următoarele observaţii :

- circuitele în curent alternativ vor fi alimenate de la o sursă de frecvenţă f

- aparatele de măsurat folosite trebuie astfel alese încât să funcţioneze la frecvenţa f a sursei de alimentare

- elementele de circuit, fiind alimentate în curent alternativ, se vor comporta ca impedanţe

Măsurarea impedanţelor prin metoda substituţiei

Metoda substituţiei este cea mai simplă metodă. Ea foloseşte montajul din    figura 10.1., în care :

G este un generator de curent alternativ de tensiune U şi frecvenţă f ;

A – ampermetru de curent alterantiv capabil să funcţioneze la frecvenţa f ;

Re – rezistenţă variabilă, etalonată (cutie de rezistenţe) ;

K – comutator cu două poziţii.

Modul de lucru are două etape ca şi în curent continuu :

- se închide comutatorul K pe poziţia 1 şi se citeşte pe ampermetrul A intensitatea I1 a curentului  ;

- se trece comutatorul K pe poziţia 2 şi se reglează rezistenţa variabilă Re până când ampermetrul va indica un curent I2 = I1 . În acest caz . Deoarece I2 = I1 , rezultă că Zx = Re . Această metodă permite măsurarea globală a impedanţelor.

Punţi de curent alternativ pentru măsurarea impedanţelor

Punţile de curent alternativ, utilizate la măsurarea impedanţelor au aceeaşi schemă de principiu şi acelaşi mod de funcţionare ca şi punţile de curent continuu. Puntea de curent alternativ este alimentată de la o sursă de frecvenţă f, elementele din braţele sale se comportă ca impedanţe, iar instrumentul indicator de nul trebuie să funcţioneze la frecvenţa f a sursei.

Condiţiile de echilibru.

Ca şi la punţile de curent continuu, când prin diagonala în care este montat instrumentul indicator curentul este zero între cele patru braţe ale punţii există o relaţie bine determinată, cunoscută sub numele condiţia de echilibru şi care este aceeaşi ca şi la punţile de curent continuu (produsul a două braţe opuse este egal cu produsul celorlalte două braţe opuse, sau raportul a două braţe alăturate este egal cu raportul celorlalte două braţe alăturate).

În curent alternativ, această condiţie devine :

sau

Fiecare impedanţă poate fi exprimată prin modulul său  şi prin defazajul φ pe care îl introduce :  Condiţia de echilibru se poate scrie sub forma :

Acest lucru este echivalent cu două relaţii :

- una referitoare la module :

- una referitoare la faze :

Cea de-a doua relaţie arată că punţile de curent alternativ nu pot avea orice configuraţie.

Dacă în două braţe ale unei punţi sunt numai rezistenţe în celelalte două braţe opuse trebuie să fie reactanţe de semne contrare (într-un braţ inductanţă, în braţul opus capacitate). Din această categorie fac parte punţile Maxwell şi Hay.

Dacă în două braţe alăturate ale unei punţi sunt numai rezistenţe(de exemplu Z1 = R1 şi Z2 = R2) în celelalte două braţe alăturate trebuie să fie reactanţe de acelaşi fel (φ1 = φ2 = 0 şi    φ3 = φ4 deci φ3 şi φ4  trebuie să aibă acelaşi semn). Din această categorie fac parte punţile Sauty şi Nernst.

Ca şi la punţile de curent continuu, dacă se cunosc elemente din trei braţe, se pot deduce cele din al patrulea braţ. Pentru calcule se utilizează de obicei exprimarea impedanţelor sub forma numerelor complexe. În cazul cel mai general, fiecare impedanţă poate fi de forma Z = R + j·X şi condiţia de echilibru devine :

(R1 + j·X1)·(R3 + j·X3) = (R2 + j·X2)·(R4 + j·X4).

Efectuând înmulţirile şi separând partea reală de partea imaginară se obţin două relaţii care exprimă împreună condiţia de echilibru :

Echilibrarea punţii

Pentru satisfacerea celor două relaţii de echilibru, la punţile de curent alternativ sunt necesare două elemente de reglaj. Acestea pot fi rezistoare, bobine sau condensatoare variabile. Deoarece bobinele variabile de inductanţe cunoscute se realizează mai greu în practică, pentru echilibrarea punţilor de curent alternativ se preferă rezistoare şi condensatoare variabile.

### Activitatea de învăţare 2.12.1 - Măsurarea impedanţelor

Competenţa : C3. Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice reţelelor de comunicaţii

Obiective :

- să precizeze deosebirile dintre măsurările elementelor de circuit în curent continuu şi curent alternativ

- să precizeze metode de măsurare a impedanţelor

- să deseneze montajul pentru măsurarea impedanţelor prin metoda substituţiei şi să explice funcţionarea lui

- să deseneze puntea de curent alternativ pentru măsurarea impedanţelor şi să explice funcţionarea

- să calculeze elementele impedanţei de măsurat

Tipul activităţii : diagrama păianjen

Timp de lucru : 30 minute                                                                                            Activitate independentă sau pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : după această activitate vei putea preciza metode de măsurare a impedanţelor : metoda substituţiei, puntea de curent alternativ, vei putea desena schemele de principiu şi să explici funcţionarea lor, să obţii prin calcul elementele impedanţei Rx şi Xx .

Enunţ :

Folosind diagrama următoare, răspundeţi cerinţelor :

Evaluare : Se acordă punctajul în funcţie de realizarea cerinţelor.

# TEMA 2: MĂSURĂRI CU OSCILOSCOPUL

## Fişa de documentare 2.13. - Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric

Măsurarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazează pe faptul că deviaţia spotului este proporţională cu amplitudinea tensiunii aplicate plăcilor de deflexie.

Metoda directă se utilizează în cazul osciloscoapelor moderne prevăzute cu ecran caroiat (împărţirea în pătrate cu latura de obicei de 1 cm) şi care au atenuatorul Aty etalonat în mV/cm sau V/cm.

Modul de lucru. Se aplică semnalul de măsurat la intrarea Y a osciloscopului, se controlează dacă reglajul amplificării este la maxim şi se reglează atenuatorul Aty şi baza de timp astfel încât să se obţină o oscilogramă corect încadrată pe ecran(fig. 1.1). Se măsoară cu ajutorul caroiajului de pe ecran înălţimea oscilogramei în centimetri şi se înmulţeşte cu indicaţia atenuatorului, obţinându-se astfel direct valoarea tensiunii măsurate.

Exemplu : În cazul oscilogramei din figura 1.1., dacă atenuatorul este pus pe poziţia 0,5V/cm, valoarea tensiunii este .

Metoda comparaţiei.

Când oscilosopul nu are atenuatorul calibrat sau calibrarea nu mai este corectă, se poate folosi metoda comparaţiei. La această metodă, tensiunea de măsurat de o formă oarecare, se compară cu o tensiune sinusoidală de joasă frecvenţă, care poate fi măsurată cu un voltmetru obişnuit.

Modul de lucru. Se realizează montajul din figura 1.2. cu comutatorul K pe poziţia 1 se aplică la intrarea Y a osciloscopului tensiunea Uy de măsurat. Se reglează amplificarea şi baza de timp până se obţine o oscilogramă corect încadrată în ecran şi se măsoară înălţimea l a oscilogramei, cu o riglă sau un compas.

Fără a interveni în reglajul amplificării, se trece comutatorul K pe poziţia 2, aplicându-se la intrarea Y a osciloscopului o tensiune sinusoidală de joasă frecvenţă. Aceasta se reglează până când oscilograma obţinută pe ecran are aceeaşi înălţime l ca şi în cazul vizualizării tensiunii Uy .

Cele două oscilograme având aceeaşi înălţime, înseamnă că amplitudinea tensiunii Uy este egală cu amplitudinea vârf la vârf a tensiunii sinusoidale.

Tensiunea sinusoidală se măsoară cu voltmetrul V, care de obicei este etalonat în valori eficace. Dacă U este tensiunea citită pe un voltmetru, atunci :

unde .

Măsurarea intensităţii curentului electric

Întrucât osciloscopul catodic funcţionează cu deflexie electrostatică, semnalele ce se aplică la intrarea lui sunt de natura unor tensiuni. Pentru măsurarea intensităţii curentului cu osciloscopul catodic se trece curentul de măsurat printr-o rezistenţă de valoare cunoscută şi se măsoară cu una din metodele studiate căderea de tensiune la bornele rezistenţei.

Re  este o rezistenţă etalon de valoare cunoscută. Apoi aplicând legea lui Ohm, se calculează valoarea intensităţii curentului de măsurat.

### Activitatea de învăţare 2.13.1 - Măsurarea tensiunii şi a intensităţii curentului electric.

C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Obiective :

- să explice măsurarea directă a tensiunii cu osciloscopul

- să explice măsurarea prin comparaţie a tensiunii cu osciloscopul

- să explice măsurarea intensităţii curentului electric cu osciloscopul

Tipul activităţii : rezolvarea de probleme pe baza fişelor de lucru, experiment

Sugestii :

Timp de lucru : 40 minute                                                                                            Activitate pe grupe de 3-6 elevi sau individual. Se execută măsurări după care se schimbă grupele între ele.

Conţinut : măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric cu osciloscopul.

Obiectiv : în urma acestei activităţi veţi putea măsura cu osciloscopul tensiunea în mod direct şi prin comparaţie, respectiv intensitatea curentului electric.

Sarcina de lucru :

Folosind fişa de documentare sau alte surse(referate de laborator), realizaţi măsurările după următoarele fişe de lucru :

Fişa de lucru nr. 1

Măsurarea directă a tensiunii

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură .

Fişa de lucru nr. 2

Măsurarea tensiunii prin metoda de comparaţie

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal sinusoidal şi de funcţii, MAVO-35 ca voltmetru în curent alternativ, cordoane de legătură .

Fişa de lucru nr. 3

Măsurarea intensităţii curentului electric cu osciloscopul

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură, rezistenţe etalon.

Evaluare : Punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele măsurării şi concluzii.

### Fişa de lucru nr. 1

Măsurarea directă a tensiunii

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură .

Se realizează schema :

Se aplică semnalul de măsurat la bornele y ale osciloscopului şi se încadrează corect semnalul pe ecran. Se numără pe verticală diviziunile corespunzătoare amplitudinii semnalului şi se înmulţesc cu calibrarea pe verticală a atenuatorului Aty gradat în V/div sau mV/div.

Exemplu :

| Tensiunea | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (V) |  |  |  |  |  |

Concluzie :

Şi la osciloscop trebuie ales în mod corespunzător domeniul de măsurare, în aşa fel încât să ţină cont ca imaginea să fie corect încadrată pe ecran şi să se respecte calibrarea atenuatorului gradat în V/div.

### Fişa de lucru nr. 2

Măsurarea tensiunii prin metoda de comparaţie

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal sinusoidal şi de funcţii, MAVO-35 ca voltmetru în curent alternativ, cordoane de legătură .

Schema :

Etapa I

Se trece K pe poziţia 1 şi se aplică la bornele y ale osciloscopului semnalul de măsurat. Se încadrează corect semnalul pe ecran şi se măsoară pe verticală cu o riglă amplitudinea semnalului de măsurat.

Etapa II

Se trece K pe poziţia 2 şi se aplică la bornele y ale osciloscopului tensiunea alternativă sinusoidală produsă de generatorul G. Cu ajutorul potenţiometrului P  se reglează amplitudinea tensiunii sinusoidale până devine egală cu amplitudinea Uy a tensiunii de măsurat.

Etapa III

Se măsoară tensiunea sinusoidală cu voltmetru de valori eficace iar tensiunea Uy va rezulta prin calcul.

→      Citim 18 diviziuni pe 2,5V curent alternativ

→

Prin comparaţie, măsurăm tensiunea prin metoda directă şi rezultă

Concluzie : La măsurarea prin metoda de comparaţie a tensiunii, interesează în mod deosebit forma semnalului (dreptunghiular, triunghiular, formă alternativă nesinusoidală) şi mai puţin valoarea în sine a tensiunii. Exemplu : curbele rezultate la cardiogramă, encefalogramă etc.

### Fişa de lucru nr. 3

Măsurarea intensităţii curentului electric cu osciloscopul

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură, rezistenţe etalon.

Metoda se reduce la măsurarea tensiunii la bornele unei rezistenţe etalon de valoare cunoscută.    Re – rezistenţă etalon cu valoare de ordinul ohmilor până la sute de ohmi.

| Nr. criteriu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 1,5V | 0,65V | 0,25V | 2,75V | 3V |
| Re (Ω) | 560Ω | 160Ω | 24Ω | 11·103 Ω | 560kΩ |
| I(m,μA) | 2,6mA | 4mA | 10mA | 0,25mA | 5μA |

Exemplu :

Re1 = 560Ω

| R(Ω) | I(A) |
| --- | --- |
| R3 = 24Ω R2 = 160Ω R1 = 560Ω R4 = 11·103 Ω R5 = 360Ω | I3 = 10mA I2 = 4mA I1 = 2,6mA I4 = 0,25mA I5 = 5μA |

Concluzie : După măsurarea a cinci curenţi, la bornele unor rezistenţe etalon diferite se observă : cu cât valoarea rezistenţei creşte, cu atât valoarea curentului scade şi invers, adică se respectă legea lui Ohm :

# TEMA 2: MĂSURĂRI CU OSCILOSCOPUL

## Fişa de documentare 2.14. - Măsurarea timpului, duratei şi perioadei unui semnal

Măsurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscând viteza de deplasare a spotului şi măsurând pe ecran lungimea segmentului care corespunde intervalului de timp considerat.

Osciloscoapele moderne au baza de timp calibrate în ms/cm sau μs/cm, adică se indică pentru fiecare poziţie a comutatorului ce reglează în trepte frecvenţa bazei de timp, timpul necesar pentru ca spotul să se deplaseze pe direcţia orizontală cu un centimetru. Această calibrare este corectă numai dacă reglajul fin al bazei de timp este la maxim.

Măsurarea duratei unui semnal

Pentru măsurarea duratei unui semnal acesta se aplică la intrarea Y a osciloscopului şi se reglează amplificarea şi baza de timp până când se obţine o oscilogramă corect încadrată în ecran.

Se verifică dacă reglajul fin al bazei de timp este la maxim. Apoi se măsoară lăţimea semnalului pe ecran, în centimetri, şi se înmulţeşte cu indicaţia reglajului în trepte al bazei de timp, obţinându-se astfel durata semnalului de măsurat.

Exemplu : În cazul oscilogramei din figura 2.1., dacă reglajul în trepte al bazei de timp este pe poziţia 1ms/cm şi lăţimea impulsului este de 2,5cm, durata impulsului va fi

În mod analog se poate măsura şi durata unei părţi din semnal, cum ar fi durata timpului de creştere a unui impuls(timpul în care semnalul creşte de la 10% la 90% din amplitudinea sa).

Măsurarea perioadei unui semnal

Pentru măsurarea perioadei, este necesar ca baza de timp să fie astfel reglată încât oscilograma să conţină cel puţin două perioade succesive ale semnalului. În acest caz, dacă relajul fin al bazei de timp este la maxim, se măsoară pe ecran în centimetri distanţa între două treceri succesive ale semnalului prin aceeaşi valoare şi cu acelaşi sens de variaţie, şi se înmulţeşte cu indicaţia reglajului în trepte al bazei de timp. În acest fel se obţine direct perioada semnalului.

### Activitatea de învăţare 2.14.1 - Măsurarea timpului, duratei şi perioadei unui semnal.

C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Obiective :

- să explice măsurarea timpului cu osciloscopul

- să explice măsurarea duratei unui semnal cu osciloscopul

- să explice măsurarea perioadei unui semnal cu osciloscopul

Tipul activităţii : experiment, rezolvare de probleme pe baza fişelor de lucru

Sugestii :

Timp de lucru : 20 minute                                                                                            Activitate pe grupe de 3-6 elevi sau individual. Se execută măsurările după care se schimbă grupele între ele.

Conţinut : măsurarea duratei şi perioadei unui semnal cu osciloscopul.

Obiectiv : în urma acestei activităţi veţi putea măsura cu osciloscopul durata şi perioada  unui semnal.

Sarcina de lucru :

Folosind fişa de documentare sau alte surse(referate de laborator), realizaţi măsurările după următoarele fişe de lucru :

Fişa de lucru nr. 1

Măsurarea duratei unui semnal

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură .

Se realizează schema :

Se aplică semnalul de măsurat la bornele y ale osciloscopului şi se încadrează corect semnalul pe ecran. Se numără pe orizontală diviziunile corespunzătoare duratei semnalului şi se înmulţesc cu calibrarea pe orizontală a bazei de timp :

timp/div   - ms/div

- μs/div

Exemplu :

| Timpul | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ms) | 0,25 |  |  |  |  |

Fişa de lucru nr. 2

Măsurarea perioadei unui semnal

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură .

Se realizează schema :

Observaţie : Măsurarea este identică ca la durata unui semnal numai că trebuie să fie cel puţin două perioade ale semnalului.

Evaluare : Punctajul se acordă în funcţie de rezultatele măsurării şi concluzii.

# TEMA 2: MĂSURĂRI CU OSCILOSCOPUL

## Fişa de documentare 2.15. - Măsurarea frecvenţei şi defazajului

Frecvenţa se poate măsura cu osciloscopul catodic, măsurând perioada semnalului ca la punctul precedent şi apoi calculând frecvenţa cu relaţia :

. Această metodă nu asigură însă o precizie bună.

Metoda figurilor lui Lissajous

Figurile lui Lissajous se pot obţine pe ecranul osciloscopului catodic dacă se aplică ambelor perechi de plăci de deflexie tensiuni sinusoidale.

Modul de lucru. Pentru măsurarea frecvenţei fy a unui semnal, acesta se aplică unei perechi de plăci de deflexie a osciloscopului, iar la cealaltă pereche de plăci de deflexie se aplică un semnal de la un generator de frecvenţă variabilă şi cunoscută fx (fig. 3.1.). Se variază frecvenţa fx până când pe ecran se obţine una dintre figurile lui Lissajous. Pentru a determina raportul corespunzător figurii obţinute pe ecran, se intersectează figura cu două drepte, una orizontală x şi una verticală y şi se numără punctele de intersecţie ale figurii cu cele două drepte.

Pentru orice figură a lui Lissajous raportul între numărul de intersecţii nx cu dreapta orizontală şi numărul de intersecţii ny cu dreapta verticală este egal cu raportul între frecvenţa semnalului aplicat plăcilor y şi frecvenţa semnalului aplicat plăcilor x :

Cunoscând raportul corespunzător figurii obţinute pe ecran şi frecvenţa fx , se poate determina frecvenţa fy folosind relaţia de mai sus. De obicei se variază fx până când se obţin figurile corespunzătoare egalităţii celor două frecvenţe.

Măsurarea defazajelor

Figurile lui Lissajous depind de raportul frecvenţelor a două oscilaţii sinusoidale dar şi de defazajul dintre ele.

Pentru determinarea defazajului dintre două semnale de aceeaşi frecvenţă, acestea se aplică celor două perechi de plăci de deflexie ale osciloscopului. În acest caz :

Deviaţiile obţinute pe ecran fiind în fiecare moment proporţionale cu tensiunile aplicate, vor varia după expresiile :

unde X şi Y sunt deviaţiile maxime.

Pe ecran apare o figură de forma unei elipse, care pentru φ = 0 şi φ = π ajunge la forma unei linii înclinate, iar pentru φ = π/2 şi φ = 3π/2 devine un cerc (fig. 3.3.). În cazul general, dacă elipsa este bine centrată pe ecran (fig. 4.1.) defazajul se poate determina prin raportul între deviaţia maximă pe verticala Y şi deviaţia y corespunzătoare punctului în care elipsa intersectează axa verticală a ecranului.

În acest punct x=0, deci sinωt = 0 ; ω t = 0 şi y=Ysinφ. Din această relaţie se deduce : . În cazul în care se dispune de un osciloscop cu două canale (cu comutator electronic), măsurarea defazajului dintre două semnale se poate face comod vizualizând simultan cele două semnale.

### Activitatea de învăţare 2.15.1 - Măsurarea frecvenţei şi defazajului.

C4. Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Obiective :

- să explice măsurarea indirectă a frecvenţei cu osciloscopul.

- să explice măsurarea frecvenţei prin metoda figurilor lui Lissajous, cu osciloscopul.

- să explice măsurarea defazajului cu osciloscopul.

Tipul activităţii : experiment, rezolvare de probleme pe baza fişelor de lucru

Sugestii :

Timp de lucru : 40 minute                                                                                            Activitate pe grupe de 3-6 elevi sau individual. Se execută măsurările după care se schimbă grupele între ele.

Conţinut : măsurarea frecvenţei şi defazajului cu osciloscopul.

Obiectiv : în urma acestei activităţi veţi putea măsura cu osciloscopul frecvenţa şi defazajul unui semnal alternativ.

Sarcina de lucru :  Folosind fişa de documentare sau alte surse(referate de laborator), realizaţi măsurările după următoarele fişe de lucru :

Evaluare : Punctajul se acordă în funcţie de rezultatele măsurării şi concluzii.

### Fişa de lucru nr. 1

Măsurarea indirectă a frecvenţei

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură .

Se realizează schema :

Se apreciază perioada segmentului de pe ecran şi prin calcul conform formulei, se obţine frecvenţa :

Exemplu :

| Frecvenţa | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Hz) | 4kHz |  |  |  |  |

### Fişa de lucru nr. 2

Măsurarea frecvenţei prin metoda figurilor lui Lissajous cu osciloscopul

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generator de semnal, cordoane de legătură .

Se realizează schema :

Se aplică la bornele x şi y ale osciloscopului semnale sinusoidale alternative de frecvenţe diferite şi se reglează una din frecvenţe până când pe ecran apare una din figurile lui Lissajous. Făcând intersecţia figurilor de pe ecran cu axele se obţine prin calcul frecvenţa semnalului de măsurat.

fy – frecvenţa semnalului aplicat pe verticală

fx – frecvenţa semnalului aplicat pe orizontală

nx – numărul de intersecţii cu axa orizontală

ny – numărul de intersecţii cu axa verticală

Exemplu :

a)    pentru această figură :

nx=2, ny=1, fy=50Hz →   →  fx=25

b)     pentru această figură :

nx=4, ny=2, fy=50Hz →   →  fx=25

c)    pentru această figură :

nx=2, ny=4, fy=50Hz →   →  fx=100

Pe ecranul osciloscopului apare o figură cu:

nx=4, ny=6, fy=550Hz →   →  fx=825Hz

### Fişa de lucru nr. 3

Măsurarea defazajului cu osciloscopul

Materiale şi aparate necesare : osciloscop, generatoare de semnale sinusoidale  2 bucăţi, cordoane de legătură .

schema :

Se aplică cele două semnale la bornele x şi y ale osciloscopului şi se încadrează corect pe ecran, se reglează frecvenţa până se obţine elipsa înclinată. Se numără apoi, pe orizontală sau verticală, distanţele între origine şi intersecţia elipsei cu axele şi apoi între origine şi intersecţia tangentei la elipsă cu axele. Se face raportul acestor distanţe şi calculând se obţine sinφ iar φ rezultă din tabele.

x=X, y=Y → sinφ=1 pentru π/2 şi   sinφ= −1  pentru 3π/2

Exemplu :

x=2

X=3   →

Observaţie : În cazul particular când x=X şi y=Y, pe ecran apare un cerc, adică sinφ=1 unghiul de defazaj este de 90o şi sinφ= −1  unghiul de defazaj este de 270o. Din tabele, măsurând pe orizontală sau pe verticală distanţele între origine şi intersecţia elipsei cu axele şi între intersecţia tangentei la elipsă cu axele se face calculul pentru sinφ, iar din tabele rezultă φ de defazaj.

# TEMA 3 : ERORI DE MĂSURARE, CLASE DE PRECIZIE ALE APARATELOR. EROAREA ABSOLUTĂ, RELATIVĂ, RAPORTATĂ, TOLERATĂ (CLASA DE PRECIZIE).

## Fişa de documentare 3.1. - Erorile măsurărilor, eroarea absolută, relativă, raportată, tolerată, clasa de precizie.

Erori de măsurare

Din cauza imperfecţiunii aparatului de măsurat şi operatorului, precum şi datorită prezenţei unor factori perturbatori (temperatură, umiditate, câmpuri electrice etc) rezultatul măsurării este întotdeauna afectat de o eroare. Cu cât eroarea este mai mică, exactitatea măsurării este mai bună(fig. 3.1).

Exactitatea măsurării este gradul de concordanţă între rezultatul măsurării şi valoarea adevărată a mărimii. Deoarece valoarea adevărată nu poate fi cunoscută, pentru aprecierea calităţii unei măsurări se compară valoarea măsurată cu o valoare de referinţă x0 obţinută prin măsurări efectuate cu mijloace de măsurare etalon.

Eroare absolută

Eroarea absolută este diferenţa dintre valoarea măsurată şi valoarea de referinţă. Ea se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură ca şi mărimea de măsurat. Poate fi pozitivă, negativă sau zero. Arată cu cât diferă valoarea măsurată faţă de valoarea de referinţă.

Eroarea relativă

Eroarea relativă este raportul dintre eroarea absolută şi valoarea de referinţă. Fiind un raport între două mărimi fizice de aceeaşi natură, eroarea relativă este un număr şi se exprimă în procente. Eroarea relativă arată precizia cu care se efectuează măsurarea.

Erorile aparatelor de măsurat

Eroarea instrumentală este diferenţa între indicaţia în momentul măsurării şi indicaţia exactă (de referinţă) a aparatului (instrumentului) de măsurat.

Eroarea instrumentală se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură ca şi mărimea de măsurat şi poate avea diferite valori.

Eroarea instrumentală tolerată reprezintă valoarea maximă admisibilă a erorii instrumentale. Această eroare caracterizeză fiecare aparat şi este stabilită prin construcţie de producătorul de aparate de măsurat. Exemplu : Un miliampermetru de 100 mA poate avea o eroare instrumentală de 1 mA.

Eroarea absolută cu semn schimbat se numeşte corecţie c :   Corecţia este adăugată la rezultatul măsurării pentru a obţine valoarea mărimii de măsurat.

Eroarea raportată tolerată este raportul între eroarea instrumentală tolerată şi valoarea maximă pe care o indică aparatul respectiv, exprimat de obicei în procente :

.

unde amax este indicaţia (valoarea de la capătul scării)

Eroarea raportată tolerată este o mărime specifică fiecărui aparat de măsurat şi, în funcţie de ea, se stabileşte clasa de precizie.

Clasa de precizie (exactitate) a aparatelor

Clasa de precizie a unui aparat de măsurat electric este un număr egal cu eroarea raportată tolerată (maxim admisă) exprimată în procente. Clasa de precizie este indicată pe cadranul fiecarui aparat de măsurat.

Pentru aparatele de măsurat electrice fabricate în România, se folosesc următoarele clase de precizie : 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5. Clasa de precizie caracterizează aparatul şi nu măsurarea. Pentru a obţine o precizie cât mai bună a măsurării se recomandă să se folosească aparatul de măsurat astfel încât să se obţină o indicaţie cât mai mare (în cea de-a doua jumătate a scării gradate )

### Activitatea de învăţare 3.1.1 - Erorile măsurărilor, eroarea absolută, relativă, raportată, tolerată, clasa de precizie.

Competenţa : C1 – Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură

Obiective :

- definirea erorii absolute şi relative.

- calculul erorii absolute şi relative.

- definirea erorilor aparatelor de măsurat

- definirea clasei de precizie a aparatelor de măsurat

Tipul activităţii : studiul de caz

Timp alocat : 30 minute                                                                                            Activitate individuală şi pe grupe de 2-3 elevi.

Conţinut : definiţii şi exemple de calcul a erorii absolute şi relative.

Obiectiv : după această activitate vei fi capabil să defineşti şi să calculezi eroarea absolută şi relativă.

Enunţ : Completaţi tabelul de mai jos, calculând eroarea absolută şi relativă a măsurărilor.

|  | Formule de calcul | Termeni iniţiali | Răspuns corect |
| --- | --- | --- | --- |
| eroarea absolută |  |  |  |
| eroarea relativă |  |  |  |

Nr.1  Se măsoară o rezistenţă de 600 Ω şi rezultă 0,59 kΩ. Să se determine eroarea absolută Δx şi relativă (.

Nr.2  Se măsoară o piesă cu lungimea de 980 mm şi rezultă 1 m. Să se determine eroarea absolută Δx şi relativă (.

Nr.3  Se măsoară o tensiune de 300 V şi rezultă 0,299 kV. Să se determine eroarea absolută Δx şi relativă (.

| Termeni iniţiali | x0 = 980 mm xm = 1000mm | x0 = 600 Ω xm = 590 Ω | x0 = 300V xm = 299V |
| --- | --- | --- | --- |

| Formule de calcul | Δx = xm – x0 | Δx = xm – x0 | Δx = xm – x0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Răspuns corect | 20 mm | -1V | -10Ω |
| --- | --- | --- | --- |

Evaluare : se va acorda nota în funcţie de modul de rezolvare al problemei: dacă s-au scris corect formulele de calcul, dacă s-au ales corect termenii iniţiali, eventual cine a fost mai rapid şi corect.

# III. ANEXA 1

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.1.1

- la prima marcă poştală – definiţia metrului este cea din din 1866 şi faptul că a fost adoptată prin lege de domnitorul A.I.Cuza.

- la a doua marcă poştală lipsesc 1+2=3 unităţi de măsură fundamentale : mol, radian şi steradian, unităţi de măsură care au fost adoptate ulterior anului apariţiei mărcilor poştale .

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.1.2

1.

123μm = 123·10-6m = 123·10-4 cm

4kV = 4·103 V = 4·10-3MV

723s = 723·103 ms = 0,2ore

68ari = 68·102 m2 = 68·104 dm2

2.

105kΩ = 105·103 Ω = 105·10-3 MΩ

3l = 3·102 cl = 3·103 ml

360 min = 21600 s = 6 ore

2 ha =  2·104  m2 = 2·102 ari

3.

4365 mm2 = 4365 ·10-2 cm2 = 4365·10-4 dm2

10400mA = 10400 ·10-3 A = 10400·103 μA

3,6 ore = 216 min = 12960 s

1 Mw  = 106 w = 103 kw

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.3.1

Problema 2

;

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.3.2

1. a)

b)    ;

c)

2.   a)

b)

R ad = RV(n-1) = 1500(2-1) = 1500Ω.

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.4.2

1.4.1. – problema 2.

1.4.2. – problema 1

a)                                                                       b)

c)

d)

e)

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.12.1

Fişa de lucru nr.1.

4 – Tubul catodic produce fascicolul de electroni care deviat sub acţiunea câmpurilor produse de semnalul de studiat, ciocneşte ecranul, descriind curba dorită.

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.13.1

Fişa de lucru nr.1.

a) 2 – grila de comandă (cilindru Wehnelt)

3 – anodul de focalizare

4 – anodul de accelerare

8 – electrodul de ecranare

b) 1 – catodul este un cilindru metalic cu suprafaţa frontală acoperită cu un strat de oxizi de bariu şi stronţiu, ce pot emite uşor electroni.

5 – plăcile de deflexie pe verticală care deviază fascicolul de electroni pe verticală

6 – plăcile de deflexie pe orizontală care deviază fascicolul de electroni pe orizontală

7 – ecranul care transformă energia cinetică a electronilor în energie luminoasă.

c) Luminozitatea spotului de pe ecran se reglează cu electrodul de comandă care se află la un potenţial negativ faţă de catod, frânând în acest mod deplasarea electronilor. Potenţialul electrodului de comandă se poate varia cu potenţiometrul RG. Cu cât electrodul de comandă va fi mai negativ faţă de catod, cu atât mai puţini electroni vor reuşi să treacă de el. În acest mod reglând negativarea cilindrului Wehnelt se poate controla numărul electronilor din fascicolul ce se îndreaptă spre ecran şi ca urmare, se poate regla luminozitatea spotului de pe ecran.

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.5.1

1. a – amonte şi aval

b –

selector poziţia 1   - varianta amonte

selector poziţia 2  - varianta aval

c – amonte - voltmetrul  se montează înaintea ampermetrului faţă de sursă

aval   - voltmetrul  se montează după ampermetrului faţă de sursă

d – amonte  - ampermetrul produce erori sistematice

aval  - voltmetrul produce erori sistematice

e – amonte ra  <<  Rx  - rezistenţa ampermetrului să fie mult mai mică decât Rx

aval rv  >>  Rx  - rezistenţa voltmetrului să fie mult mai mare decât Rx

2. a)

b)

c)

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.6.1

1.a) – putere activă, reactivă, aparentă

b) – puterea activă reprezintă puterea consumată (transformată în alte forme de energie) şi este egală cu produsul dintre valoarea eficace a tensiunii, valoarea eficace a intensităţii curentului şi cosinusul unghiului de defazaj dintre tensiune şi curent.     P=UIcosφ[watt].

– puterea reactivă reprezintă energia care circulă între generator şi receptor în unitatea de timp, fără a se transforma în alte forme de energie. Este egală cu produsul dintre valoarea eficace a tensiunii, valoarea eficace a intensităţii curentului şi sinusul unghiului de defazaj dintre tensiune şi curent.  Q=UIsinφ[var].

– puterea aparentă este egală cu produsul dintre valoarea eficace a tensiunii la care se alimentează consumatorul şi valoarea eficace a intensităţii curentului ce trece prin consumator.    P=UI[VA].

c) – puterea activă se măsoară cu wattmetrul

– puterea reactivă se măsoară cu varmetrul

– puterea aparentă se măsoară cu voltmetrul şi ampermetrul

d) – puterea aparentă

2.a)  A – ampermetru ; V – voltmetru ; W – wattmetru

b) P – puterea activă ; U – tensiunea ; I – intensitatea curentului electric ; Z – impedanţă

c)

d)

e)

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.7.1

a) – montaj aval şi amonte

b)

montaj aval                                         montaj amonte

c) – la montajul aval voltmetru se conectează după ampermetru faţă de sursă

– la montajul amonte voltmetru se conectează înaintea ampermetrului faţă de sursă

d) – aval voltmetru produce erori sistematice

– amonte ampermetru produce erori sistematice

e) – aval Rv >> Rx  rezistenţa voltmetrului să fie mult mai mare decât Rx

– amonte RA << Rx  rezistenţa ampermetrului să fie mult mai mică decât Rx

f)  aval :

amonte :

g) - Cu montajul aval se măsoară rezistenţe Rx mult mai mici decât rezistenţa voltmetrului.

- Cu montajul amonte se măsoară rezistenţe Rx mult mai mari decât rezistenţa ampermetrului.

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.8.1

a) Puntea Wheatstone pentru măsurarea rezistenţelor electrice între 1 şi 106Ω .

b) R1 – rezistenţă fixă de raport

R2 – rezistenţă fixă de raport

R3 – rezistenţă variabilă

Rx – rezistenţă de măsurat

G – galvanometru, aparat indicator de nul

K1 – întrerupător ;  K2 – întrerupător ;

E – sursă de curent continuu

c) Rezistenţa de măsurat se montează la bornele de măsurare ale punţii şi se închid, întrerupătoarele K1, K2 . Se variază rezistenţa R3 până când galvanometrul indică zero.

d) R1R3=R2Rx  - la o punte în echilibru produsele braţelor opuse sunt egale.

e)

f) Metodele de punte sunt cele mai sensibile şi mai precise metode folosite la măsurarea rezistenţelor electrice.

## ANEXA 1 Activitatea de învăţare 3.1.1

Nr.1

|  | Formule de calcul | Termeni iniţiali | Răspuns corect |
| --- | --- | --- | --- |
| eroarea absolută | Δx = xm – x0 | x0 = 600 Ω xm = 590 Ω | -10Ω |
| eroarea relativă |  |  |  |

Nr.2

|  | Formule de calcul | Termeni iniţiali | Răspuns corect |
| --- | --- | --- | --- |
| eroarea absolută | Δx = xm – x0 | x0 = 980 mm xm = 1000mm | 20 mm |
| eroarea relativă |  |  |  |

Nr.3

|  | Formule de calcul | Termeni iniţiali | Răspuns corect |
| --- | --- | --- | --- |
| eroarea absolută | Δx = xm – x0 | x0 = 300V xm = 299V | -1V |
| eroarea relativă |  |  |  |

# IV. BIBLIOGRAFIE

- Leonte, Carmen ; Jilăveanu, Cristina ; Ionescu, Ion ; Ezeanu, Ion. (2005). Măsurări tehnice, Ploieşti : Editura LVS CREPUSCUL

- Tănăsescu, Mariana ; Gheorghiu, Tatiana ; Gheţu, Camelia ; Cepişcă, Camelia. (2005). Măsurări tehnice, Bucureşti : Editura ARAMIS PRINT

- Isac, Eugenia. (1995). Măsurări electrice şi electronice, Bucureşti : EDP

- (1989). Sistemul internaţional de unităţi (SI) – traducere din limba franceză, Bucureşti : Editura Academiei RSR.

- Ciocîrlea-Vasilescu, Aurel ; Mariana, Constantin ; Neagu, Ion. (2007). Tehnici de măsurare în domeniu, Bucureşti : Editura CD PRESS

- Trifu, Adriana ; Seefeld, Radu ; Wardalla, Mircea ; Lie, Mirela ; Călin, Mihaela. (2000). Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială – manual pentru pregătirea de bază, Bucureşti : Editura tehnică.

- (1992). Cabluri cu fibre optice, Bucureşti : Centrul de instruire şi documentare Romtelecom.

- Cosma, Dragoş ; Mareş, Florin ; Dick, Doina ; Chivu, Aurelian. (2008). Electronică : tehnologii şi măsurări, Bucureşti : Editura CD PRESS

- Bossie, Ioan ; Wardalla, Mircea. (1997). Măsurări speciale în telecomunicaţii vol. 1, Bucureşti : Centrul de instruire şi documentare Romtelecom

- Wardalla, Mircea ; Pascu, Aurel. (1972). Măsurări electrice în telecomunicaţii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică

- Doncescu, Dumitru. (1985). Aparate de măsură şi control vol.2, Bucureşti :    I.P.Filaret

# Text boxes

Mărimi de

influenţă

Fig. 9.1. Reprezentarea generală a aparatului de măsurat

Fig. 7.5. Schema bloc a unui numărătorul universal

2

3

4

1

Divizor

de frecvenţă

Oscilator

cu cuarţ

Circuit

de intrare

Afişare

Decodificator

Numărător

Circuit

poartă

C3

C2

C1

K

Limitator

Fig. 7.4. Schema de bloc a unui frecvenţmetrul cu condensator

Fig. 7.3. Schema de principiu a unui frecvenţmetrul cu condensator

I

U, fX

C

~

A

U1 fx

~

C1

I1

L1

C2

I2

L2

Fig. 7.2. Frecvenţmetrul cu logometru

a – schema de principiu

b – variaţia curenţilor în funcţie de frecvenţă

b

f10

f20

I2

I1

I

f

a

49          50          51           52       Hz

Fig. 7.1. Frecvenţmetrul cu lame vibrante

I

fx

ff

U

L

B

A

LX , RX

C

CUPLAJ

G

Z

Fig. 1.8. Schema de principiu a Q-metrului

VE 2

VE 1

I

G

3

2

3

3’

2

3

Atenuator 2

6

2

3

5

2

3

4

2

3

4’

2

3

5’

2

3

6’

2

3

1’

2

3

1

2

3

V

Fig. 5.3. Zetmetrul cu două autotransformatoare

u

ri=0

f

Atenuator 1

ZX

r

U=constant

~

V

Fig. 5.2. Zetmetrul cu autotransformator

u

ri=0

f

Atenuator

ZX

r

U=constant

~

Fig. 5.1. Principiul măsurării cu impedanţmetrul (zetmetrul)

u

ri=0

f

I

ZX

r

U=constant

V

~

Punte limite   de măsurare

Punţi digitale   Avantaje

Punţi RLC

Punte limite   de măsurare

Punte limite   de măsurare

Fig. 4.3 Punţi digitale

Fig. 4.2. Panoul frontal al punţii RLC

1 - discul cu scările gradate de măsură

2 - plăcuţa transparentă cu linie de reper pentru citirea scărilor

3 - lampa de semnalizare a tensiunii din reţea

4 - instrument indicator de zero

5 - comutatorul modului de funcţionare (R,L,C)

6 - comutatorul subdomeniilor de lucru

(5 poziţii, x 1, x 10, x 102, x 103, x 104)

7 - butonul de demultiplicare a mişcărilor discului

gradat

8 - potenţiometrul de sensibilitate cu întrerupător

de reţea

9 - potenţiometrul de compensare a rezistenţei bobinei

10 - bornele de conectare a obiectului de măsurat
(rezistenţei Rx )

Fig 4.1 Schema punţilor RLC

c

b

a

Fig 3.1. Dispozitivul logometric     Fig 3.2. Schema electrică a megohmmetrului

Rx

R2

Cu ce ?

I2

S

Cum ?

Ce ?

Măsurand

(mărimea de măsurat)

Mijloace de măsurare

Metode de măsurare

Proces de măsurare

Fig. 2.1. Schema procesului de măsurare.

x = xm + c

c = – Δx

Δa = am – a

Exemplu : Se măsoară tensiunea unei baterii de 5V şi se obţine valoarea de 6V.         Δx = xm - x0 = 6 – 5 = 1V

Se măsoara tensiunea de 220V şi se obţine valoarea de 219V.

Δx = xm - x0 = 219 – 220 =  – 1V

Deşi eroarea absolută este aceeaşi ca valoare, a doua măsurare este mai precisă.

Δx = xm - x0

Fig. 3.1.  Valorile măsurandului

N

G

I1

R1

B

-

αi

S

N

G

I

+

rA

IA

U

I

IS

Rs

R

A

rA

IA

U

I

IS

Rs

A

R

A

Rezistenţa  şuntului RŞ

Intensitatea  curentului prin şunt IS .

Factorul  de şuntare n

Reprezentarea  pe figură a curenţiilor  care intervin

Schema  aparatului cu şunt

Un miliampermetru, cu ac indicator, are rezistenţa internă Ra=50 Ω. Curentul nominal al aparatului este IA=20 mA. Se doreşte extinderea domeniului de măsurare la 1A. Se cer:

Fig. 2.5. Ampermetru cu şunt

rA

IA

U

I

IS

Rs

R

A

Fig. 1.2. – Scheme bloc de voltmetre electronice de curent alternativ

c

b

a

Circuit de

detecţie

Amplificator

Amplificator

Circuit de

detecţie

Circuit de

detecţie

0

Imax

I

0

Rx

∞

Fig. 7.2. Scara gradată a unui ohmmetru serie

0

Imax

I

0

Rx

∞

Fig. 7.4. Scara gradată a unui ohmmetru derivaţie

K

ra

B

R

Rx

R1

E

ri

mA

A

Fig. 7.3. Ohmmetru derivaţie

K

ra

B

Rx

A

R

R1

E

ri

mA

Fig. 7.1. Ohmmetru serie

Calibrarea pe verticală

Osciloscopul

Calibrarea pe orizontală

Reglajele osciloscopului

Sincronizarea osciloscopului

Fig. 4.1. Variaţia duratei dinţilor de ferăstrău în funcţie de constanta de timp .

RX

CX

a

b

f

u,f

~

R1

C3

RX

CX

R2

R3

Fig. 9.2. Măsurarea condensatoarelor

a – schema echivalentă a unui condensator cu pierderi mici    b – puntea Sauty

f

R1

u,f

~

C3

R2

R3

b

RX

CX

a

RX

CX

f

2

u, f

G

K

A

~

1

Re

Zx

Fig. 10.1. Măsurarea impedanţelor prin metoda substituţiei

Z3

Z4

Z1

~

u,f

IN

Z2

G

f

Fig. 10.2. Punte de curent alternativ

F

b

K2

A

RA

~

K1

V

CX

RV

a

Fig. 9.1. Măsurarea capacităţilor prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

a – amonte ; b – aval

C2

Rx

R3

Lx

R1

~

R2

f

Fig. 8.2. Puntea Maxwell

1

2

K

~

Rh

Lx

Rx

E

A

V

Fig. 8.1. Măsurarea inductanţelor proprii prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

I

I2

I2

I1

I1

D

C

B

1

K2

K1

r

Ra

2

R3

Rx

R1

A

R2

G

Fig. 6.1. Puntea Wheatstone

IV

Ux

Ix

Rh

V

I

A

E

K

U

Rx

RV

a

UA

Ux

Ix

Rh

V

I

A

E

K

U

Rx

rA

b

Fig. 5.1. Măsurarea rezistenţelor prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

a – varianta aval     b – varianta amonte

y

Y

x

X

y

x

Fig. 3.4. Măsurarea defazajelor

D

R

U

ra

V

Fig. 1.3. – Voltmetre de valori medii cu diode

~

D

R

U

~

ra

C

Fig. 1.4. – Voltmetre de valori maxime cu diode

G

C

Lg

~

M

a

A

fx

L

VE

G

C

Lg

~

M

b

fx

Fig. 2.3. – Măsurarea frecvenţei cu frecvenţmetrul de rezonanţă

a – cu ampermetru cu termocuplu    b – cu voltmetru electronic

T

T

Fig. 2.2. Măsurarea perioadei unui semnal cu osciloscopul

T

Fig. 2.1. Măsurarea duratei unui semnal cu oscilosopul

Uy

Fig. 1.1. Măsurarea directă a tensiunii cu osciloscopul catodic

Um

U

U

Uy

t

Um

Fig. 1.3 Tensiunile măsurate la metoda comparaţiei

ωt

2π

π

β

T

-Um

Um

Fig 1.1. – Reprezentarea grafică a tensiunii alternative sinusoidale

umediu

u

i

U

t

u

u

uC

t3

t1

uC

t

t2

T

T

Fig. 2.4. – Măsurarea perioadei unui semnal variabil în timp

f0

U

f

b

f0

I

f

a

Fig. 2.2. – Curbele de rezonanţă ale circuitelor LC :

a – circuitul LC serie              b – circuitul LC derivaţie

4

K

R

V

Rad

b

A

K1

a

IR

t

T’

T

U’C

t0

UC

Fig. 3.3. Variaţia tensiunii la bornele condensatorului

Fig. 3.2. Modelul unui generator bază de timp

U’C

t1

t2

t0

t

UC

K2

K1

R

r

R

C

E

Fig. 3.1. Tensiunea bază de timp

a – forma reală şi ideală a tensiunii Ux

b – tensiunea care trebuie aplicată cilindrului Wehnelt UW

real

ideal

t2-t1

t1

t2

t1-t0

t0

t

b

Uw

a

t

Ux

Fig. 2.2. Deviaţia fasciculului de electroni

Fig. 2.1. Tubul catodic

Fig. 1.12.3. Efectele circuitului de întârziere :

a – oscilograma fără circuit de întârziere

b – oscilograma cu circuit de întârziere

b

a

t

T

U

Fig. 1.1.

T

fx,f0

fx-f0

fx

f0

fx+f0

FTJ

M

G0

Gx

V

fx-f0

Fig. 2.1. – Măsurarea frecvenţelor prin metoda heterodinării

~

Fig. 2.4. Ampermetru de curent alternativ

A

R

-

3

2

2.5

1.9

1.3

0.15

0.7

800      900      1000     1100     1200    1300      1400     1500    1600

1

λ(nm)

Fig. 2.1. Curba de atenuare a lui Rayleigh

1.Atenuarea lui Rayleigh

2.Atenuarea tipică fibrei optice

3.Absorţia OH

5.0

2

2.0

1.0

0.5

0.1

0.2

700      800      900      1000     1100     1200    1300      1400     1500     1600

1

λ(nm)

Fig. 2.2. Curbele spectrale ale coeficientului de atenuare ale unei fibre optice      mono  şi multimod :   1-fibră optică multimod   2-fibră optică monomod

3

Dispersie

-8

-24

-16

-32

-40

40

2

32

24

16

0

8

1100     1200    1300      1400     1500     1600     1700     1800

1

λ(nm)

Fig. 2.3 Curbe de dispersie ale unei fibre optice monomod

1-dispersia materialului M0(λ)

2-dispersia cromatică M(λ)

3-dispersia ghidului de undă M1(λ)

Δλ=10nm

Δλ=2nm

Produsul lărgime de bandă

Lungime caracteristică

10000

GHz·km

1000

100

10

0.1

1

1000   1100    1200    1300     1400     1500    1600

λ(nm)

Δλ=5nm

Fig. 2.4. Produsul lărgime de bandă – lungime caracteristică a unei fibre optice monomod, în funcţie de lărgimea spectrală Δλ a sursei.

λ2< λ1

λ1

r

r

Fig. 2.4 - Distribuţia energiei modului fundamental în funcţie de două lungimi de undă diferite

nx=2 ny=3

y

x

Fig. 3.2. Determinarea frecvenţei necunoscute

Uy; fy

Ux

fx

Fig. 3.1. Măsurarea frecvenţelor cu figurile lui Lissajous

Uy

Ay

Re

Fig. 1.4. Măsurarea intensităţii curentului electric cu osciloscopul

G

1     K      2

P

Ux

V

~

Y

Fig. 1.2. Măsurarea tensiunii prin metoda comparaţiei

U

I

Fig. 3.2. Simbolul wattmetrului

IR

I

U

R

b

Ua

UR

A

K1

V

a

Fig. 3.1. Măsurarea puterii în curent continuu cu ampermetrul şi voltmetrul

K

R

V

Rad

b

A

K1

a

Fig. 3.3. Măsurarea puterii în curent continuu cu wattmetrul electrodinamic

K

Z

V

Rad

b

A

K1

a

~

Fig. 4.2. Măsurarea puterii active cu wattmetrul

K

Z

V

b

A

K1

a

~

Fig. 4.1. Măsurarea puterii aparente

C

Z

U

~

b

L

Z

U

a

~

L

Z

U

c

~

C

Fig. 4.3. – Varmetre electrodinamice

a – cu bobină adiţională ;  b – cu condensator adiţional ;   c – compensat

+

-

E

+

A

Fig. 2.3. Ampermetru de curent continuu

Fig. 2.2. Conectarea greşită a ampermetrului în circuit

A

CONSUMATOR

SURSĂ

Fig. 2.1. Conectarea corectă a ampermetrului în circuit

rA

A

CONSUMATOR

SURSĂ

A

U

a – tensiunea la intrare

b – tensiunea generată de baza de timp

c – tensiunea pe cilindru Wehnelt

d – tensiunea după circuitul de întârziere

Fig. 3.3. Figurile lui Lissajous

Fig. 1.12.2 Diagramele tensiunilor în diferite puncte ale schemei osciloscopului

UV

I

IV

U ad

RV

R ad

V

R ad = RV(n-1)

c

t

Uw

b

t

UBT

d

t

Fig. 9.3. Măsurarea condensatoarelor

a – schema echivalentă a unui condensator cu pierderi mari      b – puntea Nernst

U

UV

I

IV

U ad

RV

R ad

V

G

Z

~

Fig. 1.4. Voltmetru de curent alternativ

V

R

-

I

U

3

Z

V

R

2

Ua

UR

A

K1

V

1

r1

Fig.1 Platforma P1

A

Rad

Z

V

e

~

K

Rx

A

~

Rh

K2

V

A

E

1

K

K1

r3

2

Mod de măsurare

E, r

Rx

Rh

Ra

V

A

E

2

K

Schema de principiu

Fig.2

R3

Rx

R1

1

R2

G

r2

5

Ohmmetru

P1

2

1

Formule de calcul

Formule de calcul

metoda ampermetrului şi voltmetrului

Schema de principiu

Puntea Maxwell

Mod de măsurare

Măsurarea inductanţelor proprii

Schema de principiu

Metoda ampermetrului şi voltmetrului

Formule de calcul

Puntea Sauty

Mod de măsurare

Măsurarea condensatoarelor

Schema de principiu

Mod de lucru

Formule de calcul

Puntea Nernst

Schema de principiu

Mod de lucru

Formule de calcul

Schema de principiu

Metoda substituţiei

Formule de calcul

Puntea  de curent alternativ

Mod de măsurare

Măsurarea impedanţelor

Schema de principiu

Mod de măsurare

Formule de calcul

Uy

Condiţii de măsurare în curent alternativ faţă de curent continuu

Osciloscop

Osciloscop

Generator de semnal

Uy

Daţi exemplu de măsuri

Generator de semnal

a

t

G

Ui

Fig. 1.12.1 Schema bloc a unui osciloscop catodic

1     K      2

P

Ux

V

~

Y

Uy

Ay

Re

Osciloscop

Generator de semnal

W

0

eroarea de măsurare

xm - valoarea măsurată

x - valoarea adevărată

Definiţi ce sunt etaloanele

Clasificaţi etaloanele

Etaloanele primare sunt definite în funcţie de etaloanele de lucru.(adevarărat sau fals)

Ce diferenţă există între măsură şi măsurare

axa numerelor reale

Generator de semnal

Osciloscop

Generator de semnal

Osciloscop

Generator de semnal 1

Osciloscop

Generator de semnal 2

X

Y

y

fy=50Hz

y

x

x

fy=50Hz

fy=50Hz

y

x

Enumeraţi elementele procesului de măsurare

Definiţi ce sunt mijlocele de măsurare

Clasificaţi mijloacele de măsurare, cel puţin după două criterii

Ce este măsurarea

Mijloace de măsurare. Etaloane

+

-

E

+

V

Fig. 1.3. Voltmetru de curent continuu

Fig. 1.2. Conectarea greşită a voltmetrului

V

CONSUMATOR

SURSĂ

Fig. 1.1. Conectarea corectă a voltmetrului în circuit

RV

V

CONSUMATOR

SURSĂ

V

Aparat

de măsurat

Mărimi de

măsurat

Mărimi de

ieşire

comenzi

B

A

LX , RX

C

7

VE 2

VE 1

G

Fig. 7.6. Măsurarea numerică a frecvenţei

1s

t

U4

t

U3

t

G

U2

t

U1