Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Sisteme de operare şi programe specifice

Material de predare – partea a II-a

Domeniul: Electronică şi automatizări

Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

Nivel  3

2009

AUTOR:

VIONELIA ŞTEFU – profesor grad didactic I

COORDONATOR:

LADISLAU SEICA - Informatician

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Documente necesare pentru activitatea de predare	6

III. Resurse	7

Tema 5. Instalarea aplicaţiilor software	7

Fişa suport 5.1. Instalarea şi configurarea aplicaţiilor software de tip office	7

Fişa suport 5.2. Programe antivirus	10

Tema 6. Optimizarea performanţelor sistemelor de operare	12

Fişa suport Optimizarea performanţelor sistemelor de operare	12

Tema 7. Administrarea fişierelor şi a directoarelor	16

Fişa suport  Administrarea fişierelor şi a directoarelor – unităţi de stocare	16

Tema 8. Administrarea utilizatorilor şi parole de acces	19

Fişa suport 8.1.  Securitatea în sistemul de operare Windos XP	19

Fişa suport 8.2. Conturi şi drepturi de utilizare	22

Tema 9. Dispozitive periferice	25

Fişa suport 9.1. Conectarea echipamentelor periferice şi caracteristici funcţionale	25

Fişa suport 9.2. Instalarea driverelor şi programelor asociate echipamentelor periferice	34

Fişa suport 9.3. Testarea echipamentelor periferice şi interpretarea mesajelor de eroare apărute	38

IV. Fişa rezumat	41

V. Bibliografie	42

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul liceelor, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul.

El a fost elaborat pentru modulul Sisteme de operare şi programe specifice ce se desfăşoară în 33 de ore, din care laborator tehnologic 17 ore.

| Competenţe | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| 2. Configurează sistemul de operare şi aplicaţiile software instalate | Tema 5. Instalarea aplicaţiilor software | Fişa 5.1. Instalarea şi configurarea aplicaţiilor software de tip office Fişa 5.2. Programe antivirus |
|  | Tema 6 Optimizarea performanţelor sistemelor de operare | Fişa Optimizarea performanţelor sistemelor de operare |
|  | Tema 7 Administrarea fişierelor şi a directoarelor | Fişa Administrarea fişierelor şi a directoarelor – unităţi de stocare |
|  | Tema 8 Administrarea utilizatorilor şi parole de acces | Fişa 8.1. Securitatea în Win XP Fişa 8.2. Conturi şi drepturi de utilizare |
| 3. Instalează şi configurează dispozitive periferice | Tema 9 Dispozitive periferice | Fişa 9.1. Conectarea echipamentelor periferice şi carcteristici funcţionale Fişa 9.2. Instalarea driverelor şi programelor asociate echipamentelor periferice Fişa 9.3. Testarea echipamentelor periferice şi interpretarea mesajelor de eroare apărute |

Temele din prezentul material de predare nu acoperă toate conţinuturile prevăzute în curriculumul pentru modulul Sisteme de operare şi programe specifice. Pentru parcurgerea integrală a modulului în vederea atingerii competenţelor vizate / rezultate ale învăţării profesorul va avea în vedere şi materialul de predare Sisteme de operare şi programe specifice partea I.

Absolvenţii nivelului 3, liceu, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să instaleze şi configureze sisteme de operare şi aplicaţii software, şi să întreţină, exploateze şi reparare echipamente de calcul.

# II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul, nivelul 3 – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul, nivelul 3 – www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro, secţiunea învăţământ preuniversitar

# III. Resurse

### Tema 5. Instalarea aplicaţiilor software

### Fişa suport 5.1. Instalarea şi configurarea aplicaţiilor software de tip office

Acest material vizează competenţa: Configurează sistemul de operare şi a aplicaţiile software instalate

CE?

Aplicaţiile de tip office conţin de obicei: un editor de text, o aplicaţie de calcul tabelar, o aplicaţie pentru prezentări, o aplicaţie pentru baze de date şi eventual una pentru prelucrat imagini.

Cea mai complexă aplicaţie de tip office este oferită de Microsoft. Pe lângă aceasta, se pot folosi şi aplicaţii de tip Open source, ca de exemplu:

- Open Office3 care permite procesare de text, calcul tabelar, creare prezentări, realizare de desene şi diagrame

- Foxit PDF Reader permite vizualizarea pdf-rilor, ocupă puţine resurse şi are o viteză sporită

- Abi word – permite editarea textelor

- Auto corect – editor de text

- Notepad++ - alternativă la Notepad

- Cool PDF Reader – vizualizează documente PDF etc.

Etapele instalării Microsoft Office:

- Se lansează instalarea folosind fişierul setup.exe din kitul de instalare;

- Fişierele de actualizare se copiază pe calculator;

- Se solicită introducerea şirului Product Key;

- Se introduc informaţii despre utilizator (Nume, Iniţiale, Organizaţie);

- Se solicită acceptarea termenilor din acordul de licenţă;

- Se alege tipul de instalare: tipică sau particularizată;

Figura 5.1.1.

Interfaţa de instalare Office

- Se aleg aplicaţiile pe care dorim să le instalăm şi modalitatea de instalare;

Figura 5.1.2.

Aplicaţiile disponibile în Microsoft Office

- Se poate face o actualizare a fişierelor de pe net; tot acum se decide dacă se şterg fişierele de instalare sau nu. Dacă nu se şterg fişierele, avem posibilitatea instalării ulterioare a pachetelor pe care nu le avem deja instalate, fără să fie necesară existenţa Kit-ului de instalare. Acest lucru se face folosind opţiunea Repair, accesibilă din Add Remove Programs – Control Panel.

- Se finalizează instalarea.

La instalarea particularizată se poate face click pe un semn plus (+) pentru a extinde un folder şi a vedea mai multe caracteristici. Simbolul de lângă caracteristică indică cum este instalată implicit caracteristica. Există posibilitatea să modificăm modul în care este instalată caracteristica făcând click pe simbolul ei, apoi selectând alt simbol din lista care apare.

Simbolurile şi semnificaţiile lor sunt redate mai jos:

Executare din calculator - caracteristica va fi instalată şi stocată pe hard disk la terminarea instalării. Subcaracteristicile nu vor fi instalate şi stocate pe hard disk.

Executare toate din Calculatorul meu - caracteristica şi toate subcaracteristicile sale vor fi instalate şi stocate pe hard disk la terminarea instalării.

Instalat la prima utilizare  - caracteristica va fi instalată pe hard disk când veţi utiliza prima dată caracteristica. În momentul respectiv, poate fi necesar accesul la CD-ul sau la serverul de reţea de la care aţi instalat iniţial. Această opţiune poate să nu fie disponibilă pentru toate caracteristicile.

Indisponibilă  - caracteristica nu va fi instalată deoarece nu este disponibilă.

După instalare şi restart este recomandată deschiderea tuturor aplicaţiilor instalate, înainte de a îndepărta kit-ul de instalare (Microsoft Office 2003).

Versiunile utilizate la scară largă sunt Microsoft Office 2003 şi Microsoft Office 2007.

Microsoft Office 2007 aduce îmbunătăţiri cu privire la:

- Modalitatea de accesare a meniurilor

- Grafică superioară (un număr mult mai mare de nuanţe)

- Posibilitatea personalizării unei bare de instrumente „Acces rapid”

- Butonul Office care conţine principalele opţiuni specifice tutoror aplicaţiilor

- Posibilitatea vizualizării imediate a efectului, înaintea aplicării lui

Dintre configurările specifice aplicaţiilor de tip office amintim: verificarea corectitudinii editării într-o anumită limbă, folosind opţiunea „Spelling and grammar”; posibilitatea de a traduce un text, folosind opţiunea „Translate” (presupune conectarea la internet); personalizarea barelor de instrumente cu butoane specifice realizării unei anumite sarcini de lucru; personalizarea aplicaţiei folosind opţiunile din „Tools - Options”.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică . CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. Clasa poate fi organizată frontal. Ca materiale suport se pot folosi: Un kit de instalare Office Fişe interactive Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice

### Fişa suport 5.2. Programe antivirus

Acest material vizează competenţa: Configurează sistemul de operare şi a aplicaţiile software instalate

Definiţii

Un virus informatic  este un program care se instalează fără permisiunea utilizatorului şi provoacă pagube atăt la nivel software, cât şi hardware.

Structura generală a unui virus: orice virus informatic este format din trei părţi principale:

- secvenţa de auto-reproducere – aceasta conţine şi un mecanism de auto-recunoaştere, pentru a evita infectarea unui program deja infectat; recunoaşterea se face pe baza semnăturii virusului, o secvenţă variabilă de maxim 80 de octeţi specifică fiecărui virus.

- secvenţa de lansare în execuţie a nucleului virusului se face în funcţie de îndeplinirea anumitor condiţii.

- nucleul conţine codul care realizează scopul virusului.

Obiective posibile ale viruşilor: distrugerea sectorului de boot, umplerea spaţiului pe hard disk, distrugerea fişierelor, formatarea hard disk-ului, afişarea de mesaje, resetarea calculatorului, micşorarea vitezei de lucru, redefinirea tastelor, modificarea datei, etc.

Un soft de tip malware are rolul de a se infiltra şi deteriora sau să preia date fără acceptul proprietarului reţelei sau a calculatorului.

Programele de tip Antivirus & Antispyware

La început, antiviruşii căutau doar bucăţi de cod în conţinutul tuturor fişierelor de pe hard disk. Detectarea se făcea doar folsind baza de date a antivirusului.

Următoarea etapă a fost detectarea comportamentului dubios (suspicios behavior monitoring), dar fără să ia decizii, ci doar la nivel de avertizare.

În prezent, se foloseşte controlul de tip heuristic care foloseşte două metode de detecţie:

- analiza fişierului – căutarea de comenzi periculoase (ştergere fişiere sistem etc);

- emularea – rularea pe o maşină virtuală şi examinarea reacţiilor acestuia.

Programele antivirus realizează următoarele operaţiuni: detectează viruşii prin verificarea conţinutului fişierelor şi semnalarea prezenţei semnăturii unui virus cunoscut sau a unor secvenţe suspecte în interiorul lor; dezinfectarea sau ştergerea fişierelor infectate; prevenirea infectării prin supravegherea acţiunilor din memorie.

Instalarea programelor antivirus

După lansarea în execuţie a instalării se solicită o prescanare a sistemului de operare. Este recomandat să se facă această scanare, dacă sistemul de operare nu a fost instalat pe curat, datorită posibilităţii existenţei viruşilor.  Unele programe antivirus pot solicita dezinstalarea unui program antivirus deja instalat sau dezactivarea firewall-ului, în momentul instalării. Este necesară existenţa unei conexiuni la internet, astfel încât programul antivirus să-şi poată actualiza baza de date. Programele antivirus permit setarea unui utilizator şi a unei parole pentru lansarea în execuţie şi modificarea setărilor.

Un program antivirus de tip Open source este Avira AntiVir. Este rapid, nu consumă multe resurse, eficient şi usor de folosit.

Updatarea bazei de date se face automat în momentul conectării pe internet, dar pentru update-ul programului trebuie să accesăm Start product update…

Figura 5.2.1.

Opţiuni de updatare a unui programanitivirus

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică . CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. Clasa poate fi organizată frontal. Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare care să cuprindă conţinuturile Fişe interactive Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice Dacă se doreşte testarea unui sistem virusat trebuie să fim atenţi la modalitatea de infectare şi eliminarea viruşilor la finalul aplicaţiei.

## Tema 6. Optimizarea performanţelor sistemelor de operare

### Fişa suport Optimizarea performanţelor sistemelor de operare

Acest material vizează competenţa: Configurează sistemul de operare şi a aplicaţiile software instalate

CE?

Definiţii

Optimizarea – îmbunătăţirea performanţei unui sistem de calcul prin operaţii care conduc la mărirea vitezei de lucru.

Windows-ul pune la dispoziţie diverse instrumente pentru optimizarea sistemului de operare. Aceste instrumente se regăsesc în Systems Tools (Unelte pentru sistem). Printre procedeele oferite se numără operaţiile de verificare a erorilor discurilor (Check disk) şi rearanjarea fişierelor în blocuri mai compacte, pentru un acces mai rapid.

Figura 6.1.

Instrumente de management pentru hard disk

Defragmentrarea disk-ului (Utilitar de defragmentare a discului) -  se practică atunci când au fost şterse fişiere de mari dimensiuni. Defragmentarea constă în rearanjarea fişierelor şi directoarelor pe disc, astfel încât ele să nu mai fie fragmentate (deci să ocupe un spaţiu compact pe disc), si între ele să nu mai ramâna blocuri goale, deci şi zona de spaţiu liber sa fie compactă, continuă. Se lansează din Start Menu – Programs – Accessories -  System Tools şi Disk Defragmenter

Memoria virtuală  este modalitatea prin care se poate accesa mai multă memorie decât este instalată pe calculator. Cand vorbim de memorie virtuală, ne referim la fişierul de swap care se scrie şi se citeşte permanent în memoria RAM. Pentru a optimiza acest lucru trebuie să se schimbe locaţia în care se scrie acest fişier. Accesarea setărilor pentru memoria virtuală se face astfel: Start > Settings > Control Panel >System > Advanced tab > Performance Options sau Start > Control Panel > Performance and Maintenance > System > Advanced > Performance > Settings > Advanced.

Figura 6.2.

Memoria virtuală

Alte operaţii care conduc la optimizare:

Ştergerea fişierelor inutile care ocupă loc pe hard disk (fişiere temporare, junk file, reziduri rămase de la programele instalate şi dezinstalate de-a lungul timpului). Ştergerea se poate realiza şi cu programe de tip Cleaner sau manual. Este bine ca ştergerea să se facă odată la două sau trei luni. Locaţiile în care se pot regăsi fişiere temporare sunt: C:\temp; C:\tmp; C:\windows\temp; C:\windows\tm; C:\documents and settings\%USERPROFILE%\local settings\temp.

Dezinstalarea programelor care nu se mai utilizează. Dezinstalarea se poate face din Control Panel – Add Remove Programs (eventualele toolbar-uri care se instalează odată cu alte programe). Altă posibilitate este folosirea opţiunii Uninstall disponibilă după instalarea programului.

Optimizarea regiştrilor de sistem. Regiştrii de sistem reprezintă practic o bază de date în care aceştia îşi ”notează” programele instalate. Prin dezinstalare aceste informaţii nu dispar. Pentru curăţare se pot folosi programe de tip Open source, cum ar fi Using Registry Free şi Vit Registry Fix.

Updatarea sistemului de operare şi a driverelor. Pentru sistemul de operare folosim Windows Update (Control Panel – Security Center – Windows Update)

Controlarea programelor care se încarcă automat cu Windows-ul, verificând ce aplicaţii se găsesc în Start Up. Acest lucru se poate face folosind opţiunea Tools – Start Up şi cu ajutorul programelor de tip Cleaner.

Protejarea sistemului de eventualii viruşi, spyware, trojan horse prin folosirea programelor antivirus actualizate. Împotriva spyware şi Trojan horse se poate folosi varianta Open source a programului Malware Bytes.

Optimizarea aplicaţiilor folosite. Nu instalaţi din pachetele de programe părţile pe care nu le folosiţi, eliminaţi fonturilor nefolosite, pe care o serie de programe le instalează şi care rămân după dezinstalare.

Menţinerea unui background cât mai simplu şi cu cât mai puţine icon-uri, va uşura munca plăcii grafice şi implicit va mări viteze de lucru.

Sistemul de operare Windows dispune de opţiunea Advanced Performance accesibil din Control Panel. Aici se pot face setări legate de efectele vizuale. Pentru o funcţionare a sistemului în condiţii optime se alege Reglare pentru funcţionare optimă.

Tot în Control Panel se pot realiza şi setări legate de Aspect şi teme. Aici putem realiza următoarele operaţiuni: înlocuirea temei pentru calculator, modificarea fundalului spaţiului de lucru, selectarea opţiunii economizor ecran şi modificarea rezoluţiei ecranului.

Serviciile sunt tipuri de aplicaţii care rulează în background cu scopul de a satisface o anumită cerinţă. Setările care se folosesc pentru servicii sunt: automat, manual, dezactivat şi oprit. Unul din motivele pentru care se operesc anumite servicii poate fi şi securitatea sistemului. Serviciile setate pe automat vor porni odată cu pornirea calculatorului. Sunt situaţii când instalarea unor anumite aplicaţii complexe, presupune oprirea anumitor servicii.  Dezactivarea sau setarea pe ”manual” a diferitelor servicii de sistem se poate face din: Start – Run unde se tastează services.msc şi OK. Următorul link: http://www.imsafeonline.ro/windows-xp-servicii.html ne oferă o listă cu setarea serviciilor pentru Windows XP.

Figura 6.3.

Servicii

Efectuarea unui back-up imediat după ce sistemul a fost instalat si optimizat. Această strategie include recuperarea datelor. Există mai multe tipuri de backup: normal sau complet, (de diferenţiere, când se face o salvare doar a fişierelor care au fost modificate de la ultimul backup) şi backup de copiere, care va copia toate fişierele selectate. Se realizează folosind Start > All Programs > Accessories > System Tools > Backup.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau într-o sală care are videoproiector CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. Clasa poate fi organizată frontal . Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare care să cuprindă conţinuturile Fişă de lucru Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise Probele practice dedicate elevilor trebuie să se desfăşoare sub stricta supraveghere a cadrului didactic

## Tema 7. Administrarea fişierelor şi a directoarelor

### Fişa suport  Administrarea fişierelor şi a directoarelor – unităţi de stocare

Acest material vizează competenţa: Configurează sistemul de operare şi a aplicaţiile software instalate

CE?

Datele sunt stocate şi organizate în cadrul unui sistem de operare în locaţii numite directoare. Un hard disk poate fi partiţionat în partiţii primare, extinse şi logice.

Lansarea în execuţie a sitemului de operare se face de pe partiţie activă care trebuie se fie partiţie primară. Se poate seta doar o partiţie activă la un moment dat.

Partiţionarea şi formatarea unui hard disk se realizează cu ajutorul utilitarului Disk Management. Deschiderea se realizează cu click dreapta pe My Computer – Manage – Disk Management sau Start, alegeţi Settings - Control Panel - Administrative Tools - Computer Management – Storage - Disk Management.

Partiţiile sunt formatate cu un sistem de fişiere. Cele două tipuri de sisteme de fişiere disponibile în Windows XP sunt FAT32 (File Allocation Table) şi NTFS (NT File System), care determină factori adiţionali ce afectează stocarea precum: dimensiunea partiţiei, dimensiunea unui cluster şi trăsături de securitate. Un rezultat al partiţionării este şi folderul System Volume Information, care există pe orice partiţie a unui HDD care are instalat ca sistem de operare Windows, atât în cazul partiţiei de tip NTFS cât şi al FAT32. Este un folder protejat de sistem, în care sunt colectate date despre fişierele din partiţia respectivă, restore points/backup.

FAT32 – este recomandat pentru hard disk-uri mai mici de 32GB şi dacă se doreşte instalarea mai multor sisteme de operare;

NTSF – este recomandat pentru hard disk-uri cu capacitate mare de stocare şi dacă se doreşte instalarea unui singur sistem de operare. Are caracteristici de stabilite şi securitate mai bune.

NTFS este un sistem mai nou, mai stabil şi mult mai sigur decât FAT32, dacă se fomatează hardul în NTFS se poate proteja cu ajutorul unei parole (password protected).

Un hard-disk formatat FAT32, pe care nu dorim să-l reformatăm, pentru a-l schimba în NTFS, se poate converti folosind Windows Convert Tool.

Niveluri de acces pentru Directoare şi Fişiere

Permisiunile pot fi văzute ca reguli asociate unor oboiecte de pe calculator sau dintr-o reţea. Ele stabilesc dacă un utilizator are acces la un obiect şi ce poate să facă cu el. De exemplu, există posibilitatea să ai acces la un document dintr-un folder, partajat din reşea, dar să ai posibilitatea doar să-l citeşti, nu să-l şi modifici. Administratorii de sistem şi utilizatorii cu drepturi de administrator au posibilitatea să dea permisiuni utilizatorilor individuali sau grupurilor. Atât FAT cât şi NTFS permit partajarea directoarelor şi nivelul de permisiuni pe fişiere pentru toţi utilizatorii care au acces la reţea. Permisiunile directoarelor sunt :

- Citire: se văd fişierele şi subdirectoarele din director şi se vede cine este proprietarul directorului şi atribute;

- Scriere: se creează noi fişiere şi subdirectoare în cadrul directorului; se schimbă atributele directorului; se vizualizeză proprietarul şi permisiunile;

- Vizualizare: se văd fişierele şi subdirectoarele din directoare;

- Modificare: se şterge directorul şi se pot efectua acţiunile permise.

Securitatea adiţională la nivel de fişier este asigurată de NTFS.

Permisiunile fişierelor sunt:

- Citirea: vizualizarea conţinuturilor şi a atributelor, proprietarul şi permisiunea;

- Scrierea: suprascrierea, schimbarea atributelor şi vizualizarea proprietăţilor şi permisiunilor;

- Citirea şi executarea: rularea aplicaţiilor, la care se adaugă derularea de acţiuni permise de “scriere”;

- Modificarea: modificarea şi ştergerea fişierului, la care se adaugă acţiunile permise de “Scriere” şi “Citire şi executare”.

- Control total: schimbarea permisiunii şi preluarea proprietăţii, iar în plus execută toate acţiunile permise de NTFS.

Dacă pe un calculator sunt mai multe conturi de administrator, se poate folosi pentru protejarea fişierelor un sistem de criptare de tip EFS (Encrypting File System), fără să se mai folosească permisiuni.

Pentru a partaja fişiere cu alţi utilizatori ai calculatorului  cea mai bună metodă este de a le partaja printr-un folder individual sau de a le muta în folderul Public. În funcţie de modul în care este ales fişierul sau folderul, este posibil să se aplice permisiuni unora dintre fişiere.

Pentru a aplica permsiuni pentru un folder sau fişier se procedează astfel: click dreapta pe fişier sau folder şi se selectează Proprietăţi; click pe Securitate şi apoi pe Editare şi se alege varianta dorită.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică. CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare care să cuprindă conţinuturile Activitate interactivă Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise Probele practice dedicate elevilor trebuie să se desfăşoare sub stricta supraveghere a cadrului didactic

## Tema 8. Administrarea utilizatorilor şi parole de acces

### Fişa suport 8.1.  Securitatea în sistemul de operare Windos XP

Acest material vizează competenţa: Configurează sistemul de operare şi a aplicaţiile software instalate

CE?

Securitatea sistemului de operare cuprinde mecanisme evidente, precum conturi, parole şi protecţie la nivel de fişiere. De asemenea, mai cuprinde şi mecanisme mai puţin evidente, precum protejarea sistemului de operare de corupere, protejarea sistemului de diverse acţiuni (reboot, de exemplu) care ar putea fi folosite de utilizatori cu drepturi mai puţine, protejarea modificărilor unor programe ale unor utilizatori de către alte programe etc.

Securizarea sistemului de operare este orientată pe trei aspecte:

- protejarea de atacurile de pe Internet – principala sursă de atac pe internet o constituie viruşii; software-ul destinat detectării şi anihilării viruşilor este cunoscut sub denumirea de program antivirus şi este conceput astfel încât să anihileze acţiunea viruşilor înainte ca aceştia să se infiltreze în sistem.  O altă posibilitate de a instala aplicaţii nedorite apare atunci când la accesarea paginilor web se solicită folosirea instrumentelor web de tipul Active X, Java sau Java Script. Pentru că se pot folosi aceste aplicaţii ca modalitate de instalare a unui program într-un calculator, majoritatea browsere-lor de internet cer acordul utilizatorului atunci când trebuie să se descarce sau să folosească una din aplicaţiile amintite mai sus. Tot în categoria atacuri de pe internet intră şi addware-ul, spyware-ul şi grayware-ul. Rolul lor este de a gestiona activitatea de pe calculator, de a prelua informaţii atunci când se completează diferite formulare, de a afişa publicitate pe calculator. Cel mai adesea se deschid în ferestre de tip pop-up şi de cele mai multe ori se deschid foarte repede.

Trebuie amintit şi atacul de tip Denial of Service (DoS) care se manifestă printr-o serie de ping-uri repetate care fac să cedeze calculatorul receptor sau prin trimiterea unei cantităţi considerabile de informaţii în bulk, care împiedică utilizatorii să acceseze serverul de e-mail. Tot aici, putem aminti si spam-ul, care de obicei conţine link-uri pentru site-uri înşelătoare cu un conţinut publicitar sau cu conţinuturi infectate. Este recomandat să setăm ferestrele de tip pop-up ca să scăpăm de aceste atacuri sau să folosim programe antivirus care şterg automat conţinutul de tip spam.

Protecţia se realizează folosind un Firewall, un program antivirus şi un browser de internet setat corespunzător pentru a bloca ferestrele de tip pop-up; este recomandată şi folosirea Outlook Express pentru e-mail, care scanează e-mailurile şi fişierele ataşate;

Pentru firewall-ul disponibil în sistemele de operare Windows utilizatorul are opţiunile Oprit sau Pornit. Prin interfaţa de configurare se pot opri sau porni programe, servicii sau porturi libere, se poate preciza domeniul de aplicare al excepţiilor (pentru întreg traficul, pentru calculatoarele din reţeaua locală sau în mod individual, prin precizarea adresei IP si subnet) sau se poate decide blocarea tuturor programelor fără excepţie. Tot aici se pot preciza conexiunile pe care firewall-ul trebuie sa le protejeze si se pot configura inregistrarile log-urilor de securitate si setările ICMP.

- protecţia datelor: este realizată folosind accesul pe baza conturilor de utilizatori, care conferă o anumită categorie de drepturi; posibilitatea de a crea un back-up; criptarea fişierelor folosind caracteristica Encrypting File System (EFS) oferită de Windows XP;

Tot aici putem vorbi şi de protecţia datelor la nivel de fişiere. Cele mai utilizate sunt FAT32 şi NTFS. NTFS este ales şi recomandat pentru securitatea pe care o oferă. Oferă chiar şi instrumente pentru criptarea datelor, astfel încât fişierele să nu poată fi descifrate. Principalele calităţi ale NTFS sunt: suportă nume lungi de fişiere; poate lucra cu discuri de dimensiuni foarte mari; nu mai apare necesitatea defragmentării.

- protecţia în cadrul reţelelor – când se defineşte o politică de securitate pentru reţea, trebuie stabilite proceduri pentru a proteja reţeaua de pierderi de informaţii şi de persoane neavizate. O soluţie ar fi un „firewall” de reţea, care monitorizează traficul în cadrul unei reţele şi stabileşte restricţii în concordanţă cu politica de securizare a reţelei. In general, „firewall” separă reţele externe (publice) de reţele interne (private).

Îmbunătăţiri legate de securitate oferite de Windows Vista în comparaţie cu Windows XP:

- "User Account Control" - tehnologie care nu exista în Windows XP, apărând prima dată în Windows Vista şi în Windows Server 2008 - reduce posibilitatea ca o aplicaţie cu privilegii minime (low) să dobândească în mod automat şi necontrolat privilegii sporite şi să aibă acces la fişierele utilizatorului fără consimţământul acestuia;

- Integritatea datelor - Windows Vista introduce conceptul de etichetă (label) şi 4 nivele de integritate: low, medium, high şi system. Când un utilizator se loghează în sistem el capată un nou SID (identificator de securitate), prezent în SACL (System Access Control List);

- Internet Explorer 8 – Protected Mode - Internet Explorer rulează în mod normal la un nivel "Low" de integritate. Orice aplicaţie care se downloadează din Internet va dobândi un nivel de integritate "Low" (egal cu al procesului Internet Explorer) şi nu va putea să se execute şi să-şi eleveze privilegiile compromiţând sistemul respectiv;

Microsoft permite îmbunătăţiri legate de securizarea sistemelor de operare şi prin intermediul update-urilor disponibile şi a service pack-urilor. Actualizările Windows sunt disponibile în pachete service pack. Fiecare pachet service pack nou conţine toate remedierile incluse în pachetele service pack anterioare şi în toate remedierile noi. Nu este necesar să se instaleze o versiune anterioară a unui pachet service pack înainte să se instaleze versiunea cea mai recentă. Windows Update permite examinarea, selectarea şi instalarea celor mai recente perfecţionări, îmbunătăţiri, actualizări de securitate şi drivere pentru calculator, în orice moment doriţi.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau într-o sală care are videoproiector. CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. Clasa poate fi organizată frontal. Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare multimedia care să cuprindă noţiunile din conţinuturi Fişă de lucru pentru activitatea practică de fixarea cunoştinţelor Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise Probele practice dedicate elevilor trebuie să se desfăşoare sub stricta supraveghere a cadrului didactic

### Fişa suport 8.2. Conturi şi drepturi de utilizare

Acest material vizează competenţa: Configurează sistemul de operare şi a aplicaţiile software instalate

CE?

Definiţie

Un cont este o colecţie de informaţii care comunică sistemului de operare ce drepturi şi permisiuni are utilizatorul respectivului cont.

Utilizator – entitate care poate executa programe sau deţine fişiere.

Accesul la resursele unui sistem se realizează prin intermediul utilizatorilor înregistraţi, în funcţie de drepturile atribuite acestora. Utilizatorul se poate loga folosind conturile existente. Dacă doreşte schimbarea contului are la dispoziţie două opţiuni: log off – cu închiderea sesiunii curente, switch off – fără închiderea sesiunii curente, doar cu transferul într-un alt cont.

Un cont este practic o colecţie de informaţii care comunică sistemului de operare Windows ce fişiere şi foldere se pot accesa, ce modificări se pot face calculatorului în funcţie de preferinţele personale, de exemplu: personalizarea setărilor de vizualizare şi a desktop-ului pentru fiecare utilizator, crearea unei liste proprii de tip Web Favorits şi pagini recente vizitate, un folder My Documents pentru fiecare utilizator, protejarea setărilor importante din calculator, logarea rapidă şi schimbarea între sesiuni, fără să fie necesară închiderea programelor utilizatorului curent.

În momentul instalării sistemului de operare Windows, se solicită crearea unui cont utilizator. Acest cont este un cont de tip administrator, care permite configurarea calculatorului şi instalarea oricărui program care se doreşte a fi utilizat. Se recomandă, ca după configurarea calculatorului să se utilizeze un cont standard pentru utilizarea curentă a calculatorului, pentru că este mai sigur.

Un cont de administrator este un cont utilizator care permite efectuarea de modificări care poate afecta toţi utilizatorii. Administratorii au posibilitatea să modifice setări de securitate, să instaleze software şi hardware şi să acceseze toate fişierele de pe calculator. De asemenea, administratorii au posibilitatea să efectueze modificări asupra altor conturi. Ca şi orice cont se identifică prin nume şi parolă.

User Acounts permite administratorului următoarele operaţii:

- să creeze conturi noi

- să schimbe numele unui cont

- să creeze, să şteargă şi să schimbe o parolă

- să schimbe icoana asociată contului

- să modifice tipul contului

- să şteargă conturi

Dintre tipurile de conturi frecvent utilizate putem aminti: contul de administrator, contul standard şi contul invitat. Fiecare astfel de cont oferă utilizatorului alt nivel de control asupra calculatorului. Contul standard este destinat utilizarii de zi cu zi. Contul de administrator oferă control maxim şi ar trebui utilizat doar atunci când este necesar, iar contul de invitat este destinat persoanelor care solicită acces temporar la calculator.

Un cont standard permite unei persone să utilizeze majoritatea aplicaţiilor unui calculator, doar că se necesită permisiuni de administrator dacă se doreşte efectuarea unor modificări care afectează şi alţi utilizatori sau securitatea calculatorului. Nu există posibilitatea instalării software sau hardware şi ştergerea fişierelor necesare funcţionării calculatorului. Dacă se foloseşte un cont standard, există posibilitatea ca anumite programe să solicite furnizarea unei parole de administrator înainte de efectuarea unor anumite activităţi, ca de exemplu, instalarea unei componente adiacente utilizării standard. Contul standard poate contribui la protejarea calculatorului împiedicând utilizatorii să facă modificări care să afecteze toate persoanele care utilizează calculatorul.

Un cont de invitat nu permite utilizatorului respectivului cont să instaleze soft şi să dezinstaleze programe, să modifice setările şi să creeze o parolă. Contul de invitat de poate dezactiva dacă nu dorim să se poată accesa acel calculator.

Pentru gestionarea conturilor se procedează după cum urmează: se dă click pe butonul Start, pe Panou de control, pe Conturi utilizator, apoi pe Gestionare conturi utilizator. Este posibil să se solicite o parolă de administrator, dacă utilizatorul nu are drepturi de administrator. Pentru a defini apartenenţa la un grup de utilizatori, se selectează numele contului, apoi click dreapta şi Proprietăţi. Se alege opţiunea Apartenenţă la grup, apoi se dă click pe grupul în care se doreşte să fie contul şi Ok.

Pentru a crea conturi noi se foloseşte tot Gestionare conturi utilizator. Odată ajunşi aici, se alege opţiunea Creare cont nou. Se introduce numele care se doreşte pentru contul respectiv, se face click pe tipul de cont, apoi pe Creare cont. Odată creat un cont, i se poate defini o parolă şi asocia o icoană. Acestea pot fi modificate fie de posesorul contului, fie de administrator.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. Clasa poate fi organizată frontal. Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare power point care să cuprindă noţiunile teoretice Un videoproiector sau o tablă interactivă pentru demonstraţie Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise Probele practice dedicate elevilor trebuie să se desfăşoare sub stricta supraveghere a cadrului didactic Elevii trebuie să aibă drept de administrator ca să poată crea toate tipurile de conturi

# Tema 9. Dispozitive periferice

### Fişa suport 9.1. Conectarea echipamentelor periferice şi caracteristici funcţionale

Acest material vizează competenţa: Instalează şi configurează dispozitive periferice

CE?

Dispozitivele perfierice se clasifică în:

- dispozitive periferice de intrare: mouse şi tastatură, trackball, joystick, creion optic, aparat de fotografiat digital şi cameră video digitală, microfon, echipament de autentificare biometric, touch screen, scanner;

- dispozitive periferice de ieşire: monitoare şi proiectoare, imprimante, plotter, boxe şi căşti;

- dispositive periferice de intrare – ieşire: modemurile, touchscreen-urile.

Conectarea dispozitivelor periferice se face pe porturile serial, paralel, PS2, USB sau o interfaţă wireless.

Dispozitive periferice de intrare

- Tastatura

Este cel mai utilizat dispozitiv periferic de intrare de tip STRING, care asigură introducerea informaţiilor în memoria calculatorului. Cel mai întâlnit standard de tastatură este QWERTY. Fiecare caracter se generează prin acţionarea unei taste electronice, care are ca efect închiderea unui circuit prin care se generează un cod unic (codul ASCII al caracterului respectiv). Tastatura are cinci grupe de taste, corespunzătoare cu următoarele zone: taste funcţionale, taste alfanumerice, taste de editare, taste numerice, taste de deplasare.

Tastele funcţionale conţin 12 taste notate cu <F1>, <F2>, ..., <F12> care au ataşate diferite comenzi sau grupuri de comenzi, specifice programului care controlează activitatea calculatorului.

Tastele alfanumerice includ taste pentru codurile cifrelor, litere mari şi mici, semne speciale şi bara de spaţiu. De asemenea, aici se regăsesc şi comenzile retur de car (carriage return) şi salt în linie nouă (line feed) <ENTER>; tabulare <TAB>; întreruperea unui program <ESC>; tipărirea ecranului la imprimantă <PRINT SCREEN>, suspendarea temporară e executării <PAUSE/BREAK>.

Tastele pentru editare conţin <PAGE UP>; <PAGE DOWN>; <HOME>; <END>; comutare între insert şi modul suprascriere cu tasta <INSERT>; ştergere <DELETE> şi <BACKSPACE>.

Tastele numerice sunt destinate introducerii datelor numerice şi a operaţiilor aritmetice, la care se adaugă operatorul zecimal <.>.

Tastaturile sunt specializate pe ţări.

O tastatură se poate conecta pe portul serial, pe portul PS2, USB sau prin wireless.

O tastatură modernă dispune de două taste de Tab şi alte câteva butoane suplimentare (taste multimedia), dispuse în partea de sus (sau lateral) a tastaturii. Are funcţii speciale, la început predefinite şi inscripţionate. De aici, se pot lansa direct Internet Explorer, clientul de mail, operaţii de salvare, tipărire sau deschidere de documente sau dă alte astfel de comenzi unor aplicaţii. Cea mai interesantă parte a tastaturii o reprezintă setul de taste dispuse în partea stângă. Este vorba de 7 butoane: cut, copy, paste, back, forward, salt între aplicaţii înainte şi înapoi (similar cu Alt+Tab). Pe lângă acestea, mai există şi o rotiţă de scroll de dimensiuni ceva mai mari, al cărui rol se simte din plin, fiind foarte comodă utilizarea acesteia chiar şi în cazul în care se dispune de un mouse cu o astfel de facilitate.

Figura 9.1.1

Tastatura

- Mouse-ul

Mouse-ul este un dispozitiv cu două sau trei butoane folosite pentru transmiterea de comenzi şi date de intrare către calculator. Poate fi utilizat pentru selectarea textului în cadrul editoarelor de text, alegerea şi selectarea unei opţiuni dintr-un meniu, deplasarea rapidă pe ecran şi pentru realizarea tehnicilor speciale care, în alte condiţii, ar necesita un timp mult mai mare de lucru (ca de exemplu tragere-şi-copiere, tragere-şi-duplicare etc.). Se folosesc frecvent trei tipuri: mouse cu bilă (din ce în ce mai puţin), mouse optic şi mouse wireless. Primele două se pot conecta pe porturile serial sau USB.  Un mouse posedă pe lângă butoane şi un scroll, prin intermediul căruia poate realiza deplasarea pe verticală în cazul documentelor text.

Figura 9.1.2.

Mouse

- Trackball-ul

Este un dispozitiv asemănător mouse-ului. Foarte multă lume îl preferă în locul mouse-ului, datorită faptului că, prin poziţia fixă pe care o are, ocupă mai puţin spaţiu şi, cu ajutorul bilei, permite o mai mare libertate de mişcare a cursorului pe ecran .

- Joystick-ul

Este un dispozitiv asociat de obicei jocurilor. Este ergonomic, special proiectat pentru a oferi comoditate în manevrarea sa cu ajutorul mâinii. Datorită tehnologiei avansate utilizate la fabricarea sa, permite mişcări compuse.

- Creionul optic

Este un dispozitiv asemănător unui creion, având în vârf un senzor optic. Oferă posibilitatea desenării şi scrierii direct în calculator prin intermediul unor monitoare speciale .

- Echipament de autentificare biometric are ca funcţie identificarea particularităţilor unui utilizator, ca de exemplu: amprenta, recunoaşterea vocii sau scanarea retinei. Este o metodă de securitate în plus pentru accesarea datelor.

- Touch screen este un panou sensibil la modificări de presiune. El comunică cu un sistem de calcul prin intermediul unui software special care face legătura dintre acesta şi zona atinsă de utilizator.

- Aparatul foto digital şi camerele video digitale sunt destinate transformării imaginilor şi filmelor într-un format digital interpretabil de sistemul de calcul. Un astfel de dispozitiv este caracterizat de: zoom (poate fi optic sau digital; cu cât este mai mare cel optic cu atât camera este mai performantă); memoria internă, camerele foto digitale şi de mediul destocare a informaţie pentru camerele video (mini DVD-uri, sau carduri de  memorie); profunzimea de culoare, care se masoară în MP şi reflectă numărul de nuanţe pe care dispozitivul este capabil să-l reproducă. Modalitatea de conectare este pe portul USB.

- Microfonul este un dispozitiv care se conectează prin intermediul unei mufe de tip jack şi permite conversia unui semnal audio într-un semnal digital.

- Scannerul este un dispozitiv prin care pot fi digitizate imaginile grafice de pe suport material (hârtie, fotografii etc.). Se obţine un fişier imagine care poate fi prelucrat cu ajutorul unor aplicaţii de grafică. De asemenea, utilizat cu ajutorul unor programe de recunoaştere optică a caracterelor (OCR – Optical Character Recognition), scanner-ul poate “citi” un text tipărit, converindu-l nu în imaginiea paginii, ci într-un şir de caractere care să poată fi manipulate de un editor de texte.

Scanner-ul este caracterizat de următoarele atribute: rezoluţia, care reprezintă numărul de puncte pe unitatea de lungime (dots per inch), pe care le poate citi scannerul (calitatea imaginii scanate creşte odată cu rezoluţia care poate fi de ordinal sute de dpi); numărul de culori, reprezintă setul de culori care sunt codificate de scanner (calitatea imaginii creşte odată cu numărul de culori); viteza de scanare este viteza de lucru a scannerului, adică viteza de prelucrare a imaginii.

În funcţie de modul de utilizare şi de dimensiuni, există mai multe tipuri de scannere: fixe, imaginea ce urmează a fi scanată în calculator este plasată pe suprafaţa de scanare; mobile, scanerul are dimensiuni mici şi este deplasat de-a lungul imaginii care urmează a fi scanată.

La ora actuală se dezvoltă diverse tehnologii de scanare tridimensională.

Dispozitivele periferice de ieşire permit extragerea informaţiilor dintr-un sistem de calcul. Există diverse tipuri de dispozitive periferice de ieşire, fiecare utilizând un mod specific de vizualizare a informaţiilor.

1. Monitorul  este un dispozitiv periferic care permite vizualizarea pe ecran a rezultatelor prelucrării informaţiilor.

În funcţie de numărul de culori ce pot fi afişate pe ecran există monitoare monocrom, gray scale  şi color.

Monitoarele sunt caracterizate de dimensiunea ecranului care exprimă lungimea diagonalei exprimată în inch. Cele mai uitilizate sunt cele de 14, 15, 17 şi 21; Monitoarele afişează imaginea utilizând o matrice de puncte de imagine, numite pixeli. Numărul de pixeli ce pot fi afişaţi pe ecran defineşte rezoluţia monitorului. Rezoluţia monitorului este o măsură a calităţii imaginii şi este exprimată în număr de pixeli, de exemplu 1280x1024. O altă caracteristică specifică este numărul de culori. Cu cât numărul de nuanţe este mai mare cu atât calitatea imaginii este mai bună. Această caracteristică este exprimată sub forma de 16 biti sau 32 biti.

Din punct de vedere tehnologic există următoarele categorii de monitoare:

Monitoare cu tub catodic (CRT – Cathode Raz Tube), care utilizează tehnologia cu tub catodic. Această tehnologie presupune existenţa a trei tunuri electronice, dispuse în formă de triunghi, care emit fascicole de electroni cu mare viteză spre ecranul acoperit cu straturi de fosfor roşu, verde şi albastru, prin combinaţia cărora rezultă toate celelalte culori.  Fosforul are o proprietate denumită persistenţă. Persistenţa indică timpul cât strălucirea rămâne vizibilă pe ecran. Datorită acestei proprietăţi, imaginea de pe ecran trebuie  “reîmprospătată” periodic. Rata de reîmprospătare (refresh rate) reprezintă numărul de redesenări ale imaginii într-o secundă. Pentru ca imaginea să nu clipească rata de refresh trebuie să fie de cel puţin 70 Hz.

Monitoarele cu afişaj cu cristale lichide (LCD – Liquid Cristal Display), utilizate în special pentru calculatoarele portabile (laptop, notebook), fiind mult mai compacte şi având consum mic de energie electrică (5W, faţă de 100W pentru monitoare CRT).

Imaginea pe un monitor cu cristale lichide se formează prin trecerea unor cantităţi variabile de lumina albă de intensitate fixă printr-un filtru activ. Elementele de culoare roşie, verde sau albastră ale unui pixel sunt obţinute prin simpla filtrare a luminii albe .

Primul principiu constructiv folosit în pannel-urile cu cristale lichide (LCD) este constituit de prinderea cristalelor lichide între două suprafeţe cu şanţuri foarte fine, unde şanţurile de pe o suprafaţă sunt perpendiculare pe şanţurile de pe cealaltă suprafaţă. Al doilea principiu constructiv al unui monitor cu cristale lichide (LCD) este dat de filtrul de polarizare astfel obţinut şi de proprietăţile luminii.

Aceste tipuri de monitoare sunt caracterizate în plus faţă de monitoarele  CRT de: timpul de răspuns, exprimat în ms (de exemplu 8 ms); unghiul maxim de vizibilitate orizontală şi verticală (1780/1780) şi de contrast (de exemplu 1600:1).

2. Video – proiectorul este  dispozitivul care permite preluarea imaginii de pe monitor si proiectarea ei pe un ecran. Se conectează la calculator pe portul serial. Caracteristicile de care trebuie să ţinem cont sunt:

- luminozitatea care variază între 700 – 2000 ANSI în funcţie de spaţiul în care se foloseşte. Pentru spaţii mai luminoase este nevoie de o luminozitate mai mare;

- rezoluţia care reflectă calitatea imaginii. Cele mai întâlnite rezoluţii sunt SVGA şi XGA. Un proiector cu rezoluţia XGA are aproape dublu numărul de pixeli faţă de SVGA;

- uniformitatea luminozităţii între centrul şi marginea imaginii este recomandată să fie de minimum 85%;

- tipurile de conexiuni - de exemplu pentru un proiector home cinema este recomandat să existe un cablu S-video;

- timpul de viaţă al lămpii – este cuprins între 1000 şi 4000 de ore.

Atunci când se achiziţionează un videoproiector trebuie să se ţină cont şi de felul în care se pot realiza reglajele şi de portabilitate (adică uşor de montat şi de transportat).

3. Imprimanta este dispozitivul care permite tipărirea pe hărtie a informaţiei.

Se cunosc următoarele categorii de imprimante: matriciale, cu jet de cerneală şi laser.

Principalele caracteristici ale imprimantelor sunt:

- dimensiunea şi tipul hărtiei: A4, B5, A5, Letter, Legal, 4" x 6", 5" x 7" precum şi mărimi alese de utilizator;

- viteza de lucru: exprimată în pagini pe minut (ppm);

- culoarea – există imprimante alb –negru sau color;

- calitatea tipăririi: se exprima în numărul de puncte pe unitatea de suprafaţă (dots per inch - dpi);

- nivelul de zgomot, silenţioase sau mai puţin silenţioase;

- memoria internă;

- fiabilitatea care se regăseşte în perioada de garanţie, serviciile de care dispune, timpul mediu de viaţă estimată şi nu în ultimul rând preţul.

O imprimantă se poate conecta la un calculator pe diverse porturi, cum ar fi: serial, cu viteză mică de transfer, paralel, cu viteză de transfer mai mare decît cel serial, SCSI (Smal Calculator System Interface), interfaţă care foloseşte comunicaţia de tip paralel cu viteză mare de transfer, USB, foarte usual, fire wire, de viteze mari şi independent de platformă, wireless disponibilă prin infraroşu şi ethernet  pentru imprimante partajate în reţea.

Există două categorii mari de imprimante: imprimante cu impact şi imprimante fără impact.

Imprimante cu impact – tipărirea se realizează prin impactul unui cap de scriere asupra unei benzi tuşate, într-un mod asemănător maşinilor de scris. Dintre imprimantele cu impact cele mai răspândite sunt imprimantele matriceale (Dot matrix). Au un cap de scriere mobil, pe care este plasată o matrice de pini. Pentru a tipări un caracter este activată o combinaţie specifică a acelor, apoi acele respective sunt acţionate şi lovesc hârtia printr-o bandă tuşată, fiecare ac generând un punct.

Caracteristici: calitatea depinde de numărul de pini folosiţi; viteza de tipărire variază între 50 – 500 cps; sunt cele mai ieftine, dar calitatea imaginii este cea mai scăzută; sunt foarte zgomotoase.

Imprimanta laser – utilizează un fascicul laser pentru crearea imaginilor. Informaţiile ce urmează a fi tipărite sunt transmise către imprimantă şi această le converteşte într-o succesiune de comenzi către laserul care le va transforma în impulsuri luminoase. Fasciculul luminos este reflectat cu ajutorul unei oglinzi spre suprafaţa sensibilă la lumină a unui tambur; tamburul este încărcat electric cu sarcină negativă; fiecare punct de pe tambur atins de raza luminoasă îşi schimbă sarcina electrică. Tamburul se roteşte prin dreptul unui cartuş ce conţine un praf de cerneală denumit toner, acesta este încărcat electric negativ, astfel este atras numai de punctele de pe tambur cu sarcină electrică pozitivă. Cu ajutorul unei role, hârtia, încărcată cu sarcină electrică pozitivă, este antrenată spre tambur; prin presare, tonerul de pe tambur este transferat pe hârtie, apoi fixat printr-un tratament termic.

Caracteristici: calitatea foarte bună (rezoluţie cuprinsă între 300 – 1800 dpi); viteza de tipărire variază între 4 – 20 ppm; sunt cele mai scumpe, dar calitatea imaginii este  ridicată; sunt foarte silenţioase.

Imprimanta cu jet de cerneală – imaginile se obţin cu ajutorul unui cap de scriere, care baleiază foaia de hârtie linie cu linie, pulverizând particule de cerneală ionizate în forma dorită. Permit tipărirea imaginilor text şi grafice, cu o calitate comparabilă cu a imprimantelor laser, dar la un preţ mult mai scăzut.

Rezoluţia obişnuită la acest tip de imprimante este de 300 dpi, dar există modele care oferă rezoluţii mai înalte. În comparaţie cu imprimantele laser, imprimantele cu jet de cerneală sunt mai lente, dar luând în considerare raporturile dintre calitate, viteză, funcţionalitate şi preţ, imprimantele cu jet de cerneală oferă cel mai bun compromis.

Imprimanta termică – utilizează un cap de scriere care conţine mai multe elemente, aranjate sub forma unei matrici. Aceste elemente au temperatura foarte înaltă, astfel că la contactul cu hârtia se obţin prin ardere punctele de imagine. Necesită o hârtie specială, care sub influenţa căldurii să îşi schimbe culoarea (în negru sau albastru). Viteza de imprimare este redusă. Calitatea imaginii este scăzută şi se deteriorează în timp, iar fumul produs în timpul tipăririi este destul de neplăcut.

4. Plotterul – este un dispozitiv de ieşire asemănător imprimantelor. Produce pe hârtie o imagine vectorială, nu pixel cu pixel, fiind un dispozitiv specializat pentru desenarea graficelor şi a schiţelor, necesare în arhitectură sau inginerie. Permite revenirea pe foaia de lucru pentru tipărire.

Dispozitive periferice de intrare – ieşire

1. Modem-ul – realizează două operaţii: modularea este operaţia prin care informaţiile sunt convertite în semnale electrice, ce urmează a fi transmise printr-un mediu de comunicare (de exemplu fibra optică); demodularea este operaţia inversă, care permite conversia semnalului electric în informaţii digitale.

Este principalul dispozitiv care a permis dezvoltarea reţelei internet.

Cea mai importantă caracteristică a unui modem este viteza de transfer a informaţiilor, exprimată în bps, numărul de biţi transferaţi în timp de o secundă (bit per second).  Cele mai rapide transmisii se realizează prin fibră optică.

În funcţie de modul de conectare, există două tipuri de modem:

- extern – se conectează la calculator prin intermediul unui port serial;

- intern – se conectează pe placa de bază a calculatorului.

Figura 9.1.9.

Modemul

2. Touch screen-urile – sunt dispozitive utilizate în locuri publice în care comunicarea dintre om şi calculator trebuie să fie extren de simplă, cum ar fi, de exemplu muzeele sau băncile. Aceste dispozitive permit selectarea prin atingere a unor opţiuni afişate pe ecran. Atingerea este detectată cu ajutorul unor senzori, informaţiile solicitate fiind afişate pe ecran.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul tehnologic de informatică CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de formarea deprinderilor de a conecta dispozitive periferice.. Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare multimedia care să cuprindă următoarele noţiuni: pentru fiecare dispozitiv: funcţie; caracteristice de funcţionare; descrierea interfeţei dispozitiv-calculator; tipuri de dispozitive; avantaje şi dezavantaje în utilizare; domeniul de aplicabilitate Activităţi interactive, de genul următor: realizarea practică a conectării dispozitivelor periferice activităţi de printare utilizând imprimantele existente în laborator activităţi de scanare utilizând scanerele din dotare Ca materiale de evaluare se pot folosi: Probe practice şi scrise

### Fişa suport 9.2. Instalarea driverelor şi programelor asociate echipamentelor periferice

Acest material vizează competenţa: Instalează şi configurează dispozitive periferice

CE?

Definiţie

Ce este un driver?

Un driver este un software special  prin intermediul căruia sistemul de operare poate interacţiona cu un echipament hardware.

Cum se obţine un driver?

Driverele necesare unui echipament hardware:

- sunt livrate împreună cu acesta, în general pe CD;

- la secţiunea Support sau Download de pe site-ul producătorului echipamentului.

Sistemele de operare Windows dispun de opţiunea Device Manager accesibilă din Control Panel sau click dreapta pe My Calculator - Properties. Device Manager permite vizualizarea tuturor componentelor existente în calculator. Odată instalat un dispozitiv, în Device Manager vom regăsi informaţii referitoare la tipul dispozitivului (seria şi firma producătoare). Dacă un dispozitiv nu este instalat sau driverul nu a fost instalat corect, atunci în listă apare semnul întrebării. În cazul unor componente existente, dar dezactivate, acestea vor apărea având un „x” de coloare roşie.

O versiune nouă de driver

Driverele suportă îmbunătăţiri la fel ca şi programele. Este bine să se realizeze un upgrade pentru un dispozitiv periferic atunci când există o versiune mai nouă pe site-ul producătorului.

Windows şi driverele

Sistemul de operare Windows pune la dispoziţie un pachet de drivere, pentru diverse dispozitive, care pot fi folosite dacă nu avem un driver original.

Compatibilitatea cu un anumit sistem de operare

Driverele sunt specifice unui anumit sistem de operare. Acest lucru înseamnă că un driver creat pentru Windows 98 sigur nu va fi compatibil cu Windows Vista.

Instalarea driverelor

- tehnologia plug & play presupune detectarea de către sistemul de operare a unui dispozitiv periferic conectat la calculator şi instalarea automată a unui driver compatibil din pachetul de drivere oferit de sistemul de operare.

- sistemul de operare sesizează că a fost conectat un echipament hardware nou, caută un driver compatibil dar acesta nu este găsit. În această situaţie se foloseşte driverul ce ne-a fost furnizat de către producător.

Instalarea driver-ului imprimantei

- se identifică versiunea curentă a driverului imprimantei;

- se descarcă de pe site-ul producătorului ultima versiune de driver;

- se instalează driverul;

- se testează folosind Start > Settings > Printers and Faxes sau click dreapta pe imprimantă şi alegeţi Properties (Proprietăţi). După instalare se foloseşte opţiunea Print Test pentru a încerca funcţionalitatea imprimantei.

Pentru a converti informaţia într-un limbaj pe care imprimanta îl poate înţelege se foloseşte un Page Description Language (PDL). Acest limbaj include text, grafică şi informaţii de formatare.

Există următoarele tipuri de PDL-uri: Printer Command Language (PCL) (un standard industrial pentru aproape toate tipurile de imprimante); Post Script (PS) (abordează uniformitatea între diferitele fonturi de texte); Grafic Device Interface (GDI) (componentă Windows care gestionează modul în care sunt transmise imaginile grafice la dispozitivele de ieşire.)

Setările imprimantei

Folosind opţiunea Properties se pot face setări legate de: formatul paginii, margini, tipul pagini, setări de culoare şi modalităţi de imprimare.

O imprimantă poate fi setată implicită – folosind opţiunea Set as Default Printer, accesibilă din Start > Settings > Printers and Faxes.

O opţiune folosită pentru folosirea imprimantei în reţea este Sharing...  şi permite imprimarea de pe orice statie din reţeaua locală. Acest lucru este posibil datorită sistemului de operare Windows, iar calculatorul pe care este instalată imprimanta gestionează toate comenzile care vin de la staţiile din reţeaua locală.

Paşii care trebuie urmaţi sunt următorii:

- se alege din meniul Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes;

- se selectează imprimanta pe care dorim să o partajăm;

- folosind opţiunea Printer Tasks (Sarcinile imprimantei) se selectează Share this printer (Partajaţi această imprimantă);

- în  Printer Properties (Proprietatile imprimantei) se selectează tab-ul Sharing (Partajare). Se introduce numele care se doreşte pentru această imprimantă atunci când este folosită de utilizatori;

- se verifică dacă partajarea s-a realizat corect.

O altă variantă ar fi serverul de imprimare de reţea. Şi acesta permite mai multor utilizatori din reţea să folosească aceeaşi imprimantă. Funcţiile lui sunt următoarele: să ofere utilizatorilor acces la resursele imprimantei; să stocheze într-o arhivă datele până când acestea sunt printate şi să dea un feedback utilizatorului după ce procesul de imprimare s-a terminat.

Calibrarea imprimantei  se foloseşte pentru a alinia capetele de imprimare şi se foloseşte de obicei atunci când se înlocuieşte cartuşul.

Calibrarea scanner-ului se referă la procedura de calibrare a culorii şi implică poziţionarea senzorului şi folosirea planului IT8. Verificarea calibrării se face comparând rezultatul imprimării imaginii scanate cu imaginea care s-a scanat.

Programe asociate dispozitivelor periferice

CD-urile asociate dispozitivelor multimedia, conţin şi programe specializate pentru prelucrarea datelor procesate cu acele dispozitive.

Nu toate dispozitivele periferice dispun de programe asociate. Putem vorbi de programe asociate, atunci când ne referim la un scanner sau la dispozitivele de intrare de tip media (camere foto si camere video digitale).

Programele asociate scanner-ului sunt de tip Fine Reader, care au ca rol recunoaşterea caracterelor grafice şi transformarea lor în fişiere de tip text. Tot aici, cadrează şi programe de prelucrare grafică a imaginiilor.

Camerele foto şi camerele video au incluse în CD-urile de instalare programe specializate care permit descărcarea imaginilor şi a filmelor, stocarea lor în foldere speciale şi prelucrarea lor, adică convertirea în diverse formate media a fişierelor obţinute iniţial.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul tehnologic de informatică CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de formarea deprinderilor de a instala şi utilizarea dispozitivele periferice. Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare power point care să cuprindă noţiunile: enumerate la conţinut Activităţi interactive, de genul următor: realizarea practică a instalării dispozitivelor periferice la unitatea de clacul activităţi de inserare de date utilizând dispozitive periferice de intrare activităţi de proiectare utilizând dispozitive periferice de ieşire activităţi de prelucrare a datelor utilizând programe specializate Ca materiale de evaluare se pot folosi: probe practice Probele practice dedicate elevilor trebuie să se desfăşoare sub stricta supraveghere a cadrului didactic. Este recomandat să se dea restart de câte ori se solicită acest lucru, în timpul instalării unui dispozitiv şi în mod special după fiecare dispozitiv în parte.

### Fişa suport 9.3. Testarea echipamentelor periferice şi interpretarea mesajelor de eroare apărute

Acest material vizează competenţa: Instalează şi configurează dispozitive periferice

CE?

Definiţie

Testarea unui dispozitiv este operaţia prin care se verifică dacă respectivul dispozitiv funcţionează la parametrii optimi.

Mesajele de eroare, în cazul dispozitivelor periferice, pot să apară în situaţii de genul: conectarea dispozitivului nu s-a realizat corect, dispozitivul nu este instalat sau driver-ul instalat nu corespunde cu sistemul de operare, setări incorecte ale dispozitivului.

1. Erorile de conectare apar când:

- dispozitivul nu este conectat efectiv la calculator;

- conectarea nu s-a realizat corespunzător;

- dispozitivul nu este alimentat cu curent sau nu este pornit;

- respectivul dispozitiv nu este activat din BIOS (Enable).

În toate situaţiile menţionate se impune verificarea efectivă şi remedierea problemei.

La o conectare reuşită, sistemul de operare ne va transmite mesajul că a depistat un nou dispozitiv hardware şi va încerca să-i găseasca un driver compatibil din resursele proprii.

2. Erorile de instalare apar atunci când:

- driver-ul nu este corespunzător;

- driver-ul nu este compatibil cu sistemul de operare.

Mesajele de eroare pot să apară chiar în timpul instalării, dacă driver-ul nu este compatibil. Dacă totuşi s-a instalat, putem verifica dacă instalarea este corectă, folosind informaţiile din Device Manager.

Soluţia presupune: gasirea unui driver corespunzător pentru tipul de dispozitiv (de pe site-ul producătorului sau de la firmele specializate) şi reinstalarea.

Este recomandată dezinstalarea dispozitivului şi un restart înainte să se facă o nouă instalare de driver.

3. Setări incorecte ale dispozitivului: apar atunci când dispozitivele periferice nu sunt setate corespunzător indeplinirii unei sarcini de lucru dată de utilizator.

De exemlpu:

- neconcordanţele dintre tipuri de semnale;

- imprimare pe format de hârtie necorespunzător;

- o setare de alb negru a imprimantei pentru un document color;

- scanarea unei fotografii cu o opţiune a scanner-ului specifică textului;

- incompatibilităţi de rezoluţie între calculator şi videoproiector etc.

De exemplu, la un scanner, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: redimensionarea nepotrivită, luminozitatea sau obscuritatea neadecvate, culori necorespunzătoare, rezoluţie improprie, formatul fişierului rezultat necorespunzător, inversarea accidentală a culorii.

Un alt dispozitiv periferic frecvent utilizat şi complex este imprimanta. Testarea imprimantei se poate face cu opţiunea Test page disponibilă după instalarea driverului.

Mesaje de eroare în cazul imprimantelor:

Paper empty – lipseşte hârtia;

Device not found -  imprimanta nu este conectată;

Ink low – cartuş gol;

Cartridge not detected -  nu recunoaşte cartuşul (cartuşul poate prezenta o defecţiune la partea electrică sau a fost încărcat de prea multe ori);

Driver not found – nu detectează driver-ul (necesită reinstalarea driver-ului).

O bună funcţionare este dată şi de calibrarea imprimantei după reinstalarea cartuşelor.  Pentru depanarea imprimantei se recomandă următoarele procedee: restartarea imprimantei, scoaterea documentelor din coadă de imprimare, restartarea serviciului spooler de imprimare, scoaterea şi reconectarea cablurilor de date, verificarea stării cartuşelor, reinserarea hârtiei şi, nu in ultimul rând, reinstalarea imprimantei, dacă acţiunile anterioare nu au soluţionat problema.

Sugestii metodologice UNDE? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică. CUM? Se recomandă utilizarea unui videoproiector conecat la un calculator pe care se vor simula diverse erori care pot apărea l-a folosirea dispozitivelor periferice. Organizarea clasei pe grupe, la partea de fixare a cunoştinţelor. Ca materiale suport se pot folosi: un calculator, un video proiector, o imprimantă, un scanner, un modem, o cameră video. Evaluarea se poate realiza practic. Probele practice dedicate elevilor trebuie să se desfăşoare sub stricta supraveghere a cadrului didactic

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# IV. Fişa rezumat

Unitatea de învăţământ __________________

Fişa rezumat

Clasa ________________                                                                                            Profesor______________________

| Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Competenţa 1 | Competenţa 2 | Competenţa 3 | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 1 | A 2 | A X | A 1 | A 2 | A 3 | A 1 | A 2 | A 3 |  |
| 1 |  | zz.ll.aaaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# V. Bibliografie

- Winn L, Rosch. (2007). Totul despre hardware, Editura Teora

- Georgescu, Ioana. (2006). Sisteme de operare, Craiova: Editura Arves

- ***.La http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ro-RO , 29.04.2009

- ***.La http://www.microsoft.com/atwork/getstarted/speed.mspx?wt_svl=10073XPHa1&mg_id=10073XPHb1 , 06.05.2009

- ***.La http://www.calculatorica.ro/aplicatii-de-tip-office/ ,10.05.2009

- ***.La http://www.calculatorica.ro/avira-antivirus/ ,10.05.2009

# Footnotes

zz.ll.aaaa – reprezintă data la care elevul a demonstrat că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile vizate prin activitatea respectivă

# Text boxes

Figura 9.1.8.

Imprimanta cu jet de cerneală

Figura 9.1.7.

Imprimanta laser multifuncţională

Figura 9.1.6.

Imprimantă cu impact

Figura 9.1.5.

Video  proiector

Figura 9.1.4.

Monitor CRT şi  monitor LCD

Figura 9.1.3.

Scanner fix