INSTRUMENTE DE EVALUARE

Domeniul: Electronică Automatizări

Calificarea: Tehnician Operator Tehnician de Calcul

Nivel  3

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

2009

AUTOR:

SZŐCS ANDRÁS – Inginer de sistem

COORDONATOR:

Ladislau Seica – Informatician

CONSULTANŢĂ:

VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Evidenţa instrumentelor de evaluare la nivelul modulului Reţele de calculatoare – partea II

| Competenţe | Criterii de performanţă | Categorii de instrumente de evaluare |
| --- | --- | --- |
|  |  | a.1. | a.2. | a.3. | a.4. | b.1. | b.2. |
| Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date | Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. S |  |  |  |  | T1, T2 |  |
|  | Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date. S |  |  |  |  | T3 |  |
|  | Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. O, P |  |  |  |  | T7 |  |
| Realizează conectarea unei reţele de date la internet. | Conectarea unui calculator la reţea. O, P |  |  |  |  | T4 |  |
|  | Conectarea unui calculator la Internet. O, P |  |  |  |  | T5 |  |
|  | Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. O, P |  |  |  |  | T6 |  |

O-probe orale, S-probe scrise, P-probe practice (conform SPP)

Explicaţii

a. focalizare pe procesul de învăţare

1. la începutul lecţiei

teste care stabilesc existenţa suportului adecvat pentru atingerea obiectivelor lecţiei (5 min, orale pentru a realiza rapid feedback şi pregăti participarea la activităţile de învăţare planificate, itemi obiectivi)

2. in timpul lecţiei

instrumente  de evaluare adecvate activităţilor care permit identificarea atingerii ţintelor de etapă (pentru asigurarea feedbackului controlarea şi susţinerea învăţării , de exersare/dezvoltare)

instrumentele integrate metodelor active de învăţare

instrumente adecvate activităţilor de învăţare (individuale, colegiale, în grup, teoretice, practice,etc.)

3. la sfârşitul lecţiei

instrumente de verificare a atingerii obiectivelor lecţiei

4. la sfârşitul unui grup de lecţii (temă)

instrumente de evaluare a obiectivelor integratoare pentru temă

b. focalizare pe rezultatele învăţării

1. la sfârşitul unui grup de lecţii

instrumente de evaluarea a rezultatelor învăţării, conform prevederilor SPP (cu rol formativ de identificare a finalizări sau de completare/sprijinire a învăţării în vederea finalizării şi reevaluării, pentru diferenţierea învăţării, cu rol sumativ pentru certificarea dobândirii unei părţi din competenţele modulului)

2. la sfâşitul modulului

evaluarea modului (certifică finalizarea modulului)

II. Instrumente de Evaluare

Testul 1

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

Obiectivele evaluării:

- să identifice cablurile folosite în reţele de date: cabluri coaxiale, cabluri cu fire torsadate (UTP, STP/FTP), cabluri optice

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Tipul testului: probă scrisă.

Durata evaluării

Timp de lucru: 30 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică, fără materiale ajutătoare sau sprijinul profesorului. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectul.

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: item cu alegere multiplă

Enunţ:

Următoarele subiecte au una sau mai multe variante de răspunsuri corecte. Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsurilor corecte.

- Ecranarea cablurilor coaxiale şi torsadate, protejează cablurile împotriva:

- zgomotelor electromagnetice

- zgomotelor magnetice

- EMI şi RFI

- Fenomenelor atmosferice

- Purtătorul de date într-un cablu optic poate fi:

- semnal electric

- impuls de lumină laser

- semnal magnetic

- impuls de lumină emisă de un LED special

- Care dintre următoarele tipuri de cabluri au patru perechi de fire torsadate?

- cablurile UTP, STP, FTP, coaxial

- cablurile STP, UTP, optic

- cablurile STP, UTP, coaxial

- cablurile FTP, STP, UTP

- Care dintre punctele enumerate mai jos conţin lungimile maxime corecte pentru cabluri coaxiale, cabluri cu fire torsadate şi cabluri optice.

- 185 de metri, 50 de metri, 100 de metri, câţiva kilometri, zeci de kilometri

- 500 de metri, 30 de metri,  100 de metri, 175 de metri, câţiva kilometri

- 185 de metri, 500 de metri, 100 de metri, câţiva kilometri, zeci de kilometri

- 100 de metri, 500 de metri, 175 de metri, 30 de metri

- Care dintre următoarele categorii de cabluri descrise de standardul EIA/TIA 568, sunt certificate pentru transfer de date la 100 respectiv 1000 Mbps (megabiţi per secundă)?

  - cablul Cat5e

  - cablul Cat6

  - cablul Cat5

  - cablul Cat4

Instrucţiuni pentru elevi

Orice eventual răspuns greşit încercuit, se taie cu un X şi se încercuieşte cu răspunsul considerat corect.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: item de completare

Enunţ:

Pentru fiecare item completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători.

- Pentru cablul coaxial Thinnet 10Base2 se folosesc componente de conectare ______________________________________________.

- ____________________________________ este sertizat la cele două capete ale cablului coaxial.

- Dacă folosim cablu coaxial, conectorul ____________________________ cuplează placa de reţea din calculator la cablul de reţea.

- Conectorul ____________________________ conectează doua segmente de cablu coaxial subţire.

- ____________________________ se foloseşte la fiecare capăt al magistralei pentru a absorbi semnalele parazite.

- Pentru cablul torsadat UTP folosim conectori de tip ___________________.

- Pentru cablul torsadat STP şi FTP folosim conectori de tip ___________________.

- Tipul de conector ___________ este folosit pentru cabluri optice.

Instrucţiuni pentru elevi

Pentru rezolvare, completaţi spaţiile libere cu ternei corespunzători.

Exerciţiu 3

Tipul exerciţiului: item cu alegere duală

Enunţ:

Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărat sau fals.

- Cleştele sertizor este folosit pentru montarea conectorilor pentru cabluri optice.

( Adevarat		( Fals

- Ordinea firelor în conectorii şi prize RJ-45, sunt conform standardelor TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B

( Adevarat		( Fals

- Trebuie acordată mare atenţie la detorsadarea firelor, ca bucata de cablu detorsadat să fie cât mai mică. În caz contrar, va apărea o interferenţă între fire, generând crosstalk (diafonie).

( Adevarat		( Fals

Instrucţiuni pentru elevi

Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă.

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 2 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect se dă punctajul astfel:

Exerciţiu 1

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p

- 0.5 p.

Exerciţiu 2

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

Exerciţiu 3

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: item cu alegere multiplă

Următoarele subiecte au una sau mai multe variante de răspunsuri corecte. Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsurilor corecte.

- Ecranarea cablurilor coaxiale şi torsadate, protejează cablurile împotriva:

- zgomotelor electromagnetice

- zgomotelor magnetice

- fenomenelor electrice

- fenomenelor atmosferice

- Purtătorul de date într-un cablu optic poate fi:

- semnal electric

- impuls de lumină laser

- semnal magnetic

- impuls de lumină emisă de un LED special

- Care dintre următoarele tipuri de cabluri au patru perechi de fire torsadate?

- cablurile UTP, STP, FTP, coaxial

- cablurile STP, UTP, optic

- cablurile STP, UTP, coaxial

- cablurile FTP, STP, UTP

- Care dintre punctele enumerate mai jos conţin lungimiile maxime corecte pentru cabluri coaxiale, cabluri cu fire torsadate şi cabluri optice.

- 185 de metri, 50 de metri, 100 de metri, câţiva kilometri, zeci de kilometri

- 500 de metri, 30 de metri,  100 de metri, 175 de metri, câţiva kilometri

- 185 de metri, 500 de metri, 100 de metri, câţiva kilometri, zeci de kilometri

- 100 de metri, 500 de metri, 175 de metri, 30 de metri

- Care dintre următoarele categorii de cabluri descrise de standardul EIA/TIA 568, sunt certificate pentru transfer de date la 100 Mbps (Megabiţi pe secundă) respectiv 1 Gbps (Gigabiţi pe secundă)?

- cablul Cat5e

- cablul Cat6

- cablul Cat5

- cablul Cat4

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, se va acorda punctajul prevăzut în barem. Unele întrebări au mai multe răspunsuri corecte.  În cazul bifării mai multor răspunsuri decât numărul celor corecte, nu se va acorda punctaj la respectivul item.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: item de completare

Enunţ:

Pentru fiecare item completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători.

- Pentru cablul coaxial Thinnet 10Base2 se folosesc componente de conectare BNC (British Naval Connector).

- Conectorul de cablu  BNC este sertizat la cele două capete ale cablului coaxial.

- Dacă folosim cablu coaxial, conectorul BNC-T cuplează placa de reţea din calculator la cablul de reţea.

- Conectorul BNC bară conectează doua segmente de cablu coaxial subţire.

- Terminatorul BNC se foloseşte la fiecare capăt al magistralei pentru a absorbi semnalele parazite.

- Pentru cablul torsadat UTP folosim conectori de tip RJ-45 neecranat.

- Pentru cablul torsadat STP şi FTP folosim conectori de tip RJ-45 ecranat.

- Tipul de conector LC  este folosit pentru cabluri optice.

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, se va acorda punctajul prevăzut în barem.

Exerciţiu 3

Tipul exerciţiului: item cu alegere duală

Enunţ:

Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărat sau fals.

- Cleştele sertizor este folosit pentru montarea conectorilor pentru cabluri optice.

( Adevarat		( Fals

- Ordinea firelor în conectorii şi prize RJ-45, sunt conform standardelor TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B

( Adevarat		( Fals

- Trebuie acordată mare atenţie la detorsadarea firelor, ca bucata de cablu detorsadat să fie cât mai mică. În caz contrar, vor apărea interferenţe între fire, generând crosstalk (diafonie).

( Adevarat		( Fals

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, se va acorda punctajul prevăzut în barem.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile elevilor, se vor relua anumite informaţii despre cabluri folosite în reţele de date, sau se vor elabora solicitări individualizate pentru elevii cu performanţe necorespunzătoare. Dacă este cazul, vor fi reevaluaţi cu acelaşi test sau unul asemănător.

Testul 2

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

Obiectivele evaluării:

- să identifice echipamentele folosite în reţele de date: placă de reţea (cu şi fără fir), hub (repetor multiport), switch (bridge multiport), router, punct de acces fără fir, modem (dsl şi cablu), DSLAM, CMTS, echipament multifuncţional.

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Tipul testului: probă scrisă.

Durata evaluării

Timp de lucru: 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică, fără materiale ajutătoare sau sprijinul profesorului. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectul.

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: itemi de asociere (de tip pereche)

Enunţ:

Asociaţi fiecărei nivel OSI din prima coloană a tabelului, echipamentele de reţea enumerate mai jos (scrieţi numele fiecărei echipament în coloana a doua, lângă nivelul corespunzător ):

- placă de reţea

- switch

- hub

- router

| Nivelul Transport |  |
| --- | --- |
| Nivelul Reţea |  |
| Nivelul Legături de date |  |
| Nivelul Fizic |  |

Instrucţiuni pentru elevi

Orice răspuns greşit se taie cu o linie orizontală şi se trece răspunsul considerat corect.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Eseu

Enunţ:

Scrieţi un eseu cu tema: Similitudini şi diferenţe ale aspectului fizic şi de funcţionare între hub, switch şi router.

În cadrul eseului răspundeţi la următoarele întrebări:

Care sunt similitudinile între aspectul fizic a unui hub şi switch?

Care sunt diferenţele între funcţionarea a unui hub şi switch?

Care sunt diferenţele între funcţionarea a unui switch şi router?

Instrucţiuni pentru elevi

Dimensiunea eseului să fie între 1 şi 2 pagini scrise pe o foaie de tip A4.

Orice porţiune de text greşit, se taie cu o linie orizontală.

Exerciţiu 3

Tipul exerciţiului: itemi cu răspuns scurt

Enunţ:

Răspundeţi la întrebările de mai jos cu răspunsuri scurte.

- Care este rolul principal al adresei MAC a unei plăci de reţea?

__________________________________________________________________

- Care este rolul unui punct de acces fără fir?

__________________________________________________________________

- Care sunt cele două tipuri de modemuri învăţate si porturile acestora?

__________________________________________________________________

- Care este rolul echipamentelor DSLAM şi SMTS?

__________________________________________________________________

- Enumeră patru echipamente pe care poate să înglobeze un echipament multifuncţional.

__________________________________________________________________

- Care este motivul care îl încurajează pe un individ, să folosească un echipament multifuncţional în loc de mai multe echipamente de sine stătătoare (modem, switch, punct de acces fără fir, router)?

Instrucţiuni pentru elevi

Orice răspuns greşit, se taie cu o linie orizontală şi se trece răspunsul considerat corect.

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 1 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect se dă punctajul astfel:

Exerciţiu 1

Pentru fiecare echipament identificat corect (palcă de reţea, hub , switch, router), se acordă 0,5 puncte. Total: 2 puncte.

Exerciţiu 2

- 0,5 p.

- 2 p.

- 2 p.

Exerciţiu 3

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: itemi de asociere (de tip pereche)

Enunţ:

Asociaţi fiecărei nivel OSI din prima coloană a tabelului, echipamentele de reţea enumerate mai jos (scrieţi numele fiecărei echipament în coloana a doua, lângă nivelul corespunzător ):

- placă de reţea

- switch

- hub

- router

| Nivelul Transport |  |
| --- | --- |
| Nivelul Reţea | Router |
| Nivelul Legături de date | Placă de reţea Switch |
| Nivelul Fizic | Hub |

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, se dă 0,5 puncte. Total  puncte: 2 p.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: itemi de asociere (de tip pereche)

Enunţ:

Scrieţi un eseu cu tema: Similitudini şi diferenţe a aspectului fizic şi funcţionare între hub, switch şi router.

În cadrul eseului răspundeţi la următoarele întrebări:

- Care sunt similitudinile între aspectul fizic a unui hub şi switch?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Similitudini: fiecare dintre două echipamente conţin mai multe porturi RJ45 şi forma echipamentelor este asemănătoare.

- Care sunt diferenţele între funcţionarea a unui hub şi switch?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Diferenţe:

- Un hub şi calculatoarele conectate la aceasta, alcătuiesc împreună un domeniu de coliziune.

- Un switch şi calculatoarele conectate la aceasta, alcătuiesc mai multe domenii de coliziune.

- Un hub, când primeşte un pachet la unul dintre porturile sale RJ45, trimite copia pachetului spre toate porturile sale, deci toate calculatoarele conactate la hub, primesc pachetul.

- Un switch, când primeşte un pachet la unul dintre porturile sale RJ45, verifică destinatarul pachetului şi dacă asta se găseşte în tabela sa de adrese MAC, trimite pachetul spre portul RJ45 la care este conectat calculatorul ţintă.

- Hubul funcţionează în Nivelul Reţea al modelului OSI, iar switchul în nivelul Legături de Date al modelului OSI.

- Care sunt diferenţele între funcţionarea a unui switch şi router?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Diferenţe:

- Un switch rutează pachetele între segmentele ale aceluiaşi reţelelocale iar un router rutează pachetele între reţelele locale  diferite.

- Un switch, ia decizii de rutare a pachetelor în baza adreselor MAC, iar un router ia decizii în baza adreselor IP.

- Routerul funcţionează în Nivelul Fizic al modelului OSI, iar switchul în nivelul Legături de Date al modelului OSI.

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere, se va acorda punctajul prevăzut în barem.

Exerciţiu 3

Tipul exerciţiului: itemi cu răspuns scurt

Enunţ:

Răspundeţi la întrebările de mai jos cu răspunsuri scurte.

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

- Care este rolul principal al adresei MAC a unei plăci de reţea?

Să fie unic identificabil între toate echipamentele de reţea.

- Care este rolul unui punct de acces fără fir?

Conectează la reţea echipamentele care folosesc tehnologia wireless.

- Care sunt cele două tipuri de modemuri învăţate? Enumeraţi şi porturile acestora?

Modem ADSL cu porturi: port RJ-11 (Wan sau Internet sau Dsl sau Adsl),  port RJ-45,  port USB. Modem de CABLU cu porturi: port coaxial (Wan sau Internet), port RJ-45,  port USB.

- Care este rolul echipamentelor DSLAM şi SMTS?

DSLAM: are rolul de a ţine legătura cu modemul ADSL aflat la client.

CMTS: are rolul de a ţine legătura cu modemul  de CABLU aflat la client.

- Enumeră patru echipamente pe care poate să le înglobeze un echipament multifuncţional.

Modem ADSL sau modem Cablu, Router, Switch, Punct de acces fără fir.

Instrucţiuni pentru evaluatori

Pentru fiecare răspuns corect, se dă 0,5 puncte. Total: 2,5 puncte.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile elevilor, se vor relua anumite informaţii despre echipamente folosite în reţele de date, sau se vor elabora solicitări individualizate pentru elevii cu performanţe necorespunzătoare. Dacă este cazul, vor fi reevaluaţi cu acelaşi test sau unul asemănător.

Testul 3

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

Obiectivele evaluării:

- să interconecteze echipamentele de reţea

- să cunoască mediile fizice (tipuri de cabluri patch) prin intermediul cărora se poate realiza interconectarea echipamentelor de reţea

- să cunoască diferitele standarde de interconectare a echipamentelor de reţea

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Tipul testului: probă scrisă.

Durata evaluării

Timp de lucru: 30 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică, fără materiale ajutătoare sau sprijinul profesorului. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectul.

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Itemi cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Care sunt tipurile de cabluri folosite pentru interconectarea echipamentelor de reţea?

- Care sunt standardele folosite în ceea ce priveşte culoarea celor 8 fire, dar şi ordinea de dispunere a acestora?

- Ce este un cablu patch?

- La ce se foloseşte cablul patch?

- Câte perechi de fire sunt folosite in mod normal in cazul unui cablu patch?

- Care sunt pinii folosiţi pentru recepţia şi transmisia datelor?

- Cum realizezi un cablu direct?

- Cum realizezi un cablu inversor?

- La ce foloseşti cablul consolă?

- De ce este scris deasupra unui port RJ45 textul MDI-X?

- Ce ai face dacă ai două switchuri care trebuiesc interconectate şi un cablu direct?

- Care este rolul unui convertor media?

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Itemi de asociere (de tip pereche)

Enunţ:

Asociaţi fiecărei imagini, una din următoarele texte (scrieţi răspunsurile în căsuţele aflate sub figuri):

- Cablu patch direct (Straight-through)

- Cablu patch inversor (Cross-Over)

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 2 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect se dă punctajul astfel:

Exerciţiu 1

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 0,5 puncte. Total: 6 puncte.

Exerciţiu 2

- 1 p.

- 1 p.

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Care sunt tipurile de cabluri folosite pentru interconectarea echipamentelor de reţea?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Cablurile folosite pentru interconectarea echipamentelor de reţea sunt: cablul coaxial (nu se mai foloseşte), cablul torsadat ecranat şi neecranat, cablul optic.

- Care sunt standardele folosite în ceea ce priveşte culoarea celor 8 fire, dar şi ordinea de dispunere a acestora?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Standardele TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B.

- Ce este un cablu patch?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:  Un cablu de dimensiuni reduse cu conectori  la ambele.

- La ce se foloseşte cablul patch?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Se foloseşte pentru interconectarea echipamentelor de reţea.

- Câte perechi de fire sunt folosite în mod normal în cazul unui cablu patch de cat5?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Sunt folosite două perechi din patru.

- Care sunt pinii folosiţi pentru recepţia şi transmisia datelor?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: La transmiterea datelor sunt folosiţi pinii 1 şi 2, în timp ce pinii 3 şi 6 sunt utilizaţi pentru recepţia informaţiei.

- Cum realizezi un cablu direct (straight through)?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Iau o bucată de cablu torsadat de tip STP, FTP sau UTP. La cele două capete ale cablului sertizez conectorii RJ45 conform standardului TIA/EIA 568A sau TIA/EIA 568B.

- Cum realizezi un cablu inversor (cross ower)?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Iau o bucată de cablu torsadat de tip STP, FTP sau UTP. La una dintre cele două capete ale cablului sertizez conectorul RJ45 conform standardului TIA/EIA 568A, iar la celălalt capăt conform standardului TIA/EIA 568B.

- La ce se foloseşte cablul consolă?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Pentru conectarea  unui calculator cu portul consolă a unui router.

- De ce este scris deasupra unui port RJ45 textul MDI-X?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Unele dintre hub-urile / switch - urile de ultimă generaţie acceptă ambele tipuri de cabluri (straight-through şi cross over), indiferent de echipamentul la care se conectează, autoconfigurându-se corespunzător.

- Ce ai face dacă ai două switchuri care trebuie interconectate şi ai un cablu direct?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Verific, dacă cele două switchuri dispun de porturi MDI-X şi interconectez switchrile prin intermediul acelor porturi.

- Care este rolul unui convertor media?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Face conversia de la un mediu de transmisie la altul.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Itemi de asociere (de tip pereche)

Enunţ:

Asociaţi fiecărei imagini, una din următoarele texte (scrieţi răspunsurile în căsuţele aflate sub figuri):

- Cablu patch inversor (Cross-Over)

- Cablu patch direct (Straight-through)

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile elevilor, se vor relua anumite informaţii despre modurile de conectare a echipamentelor folosite în reţele de date, sau se vor elabora solicitări individualizate pentru elevii cu performanţe necorespunzătoare. Dacă este cazul, vor fi reevaluaţi cu acelaşi test sau unul asemănător.

Testul 4

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

Obiectivele evaluării:

- să fie capabil să configureze o palcă de reţea

- să fie capabil să instaleze driverul plăcii de reţea

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Tipul testului: oral şi probă practică.

Durata evaluării

Timp de lucru: 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut în laboratorul de informatică, în atelierul de instruire practică sau la agentul economic. Fiecare elev va primi o foaie de lucru cu cerinţele testului.

Necesar de materiale

- o placă de reţea, instalat  într-un calculator cu sistem de operare Windows (Xp sau versiune mai recentă)  preinstalat

- driverele plăcii de reţea

- un cablu patch corespunzător

- un switch care să fie conectat la o reţea locală

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Descrie tipurile de plăci de reţea?

- Unde trebuie să fie montată o placă de reţea?

- Cum procedezi la instalarea driverului pentru placa de reţea?

- Enumeră datele de adrese IP necesare pentru a seta placa de reţea?

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

Fisă de lucru:

Se va instala driverul plăcii de reţea, urmat de configurarea setărilor de reţea. După instalare şi configurare, se va testa conexiunea între calculator şi reţea folosind comenzile sistemului de operare.

Adresele IP necesare vor fi oferite de către cadrul didactic, asemănător exemplului de mai jos:

| Adresa de IP a plăcii | 192.168.1.100 |
| --- | --- |
| Masca de subreţea | 255.255.255.0 |
| Adresa de gateway implicit | 192.168.1.254 |
| Adresa serverului DNS | 192.168.1.1 |

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 1 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect se dă punctajul astfel:

Exerciţiu 1

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 1 punct. Total: 4 puncte.

Exerciţiu 2

Se vor acorda puncte conform baremului de notare. Total 5 puncte.

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Descrie tipurile de plăci de reţea?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Există două tipuri de plăci de reţea: cu fir şi fără fir (wireless).

- Unde trebuie să fie montată o placă de reţea?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Într-un slot de extensie pe placa de bază a calculatorului.

- Cum procedezi la instalarea driverului pentru placa de reţea?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Verific tipul pachetului de instalare. Dacă este un fişier executabil va  fi rulat programul de instalare şi instalarea sau actualizarea se va desfăşura automat. După instalare repornesc calculatorul.

Dacă nu deţin un astfel de fişier executabil, deschid Device manager-ul, selectez placa de reţea, apoi dau click pe Update driver şi urmăresc paşii care apar, pas cu pas. După ce instalarea se va termina, repornesc calculatorul.

Verific instalarea corectă a driver-elor în Device manager.

- Enumeră datele de adresele IP necesare pentru a seta plăca de reţea?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

- adresa  IP pentru placa de reţea (IP address)

- mască de subreţea (Network Mask)

- adresa de Gateway implicit (Gateway Address)

- adresa de server DNS (DNS Address)

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

Se acordă următorul punctaj pentru paşii exerciţiului practic:

- Instalează corect driverele plăcii de reţea.				2 p .

- Configurează corect placa de reţea cu adresele IP necesare prin panoul oferit de sistemul de operare (Control Panel).				2 p .

- Verifică conectarea corectă şi funcţionarea conexiunii.		1 p .

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile şi corectitudinea executării probei practice, se vor relua anumite informaţii despre instalarea şi configurarea plăcii de reţea, sau se vor elabora solicitări individualizate pentru elevii cu performanţe necorespunzătoare. Dacă este cazul, vor fi reevaluaţi cu acelaşi test sau unul asemănător.

Testul 5

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

Obiectivele evaluării:

- să fie capabil să instaleze un modem (router) ADSL

- să fie capabil să configureze un modem (router) ADSL

- să stabilească o conexiune PPPoE

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Tipul testului: oral şi probă practică.

Durata evaluării

Timp de lucru: 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut în laboratorul de informatică, în atelierul de instruire practică sau la agentul economic. Fiecare elev va primi o foaie de lucru cu cerinţele testului.

Necesar de materiale

- o linie telefonică de voce cu serviciul ADSL activat

- un cont de utilizator la ISP cu numele de utilizator şi parolă

- un modem ADSL şi utilitarul de instalare şi configurare a acestuia

- cabluri necesare pentru conectare

- ghid de instalare şi configurare a modemului ADSL (dacă este cazul)

- un calculator cu sistem de operare Windows (Xp sau versiuni mai recente) preinstalat, echipat cu o placă de reţea şi cu port USB

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Explică termenul Broadband.

- Ce înseamnă PPPoE?

- Care sunt resursele necesare pentru realizarea unei conexiuni PPPoE?

- Enumeră paşii realizării unei conexiuni PPPoE.

- Care sunt modurile de testare a conexiunii

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

Fisă de lucru:

Se va instala şi configura un modem ADSL, după care se va realiza o conexiune PPPoE. După terminarea instalării şi configurării, se va testa conexiunea.

După caz, se va alege dintre trei variante, pentru realizarea conexiunii PPPoE. Alegerea o va face dcadrul didactic, ţinând cont de echipamentele disponibile în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică.

Varianta 1: Dacă este cazul, se va folosi utilitarul de instalare şi configurare a modemului ADSL, livrat împreună cu aceasta. Se va realiza conexiunea PPPoE cu ajutorul acestui utilitar, iar după realizarea acestuia, se va testa conexiunea.

Varianta 2: Dacă este cazul (avem modem cu posibilitate de configurare prin interfaţă web), se va folosi pagina de administrare a modemului ADSL pentru setarea parametrilor necesari. Se va realiza conexiunea PPPoE prin intermediul interfeţei web, iar după realizarea acestuia, se va testa conexiunea.

Varianta 3: Dacă este cazul, se va folosi procesul (Wizard) de conectare la Internet a sistemului de operare, realizând astfel conexiunea PPPoE urmat de testarea conexiunii.

Parametrii necesari pentru configurarea conexiunii, vor fi furnizate de către cadrul didactic. Exemplu:

| Numele de utilizator pentru conectare la ISP | Colegiul_XX |
| --- | --- |
| Parolă pentru conectare la ISP | Acces_PPPoE |
| VPI | 0 |
| VCI | 35 |

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 1 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect se dă punctajul astfel:

Exerciţiu 1

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 2.0 p.

- 0.5 p.

Total: 4 puncte.

Exerciţiu 2

Punctele se acordă conform baremului de notare. Total: 5 puncte.

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Explică termenul Broadband.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Este o tehnică utilizată în transmisia şi recepţia semnalelor multiple care utilizează mai multe frecvenţe pe un singur cablu, de exemplu internet şi telefonie pe acelaşi cablu.

- Ce înseamnă PPPoE?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Point-to-point protocol over Ethernet - este un protocol de reţea pentru încapsularea cadrelor PPP (Point to Point Protocol) în cadre Ethernet. Este folosit mai ales pentru servicii broadband, cum ar fi DSL. PPPoE înseamnă o conexiune punct la punct, client-server, peste o conexiune Ethernet existentă. Protocolul PPPoE este un protocol ce permite simularea unei conexiuni tip Dial-Up peste o conexiune Ethernet prin linie telefonică digitală.

- Care sunt resursele necesare pentru realizarea unei conexiuni PPPoE?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Să avem la dispoziţie următoarele: o linie telefonică cu serviciul ADSL activat, un cont de utilizator la ISP, un modem ADSL, un calculator funcţional, cabluri.

- Enumeră paşii realizării unei conexiuni PPPoE.

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

- Conectarea modemului ADSL şi a calculatorului cu ajutorul unui cablu de reţea (Patch cord) sau USB.

- Conectarea liniei telefonice la portul etichetat “DSL” (WAN, Internet) a modemului ADSL folosind conector RJ-11.

- Conectarea cablului de alimentare a modemului ADSL.

- Rularea aplicaţiei de instalare şi configurare a modemului ADSL (se livrează împreună cu modemul ADSL) sau intrarea pe pagina de administrare a modemului ADSL (in cazul în care avem modem cu posibilitate de configurare prin interfaţă web) şi setarea parametrilor necesari. Configurarea conexiunii poate fi realizată şi cu Expertul de conectare la Internet a sistemului de operare.

- Introducerea datelor de autentificare: nume de utilizator şi parolă, sau a altor date (dacă este cazul) necesare pentru realizarea conexiunii.

- Care sunt modurile de testare a conexiunii?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Executarea comenzii PING sau deschiderea unei pagini web în browser-ul de Internet.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

- Pregăteşte corect calculatorul, modemul ADSL, cablurile  şi alte echipamente necesare instalării şi configurării.					1 p.

- Interconectează corect modemul ADSL cu calculatorul şi cu linia telefonică. 										1.5 p .

- Instalează şi configurează corect modemul ADSL cu parametrii primiţi de la cadrul didactic.							.	1.5 p .

- Realizează şi verifică funcţionarea conexiunii.			1 p .

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile şi corectitudinea executării probei practice, se vor relua anumite informaţii despre realizarea unui conexiuni PPPoE , sau se vor elabora solicitări individualizate pentru elevii cu performanţe necorespunzătoare. Dacă este cazul, vor fi reevaluaţi cu acelaşi test sau unul asemănător.

Testul 6

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

Obiectivele evaluării:

- să fie capabil să efectueze configurările de conectare a unui modem (router)

- să fie capabil să configureze serviciile DHCP

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Tipul testului: oral şi probă practică.

Durata evaluării

Timp de lucru: 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut în laboratorul de informatică, sau în atelierul de instruire practică sau la agentul economic. Fiecare elev va primi o foaie de lucru cu cerinţele testului.

Necesar de materiale

- o conexiune la reţeaua internet

- un modem (router)

- cabluri necesare pentru interconectarea echipamentelor

- ghiduri de instalare şi configurare a echipamentelor

- un calculator cu sistem de operare instalat, echipat cu o placă de reţea

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Enumeră echipamentele care fac posibil conectarea unui calculator sau a unei reţele la internet.

- Care sunt paşii de conectare fizică a unui echipament multifuncţional?

- Care sunt paşii de configurare a unui echipament multifuncţional?

- Pentru ce scop se foloseşte serviciul DHCP a unui echipament multifuncţional?

- Ce oferă serviciul DDNS?

- Descrie serviciul NAT.

- Ce rol are serviciul SPI Firewall?

- Ce asigură serviciul VPN?

- Ce rol are serviciul Port Fprwardingul?

- Descrie opţiunile de securitate a unui echipament multifuncţional care înglobează şi un punct de acces fără fir?

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

Fisă de lucru:

Se va instala şi se va configura un modem (router). Pentru efectuarea probei, se vor urma paşii descrişi, după cum urmează:

- Interconectaţi linia telefonică şi calculatorul cu modemul (router), porniţi echipamentul.

- Accesaţi paginile de configurare a echipamentului.

- Schimbaţi adresa IP implicită la una pe care aţi primit-o de la cadrul didactic.

- Activaţi serviciul DHCP şi setaţi plaja de adrese IP pe care echipamentul o va putea oferi.  Aceste date le veţi primi de la cadrul didactic.

- Verifică conexiunea la internet a calculatorului.

Datele şi parametrii necesari pentru setare şi configurare, vor fi furnizate de către cadrul didactic. Exemplu:

| Numele de utilizator şi parola, pentru logarea în pagina de administrare a echipamentului | User: admin Password: admin |
| --- | --- |
| Numărul IP, care trebuie setat pentru echipamentul multifuncţional | 192.168.1.10 |
| Domeniul de adrese IP oferit spre clienţi | 192.168.1.11 – 192.168.1.20 |

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 1 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect se dă punctajul astfel:

Exerciţiu 1

- 0,5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

Total: 5 puncte.

Exerciţiu 2

Punctele se acordă conform baremului de notare. Total: 4 puncte.

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Enumeră echipamentele care fac posibilă conectarea unui calculator sau a unei reţele la internet.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Modem şi router sau echipament multifuncţional.

- Care sunt paşii de conectare fizică a unui echipament multifuncţional?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

- Selectarea locului cel mai potrivit pentru echipament.

- Pregătirea unui calculator echipat cu placă de reţea şi a cablurilor necesare conectării calculatorului cu echipamentul multifuncţional.

- Conectarea liniei DSL sau a cablului pentru modem la portul etichetat "Internet".

- Conectarea calculatorului la unul dintre porturile RJ45 al aparatului multifuncţional.

- Conectarea cablului de alimentare a aparatului multifuncţional.

- Care sunt paşii de configurare a unui echipament multifuncţional?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

- La pornirea echipamentului multifuncţional va trebui aşteptat până la semnalizările oferite de echipament. Aceasta poate să dureze câteva minute. În faza asta echipamentul negociază parametrii referitori la conexiunea cu ISP. Echipamentul primeşte de la ISP adresă IP publică fixă sau dinamică, mască de subreţea, adresa IP de poartă implicită (Default Gateway) şi adresă de server DNS.

- Pe calculatorul conectat deschidem un browser. În câmpul de adrese, introducem adresa de IP implicită a routerului (echipament multifuncţional). De obicei acesta este 192.168.1.1 (consultăm manualul echipamantului).

- O fereastră de securitate va solicita autentificarea pentru a accesa paginile de configurare ale router-ului. Introducem datele cerute (descrise în manualul utilizatorului). După autentificare apar paginile de setare a routerului. După fiecare modificare a setărilor implicite salvăm setările noi.

- Configurăm serviciul DHCP în meniul oferit de echipamentul disponibil.

- Pentru este scopul serviciului DHCP?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Pentru alocarea dinamică a adreselor ip pentru calculatoarele conectate în reţea.

- Ce oferă serviciul DDNS?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Serviciul DDNS oferă posibilitatea de a asocia pentru o adresă IP dinamică un nume de gazdă şi un nume domeniu.

- Descrie serviciul NAT.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Serviciul NAT oferă posibilitatea conectării mai multor calculatoare dintr-o reţea, la internet printr-o adresă IP publică. Aceste calculatoare vor avea adrese IP private, invizibile în internet.

- Ce rol are serviciul SPI Firewall?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: SPI Firewall are rol de protecţie împotriva atacurilor provenite dinspre interfaţa WAN a routerului (Internet).

- Ce asigură serviciul VPN?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: O reţea privată virtuală (Virtual Private Network - VPN) asigură o modalitate de stabilire a unor comunicaţii securizate printr-o reţele nesigură,  ca Internetul.

- Ce rol are serviciul Port Forwarding?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Transmiterea permanentă a unui port către o adresă IP şi un port din reţeaua privată.

- Descrie opţiunile de securitate a unui echipament multifuncţional care înglobează şi un punct de acces fără fir?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Wireless SSID Brodcast – permite ascunderea reţelei  wireless, astfel SSID-ul nu va fi  difuzat de către punctul de acces şi reţeaua fără fir nu va fi descoperită de către echipamentele wireless.

MAC Address Filter – folosind filtrul MAC putem filtra echipamentele care au acces la reţeaua fără fir în baza adresei MAC.

Criptare WEP / WPA / WPA2 - pentru realizarea unei reţele fără fir mai sigure, se recomandă folosirea metodelor de criptare a datelor.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

- Interconectarea echipamentelor 					1 p.

- Schimbarea adresei IP implicit a echipamentului			1 p.

- Activarea şi setarea serviciului DHCP				1 p.

- Testarea unei conexiuni funcţionale la internet					1 p.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile şi corectitudinea executării probei practice, se vor relua anumite informaţii despre configurarea componentelor fizice , sau se vor elabora solicitări individualizate pentru elevii cu performanţe necorespunzătoare. Dacă este cazul, vor fi reevaluaţi cu acelaşi test sau unul asemănător.

Testul 7

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

.

Obiectivele evaluării:

- să fie capabil utilizeze tehnici de detectare şi remediere a defectelor apărute în reţea

- să fie capabil să utilizeze un tester de cabluri

- să fie capabil să utilizeze comenzile sistemului de operare, pentru verificarea şi rezolvarea problemelor de reţea

Prezentarea testului

Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Tipul testului: oral şi probă practică.

Durata evaluării

Timp de lucru: 50 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut în laboratorul de informatică, în atelierul de instruire practică sau la agentul economic. Fiecare elev va primi o foaie de lucru cu cerinţele testului.

Necesar de materiale

- o reţea cu două calculatoare echipate cu plăci de reţea şi sistem de operare windows (Xp sau versiune  mai recentă)

- un switch.

- cabluri necesare pentru interconectarea echipamentelor

- cleşte sertizor

- conectori RJ45

- tester de cabluri utp

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Enumeră defectele cel mai des apărute a mediului fizic.

- Descrie scopul utilizării unui tester de cabluri UTP.

- Din ce constă verificarea conexiunilor fizice?

- Cum verifici funcţionarea corectă a plăcii de reţea?

- Descrie folosirea comenzii PING.

- Descrie folosirea comenzii IPCONFIG

- Descrie folosirea comenzii NETSTAT.

- Descrie folosirea comenzii TRACERT sau TRACEROUTE.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

Fisă de lucru:

Se va depana o reţele de date. Reţeaua în care va avea loc remedierea defectelor, este alcătuită din două calculatoare echipate cu plăci de reţea.  Calculatoarele vor fi conectate la un switch.

Pentru conectarea calculatoarelor la reţea elevul va trebui să realizeze cablurile potrivite.

Pe parcursul procesului de verificare, vor trebui efectuate următorii paşi:

- Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de reţea

- Verificarea conexiunilor fizice

- Verificarea cablurilor cu un tester de cabluri UTP

- Folosirea comenzilor pentru detectarea defecţiunilor

După detectarea defecţiunilor acestea vor fi remediate sub supravegherea cadrului didactic.

Instrucţiuni pentru evaluatori

Se va depana un defect indus de către cadrul didactic. Reţeaua în care va avea loc remedierea defectelor, trebuie să fie alcătuită din două calculatoare echipate cu plăci de reţea. Pe calculatoare trebuie să fie instalat sistem de operare Windows XP (sau o verziune mai recentă), precum şi  driverele plăcii de reţea. Calculatoarele vor fi conectate la un switch.

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 1 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect se dă punctajul astfel:

Exerciţiu 1

- 0,5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

- 0.5 p.

Total: 4 puncte.

Exerciţiu 2

Punctele se acordă conform baremului de notare. Total: 5 puncte.

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiu 1

Tipul exerciţiului: Întrebări orale cu răspuns scurt.

Enunţ:

- Enumeră defectele cel mai des apărute a mediului fizic.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Pereche inversată, perechi împărţite, pereche cu un fir rupt, scurtcircuit,

- Descrie scopul utilizării unui tester de cabluri UTP.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Defectele mediului fizic,  pot fi detectate cu ajutorul testerelor şi analizatoarelor de cabluri. Cu testerul de cabluri UTP, putem verifica legătura între cele două capete ale cablului utp. De asemenea, putem detecta şi scurtcircuitele şi firele rupte în cablu.

- Din ce constă verificarea conexiunilor fizice?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Verificarea legăturii între calculator şi reţea. Verificarea LED – urilor indicatoare ale plăcii de reţea şi ale echipamentelor de reţea de exemplu: hub, switch, echipament multifuncţional. Verificarea stării echipamentelor de reţea, deci verificăm dacă funcţionează sau nu hubul, switchul sau echipamentul multifuncţional. Verificăm starea cablurilor, conectorii RJ-45 şi conectarea corespunzătoare.

- Cum verifici funcţionarea corectă a plăcii de reţea?

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Trebuie efectuat verificarea ledurilor indicatore al plăcii, apoi trebuie verificat dacă placa este conectată corespunzător în slotul de expansiune a plăcii de bază. Dacă placa funcţionează corect, în panoul Conexiuni de reţea a sistemului de operare verificăm dacă conexiunea este activată sau dezactivată. Urmează verificarea configuraţiei TCP/IP a calculatorului.

- Descrie folosirea comenzii PING.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Ping transmite pachetele utilizând ICMP ECHO_REQUEST şi se aşteaptă primirea unui răspuns de confirmare pentru fiecare pachet transmis prin ICMP ECHO_REPLY. Sintaxa comenzii este: ping adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă.

- Descrie folosirea comenzii IPCONFIG

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Folosind comanda ipconfig putem afişa configuraţia TCP/IP curentă . Pentru afişarea tuturor informaţiilor disponibile, se foloseşte parametrul /all. Dacă este setată o configuraţie validă, este afişată adresa IP şi masca de subreţea, precum şi gateway-ul implicit a reţelei. Dacă este detectat în reţea un duplicat al adresei IP folosite, va fi afişată adresa IP folosită, dar în dreptul măştii de subreţea se va apare 0.0.0.0. Dacă sistemul de operare nu a putut obţine o adresă IP de la un server DHCP, va fi afişată adresa alocată prin tehnologia APIPA..

- Descrie folosirea comenzii NETSTAT.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Comanda netstat este folosită pentru a extrage o serie de informaţii cum ar fi tabelele de rutare, conexiunile active, fluxuri. Folosire: în linia de comandă se execută comanda netstat.

- Descrie folosirea comenzii TRACERT sau TRACEROUTE.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Utilitarul tracert este utilizat pentru a identifica traseul ce trebuie urmat de un pachet pentru a ajunge la destinaţie. Tracert este un utilitar ce urmăreşte pachetele trimise de un calculator de către o gazda pe Internet sau către un alt calculator în reţea, arătând prin câte hopuri trec pachetele pentru a ajunge la gazda respectivă şi în cât timp. Folosire:comanda  tracert urmată de o adresa IP sau o adresă Web.

Exerciţiu 2

Tipul exerciţiului: Probă practică

Pentru realizarea cablurilor de conectare a calculatoarelor la reţea		0.5 p

- Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de reţea	1 p.

- Verificarea conexiunilor fizice					1 p.

- Verificarea cablurilor cu un tester de cabluri UTP		1 p.

- Folosirea comenzilor pentru detectarea defecţiunilor		1 p.

Pentru remedierea cu succes a defecţiunii					0.5 p.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de răspunsurile şi corectitudinea executării probei practice, se vor relua anumite informaţii despre depanarea reţelelor de calculatoare, sau se vor elabora solicitări individualizate pentru elevii cu performanţe necorespunzătoare. Dacă este cazul, vor fi reevaluaţi cu acelaşi test sau unul asemănător.

III. Bibliografie

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009.

- Curriculum pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

- Material de predare pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009.

- Material de învăţare pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009.

# Text boxes

Cablu patch direct (Straight-through)

Cablu patch inversor (Cross-Over)