INSTRUMENTE DE EVALUARE

SUMATIV

Domeniul: Electronică Automatizări

Calificarea: Tehnician Operator Tehnică de Calcul

Nivel  3

Modulul: Mentenanţa sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

2009

AUTOR:

ALĂMAN MIRCEA  –  inginer de sistem (Profesor grad definitiv)

COORDONATOR:

LADISLAU SEICA – Informatician

CONSULTANŢĂ:

VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Centralizator Instrumente de evaluare sumativă

| Competenta | Probe scrise | Probe orale | Probe practice |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 |
| Realizează mentenanţa hardware a sistemelor de calcul desktop si laptop utilizând instrumente adecvate, conform specificaţiilor |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  |
| Realizează mentenanţa software a sistemelor de calcul desktop si laptop utilizând instrumente adecvate, conform specificaţiilor |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |
| Verifică funcţionalitatea reţelelor de date cu ajutorul instrumentelor software şi hardware specifice |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |

CP – Criteriu de performanţă

Criterii de performanţă la competenta 1

Criterii de performanţă la competenta 2

Criterii de performanţă la competenta 3

x – marchează criteriul atins de o anumită probă (oral, scris sau practic)

Test

Modulul: Mentenanţa sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

Competenţe:

- Realizează mentenanţa hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform specificaţiilor

- Realizează mentenanţa software a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform specificaţiilor

- Verifică funcţionalitatea reţelelor de date cu ajutorul instrumentelor  software şi hardware specifice

Obiectivele evaluării:

- să cunoască sculele pentru montarea şi demontarea sistemelor de calcul

- să utilizeze documentaţia;

- să efectueze întreţinerea sistemelor informatice;

- să efectueze mentenanţa software

- să efectueze mentenanţa reţelelor de date

Prezentarea testului

Acest test va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului.

Tipul testului: Probă practică şi orală

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut doar  într-un laboratorul de informatică. Fiecare elev va verifica funcţionalitatea unui calculator, sub supravegherea cadrului didactic.

Timp de lucru: 50 minute

Enunţ:

Având la dispoziţie un sistem de calcul, va trebui să-i verificaţi funcţionalitatea. După terminarea verificării veţi susţine o prezentare orală, care va conţine:

- Verificările hardware efectuate

- Verificările de funcţionare efectuate

- Verificările software efectuate

- Motivele ce v-au determinat să efectuaţi aceste verificări

Instrucţiuni pentru elev

Înainte de a vă apuca de verificare veţi efectua o documentare prealabilă, veţi studia documentaţia tehnică a fiecărei componente a sistemului de calcul.

Puteţi evidenţia în prezentare problemele descoperite şi propuneri pentru rezolvarea acestora.

Folosiţi, când este nevoie, brăţara antistatică şi eventual covorul antistatic respectiv sculele din dotare.

Criteriile de evaluare şi notare

- 1 punct din oficiu

- verificări hardware;

  - verificarea prinderii cu şuruburi acolo unde este cazul; - 0,5 punct;

  - Demontarea anumitor componente (pentru îndepărtarea prafului de pe acestea sau pentru evidenţia modul de operare); remontarea componentelor desfăcute; - 1 punct;

  - Verificarea cuplării cablurilor, asigurarea cablurilor nefolosite, verificarea tensiunilor; - 1 punct;

- verificarea funcţionării:

  - verificarea vizuală a ventilatoarelor (din sursa de alimentare, de pe procesor, de pe carcasă, al plăcii video dacă e cazul, etc.) -0,4 puncte;

  - verificarea în BIOS a parametrilor privind secvenţa de încărcare, data calendaristică, alţi parametrii studiaţi; - 0,4 puncte;

  - verificarea încărcării sistemului de operare (timp de încărcare); - 0,4 puncte;

  - verificarea ledurilor care indică funcţionarea; - 0,3 puncte;

- verificări software:

  - verificarea instalării driverelor; - 0,3 puncte;

  - verificarea posibilelor erori în Event viewer; - 0,3 puncte;

  - verificarea programelor încărcate în memorie la pornire (msconfig şi process explorer); - 0,3 puncte;

  - verificarea şi eliminarea fişierelor temporare; - 0,3 puncte;

  - verificarea fragmentării; - 0,3 puncte;

  - verificarea ultimului back-up; - 0,3 puncte;

  - verificarea funcţionarii în reţea (comanda ping); - 0,3 puncte;

  - verificarea antivirusului (actualizat la zi şi funcţional); - 0,3 puncte;

  - verificarea actualizărilor sistemului de operare; - 0,3 puncte;

  - verificarea funcţionării dispozitivelor externe (imprimarea unei pagini de test, scanarea unui document, citirea sau scrierea unui cd, etc.) - 0,3 puncte;

- La prezentarea orală se acordă 0.5 puncte pentru fiecare din cele 4 subpuncte ale prezentării.

Instrucţiuni pentru evaluatori

- Înainte de efectuarea posibilelor modificări în setările hardware, elevul va trebui să se documenteze studiind specificaţiile tehnice ale componentelor calculatorului.

- Demontarea componentelor se punctează conform criteriilor de evaluare de mai sus.

- Cadrul didactic va verifica montarea componentelor desfăcute.  Se punctează conform criteriilor de evaluare de mai sus.

- În final elevul va trebui să susţină o prezentare orală în care să prezinte cele 4 subpuncte trecute la enunţ testului, fiecare din acestea având punctajul separat.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de îndeplinirea sarcinilor de către elevi (neatingerea tuturor competenţelor) se va relua acest test sau unul asemănător.

Bibliografie

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

- Curriculum pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

- Material de predare pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

- Material de învăţare pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

# Footnotes

Profesorul poate nominaliza desfacerea doar unei anumite componente

Profesorul poate indica verificarea unui singur dispozitiv extern