INSTRUMENTE DE EVALUARE

SUMATIVĂ

Domeniul: Electronică Automatizări

Calificarea: Tehnician Operator Tehnician de Calcul

Nivel  3

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

2009

AUTOR:

SZŐCS ANDRÁS – Inginer de sistem

COORDONATOR:

SEICA LADISLAU - informatician

CONSULTANŢĂ:

VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Centralizator Instrumente de evaluare sumativă

| Competenta | Probe scrise | Probe orale | Probe practice |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CP1 | CP2 | CP3 | CP1 | CP2 | CP3 | CP1 | CP2 | CP3 |
| Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |  |  |  | x |  |  | x | x | x |
| Realizează conectarea unei reţele de date la internet |  |  |  | x |  | x | x | x | x |

CP – Criteriu de performanţă

Criterii de performanţă la competenta 3

Criterii de performanţă la competenta 4

x – marchează criteriul atins de o anumită probă (oral, scris sau practic)

Test

Modulul: Reţele de calculatoare – partea II

Competenţe:

- Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date Instalează.

- Realizează conectarea unei reţele de date la internet.

Obiectivele evaluării:

- Să identifice componentele fizice ale unui reţele de date

- Să interconecteze componentele fizice ale unui reţele de date

- Să conecteze un calculator la reţea

- Să conecteze un calculator la Internet

- Să configureze componentele fizice pentru a realiza conectarea la Internet

- Să depaneze o reţea de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software

Prezentarea testului

Acest test va fi utilizat ca evaluare sumativă a modulului.

Necesar de materiale

- două calculatoare cu sistem de operare preinstalat (Windows Xp sau versiune mai recentă), echipate cu placi de reţea Ethernet

- driverele pentru plăcile de reţea

- un switch cu manual de utilizare

- un router (router/modem) cu manual de utilizare

- kit de instalare pentru router (modem/router)

- cablu UTP

- tester de cabluri UTP

- posibilitate de conectare la Internet

Tipul testului: Probă practică şi orală

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Testul poate fi susţinut în laboratorul de informatică, sau în atelierul de instruire practică ori la agentul economic. Fiecare elev va primi o foaie de lucru cu cerinţele testului.

Timp de lucru: 50 minute

Exerciţiu 1

Enunţ:

Având la dispoziţie mai multe componente fizice ale unui reţele de date (calculatoare, switch, router, modem), va trebui să realizaţi o reţea locală de date, după care trebuie să realizaţi conectarea reţelei la Internet şi testarea funcţionării acestuia.

Instrucţiuni pentru elev

Înainte de a vă apuca de interconectarea şi setarea echipamentelor, veţi efectua o documentare prealabilă, veţi studia documentaţia tehnică a echipamentelor. După documentare veţi interconecta echipamentele de reţea. Reţeaua locală va conţine două calculatoare (cu sistem de operare instalat, Windows Xp sau versiune mai recentă) echipate cu plăci de reţea ethernet (cu driverul instalat), un switch şi un router (modem). Pentru realizarea reţelei  veţi urmări paşii de mai jos:

- Setarea opţiunii de autoconfigurare prin DHCP a fiecărei placi  de reţea

- Interconectarea echipamentelor (calculatoare - switch -router/modem)

- Schimbarea adresei IP implicite a routerului la o altă adresă (va fi furnizat de cadrul didactic)

- Setarea serviciului DHCP şi a domeniului de adrese IP oferite pentru calculatoare, în routerul (router/modem) reţelei locale

- Verificarea şi testarea funcţionalităţii reţelei

- Veţi identifica şi depana defectele reţelei.

Instrucţiuni pentru evaluatori

Unul din cablurile oferite de către cadrul didactic elevului pentru conectarea calculatoarelor la reţea va avea firele interne 1 şi 3 întrerupte.

Exerciţiu 2

Enunţ:

- Cum poţi asigura o imunitate mai mare a reţelei realizate, împotriva EMI şi RFI?

- Dacă se cere să schimbi reţeaua cablată pe o reţea fără fir, ce echipamente ar trebui să schimbi?

- Găseşte o alternativă pentru înlocuirea echipamentelor: switch, router, modem.

- Cum ai proceda, dacă reţeaua nu ar conţine un router, care oferă serviciul DHCP pentru cele două calculatoare?

- Dacă în loc de reţea cu fir ar avea reţea fără fir, ce fel de setări ar trebui să operezi?

- Dacă în reţeaua existentă, pe lângă cele două calculatoare ar exista şi un server care ar oferi servicii de web hosting, ce fel de setări ar trebui să operezi pe routerul reţelei, pentru a putea accesa paginile web stocate pe server, prin intermediul routerului dinspre Internet?

Instrucţiuni pentru evaluatori

Proba practică va fi urmat  de proba orală. Pentru fiecare probă, se va acorda punctajul prevăzut în barem.

Criteriile de evaluare şi notare

Se acordă 10 puncte, din care 1 punct din oficiu.

Exerciţiu 1

- Pentru configurarea opţiunii de autoconfigurare prin DHCP a plăcilor de reţea, se va acorda: 				1 punct

- Pentru interconectarea calculatoarelor cu switch şi router (router/modem), se va acorda: 				1 punct

- Pentru schimbarea adresei IP implicit a routerului (router/modem), se va acorda:				1 punct

- Pentru configurarea serviciului DHCP a routerului, se va acorda:    								1 punct

- Pentru folosirea comenzilor de verificare şi depanare a reţelei, se va acorda:						1 punct

- Pentru identificarea cablului defect, se va acorda:       	1punct

Exerciţiu 2

Pentru fiecare răspuns corect, se va acorda 0,5 puncte. Total 3 puncte.

- Cum poţi asigura o imunitate mai mare a reţelei realizate, împotriva EMI şi RFI?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Folosind cabluri FTP sau STP, în loc de UTP.

- Dacă se cere să schimbi reţeaua cablată pe o reţea fără fir, ce echipamente ar trebui să schimbi?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Trebuie schimbate plăcile de reţea cu fir pe plăci de reţea fără fir, routerul reţelei trebuie schimbat cu un router cu capabilităţi wireless, sau conectarea la switch a unui punct de acces fără fir.

- Găseşte o alternativă pentru înlocuirea echipamentelor: switch, router, modem.

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

O alternativă ar fi, folosirea unui echipament multifuncţional.

- Cum ai proceda, dacă reţeaua nu ar conţine un router, care oferă serviciul DHCP pentru cele două calculatoare?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Aş configura manual fiecare placă de reţea cu adrese IP (adresă ip, mască de subreţea, gateway implicit, server DNS), respectând regulile de adresare IP.

- Dacă în loc de reţea cu fir ar avea reţea fără fir, ce fel de setări suplimentare ar trebui să operezi pe router?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Setarea numelui reţelei SSID, selectarea unui canalul de difuzare, securizarea reţelei.

- Dacă în reţeaua existentă, pe lângă cele două calculatoare ar exista şi un server care ar oferi servicii de web hosting, ce fel de setări ar trebui să operezi pe routerul reţelei, pentru a putea accesa paginile web stocate pe server, prin intermediul routerului dinspre Internet?

Este acceptată orice formulare asemănătoare:

Pe routerul reţelei ar trebui activat şi setat serviciul Port Forwarding.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării

În funcţie de îndeplinirea sarcinilor de către elevi (neatingerea tuturor competenţelor) se va relua acest test sau unul asemănător.

Bibliografie

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

- Curriculum pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

- Material de predare pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009

- Material de învăţare pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul www.tvet.ro, 2009