Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Securizarea reţelelor

Material de învăţare – partea I

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivel  2

2009

AUTOR:

DABIJA GEORGE – informatician, profesor grad definitiv

COORDONATOR:

LADISLAU ŞEICA - Informatician

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Resurse	6

III. Resurse	7

Tema 1: Politici de securitate	7

Fişa de documentare 1.1 Politici de securitate	7

Activitatea de învăţare 1.1.1 Politici de securitate, noţiuni teoretice	11

Activitatea de învăţare 1.1.2 Politici de securitate la nivel local	12

Activitatea de învăţare 1.1.3 Politici de securitate la nivelul unei reţele	13

Fişa de documentare 1.2 Noţiuni de securitate a  reţelelor	14

Activitatea de învăţare  Noţiuni teoretice legate de securitatea unei reţele	18

Fişa de documentare 1.3 Securitatea echipamentelor	19

Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie a echipamentelor	23

Fişa de documentare 1.4 Securitatea datelor	24

Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie a datelor	28

Tema 2 Dezvoltarea unei politici de securitate în reţea	29

Fişa de documentare 2.1 Cerinţe de protecţie la nivelul reţelei	29

Activitatea de învăţare Cerinţe de protecţie la nivelul reţelei	32

Fişa de documentare 2.2 Soluţii de securitate hardware	33

Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie hardware a unei reţele	35

Fişa de documentare 2.3 Soluţii de securitate software	36

Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie software a unei reţele	38

Tema 3 Ameninţări de securitate asupra reţelelor	39

Fişa de documentare 3.1 Surse de atac asupra unei reţelei	39

Activitatea de învăţare Surse de atac asupra unei reţele	43

Fişa de documentare 3.2 Tipuri de atacuri asupra reţelelor	44

Activitatea de învăţare 3.2.1 Clasificări ale tipurilor de atacuri	48

Activitatea de învăţare 3.2.2 Atacuri provenite din interiorul reţele	49

Activitatea de învăţare 3.2.3 Atacuri provenite din exteriorul reţele	50

Fişa de documentare 3.3 Viruşi, viermi, troieni şi grayware	51

Activitatea de învăţare 3.3.1 Viruşi, viermi şi troieni	53

Activitatea de învăţare 3.3.2 Atacuri de tip grayware	54

III. Glosar	55

IV. Bibliografie	65

# I. Introducere

Materialul de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor:

- Prezintă politica de securitate

- Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor

Domeniul	Informatică

Calificarea	Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivelul de calificare	 3 avansat

Materialul cuprinde:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Prezentul material de învăţare se adresează elevilor din cadrul şcolilor postliceale, domeniul Informatică  calificarea Administrator reţele locale şi de comunicaţii.

| Denumirea temei | Fişe de învăţare / Fişe de documentare | Competenţe(le) vizate |
| --- | --- | --- |
| Tema 1 Politici de securitate | Fişa 1.1 Politici de securitate Activitatea de învăţare 1.1.1 Politici de securitate, noţiuni teoretice Activitatea de învăţare 1.1.2 Politici de securitate la nivel local Activitatea de învăţare 1.1.3 Politici de securitate la nivelul unei reţele | 1. Prezintă politica de securitate |
|  | Fişa 1.2 Noţiuni de securitate a reţelelor Activitatea de învăţare Noţiuni teoretice de securitatea unei reţele | 1. Prezintă politica de securitate |
|  | Fişa 1.3 Securitatea echipamentelor Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie a echipamentelor | 1. Prezintă politica de securitate |
|  | Fişa 1.4 Identificarea problemelor de securitate a datelor Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie a datelor | 1. Prezintă politica de securitate |
| Tema 2 Dezvoltarea unei politici de securitate în reţea | Fişa 2.1 Cerinţe de protecţie la nivelul reţelei Activitatea de învăţare Cerinţe de protecţie la nivelul reţelei | 1. Prezintă politica de securitate 2. Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor |
|  | Fişa 2.2 Soluţii de securitate hardware Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie hardware | 2. Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor |
|  | Fişa 2.3 Soluţii de securitate software Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie software | 2. Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor |
| Tema 3 Ameninţări de securitate asupra reţelelor | Fişa 3.1 Surse de atac asupra unei reţele Activitatea de învăţare Surse de atac asupra unei reţele | 1. Prezintă politica de securitate 2. Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor |
|  | Fişa 3.2 Tipuri de atacuri asupra reţelelor Activitatea de învăţare 3.2.1 Clasificări ale tipurilor de atacuri Activitatea de învăţare 3.2.2 Atacuri provenite din interiorul reţelei Activitatea de învăţare 3.2.3 Atacuri provenite din exteriorul reţelei | 1. Prezintă politica de securitate 2. Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor |
|  | Fişa 3.3 Viruşi, viermi, troieni şi grayware Activitatea de învăţare 3.3.1 Viruşi, viermi şi troienii Activitatea de învăţare 3.2.2 Atacuri de tip grayware | 1. Prezintă politica de securitate 2. Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor |

Absolvenţii nivelului 3 avansat, şcoală postliceală, calificarea Administrator reţele locale şi de comunicaţii, vor fi capabili să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi să aplice topologii de reţele locale (LAN) şi globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată,    routere în conformitate cu standardele în vigoare.

Temele din prezentul material de învăţare nu acoperă toate conţinuturile prevăzute în curriculumul pentru modulul Securizarea reţelelor. Pentru parcurgerea integrală a modulului în vederea atingerii competenţelor vizate / rezultate ale învăţării profesorul va avea în vedere şi materialul de învăţare Securizarea reţelelor partea II.

# II. Resurse

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

Elevii pot folosi atât materialul prezent (în forma printată) cât şi varianta echivalentă online.

# III. Resurse

## Tema 1: Politici de securitate

### Fişa de documentare 1.1 Politici de securitate

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate

Politicile de securitate se referă la acele politici (documente, setări, modalităţi de lucru, prin care se definesc unele reguli) ce definesc unele recomandări şi acţiuni necesare minimizării riscului aferent efectuării tranzacţiilor electronice, risc ce se referă în special la atacuri asupra sistemului de securitate al unei reţele (deşi termenul se extinde pentru a cuprinde şi intruziunile, furtul sau calamităţile – naturale sau voite).

Măsurile de securitate definite sub forma acestor politici nu garantează eliminarea completă a oricărui risc, dar poate să-l reducă la un nivel acceptabil (acoperă conceptele de „mitigation” şi „contingency” definite în material).

Pentru a putea defini aceste politici (reguli) de securitate, este necesar să se îndeplinească de către întregul sistem informatic a următoarelor cerinţe:

a) Identificarea utilizatorilor – reprezintă procesele şi procedurile necesare pentru stabilirea unei identităţi unice la nivel de utilizator sau aplicaţie în cadrul sistemului informatic. Identificarea va permite contabilizarea (jurnalizarea sau auditarea) tuturor operaţiunilor individuale şi astfel putând preveni accesul neautorizat.

b) Autentificarea utilizatorilor – este procedura prin care se verifică utilizatorii sau aplicaţiile definite la pasul a), astfel orice formă de acces devine autorizată.

c) Controlul accesului – determină cine (ce) anume poate executa o anumită operaţie autentificată în sistem, având în vedere, minim următoarele: controlul accesului la sistem sau la reţea, clasificarea sau gruparea informaţiei accesibile, stabilirea privilegiilor permise la nivel de operaţii (scrieri, modificări, interogări, etc.).

d) Responsabilitatea – este strâns legată de politicile de securitate definite la pasul anterior şi se referă în special la regulile impuse utilizatorilor sistemului, care vor fi răspunzători pentru acţiunile întreprinse după conectarea la sistem. Aici se vor defini persoanele cheie care vor avea puteri de acces (scrieri, modificări, ştergeri, etc.) superioare.

e) Auditul de securitate – cerinţă care este folosită în special pentru analiza înregistrărilor activităţilor executate, pentru a determina dacă sistemul de protecţie este în concordanţă cu politicile şi procedurile de securitate stabilite (sau în concordanţă cu un minim acceptat).

f) Integritatea sistemului – cerinţă prin care se urmăreşte să se crească redundanţa sistemului în cazul apariţiei unor defecţiuni, pentru aceasta se tratează necesitatea următoarelor etape: protejare (software, date şi hardware), separare (procese  şi date relative la sistem sau la utilizatori), control (operaţii de întreţinere sau verificări).

g) Integritatea informaţiilor – presupune mecanisme de protecţie a datelor împotriva distrugerii sau accesului neautorizat precum şi mecanisme de propagare a unor modificări survenite de-a lungul timpului.

h) Fiabilitatea serviciilor – etapă prin care se încearcă să se optimizeze, păstrându-se cele convenite mai sus, modul de lucru al utilizatorilor sau mai bine zis cât de uşor şi sigur un utilizator autentificat poate accesa şi utiliza resursele unui sistem.

i) Documentarea politicilor definite – este vitală pentru menţinerea unui anumit sistem de securitate operaţional şi eficient. Nu trebuie privită ca ultima cerinţă, ea fiind folosită pentru documentarea tuturor cerinţelor şi a modului de implementare, pentru fiecare cerinţă anterioară.

Figura 1.1.1 Microsoft Management Console – Local Security Settings, setări locale de securitate

Se pot defini şi unele politici de securitate formale, ce vor dicta cerinţele de bază şi obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească o tehnologie, la modul general (de multe ori aceste politici sunt aşa numitele „politici de început”, până la implementarea politicilor finale).

O atenţie specială o prezintă etapa prin care, pentru a diagnostica problemele şi conduce audituri sau depista intruşi, este posibil să trebuiască să se intercepteze traficul din reţea, să se inspecteze istoricul autentificărilor şi al comenzilor utilizatorilor legitimi şi să se analizeze directoarele personale ale utilizatorilor (gen „home” sau „My Documents”). Este obligatoriu ca utilizatorii să fie înştiinţaţi de aceste acţiuni, pentru că altfel ele pot deveni ilegale.

Pentru a exemplifica o politică de securitate formală (de început) putem configura următoarele (posibilităţi ce stau, în marea majoritate a cazurilor, şi la îndemâna unor utilizatori fără drepturi de administrare – utilizatori obişnuiţi) trei nivele:

1. Nivelul de utilizare acceptabilă: Aplicaţii Screen saver cu activarea parolării, Manipularea parolei, Folosirea în mod uzual, a conturilor cu drepturi restrictive (de tip „restricted user”), Descărcarea şi instalarea aplicaţiilor (necesită drept de administrator), Informaţii ce menţionează ce utilizatori sunt monitorizaţi (pentru administrare, necesită drept de administrare), Utilizarea de aplicaţii anti-virus

2. Manipularea informaţiei sensibile, private (în orice formă scrisă, hârtie sau format digital): curăţarea biroului şi încuierea informaţiilor confidenţiale, oprirea sistemului PC înainte de a părăsi spaţiul, utilizarea criptării, manipularea cheilor de acces la echipamente (stabilirea regulilor de încredere), manipularea materialului confidenţial în afara sistemului sau pe durata călătorilor

3. Manipularea echipamentului în afara sistemului sau pe durata călătoriilor – tratează manipularea sistemelor mobile gen laptop, netbook, telefon, etc. în afara sistemului, pe durata călătoriilor sau conectărilor la zone nesigure (de ex. „hot spot”- uri gratuite).

Politica de securitate poate deveni foarte mare în conţinut (un prim exemplu ar fi faptul că diferiţi utilizatori vor trebui să aibă drepturi distincte, ajungând la personalizări preferenţiale), iar informaţiile vitale pot fi uşor uitate sau omise. Politica pentru personalul IT poate conţine informaţii ce sunt confidenţiale pentru utilizatorii obişnuiţi, fiind vitală împărţirea acesteia în mai multe politici mai mici (asupra cărora se vor defini drepturi diferite de management şi administrare); spre ex. Politica de utilizare acceptabilă, Politica pentru stabilirea parolelor, Politica pentru mesageria electronică, Politica pentru accesul la distanţă, etc..

O importanţă majoră o mai poartă şi politicile de „backup” (arhivare) a datelor. Aceste politici se referă în special la forme de protecţie a datelor. Această protecţie se bazează, în special, pe realizarea de copii a datelor şi prin păstrarea lor în locuri sigure (medii de stocare distincte, redundante, seifuri, cutii de valori, etc.).

Abordarea ce mai bună privind politicile de securitate aplicate în cadrul unei reţele este de a aplica un set de politici de bază la nivelul întregului domeniu, politici care să se aplice tuturor maşinilor (servere şi staţii de lucru) şi tuturor utilizatorilor. Aceste politici vor fi completate diferenţiat cu alte politici suplimentare, aplicabile anumitor roluri funcţionale pe care le au servere-le şi staţiile din reţea. Această abordare simplifică modul de gestionare al politicilor şi ne asigură că avem un nivel de securitate de bază pentru întreaga reţea.

Două lucruri sunt foarte importante atunci când dorim să se asigure un nivel de securitate de bază pentru toate sistemele din reţea: unu, sistemele trebuie să fie menţinute la zi din punct de vedere al patch-urilor şi fix-urilor de securitate şi doi, trebuie să se aplice un set de configurări de securitate de bază pe toate sistemele din reţea, adică să se facă întărirea securităţii sistemelor.

Exemple cu privire la aceste politici de bază care merită luate în considerare pentru securizarea de bază (primară) a sistemelor (exemplu oferit pentru o administrare sub sisteme server de tip Windows – 2000, 2003 sau 2008):

Politici de audit: Account logon & Management – auditarea evenimentelor de autentificare, Directory Service Access – auditarea folosirii resurselor din cadrul AD, Object Access – auditarea folosirii de diferite drepturi asupra sistemelor de fişiere, System Events – jurnalizarea evenimentelor sistemului de operare

Privilegii ale utilizatorilor: Allow log-on locally – oferirea de acces local la sisteme, Logon cu Terminal Services – oferirea de acces la distanţă pe sisteme, Deny log-on as a batch job – eliminarea posibilităţii de rulare de cod cu autologare, Deny force shutdown from Remote system – eliminarea posibilităţii de restart al sistemului de către persoane logate din afară.

Pentru uşurarea creării politicilor de securitate, cel mai simplu este să se pornească de la un template cu măsuri de securitate predefinite, pe care să se realizeze diferite modificări din mers, modificări ce sunt adaptate la cerinţele regăsite în paşii premergători precizaţi anterior, şi să se aplice în întreaga reţea. De obicei aceste „propagări” ale politicii de securitate se poate face folosind diferite sisteme specializate cum ar fi „Security Configuration Manager” din sistemele bazate pe platforma Windows. Acesta conţine: template-uri care definesc setările ce trebuie aplicate pentru câteva configuraţii tipice, cu ajutorul snap-in-ul „MMC Security Configuration & Analysis” sau a utilitarului în linie de comandă „secedit” cu ajutorul căruia se poate automatiza procesul de aplicare al politicilor definite pe un singur calculator către o întreagă reţea.

Figura 1.1.2 După cum se observă la nivel de securitate se pot restricţiona inclusiv accesul la dispozitive hardware

Template-urile de securitate sunt fişiere text cu extensia „.inf” ce conţin un set predefinit de setări de securitate. Aceste setări pot fi adaptate şi aplicate asupra sistemelor din reţea. Setările de securitate disponibile includ: aplicarea de ACL-uri (Access Control List – liste de control la acces) pe chei de Registry şi fişiere, aplicarea de politici de conturi şi parole, parametri de start la servicii şi setarea de valori predefinite pentru unele chei de Registry.

Template-urile sunt aditive, adică se pot aplica succesiv mai multe template-uri. Ordinea de aplicare este importantă: setările din ultimul template aplicat vor suprascrie setările anterioare. Template-urile pot fi aplicate global, cu ajutorul Group Policy, sau individual, cu ajutorul Security Configuration & Analysis. Template-urile pot fi obţinute din mai multe surse: spre exemplu, Windows Server 2003 vine cu un set predefinit de template-uri, iar în Windows Server 2003 Security Guide se pot găsi template-uri adiţionale.

Mai mult CIAC (Computer Incident Advisory Capability), SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security) sau NSA/CSS (National Security Agency/Central Security Service) publică propriile recomandări şi template-uri pentru sistemele de operare Microsoft.

Security Configuration & Analysis este un snap-in MMC cu ajutorul căruia putem crea o bază de date cu setări de securitate, putem importa template-uri şi putem aplica setări suplimentare, iar apoi putem compara setările sistemului cu template-ul creat în baza de date. Comparaţia este non-distructivă, adică sunt raportate doar diferenţele între starea actuală a sistemului şi template-ul ales. Mai avem la dispozitie şi un utilitar numit „secedit”(SECurity EDITor), utilitar în linie de comandă cu ajutorul căruia putem automatiza operaţiile de aplicare ale template-urilor folosind posibilităţi de creare de script-uri. Parametrii programului permit analiza, configurarea, importul, exportul, validarea sau rollback-ul (revenirea la setările originale) setărilor de securitate aplicate sistemelor.

Deşi crearea unei politici de securitatea este un proces foarte anevoios, satisfacţiile oferite de o implementare reuşită şi bine documentată poate însemna siguranţa şi rularea fără incidente a unui reţele de sute de calculatoare mai flexibile decât rularea unor politici inadecvate pe o reţea de zece-douăzeci de calculatoare.

### Activitatea de învăţare 1.1.1 Politici de securitate, noţiuni teoretice

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici principalele noţiuni ce ţin de definirea unei politici de securitatea sănătoase.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Realizaţi un eseu care să trateze etapele elaborării unei politici de securitate. Timpul de lucru este de 50 minute iar eseul trebuie să atingă obligatoriu fiecare din noţiunile: „Identificarea utilizatorilor”, „ Autentificarea utilizatorilor”, „Controlul accesului”, „Responsabilitatea”, „Auditul de securitate”, „Integritatea sistemului”, „Integritatea informaţiilor”, „Fiabilitatea serviciilor”, „Documentarea politicilor definite”.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.1, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Activitatea de învăţare 1.1.2 Politici de securitate la nivel local

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici, să defineşti şi să aplici o politică de securitate minimală (formală), pentru protejarea unui sistem.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe.

Sarcina de lucru: Un administrator trebuie să configureze un calculator cu o politică minimă de securitate. Ce setări (minime) trebuie să activeze, pentru ca sistemul astfel configurat să poată fi utilizat la un nivel minim admis de securitate. Justificaţi măsurile luate.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.1, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Activitatea de învăţare 1.1.3 Politici de securitate la nivelul unei reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici, să defineşti şi să aplici o politică de securitate minimală (formală), pentru protejarea unuei întregi reţele.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra folosirii consolei MMC din sistemul Windows (2000, Xp, Vista sau de tip Windows server 2000, 2003 sau 2008) şi a utilitarului „secedit” se va realiza o implementarea unei politici de securitate pe un un sistem cu sistem de operare de tip Windows (2k, XP, Vista sau de tip server).

Este indicat să se folosească maşini vituale pentru aceste setări astfel încât să se poată reveni oricând la setările originale, în caz că modificările nu au fost corespunzătoare.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.1, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Fişa de documentare 1.2 Noţiuni de securitate a  reţelelor

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate

Principiile de bază ale securităţii sistemelor informatice s-au schimbat relativ puţin în ultimii ani.

Există două mari categorii – protecţia la nivel fizic (garduri, uşi cu încuietori, lacăte, etc.) şi protecţia la nivel informaţional (accesare prin intermediul unor dispozitive electronice şi/sau a unor aplicaţii software, a informaţiilor dintr-un sistem de clacul – în mod general, în mod particular, informaţiilor dintr-un calculator sau dintr-o reţea de calculatoare).

Fig. 1.1.1 Securitatea la nivel de acces perimetral

Soluţiile de protecţie fizică se pot împărţi la rândul lor în două mari categorii: soluţii de protecţie pentru echipamente şi soluţii pentru protecţia intruziunilor.

a). soluţiile de protecţie pentru echipamente sunt împărţite la rândul lor funcţie de natura protecţie care se doreşte, în:

- protecţie contra furtului – prin încuietori, încabinări (montarea în cabine prevăzute cu sisteme speciale de porotecţie), plasări în spaţii special amenajate, etc.(figura 1.1.2);

Fig. 1.1.2 De observat diferenţele de încasetări (accesul la echipamente şi infrastructură este nesecurizat în partea stângă, iară acces securizat prin dulap metalic prevăzut cu cheie, în partea dreaptă)

- protecţie contra distrugerilor (cu sau fară intenţie, aici intervenind şi cataclismele naturale gen incendii, inundaţii, cutremure) – prin instalarea de sisteme de securizare contra incendiilor, inundaţiilor sau cutremurelor (figura 1.1.3 şi 1.1.4). Aceste forme de protecţie se refereră în special la informaţii cu adevărat sensibile (gen backup-uri, date confidenţiale, etc.);

- protecţie contra plusurilor de tensiune – prin instalarea de siguranţe specializate de protecţie la supratensiune, generatoare automate, etc..

Soluţiile de protecţie a echipamentelor reprezintă un pas foarte important în securizarea unei reţele. Nu putem să considerăm securizată o reţea dacă nu avem minimul de protecţie asigurat echipamentelor din cadrul ei, fie ele directe (cabluri, switch-uri, servere, cabinete, calculatoare, etc.) sau indirecte (panouri electrice, sisteme de protecţie contra incendiilor, etc.)

b). soluţiile de protecţie pentru protecţia intruziunilor se referă în special la securizarea perimetrală – securizare care se poate efectua folosind garduri, sisteme de supraveghere, acces limitat pe bază de chei, cartele de acces, zone diferenţiate pe nivele diferite de acces – atât la nivel de securizare zonală – prin aşezări şi amenajări speciale pentru zonele sensibile ce deţin echipamente speciale – cât şi pentru diferenţieri de acces pentru persoane distincte, cu drepturi personalizate la nivel de acces.

În această categorie intră toate formele de acces: de securizare perimetrală la nivel fizic, ca de ex. garduri, porţi, scanere de bagaje, etc., cât şi formele de securizare la nivel parţial fizic, ca de ex. sisteme de acces bazat pe control biometric, sisteme de supraveghere, alarme, etc.

Securizarea la nivel informaţional. În această categorie intră toate formele de protecţie ce se bazează pe protejarea informaţiilor accesibile utilizatorilor acreditaţi sau formelor de protecţie contra utilzatorilor răuvoitori. La fel ca securizarea la nivel fizic, şi securitatea la nivel informaţional se poate separa şi ea în: securizare la nivel de „intruziune” şi la nivel de „acces”.

Securizarea la nivel de „intruziune” trebuie privită ca toatalitatea formelor de protecţie ce pot limita accesul la informaţie persoanelor din afara reţelei, dar în acelaşi timp să ofere şi protecţie internă şi faţă de utilizatorii din reţea. În această categorie se încadrează sistemele de detecţie gen firewall, sisteme de detecţie a intruziunilor (IDS – Intrusion Detection System), etc.

Securitatea la nivel de „acces” se referă la modalitatea de îngrădire a diferiţilor utilizatori (atât cei neautorizaţi cât şi celor autorizaţi) în a accesa diferitele informaţii din sistem. În acestă categorie intră sistemele de logare autentificate pe bază de conturi şi parole, criptări de date, etc.

Aşadar securitatea unei reţele trebuie să fie privită din două mari puncte de vedere: securizarea la nivel de acces la echipamente şi protejarea la nivel de informaţii ce circulă în cadrul ei.

Deşi securizarea la nivel fizic este foarte importantă, de obicei se înţelege de la sine modalităţile de protejare a sa, rămânând ca importanţa majoră ce cade pe umerii unui tehnician să revină găsirii şi încercării de configurare a unei securizări la nivel informaţional cât mai puternice. Această formă de tratare a securităţii nu este foarte sănătoasă din cauza faptului că însăşi întreaga reţea funcţionează atâta timp cât este fucţională, făcând astfel inutilă forma de securizare la nivel informaţional (oricât de puternică ar fi ea).

Tot timpul trebuie mers în paralel cu aceste forme de securizare, iar în cazul unor extinderi suplimentare a reţelei, să se ia în calcul foarte serios şi această formă de securizare la nivel fizic.

Tot legat de noţiunile de securizate intervin şi aşa numitele proceduri de lucru în caz de dezastru. Mai mult, teoria din spatele denumirii de securitate, vine cu precizări foarte clare prin care trebuiesc definite (şi documentate) atât procedurile de lucru pentru protecţia unei reţele cât şi proceduri prin care să se minimalizeze riscul odată ce a apărut o breşă de securitate. Aceste proceduri poartă denumirile de „mitigation” (planuri de măsuri ce trebuiesc relizate pentru reducerea expunerii la riscuri) şi „contingency” (planuri de măsuri ce trebuiesc luate pentru reducerea impactului odată ce riscul s-a produs).

De multe ori nu contează cât de „bine” a mers (şi eventual cât de mult a mers) securizarea definită într-o reţea, dacă atunci când a „picat”, când a apărut o breşă de securitate, riscurile au fost catastrofale. Acesta este motivul pentru care trebuiesc foarte clar aceste proceduri prin care să se reflecte (măcar pentru o parte din riscuri) moduri de lucru atât pentru remedierea situaţiei, cât mai ales pentru limitarea efectelor negative produse.

Ca un exemplu care să evidenţieze importanţa pe care o are politicile de „mitigation” şi „contingency” să luăm următoarele exemple:

- Să presupunem că un echipament critic – gen un switch care gestiona 20 de calculatoare şi 2 servere, s-a defectat – dacă nu există un switch de schimb va trebui să oferim, cu soluţiile existente, acces dispozitivelor cu acces prioritar (cele două servere şi pentru exemplu 12 calculatoare). Acest „schimb” trebuie să fie documentat, astfel încât orice tehnician să poată efectua acest schimb într-un timp cât mai scurt şi cu pierderi (atât temporale cât mai ales cu privire la date) cât mai mici.

- Să presupunem, în al doilea exemplu, că un atacator a reuşit să penetreze reţeaua noastră. Dacă informaţiile sensibile (confidenţiale) nu sunt protejate suplimentar (criptare, parolare, protejare la ştergere, etc.) vă daţi seama în ce situaţie periculoasă vă aflaţi! Şi în acest caz ar trebui să existe o procedură prin care anumite documente cu statut special (o bază de date cu date privind conturile de bancă a utilizatorilor, un stat de plată, un contract, un document confidenţial, etc.), să fie protejate suplimentar ca şi formă de acces, în primul rând, şi obligatoriu protejate şi la nivel de conţinut (criptate sau parolate).

Cred că s-a înţeles că primul exemplu se referă la conceptul de „mitigation” – preparearea pentru dezastre – şi al doilea la „contingency” – prepararea pentru minimizarea efectelor unor breşe apărute în politica de securitate.

Tot în cadrul definirii conceptelor „sănătoase” de securizare a unei reţele trebuie menţionată importanţa procedurilor de backup. Prin termenul de „backup” (arhivare) la nivel de date se referă la crearea unor copii (diferenţiate după unele criterii în copii mai mult sau mai puţin fidele) a acestora pentru protecţie în caz de dezastru, fie acestea ştergeri accidentale, furt, pierderi, atacuri voite sau orice altă formă prin care datele au fost compromise.

Aceste proceduri sunt tratate distinct în conceptele de politici de backup, care definesc în clar care date sunt salvate şi mai ales modalităţile şi intervalele la care se fac. Ca tipuri de backup-uri se disting următoarele tipuri: normal (o copie care marcheaza datele cu statutul de „backup”), copie (realizează copii fără a marca datele în vreun fel), incremental (doar datele care au fost create sau modificate de la ultimul backup – foloseste informatia cu privire la marcajul datelor arhivate), diferenţial (la fel ca incremental, dar fără marcaj pe datele procesate) şi zilnice (doar datele create în ziua realizării arhivării).

Se recomandă arhivări zilnice completate cu arhivări saptămânale complete.

Deşi această procedură se referă în mare parte la protejarea datelor, este de înţeles că, cel puţin pentru echipamentele sensibile (gen acel switch din primul exemplu de mai sus), şi funcţie de bugetul disponibil, trebuiesc realizate şi achiziţii de echipamente pentru backup în caz de urgenţe.

Ca şi politică de back-up al datelor stocate într-o reţea, funcţie de informaţiile care se regasesc în cadrul ei, poate fi o politică cu totul specială ce poate folosi servere personalizate de tip NAS (Network Array Storage – Sistem de stocare în reţea).

Ca nivel minim de securizare, politica de back-up trebuie să ofere minim două lucruri principale: o procedură de actualizare/restaurare cât mai completă, efectuate într-un timp cât mai scurt şi protecţie sporită pentru suportul pe care se păstrează aceste informaţii (la fel, funcţie de natura informaţiilor păstrate, putem vorbi de necesitatea achiziţionării de seifuri, realizarea de copii de siguranţă la copiile de siguranţă, etc.).

### Activitatea de învăţare  Noţiuni teoretice legate de securitatea unei reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici principalele noţiuni ce ţin de securitatea unei sistem informatic sau a unei întregi reţele.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  După o citire atentă a informaţiilor trecute în partea dreaptă, legaţi printr-o linie continuă de noţiunile teoretice (din partea stângă) la care se referă.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.1, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Fişa de documentare 1.3 Securitatea echipamentelor

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate

Deoarece pierderile sau distrugerile echipamentelor la nivel fizic pot fi costisitoare, este necesar să se creeze o politică de securitate distinctă pentru aceasta. Această politică se identifică cu conceptul de „mitigation” prezentat în fişa 1.1 şi fişa 1.2.

Pentru protecţia echipamentelor, după cum s-a prezentat şi în fişa 1.2, putem defini urătoarele categorii generale de politicii de protecţii:

-	politici de protecţie contra furtului – prin încuietori, încabinări (montarea în cabine prevăzute cu sisteme speciale de porotecţie);

-	politici de protecţie contra distrugerilor (cu sau fară intenţie, aici intervenind şi cataclismele naturale gen incendii, inundaţii, cutremure) – prin instalarea de sisteme de securizare contra incendiilor;

-	politici de protecţie contra plusurilor de tensiune – prin instalarea de siguranţe specializate de protecţie la supratensiune.

Fig. 1.3.1 Sisteme de monitorizare a parametrilor de temperatură, uminitate, presiune, etc., centralizate sub forma unor date preluate şi prelucrate de aplicaţii specializate (în partea stăngă se observă o implementare la nivel de magazie frigorifică, iar în partea dreptă, o implementare de sigurane pentru detecţia modificărilor de presiune)

Trebuie menţionat faptul că sunt aplicaţii specializate care au fost dezvoltate special pentru a gestiona informaţiile primite de la diferiţi senzori instalaţi într-o anumită arie. Exemplul prezentat în figura 1.3.1 prezintă un magazin care are definiţi anumiţi senzori de temperatură legaţi între ei şi conectaţi în final la un computer, care rulează o aplicaţie prin care se poate urmări exact fiecare senzor şi se pot realiza diferite alarme care să se declanşeze sau diferite forme de atenţionare în cazul în care sunt depăşite anumite limite la valorile primite de la senzori.

Astfel de aplicaţii sunt vitale în anumite sectoare, cum ar fi cel industrial, în care este imposibil ca o persoană să citească anumite valori şi să ia deciziile corespunzătoare. Pe aceste sisteme se bazează şi formele de protecţie la acces perimetral bazat pe camere de luat vederi care deţin (sau se realizeaza la nivel software) senzori de mişcare ce pot declanşa pornirea înregistrării sau pornirea unor alarme, reflectoare, etc.

Trebuie avut în vedere totuşi că politica definită trebuie sa fie urmărită până la cel mai mic detaliu, fară scăpări întrucăt ne interesează ca toate echipamentele să aibă parte de această securizare.

Din pricina costurior (care pot depăşi de multe ori bugetul alocat), de multe ori se foloseşte totuşi o mixtură de soluţii – unele mai speciale pentru zonele mai sensibile şi unele mai „comune” pentru celelalte. De ex. pentru servere, switch-uri, routere, soluţiile de back-up, etc. de obicei – este dealtfel şi foarte indicat – se amenajează o încăpere specială, la care are acces numai un număr foarte limitat de personal, încăpere care este protejată ignifug şi hidrofob, dotată cu generator şi panou electric special, pentru protecţie la supratensiune, surse neîntreruptibile pentru echipamentele de reţea sensibile, sistem de aer condiţionat pentru a limita problemele legate de supraîncălzirea lor, etc.

Din această formă de grupare se poate obţine o limitare a costurilor ataşate operaţiilor de implementare şi menţinere a securităţii unei reţele.

Este indicat să se ia în calcul pentru echipamentele sensibile, şi funcţie de natura afacerii (firmei) să se cumpere echipamente de back-up pentru a se putea remedia problemele într-un timp cât mai scurt în eventualitatea în care apare o problemă cu un echipament.

De multe ori se folosesc „dubluri” de echipamente care funcţionează redundant, adică în caz că echipamentul principal nu mai răspunde corespunzător normelor de folosinţă, întră al doilea echipament care preia sarcina până la remedierea problemei. Aceasta este o procedură extrem de sănătoasă, procedură după cum spuneam şi în fişa 1.1 legată de conceptul de back-up.

Ex. pentru servere se pot achiziţiona două echipamente (cel de backup de multe ori fiind ceva mai slab – pentru limitarea costurilor, dar este bine de luat totuşi în calcul şi faptul ca trebuie să ofere o funcţionarea asemănătoare) care să funcţioneze redundant, în caz că serverul principal păţeşte ceva şi devine innoperabil, serverul de back-up preia funcţiile până la remedierea problemei.

O astfel de politică poate însemna de multe ori însăşi succesul unei afaceri.

Tot aici ar intra şi necesitatea limitării accesului (prin instalarea unor cititoare de carduri, acces digital monitorizat) şi posibilitatea de audit al acestuia. Astfel este necesar să se realizeze sisteme de supraveghere, de management al acestora, de limitare a accesului şi de instalare a anumitor „trigger”-e – sau declanşatoare – de alarmă în cazul în care se detectează breşe de securitate perimetrală.

Fig. 1.3.2 Diferite sisteme de monitorizare al accesului

Nu trebuie uitată nici partea de protecţie la supratensiune – protecţie care trebuie suplimentată şi de existenţa unor UPS dedicate pentru diferite echipamente care trebuie protejate. Dintre aceste echipamente deosebim: switch-uri, servere, PC-uri, sisteme de monitorizare, etc.

Fig. 1.3.3. Protecţii la supratensiune

Fig. 1.3.4. UPS-uri, în partea dreaptă primul nivel de jos, format 2U, special pentru cabinete (server rack)

O importanţă majoră în procesul de securizare o reprezintă posibilităţile de monitorizare a parametrilor de funcţionare a unei reţele. Adică posibilităţi prin care se pot detecta în timp cât mai scurt echipamentele cu probleme din cadrul reţelei, echipamente ce pot genera probleme mult mai grave dacă nu sunt remediate în timp util.

Pentru aceasta este necesar să se efectuieze teste periodice a echipamentelor din cadrul reţelelor pentru a se putea detecta din timp echipamentele ce nu mai funcţionează în limitele admise. Aceste proceduri de testare trebuiesc efectuate şi documentate, termenul folosit fiind de mentenanţa echipamentelor de reţea.

### Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie a echipamentelor

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici, să defineşti şi să aplici o politică de securitate minimală (formală), pentru protejarea ehipamentelor unei reţele.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe.

Sarcina de lucru: Un administrator trebuie să instaleze un switch suplimentar(4 porturi) pentru a putea extinde reţeaua. Dintre posibilităţile pe care le are la dispoziţie, în primă fază, cu costuri minime de implementare,  se numără următoarele locaţii (încăperi): casa scării, hol de acces, exteriorul clădirii. Mai are la dispoziţie totuşi şi o altă cameră, prevăzută cu un rack în care mai are loc de încă un switch, dar care se regăseşte la 20m distanţa. Ce locaţie îl sfătuiţi să aleagă. Justificaţi alegerea făcută.

Dacă switch-ul ar fi de 24 de porturi, v-aţi schimba alegerea?

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.3, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Fişa de documentare 1.4 Securitatea datelor

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate

Securizarea la nivel informaţional este de multe ori considetată primordială celei la nivel fizic, tosuşi trebuie să se înţeleagă strânsa inderdependenţă dintre acestea.

Securizarea la nivel informaţional trebuie să acopere mai multe forme de protecţie, urmând aceleaşi principii ca cele prezentate şi în fişele 1.1 şi 1.2, şi anume realizarea de politici de implementare a unor forme de securizare pentru minimizarea riscurilor („mitigation”) şi definirea obligatorie a unor politici de lucru pentru minimizarea riscurilor odată ce breşa de securitate a apărut („contingency”).

Politicile care sunt definite pentru minimizarea riscurilor de expunere la atacuri implică instalarea de diferite programe şi aplicaţii care să prevină în primul rând accesul peroanelor neautorizare la resursele din cadrul reţelei (firewall, antivirus, etc.) cât şi programe şi aplicaţii care să protejeze datele vehiculate în cadrul reţelei (criptări).

Tot aici intră şi necesitatea definirii unor politici de back-up al datelor, back-up care trebuie să fie diferenţiat în primul rând după natura informaţiilor de „păstrat”, urmată de frecvenţa cu care se execută şi nu mai puţin importantă forma de păstrare a acestor fişiere.

În cadrul politicii care defineşte minimizarea riscurilor odată ce riscul s-a produs, trebuie să ofere informaţii clare prin care accesul la datele sensibile să fie protejat, eventual prin „conservarea” (separarea) datelor respective, precum şi paşii necesari pentru remedierea situaţiei într-un timp cât mai scurt.

Pe lângă cele două direcţii prezentate mai sus, privite ca şi concepte distincte care tratează problema securităţii la nivel informaţional deosebim:

- securitatea implementată încă din faza de proiectare – security by design

- securitatea bazată pe mai multe nivele – security in depth.

Conceptul de „security by design” este foarte bun atunci când posibilităţile de implementare sunt justificate. De multe ori totuşi acest concept impune unele restricţii care limitează foarte mult utilizarea sa în arii diferite, metoda fiind folosită în zone speciale, foarte specializate (zone cu statut de importanţă majoră, ca de ex. reţelele de calculatoare care controlează traficul aerian, laboratoare de cercetare, etc.), zone în care accesul prin definiţie este foarte restrictiv.

Acest concept aplicat la „nivel software” generează un principiu de funcţionare al aplicaţiei cu restricţii foarte clare – care de multe ori, din pricina acestor limitări, devine în scurt timp nefezabil.

Fig. 1.4.1 Exemplu de folosire al conceptului de „security by design” la nivel IT

Pentru a exemplifica acest concept la nivel de aplicaţie(software) să presupunem că se citeste de către o aplicaţie un sir de caractere care ar trebui să reprezinte un nume. Dacă se limitează prin definiţie ca acel nume să conţină numai caractere alfabetice (litere mici şi/sau mari) vor fi persoane care se vor simţi ofensate că nu pot introduce nume de tipul „best4you” sau diferite caractere gen „/.$%@” etc. în acest caz acel program ajungând să-şi piardă din start unii utilizatori mai pretenţioşi.

„In-depth security” sau „defence in depth” este un principiu bazat pe mai multe „straturi” de securitate în vederea protejării sistemului sau reţelei din care face parte.

Fig 1.4.1. Evidenţierea conceptului de „Security in depth”

Trebuie să se înţeleagă că nu contează cât de de bun este fiecare „strat” – privit singular, există cineva mai deştept, cu resurse materiale şi temporale suficiente cât să treacâ de acesta. Acesta este motivul pentru care practicile uzuale de securitate sugerează existenţa mai multor nivele de securitate sau pe scurt „in-depth security”.

Folosirea de nivele (layers) diferite de protecţie, de la diferiţi producători oferă o protecţie substanţial mai bună.

Ca o regulă de bază (nivele minime de securitate instalate) se sugerează următoarele produse:

    - firewall – o barieră protectivă între calculator, reaţeaua internă şi lumea din jur. Traficul din interior şi spre exterior este filtrat, restricţionat, blocând eventualele transmisii nenecesare. Folosind reguli stricte de acces la nivel de aplicaţii şi utilizatori, se poate îmbunătăţi substanţial securitatea sistemului şi a reţelei locale;

Fig. 1.4.3 Prezentarea schemei de funcţionare şi poziţionare a unui firewall

    - antivirus – un software instalat cu scopul clar de a te proteja de viruşi, viermi şi alte coduri maliţioase. Majoritatea aplicaţiilor antivirus monitorizează traficul în fiecare moment, scanând în timp ce se navighează pe Internet sau scanând mesajele primite pe mail (cu tot cu ataşamente) şi periodic oferind posibilitatea rulării unei scanări la nivelul întregului sistem în căutarea de cod maliţios;

Fig. 1.4.4 Atenţie totuşi la aplicaţiile care se dau drept aplicaţii antivirus

    - Intrusion Detection System (IDS) şi Intrusion Prevention System (IPS o varianta mai specială a IDS) – un dispozitiv sau o aplicaţie folosit(ă) pentru a inspecta întregul trafic dintr-o reţea şi de a trimite mesaje de alertă utilizatorului sau administratorului sistemului cu privire la încercări neautorizate de acces. Principalele metode de monitorizare sunt cele bazate pe semnături şi cele bazate pe anomalii. Funcţie de metodele folosite IDS-ul poate rămâne la stadiul de a alerta utilizatori sau poate fi programat să blocheze automat traficul sau chiar programat să răspundă într-un anumit fel.

Fig. 1.4.5 IDS la nivel software şi hardware

Securizarea datelor accesibile trebuie să fie o prioritate pentru orice firmă, pierderile ce pot apare datorită neglijării deinirii unor nivele minime de securitate pot costa însaşi fucţionarea pe mai departe a întregii firme.

O politică sănătoasă, pe lângă posibilităţile de protecţie „obişnuite”, insistă pe realizarea de seminarii şi şedinţe de „traning”, de instruire, a utilizatorilor, deoarece studiile de securitate au arătat că principalele breşe de securitate, înainte de administrarea defectuasă, o reprezintă „needucarea” utilizatorilor în folosirea de nivele minime de securizare. Astfel trebuie luat în evidenţă şi posibilităţile de educare a utilizatorilor cu privire la diferite forme simple, uzuale, de protecţie personală şi împlicit comună.

### Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie a datelor

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici o politică de securitate minimală (formală), pentru protejarea la nivel de date (informaţii) a unei întregi reţele.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Realizaţi un eseu care să trateze modalităţile de protecţie a unei reţele la nivel de date. Timpul de lucru este de 50 minute iar eseul trebuie să atingă obligatoriu noţiunile: „firewall”, „IDS”, „antivirus”, „securitate prin definiţie (security by design)”, „securitate pe mai multe nivele (security în depth)”.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.4, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

## Tema 2 Dezvoltarea unei politici de securitate în reţea

### Fişa de documentare 2.1 Cerinţe de protecţie la nivelul reţelei

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate şi Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor.

Cerinţele de protecţie au crescut ca importanţă odată cu extinderea prelucrărilor electronice de date şi a transmiterii acestora prin intermediul reţelelor. În cazul operării asupra unor informatii (de cele mai multe ori confidenţiale), este important ca avantajele de partajare şi comunicare aduse de reţelele de calculatoare să fie susţinute de facilităţi de securitate substanţiale, care să ofere siguranţă utilizatorilor săi. Acest aspect este esenţial în condiţiile în care retelele de calculatoare au ajuns să fie folosite inclusiv pentru realizarea de operaţiuni bancare, cumpărături sau plata unor taxe (deşi nu este de neglijat şi conceptele de „social life”, prin care din ce în ce mai multă lume interacţionează folosind aceste posibilităţi de comunicare).

Avantajele oferite de implementarea unor mecanisme de securitate „sănătoase” într-o reţea de calculatoare, fac ca informaţiile care circulă în cadrul ei să nu poată fi accesate sau interceptate de persoane neautorizate (curioase sau, eventual, chiar rău intenţionate) şi, mai mult, vor împiedica falsificarea informaţiilor transmise sau utilizarea clandestină a anumitor servicii destinate unor categorii specifice de utilizatori.

Din categoria celor care atentează la securitatea reţelelor, putem aminti acele persoane (ce pot aparţine unor categorii diverse) care: se amuză încercând să fure anumite informaţii (sunt cunoscute cazurile cu studenţi care atentează la poşta electronică a celorlalţi) colegilor, "hacker"-i care testează securitatea sistemelor sau urmăresc să obţină în mod clandestin anumite informaţii, angajaţi care pretind că au atribuţii mai largi decât în realitate (accesând servicii care în mod normal le-ar fi interzise), sau foşti angajaţi care urmăresc să distrugă informaţii ca o formă de răzbunare, oameni de afaceri care încearcă să descopere strategiile adversarilor, persoane care realizează fraude financiare (furtul numerelor de identificare a cărţilor de credit, transferuri bancare ilegale etc.), spioni militari sau industriali care încearcă să descopere secretele/strategiile adversarilor, sau chiar terorişti care fură secrete strategice.

În condiţiile în care pot exista interese atât de numeroase de "spargere" a unei reţele, este evident că proiectanţii resurselor hard şi soft ale acesteia trebuie să ia măsuri de protectie serioase împotriva unor tentative rău intenţionate. Metodele de protecţie care pot stopa unii utilizatori nedoriţi (sau marea lor majoritate), se pot dovedi inutile sau cu un impact foarte redus asupra unor adversari redutabili - dedicati şi cu posibilităti materiale considerabile.

Problemele de asigurare a securităţii reţelelor pot fi grupate în următoarele domenii interdependente: confidenţialitate, integritate, autenticitate şi ne-repudiere. Din însăşi definiţiile acestor domenii se observă puternica interdependenţă dintre ele, fiecare fiind dependente de celelalte:

- confidenţialiatea se referă la asigurarea accesului la informaţie doar pentru utilizatorii autorizaţi şi împiedicarea accesului pentru persoanele neautorizate;

- integritatea se referă la asigurarea consistenţei informaţiilor (în cazul transmiterii unui mesaj prin reţea, integritatea se referă la protecţia împotriva unor tentative de falsificare a mesajului);

- autentificarea asigură determinarea identităţii persoanei cu care se comunică (aspect foarte important în cazul schimbului de informaţii confidenţiale sau al unor mesaje în care identitatea transmiţătorului este esenţială);

- ne-repudierea se referă la asumarea responsabilităţii unor mesaje sau comenzi, la autenticitatea lor. Acest aspect este foarte important în cazul contractelor realizate între firme prin intermediul mesajelor electronice: de exemplu, un contract / comandă cu o valoare foarte mare nu trebuie să poată fi ulterior repudiat(ă) de una din părţi (s-ar putea susţine, în mod fraudulos, că înţelegerea iniţială se referea la o sumă mult mai mică).

Aspectele de securitate enumerate anterior se regăsesc, într-o oarecare măsură, şi în sistemele tradiţionale de comunicaţii: de exemplu, poşta trebuie să asigure integritatea şi confidenţialitatea scrisorilor pe care le transportă. În cele mai multe situatii, se cere un document original şi nu o fotocopie. Acest lucru este evident în serviciile bancare. În mesajele electronice însă, distincţia dintre un original şi o copie nu este deloc evidentă.

Procedeele de autentificare sunt foarte răspândite şi ele: recunoaşterea feţelor, vocilor a scrisului sau a semnăturilor unor persoane pot fi încadrate în această categorie. Semnăturile şi sigiliile sunt metode de autentificare folosite extrem de frecvent. Falsurile pot fi detectate de către experţi în grafologie prin analiza scrisului şi chiar a hârtiei folosite. Evident, aceste metode nu sunt disponibile electronic şi trebuie găsite alte soluţii valabile.

Dintr-un punct de vedere mai pragmatic, implementarea unor mecanisme de securitate în reţelele de calculatoare de arie largă, în particular – Internet-ul – priveşte rezolvarea următoarelor aspecte:

  - Rularea unui cod (program) dăunător, adesea de tip virus - acesta poate fi un program Java sau ActiveX, respectiv un script JavaScript, VBScript etc.. Asemenea programe sunt în general blocate de navigatoarele moderne dar au ajuns să se răspândească ca fişiere ataşate mesajelor de e-mail, un caz renumit în acest sens fiind cel al virusului "Love Letter" (care deteriorează fişiere de tip sunet şi imagine) şi mutanţilor lui, mai destructivi decât prima versiune. Cea mai mare parte a programelor de navigare permit utilizarea unor filtre specifice pe baza cărora să se decidă dacă un anumit program va fi rulat sau nu, şi cu ce restricţii de securitate (decizia se realizează în general pe baza "încrederii" indicate în mod explicit de utilizator).

  - Infectarea cu viruşi specifici anumitor aplicaţii - se previne prin instalarea unor programe antivirus care detectează viruşii, devirusează fisierele infectate şi pot bloca accesul la fişierele care nu pot fi "dezinfectate". În acest sens, este importantă devirusarea fişierelor transferate de pe reţea sau ataşate mesajelor de e-mail, mai ales dacă conţin cod sursă sau executabil, înainte de a le deschide sau executa.

  - Bombardarea cu mesaje – aşa numitul spam – trimiterea de mesaje nedorite, de obicei cu un conţinut comercial. Acest fenomen este neplăcut în cazul unui număr mare de mesaje publicitare nedorite şi poate avea efecte mai grave în cazul invadării intenţionate cu mesaje ("flood"), uzual cu un continut nesemnificativ. Programele de e-mail pot încorpora facilităţi de blocare a mesajelor de tip "spam" prin descrierea de către utilizator a unor acţiuni specifice de aplicat asupra mesajelor, în funcţie de anumite cuvinte cheie sau de adresele (listele de adrese) de provenienţă.

  - Accesarea prin reţea a calculatorului unui anumit utilizator şi "atacul" asupra acestuia. La nivelul protocoalelor de reţea, protejarea accesului la un calculator sau la o reţea de calculatoare se realizează prin mecanisme de tip firewall, prin comenzi specifice. Acestea pot fi utilizate şi în sens invers, pentru a bloca accesul unui calculator sau a unei reţele de calculatoare la anumite facilităţi din Internet.

  - Interceptarea datelor în tranzit şi eventual modificarea acestora – snooping. Datele se consideră interceptate atunci când altcineva decât destinatarul lor le primeşte.

  - În Internet, datele se transmit dintr-un router în altul fără a fi (uzual) protejate. Routerele pot fi programate pentru a intercepta, eventual chiar modifica datele în tranzit. Realizarea unei astfel de operatii este destul de dificilă, necesitând cunostinte speciale de programare în reţele şi Internet, dar există numeroase programe (de tip “hacker”) care pot fi utilizate în aceste scopuri, ceea ce conduc la creşterea riscului de interceptare a datelor. Transmisia protejată a datelor trebuie să garanteze faptul că doar destinatarul primeşte şi citeşte datele trimise şi că acestea nu au fost modificate pe parcurs (datele primite sunt identice cu cele trimise). Modificarea datelor s-ar putea realiza în mod intentionat, de către o persoană care atentează la securitatea reţelei sau printr-o transmisie defectuoasă.

  - Expedierea de mesaje cu o identitate falsă, expeditorul impersonând pe altcineva (pretinde că mesajul a fost trimis de la o altă adresă de postă electronică) – spoofing. Această problemă se revolvă prin implementarea unor mecanisme de autentificare a expeditorului.

Se poate remarca faptul că problemele ridicate la punctele 3 şi 4 sunt riscuri generice, specifice pentru utilizatorii care fac schimb de fişiere şi respectiv pentru toţi cei care sunt conectaţi la o reţea de calculatoare – locală sau de arie largă. Problemele de interceptare şi autentificare, cele mai importante din punctul de vedere al utilizztorilor obisnuiţi, sunt rezolvate prin aplicarea unor tehnici de codificare.

Pentru asigurarea securităţii reţelei este importantă implementarea unor mecanisme specifice pornind de la nivelul fizic (protectia fizică a liniilor de transmisie), continuând cu proceduri de blocare a accesului la nivelul reţelei (firewall), până la aplicarea unor tehnici de codificare a datelor (criptare), metodă specifică pentru protecţia comunicării între procesele de tip aplicaţie care rulează pe diverse calculatoare din reţea.

Împiedicarea interceptării fizice este în general costisitoare şi dificilă. Interceptarea ea se poate realiza mai facil pentru anumite tipuri de medii (de exemplu, detectarea interceptărilor pe fibre optice este mai simplă decât pentru cablurile cu fire de cupru). De aceea, se preferă implementarea unor mecanisme de asigurare a securităţii la nivel logic, prin tehnici de codificare/criptare a datelor transmise care urmăresc transformarea mesajelor astfel încât să fie întelese numai de destinatar; aceste tehnici devin mijlocul principal de protecţie a reţelelor.

### Activitatea de învăţare Cerinţe de protecţie la nivelul reţelei

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici cele patru mari domenii cu privire la cerinţele de protecţie la nivelul securităţii unei reţele: confidenţialitatea, disponibilitatea, autentificarea şi nerepudierea.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Având la dispoziţie termenii: confidenţialiatea, integritatea, autentificarea,  ne-repudierea, completaţi spaţiile marcate.

..................... asigură determinarea identităţii persoanei cu care se comunică (aspect foarte important în cazul schimbului de informaţii confidenţiale sau al unor mesaje în care identitatea transmiţătorului este esenţială).

..................... se referă la asigurarea consistenţei informaţiilor (în cazul transmiterii unui mesaj prin reţea, ..................... se referă la protecţia împotriva unor tentative de falsificare a mesajului).

..................... se referă la asumarea responsabilităţii unor mesaje sau comenzi, la autenticitatea lor. Acest aspect este foarte important în cazul contractelor realizate între firme prin intermediul mesajelor electronice.

..................... se referă la asigurarea accesului la informaţie doar pentru utilizatorii autorizaţi şi împiedicarea accesului pentru persoanele neautorizate.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 2.1, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Fişa de documentare 2.2 Soluţii de securitate hardware

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor.

Conceptul de securitate hardware se referă la posibilităţile de a preveni furtul, vandalismul şi pierderea datelor. Se identifică patru mari concepte:

- securizarea accesului în locaţii – posibilitatea de a restricţiona şi urmări accesul la reţea (posibilităţile de a îngrădi clădirile şi de a securiza punctele de acces în cadrul unităţii)

- securizarea infrastructurii – protejarea caburilor, echipamentelor de telecomunicaţii şi dispozitivelor de reţea – gruparea pe cât posibil în locaţii puternic securizate a tututor echipamentelor de comunicaţie, camere de supravegheat – cu conectare wireless pentru zone greu accesibile – firewall-uri la nivel hardware, posibilitatea de a monitoriza modificarea cablării şi a echipamentelor intermediare de comunicaţie – ex. monitorizarea switch-urilor, routerelor etc.;

- securizarea accesului la calculatoare – folosind lacăte pentru cabluri – mai ales pentru laptopuri – carcase ce se pot închide, eventual cutii securizate ce conţin unităţile centrale ale desktop-urilor, definirea de săli speciale pentru servere;

- securizarea datelor – în special pentru prevenirea accesului la sursele de date – ca de ex. Hard disk-urile externe vor trebui ţinute în carcase prevăzute cu lacăte, precum şi dispozitive de siguranţă pentru stick-uri USB. O atenţie foarte mare trebuie ofrită soluţiilor de back-up folosite, suporturile acestor date trebuiesc să fie stocate şi transportate în locaţii şi în condiţii foarte sigure (stricte).

Întrucât implementarea unei soluţii de securitate foarte puternice este o procedură foarte dificilă, ce implică de multe ori costuri foarte mari, dar şi personal calificat şi foarte disciplinat, este indicat ca politicile de protecţie să fie coordonate sau, cel puţin vizate (auditate) de către firme/persoane autorizate.

În mod uzual, prin securitate hardware, se înţeleme mai mult conceptele prevăzute la punctele a, b şi c. Categoria d, este o categorie care în ultima perioadă incepe să se dezvolte foarte mult, mai ales datorită cantităţii uriaşe de date care se acumulează în timp. Tot în această categorie se includ şi echipamentele specialziate care pot înlocui anumite funcţii care în mod uzual sunt executate de aplicaţii software, ca de ex. firewall, antiviruşi, IDS – Intrusion Detection System sau chiar IPS – Intrusion Prevention System. Aceste echipamente sunt totuşi echipamente care costă foarte mult, acest factor făcându-le potrivite doar pentru o foarte mică parte din utilizatori.

Un alt punct de foarte mare interes la alegerea acestor soluţii de securizare hardware, este faptul că trebuie să se găsească un un compromis între nivelul de securizare dorit şi implicaţiile implementării acestor restricţii.

Să dăm următorul exemplu: Într-o firmă se implementează o soluţie de protecţie hardware pentru securizarea accesului, soluţie ce implică instalarea de camere de supraveghere şi senzori de mişcare. Este posibil ca unii angajaţi să se simptă ofensaţi de această implementare.

Aşadar se observă cât de serios trebuie luat în calcul modalitatea de securizare aleasă pentru a putea realiza o medie acceptată între principalele aspecte ale unei astfel de implementări: nivelul de securitate ce se doreşte atins, nivelul de „disconfort” generat utilizatorilor, costul implementării, avantajele implementării (eventual diferite de nivelul de securitate – gen prin implementarea unei soluţii de acces pe bază de cartelă, se scade procentul persoanelor care întârziau la serviciu).

O dezvoltare a ideii de securizare hardware o reprezintă aşa-numitele elemente de monitorizare harware a reţelelor. Aceste soluţii sunt echipamente special concepute a întreţine reţele întregi de calculatoare şi vin să înlocuiască echipamentele uzuale şi, poate aspectul cel mai important, oferă puternice facilităţi de management la nivelul unei întregi reţele (ex. implementarea unor switch-uri cu management care pot comanda şi gestiona şi alte switch-uri, implementarea unor reguli făcându-se centralizat, propagarea lor la celelalte echipamente căzând în rolul echipamentului principal).

De multe ori aceste echipamente conţin un întreg ansamblu de soluţii – firewall, antivirus, criptări, IDS (Intrusion Detection System), VPN (virtial private network), trafic snaping. Aceste soluţii se bazează pe cipuri ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) care sunt circuite integrate personalizate să efectuieze o anumită sarcină (se elimină cazurile generale, implementându-se algoritmi speciali, specializaţi şi optimizaţi). Versiuni similare sunt aşa numitele SoC (System on a Cip) care conţin şi alte blocuri funcţionale (procesare pe 32 de biţi, memorie ROM, RAM, EEPROM, Flash).

Aceste echipamente totuşi au preţuri foarte mari, prohibitive pentru companiile mici şi mijlocii, ele folosindu-se în special în cadrul marilor companii multi-naţionale.

### Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie hardware a unei reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici, şi să defineşti o implementare a unei soluţii de protecţie hardware pentru protecţia (sau managementul) unei reţele.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Completaţi tabelul următor în coloana din dreapta cu câte un exemplu pentru fiecare noţiune din partea stângă.

| Nr. Crt. | Soluţie de protecţie hardware | Exemple |
| --- | --- | --- |
| 1 | Securizarea accesului în locaţii |  |
| 2 | Securizarea infrastructurii |  |
| 3 | Securizarea accesului la calculatoare |  |
| 4 | Securizarea datelor |  |

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 2.2, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Fişa de documentare 2.3 Soluţii de securitate software

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor.

Menirea unei soluţii de securitate software este de a înlocui şi eventual de a îmbunătăţi soluţia de tip hardware(decizie luată în special din cauza pretului dispozitivelor harware specializate). Astfel şi soluţiile software se pot organiza într-un mod asemănător cu cel prezentat în fişa 2.2, cu precizările următoare:

- la nivelul „accesului” se pot folosi sistemele de monitorizare pe bază de coduri de acces (sau carduri), camere de supraveghere cu detecţia mişcării

- la nivel de „infrastructură” firewall-uri software, sisteme de monitorizare ale reţelei în vederea detectării de modificări la nivel de cablări, schimbări de configurare, declanşări de alarme, etc.;

- la nivel de „date” – posibilităţi de backup automate, pastrate în diferite locaţii, programe de criptare, etc;

- la nivelul „calculatoarelor” - IDS (Intrusion Detection Systems) – care pot monitoriza modificările din cadrul codului programelor şi sesizează activitatea „neobişnuită” a reţelei, folosirea de aplicaţii de detectare a elementelor de tip malaware (virusi, spyware, adware, grayware);

Din alt punct de vedere este foarte important de evidenţiat faptul că aceste soluţii de securitate se mai clasifică şi în funcţie de importanţa lor, astfel, deosebim:

- aplicaţii de tip firewall – pentru filtrarea datelor din cadrul unei reţele;

- aplicaţii pentru detectarea codurilor dăunătoare: aplicaţii antivirus, aplicaţii anti-spamware, anti-adware, anti-grayware la nivel de reţea;

- obligativitatea actualizării de patch-uri pentru sistemele de operare şi aplicaţii instalate pentru a minimiza posibilităţile de infectare folosind breşele de securitate nou apărute.

Toate aceste aplicaţii sunt absolut necesare în orice reţea care este conectată la Internet. Pentru orice companie este forate important ca pe lângă setările de securitate pe calculatoarele utilizatorilor să aibă soluţii de protecţie şi la nivelul reţelei. Întrucât soluţiile de securitate care se pot seta la nivel de desktop (sau laptop) sunt relativ limitate – în special prin prisma puterii de procesare şi de disciplina şi cunosţintele utilizatorilor – rămâne să se instaleze şi configureze soluţii dedicate de securitate la nivel de reţea, soluţii de care să se folosească toţi utilizatorii din cadrul ei.

Conform unui studiu al companiei Blue Coat care prezintă primele 5 cele mai bune practici de securitate pentru conectarea la internet, se disting direcţiile de urmat în următoarea perioadă (luni, ani) şi anume:

  - Alăturarea la o comunitate de supraveghere(community watch). Multitudinea de ameninţări venite şi de la site-uri populare şi de incredere a condus la schimbarea regulilor de apărare împotriva lor. Astfel, din ce în ce mai multi utilizatori, se unesc în comunităţi de supraveghere păstrate în aşa numitele „cloud services” – reţele între care există relaţii bine-stabilite, de încredere şi dependenţă, bazându-se pe concepte de procesare în reţea(folosindu-se astfel de puterea de procesare oferită de fiecare caclulator din cadrul ei) – pentru a se proteja unii pe alţii. Când o persoană detectează o ameninţare, aceasta este percepută de fiecare utilizator din cadrul norului (cloud) astfel ajungând să se apere fiecare utilizător. Aceste comunităţi sunt un pas foarte important în asigurarea securităţii deoarece conferă avantaje foarte puternice comparativ cu alte soluţii singulare, deoarece are la dispoziţie mai multe resurse şi soluţii defensive.

  - Schimbarea mentaltăţii defensive „one against the Web” (singur impotriva Internetului). Soluţiile personale de protejare împotriva împotriva atacurilor criminale care vizează furtul de date, de orice natură, devin foarte repede „învechite” întrucăt aceste atacuri devin din ce în ce mai complexe şi mai sofisticate tehnologic. Soluţiile personale nu se pot compara cu avantajele unei comunităţi întregi care detectează şi expun aceste atacuri venite că ameninţări din Internet, de pe diferite site-uri. Sistemele de protecţie bazate pe semnături actualizate zilnic sunt forme de protecţie depăşite. Nu se compară aceste soluţii cu ceea ce poate oferi soluţiile cu design hibrid folosite de comunităţile de supraveghere, care se bazează pe servicii de protecţie ce se actualizează odată la 5 minute, beneficiind de serviciile defensive a peste 50 de milioane de utilizatori.

  - Schimbarea politicilor bazate pe „producţie” în politici bazate pe „protecţie”. Dacă soluţia existentă la momentul actual este mai veche de 1 an, atunci această soluţie este bazată pe „producţie” – adică la momentul instalării s-a luat în calcul mărirea productivităţii utilizatorilor prin blocarea de site-uri cu conţinut obscen şi neproductiv(ex. jocuri online). Cum s-a ajuns că peste 90% din conţinutul malaware să vină de la site-uri populare şi „de încredere”, Internetul-ca un tot unitar- a ajuns să fie principalul „furnizor” de acest conţinut. Sunt foarte multe site-uri populare care ajuns să fie infectate astfel ajungând să indice în mod direct surse de descărcare de conţinut malaware. Pentru protejare de atacuri venite din Internet este necesar să se blocheze toate formele de download venite din partea unor site-uri necunoscute sau cu reputaţii ştirbe, blocând astfel o întreagă cale de acces al ameninţarilor de tip malaware în reaţeaua locală.

  - Folosirea de servicii Web real-time (în timp real) de evaluare. Conţinutul Web cuprinde o multitudine de metode de filtrare de adrese URL care actualizează zilnic listele URL statice conţinute de fiecare site. Dar, nici o astfel de listă nu poate oferi o evaluare pentru întregul Internet şi nici măcar nu poate ţine pasul cu modificările frecvente care apar în Internet, sau adăugările de conţinut nou. Serviciile Web care oferă posibilitatea de a evalua site-urile devin unelte foarte puternice şi necesare pentru a suplimenta valoare de protecţie oferită de soluţiile de filtrare de URL. Dealtfel aceste servicii oferă un real ajutor şi utilizatorilor finali, oferind informaţii în timp real cu privire la conţinutul paginilor vizitate, utilizatorii bucurându-se de navigări relativ sigure folosind politici de securitate acceptabile.

  - Protejarea utilizatorilor ce se conecteaza de la distanţă. Posibilitatea de a lucra la distanţă a devenit o foarte importantă unealtă de lucru pentru majoritatea utilizatorilor. A apărut astfel necesitatea de a securiza acesta formă de acces şi mai mult de a concepe reţele care să extindă şi să includă aceşti utilizatori. Adăugarea unui agent te tip client, legat la o comunitate de supraveghere poate proteja mai bine utilizatorii la distanţă. Centralizarea politicilor de management poate oferi protecţia necesară oferită de filtrarea de conţinut şi blocarea de malware de pe sitr-urile detectate de o întreaga reţea defenisivă a unei comunităti de supraveghere.

### Activitatea de învăţare Posibilităţi de protecţie software a unei reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici, şi să defineşti o implementare a unei soluţii de protecţie software pentru protecţia unei reţele.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Completaţi tabelul următor în coloana din dreapta cu câte un exemplu pentru fiecare noţiune din partea stângă.

| Nr. Crt. | Soluţie de protecţie software | Exemple |
| --- | --- | --- |
| 1 | Securizarea accesului în locaţii |  |
| 2 | Securizarea infrastructurii |  |
| 3 | Securizarea accesului la calculatoare |  |
| 4 | Securizarea datelor |  |

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 2.3, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

## Tema 3 Ameninţări de securitate asupra reţelelor

### Fişa de documentare 3.1 Surse de atac asupra unei reţelei

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate şi Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor.

Orice reţea conectată în Internet are un potenţial ridicat de vulnerabilitate în faţa unor atacuri sau acţiuni cu efecte distructive pentru resursele informatice din acea reţea.

Numărul de incidente raportate pe tema securităţii în reţele informatice urmează un trend crescător, un nivel îngrĳorător atingând atacurile venite din domeniu public (Internet). Printre cele mai utilizate mĳloace de a produce daune atunci când este vizată o reţea sunt atacuri de tip DoS -Denial of Service, atacuri prin e-mail sau accesul neautorizat pe anumite servere ce conţin date conﬁdenţiale sau aplicaţii de tip critic pentru activitatea unei companii.

SANS Institute a relevat printr-un studiu efectutat în 2002 pe un număr de 400 companii din 30 de ţări, că într-o săptămână s-au înregistrat o medie de 32 de atacuri.  Şi asta era în 2002, de atunci aceste atacuri au luat o amploare încredibilă.

Dacă v-aţi întrebat vreodată care sunt motivaţiile unui atacator (individ care îşi zice hacker de obicei) de a face ceea ce face, s-a teoretizat următoarele profile::

- distracţie, „for fun”, prostie (script-kid): sunt cei care fac “prostii” pe net doar ca să se distreze sau să dovedească lor sau altora că sunt posesorii unor skill-uri mai speciale;

- bani (well know hackers), un nivel superior, mult mai profesional de multe ori: sunt cei care fac bani din această “meserie”. Aici sunt incluse şi activităţile de spionaj industrial sau corporatist;

- răzbunare: clienţi nemulţumiţi, foşti angajaţi, competitori sau oameni care au ceva împotriva cuiva dintr-o companie.

Ca surse de atac se disting două mari categorii (figura 3.1.1):

- atacuri din interiorul reţelei;

- atacuri din exteriorul reţelei.

Atacul din interiorul reţelei este forma cea mai devastatoare întrucât utilitatorul are acces la o multitudine de resurse şi deoarece politicile de securitate interne nu sunt atât de bine implementate, sau cel puţin nu sunt definite atât de strict din pricina diversităţii necesare unor utilizatori în a accesa informaţiile răspândite prin cadrul organizaţiei. Mai mult ca regulă generală toţi utilizatori interni intră în categoria utilizatorilor „trusted” – de încredere.

Figura 3.1.1 Surse de atac asupra unei reţele

Acesta este şi motivul pentru care, în urma unor informaţii detaliate din cadrul unor rapoarte de securitate s-a observat că riscurile cele mai mari vin de la proprii angajaţi. Aici intervine necesitatea de definire a unor politici de securitatea care să fie conforme şi să poată neutraliza şi aceste forme de atac.

Un atac din interior poate fi neintenţionat sau deliberat.  În categoria atacurilor neintenţionate întră posibilitatea de a „citi” parola de acces a unei alte persoane, sau divulgarea unor parole, sau prin infectarea calculatorului la care lucrează, expunând întreaga companie la riscul de a se infecta cu un virus.

Cea de-a doua formă de atac este la fel de periculoasă, pentru că de multe ori aceste persoane deţin cunoştinţe avansate şi pot eventual să-şi ascundă şi urmele operaţiilor efectuate. Din păcate nu există o formă sigură de protecţie pentru aceste forme de atac, singura care poate oferi informaţii cu privire la astfel de atacuri fiind auditarea accesului – dar aceasta poate face şi mai mult rău prin prisma stresării suplimentare a utilizatorilor din cadrul organizaţiei.

Primul pas făcut în direcţia implementării unei defensive eﬁciente pentru protecţia atacurilor venite din afara reţelei este de a “ridica” un FIREWALL ca o barieră în faţa punctului de intrare în reţea. Un punct de acces prin care tot traﬁcul este monitorizat pe măsură ce intră sau iese din reţea.

Orice intrus cu intenţii suspecte trebuie să ﬁe detectat, aşa că al doilea tip de dispozitive de securitate, furnizat din spatele ﬁrewall-ului este făcut prin IP/DS – Intrusion Prevention/Detection System sau SP/DI – Sisteme de Prevenire/Detecţie a Intruziunilor. Aceste sisteme detectează atacurile şi declaşează răspunsuri la aceste atacuri şi mai mult, alertează pe diverse căi administratorul de reţea sau alte persoane abilitate.

La fel cum băncile folosesc vehicule blindate pentru protecţia transportului de bani lichizi, reţelele informatice utilizează ca mĳloc de transport a datelor în spaţiul public tunele securizate de date sau VPN (Virtual Private Network), în româneşte: RVP Reţele Virtuale Private. Deoarece în aceste tunele există riscul să se intercepteze informaţiile, iar pachetele de date aflate în tunel să fie compromise în timp ce sunt în tranzit, conţinutul pachetelor de date este obligatoriu să fie criptat!

De cele mai multe ori oamenii vor să aibă acces la informaţiile păstrate în reţea, de oriunde ar fi. Pentru aceasta trebuiesc activate sisteme de autentiﬁcare care să veriﬁce identitatea persoanei care trimite şi recepţionează informaţia criptată prin tunelul securizat.

Cum spuneam mai sus, este necesară instalarea unui firewall care să pună o barieră între cei din afara reţelei, cei din interiorul ei şi modul în care se accesează ea. Astfel, un sistem de tip firewall trebuie să ofere următoarele informaţii:

- filtrarea traficului – sistemul decide ce pachet de date are permisiunea să treacă prin punctul de acces( în concordanţă cu setul de reguli aplicate);

- inspectarea fluxurilor de date, inspectare de tip Statefull (sau filtrarea dinamică a pachetelor) este utilizată pentru a verifica fiecare nou flux de date ce intră în reţea, şi este abilitatea firewall-ului de a memora starea fiecărui flux de date;

- NAT – Network Address Translation – reprezintă o tehnică utilizată pentru a “ascunde” adresele private în spaţiul public.

- application gateways – sunt folosite de aplicaţii precum FTP (File Transfer Protocol) sau RTSP (Real Time Streaming Protocol). Aceste protocoale trimit pachete IP ce conţin adresa fixată a aplicaţiei (socket sau port);

- proxy servers – asigură modul ca o aplicaţie să fie utilizată conform cu politica de securitate specific setată;

- detectarea intruziunilor – pe baza unor şabloane firewall-ul detectează un spectru de atacuri înregistrându-le, notificând administratorul de reţea şi activând un set de acţiuni menit să minimizeze efectul impactului unui atac;

- capacităţi de monitorizare şi management al traficului – evenimentele sunt înregistrate, prelucrate şi prezentate în rapoarte către administratorul de reţea;

- mijloace de autentificare – listele de acces furnizează o cale eficientă de a aplica un mijloc de constrângere unui mare grup de utilizatori aflaţi în spaţiul public.

Un prim pas în aflarea unui mod de penetrare în reţea a unui atacator va fi să afle ce porturi (uşi ascunse) sunt deschise. Pentru aceasta el va face o scanare de porturi. O astfel de metodă totuşi poate fi folosită şi de către administratorul unei reţele pentru a se asigura că este protejat corespunzător.

Scanarea de porturi nu dăunează reţelei sau sistemulu, dar asigură hackerului informaţii care pot fi folosite pentru atacuri. Potenţialii atacatori folosesc aceste scanere exact cum un hoţ intră într-o parcare şi ia fiecare maşină la rând, încercând fiecare uşă pentru a le găsi pe cele deschise.

Ca să exemplificăm voi enumera unele dintre cele mai cunoscute şi populare porturi TCP/UDP aşa cum sunt ele documentate în RFC 1700. Asignarea acestor porturi este făcută de către IANA (Internet Assigned Numbers Authority). În general, un serviciu foloseşte acelaşi număr de port UDP cât şi TCP există totuşi şi excepţii. Iniţial porturile erau curpinse în intervalul 0-255, dar mai târziu acest interval s-a extins de la 0 la 1023. Următoarele porturi sunt cele mai uzuale (cunoscute): 20: FTP (data), 21: FTP (control), 23: Telnet, 25: SMTP, 67: BOOTP server, 68: BOOTP client, 80: http, 88: Kerberos, 110: POP3, 119: NNTP, 194: IRC, 220: IMAPv3, 389: LDAP

Porturile din intervalul 1024-64535 sunt denumite registered ports ele fiind folosite de către procese şi aplicaţii. Bineînţeles, asta nu înseamnă că aceste porturi nu sunt ţinte ale atacurilor. De exemplu, portul 1433 folosit de SQL poate reprezenta interes pentru hackeri.

O reţea virtuală privată (VPN) este tehnica prin care realizăm “tunele” în spaţiul public, în Internet, pentru a conecta în mod sigur de exemplu birourile unei companii aﬂate în mai multe locaţii. Pentru VPN-uri bazate pe protocol IP, traﬁcul din reţea este încapsulat în pachetele IP iar acestea sunt transferate prin tunel. Aceasta încapsulare furnizează calea de separare a reţelelor. Autentiﬁcarea furnizează veriﬁcarea identităţii, iar criptarea furnizează conﬁdenţialitatea datelor încapsulate.

Protocoale utilizate în crearea de tuneluri sunt: MPLS –Multiprotocol Label Switching, GRE – Generic Routing Encapsulation, PPTP – Point-to-Point Tunnelling Protocol, L2TP – Layer 2 Tunnelling Protocol şi nu în ultimul rând IPSec – Internet Protocol Security

Pentru crearea de VPN-uri, pe scară largă este folosit protocolul IPSec. IPSec asigură separarea reţelelor private de cele publice prin tunelarea pachetelor IP în alte pachete IP asigurând totodată confidenţialitatea şi integritatea datelor. IPSec reprezintă o colecţie de alte protocoale înrudite ce operează la Nivelul Reţea( Nivelul 3 în modelul OSI). Deşi IPSec este folosit de cele mai multe ori ca soluţie completă în crearea de VPN-uri, mai poate fi folosit complementar ca schemă de criptare în cadrul VPN-urilor ce au la bază L2TP sau PPTP.

### Activitatea de învăţare Surse de atac asupra unei reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei şti să identifici principalele surse de atac asupra unei reţele.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Având la dispoziţie următoarea figură marcaţi pe ea care sunt posibilele puncte de atac, justificând tipul sursei de atac – interior sau exterior.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 3.1, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Fişa de documentare 3.2 Tipuri de atacuri asupra reţelelor

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate şi Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor.

S-au teoretizat existenţă a şase clase de atacuri (A, B, C, D, E, F şi X), dintre care primele două (A şi B) se referă exclusiv la formele de atac din interiorul unei reţele.

| Nr. Crt. | Denumirea clasei | Categoria principală de atac | Detalieri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa A | Acces neautorizat al unor servicii de reţea restricţionate | - Se referă la accesul utilizatorilor legitimi care accesează resurse din reţea la care, în mod normal nu ar avea acces; |
|  |  |  | - Este considerată ca o clasă care se referă la formele de atac din interiorul reţelei |
|  |  |  | - Denumirea uzuală este de „logon abuse” |
| 2 | Clasa B | Acces neautorizat al resurselor unei reţele pentru uz personal | - Se referă în principal la folosirea abuzivă a resurselor reţelei pentru uz ce nu se încadrează în activitatea curentă, de cele mai multe ori în uz personal. În acestă categorie intră în continuare utilizatorii legitimi care abuzează de posibilitătile reţelei pentru a naviga (sau descărca de) pe sit-uri nepermise. |
|  |  |  | - Este considerată tot o clasă care se referă la forma de atac de tip interior reţelei |
| 3 | Clasa C | Tipuri de atacuri asupra reţelei care se bazează pe interceptarea informaţiilor | - Se referă la forme de atac exterior reţelei |
|  |  |  | - Se referă în principal la două mari tipuri de atacuri: „tapping” – interceptarea fizică, la nivel de mediu de transmisie şi „eavesdrapping” – interceptarea traficului unei reţele (ex. Uzual „sniffing”) |
| 4 | Clasa D | DOS Denial-Of-Services şi alte forme de atacuri la disponibilitatea unui sistem | - Aceste forme de atac sunt integrate în formele externe de atac asupra unei reţele |
|  |  |  | - Se referă în principal la formele de atac ce blochează echipamentele şi sistemele componente ale unei reţele – formă de atac asupra disponibilităţii unei reţele |
|  |  |  | - Pot fi folosite si drept atacuri de diversiune, pentru a putea redirecta atenţia către el, timp în care atacatorul să poată să încerce să acceseze informaţii sensibile din cadrul reţelei |
| 5 | Clasa E | Intruziune la nivel de reţea | - Se referă la forme de atac exterioare reţelei |
|  |  |  | - Cuprinde tipuri de atacuri ce se referă în principal la posibilităţi prin care atacatorii pot pătrunde în interiorul reţelei |
|  |  |  | - Exemplele cele mai elecvente sunt: „spoofing” - impersonarea ca un sistem legitim, „backdoors” – intruziuni efectuate prin folosirea de breşe la nivel de aplicaţii, „piggybacking” – tip de atac care se referă la accesul neautorizat obţinut prin folosirea unui cont legitim |
|  |  |  | - În mod uzual se referă la toate formele de atac care se folosesc de vulnerabilităţi cunoscute (generate eventual) la nivel de securitatea sistemelor integrate în reţea |
| 6 | Clasa F | „Probing” – testarea securităţii unei reţele | - Formă de atac exterioară reţelei |
|  |  |  | - Poate fi considerată o formă activă de „eavesdropping” |
|  |  |  | - Poate fi făcută manual sau automat |
|  |  |  | - Folosită în special pentru a oferi informaţii cu privire la serviciile disponibile |
|  |  |  | - Constituie un pas premergător altor forme de atac, de obicei de clasă E (intruziune) sau D (atacuri DOS) |
| 7 | Clasa X | Alte forme de atac | - Se referă la forme exterioare reţelei |
|  |  |  | - Se compun din mai multe tehnici de atacuri cum ar fi: |
|  |  |  | a) SYN attack – forţează sisteme să genereze „time out” cât aşteaptă diferite procese, când un atacator ţinteşte un sistem cu SYN’s, dar nu mai răspunde la răspunsul de tip ACK trimis de maşina respectivă; |
|  |  |  | b) „Buffer underflow” – când un proces primeşte mai multe date decât se aştepta şi nu deţine nici o formă prin care să trateze aceste date suplimentare; |
|  |  |  | c) „Teardrop” attack – sistemul ţintit devine confuz şi se blochează („crash”) după ce primeşte instrucţiuni contradictorii despre lungimea şi modul de asamblare a pachetelor trimise de sistemul atacator; |
|  |  |  | d) „Smurf” attack – formă avansată de atac ce se bazează pe trei elemente principale: „bouncing site” – site foarte mare care va folosit în atac, sit-ul sursă – care va trimite către „bouncing site” un pachet ping „spoofed” şi sit-ul atacat – site cate va fi „înnecat” de mesajele primite din partea „bouncing site”. |

Cele mai des întâlnite tipuri de atacuri sunt: atacuri de tip social engineering, atacuri DoS, scanări şi spoofing, source routing şi alte exploituri de protocoale, exploituri de software (backdoors), troieni, viruşi şi worms.

Atacurile de tip social engineering. Spre deosebire de celelalte ripuri de atacuri, aceasta nu implică nici o manipulare tehnologică a harware-ului unui sistem sau a vulnerabilităţii software ale acestuia şi nu necesită skill-uri(cunoştinţe) tehnice foarte dezvoltate. În schimb, social engineering aduce în prim plan omul şi greşelile lui. Atacatorul trebuie doar să posede “people skills”. Ei câştigă încrederea userilor (sau şi mai bine, a adminilor) şi obţin credenţialele cu ajutorul cărora se pot loga pe sisteme. În multe cazuri, această metodă este cea mai uşoară formă de obţinere de acces la un sistem informaţional. Având în vedere faptul că acest tip de atac are la bază încrederea prea mare în persoanele nepotrivite, naivitatea, frica sau alte “sentimente” de acelaşi gen, principala metodă de apărare este educarea personalului şi nu implementarea de soluţii tehnice.

Atacuri Denial-of-Service (DoS). Anul 2000, luna februarie. O serie de atacuri DoS au pus la pământ web site-uri gigant ca yahoo.com sau buy.com. Vă daţi seama de forţa acestor atacuri, dacă au putut să doboare astfel de “mamuţi”? Atacurile DoS sunt printre cele mai “populare” printre hackeri atunci când este vizată întreruperea serviciilor unei reţele sau ale unui server. Scopul unui atac DoS este de a genera o cantitate foarte mare de trafic care pune în cap servere, routere sau alte device-uri, astfel ele nemaifiind capabile să funcţioneze normal.

Distributed Denial-of-Service. Acest tip de atac înrudit cu DoS-ul, numai că se foloseşte pentru atingerea scopului său de computere intermediare, numite agenţi, pe care rulează aplicaţii (zombies) care au fost instalate pe calculatoare anterior, aplicaţii ce pot fi programate să lanseze atacul DDoS în acelaşi timp.

Atacul DNS DoS.  Acest tip de atac exploatează diferenţele de mărime între DNS querry (interogarea name server-ului) şi DNS response (răspunsul name server-ului). Atacatorul işi alege victima şi trimite în numele ei (IP spoofing) DNS querries către diferite servere de DNS. Servere de DNS răspund cu pachete mult mai mari decât cele din querries către ţintă, până când bandwidth-ul acesteia pur şi simplu devine 0.

Scanning-ul şi Spoofing-ul. Termenul de scanner, în contextul securităţii în IT, se referă la o aplicaţie software folosită de către hackeri pentru determinarea porturilor TCP sau UDP deschise pe un sistem. Dar şi administratorii este indicat să folosească astfel de aplicaţii, pentru a putea detecta vulnerabilităţile pe sistemele proprii.

Atacul SYN şi LAND.  Atacurile de tip SYN (synchronization request) exploatează handshake-ul three-way(SYN-ACK/SYN-ACK) al protocolului de transport TCP. Să zicem că un atacator trimite un SYN înspre un server cu un IP sursă spoofed. Normal că server-ul va trimite înspre client un ACK/SYN. Dar cum IP-ul sursă nu este bun, serverul aşteaptă inutil ACK-ul clientului. Atunci serverul va genera o listă de aşteptare, cum lista poate stoca un număr limitat de mesaje. Când este plină, toate SYN request-urile care vor urma vor fi ignorate şi astfel serverul va ajunge în postura de a ignora orice request venit din partea clienţilor legitimi.

Atacul LAND derivă din cel descris mai sus, cu un mic amendament. În acest caz, atacatorul în loc să trimită SYN-uri cu adrese IP care nu există, trimite pachete SYN cu adresa IP a clientului-target care este victima în acest caz.

Atacul Ping of Death. Mai este cunoscut şi sub numele de large packet ping. Se creează un pachet IP mai mare decât valoarea admisă de specificaţiile protocolului IP, adică 65 536 bytes. Sistemul ţintă este compromis, de multe ori forţat să se restarteze.

Atacul Teardrop. Acest atac are aceleaşi rezultate ca şi cel de sus, dar metoda este alta. Programul teardrop crează fragmente IP care fac parte dintr-un pachet IP. Problema este că aceste fragmente folosesc offset fields (rolul lor este de a indica porţiunea în bytes a acestor fragmente) pentru reconstruirea pachetului IP (ex. fragment1-offset 1–100, fragment2-offset 101–200). Dacă se intercalează valorile atunci când computerul ţintă încearcă să reasambleze aceste fragmente normal că se generează o problemă (crash, freeze sau reboot pentru maşina respectivă).

Flood-ul cu ICMP (ping). Se trimit o mulţime de pachete ICMP echo request până când se ocupă toată banda disponibilă (flood). Acestui gen de atac i se mai spune şi ping storm. Când luminiţele router-ului sau switch-ului au luat-o razna, şi interogările în reţea sunt fără răspuns, este foarte posibil să fiţi ţinta unei astfel de “agresiuni”.

Atacul Fraggle este tot un fel de ping flood, atacatorul foloseşte un IP clonat (spoofing) şi trimite ping-uri înspre un întreg subnet ca exemplu. Normal că va primi o grămadă de mesaje echo reply de la tot subnetul. Este de menţionat că acest tip de atac a fost folosit în timpul războiului din Kosovo de către hackerii sârbi împotriva siturilor NATO.

Atacul Smurf. Este un fel de agresiune brute force şi foloseşte aceeaşi metodă a flood-ului prin ping, numai că de această dată adresa destinaţie din pachetele ICMP echo request este adresa de broadcast a reţelei. Un router când primeşte astfel de pachete le trimite înspre toate hosturile pe care le “maschează”. Pot rezulta cantităţi mari de trafic şi congestionarea reţelei. Combinaţia dintre atacul fraggle si cel smurf fac ca reţeaua destinaţie cât şi sursa să fie afectate.

Atacul Mail Bomb. Numele acestui tip de “armă” este edificator. Se trimit aşa de multe mailuri înspre un mail server, încât acesta ajunge în imposibilitatea de a le gestiona, iar userii legitimi nu mai pot beneficia de serviciile acestuia. Din acest tip de atac a derivat unul care presupune “înscrierea” mail serverului la o grămadă de mailing lists, servere care oferă informaţii în mod automat.

### Activitatea de învăţare 3.2.1 Clasificări ale tipurilor de atacuri

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici principalele tipuri de atacuri asupra unei reţele, şi cum sunt ele categorisite.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Fiecare elev(ă) sau grupă va trebui să completeze în tabelul următor, în coloana „Denumirea clasei” cu elementele corespondente din lista: Clasa A, Clasa B, Clasa C, Clasa D, Clasa E, Clasa F, Clasa X.

| Nr. Crt. | Denumirea clasei | Categoria principală de atac |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | „Probing” – testarea securităţii unei reţele |
| 2 |  | Acces neautorizat al resurselor unei reţele pentru uz personal |
| 3 |  | DOS Denial-Of-Services şi alte forme de atacuri la disponibilitatea unui sistem |
| 4 |  | Alte forme de atac |
| 5 |  | Acces neautorizat al unor servicii de reţea restricţionate |
| 6 |  | Tipuri de atacuri asupra reţelei care se bazează pe interceptarea informaţiilor |
| 7 |  | Intruziune la nivel de reţea |

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 3.2, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Activitatea de învăţare 3.2.2 Atacuri provenite din interiorul reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici principalele forme de atacuri asupra unei reţelei, atacuri provenite din interiorul său.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Un informatician trebuie să prezinte un raport prin care să explice care sunt principalele tipuri de atac asupra unei reţele, atacuri care să aibă sursa în interiorul său. Care ar fi aceste categorii de atacuri? Detaliaţi folosind exemple.

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 3.2 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 3.2.3 Atacuri provenite din exteriorul reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici principalele forme de atacuri asupra unei reţelei, atacuri provenite din exteriorul său.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : activitatea se poate efectua pe grupe

Sarcina de lucru:  Fiecare grupă va trebui să trateze căte o categorie din clasele C, D, E, F şi X, corespunzătoare următoarelor tipuri: interceptarea informaţiei, DoS sau forme de atacuri la disponibilitate, intruziuni, scanări („probing”), rspectiv, alte forme de atac.

Se va pune accent pe găsirea unui exemplu pentru fiecare grupă folosind fişa de documentare sau surse online (Internet). Aveţi la dispoziţie 30 minute, după care se vor reorganiza grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. În următoarele 10 minute în noile grupe formate se vor împărtăşi cunoştinţele acumulate la pasul I.

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 3.2 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 3.3 Viruşi, viermi, troieni şi grayware

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Prezintă politica de securitate şi Analizează metodele de protecţie a reţelei împotriva atacurilor.

Deoarece formele de atac asupra unei reţele de tipul „infectare” sunt mult mai uzuale pentru o reţea mică spre medie, detaliem în cele ce urmează noţiunile de viruşi, viermi, troieni şi categoria mai vastă grayware (ce conţine adware, spyware, dialers-programe care preiau controlul unui modem, joke programs – farse software, remote acces tools – programe de acces la distanţă sau care facilitează această tehnică, etc.)

Un virus este un program creat să distrugă datele sau echipamentele unui calculator. Viruşii sunt programe cu dimensiuni foarte mici, ascunşi fie în fişiere executabile fie ataşaţi unor programe (în acest caz sunt numiţi şi paraziţi).

Fred Cohen în 1988 în cartea „Computer viruses”, (deşi încă din 1966 John von Neumann, în cartea "Theory of Self-Reproducing Automata" pune bazele teoretice cum că un virus, teoretic se poate reproduce) defineşte pentru prima oară formal un virus de calculator ca fiind "un program ce poate afecta alte programe de calculator, modificandu-le într-un mod care presupune abordarea unor copii evoluate ale lor.".

Astăzi în mod uzual se înţelege prin acest termen un program care se instalează fără voia utilizatorului şi provoacă pagube atât la nivel software (în principal ne referim la sistemul de operare) cât şi în elementele hardware (fizice) ale computerului. Este de reţinut că un virus nu se poate răspândi singur, este nevoie de acceptul, involuntar de cele mai multe ori, al utilizatorului.

Sunt două categorii de viruşi informatici:

- Hardware: viruşi informatici care distrug componente hardware precum hard discul, unităţi optice şi chiar monitorul sau memoria (RAM) unui calculator. Ex. Virusul CIH (1998) care deşi era conţinut în fişiere executabile, avea ca directive să ştergă memoria BIOS şi să o reprogrameze cu linii inutile care făceau calculatorul inutil până la schimbarea cipului.

- Software: acei viruşi informatici meniţi să distrugă fişiere sau programe inclusiv sisteme de operare, să modifice structura unui program, să se multiplice până la refuz (umplerea hard discului la maxim (în acest caz blocând motoarele de căutare al acestuia, acestea cedând şi hard discul devine incapabil să mai funcţioneze), să şteargă în totalitate informaţia aflată pe disc, să încetinească viteza de lucru a calculatorului, ajungând, nu de puţine ori in situaţia de a-l bloca.

Viermi (worms): Un vierme pe de altă parte este un program care se răspândeşte singur în cadrul unei reţele pentru a infecta alte sisteme. Din această cauză (modul de răspândire) se foloseşte denumirea de viruşi pentru toate programele malware care sunt activate prin intermediul utilizatorilor şi termenul de vierme pentru acele forme de programe care nu necesită această formă de interacţiune din partea utilizatorilor.

Grayware: Prin grayware (sau greyware) se înţelege în general orice formă de aplicaţie care se comportă într-un mod agresiv şi nedorit, dar în acelaşi timp nu depăşeşte unele limite (altfel devine malware în adevăratul sens). Grayware este un termen general în care sunt cuprinşi următorii termeni: spyware, adware, dialers, joke programs, remote acces tools şi orice altă formă de de programe dăunătoare care au fost programate să lovească în performanţa şi siguranţa unui sistem. Termenul a fost introdus în jurul anului 2004.

Deşi termenii de spyware şi adware sunt incluşi în categoria grayware, datorită dezvoltării lor, încep să fie privite ca elemente distincte, astfel avem următoarele definiţii:

Spyware: Spyware este un software care colectează date personale(folosite în scopuri de marketing) despre utilizatori (şi obiceiurile lor – ex. sit-uri uzuale pe care le folosesc, aplicaţii uzuale, etc.) fără consimţământul lor. Este „acceptat” de multe sit-uri pentru beneficiile sale – din punctul de vedere al celor care primesc aceste date. Termenul a apârut în anul 1995, dar abia în jurul anului 2000 s-a răspândit şi a fost acceptat, este foarte des asociat cu termenul de adware şi malware.

Adware: Deşi este inclus în denumirea de grayware, termenul de adware este foarte folosit, pentru aceasta s-a creat o definiţie distinctă pentru el: Adware este o variantă de spyware care nu colectează date de marketing, ci doar transmite reclame. Deseori este asociată cu forma abuzivă a acestor reclame (ex. un singur click care generează deschiderea a 2-3, sau mai multe, pagini cu reclame).

Cai troiani (Trojan horses): descrie un anumit tip de spyware (care este la rândul său un tip de malware), care simulează că ar realiza ceva util, dar care în realitate realizează funcţii malefice care permit accesarea neautorizată a unui calculator, respectiv copierea fişierelor, şi chiar controlarea comenzilor calculatorului penetrat. Caii troieni, care tehnic nu sunt viruşi informatici, pot fi descărcaţi cu uşurinţă şi în necunoştiinţă de cauză.

Spre deosebire de viruşi, troienii nu se multiplică singuri, dar pot fi la fel de destructivi ca viruşii.

Unul dintre cele mai întălnite tipuri de „cal Trojan” este acela care imită un antivirus însă introduce de fapt viruşi în calculatorul tău. Ex. Windows Antivirus 2009 – program care prin denumirea şi aspectul său poate păcăli multă lume să-l instaleze.

### Activitatea de învăţare 3.3.1 Viruşi, viermi şi troieni

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici şi să recunoşti care sunt diferenţele dintre viruşi, viermi şi troieni.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Completaţi cu termenii viruşi, viermi sau troieni următorul text.

Un ............. este un program care se răspândeşte singur în cadrul unei reţele pentru a infecta alte sisteme. Spre deosebire de ............. un ............. se multiplică singur, nefiind necesară intervenţia utilizatorului (relativ la momentul infecţiei iniţiale).

Un ............. un program creat să distrugă datele sau echipamentele unui calculator. ............. sunt programe cu dimensiuni foarte mici, ascunşi fie în fişiere executabile fie ataşaţi unor programe.

Spre deosebire de ............. sau ............., ............. nu se multiplică singuri, dar pot fi la fel de destructivi ca ............. sau ................

Un ............. pentru a putea infecta un sistem are nevoie de interacţiunea cu utilizatorul, spre deosebire de ............. care se poate răspândi independent de utilizator.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 3.3, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

### Activitatea de învăţare 3.3.2 Atacuri de tip grayware

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici şi să recunoşti care sunt diferenţele dintre diferite tipuri de grayware (spyware, adware, dialers, etc.).

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : activitatea se poate efectua pe grupe

Sarcina de lucru:  Fiecare grupă va trebui să trateze un anumit termen din categoria denumită grayware şi anume: spyware, adware, „dialers”, „joke programs”.

Se va pune accent pe găsirea unui exemplu pentru fiecare grupă folosin Internetul. Tot folosind resurse online căutaţi care sunt denumirile aplicaţiilor din acea categorie care se regăsesc în topul ameninţărilor curente. Aveţi la dispoziţie 30 minute, după care se vor reorganiza grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. În următoarele 10 minute în noile grupe formate se vor împărtăşi cunoştinţele acumulate la pasul I.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 3.3, glosarul de termeni şi sursele de pe Internet

# III. Glosar

| Termen | Explicaţie |
| --- | --- |
| Additional Registry Entries | Documentarea modificărilor necesare la nivel de registri; |
| Additional System Countermeasures | Descrierea unor măsuri suplimentare de securitate care sunt necesare, setări care rezultă din discuţia privind rolul acelui server, posibilităţile de implementare, disponibilitatea utilizatorilor şi existenţă personalului calificat – setări cum ar fi:setări care nu pot fi introduse îîntr-o maniera compactă în cadrul Group Policies, setări la nivel de drepturi pe fisiere (NTFS), SNMP, dezactivarea NetBIOS, setări Terminal Services, setări IPsec, Dr. Watson, nu în ultimul rând setările cu privire la Windows Firewall. |
| Adware | Varianta de spyware care nu extrage date de marketing, ci doar transmite reclame |
| Antivirus | Software instalat cu scopul clar de a te proteja de viruşi, viermi şi alte coduri maliţioase. |
| Application gateways | Referitor la firewall – sunt folosite de aplicaţii precum FTP (File Transfer Protocol) sau RTSP (Real Time Streaming Protocol). Aceste protocoale trimit pachete IP ce conţin adresa fixată a aplicaţiei (socket sau port). |
| Application log sau Jurnalul de aplicaţii | Conţine evenimentele înregistrate de programe. De exemplu, un program de baze de date poate înregistra o eroare de fişier în jurnalul de aplicaţii. Evenimentele ce se scriu în jurnalul de aplicaţii sunt determinate de dezvoltatorii programului software. |
| Atacuri de tip Backdoors | Metodă ce se referă la unele „erori” de cele mai multe ori introduse intenţionate în cadrul aplicaţiilor, „erori” ce pot oferi acces la sistemul pe care rulează. O astfel de metodă este practicată de unii programatori sau angajaţii prin contract – pentru realizarea „suportului” necondiţionat al aplicaţiei respective. Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| Atacuri la confidenţialitate | Informaţia care este disponibilă doar în cazurile în care politicile de securitate sunt îndeplinite. De multe ori această proprietate este atât de importantă încât este cerută de lege sau prin contract. |
| Atacuri la disponibilitate | Se referă la acele forme de atac care încearcă sau chiar reuşesc să facă inutilizabil sistemul prin privarea posibilităţii de a-şi oferi disponibilitatea (răspunsul şi tratarea cererilor existente) utilizatorilor înregistraţi sau pur şi simplu prin punerea sistemului în forma de „negare a serviciilor”. |
| Atacuri la integritate | Atacuri care se referă la integritatea reţelei ca sumă de echipamente interconectate şi a legăturilor dintre acestea şi/sau la integritatea datelor ce circulă în cadrul ei. Această categorie generează politici diferite prin prisma celor două forme de integritate: fizică – a echipamentelor şi legăturilor dintre acestea şi informaţională – relativ la date şi folosirea lor. |
| Atacurile de autentificare | Situaţia în care o persoană sau un program reuşeşte să se identifice ca o altă persoană/aplicaţie şi astfel să obţină diferite avantaje nelegitime. Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| Atacurile protocoalelor | Este o formă de atac ce se bazează pe slăbiciunile sistemelor criptografice. Unele forme de atac asupra protocoalelor se bazează până şi pe cronometrarea operaţiilor necesare realizării criptării. Este o formă „elevată”, de multe ori problemele bazându-se pe posibilitatea aflării unor erori matematice sau a unor „slabiciuni” care permit ca o cheie criptografică să fie derivată algebric(sau geometric prin extrapolare). Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| Audit Policy | Posibilităţile de utilizare a politicilor de audit pentru a monitoriza şi forţa setările de securitate instalate. Este obligatoriu să se explice diferitele setări, folosindu-se de exemple, pentru a se înţelege ce informaţii se modifică când acele setări sunt modificate |
| Auditul sistemelor informatice | Reprezintă activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a determina dacă sistemul informatic este securizat, menţine integritatea datelor prelucrate şi stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ale întreprinderii şi utilizează eficient resursele informaţionale. În cadrul unei misiuni de audit a sistemului informatic cele mai frecvente operaţii sunt verificările, evaluările şi testările mijloacelor informaţionale. |
| Auditul specializat – 1 | Asigură conformităţile cu prevederile Ordinului MCTI nr. 16/24.01.2003 este adresat furnizorilor de servicii care doresc eliminarea birocraţiei prin listarea unui singur exemplar de factură fiscală. Este auditat planul de securitate al sistemului informatic, iar analiza este efectuată anual de către o echipă independentă, specializată, care are în componenţă şi membri certificaţi CISA. |
| Auditul specializat – 2 | Se referă la auditarea planului de securitate în vederea aplicării prevederilor Ordinului Min. Finanţelor nr. 1077/06.08.2003 şi presupune scanarea de vulnerabilităţi – adică este testată vulnerabilitatea unui sistem informatic la atacuri din afară sau din interiorul reţelei. Este analizat modul în care sunt configurate echipamentele de reţea, sistemele de operare de pe staţii şi servere şi se compară cu recomandările de securitate ale producătorului. Acest tip de audit de securitate este executat de către un specialist certificat şi experimentat pe produsul auditat. |
| Auditul specializat – 3 | Se referă la securitatea infrastructurii IT. Această formă de audit de securitate presupune know-how, experienţă, specialişti şi certificări. |
| Backup | Proces prin care se realizează salvarea unor date în vederea asigurării unor copii de siguranţă. |
| Breşă de securitate | Defect de aplicaţie(pentru securizarea informatică) sau de construcţie (pentru securizarea fizică) prin care se poate accesa date sau locaţii fără să existe autentificare. |
| Capacităţi de monitorizare şi management al traficului | Referitor la firewall – evenimentele sunt înregistrate, prelucrate şi prezentate în rapoarte către administratorul de reţea. |
| Community watch | Comunitate de supraveghere – concept legat de o metodă nouă de detectare a programelor malware bazat pe conceptul de cloud-computing |
| Contingency | Planuri de măsuri de securitate pentru reducerea expunerii la riscuri grave, odată ce s-a produs o breşă de securitate. |
| Controlul perimetral | Plasarea de controale stricte la fiecare capăt de intrare în reţea. |
| Cost potenţial în cazul breşelor de securitate (contingency) | Se împart în: - pierderi fizice: cutremur, foc, sau sabotare, furt; - pierderi la nivel de productivitate: timpul cât durează remedierea unor probleme survenite prin prisma relocării personalului; - pierderea la nivel de organizaţie: întreruperea întregii afaceri până la remedierea problemelor apărute; - pierderea de informaţii: coruperea, furtul sau pierderea efectivă a datelor de pe o anumită perioadă; - pierderea reputaţiei: modul în care este percepută acesta de ceilalţi clienţi. |
| Criptarea informaţiilor | Criptarea informaţiilor este procesul de ascundere a informaţiei pentru a o face ilizibilă fără cheia de descifrare sau fără cunoştinţe speciale. Criptarea poate fi folosită pentru a asigura discreţia şi/sau intimitatea informaţiilor sensibile. |
| Detectarea intruziunilor | Referitor la firewall – pe baza unor şabloane firewall-ul detectează un spectru de atacuri înregistrându-le, notificând administratorul de reţea şi activând un set de acţiuni menit să minimizeze efectul impactului unui atac. |
| Distributed Denial-of-Service | Acest tip de atac este derivat din DoS, numai că se foloseşte în atingerea scopului său de computere intermediare, numite agenţi, pe care rulează unele aplicaţii (zombies) care au fost instalate pe calculatoare anterior şi sunt lansate la distanţă (remote) sau programat. |
| Divulgarea neglijentă | Metodă prin care informaţia devine accesibilă în mod accidental atacatorului. Face parte din gama atacurilor la confidenţialitate. |
| DNS DoS | Tip de atac exploatează diferenţele de mărime între DNS querry (interogarea name server-ului) şi DNS response (răspunsul name server-ului). |
| Domain Level Acount Polices | Reguli ce se pot seta la nivel de Group Policies, setări care sunt aplicate la întreg domeniul: politici cu privire la parole, blocarea conturilor, autentificarea folosind protocolul Kerberos – tot ceea ce uzual se înţelege prin „acount polices” – politici de cont |
| DoS – Denial-of-Service | Scopul unui atac DoS este de a genera o cantitate foarte mare de trafic care pune în imposibilitatea de a mai răspunde într-un timp rezonabil a serverelor, routere-lor sau altor echipamente, astfel ele nemaifiind capabile să funcţioneze normal. |
| Event Log | Configurarea setărilor pentru diferitele jurnale care există sum Windows Server 2003(respectiv 2008) |
| Filtrarea traficului | Referitor la firewall – sistemul decide ce pachet de date are permisiunea să treacă prin punctul de acces ( în concordanţă cu setul de reguli aplicate). |
| Firewall | O barieră protectivă între calculator, reţeaua internă şi lumea din jur. |
| Fix sau update | Modificări ale comportării unui sistem de operare prin care se elimină unele defecte detectate sau se aduc îmbunătăţiri noi. Microsoft pentru produsele sale foloseşte denumirea de hotfix |
| Flood-ul cu ICMP (ping) | Se bazează pe o mulţime de pachete ICMP echo request până când se ocupă toată banda disponibilă. Acestui gen de atac i se mai spune şi ping storm deoarece luminiţele router-ului sau switch-ului luminează intermitent, cu viteză foarte mare şi interogările în reţea rămân fără răspuns. |
| Fraggle | Derivat al ping flood. Atacatorul foloseşte un IP clonat (spoofing) şi trimite ping-uri înspre un întreg subnet ca exemplu. |
| Furnizarea de informaţii neaşteptate | Metodă ce se referă la generarea unui anumit comportament care forţează sistemul să intre în incapacitatea de a-şi continua lucrul. Sunt legate, de multe ori, de breşe de securitate găsite întâmplător şi funcţionale doar în condiţii speciale. Face parte din gama atacurilor la disponibilitate. |
| Furtul sesiunilor | O formă prin care un utilizator care a fost autentificat este „înlocuit” de atacator folosindu-se de toate privilegiile acestuia pentru accesul la informaţii sensibile. Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| GRE – Generic Routing Encapsulation | Este descris în RFC 1701. Pachetului iniţial (payload packet/original packet) i se adaugă un antet GRE (GRE Header) şi un antet de expediere privind modul de transfer specificat conform protocolului de reţea (delivery header). În antetul GRE se specifică ruta pe care se va trimite forţat pachetul la destinaţie, fără a se lua alte decizii de rutare. |
| IDS – Intrusion Detection Systems | Sistem de detectarea a accesului neautorizat. Există implementări hardware (ex. camere cu detectarea mişcării) precum şi implementări software (detectarea accesului neautorizat la diferite echipamente) |
| Inspectarea fluxurilor de date | Referitor la firewall – inspectare de tip Statefull (sau filtrarea dinamică a pachetelor) este utilizată pentru a verifica fiecare nou flux de date ce intră în reţea, şi este abilitatea firewall-ului de a memora starea fiecărui flux de date. |
| Integritatea datelor | Se referă la calitatea, autenticitatea, corectitudinea şi acurateţea informaţiilor stocate într-un sistem informatic |
| Integritatea sistemelor | Se referă la posibilitatea operării corecte şi cu succes a resurselor informatice. |
| Intercepţia informaţiei | Metodă prin care informaţia este interceptată la momentul trecerii printr-un mediu nesigur, nesupravegheat corespunzător. Face parte din gama atacurilor la confidenţialitate. |
| Interferenţele sau bruiajele | Aici, de departe, cea mai uzuală formă este cea care se bazează pe împiedicarea unui semnal mai slab să fie redirecţionat prin transmiterea unuia mai puternic. O formă cel puţin la fel de răspândită este cea a atacurilor prin inundare, care face ca numărul de procese deschise să fie mai mare decât un sistem a fost proiectat să le efectueze efectiv (ping flood). Face parte din gama atacurilor la disponibilitate. |
| IP – Internet Protocol | Internet Protocol (IP) este un protocol prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediu Internetului. Fiecare calculator, pe Internet are cel puţin o adresă IP unică, care îl identifică între toate computerele de pe Internet. |
| IPS – Intrusion Prevention Systems | Variantă specială de IDS prin care se pot defini reguli prin care să se răspundă automat la anumite semnale detectate de IDS. Ex. pentru un sistem de supraveghere să pornească înregistrarea cu 5 secunde înainte de detectarea mişcării de către cameră. |
| IPSec – Internet Protocol Security | Este o grupă de protocoale care asigură securitatea unei reţele VPN. IPSec este o funcţie de layer 3 şi de aceea nu poate interacţiona cu alte protocoale de layer 3, cum ar fi IPX si SNA. IPSec este printre cele mai folosite protocoale pentru păstrarea confidenţialităţii şi autenticităţii pachetelor trimise prin IP. |
| Jurnalizarea | Metodă prin care se urmăresc toate „fenomenele” care survin în timpul rulării unor servicii(în cazul sistemelor de operare) sau aplicaţii. Există trei tipuri principale pentru cele ale sistemelor de operare: jurnalele de securitate, jurnalele de aplicaţii şi jurnalele de sistem |
| L2TP – Layer 2 Tunnelling Protocol | Layer 2 Tunneling Protocol, sau L2TP, este o combinaţie dintre un protocol al firmei Cisco Systems (L2F) şi cel al firmei Microsoft denumit Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). Fiind conceput pentru a suporta orice alt protocol de rutare, incluzând IP, IPX şi AppleTalk. L2TP poate fi rulat pe orice tip de reţea WAN, |
| LAND | Derivă din SYN, cu precizarea că în acest caz, atacatorul în loc să trimită SYN-uri cu adrese IP care nu există, trimite pachete SYN cu adresa IP a clientului-target care este victima în acest caz. |
| Layers | Nivele |
| Mail Bomb | Se trimit aşa de multe mailuri înspre un mail server, încât acesta ajunge în imposibilitatea de a le gestiona, iar userii legitimi nu mai pot beneficia de serviciile acestuia. |
| Malware | Tip de software proiectat pentru infiltrarea şi/sau deteriorarea unui sistem al unui computer, sau a unei reţele de computere, fără acceptarea proprietarului computerului sau a reţelei. |
| Metoda abuzului de privilegii | Este specială şi din cauza faptului că se referă, conform unui studiu realizat la nivel internaţional – care oferă drept procent al provenienţelor de atac o valoare de 80% – ca fiind cele venite din interior, marea majoritate venind din partea unor angajaţi sau fost angajaţi nemulţumiţi sau în căutarea unor informaţii ce le pot aduce beneficii personale (de ordin material sau nu). Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| Metoda acumulării de informaţii | Metodă ce se bazează pe culegerea de informaţii din diferite surse pentru a deduce unele informaţii private. Face parte din gama atacurilor la confidenţialitate. |
| Metoda informaţiilor neaşteptate | Această metodă derivată din metoda de manipulare se bazează pe apariţia unor erori – generate de introducerea de scenarii care produc astfel de erori sau de invalidarea corectă a datelor de intrare. Cea mai comună formă a acestei metode este conceptul de „buffer underfolw” sau inundarea zonei tampon. Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| Metode de acces neglijente | Noţiune strâns legată de aplicaţia de tip firewall. Este de menţionat că aceasta este una dintre cele mai răspândite forme, deoarece, deşi majoritatea producătorilor de sisteme de operare oferă intr-o formă gratuită aplicaţia de tip firewall, mulţi utilizatori din cauza neinformării sau necunoaşterii modului de folosire sau doar din dorinţa de a nu fi „sâcâit” dezactivează acea aplicaţie. Prin prisma administratorului este de menţionat că instalarea unui firewall într-o formă cât mai cuprinzătoare şi documentată îi poate oferi posibilităţi de evidenţă foarte clară a ceea ce se întâmplă într-o reţea. Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| Mijloace de autentificare | Referitor la firewall – listele de acces furnizează o cale eficientă de a aplica un mijloc de constrângere unui mare grup de utilizatori aflaţi în spaţiul public. |
| Mitigation | Planuri de măsuri de securitate pentru reducerea expunerii la riscuri de producere a breşelor de securitate. |
| MPLS – (Multi Protocol Label Switching) | Comutarea Multiprotocol cu Etichete (Multi Protocol Label Switching) reprezintã o nouã arhitecturã în care nodurile terminale adaugã o etichetã unui pachet IP ce identificã drumul spre destinatie, iar pachetele sunt directionate pe baza etichetei, fãrã inspectarea header-ului initial. |
| NAT – Network Address Translation | Referitor la firewall – reprezintă o tehnică utilizată pentru a “ascunde” adresele private în spaţiul public. |
| Parolare din BIOS | Soluţie oferită de producătorii de hardware pentru a oferi un nivel de securitate crescut folosind funcţii bazate pe parole (maxim 8 caractere) pentru accesul la resursele unui calculator. |
| Patch | Modificare a unei aplicaţii prin care se elimină unele defecte detectate sau se aduc îmbunătăţiri noi. Este specific doar aplicaţiilor. De cele mai multe ori sunt confundate cu schimbări de versiuni (ex. 10.1.23a în 10.1.25 sau 8 în 8.1) |
| Ping of Death | Cunoscut şi ca large packet ping. Se creează un pachet IP mai mare decât valoarea admisă de specificaţiile protocolului IP, adică 65 536 bytes. |
| PPP – point-to-point protocol | Cea mai simplă topologie de conexiune între două noduri, presupune o legătură permanentă între două terminaţii. Topologiile de tip switched point-to-point sunt modelele de bază a telefoniei convenţionale. |
| PPPoE, point-to-point protocol over Ethernet, | Este un protocol de reţea pentru încapsularea cadrelor PPP în cadre Ethernet. Este folosit mai ales pentru servicii broadband, cum ar fi DSL. Oferă facilităţile standard PPP, cum ar fi autentificare, criptare şi compresie. |
| PPTP – Point-to-Point Tunnelling Protocol | Reprezintă o extensie a Point-to-Point Protocol (PPP), care încapsuleaza datele, IPX sau NetBEUT în pachetele IP. Acest protocol este folosit în mod fundamental de echipamentele ISP, deoarece duce la un numitor comun participantii la sesiuni de comunicatii. Este cea mai cunoscuta dintre optiunile pentru securitatea transferului de date în reteaua VPN. Dezvoltat de Microsoft si inclus în Windows NT v 4.0 pentru a fi folosit cu serviciul de rutare si acces de la distanta (Routing & Remote Access Service). |
| Principiul „keep it simple” | Principiu de securitate prin care se cere ca toate modificările, adăugirile sau suprimările de reguli de securitate să fie documentate – „trebuie să înţelegi pentru a putea să protejezi” |
| Principiul „Least privilege” | Principiu de securitate prin care se convine să se dea acces doar dacă este necesar şi doar pentru ceea ce este obligatoriu; tot accesul pentru conectare, trafic (protocoale, schimb de adrese, şi porturi) să se facă numai dacă este cerut, validat şi cu un risc acceptat. |
| Principiul „weakest link” | Principiu de securitate prin care se dezvoltă ideea că un sistem este atât de sigur pe cât este cea mai slabă componentă. Este de menţionat că există şi o componentă foarte importantă de altfel, bazată pe existenţa unor „backdoors” – riscuri ce trebuie documentate şi tratate printr-o politică corespunzătoare. |
| Proxy servers | Referitor la firewall – asigură modul ca o aplicaţie să fie utilizată conform cu politica de securitate specific setată. |
| Registered ports | Porturile din intervalul 1024-64535 sunt denumite registered ports ele fiind folosite de către procese şi aplicaţii. |
| Relaţia risc/cost în securitate | Relaţia dintre cele două concepte – se traduce în felul următor: cu cât cresc costurile implementării, cu atât riscurile sunt mai mici. Nu trebuie totuşi trecută o anumită limită acceptabilă în ceea ce priveşte acest raport – după un anumit prag, costurile devin de cele mai multe ori nejustificate – ex. protecţie contra unor inundaţii la un centru aflat într-o zonă aridă, cu foarte puţine precipitaţii. Această relaţie trebuie studiată foarte bine la momentul creării politicilor de securitate şi implicit la stabilirea nivelelor minime de securitate. |
| Router | Dispozitiv hardware sau software care conectează două sau mai multe reţele de calculatoare. |
| Scalabilitate | Se referă la implementarea incrementală, procedeu des întâlnit, implementarea din mers oferind informaţii clare despre necesităţile reale. |
| Scanning | În contextul securităţii în IT, se referă la o aplicaţie software folosită de către hackeri pentru determinarea porturilor TCP sau UDP deschise pe un sistem. |
| Security by design | Strategie bazată pe un concept foarte restrictiv, de tipul – „pentru a … trebuie să … altfel nu se poate!”. Ex. Acces la o cameră doar dacă există autentificare prin cheie şi parolă; sau ca o politică pentru un firewall – acceptă orice pachete de la adresa …, blochează restul adreselor! Este aplicabil doar în zone speciale, specializate (instituţii militare de ex.) |
| Security in depth | Se referă la o strategie de securitate bazată pe mai multe nivele. Presupune evaluarea pe ansamblu a infrastructurii IT şi clasificarea expunerii la riscuri de securitate şi pentru fiecare dintre riscurile identificate trebuie realizate planuri de măsuri. |
| Security log sau Jurnalul de securitate | Înregistrează evenimente precum încercările valide şi invalide de Log on, precum şi evenimentele legate de utilizarea resurselor, cum ar fi crearea, deschiderea sau ştergerea de fişiere. Trebuie să faceţi Log on ca administrator sau ca membru al grupului de administratori pentru a activa, utiliza şi specifica evenimentele de înregistrat în jurnalul de securitate. |
| Security Options | Tratarea setărilor de securitate cu privire la date criptate cu semnături digitale(digital data signature), statutul conturilor „Administrator” şi „Guest”, accesul la unităţile de dischetă şi CD-ROM(sau echivalent), instalarea driver-elor şi posibilităţile de logare(logon prompts); |
| Shoulder-surfing | Furtul direct de parole |
| Sistem de calcul | Un ansamblu de componente hardware (dispozitive) şi componente software (sistem de operare şi programe specializate) ce oferă servicii utilizatorului pentru coordonarea şi controlul executării operaţiilor prin intermediul programelor. |
| Smurf | Tip de agresiune brute force şi foloseşte aceeaşi metodă a flood-ului prin ping, numai că de data asta adresa destinaţie din pachetele ICMP echo request este adresa de broadcast a reţelei. Un router când primeşte astfel de pachete le trimite înspre toate hosturile pe care le “maschează”. Pot rezulta cantităţi mari de trafic şi congestionarea reţelei. Combinaţia dintre atacul fraggle si cel Smurf fac ca reţeaua destinaţie cât şi sursa să fie afectate. |
| Snooping | Interceptarea datelor în tranzit şi eventual modificarea acestora |
| Social engineering | Noţiune echivalentă pentru Tehnici de manipulare |
| Software restriction polices | Descrierea pe scurt a software-ului instalat şi mecanismele folosite pentru restricţia rulării acestora |
| Spam | Trimiterea de mesaje nedorite, de obicei cu un conţinut comercial. Acest fenomen este neplăcut în cazul unui număr mare de mesaje publicitare nedorite şi poate avea efecte mai grave în cazul invadării intenţionate cu mesaje ("flood"), uzual cu un continut nesemnificativ. |
| Spoofing | Expedierea de mesaje cu o identitate falsă, expeditorul impersonând pe altcineva (pretinde că mesajul a fost trimis de la o altă adresă de postă electronică) |
| Spyware | Denumirea dată unei categorii de programe de calculator, de obicei ataşat unor programe gratuite (jocuri gratuite, programe de schimbat fişiere, etc.) care este folosit pentru a capta date de marketing (prin a analiza ce situri caută utilizatorul, de exemplu: modă, ştiri, sport, ş.a.m.d.) şi de a transmite eventual acelui utilizator reclame conform datelor de marketing extrase de spyware. |
| Supresia jurnalizării | Tip special de interferenţă şi este folosit adesea împreună cu alte tipuri de atacuri. Se folosesc metode prin care efectiv se limitează mesajele jurnalizabile sau prin generarea unui trafic atât de mare încât aflarea propriu-zisă a informaţiei utile să fie foarte dificilă. Face parte din gama atacurilor la disponibilitate. |
| SYN | Atacurile de tip SYN (synchronization request) exploatează handshake-ul three-way al protocolului de transport TCP, procesul prin care se stabileşte o sesiune de comunicare între două computere. Deoarece TCP-ul este un protocol de transport connection-oriented, o sesiune sau un link de comunicare unu la unu, one-to-one, trebuie stabilite între cele două sisteme, înainte că ele să poată comunica între ele. |
| System log sau Jurnalul de sistem | Conţine evenimente înregistrate de componentele de sistem. De exemplu, dacă un driver nu reuşeşte să se încarce în timpul pornirii, va fi înregistrat un eveniment în jurnalul de sistem. |
| System services | Utilizarea serviciilor care sunt absolut necesare şi documentarea lor – dezactivarea serviciilor care nu sunt folosite sau necesare. Personalizarea pe cât posibil a acestor servicii – pentru eliminarea setărilor „by default”; |
| Teardrop | Programul teardrop creează fragmente IP care fac parte dintr-un pachet IP. Aceste fragmente folosesc offset fields (rolul lor este de a indica porţiunea în bytes a acestor fragmente). Problema apare atunci când aceste offset-uri se suprapun. |
| Tehnici de manipulare | Este o formă de atac care ia amploare prin prisma „încrederii” şi oferirii unor informaţii private, sensibile unor persoane neautorizate. Face parte din gama atacurilor la integritate. |
| Trojan Horse – Calul Troian | Viruşi care se ascund în spatele altor programe lăsând o uşă din spate (backdoor) deschisă prin care un hacker iţi poate controla calculatorul atunci când eşti conectat la internet. Troienii sunt un fel de viruşi spioni, se instalează fără a atrage atenţia asupra lui, spionează în mod discret şi pregăteşte lovitura finală (aceasta putând fi chiar fatală sistemului). Nu se multiplică singuri. |
| User Account Control | Tehnologie introdusă odată cu lansarea sistemului de operare Windows Vista şi Windows Server 2008 - reduce posibilitatea că o aplicaţie cu privilegii minime (low) să dobândească în mod automat şi necontrolat privilegii sporite şi să aibă acces la fişierele utilizatorului fără consimţământul acestuia. |
| User Rights | Tratează diferitele posibilităţi de logon – drepturi şi privilegii ce sunt puse la dispoziţie de sistemul de operare şi oferirea de îndrumare privind care conturi ar trebui să primească drepturi distincte – şi natura acestor drepturi |
| Virus | Program creat să distrugă datele sau echipamentele unui calculator. Viruşii sunt programe cu dimensiuni foarte mici, ascunşi fie în fişiere executabile fie ataşaţi unor programe (în acest caz sunt numiţi şi paraziţi). |
| VPN – Virtual Private Network | reţea de comunicaţii folosită de obicei în cadrul unei companii, organizaţii, etc., bazată pe o reţea publică şi de aceea nesigură, dar care totuşi poate asigura confidenţialitatea comunicărilor. Expresia înseamnă pe româneşte "o reţea aproape particulară". Mesajele din traficul VPN pot fi deci transmise prin intermediul infrastructurii unei reţele publice de date (ex: Internet) folosind protocoalele standard, sau prin intermediul unei reţele private a furnizorului de servicii internet cu un nivel al Service Level Agreement (SLA) stabilit prealabil între clientul serviciului VPN şi furnizorul acestui serviciu. |
| Worm | Program sau un algoritm care se multiplică în cadrul unei reţele de calculatoare şi de obicei este periculos pentru că fie folseşte resursele calculatorului inutil, opreşte întreg sistemul sau îl face inoperabil. |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# IV. Bibliografie

- Ionescu, Dan. (2007). Retele de calculatoare, Alba Iulia: Editura All

- Georgescu, Ioana. (2006). Sisteme de operare, Craiova: Editura Arves

- ***.La http://en.wikipedia.org. Informaţii multiple, 30.04.09

- ***.La http://support.microsoft.com. Informaţii multiple, 30.04.09

- ***.La http://www.datasecurity.ro/?p=24, 02.05.09

- ***.La http://www.cisco.com. Informaţii multiple, 07.05.09

- ***.La http://www.referate.ro. Informaţii multiple, 09.05.09

- ***.La http://www.clubitc.ro . Informaţii multiple, 09.05.09

- ***.La http://facultate.regielive.ro. Informaţii multiple, 09.05.09

- ***.La http://alexbobica.com. Informaţii multiple, 09.05.09

- ***.La http://www.hackersblog.org. Informaţii multiple, 09.05.09

- ***.La http://www.gecadnet.ro/securitate/sentinet/. Informaţii multiple, 07.05.09

- Rhodes-Ousley, M., Bragg, R., Strassberg, K., Network security: The complete reference, McGraw-Hill, 2003.

- Tanenbaum, A.S., Computer Networks, 4th edition, Prentice-Hall, New Jersey, 2003

- Bragg, Roberta. Windows 2000 Security. New Riders, 2001.

- Andress, Mandy.Surviving Security. SAMS, 2001.

- Zwicky, Elizabeth, et al. Building Internet Firewalls, 2nd Edition. O'Reilly & Associates, 2000.

- Northcutt, Stephen and Judy Novak. Network Intrusion Detection: An Analyst's Handbook, 2nd Edition. New Riders, 2000.

# Footnotes

Solution Brief: Top Five Security Best Practices for you Web Gateway în 2009, din 06.05.2009, link http://networking.ittoolbox.com/research/top-five-security-best-practices-for-your-web-gateway-în-2009-19108

# Text boxes

Securitate la nivel fizic

Securitate la nivel informaţional

Mitigation

Contingency

„Echipamentele se vor păstra în cabinete metalice speciale (rack-uri) prevăzute cu cheie ...”

„Se vor realiza backup-uri la perioade prestabilite, personalizate pe importanţa datelor ce se doresc a se arhiva...”

„Se va documenta care este procedura de schimb a fiecărui echipament, în cazul apariţiei unei defecţiuni...”

„Se va documenta modalităţile prin care se vor proteja datele sensibile din cadrul reţelei (criptare, izolarea, etc)...”