Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

Material de învăţare – partea a II-a

Domeniul: Electronică automatizări

Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

Nivel  3

2009

AUTOR:

MOJZI MIHAI – profesor gradul II

COORDONATOR:

LADISLAU ŞEICA - Informatician

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

III. Resurse	6

Tema 6: Actualizarea permanentă a sistemului prin aplicarea de patch-uri şi update-uri	7

Fişa de documentare 6.1 Actualizarea sistemelor de operare	7

Activitatea de învăţare 6.1.1 Noţiuni despre actualizarea sistemelor de operare	11

Activitatea de învăţare 6.1.2 Analizarea update-urilor instalate folosind MSBA	12

Fişa de documentare 6.2 Actualizarea aplicaţiilor software	13

Activitatea de învăţare Probleme ce pot apărea la actualizarea unei aplicaţii soft	16

Tema 7: Instalarea şi configurarea firewallului	17

Fişa de documentare 7.1 Rolul şi menirea unui firewall	17

Activitatea de învăţare 7.1.1 Rolul unui firewall	21

Activitatea de învăţare 7.1.2 Limitările unui firewall	22

Fişa de documentare 7.2 Configurarea unui firewall	23

Activitatea de învăţare 7.2.1 Amplasarea unui firewall	26

Activitatea de învăţare 7.2.2 Configurarea unui firewall	27

Tema 8: Metode de securizare a reţelelor wireless	28

Fişa de documentare 8.1 Standarde de securitate pentru reţelele wireless	28

Activitatea de învăţare Standarde de securitate wireless	32

Fişa de documentare 8.2 Configurarea unei reţele wireless	33

Activitatea de învăţare 8.2.1 Tipuri de reţele wireless	37

Activitatea de învăţare 8.2.2 Configurarea unei reţele wireless ad-hoc	38

Fişa de documentare 8.3 Testarea securităţii unei reţele de tip wireless	39

Activitatea de învăţare Testarea unei reţele wireless	42

Tema 9: Mijloace de fraudă pe Internet	43

Fişa de documentare 9.1 Forme de înşelăciune în Internet	43

Activitatea de învăţare Mijloace de fraudă pe Internet	47

Fişa de documentare 9.2 Mijloace şi metode de protecţie privind frauda pe internet	48

Activitatea de învăţare Metode de protecţie contra fraudelor pe Internet	51

III. Glosar	52

IV. Bibliografie	59

# I. Introducere

Materialul de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor:

- Instalează şi configurează  sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

- Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

- Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare

Domeniul	Electronică şi automatizări

Calificarea	Tehnician operator tehnică de calcul

Nivelul de calificare	3

Materialul cuprinde:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Prezentul material de învăţare se adresează elevilor din cadrul liceelor, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul.

| Denumirea temei | Fişe de învăţare / Fişe de documentare | Competenţe(le) vizate |
| --- | --- | --- |
| Tema 6 Actualizarea permanenta a sistemului prin aplicarea de patch-uri şi update-uri | Fişa 6.1 Actualizarea sistemului de operare Activitatea de învăţare 6.1.1 Noţiuni despre actualizarea sistemelor de operare Activitatea de învăţare 6.1.2 Analizarea update-urilor instalate folosind MSBA | 3. Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare 4. Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare |
|  | Fişa 6.2 Actualizarea aplicaţiilor software Activitatea de învăţare 6.2 Probleme ce pot apărea la actualizarea unei aplicaţii soft | 4. Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare |
| Tema 7 Instalarea şi configurarea firewallului | Fişa 7.1 Rolul şi menirea unui firewall Activitatea de învăţare 7.1.1 Rolul unui firewall Activitatea de învăţare 7.1.2 Limitările unui firewall | 2. Instalează şi configurează sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare |
|  | Fişa 7.2 Configurarea unui firewall Activitatea de învăţare 7.2.1 Amplasarea unui firewall Activitatea de învăţare 7.2.2 Configurarea unui firewall | 3. Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare |
| Tema 8 Metode de securizare a reţelelor wireless | Fişa 8.1 Standarde de securitate pentru reţelele wireless Activitatea de învăţare 8.1 Standarde de securitate wireless | 3. Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare |
|  | Fişa 8.2 Configurarea unei reţele wireless Activitatea de învăţare 8.2.1 Tipuri de reţele wireless Activitatea de învăţare 8.2.2 Configurarea unei reţele wireless ad-hoc | 3. Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare |
|  | Fişa 8.3 Testarea securităţii unei reţele de tip wireless Activitatea de învăţare 8.3 Testarea unei reţele wireless | 2. Instalează şi configurează sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare 3. Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare |
| Tema 9 Mijloace de fraudă pe internet | Fişa 9.1 Forme de înşelăciune în internet Activitatea de învăţare 9.1 Mijloace de fraudă pe Internet | 4. Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare |
|  | Fişa 9.2 Mijloace şi metode de protecţie privind frauda pe internet Activitatea de învăţare 9.2 Metode de protecţie contra fraudelor pe Internet | 3. Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare 4. Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare |

Temele din prezentul material de învăţare nu acoperă toate conţinuturile prevăzute în curriculumul pentru modulul Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare. Pentru parcurgerea integrală a modulului în vederea atingerii competenţelor vizate / rezultate ale învăţării profesorul va avea în vedere şi materialul de învăţare Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare partea I.

Absolvenţii nivelului 3, liceu, calificarea Tehnician operator tehnica de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a echipamentelor de calcul.

# III. Resurse

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fiţe de documentare

- activităţi de învăţare

Elevii pot folosi atât materialul prezent (în forma printată) cât şi varianta echivalentă online.

## Tema 6: Actualizarea permanentă a sistemului prin aplicarea de patch-uri şi update-uri

### Fişa de documentare 6.1 Actualizarea sistemelor de operare

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: „Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare” precum şi „Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare”.

Pentru a elimina riscurile de securitate datorate vulnerabilităţilor cunoscute, va trebui să aplicăm patch-uri şi fix-uri de securitate pentru sistemele de operare şi aplicaţii. Eliminarea vulnerabilităţilor cunoscute este de fapt prima măsură de securitate care trebuie luată, deoarece aceste vulnerabilităţi vor fi primele încercate de un atacator sau exploatate de către un vierme.

Figura 6.1.1 Posibile breşe de securitate din cauza neactualizărilor făcute la sistemele de operare

În ultima perioadă s-a mărit numărul atacurilor de acest tip care exploatează vulnerabilităţi cunoscute. Fereastra de timp dintre publicarea vulnerabilităţii (respectiv a patch-ului corespunzător) şi apariţia unui atac scade din ce în ce mai mult, dar totuşi nu este suficient. În mai toate cazurile, sistemele afectate nu fuseseră actualizate, deşi exista fix-ul corespunzător. Este foarte important să ne actualizăm la timp sistemele de operare şi aplicaţiile din punct de vedere al patch-urilor şi fix-urilor de securitate. Doar aşa putem fi siguri că suntem protejaţi în proporţie minimă, dar nu şi suficientă.

Înainte de a da vina pe administratorii de reţea, să ne gândim că există un număr destul de mare de patch-uri şi fix-uri care sunt publicate periodic şi care trebuie descărcate, testate şi apoi aplicate în mod sistematic pe toate calculatoare din reţea. Este evidentă necesitatea unui proces de Patch Management care să permită o abordare structurată versus reacţia ad-hoc la incidente de securitate. De aici şi necesitatea de a se folosi aplicaţii care să automatizeze acest proces.

Acest proces de management al patch-urilor trebuie să se alăture celorlalte procese operaţionale existente în cadrul unei companii. Patch Management se integrează de fapt în disciplinele de Change Management şi Configuration Management, aşa cum sunt descrise de Microsoft Operations Framework (MOF) sau IT Infrastructure Library (ITIL).

Putem împărţi procesul de management al patch-urilor în mai multe faze: mai întâi se va face o analiză a vulnerabilităţilor cunoscute asupra sistemelor existente folosind, de obicei, un instrument automat şi se va inventaria patch-urile necesare pentru aceste vulnerabilităţi. De asemenea, va trebui să se testeze în condiţii de laborator patch-urile pentru a verifica modul în care afectează funcţionarea sistemelor şi/sau a aplicaţiilor existente(instalate). Apoi va urma procesul de instalare a patch-urilor, care pentru reţele medii-mari trebuie să fie automatizat, precum şi verificarea instalării cu succes a acestora.

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 1.2 poate fi folosit pentru a analiza sistemele existente şi a inventaria vulnerabilităţile descoperite pentru sistemele de operare Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 precum şi a altor produse Microsoft: Internet Explorer, Windows Media Player, IIS, SQL Server, Exchange, Microsoft Office, Microsoft Data Access Components, Microsoft Virtual Machine, MSXML, BizTalk Server, Commerce Server, Content Management Server şi Host Integration Server.

Figura 6.1.2 Conectori în Microsoft Visio special concepuţi pentru MSBA

MBSA adaugă o interfaţă grafică la utilitarul linie de comandă HFNetCheck şi foloseşte un fişier MSSECURE.XML ce poate fi downloadat de la Microsoft şi conţine informaţii despre toate patch-urile disponibile în acel moment. Astfel se pot crea rapoarte pentru sistemele scanate ce afişează patch-urile care nu au fost încă instalate pe sisteme. MBSA este capabil să identifice de asemenea vulnerabilităţi cunoscute la servicii şi aplicaţii. MBSA poate scana o singură maşină sau mai multe folosind un rang de adrese IP sau toate calculatoarele din domeniu, cu condiţia să aibă permisiuni administrative.

Atenţie: MBSA poate face doar analiza sistemelor, nu şi instalarea propriu-zisă a patch-urilor.

Figura 6.1.3 O posibilă reprezentare grafică realizată după o scanare cu MBSA.

Ca soluţii care să asigure instalarea şi urmărirea update-urilor efectuate avem aplicaţia System Management Server (SMS) un produs complex pentru inventarierea hardware-ului şi software-ului, pentru instalarea automată de software precum şi management al sistemelor. Folosind instrumentele de inventariere de software şi un pachet numit Software Updates Scanning Tool (bazat pe MBSA 1.2) ce poate fi downloadat gratuit de pe site-ul Microsoft se pot analiza sistemele şi inventaria vulnerabilităţile. SMS poate produce rapoarte privind update-urile şi Service Pack-urile instalate, lista update-urilor disponibile ce trebuie aplicate pe fiecare calculator etc. În plus, SMS poate face şi instalarea patch-urilor folosind facilităţile de distribuţie de software. SMS este foarte util pentru reţele medii-mari.

Figura 6.1.4 O posibila implementare a unui server SMS

Nu este de neglijat nici faptul ca sunt unele vulnerabilităţi, cei drept mai puţine, care privesc diferite drivere instalate pe calculator. Ori de căte ori este posibil este necesar să se realizeze aceste actualizări, dar numai după o atentă citire a documentaţiei de explicare a noii versiuni şi eventuala testare într-un mediu sigur.

Actualizarea unui sistem de operare poate fi făcută manual sau automat. Sistemele de operare bazate pe platforma Windows oferă un întreg serviciu care să se ocupe de această problemă numit Automatic Updates.

Figura 6.1.5 Activarea Automatic Updates se realizează imediat după terminarea instalării sistemului de operare

Versiunile de Windows din magazine sunt deja învechite în momentul vânzării, deoarece până la producerea discurilor şi comercializarea acestora trec luni întregi. De aceea, după instalare, trebuie încărcate update-urile corespunzătoare. Deoarece aceste Windows Update-uri au atins între timp o dimensiune apreciabilă, mulţi utilizatori renunţă la descărcarea regulată, de unde rezultă numeroase breşe de securitate, prin care viruşii se înmulţesc exploziv.

Cu Service Pack 2, Microsoft a trecut la administrarea sistemului cu ajutorul funcţiei Automatic Updates. Această funcţie menţine securitatea calculatorului la un nivel ridicat, deoarece vulnerabilităţile găsite de hackeri sunt închise prin instalarea automată a actualizărilor noi. Apelând funcţia de update-uri automate via Start-Settings-Control Panel-System-Automatic Updates sunt la dispoziţie diverse opţiuni, care vor permite alegerea modului în care să se procedeze cu actualizările. Recomandat este modul Automatic, unde se stabileşte ora şi intervalul descărcărilor şi al instalării prin meniul aferent. În plus, este posibilă alegerea opţiunii Notify Me But Don't Automaticaly Download or Install Them, care informează de disponibilitatea unor noi update-uri şi întreabă utilizatorul dacă doreşte să le descarce imediat sau mai târziu. Astfel se pot evita o serie de fluctuaţii de performanţă ale legăturii de internet şi eventualele reporniri necesare vor fi efectuate numai după terminarea lucrărilor importante.

### Activitatea de învăţare 6.1.1 Noţiuni despre actualizarea sistemelor de operare

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei cunoaşte şi vei fi capabil să foloseşti diferite noţiuni legate de actualizarea sistemelor de operare.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Un informatician trebuie să facă un raport către un grup de persoane, în care să prezinte diferite aplicaţii şi ultimile variante disponibile precum şi data lansării acestora. Pentru ca raportul să fie înţeles de toate persoanele se va completa şi o scurtă descriere a noţiunilor(şi aplicaţiilor) cuprinse în raport(pentru ce este folosită aplicaţia respectivă).

| Nr. Crt. | Denumirea noţiunii | Scurtă descriere | Ultima variantă disponibilă, data lansării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patch |  |  |
| 2 | MSBA – Microsoft Baseline Security Analyzer |  |  |
| 3 | SMS – System Management Server |  |  |
| 4 | Driver placa video Nvidia, respectiv AMD(Ati) – la alegere |  |  |

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 6.1

### Activitatea de învăţare 6.1.2 Analizarea update-urilor instalate folosind MSBA

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să foloseşti aplicaţia MSBA - Microsoft Baseline Security Analyzer, pentru analizarea update-urilor instalate pe un sistem.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Studiu de caz

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  În cadrul unei companii se cere să se realizeze un raport cu privire la cate update-uri au fost instalate pe diferitele sisteme din companie precum şi care sunt sistemele cele mai rar actualizate. Pentru acesta se va completa cu datele culese , următorul tabel.

| Nr. Crt. | Denumirea sistemului şi locaţia sa | Număr de actualizări efectuate (critice şi noncritice) | Ultima actualizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC generic – Dep Secretariat |  |  |
| 2 | PC generic – Dep Informatică |  |  |
| 3 | PC generic – Dep Contabilitate |  |  |
| 4 | PC generic – Dep Achiziţii |  |  |

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 6.1. Va fi necesar să se pregătească în prealabil aceste 4 calculatoare pentru a evidenţia obiectivele urmărite în cadrul fişei.

### Fişa de documentare 6.2 Actualizarea aplicaţiilor software

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: „Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare”.

Ameninţările informatice tot mai numeroase nu sunt simple poveşti inventate de producatorii de software pentru a-şi vinde mai bine produsele, ci chiar produc pagube serioase companiilor afectate, spun cercetatori independenţi, care sfătuiesc managerii să nu permită excepţii de la cele mai severe reguli de procedură în domeniu.

Piaţa mondială de aplicaţii de securitate va cunoaşte un adevarat boom, cu o rată anuală de creştere de circa 16,2%, încasările mondiale urmând să ajungă la 11,4 miliarde de dolari (9,43 miliarde de euro) pe an în 2009, conform companiei de analiza a pieţelor Gartner. Cu toate acestea, efortul respectiv nu poate opri valul de ameninţări informatice, nici marile corporaţii nefiind absolut ferite de astfel de probleme.

"Responsabilii companiilor presupun că dacă cumpară un soft, de preferinţă cât mai scump, problemele acestea se rezolvă, însa în mod evident greşesc", a declarat un specialist al Secure Computing, companie specializată în domeniul securităţii informatice.

Nici un soft nu e infailibil: vulnerabilităţi în sistemele informatice se descoperă aproape zilnic, iar în perioada de timp până când producătorul soft corectează eroarea, sistemele sunt vulnerabile. Sistemele de comunicare online îi avantajeaza astfel pe piraţii Internetului, care în perioada de timp până la actualizarea aplicaţiei soft pot căpăta acces la resursele companiilor. De la lista de clienţi, până la lista cu salarii şi de la datele de identitate ale clientilor sau angajatilor până la proiectele cele mai secrete din laboratoarele companiei.

Una din principalele cauze ale problemelor cu securitatea informatică este nevoia ca aplicaţiile software să fie uşor de utilizat de angajaţi, spun experţii Secure Computing. "Atunci când se instalează o aplicaţie nouă, oamenii vor ca angajaţii să aibă acces la ea imediat şi renunţă la început la setările de securitate", a explicat specialistul Secure Computing.

Programul de întreţinere a aplicaţiilor şi aducerea lor la zi pentru o mai buna protecţie faţă de vulnerabilităţi este la fel de importantă ca şi cumpărarea soluţiei de securitate informatică, a spus la rândul său un analist al Gartner. Peste 90% din companii au un soft de protecţie antivirus, dar 30% dintre aceste companii au în continuare probleme legate de pierderea datelor, computere infectate şi altele asemenea, relevă un studiu Gartner.

O data cu noile programe realizate special de piraţii Internetului pentru a fura parole şi date confidenţiale, ameninţarea atinge riscul maxim, spun specialiştii în domeniu. Aplicaţiile software anti-spyware sunt la început de drum, nici cele mai performante nefiind de fapt capabile să detecteze toate ameninţările. Programele spyware sunt responsabile de aproximativ 50% din toate problemele software raportate de clienţii Microsoft, al cărui sistem de operare se află pe mai bine de 90% din computerele lumii.
În miezul verii, specialiştii în domeniu au avertizat că sistemele informatice instalate de hoteluri  de exemplu, sunt extrem de vulnerabile în faţa atacurilor propriilor clienţi. Cu un laptop şi o conexiune oferită chiar de hotel, un vizitator poate avea acces nu doar la serviciile premium (room service, posturi TV cu plată, note de plată pentru minibar). Un specialist în informatică poate accesa direct baza de date, putând observa şi ceea ce fac ceilalţi clienţi.

Figura 6.2.1 O posibilă schemă privind securitatea unui hotel (sau orice altă formă)

În noua eră digitală nici şoferii nu scapă de bătăi de cap. Oficiali din industria auto şi o serie de analişti independenţi au avertizat că interesul crescut al hackerilor de a crea viruşi pentru aparatura electronică pune în pericol şi sistemele computerizate ale vehiculelor.

Aplicaţiile software care necesită update-uri se pot împărţi după conceptele: „the good”, „the bad” şi „the ugly”. Aceste concepte se referă la:

- „The good”: aici intră aspectele pozitive ale realizărilor de actualizări la versiuni cât mai noi, mai recente ale software-ului instalat. Menţionăm: uşurinţa în folosire, eficacitatea – exemplul cel mai util este la aplicaţiile de tip antivirus care beneficiază de actualizări multiple uneori chiar la nivel de minute, uşurinţa de realizare – cele mai multe aplicaţii având inclusă o opţiune de actualizare automată, în caz contrar procedeul implică „verifică locaţia X, serverul Y, descarcă noua versiune dacă este cazul” şi implementarea ei care decurge intr-un mod simplu şi fără complicaţii de cele mai multe ori;

- „The bad”: aici intervin aşa numitele părţi negative ale actualizărilor. Menţionăm aici – realizarea unei actualizări poate să facă innaccesibile documentele salvate anterior, o actualizare care să se facă printr-o modificare de licenţă şi în acest caz existând pericolul de a îeşi din legalitate cu produsul respectiv, tot aici intră şi cazurile când nu se fac actualizările, sau nu se fac la timp – existând riscul de a rămâne vulnerabili la o breşă de securitate care să fi fost eliminată între-timp;

- „The ugly”: Aici sunt părţile cele mai deranjante în realizarea unor actualizări şi anume imposibilitatea de a le face – drepturi insuficiente, restricţii de acces pe serverele ce conţin aceste actualizări, conexiunea la internet – sau faptul că odată făcute apar disfuncţionalităţi la alte programe instalate sau acea actualizare să se facă în contratimp cu partenerii care folosesc aceeaşi aplicaţie rezultând în incompatibilităţi de versiuni, sau cazul cel mai paranoic, când acea actualizare poate deschide o altă breşă de securitate cu mult mai periculoasă ca cea/cele pe care le-a remediat(sau serverele de pe care se face acea actualizare să fi fost afectate de un virus sau un Trojan care să infecteze respectivele fişiere de actualizare).

Concluzionând putem separa clar două categorii mari de actualizări de aplicaţii software:

- aplicaţiile de securitate – aici intrând aplicaţiile antivirus, anti-spyware, aplicaţiile firewall, etc. care au un satut cu totul special, recomandându-se să se facă actualizările cat de curând posibil şi,

- aplicaţiile uzuale care, de obicei realizează update-uri la distanţe mai mari de timp, de multe ori actualizarea implicând înlocuirea propriu-zisă a aplicaţiei iniţiale.

### Activitatea de învăţare Probleme ce pot apărea la actualizarea unei aplicaţii soft

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei cunoaşte riscurile ce pot surveni în cazul actualizării unei aplicaţii software.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Împerechere

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Legaţi noţiunile corespunzătoare de explicaţiile lor.

Noţiuni: 	„the good”,  „ the bad”,  „the ugly”

Explicaţii: „aici intră aspectele pozitive ale realizărilor de actualizări la versiuni cât mai noi, mai recente ale software-ului instalat. Menţionăm: uşurinţa în folosire, eficacitatea – exemplul cel mai util este la aplicaţiile de tip antivirus care beneficiază de actualizări multiple uneori chiar la nivel de minute, uşurinţa de realizare – cele mai multe aplicaţii având inclusă o opţiune de actualizare automată, în caz contrar procedeul implică „verifică locaţia X, serverul Y, descarcă noua versiune dacă este cazul” şi implementarea ei care decurge intr-un mod simplu şi fără complicaţii de cele mai multe ori” ,

„aici intervin aşa numitele părţi negative ale actualizărilor. Menţionăm aici – realizarea unei actualizări poate să facă innaccesibile documentele salvate anterior, o actualizare care să se facă printr-o modificare de licenţă şi în acest caz existând pericolul de a îeşi din legalitate cu produsul respectiv, tot aici intră şi cazurile când nu se fac actualizările, sau nu se fac la timp – existând riscul de a rămâne vulnerabili la o breşă de securitate care să fi fost eliminată între-timp”,

„aici sunt părţile cele mai deranjante în realizarea unor actualizări şi anume imposibilitatea de a le face – drepturi insuficiente, restricţii de acces pe serverele ce conţin aceste actualizări, conexiunea la internet – sau faptul că odată făcute apar disfuncţionalităţi la alte programe instalate sau acea actualizare să se facă în contratimp cu partenerii care folosesc aceeaşi aplicaţie rezultând în incompatibilităţi de versiuni, sau cazul cel mai paranoic, când acea actualizare poate deschide o altă breşă de securitate cu mult mai periculoasă ca cea/cele pe care le-a remediat(sau serverele de pe care se face acea actualizare să fi fost afectate de un virus sau un Trojan care să infecteze respectivele fişiere de actualizare)”

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 6.2

## Tema 7: Instalarea şi configurarea firewallului

### Fişa de documentare 7.1 Rolul şi menirea unui firewall

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Instalează şi configurează  sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

Un firewall se poate defini ca fiind un paravan de protecţie ce poate ţine la distanţă traficul Internet, de exemplu hackerii, viermii şi anumite tipuri de viruşi, înainte ca aceştia să pună probleme sistemului. În plus, acest paravan de protecţie poate evita participarea computerului la un atac împotriva altora, fără cunoştinţa utilizatorului.

Utilizarea unui paravan de protecţie este importantă în special dacă calculatorul este conectat în permanenţă la Internet.

Figura 6.3.1 Funcţia primordială a unui firewall.

O altă definiţie – un firewall este o aplicaţie sau un echipament hardware care monitorizează şi filtrează permanent transmisiile de date realizate între PC sau reţeaua locală şi Internet, în scopul implementării unei "politici" de filtrare. Această politică poate însemna:

- protejarea resurselor reţelei de restul utilizatorilor din alte reţele similare – Internetul -> sunt identificaţi posibilii "musafiri" nepoftiţi, atacurile lor asupra PC-ului sau reţelei locale putând fi oprite.

- controlul resurselor pe care le vor accesa utilizatorii locali.

Mod de funcţionare:

De fapt, un firewall, lucrează îndeaproape cu un program de routare, examinează fiecare pachet de date din reţea (fie cea locală sau cea exterioară) ce va trece prin serverul gateway pentru a determina dacă va fi trimis mai departe spre destinaţie. Un firewall include de asemenea sau lucrează împreună cu un server proxy care face cereri de pachete în numele staţiilor de lucru ale utilizatorilor. În cele mai întâlnite cazuri aceste programe de protecţie sunt instalate pe calculatoare ce îndeplinesc numai această funcţie şi sunt instalate în faţa routerelor.

Figura 6.3.2 O posibilă implementare a unui firewall.

Soluţiile firewall se împart în două mari categorii: prima este reprezentată de soluţiile profesionale hardware sau software dedicate protecţiei întregului trafic dintre reţeaua unei întreprinderi (instituţii, serverele marilor companii publice) şi Internet; iar cea de a doua categorie este reprezentată de firewall-urile personale dedicate monitorizării traficului pe calculatorul personal. Utilizând o aplicaţie din ce-a de a doua categorie se poate preântâmpina atacurile colegilor lipsiţi de fair-play care încearcă să acceseze prin mijloace mai mult sau mai puţin ortodoxe resurse de pe PC-ul dumneavoastră.

În situaţia în care dispuneţi pe calculatorul de acasă de o conexiune la Internet, un firewall personal vă va oferi un plus de siguranţă transmisiilor de date. Cum astăzi majoritatea utilizatorilor tind să schimbe clasica conexiune dial-up cu modalităţi de conectare mai eficiente (cablu, ISDN, xDSL sau telefon mobil), pericolul unor atacuri reuşite asupra sistemului dumneavoastră creşte. Astfel, mărirea lărgimii de bandă a conexiunii la Internet facilitează posibilitatea de "strecurare" a intruşilor nedoriţi.

Astfel, un firewall este folosit pentru două scopuri:

- pentru a păstra în afara reţelei utilizatorii rău intenţionati (viruşi, viermi cybernetici, hackeri, crackeri);

- pentru a păstra utilizatorii locali (angajaţii, clienţii) în reţea.

Politici de lucru:

Înainte de a construi un firewall trebuie hotărâtă politica sa, pentru a şti care va fi funcţia sa şi în ce fel se va implementa această funcţie.

Pentru a putea defini politica firewall-ului, sunt necesare unele răspunsuri la următoarele întrebări:

- ce servicii va deservi firewall-ul ?

- ce grupuri de utilizatori care vor fi protejaţi ?

- de ce fel de protecţie are nevoie fiecare grup de utilizatori ?

- cum va fi protejat fiecare grup(detaliere privind şi natura serviciilor din cadrul grupurilor)?

La final este necesar să se scrie o declaraţie prin care oricare alte forme de access sunt o ilegalitate. Politica va deveni tot mai complicată cu timpul, dar deocamdată este bine să fie simplă şi la obiect.

Figura 6.3.3 Diferite politici implementate într-un firewall

Clasificări:

Firewallurile pot fi clasificate după:

- Layerul (stratul) din stiva de reţea la care operează

- Modul de implementare

În funcţie de nivelul (layer) din stiva TCP/IP (sau OSI) la care operează, firewall-urile pot fi:

- Layer 2 (MAC) şi 3 (datagram): packet filtering.

- Layer 4 (transport): tot packet filtering, dar se poate diferenţia între protocoalele de transport şi există opţiunea de "stateful firewall", în care sistemul ştie în orice moment care sunt principalele caracteristici ale următorului pachet aşteptat, evitând astfel o întreagă clasă de atacuri

- Layer 5 (application): application level firewall (există mai multe denumiri). În general se comportă ca un server proxy pentru diferite protocoale, analizând şi luând decizii pe baza cunoştinţelor despre aplicaţii şi a conţinutului conexiunilor. De exemplu, un server SMTP cu antivirus poate fi considerat application firewall pentru email.

Deşi nu este o distincţie prea corectă, firewallurile se pot împărţi în două mari categorii, în funcţie de modul de implementare:

- dedicate, în care dispozitivul care rulează software-ul de filtrare este dedicat acestei operaţiuni şi este practic "inserat" în reţea (de obicei chiar după router). Are avantajul unei securităţi sporite.

- combinate cu alte facilităţi de networking. De exemplu, routerul poate servi şi pe post de firewall, iar în cazul reţelelor mici acelaşi calculator poate juca în acelaţi timp rolul de firewall, router, file/print server, etc.

Concluzii:

Un firewall poate să:

- monitorizeze căile de pătrundere în reţeaua privată, permiţând în felul acesta o mai bună monitorizare a traficului şi deci o mai uşoară detectare a încercărilor de infiltrare;

- blocheze la un moment dat traficul în şi dinspre Internet;

- selecteze accesul în spaţiul privat pe baza informaţiilor conţinute în pachete.

- permită sau interzică accesul la reţeaua publică, de pe anumite staţii specificate;

- şi nu în cele din urmă, poate izola spaţiul privat de cel public şi realiza interfaţa între cele două.

De asemeni, o aplicaţie firewall nu poate:

- interzice importul/exportul de informaţii dăunătoare vehiculate ca urmare a acţiunii răutăcioase a unor utilizatori aparţinând spaţiului privat (ex: căsuţa poştală şi ataşamentele);

- interzice scurgerea de informaţii de pe alte căi care ocolesc firewall-ul (acces prin dial-up ce nu trece prin router);

- apăra reţeaua privată de utilizatorii ce folosesc sisteme fizice mobile de introducere a datelor în reţea (USB Stick, dischetă, CD, etc.)

- preveni manifestarea erorilor de proiectare ale aplicaţiilor ce realizează diverse servicii, precum şi punctele slabe ce decurg din exploatarea acestor greşeli.

### Activitatea de învăţare 7.1.1 Rolul unui firewall

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei înţelege rolul unui firewall în cadrul unei reţele.

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Hartă tip pânză de păianjen

Sugestii : activitatea se poate individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:

Figura alăturată prezintă rolul unui firewall. Fiecare grupă de elevi trebuie să analizeze dependenţa dintre ele şi să înţeleagă rolul şi importanţa unui firewall.

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 1.3 precum şi sursele de pe Internet.

Figura 6.3.1 Funcţia primordială a unui firewall.

### Activitatea de învăţare 7.1.2 Limitările unui firewall

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei înţelege limitările unui firewall.

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Având la dispoziţie următorul tabel, bifaţi corespunzător categoriei din care face parte.

| Un firewall | Proprietăţi |
| --- | --- |
| poate | nu poate |  |
|  |  | să monitorizeze căile de pătrundere în reţeaua privată |
|  |  | să trateze accesul la reţeaua publică |
|  |  | să interzică importul/exportul de informaţii dăunătoare vehiculate ca urmare a acţiunii răutăcioase a unor utilizatori aparţinând spaţiului privat |
|  |  | să izoleze spaţiul privat de cel public şi să realizeze interfaţa între cele două. |
|  |  | să apere reţeaua privată de utilizatorii ce folosesc sisteme fizice mobile de introducere a datelor în reţea (USB stick, dischetă, CD, etc.) |
|  |  | să selecteze accesul în spaţiul privat pe baza informaţiilor conţinute în pachete |
|  |  | să prevină manifestarea erorilor de proiectare ale aplicaţiilor ce realizează diverse servicii, precum şi punctele slabe ce decurg din exploatarea acestor greşeli. |
|  |  | să blocheze la un moment dat traficul în şi dinspre Internet; |
|  |  | să interzică scurgerea de informaţii pe alte căi (furturi de echipamente de ex.) |

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 7.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 7.2 Configurarea unui firewall

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

Tehnologia firewall se bazează pe folosirea porturilor. Porturile nu sunt altceva decât nişte numere plasate într-un anumit loc bine definit în pachetul de date. Fiecare aplicaţie foloseşte anumite porturi deci anumite numere .

Figura 7.2.1 Configurari diferite privind implementarea unui firewall

Deşi un anumit serviciu poate avea un port asignat prin definiţie, nu există nici o restricţie ca aplicaţia să nu poată asculta şi alte porturi.

Un exemplu comun este cel al protocolului de poştă electronică Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Acest serviciu are portul asignat 25. Posibil ca furnizorul de internet să blocheze acest port pentru a evita folosirea unui server de mail pe calculatorul propriu. Nimic nu ne opreşte însă să configurăm un server de mail pe un alt port. Motivul principal pentru care anumite servicii au porturi asignate implicit este acela ca  un client să poată găsi mai uşor un anumit serviciu pe o gazdă aflată la distanţă.

Câteva exemple: serverele FTP ascultă portul 21; serverele HTTP sunt pe portul 80; aplicaţiile client de genul File Transfer Protocol (FTP)  folosesc porturi asignate aleator de obicei mai mari ca 1023.

Există puţin peste 65000 porturi împărţite în porturi bine cunsocute (0–1023), porturi înregistrate (1024–49151) şi porturi dinamice (49152–65535). Deşi sunt sute de porturi cu aplicaţiile corespunzătore, în practică mai puţin de 100 sunt utilizate frecvent. În tabelul 1 putem vedea cele mai frecvente porturi şi protocolul care îl foloseşte.

Trebuie să menţionăm că aceste porturi sunt primele vizate de un spărgător pe calculatorul victimei.

Tabel 1 Porturi comune şi protocoale

| Port | Serviciu | Protocol |
| --- | --- | --- |
| 21 | FTP | TCP |
| 22 | SSH | TCP |
| 23 | Telnet | TCP |
| 25 | SMTP | TCP |
| 53 | DNS | TCP/UDP |
| 67/68 | DHCP | UDP |
| 69 | TFTP | UDP |
| 79 | Finger | TCP |
| 80 | HTTP | TCP |
| 88 | Kerberos | UDP |
| 110 | POP3 | TCP |
| 111 | SUNRPC | TCP/UDP |
| 135 | MS RPC | TCP/UDP |
| 139 | NB Session | TCP/UDP |
| 161 | SNMP | UDP |
| 162 | SNMP Trap | UDP |
| 389 | LDAP | TCP |
| 443 | SSL | TCP |
| 445 | SMB over IP | TCP/UDP |
| 1433 | MS-SQL | TCP |

O bună practică de siguranţă este blocarea acestor porturi dacă nu sunt folosite. Se recomandă folosirea practicii least privilege. Acest principiu constă în acordarea accesului minimal, strict necesar desfăşurării activităţii unui serviciu.

Să nu uităm că securitatea este un proces fără sfârşit. Dacă un port este inchis astăzi nu înseamna ca va rămâne aşa şi mâine. Se recomanda testarea periodică a porturilor active. De asemenea aplicaţiile au grade de siguranţă diferite; SSH este o aplicaţie relativ sigură pe când Telnet-ul este nesigur.

Prezentarea firewall-ului inclus în Windows XP SP2

Figura 7.2.2 Windows firewall inclus odata cu Windows XP SP2

Componenta firewall are funcţia de a supraveghea comunicaţia sistemului precum şi a aplicaţiilor instalate cu internetul sau reţeaua şi să blocheze în caz de nevoie conexiunile nedorite. Ea asigură protecţia PC-ului împotriva pro-gramelor dăunătoare şi a hacker-ilor. Spre deosebire de versiunea anterioară, Windows Firewall este activat în Service Pack 2 imediat după instalare şi blochează majoritatea programelor care comunică cu internetul. De aceea, mulţi utilizatori preferă să îl dezactiveze în loc să îl configureze. Pentru o configurare optima nu sunt necesare decât câteva setări de bază.

Dacă un program instalat împreună cu sistemul de operare încearcă să iniţieze o legătură la internet sau la reţeaua internă, apare o fereastră de informare care întreabă cum doriţi să trataţi această comunicare. Sunt la dispoziţie opţiunea de a bloca sau a permite conexiunea. În funcţie de selecţie, firewall-ul din XP stabileşte automat o regulă. Dacă unei aplicaţii trebuie să îi fie permis să realizeze legături, în registrul Exceptions se pot stabili reguli permanente corespunzătoare. În meniul Programs se obţine o listă cu toate aplicaţiile instalate de sistemul de operare, ale căror setări de conectare pot fi definite după preferinţe.

Aplicaţiile individuale nu sunt de multe ori enumerate în listă. Acestea pot fi introduse în listă cu ajutorul opţiunii Add Program, indicând apoi calea spre executabil printr-un clic pe Browse. Din motive de siguranţă se pot defini suplimentar, la Ports, ce interfeţe şi ce protocol - TCP sau UDP - poate utiliza programul. În aceeaşi fereastră se află şi butonul Change Scope, cu ajutorul căruia este posibilă introducerea de diverse adrese IP ale sistemelor cu care programul are voie să realizeze o conexiune. Dacă aceste date nu sunt încă definite, aplicaţia este în măsură să comunice pe toate porturile şi cu toate sistemele ceea ce, funcţie de aplicaţie, are ca urmare diverse riscuri de securitate.

### Activitatea de învăţare 7.2.1 Amplasarea unui firewall

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici unde trebuie amplasat un firewall în cadrul unei reţele (sau chiar în cadrul unor calculatoare singulare, cu acces la Internet)

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Hartă tip pânză de păianjen

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru: Analizaţi din următoarea figură cât mai multe elemente care să evidenţieze importanţa unui firewall şi locul amplasării lui.

Figura 7.2.1 Configurari diferite privind implementarea unui firewall

### Activitatea de învăţare 7.2.2 Configurarea unui firewall

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei cunoaşte paşii necesari configurării unui firewall.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra unei aplicaţii firewall, realizaţi configurarea unor reguli simple de acces şi de blocare a unor aplicaţii, respectiv a unor porturi.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.2, precum şi sursele de pe Internet.

## Tema 8: Metode de securizare a reţelelor wireless

### Fişa de documentare 8.1 Standarde de securitate pentru reţelele wireless

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

Prima astfel de reţea a fost pusă în funcţiune în 1971 la Universitatea din Hawai sub forma unui proiect de cercetare numit ALOHANET. Topologia folosită era de tip stea bidirecţională şi avea ca noduri constituente un număr de şapte calculatoare împrăştiate pe patru insule din arhipelag ce comunicau cu un nod central aflat pe insula Oahu doar prin legături radio.

Figura 8.1.1 Posibilităţi de conectare wireless, de aici şi necesitatea securizării accesului

Iniţial, echipamentele WLAN erau destul de scumpe, fiind folosite doar acolo unde amplasarea de cabluri ar fi fost tehnic imposibilă. Ca şi în alte cazuri din istoria tehnicii de calcul, primele soluţii produse pe scară largă au fost cele proprietare (nestandard) şi orientate pe diverse nişe de piaţă, dar odată cu sfârşitul anilor ‘90 acestea au fost înlocuite de cele standard şi generice cum ar fi cele descrise de familia de standarde 802.11 emise de IEEE.

Versiunea iniţială a standardului IEEE 802.11 lansată în 1997 prevedea două viteze (1 şi 2 Mbps) de transfer a datelor peste infraroşu sau unde radio. Transmisia prin infraroşu rămâne până astăzi o parte validă a standardului, fară a avea însă implementări practice.

Au apărut atunci cel puţin şase implementări diferite, relativ interoperabile şi de calitate comercială, de la companii precum Alvarion (PRO.11 şi BreezeAccess-II), BreezeCom, Digital/Cabletron, Lucent, Netwave Technologies (AirSurfer Plus şi AirSurfer Pro), Symbol Technologies (Spectrum24) şi Proxim (OpenAir). Un punct slab al acestei specificaţii era că permitea o varietate mare a designului, astfel încât interoperabilitatea era mereu o problemă. 802.11 a fost rapid înlocuit (şi popularizat) de 802.11b în 1999 ce aducea, pe lângă multe îmbunătăţiri în redactare, şi o viteză crescută de transmisie a datelor de până la 11Mbps. Adoptarea pe scară largă a reţelelor 802.11 a avut loc numai după ce 802.11b a fost ratificat ca standard, iar produsele diverşilor producători au devenit interoperabile.

Cam în aceeaşi perioadă (1999) a apărut şi 802.11a, o versiune pentru banda de 5GHz a aceluiaşi protocol. Acesta a fost urmat de 802.11g, în iulie 2003, ce aducea performanţe sporite, atât în ceea ce priveşte viteza de transmisie (ce urca la 54Mbps), cât şi distanţa de acoperire în jurul antenei.

Standardul aflat în prezent în elaborare de către IEEE este 802.11n – acesta aduce şi el îmbunătăţiri, cum ar fi o viteză teoretică de transmisie de 270Mbps.

Ca în cazul oricărei tehnici de transmisie sau comunicaţie care se dezvoltă rapid şi ajunge să fie universal folosită, apare la un moment dat necesitatea de a implementa diverse tehnici de protecţie a informatiilor transmise prin reţelele de acest tip. În cazul 802.11, securitatea se referă atât la topologia şi componenţa reţelei (i.e. asigurarea accesului nodurilor autorizate şi interzicerea accesului celorlalte în reţea), cât şi la traficul din reţea (i.e. găsirea şi folosirea unei metode de securizare a datelor, de criptare, astfel încât un nod care nu este parte din reţea şi care, deci, nu a fost autentificat să nu poată descifra „conversaţiile” dintre două sau mai multe terţe noduri aflate în reţea). Un ultim aspect al securităţii îl constituie autentificarea fiecărui nod, astfel încât orice comunicaţie originată de un nod să poată fi verificată criptografic sigur ca provenind, într-adevăr, de la nodul în cauză.

Figura 8.1.2 Posibilitaţi de conectare folosind conexiuni wireless

Primele tehnici de securitate ce au fost folosite în astfel de reţele au fost cele din clasa „security by obscurity”, adică se încerca atingerea siguranţei prin menţinerea secretă a specificaţiilor tehnice şi/sau prin devierea de la standard – nu de puţine ori în măsură considerabilă. Aceste tehnici însă, aşa cum s-a arătat mai devreme, au adus în mare parte neajunsuri implementatorilor, deoarece făceau echipamentele diferiţilor producători vag interoperabile. Alte probleme apăreau din însăşi natura proprietară a specificaţiilor folosite.

Tehnicile de generaţia întâi (WEP)

Prima tehnică de securitate pentru reţele 802.11 ce a fost cuprinsă în standard (implementată de marea majoritate a producătorilor de echipamente) a fost WEP - Wired Equivalent Privacy. Această tehnică a fost concepută pentru a aduce reţelele radio cel puţin la gradul de protecţie pe care îl oferă reţelele cablate – un element important în această direcţie este faptul că, într-o reţea 802.11 WEP, participanţii la trafic nu sunt protejaţi unul de celălalt, sau, altfel spus, că odată intrat în reţea, un nod are acces la tot traficul ce trece prin ea. WEP foloseşte algoritmul de criptare RC-4 pentru confidenţialitate şi algoritmul CRC-32 pentru verificarea integrităţii datelor. WEP a avut numeroase vulnerabilităţi de design care fac posibilă aflarea cheii folosite într-o celulă (reţea) doar prin ascultarea pasivă a traficului vehiculat de ea. Prin metodele din prezent, o celulă 802.11 WEP ce foloseşte o cheie de 104 biţi lungime poate fi „spartă” în aproximativ 3 secunde de un procesor la 1,7GHz.

Filtrarea MAC

O altă formă primară de securitate este şi filtrarea după adresa MAC (Media Access Control address), cunoscută sub denumiri diverse precum Ethernet hardware address (adresă hardware Ethernet), adresă hardware, adresa adaptorului de reţea (adaptor - sinonim pentru placa de reţea), BIA - built-in address sau adresa fizică, şi este definită ca fiind un identificator unic asignat plăcilor de reţea de către toţi producătorii.

Adresa MAC constă într-o secvenţă numerică formată din 6 grupuri de câte 2 cifre hexadecimale (în baza 16) de tipul 00-0B-E4-A6-78-FB. Primele 3 grupuri de câte două caractere (în acest caz 00-0B-E4) identifică întotdeauna producătorul plăcii de reţea (RealTek, Cisco,  etc.), iar următorii 6 digiţi identifică dispozitivul în sine.

O formă des utilizată de securizare a unei reţele wireless rămâne şi această  filtrare după adresa MAC. Această politică de securitate se bazează pe faptul că fiecare adresa MAC este unică şi aşadar se pot identifica clar persoanele (sistemele) care vor trebui să aibă acces. Dacă într-o primă fază această adresă era fixată, noile adrese se pot modifica, astfel această formă de securizare îşi pierde din valabilitate. Totuşi deşi există riscul ca prin aflarea unui MAC valid din cadrul unei reţele, folosind un program de tip snnifer, şi schimbându-şi MAC-ul în cel nou, atacatorul va putea avea acces legitim, mulţi administratori folosesc în continuare aceasta formă de securizare, datorită formei foarte simple de implementare. De aceea, această formă de parolare este necesară să se completeze şi cu alte securizări enunţate mai sus.

Tehnicile de generaţia a doua (WPA, WPA2)

Având în vedere eşecul înregistrat cu tehnica WEP, IEEE a elaborat standardul numit 802.11i, a cărui parte ce tratează securitatea accesului la reţea este cunoscută în practică şi ca WPA (Wi-Fi Protected Access). WPA poate folosi certificate, chei publice şi private, mesaje cu cod de autentificare (MAC), precum şi metode extensibile de autentificare, cum ar fi protocoalele de autentificare EAP sau RADIUS. Pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor casnici sau de arie restrânsă, IEEE a dezvoltat şi o variantă mai simplă a standardului şi anume WPA-PSK (< Pre-Shared Key mode). În acest mod, în loc de un certificat şi o pereche de chei (publică şi privată), se foloseşte o singură cheie sub forma unei parole care trebuie cunoscută de toţi membrii reţelei.

Apariţia interesului şi necesităţii pentru administrarea centralizată a securităţii Odată cu apariţia unor astfel de tehnici şi metode avansate de securizare a accesului la mediul de transmisie, s-a făcut simţită şi nevoia de a administra o astfel de structură de autentificare dintr-o locaţie centrală. Aşa se face că tot mai multe dispozitive de tip Access Point (echipamentele ce fac legătura dintre reţeaua cablată şi cea transportată prin unde radio, având un rol primordial în menţinerea securităţii reţelei) pot fi configurate automat dintr-un punct central. Există chiar seturi preconfigurate de echipamente ce sunt destinate de către producător implementării de hotspot-uri (locuri unde se poate beneficia de acces la Internet prin 802.11 gratis sau contra cost). Aceste seturi conţin de obicei un echipament de gestiune a reţelei, o consolă de administrare, un terminal de taxare şi unul sau mai multe Access Point-uri. Atunci când sunt puse în funcţiune, acestea funcţionează unitar, accesul şi activitatea oricărui nod putând fi atent şi în detaliu supravegheată de la consola de administrare.

Apariţia interesului şi necesităţii pentru integrarea cu alte sisteme de securitate Imediat după perfectarea schemelor de administrare centralizată a securităţii în reţelele 802.11, a apărut necesitatea integrării cu sistemele de securitate ce existau cu mult înainte de implementarea reţelei 802.11 în acel loc. Această tendinţă este naturală; cu cât interfaţa de administrare a unui sistem alcătuit din multe componente este mai uniformă, cu atât administrarea sa tinde să fie mai eficientă şi mai predictibilă – ceea ce duce la creşterea eficienţei întregului sistem.

Figura 8.1.3 Necesitatea securizării unei reţele wireless

WPA a fost prima tehnologie care a facilitat integrarea pe scară largă a administrării reţelelor radio cu cele cablate, deoarece se baza pe principii comune descrise de standardul 802.1X. Astfel, o companie poate refolosi întreaga infrastructură pentru autentificarea şi autorizarea accesului în reţeaua sa cablată şi pentru reţeaua radio. WPA poate fi integrat cu RADIUS, permiţând astfel administrarea şi supravegherea unei reţele de dimensiuni mari ca şi număr de noduri participante la trafic (e.g. un campus universitar, un hotel, spaţii publice) dintr-un singur punct, eliminând astfel necesitatea supravegherii fizice a aparaturii de conectare (i.e. porturi de switch).

### Activitatea de învăţare Standarde de securitate wireless

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei cunoaşte principalele standarde de securitate pentru reţelele wireless.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : activitatea se poate efectua pe grupe

Sarcina de lucru:

Fiecare grupă va trebui să trateze una din următoarele teme de studiu: WEP, WPA, WPA2, filtrare MAC. Aveţi la dispoziţie 30 minute, după care se vor reorganiza grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. În următoarele 20 de minute în noile grupe formate se vor împărtăşii cunoştinţele acumulate la pasul I.

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 8.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 8.2 Configurarea unei reţele wireless

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: „Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare”.

Datorită scăderii corturilor echipamentelor de reţea şi dezvoltării foarte rapide produselor destinate creării şi configurării unei reţele wireless s-a impus introducerea de standarde care să asigure compatibilitatea şi unitatea definirii modelelor de reţele wireless.

Standardul IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 este un set de standarde pentru reţele de tip WLAN(wireless local area network). Din cadrul acestui standard cel mai usual este IEEE 802.11b, numit şi Wi-Fi – folosind acest standard se pot trimite date cu 1, 2, 5.5 sau 11Mbps folosind banda de 2.4-2.5 GHz. Pentru condiţii ideale, distanţele scurte, fără surse care să atenuieze sau să interfereze standardul IEEE 802.11b operează la 11Mbps, mai mult decât poate oferi standardul “cu fir” Ethernet(10Mbps). În condiţii mai puţin ideale, conexiuni folosind vireze de 5.5, 2 sau chiar 1Mbps sunt folosite.

Standardul IEEE 802.11 mai are şi componentele IEEE 802.11a – cu o rată maximă de transfer de 54Mbps, folosind frecvenţe de 5Ghz – de aceea oferind un semnal mai curat şi o rată de transfer mai mare, şi standardul IEEE 802.11g – care are aceeaşi rată maximă de transfer de 54Mbps, folosind frecvenţe în banda S ISM.

Cel mai nou standard inclus este IEEE 802.11n – care încă nu a fost implementat final – el având următoarele limitări teoretice: rată maximă de transfer de 600 Mbps, funcţionare în benzile de frecvenţă 5GHz şi/sau 2.4 GHz şi o rază de acţiune în interior de ~ 300m. Acest standard se preconizează a se lansa oficial în 2010.

În standardul IEEE 802.11 se deosebesc două moduri de operare: modul infrastructură sau modul ad-hoc.

Modul infrastructură este folosit pentru a conecta calculatoare folosindu-se adaptoare wireless la o reţea legată „prin fire”. Ca exemplu: o firmă poate avea deja o reţea Ethernet cablată. Folosindu-se de modul infrastructură un laptop sau un alt calculator care nu are o conectare Ethernet cablată se poate conecta totuşi la reţeaua existentă folosind un nod de reţea denumit Access Point – AP – pentru a realiza un „bridge” (pod) între reţeaua cablată şi reţeaua wireless.

Figura 8.2.1 Modul „infrastructură” pentru o reţea wireless.

În cadrul acestui mod funcţional datele care sunt transmise de un client wireless către un client din reţeaua cablată sunt mai întâi preluate de AP care trimite la rândul lui datele mai departe.

Modul funcţional „Ad-hoc”

Acest mod de conectare este folosit pentru conectarea directă a două sau mai multe calculatoare, fără a mai fi nevoie de un AP(fară necesitatea unui echipament distinct de comunicare). Acest mod de comunicare totuşi este limitat la 9 clienţi, care pot să-şi trimită datele direct între ei.

Figura 8.2.2 Reprezentarea modulului „Ad-hoc”

Pentru configurarea unei reţele wireless de tip „infrastructură” sunt necesare a se parcurge următoarele etape (denumirile pot diferi de la un producător al echipamentului la altul):

- Wireless Mode: Partea de wireless poate funcţiona în mai multe moduri şi poate diferi funcţie de producător sau versiune de firmware.

Modurile pot fi:

- AP (Access Point), este modul cel mai des utilizat, fiind specific modului Infrastructure, în care două device-uri wireless nu sunt conectate direct, ci prin intermediul routerului sau Access Point-ului.

- Client, în acest mod partea radio conectează wireless portul WAN din router la un punct distant. Se foloseşte de exemplu în cazul unei conexiuni wireless cu providerul.

- Ad-Hoc, în acest mod clienţii se pot conecta direct intre ei :) , conexiunea dintre ei nu mai trece prin router.

- Client Bridged, în acest mod partea radio conecteaza wireless partea LAN a routerului cu un punct distant. Astfel partea LAN va fi în aceeaşi reţea cu partea LAN a punctului distant.

- Wireless Network Mode: Standardul conexiunii wireless (B, G sau A) ales trebuie să fie suportat atat de router cât şi de device-urile wireless din reţea. În banda de 2,4 Ghz pot fi folosite standardele B şi G, iar în banda de 5 GHz standardul A. Viteza maximă pentru standardul B este 11 Mbps, iar pentru G şi A este 54 Mbps. Dacă în reţea aveţi device-uri care folosesc standarde diferite puteţi seta Mixed.

- SSID (Security Set Identifier) sau Wireless Network Name: este numele asociat reţelei wireless. Default acest parametru este setat cu numele producătorului sau modelul de router sau Access Point. Din motive de securitate modificaţi această valoare cu un termen fară legătura cu producatorul, modelul sau date personale.

- Wireless Chanel: Puteti seta unul din cele 13 canale disponibile pentru Europa.

- Wireless Broadcast SSID: dacă setati Enable veţi afişa numele (SSID) în reţea. Dacă este Disable când veţi scana spectrul, reţeaua nu va fi afişată.

Odată parcurse etapele de mai sus reţeaua este creată – dar nu are setată nici o securitate. Este foarte important să se configureze şi această parte de securitate.

Astfel pentru securizarea unei reţele avem opţiunile:

WEP (Wired Equivalent Protection) este o metodă de criptare:

- folosind 64 biti (10 caractere hexa) sau 128 biti (26 caractere hexa). Caracterele hexa sunt: 0-9 şi A-F;

- autentificare Open sau Shared Key.

Acum aceasta criptare WEP cu 64 biti poate fi spartă în câteva minute, iar cea cu 128 biţi în câteva ore, folosind aplicaţii publice.

WPA-PSK (WPA Preshared Key sau WPA-Personal) este o metodă mult mai sigură decât WEP. WPA2 este metoda cea mai sigură de criptare, fiind o variantă îmbunătăţită a metodei WPA. Şi aceste criptări (WPA şi WPA2) pot fi sparte dacă parola conţine puţine caractere sau este un cuvânt aflat în dicţionar. Pentru a face imposibilă spargerea acestei criptări folosiţi parole lungi, generate aleator.

Pentru definirea unei reţele wireless bazată pe modelul ad-hoc nu sunt necesare echipamente distincte (router sau access point). Pentru acest mod nu sunt necesare decât ca dispozitivele ce se doresc a se conecta să conţină un adaptor wireless funcţional. Toate dispozitivele de acest gen au opţiunea de „ad-hoc”, opţiune care trebuie selectată pe toate dispozitivele ce se doresc a se conecta.

Un alt exemplu privind o astfel de reţea este prezentat în figura următoare.

Figura 8.2.3 Exemplu privind o reţea bazată pe modelul „Ad-hoc”.

### Activitatea de învăţare 8.2.1 Tipuri de reţele wireless

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei cunoaşte tipurile ad-hoc şi infrastructură precum şi zonele în care sunt folosite.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate efectua pe grupe

Sarcina de lucru:

Realizaţi un eseu care să trateze una din următoarele teme de studiu: modelul ad-hoc sau modelul infrastructură. Se va pune accent pe găsirea de exemple a modelului ales, precizându-se avantajele folosirii respectivului model funcţie de zona în care este amplasată. Timpul de lucru este de 50 minute iar dimensiunea eseului trebuie să fie de minim o pagină.

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 8.2, glosarul de termeni precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 8.2.2 Configurarea unei reţele wireless ad-hoc

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să configurezi o reţea ad-hoc între două dispozitive mobile.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra configurării unei reţele ad-hoc, se va realiza o astfel de conexiune între două dispozitive mobile(de ex.: 2 laptopuri sau 1 laptop şi un telefon mobil).

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 8.2, precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 8.3 Testarea securităţii unei reţele de tip wireless

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: „Instalează şi configurează  sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare ” şi " Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare”.

Marea majoritate trăiesc cu certitudinea că un hacker este un personaj negativ care nu vrea decât să atace calculatoare din diverse motive. De fapt şi cei care studiază problemele de securitate fac acelaşi lucru. Există chiar şi un fel de cod de conduită în acest sector, odată ce a fost descoperită o gaură de securitate într-un sistem, hackerul ar trebui să-l anunţe pe cel care deţine sistemul de vulnerabilitate înainte de a face publică descoperirea.

Figura 8.2.1 Aplicaţie folosită pentru testarea securităţii wireless

Dicţionarul de jargon conţine mai multe definiţii ale cuvantului hacker, cele mai multe fiind legate de obsesia pentru tehnică şi de dorinţa de a rezolva probleme şi a depăşi limite. Există o comunitate, o cultură, formată din programatori experţi şi magicieni în ceea ce priveşte reţelele, care îşi are originea în primele experimente ARPAnet. Membrii acestei culturi au creat termenul de hacker. Hackerii au construit Internetul. Hackerii menţin World Wide Web funcţional. Dacă această comunitate numeşte pe cineva cracker, atunci înseamnă că persoana respectivă este un hacker. Conceptul de hacker nu este limitat doar la tehnică. Există oameni care aplică atitudinea unui hacker şi în alte domenii, cum ar fi electronica şi muzica. Termenul poate fi asociat celui mai înalt nivel din orice ştiinţă sau artă. Hackerii programatori recunosc aceste spirite înzestrate şi în alte persoane. Unele persoane spun că atitudinea unui hacker este independentă de domeniu. În continuarea acestui document ne vom concentra pe deprinderile şi atitudinea unui hacker programator, şi pe tradiţia celor care au impus denumirea de hacker.

Mai există un grup de oameni care se autodeclară hackeri, dar care nu sunt. Acesti oameni (în special adolescenţi) nu fac altceva decât să atace calculatoare pe Internet şi să folosească ilegal sistemul telefonic. Hackerii adevăraţi numesc aceste persoane crackeri şi nu vor să aibă nici o legătură cu ei. Majoritatea hackerilor adevaraţi cred că crackerii sunt leneşi, iresponsabili şi nu foarte inteligenţi, şi simplul fapt de a fi capabil să intri în anumite calculatoare nu te face să fi hacker, la fel cum a fi capabil să porneşti o maşină fără chei nu te face un inginer auto. Din nefericire, mulţi jurnalişti şi scriitori au fost păcăliţi să folosească cuvântul hacker pentru a descrie crackeri; acest lucru îi irita pe hackerii adevăraţi. Diferenţa esenţială dintre un hacker şi un cracker este următoarea: hackerii construiesc lucruri, pe când crackerii nu fac altceva decât să distrugă.

Pentru testarea securităţii este necesar să apelăm la unele unelte care le-ar folosi persoanele rău-voitoare pentru a ne invada reţeaua.

În cadrul etapelor de investigare a nivelului de securitate, de multe ori se apelează la programe care se regăsesc la limita legalităţii, de aceea este foarte important că toate aceste teste să se efectuieze în deplină siguranţă (datele necesare să fie păstrate într-o formă securizată) şi obligatoriu cu acordul persoanelor implicate.

Din etapele necesare „spargeii” securităţii unei reţele menţionăm:

- Aflarea SSID – de acea este foarte important să se schimbe numele implicit şi să se dezactiveze „broadcasting”-ul sau anunţarea lui de către echipament. Majoritatea aplicaţiilor simple de scanare nu vor detecta în acest fel SSID-ul. Pentru detecţia SSID-ului se pot totuşi folosi două metode: metoda pasivă – implică „mirosirea” („sniffing”) pachetelor din jur, existând astfel posibilitatea de a intercepta informaţiile cu privire la AP, SSID şi STA – şi metoda activă – metoda implică ca STA să trimită cereri de probă folosind SSID să se testeze dacă AP răspunde. Dacă STA nu are SSID la începutul transmisiei, STA va transmite cererea cu SSID necompletat, iar la această cerere majoritatea AP vor răspunde oferindu-şi SSID pentru a „completa” pachetul de probă trimis de STA. AP va fi necesar să aibă configurată posibilitatea de a ignora cererile venite cu SSID necompletat.

- Urmează partea de „brute force” – pentru aflarea modalităţii de criptare a reţelei. WEB foloseşte un sistem criptic simetric numit RC4, folosind o cheie (64 sau 128 biţi) pentru a-şi proteja pachetele de date. Utilizatorul poate folosi o parte din cheie – „partea publică” – cea care va fi folosită la conectarea tuturor calculatoarelor din reţea. Adevărata cheie din cadrul algoritmului RC4 este generată pe baza unui algoritm de generare a unor numere, dar o „scăpare” în acest algoritm face ca lungimea cheii de criptare să se limiteze la 22 de biţi. Astfel un atacator poate culege suficiente informaţii cât să poată obţine acea cheie. Este indicat să se folosească securizarea de tip WPA2 – care este mult mai sigură (din pacate şi aceasta formă de securizare este posibil de „spart” – dar este mai mare consumatoare de timp şi necesită şi programe şi abilităţi deosebite).

- Realizarea documentaţiei de final în care să se precizeze breşele de securitate şi ceea ce se poate remedia.

Pentru o siguranţă sporită este indicat să se apeleze la reţele VPN definite peste aceste reţele wireless, special pentru a conferi nivele suplimentare de securitate (să urmeze logica schemei „security in depth”).

Figura 8.2.2 Tester hardware specializat pentru testarea reţelei wireless

Este de menţionat că au apărut echipamente specializate care sunt construite special pentru testarea securităţii unei astfel de reţele, majoritatea oferind următoarele:

- Funcţionare în benzi multiple(de multe ori ajustabile) 2,4 sau 5 GHZ;

- Uşurinţă în utilizare şi configurare;

- Măsurători cu privire la gradul de încărcare al reţelei şi descoperirea utilizatorilor care folosesc intensiv reţeaua, inclusiv AP-urile cele mai încărcate;

- Descoperirea accesului neautorizat în reţea;

- Verificarea ariei de acoperire al reţelei pentru extinderi ulterioare sau îmbunătătirea celei existente;

- Monitorizarea clienţilor conectaţi, puterea şi calitatea semnalului;

- Portabilitatea.

### Activitatea de învăţare Testarea unei reţele wireless

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să verifici şi să afli principalele etape din cadrul testării nivelului de securitate a unei reţele wireless.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

## Tema 9: Mijloace de fraudă pe Internet

### Fişa de documentare 9.1 Forme de înşelăciune în Internet

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare”.

Figura 9.1.1 Fradua prin Internet

Activitatea informatică presupune numeroase forme contractuale definite generic contracte informatice. Acestea pot fi de mai multe feluri: contracte de furnizare de echipament (hardware), contracte de asistenţă tehnică (computer service), contracte de furnizare de programe (software), cele mai variate forme de prestări de servicii, prelucrări de date (multiprogramming), contracte de consultanţă, etc. Îmbrăcând elementele mai multor categorii de contracte şi elemente specifice activităţii informatice aceste contracte innominati au caracteristici comune contractelor de prestări servicii, de asigurare de reţea, ale contractelor de credit sau de cont curent, ale contractelor de vânzare – cumparare sau de tranzacţie.Folosirea frauduloasă a numerelor de carţi de credit la cumpărarea de bunuri prin Internet constituie infracţiune în convenţie prevăzută de art. 215 alin. 3 raportat la art. 215 alin.2 din C.Pen.10

Fapta constă în inducerea în eroare a vânzătorului cu prilejul incheierii unui contract de vânzare – cumpărare fiind săvârşită în aşa fel încât fără această eroare cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate în protocoale şi în contracte de adeziune în materie, fapta sancţionată cu pedeapsa prevazută în alin. 2, întrucât inducerea în eroare a fost facută prin mijloace frauduloase în scopul de a obţine un folos material injust.

Tipuri şi metode de înşelătorii

Ameninţările informatice devin din ce în ce mai sofisticate, iar majoritatea utilizatorilor de computere şi Internet sunt expuşi atacurilor. Potrivit unui studiu efectuat de către compania de securitate Trend Micro, în 2007 atacurile prin intermediul Internetului au înregistrat cea mai explozivă evoluţie, iar cele desfaşurate prin intermediul mesageriei electronice au menţinut un ritm de creştere constant.

Oficialii Trend Micro au atras atenţia asupra fenomenului de automatizare a atacurilor informatice, prin tehnologii web 2.0, precum Javascript sau Flash, prin care utilizatorii pot deveni victime doar printr-o simplă accesare a unei adrese web „contaminate” sau în urma vulnerabilităţii unei aplicaţii software sau a unui sistem de operare, care nu sunt actualizate la zi cu ultimele specificaţii tehnice.

„Cele mai multe amenintari vin din zona în care legislatia este permisivă şi unde cunoştinţele tehnice scăzute permit înmulţirea vulnerabilităţilor”, au declarat, pentru Financial Director, reprezentanţii companiei româneşti de securitate informatică BitDefender.

Multe companii româneşti nu iau în seamă acest tip de atac informatic, fie din ignoranţă, fie din lipsa de fonduri, pentru asigurarea de măsuri adecvate. Totuşi, managerul unei companii trebuie să fie conştient că Bucureştiul, unde sunt concentrate majoritatea afacerilor de la noi, ocupă locul şaşe între oraşele lumii la capitolul phishing, potrivit unui raport asupra fraudei elctronice făcut public în luna septembrie de către compania americană de securitate Symantec.

Primele poziţii în top sunt ocupate de Karlsruhe (Germania), Moscova şi Londra. Capitala noastră este precedată de Paris şi Amsterdam, dar este în faţa unor oraşe ca Munchen şi Copenhaga.

Specialiştii în securitate recomandă companiilor implementarea unui sistem IT bazat pe mai multe nivele de protecţie, care să le apere reţelele informatice şi utilizatorii de diferitele tipuri de atacuri. Totusi, oricât de multe măsuri preventive se aplică, factorul uman rămâne de cele mai multe ori decisiv. Utilizatorii sunt sfătuiţi să trateze cu maximă atenţie paginile web care solicită, instalarea de software, să nu accepte instarea de aplicaţii direct din browserul de Internet, decât dacă sursa este de încredere, iar pagina respectivă aparţine într-adevăr companiei în drept. Trebuie să fim atenţi la programele şi fişierele descărcate de pe Internet sau via email şi să menţinem programele de securitate actualizate, spun experţii în securitate.

În România se pot pierde anual până la 200 de milioane de euro din cauza angajaţilor, ca urmare a atacurilor de tip phishing şi a gestionării improprii a mesajelor e-mail, afirmă specialiştii firmei româneşti de securitate Gecad Net. Principalul pericol îl reprezintă scurgerile de informaţii confidenţiale. Gecad citează un studiu realizat de Forrester Reternet search, din care rezultă că la nivel global doar 49% dintre mesajele de e-mail sunt trimise respectând standardele de securitate. Cel puţin 20% dintre mesaje prezintă riscuri de divulgare a unor informaţii private.

Peste 40% dintre utilizatorii români care folosesc aplicaţii de mesagerie electronică, precum yahoo messenger, au fost ţintă unor atacuri informatice, potrivit unui sondaj online efectuat de furnizorul de soluţii de securitate Gecad Net. Dintre respondenţii sondajului, 35,1% au declarat că au avut o astfel de experienţă de cel puţin două ori, iar 7,3% s-au confruntat cel puţin o dată cu un astfel de atac.

Interesant este că peste un sfert dintre cei care au răspuns chestionarului Gecad Net (26,3%) au considerat că este posibil să fi trecut printr-o astfel de situaţie, fără să-şi fi dat seama. 31,2% dintre utilizatori sunt siguri că nu s-au confruntat niciodată cu un atac prin intermediul mesageriei instant.

Încercările de înşelătorie electronică efectuate prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie tip instant sunt operate prin mai multe modalităţi. Una dintre ele ar fi trimiterea unui fisier infectat sau a unui link către un website de tip phishing. Dacă utilizatorul interacţionează fără precauţie, nu numai că poate pierde bani, dar calculatorul său poate fi inclus într-o reţea de computere care acţionează, fără voia proprietarilor, că putere de procesare a unor atacuri mai complexe. O altă modalitate, prin care un hacker poate profita, este data de exploatarea unei vulnerabilităţi la nivelul aplicaţiei de mesagerie, care poate permite controlul total al calculatorului, de la distanţă.

Clasificari termeni:

1. 	Furtul de parole – metode de a obţine parolele altor utilizatori;

2. 	Inginerie socială – convingerea persoanelor să divulge informaţii confidenţiale;

3. 	Greşeli de programare şi backdoors –  obţinerea de avantaje de la sistemele care nu respectă specificaţiile sau înlocuire de software cu versiuni compromise;

4. 	Defecte ale autentificării – înfrângerea mecanismelor utilizate pentru autentificare;

5. 	Defecte ale protocoalelor – protocoalele sunt impropriu proiectate sau implementate;

6. 	Scurgere de informaţii – utilizarea de sisteme ca DNS pentru a obţine informaţii care sunt necesare administratorilor şi bunei funcţionări a reţelei, dar care pot fi folosite şi de atacatori;

7. 	Refuzul serviciului – încercarea de a opri utilizatorii de a putea utiliza sistemele lor.

Clasificari de date empirice:

• 	Furtul de informaţii externe (privitul peste umar la monitorul altei persoane);

• 	Abuzul extern al resurselor (distrugerea unui hard disk);

• 	Mascarea (înregistrarea şi redarea ulterioara a transmisiunilor de pe o reţea);

• 	Programe dăunătoare (instalarea unui program cu scopuri distructive);

• 	Evitarea autentificării sau autorizării (spargerea parolelor);

• 	Abuz de autoritate (falsificări de înregistrări);

• 	Abuz intenţionat (administrare proastă intenţionată);

• 	Abuz indirect (utilizarea unui alt sistem pentru a crea un program rău intenţionat).

Clasificări bazate pe acţiune:

– modelul este focalizat doar pe informaţia în tranzit şi prezintă patru categorii de atacuri:

• 	Întreruperea – un bun al sistemului este distrus sau devine neutilizabil sau nedisponibil;

• 	Interceptarea – o  parte neautorizată obţine accesul la un bun al sistemului;

• 	Modificarea – o parte neautorizată care nu numai că obţine acces, dar îl şi modifică;

• 	Falsificarea – o parte neautorizată înserează obiecte contrafăcute în sistem.

### Activitatea de învăţare Mijloace de fraudă pe Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici principalele mijloace de fraudă pe Internet.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Completaţi cu următorii termeni: „Abuz de autoritate”, „Abuz indirect”, „Abuz intenţionat”, „Abuzul extern al resurselor”, „Evitarea autentificării sau autorizării”, „Furtul de informaţii externe”, „Mascarea”, „Programe dăunătoare” tabelul următor.

| Nr. Crt. | Descriere | Termen corespunzător |
| --- | --- | --- |
| 1 | falsificări de înregistrări; |  |
| 2 | utilizarea unui alt sistem pentru a crea un program rău intenţionat |  |
| 3 | administrare proastă intenţionată; |  |
| 4 | distrugerea unui hard disk; |  |
| 5 | spargerea parolelor; |  |
| 6 | privitul peste umar la monitorul altei persoane; |  |
| 7 | înregistrarea şi redarea ulterioara a transmisiunilor de pe o reţea; |  |
| 8 | instalarea unui program cu scopuri distructive; |  |

Pentru rezolvarea acestei fişe se va utiliza fişa de documentare 9.1, glosarul de termeni şi sursele de pe internet.

### Fişa de documentare 9.2 Mijloace şi metode de protecţie privind frauda pe internet

Acest material vizează competenţa/rezultat al învăţării: „Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic şi tehnici de depanare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare” şi „Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare”.

Figura 9.2.1 O viziune cu privire la modalităţile de comitere a unei fraude

Nu judeca dupa aparenţe. Oricât de impresionant sau profesional realizat ar fi un site web aceasta nu înseamnă că oferă şi garanţie. La momentul actual există software care poate ajuta la creearea de site-uri cu aspect profesional în foarte scurt timp ceea ce înseamnă că autorii fraudelor pot crea fără mare greutate site-uri perfect asemanatoare cu cele ale comercianţilor online legali.

Fii atent la datele personale pe care le furnizezi online.Dacă primeşti e-mail-uri de la persoane pe care nu le cunoşti, prin care ţi se solicită date personale, cum ar fi numarul cardului de credit sau parola, nu trimite aceste date fără a afla mai multe despre persoana care îţi solicită aceste date. Infractorii folosesc aceste mesaje pentru a solicita date personale importante pretinzând că reprezintă spre exemplu un administrator de sistem sau un Internet Service Provider. În timp ce tranzacţiile securizate cu site-urile  de comerţ electronic cunoscute sunt sigure, în special dacă este utilizat un card de credit, mesajele nesecurizate spre destinatari necunoscuţi nu sunt deloc sigure.

Atenţie specială asupra comunicaţiilor online cu persoane care îşi ascund adevarata identitate. Dacă primiţi un e-mail în care cineva refuză să-şi dezvăluie identitatea completă sau utilizează un e-mail care nu conţine nici o informaţie utilă pentru identificare, acest lucru poate reprezenta o indicaţie ca respectiva persoana nu vrea să lase nici o informaţie prin care aţi putea să o contactaţi  pentru a reglementa ulterior o situaţie de bunuri nelivrate pentru care plata a fost deja efectuata în avans.

Atenţie la taxele ce trebuie plătite în avans. În general trebuie avută o mare grijă asupra vânzătorilor online de bunuri sau servicii care solicită trimiterea imediată de cecuri sau ordine de plată la o cutie poştală înainte de recepţia bunurilor sau realizarea serviciilor promise. Desigur companiile de tip ”.com” care sunt la începutul activităţii, deşi neavând o recunoaştere prealabilă, pot fi totuşi capabile de livrarea bunurilor sau serviciilor solicitate la un preţ rezonabil. În consecinţă, căutarea de referinţe online pentru companii care nu vă sunt cunoscute reprezintă un prim pas ce trebuie făcut înainte de a avea încredere într-o astfel de companie.

Figura 9.2.2 Modalităţi pentru protejarea contra fraudelor online (platformă software)

Utilizarea Internetului

Internetul este un instrument de creştere a puterii individuale, dând oamenilor acces la informaţie, de asemenea, Internetul creează cadrul stabilirii unor noi contacte cu oameni şi facilitează activitatea de comerţ. Internetul este într-o continuă creştere ca un mediu de distribuţie şi comunicare, urmând să devină o parte din viaţa de zi cu zi.

Efectul asupra companiilor de afaceri

Internetul afectează şi schimbă modul tradiţional de realizare a afacerilor. Toate companiile trebuie să aibă o prezenţă activă pe Internet.

Internetul oferă posibilitatea transferării în mare viteză a unor volume foarte mari de informaţii la un cost redus.

Datorita faptului că oricine din lume se poate conecta la Internet fără restricţii, acesta este considerat ca fiind public. Ca orice entitate deschisă accesului public, prezenta pe Internet implică un risc considerabil, atât pentru persoane, cât mai ales pentru companii. Fiind un spaţiu deschis, Internetul permite persoanelor rău intenţionate să producă daune celorlalţi indivizi mai mult decât orice altă reţea.

În contextul în care informaţia a devenit foarte valoroasă, tentaţiile de fraudare a sistemelor care o conţin au devenit din ce în ce mai mari. Având ca motiv fie interese financiare, fie pur şi simplu distracţia, infracţionalitatea si-a gasit loc şi în reţelele de calculatoare.

### Activitatea de învăţare Metode de protecţie contra fraudelor pe Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici principalele mijloace şi metode de protecţie contra fraudelor pe Internet.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Hartă tip pânză de păianjen

Sugestii : activitatea se poate individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:

Figura alăturată prezintă diferite modalitţi de protecţie contra fraudelor online. Profesorul va prezenta aceste modalităţi şi fiecare elev(ă) sau grupă de elevi trebuie să analizeze dependenţa dintre ele şi să înţeleagă importaţa protejării contra fraudelor online.

Figura 1 Modalităţi pentru protejarea contra fraudelor online (platformă software)

Pentru rezolvarea fişei se va apela la fişa de documentare 9.2, la glosarul de termeni şi la diferite surse de pe Internet.

# III. Glosar

| Termen | Explicaţie |
| --- | --- |
| „The bad” | Concept ce reflectă aşa-numitele părţi negative ale actualizărilor. Menţionăm aici – realizarea unei actualizări poate să facă innaccesibile documentele salvate anterior, o actualizare care să se facă printr-o modificare de licenţă şi în acest caz existând pericolul de a ieşi din legalitate cu produsul respectiv, tot aici intră şi cazurile când nu se fac actualizările, sau nu se fac la timp – existând riscul de a rămâne vulnerabili la o breşă de securitate care să fi fost eliminată între-timp. |
| „The good” | Concept ce reflectă aspectele pozitive ale realizărilor de actualizări la versiuni cât mai noi, cât mai recente ale software-ului instalat. Menţionăm aceste aspecte pozitive: uşurinţa în folosire, creşterea eficacităţii, funcţionalităţi noi, îmbunătăţiri ale funcţionalităţilor existente, remedierea unor defecte, uşurinţa procesului de realizare a accesului. |
| „The ugly” | Aici sunt părţile cele mai deranjante în realizarea unor actualizări şi anume imposibilitatea de a le face – drepturi insuficiente, restricţii de acces pe serverele ce conţin aceste actualizări, conexiunea la internet – sau faptul că odată făcute apar disfuncţionalităţi la alte programe instalate sau acea actualizare să se facă în contratimp cu partenerii care folosesc aceeaşi aplicaţie rezultând în incompatibilităţi de versiuni, sau cazul cel mai paranoic, când acea actualizare poate deschide o altă breşă de securitate cu mult mai periculoasă ca cea/cele pe care le-a remediat (sau serverele de pe care se face acea actualizare să fi fost afectate de un virus sau un Trojan care să infecteze respectivele fişiere de actualizare). |
| 802.11a | Standard definit ca un amendament la standardul IEEE 802.11, standard ce specifică o bandă maximă de 54 Mbit/s folosind o bandă de 5 GHz. |
| 802.11b | Amendament la standardul IEEE 802.11 ce specifică o bandă maximă de 11Mbit/s, folosind banda de 2,4GHz. A fost mediatizată sub denumirea de Wi-Fi şi este implementată la nivel mondial. |
| 802.11g | Amendament la IEEE 802.11 ce specifică o extindere a benzii la maxim 54 Mbit/s folosind banda de 2.4 GHz, aceeaşi ca şi standardul 802.11b. A păstrat ca denumire de marketing tot denumirea de WI-Fi şi este implementat la nivel mondial. Este definit drept Clauza 19 din standardul publicat IEEE 802.11-2007. |
| Access Point | Echipamente ce fac legătura dintre reţeaua cablată şi cea transportată prin unde radio. Au un rol primordial în menţinerea securităţii reţelei. |
| Change Management | Procesul prin care modificările aduse sistemelor informatice sunt implementate şi controlate în aşa manieră ca ele să folosească o politică de dinainte definită, cu posibilitatea abaterii într-o manieră rezonabilă de la acestea. |
| Configuration Management | Noţiune legată strâns de managementul sistemelor (informatice în cazul nostru) care este focalizată pe stabilirea şi menţinerea consistenţei performanţei unui sistem sau unui produs precum şi a funcţionării sale atât fizice cât şi funcţionale în concordanţă cu atributele sale(design, informaţii privind condiţiile de funcţionare, etc.) de-a lungul întregii vieţi a acestuia. |
| Device driver, driver pentru dispozitive | Un driver de dispozitiv, deseori numit pe scurt driver, este un progam de calculator care permite altui program (de obicei un sistem de operare) să interacţioneze cu hardware-ului unui calculator. Un driver poate fi văzut ca un manual care dă sistemului de operare informaţiile necesare folosirii unui anumit echipament hardware. |
| Filtrarea MAC | Această politică de securitate se bazează pe faptul că fiecare adresa MAC este unică şi aşadar se pot identifica clar persoanele (sistemele) care vor trebui să aibă acces. Dacă într-o primă fază această adresă era fixată, noile adrese se pot modifica, astfel această formă de securizare îşi pierde din valabilitate. Totuşi deşi există riscul ca prin aflarea unui MAC valid din cadrul unei reţele, folosind un program de tip snnifer, şi schimbându-şi MAC-ul în cel nou, atacatorul va putea avea acces legitim, mulţi administratori folosesc în continuare aceasta formă de securizare, datorită formei foarte simple de implementare. De aceea, această formă de protejare a unei reţele wireless este necesară să se completeze şi cu alte procedee. |
| Firewall | Se poate defini ca fiind: - un paravan de protecţie ce poate ţine la distanţă traficul Internet, de exemplu hackerii, viermii şi anumite tipuri de viruşi, înainte ca aceştia să pună probleme sistemului. - o aplicaţie sau un echipament hardware care monitorizează şi filtrează permanent transmisiile de date realizate între PC sau reţeaua locală şi Internet, în scopul implementării unei "politici" de filtrare. |
| Hacker | Spărgător de rețele computerizate – definiţie preluată din DEX. Totuşi prin acest termen se defineşte şi un concept – „de hacker”, care nu este limitat doar la domeniul tehnică. Există oameni care aplică atitudinea unui hacker şi în alte domenii cum ar fi electronica şi muzica. Termenul poate fi asociat celui mai înalt nivel din orice ştiinţă sau artă. Hackerii programatori recunosc aceste spirite înzestrate şi în alte persoane. Unele persoane spun că atitudinea unui hacker este independentă de domeniu. |
| IEEE 802.11n | Este un standard încă nepublicat, tot un amendament la standardul IEEE 802.11 cu o creştere semnificativă la nivelul benzii maxime de la 54 Mbit/s ls un maximum de 600 Mbit/s. Nivelul actual (iul-aug 209) oferă o rată maximă de 450 Mbit/s, folosind 3 culoare distincte fiecare pe căte un canal de 40 MHz. Aceasta se poate traduce într-o viteză maximă (TCP/IP) de 110Mbit/s sau ~13,5 MB/s. Se preconizează că amendamentul va fi aprobat şi publicat de către IEEE-SA la conferinţa RevCom() în luna septembrie 2009, urmat de publicarea sa în luna noiembrie 2009. |
| Internet Protocol (IP) | Este o metodă sau un protocol prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediu Internetului. Fiecare calculator (cunoscut ca HOST), pe internet are cel puţin o adresă IP unică, care îl identifică între toate computerele de pe internet. Când trimiţi sau primeşti date (de ex.: e-mail, pagini web) mesajul este împărţit în părţi mai mici numite pachete. Fiecare pachet cuprinde adresa celui care trimite datele, dar şi a celui căruia îi sunt destinate. Fiecare pachet este trimis, prima oara la un "Gateway Computer" care înţelege o mică parte din internet. Computerul "Gateway" citeşte destinaţia pachetelor şi trimite pachetele la un alt "Gateway" şi tot aşa până ce pachetul ajunge la "Gateway"-ul vecin cu computerul destinatar. Adresa IP este utilizată la nivelul programelor de prelucrare în reţea. În schimb, la nivelul utilizatorilor cu acces la Internet, identificarea calculatoarelor se face printr-un nume de calculator host gestionat de sistemul DNS. |
| IT Infrastructure Library (ITIL). | ITIL este cea mai recunoscută şi mai folosită modalitate de abordare la managementul operaţiunilor de service-are IT. ITIL oferă o privire generală sau particulară, după caz, asupra unor setudi de bune practici ce reies din documentele existente la nivel publix sau privat la nivel internaţional. |
| LAN – Local Area Network | Reprezintă termenul uzual de „reţea locală” – un ansamblu de mijloace de transmisiune şi de sisteme de calcul folosite pentru transportarea şi prelucrarea informaţiei. Ele sunt frecvent utilizate pentru a conecta calculatoarele personale şi staţiile de lucru (workstation) din birourile companiilor şi fabricilor, cu scopul de a partaja resurse (de exemplu imprimantele) şi de a face schimb de informaţii. |
| Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) | Unealtă oferită de Microsoft ce poate fi folosită pentru a analiza sistemele existente şi a inventaria vulnerabilităţile descoperite pentru sistemele de operare Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 precum şi a altor produse Microsoft: Internet Explorer, Windows Media Player, IIS, SQL Server, Exchange, Microsoft Office, Microsoft Data Access Components, Microsoft Virtual Machine, MSXML, BizTalk Server, Commerce Server, Content Management Server şi Host Integration Server. |
| Microsoft Operations Framework (MOF) | O serie de reguli de îndrumare special concepute pentru profesioniştii din domeniul IT, pentru stabilirea şi implementarea serviciilor din jurul unui întreg departament de IT (cu referire la: guvernare, risc, politici de folosire, ghid de bune practici – Microsoft Solutions Framework (MSF), managementul sistemelor informatice, etc.). |
| Modelul de Referinţă OSI (Open Systems Interconnection - Reference Model) | Este o structură de comunicare ierarhică foarte des folosită pentru a reprezenta o reţea. OSI este un standard al Organizaţiei internaţionale de standardizare, emis în 1984. Modelul de referinţă OSI propune nişte criterii generale pentru realizarea comunicaţiei sistemelor de calcul pentru ca acestea să poată schimba informaţii, indiferent de particularităţile constructive ale sistemelor (fabricant, sistem de operare, ţară, etc). Modelul de referinţă OSI are aplicaţii în toate domeniile comunicaţiilor de date, nu doar în cazul reţelelor de calculatoare. Modelul OSI divizează problema complexă a comunicării între două sau mai multe sisteme în 7 straturi (layers) distincte, într-o arhitectură ierarhică. Fiecare strat are funcţii bine determinate şi comunică doar cu straturile adiacente. Aceste şapte nivele formează o ierarhie plecînd de la nivelul superior 7 – aplicaţie (application) şi până la ultimul din partea de jos a stivei, nivelul 1 - fizic (physical). |
| Modul de operare „ad-hoc” | Acest mod de conectare este folosit pentru conectarea directă a două sau mai multe calculatoare, fără a mai fi nevoie de un AP(fară necesitatea unui echipament distinct de comunicare). Acest mod de comunicare totuşi este limitat la 9 clienţi, care pot să-şi trimită datele direct între ei. |
| Modulde operare „infrastructură” | Este folosit pentru a conecta calculatoare folosindu-se adaptoare wireless la o reţea legată „prin fire”. Ca exemplu: o firmă poate avea deja o reţea Ethernet cablată. Folosindu-se de modul infrastructură un laptop sau un alt calculator care nu are o conectare Ethernet cablată se poate conecta totuşi la reţeaua existentă folosind un nod de reţea denumit Access Point – AP – pentru a realiza un „bridge” (pod) între reţeaua cablată şi reţeaua wireless. În cadrul acestui mod funcţional datele care sunt transmise de un client wireless către un client din reţeaua cablată sunt mai întâi preluate de AP care trimite la rândul lui datele mai departe. |
| Patch Management | Reprezintă o arie din managementul sistemelor informatice, care se ocupă cu achiziţionarea, testarea şi instalarea de patch-uri multiple la diferite sisteme avute în administrare. Prin Patch Management se înţelege: menţinerea la current a bazei de date cu privire la toate patch-urile disponibile, posibilitatea de a lua decizii cu privire la ce patch-uri sunt necesare şi pe ce sisteme particulare, asigurarea că aceste pach-uri sunt instalate corespunzător, testarea sistemelor după aplicarea patch-urilor şi documentarea tuturor procedurilor asociate. |
| Principiul „security by obscurity” | Primele tehnici de securitate ce au fost folosite în astfel de reţele au fost cele din clasa „security by obscurity”, adică se încercă atingerea siguranţei prin menţinerea secretă a specificaţiilor tehnice şi/sau prin devierea de la standard – nu de puţine ori în măsură considerabilă. |
| Principiul de securitate „least privilege” | Acest principiu constă în acordarea accesului minimal, strict necesar desfăşurării activităţii unui serviciu. |
| Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) | Este un protocol simplu, folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet. SMTP foloseşte portul de aplicaţie 25 TCP şi determină adresa unui server SMTP pe baza înregistrării MX (Mail eXchange) din configuraţia serverului DNS. |
| SSID (Security Set Identifier) | Este numele asociat reţelei wireless. Default acest parametru este setat cu numele producătorului sau modelul de router sau Access Point. Din motive de securitate modificaţi această valoare cu un termen fară legătura cu producatorul, modelul sau date personale. |
| Standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | Standard ce poartă numele după o organizaţie internaţională de tip non-profit de mare renume care sprijină evoluţia tehnologiilor bazate pe electricitate. Luată după numărul de membri, IEEE este cea mai mare organizaţie de tehnicieni profesionişti din lume, numărând peste 365.000 de membri în peste 150 de ţări. IEEE este înregistrată în Statul federal New York, SUA. A luat fiinţă în anul 1963 din unirea a două instituţii de renume: Institute of Radio Engineers sau IRE, fondată în 1912, şi American Institute of Electrical Engineers sau AIEE, fondată în 1884. |
| System Management Server (SMS) | Este un sistem de management al produselor software Microsoft pentru a asigura mentenanţa unor grupuri mari de calculatoare bazate pe sisteme de operare şi aplicaţii Microsoft. Noua denumire este System Center Configuration Manager şi oferă suplimentar control la distanţă, patch management, software distribuit, instalare remote pentru sisteme de operare precum şi posibilităţi de inventariere la nivel software şi hardware. |
| Transmission Control Protocol (TCP) | Este folosit de obicei de aplicaţii care au nevoie de confirmare de primire a datelor. Efectuează o conectare virtuală full duplex între două puncte terminale, fiecare punct fiind definit de către o adresă IP şi de către un port TCP. |
| User Datagram Protocol (UDP) | Reprezintă un protocol de comunicaţie pentru calculatoare ce aparţine nivelului sau stratului Transport (layer 4 ) al modelului standard OSI. Împreună cu protocolul IP, acesta face posibilă livrarea mesajelor într-o reţea. Spre deosebire de protocolul TCP, UDP este un protocol ce nu oferă siguranţa sosirii datelor la destinaţie. |
| WEP - Wired Equivalent Privacy | WEP foloseşte algoritmul de criptare RC-4 pentru confidenţialitate şi algoritmul CRC-32 pentru verificarea integrităţii datelor. WEP a avut numeroase vulnerabilităţi de design care fac posibilă aflarea cheii folosite într-o celulă (reţea) doar prin ascultarea pasivă a traficului vehiculat de ea. Prin metodele din prezent, o celulă 802.11 WEP ce foloseşte o cheie de 104 biţi lungime poate fi „spartă” în aproximativ 3 secunde de un procesor(cu un singur nucleu) la 1,7GHz. |
| WEP (Wired Equivalent Protection) | Este o metodă de criptare: - folosind 64 biti (10 caractere hexa) sau 128 biti (26 caractere hexa). Caracterele hexa sunt: 0-9 şi A-F; - autentificare Open sau Shared Key. |
| WLAN | O reţea fără fire (wireless) LAN este o reţea care conectează două sau mai multe calculatoare sau dispozitive folosind bandă largă sau tehnologie de modulare OFDM(Orthogonal frequency-division multiplexing – în principiu identic cu Coded OFDM (COFDM) şi Discrete multi-tone modulation (DMT) reprezintă împărţirea pe diverite frecvenţe urmate de multiplexare - frequency-division multiplexing (FDM) , schemă utilizată ca o metodă de modulare multi-purtător) ca să comunice între ele într-o arie delimitată. Aceasta oferă posibilitatea utilizatorilor de a fi mobili relativ la o arie delimitată (de ex. la mutarea dintr-o cameră într-alta) cu păstrarea conectivităţii între dispozitive. |
| WPA (Wi-Fi Protected Access). | WPA poate folosi certificate, chei publice şi private, mesaje cu cod de autentificare (MAC), precum şi metode extensibile de autentificare, cum ar fi protocoalele de autentificare EAP sau RADIUS. |
| WPA-PSK (< Pre-Shared Key mode) | În acest mod, în loc de un certificat şi o pereche de chei (publică şi privată), se foloseşte o singură cheie sub forma unei parole care trebuie cunoscută de toţi membrii reţelei. |
| WPA-PSK (WPA Preshared Key sau WPA-Personal) | Este o metodă mult mai sigură decât WEP. WPA-PSK/ WPA2-PSK (se aplică şi pentru TKIP sau AES) folosesc o cheie predefinită – Pre-Shared Key (PSK) ce are minim 8 caractere lungime, până la maximum 63 de caractere pentru criptarea datelor transmise. |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# IV. Bibliografie

- Ionescu, Dan. (2007). Retele de calculatoare, Alba Iulia: Editura All

- Georgescu, Ioana. (2006). Sisteme de operare, Craiova: Editura Arves

- ***.La http://en.wikipedia.org. Informaţii multiple, 30.04.09

- ***.La http://support.microsoft.com/. Informaţii multiple, 30.04.09

- ***.La http://www.datasecurity.ro/?p=24, 02.05.09

- Rhodes-Ousley, M., Bragg, R., Strassberg, K., Network security: The complete reference, McGraw-Hill, 2003.

- Tanenbaum, A.S., Computer Networks, 4th edition, Prentice-Hall, New Jersey, 2003

- Bragg, Roberta. Windows 2000 Security. New Riders, 2001.

- Andress, Mandy.Surviving Security. SAMS, 2001.

- Zwicky, Elizabeth, et al. Building Internet Firewalls, 2nd Edition. O'Reilly & Associates, 2000.

- Northcutt, Stephen and Judy Novak. Network Intrusion Detection: An Analyst's Handbook, 2nd Edition. New Riders, 2000.