Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Reţele de calculatoare

Material de învăţare – partea I

Domeniul: Electronică şi automatizări

Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

Nivel  3

2009

AUTOR:

MUNTEA CRISTINA – Profesor de Informatică, definitivat

COORDONATOR:

LADISLAU SEICA - Informatician

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins:

I. Introducere	4

II. Resurse	8

Tema 1. Descrierea topologiilor reţelelor de date	9

Fişa de documentare 1.1 Transmisia datelor în reţelele de calculatoare	9

Activitatea de învăţare 1.1.1 Moduri de transmisie a datelor	12

Activitatea de învăţare 1.1.2 Tehnologii de transmisie a datelor	13

Activitatea de învăţare 1.1.3 Structura generală a unui cadru	13

Fişa de documentare 1.2  Tipuri de reţele	14

Activitatea de învăţare 1.2.1 Reţele LAN, MAN, WLAN	18

Activitatea de învăţare 1.2.2 Reţele de tip peer-to-peer vs reţele client-server	18

Fişa de documentare 1.3 Topologii	20

Activitatea de învăţare 1.3.1 Topologiile fizice	23

Activitatea de învăţare 1.3.2 Topologii logice	24

Tema 2. Arhitectura reţelelor de calculatoare	25

Fişa de documentare 2.1 Arhitectura Ethernet, Token-Ring, F.D.D.I	25

Activitatea de învăţare 2.1.1 Arhitectura Ethernet	28

Activitatea de învăţare 2.1.2 Arhitectura Token Ring	29

Activitatea de învăţare 2.1.3 Arhitectura F.D.D.I	30

Tema 3. Standarde Ethernet	31

Fişa de documentare 3.1 Standarde pentru reţele Ethernet	31

Activitatea de învăţare 3.1.1 Tehnologiile 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	34

Activitatea de învăţare 3.1.2 Standarde Ethernet pentru retele fără fir	34

Tema 4. Modele de date	36

Fişa de documentare 4.1 Modelul OSI	36

Activitatea de învăţare 4.1.1 Modelul OSI	40

Activitatea de învăţare 4.1.2 Descrierea modelului OSI	42

Fişa de documentare 4.2 Modelul TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol)	43

Activitatea de învăţare 4.2.1 Modelul TCP/IP	46

Activitatea de învăţare 4.2.2 Descrierea modelului TCP/IP	46

Tema 5. Adresarea IP	48

Fişa de documentare 5.1 Structura unei adrese IP	48

Activitatea de învăţare 5.1.1 Adresa fizică şi logică	50

Activitatea de învăţare 5.1.2  Adresarea Ipv4	50

Fişa de documentare 5.2 Clase de adrese IP	52

Activitatea de învăţare 5.2 Clase de adrese IP	54

Fişa de documentare 5.3 Adresarea IP în subreţele	55

Activitatea de învăţare 5.3.1 Adresarea IP în subreţele	59

Activitatea de învăţare 5.3.2 Din ce subreţea fac parte?	59

Activitatea de învăţare 5.3.3 Subnetarea într-un număr dat de subreţele	61

Tema 6 Serviciul de rezolvare a numelui	62

Fişa de documentare 6.1 Descrierea serviciului DNS	62

Activitatea de învăţare 6.1 Descrierea serviciului DNS	65

Tema 7 Suita de protocoale TCP/IP	66

Fişa de documentare 7.1 Protocoale TCP/IP	66

Activitatea de învăţare 7.1.1 Protocoale TCP/IP	70

Activitatea de învăţare 7.1.2 Recunoaşteţi protocoalele TCP/IP?	70

III. Glosar	72

IV. Bibliografie	77

# I. Introducere

Materialele de învăţare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de învăţare. Materialul de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor:

- analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

- analizează protocolul TCP/IP

Domeniul Electronică şi automatizări

Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul

Nivelul de calificare: 3

Materialul cuprinde:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Prezentul material de învatare se adresează elevilor din cadrul şcolilor liceale, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul

| Competenţa / Rezultatul învăţării | Teme | Elemente componente |
| --- | --- | --- |
| 1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date | Tema1 Descrierea topologiilor reţelelor de date | Fişa de documentare 1.1. – Transmisia datelor în reţelele de calculatoare Activitatea de învăţare 1.1.1- Moduri de transmisie a datelor Activitatea de învăţare 1.1.2- Tehnologii de transmisie a datelor Activitatea de învăţare 1.1.3- Structura generală a unui cadru |
|  |  | Fişa de documentare 1.2 -Tipuri de reţele Activitatea de învăţare 1.2.1- Reţele LAN, MAN, WLAN Activitatea de învăţare 1.2.2- Reţele de tip peer-to-peer vs reţele client-server |
|  |  | Fişa de documentare 1.3- Topologii |
|  |  | Activitatea de învăţare 1.3.1- Topologii fizice Activitatea de învăţare 1.3.2 -Topologii logice |
|  | Tema 2. Arhitectura reţelelor de calculatoare | Fişa de documentare 2.1- Arhitectura Ethernet, Token-Ring, F.D.D.I Activitatea de învăţare 2.1.1 -Arhitectura Ethernet Activitatea de învăţare 2.1.2- Arhitectura Token Ring Activitatea de învăţare 2.1.3.- Arhitectura F.D.D.I |
|  | Tema 3. Standarde Ethernet | Fişa de documentare 3.1- Standarde pentru reţele Ethernet Activitatea de învăţare 3.1.1- Tehnologiile 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Activitatea de nvăţare 3.1.2- Standardele Ethernet pentru reţele fără fir |
|  | Tema 4 Modele de date | Fişa de documentare 4.1. – Modelul OSI Activitatea de învăţare 4.1.1 – Modelul OSI Activitatea de învăţare 4.1.2 – Descrierea modelului OSI |
|  |  | Fişa de documentare 4.2. – Modelul TCP/IP Activitatea de învăţare 4.2.1 – Modelul TCP/IP Activitatea de învăţare 4.2.2 – Descrierea modelului TCP/IP |
| 2. Analizează protocolul TCP/IP | Tema 5 Adresarea IP | Fişa de documentare 5.1. – Structura unei adrese IP Activitatea de învăţare 5.1.1 – Adresa fizică şi adresa logică Activitatea de învăţare 5.1.2 – Adresarea Ipv4 |
|  |  | Fişa de documentare 5.2. – Clase de adrese IP Activitatea de învăţare 5.2 – Clase de adrese IP |
|  |  | Fişa de documentare 5.3. – Adresarea IP în subreţele Activitatea de învăţare 5.3.1 – Adresarea IP în subreţele Activitatea de învăţare 5.3.2 – Din ce subreţea fac parte? Activitatea de învăţare 5.3.4 – Subnetarea într-un număr dat de subreţele |
|  | Tema 6 Serviciul de rezolvare a numelui | Fişa de documentare 6.1. – Descrierea serviciului DNS Activitatea de învăţare 6.1. - Descrierea serviciului DNS |
|  | Tema 7. Suita de protocoale TCP/IP | Fişa de documentare 7.1. – Protocoale TCP/IP Activitatea de învăţare 7.1.1.- Protocoale TCP/IP Activitatea de învăţare 7.1.2.-Recunoaşte-ţi protocoalele TCP/IP ? |

Absolvenţii nivelului 3, liceu, calificarea Tehnician operator tehnica de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de interconectare, punere în funcţiune, configurare şi depanare a echipamentelor de reţea.

Temele din prezentul material de învăţare nu acoperă toate conţinuturile prevăzute în curriculumul pentru modulul Reţele de calculatoare  Pentru parcurgerea integrală a modulului în vederea atingerii competenţelor vizate / rezultate ale învăţării profesorul va avea în vedere şi materialul de învăţare Reţele de calculatoare partea II.

# II. Resurse

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

Elevii pot folosi atât materialul prezent (în forma printată) cât şi varianta echivalentă online.

## Tema 1. Descrierea topologiilor reţelelor de date

### Fişa de documentare 1.1 Transmisia datelor în reţelele de calculatoare

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

O reţea de calculatoare este alcătuită dintr-un ansamblu de echipamente interconectate între ele prin intermediul unor echipamente de reţea, cu scopul transmisiei de date şi partajării resurselor.

Fig.1.1 Resurse în reţele de calculatoare

O reţea poate partaja diverse tipuri de resurse:

- Servicii – cum ar fi imprimarea sau scanarea

- Spaţii de stocare pe suporturi externe – cum ar fi hard-diskurile

- Aplicaţii – cum ar fi bazele de date

Echipamentele interconectate pot fi sisteme de calcul (desktop sau laptop) sau echipamente periferice (imprimante, scannere etc)

Conectivitatea este asigurată de echipamente de reţea (hub-uri, switch-uri, rutere, puncte de acces wireless)

Transmisia datelor se realizează prin medii de transmisie  care pot fi:

- Conductoare de cupru – pentru transmisia datelor sub formă de semnale electrice

- Fibră optică – din fibre de sticlă sau materiale plastice – pentru a transporta datele sub formă de impulsuri luminoase

- Medii de transmisie a datelor fără fir – transmit datele sub formă de unde radio sau raze laser  - în cadrul conexiunilor fără fir (wireless)

În timpul transmisiei de la un calculator sursă la un calculator destinaţie, datele suferă o serie de modificări:

Înainte de a fi transmise în reţea, datele sunt transformate în flux de caractere alfanumerice, apoi sunt împărţite în segmente, care sunt mai uşor de manevrat şi permit mai multor utilizatori să transmită simultan date în reţea.

Fiecărui segment i se ataşează apoi un antet (header), care conţine o serie de informaţii suplimentare cum ar fi: un semnal de atenţionare, care indică faptul că se transmite un pachet de date; adresa IP a calculatorului-sursă; adresa IP a calculatorului-destinaţie; informaţii de ceas pentru sincronizarea transmisiei) şi un postambul care este de obicei o componentă de verificare a erorilor (CRC). Segmentul, astfel modificat se numeşte pachet, pachet IP sau datagramă

Fiecărui pachet i se ataşează apoi un al doilea antet care conţine adresele MAC ale calculatorului-sursă, respectiv ale calculatorului-destinaţie. Pachetul se transformă astfel în cadru (frame)

| START | ADRESĂ | TIP/LUNGIME | DATE | CRC | STOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fig. 1.2. Structura generală a unui cadru

Cadrele circulă prin mediul de transmisie sub formă de şiruri de biţi. Există mai multe tipuri de cadre, în funcţie de standardele folosite la descrierea lor (cadru Ethernet, cadru FDDI, etc.)

Odată ajunse la calculatorul-destinaţie, şirurile de biţi suferă procesul invers de transformare. Li se detaşează antetele, segmentele sunt apoi reasamblate, li se verifică integritatea şi numărul, apoi sunt aduse la o formă care poate fi citită de utilizator.

Procesul de împachetare a datelor se numeşte încapsulare, iar procesul invers, de detaşare a informaţiilor suplimentare se numeşte decapsulare.  Trebuie menţionat că în timpul încapsulării, datele propriu-zise rămân intacte.

Sunt definite două tehnologii de transmisie a datelor:

- transmisia prin difuzare (broadcast);

- transmisia  punct-la-punct;

Transmisia prin difuzare utilizează de cele mai multe ori un singur canal de comunicaţie care este partajat de toate staţiile din reţea. Orice staţie poate trimite pachete, care sunt primite de toate celelalte staţii, operaţiunea numindu-se difuzare. Staţiile prelucrează numai pachetele care le sunt adresate şi le ignoră pe toate celelalte.În unele reţele cu difuzare este posibilă transmisia simultană de pachete către mai multe staţii conectate la reţea, operaţiune ce poartă numele de trimitere multiplă. Această tehnică se utilizează cu precădere în reţelele de mici dimensiuni, localizate în aceeaşi arie geografică

Transmisia punct-la-punct se bazează pe conexiuni pereche între staţii, cu scopul transmiterii de pachete. Pentru a parcurge traseul de la o sursă la destinaţie într-o reţea de acest tip, un pachet va „călători” prin una sau mai multe maşini intermediare. Pot exista mai multe trasee între o sursă şi o destinaţie motiv pentru care în aceste situaţii este necesară implementarea unor algoritmi specializaţi de dirijare. Tehnica punct-la-punct este caracteristică reţelelor mari.

Cantitatea de informaţie care poate fi transmisă în unitatea de  timp este exprimată de o mărime numită lăţime de bandă (bandwidth), şi se măsoară în biţi pe secundă (bps). Adeseori în aprecierea lăţimii de bandă se folosesc multiplii cum ar fi:

Kbps – kilobiţi pe secundă

Mbps – megabiţi pe secundă

O reţea suportă trei moduri de transmisie a datelor: simplex, half-duplex şi full-duplex

- Simplex- întâlnit şi sub numele de transmisie unidirecţională, constă în transmisia datelor într-un singur sens. Cel mai popular exemplu de transmisie simplex este transmisia semnalului de la un emiţător (staţia TV) către un receptor (televizor)

- Half-duplex – constă în transmiterea datelor în ambele direcţii alternativ. Datele circulă în acest caz pe rând într-o anumită direcţie. Un exemplu de transmisie half-duplex este transmisia datelor între staţiile radio de emisie-recepţie.  Sistemele sunt formate din două sau mai multe staţii de emisie-recepţie dintre care una singură joacă rol de emiţător, în timp ce celelalte joacă rol de receptor

- Full-duplex – constă în transmisia datelor simultan în ambele sensuri. Lăţimea de bandă este măsurată numai într-o singură direcţie (un cablu de reţea care funcţionează în full-duplex la o viteză de 100 Mbps are o lăţime de bandă de 100 Mbps). Un exemplu de transmisie full-duplex este conversaţia telefonică.

### Activitatea de învăţare 1.1.1 Moduri de transmisie a datelor

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să identifici modurile de transmisie a datelor

- vei fi capabil să defineşti modurile de transmisie a datelor

Durata: 10 min

Tipul activităţii: Imperechere (Potrivire)

Sugestii : activitatea se desfăşoară individual

Sarcina de lucru:  completaţi tabelul cu răspunsul corect dintre cuvintele scrise înclinat pentru enunţurile de mai jos:

| modul simplex,modul half-duplex,modul duplex |
| --- |
| a. | Schimbul de date în ambele direcţii în acelaşi timp. |
| b. | Transferul de date alternativ între cele două echipamente, ambele fiind atât emiţător cât şi receptor dar nu simultan. Astfel când unul din echipamente se găseşte în starea de emisie celălalt se află în starea de recepţie |
| c. | Propagarea informaţiei într-o singură direcţie, un echipament fiind numai emiţător, iar celălalt numai receptor |

### Activitatea de învăţare 1.1.2 Tehnologii de transmisie a datelor

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să caracterizezi tehnologiile de transmisie a datelor

Durata: 20 min

Tipul activităţii: observare

Sugestii: - activitatea se poate desfăţura desfăşura frontal

Sarcina de lucru:  se va urmări o prezentare a cadrului didactic, o prezentare multimedia sau un film despre tehnologiile de transmisie a datelor

### Activitatea de învăţare 1.1.3 Structura generală a unui cadru

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să identifici forma corectă a unui cadru de transmisie a datelor

Durata: 5 min

Tipul activităţii: Împerechere (Potrivire)

Sugestii: activitatea se desfăşoară individual

Sarcina de lucru: Pornind de la macheta structurii generale a unui cadru scrieţi  numărul informaţiei  corecte corespunzătoare  fiecărui loc liber din  machetă

1.START, 2. DATE,  3.CRC, 4.TIP/LUNGIME, 5.STOP, 6. ADRESĂ

### Fişa de documentare 1.2  Tipuri de reţele

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

O clasificare a retelelor  după criteriul răspândirii pe arii geografice, al modului de administrare şi al mediului de transmisie a datelor ar evidenţia, printre altele, următoarele trei tipuri de retele, frecvent întâlnite în documentaţie:

- Reţele locale de calculatoare (LAN – Local Area Network)

- Reţele de întindere mare (WAN – Wide Area Network))

- Reţele fără fir (WLAN – Wireless Local Area Network)

Reţele locale de calculatoare

Fig. 1.3 Reţea locală de calculatoare

Reţeaua locală de calculatoare este o reţea de echipamente interconectate răspândite pe o suprafaţă de mici dimensiuni (încăpere, clădire, grup de clădiri apropiate).

Conform unor surse, conceptul de LAN face referire la o reţea de calculatoare interconectate şi supuse aceloraşi politici de securitate şi control a accesului la date, chiar dacă acestea sunt amplasate în locaţii diferite (clădiri sau chiar zone geografice). În acest context, conceptul de local se referă mai degrabă la controlul local decât la apropierea fizică între echipamente.  Transmisia datelor în reţelele LAN tradiţionale se face prin conductoare de cupru.

Reţelele de întindere mare

O reţea de întindere mare  este alcătuită din mai multe reţele locale (LAN-uri) aflate în zone geografice diferite. Reţelele de întindere mare acoperă arii geografice extinse, o reţea WAN se poate întinde la nivel naţional sau internaţional

În mod specific în aceste reţele calculatoarele se numesc gazde (host), termen care se extinde şi la reţelele LAN care fac parte din acestea. Gazdele sunt conectare printr-o subreţea de comunicaţie  care are sarcina de a transporta mesajele de la o gazdă la alta. Subreţeaua este formată din două componente distincte: liniile de transmisie şi elementele de comutare. Elementele de comutare, numite generic noduri de comutare, sunt echipamente specializate, folosite pentru a interconecta două sau mai multe linii de transmisie.

Unele reţele WAN aparţin unor organizaţii a căror activitate se desfăşoară pe o arie largă şi sunt private. Cel mai popular exemplu de reţea WAN este Internetul, care este format din milioane de LAN-uri interconectate cu sprijinul furnizorilor de servicii de comunicaţii (TSP-Telecommunications Service Providers).

Fig.1.4. Reţea de întindere mare

Reţele fără fir

Sunt reţele locale în care  transmisia datelor se face prin medii fără fir. Într-un WLAN, staţiile,  care pot fi echipamente mobile – laptop – sau fixe – desktop -  se conectează la echipamente specifice numite puncte de acces. Staţiile sunt dotate cu plăci de reţea wireless. Punctele de acces, de regulă routere, transmit şi recepţionează semnale radio către şi dinspre dispozitivele wireless ale staţiilor conectate la reţea

Punctele de acces se conectează de obicei la reteaua WAN folosind conductoare de cupru. Calculatoarele care fac parte din WLAN trebuie să se găsească în raza de acţiune a acestor puncte de acces, care variază de la valori de maxim 30 m în interior la valori mult mai mari în exterior, în functie de tehnologia utilizată.

Fig 1.5.Reţea LAN fără fir

Dacă ar fi să clasificăm reţelele după ierarhia pe care o au într-o reţea echipamentele conectate, ar trebui să facem referire la două tipuri de reţele:

- Reţele de tip peer-to-peer

- Reţele de tip client-server

Într-o reţea peer-to-peer, toate calculatoarele sunt considerate egale (peers), fiecare calculator îndeplineşte simultan şi rolul de client şi rolul de server, neexistînd un administrator responsabil pentru întreaga reţea. Acest tip de reţele sunt o alegere bună pentru mediile în care: există cel mult 10 utilizatori, utilizatorii se află într-o zonă restrânsă, securitatea nu este o problemă esenţială, organizaţia şi reţeaua nu au o creştere previzibilă în viitorul apropiat

Reţelele peer-to-peer au multe neajunsuri:

- Nu pot fi administrate centralizat

- Nu poate fi asigurată o securitate centralizată, ceea ce înseamnă că fiecare calculator trebuie să folosească măsuri proprii de securitate a datelor

- Datele nu pot fi stocate centralizat, trebuie mentinute backup-uri separate ale datelor, iar responsabilitatea cade în sarcina utilizatorilor individuali.

- Administrarea reţelelor peer-to-peer este cu atât mai complicată cu cât numărul calculatoarelor interconectate este mai mare

Fig.1.6.Reţea peer-to-peer

Într-o retea client-server, informaţiile care trebuie partajate sunt gestionate de un calculator de regulă mai puternic, conectat la reţea , care joacă rol de server. De regulă, serverele sunt specializate (servere dedicate) în efectuarea diferitelor procesări pentru sistemele-client, cum ar fi:

- Servere de fişiere şi imprimare – oferă suport sigur pentru toate datele şi gestionează tipărirea la toate imprimantele partajate în reţea

- Servere pentru aplicaţii – cum ar fi serverele pentru baze de date

- Servere de mail – gestionează mesaje electronice

- Servere pentru gestiunea securităţii – asigură securitatea unei reţele locale când aceasta este conectată la o reţea de tipul Internetului – exemple: firewall, proxy-server

- Servere pentru comunicaţii – asigură schimbul de informaţii între reţea şi clienţii din afara acesteia

Reţelele client-server se folosesc cu precădere pentru comunicarea de date în reţea, marea majoritate a aplicaţiilor software dezvoltate au la bază acest model. Printre avantajele reţelelor de tip  client-server se numără: administrarea centralizată,  administratorul de reţea  fiind  cel asigură back-up-urile de date, implementează măsurile de securitate şi controlează accesul utilizatorilor la resurse, funcţionarea cu sisteme-client de capabilităţi diverse,  securitate ridicată a datelor, controlul accesului exclusiv la resurse a clientilor autorizaţi, intretinere usoară

Fig.1.7 Reţea client-server

Reţelele hibride – sunt o combinaţie a modelului client-server cu modelul peer-to-peer Staţiile (peers) depozitează resursele  partajate iar serverul  păstrează informaţii în legătură cu staţiile ( adresa lor, lista resurselor deţinute de acestea) şi răspunde la cererea de astfel de informaţii.  Un exemplu de serviciu oferit de o astfel de reţea este descărcarea de fişiere de pe  site-urile torrent.

### Activitatea de învăţare 1.2.1 Reţele LAN, MAN, WLAN

Competenţa1: Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să defineşti tipurile de reţele

- vei fi capabil să identifici tipurile de reţele

Durata: 40 de min

Tipul activităţii: metoda grupurilor de experţi

Sugestii: elevii se vor împărţi in 3 grupe

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.2 precum şi sursele de pe Internet.

Sarcina de lucru: Fiecare grupă trebuie să trateze una din următoarele teme LAN, WAN, WLAN (20 min). După ce aţi devenit experţi în tema dată se reoganizează grupele astfel încât in grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 20 minute veţi impărţi colegilor din grupa nouă  cunosţinţele acumulate la pasul anterior.

### Activitatea de învăţare 1.2.2 Reţele de tip peer-to-peer vs reţele client-server

Competenţa1 Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- să explici conceptul de reţea peer-to-peer şi client server

- să identifici diferenţele între cele două

- să utilizezi terminologia ştiinţifică corect

Durata: 20 min

Tipul activităţii: joc de rol

Sugestii: activitatea se va desfăşura pe grupe formate din 3 elevi

Sarcina de lucru: În această activitate trebuie să jucaţi un rol în cadrul unei situaţii imaginare în care prima persoana este un calculator care nu face parte dintr-o reţea şi care doreşte să facă parte dintr-o reţea de calculatoare, fie peer-to-peer, fie client server, a 2-a un calculator dintr-o reţea peer-to-peer, iar a 3-a persoană un calculator din reţea client- server

Rolul calculatorului fără reţea: să pună întrebări celorlalţi despre informaţii legate de reţeaua din care fac parte (definire, avantaje, comunicarea între calculatoare, componenţă). Iar la final să ia decizia din  care reţea doreşte să facă parte pe baza răspunsurilor colegilor

Rolul celorlalte două calculatoare: este de a răspunde corect la cerinţele primului calculator, dar in acelaşi timp având grijă să prezinte dezavantajele comparativ cu avantajele oferite de reţeaua din care fac parte.

### Fişa de documentare 1.3 Topologii

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Topologia este un termen care desemnează maniera de proiectare a unei reţele. Există două tipuri de topologii: topologia fizică şi topologia logică

Topologia logică descrie metoda folosită pentru transferul informaţiilor de la un calculator la altul.

Cele mai comune două tipuri de topologii logice sunt broadcast şi pasarea jetonului (token passing)

Într-o topologie broadcast, o staţie poate trimite pachete de date în reţea atunci când reţeaua este liberă (prin ea nu circulă alte pachete de date). În caz contrar, staţia care doreşte să transmită aşteaptă până reţeaua devine liberă. Dacă mai multe staţii încep să emită simultan pachete de date în reţea, apare fenomenul de coliziune. După apariţia coliziunii, fiecare staţie aşteaptă un timp (de durată aleatoare), după care începe din nou să trimită pachete de date. Numărul coliziunilor într-o reţea creşte substanţial odată cu numărul de staţii de lucru din reţeaua respectivă, şi conduce la încetinirea proceselor de transmisie  a datelor în reţea, iar dacă traficul depăşeşte 60% din lăţimea de bandă, reţeaua este supraîncărcată şi poate intra în colaps.

Pasarea jetonului controlează accesul la reţea prin pasarea unui jeton digital secvenţial de la o staţie la alta. Când o staţie primeşte jetonul, poate trimite date în reţea. Dacă staţia nu are date de trimis, pasează mai departe jetonul următoarei staţii şi procesul se repetă.

Topologia fizică defineşte modul în care calculatoarele, imprimantele şi celelalte echipamente se conectează la reţea .

Topologii fizice fundamentale sunt : magistrală, inel, stea, plasă (mesh), arbore

Topologia magistrală

Foloseşte un cablu de conexiune principal, la care sunt conectate toate calculatoarele. Cablul principal are la capete instalate  capace (terminatoare) care previn fenomenul de  reflexie a semnalelor, fenomen care poate genera erori în transmisia datelor.

Topologia magistrală

Topologia inel

Într-o topologie inel (ring), fiecare dispozitiv este conectat la următorul, de la primul până la ultimul, ca într-un lanţ

Topologia inel

Topologia stea

Are un punct de conectare central, care este de obicei un echipament de retea, precum un hub, switch sau router. Fiecare staţie din reţea se conectează la punctul central prin câte un segment de cablu, fapt care conferă acestei topologii avantajul că se depanează uşor. Dacă un segment de cablu se defectează, acest defect afectează numai calculatorul la care este conectat, celelalte staţii rămânând operaţionale

Topologia stea

Topologia plasă (mesh)

Într-o topologie mesh, fiecare echipament are conexiune directă cu toate celelalte. Dacă unul din cabluri este defect, acest defect nu afectează toată reţeaua ci doar conexiunea dintre cele două staţii pe care le conectează. Altfel spus,  dacă o parte a infrastructurii de comunicaţie sau a nodurilor devine nefuncţională, se găseşte oricând o nouă cale de comunicare.

Topologia plasă (mesh)

Topologia arbore (tree)

Combină caracteristicile topologiilor magistrală şi stea. Nodurile sunt grupate în mai multe topologii stea, care, la rândul lor, sunt legate la un cablu central.

Topologia arbore (tree)

### Activitatea de învăţare 1.3.1 Topologiile fizice

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să identifici topologiile fizice

- vei fi capabil să defineşti topologiile fizice (stea, inel, magistrală, arbore, plasă)

Durata: 10 min

Tipul activităţii: Împerechere (Potrivire)

Sugestii: activitatea se desfăşoară individual

Sarcina de lucru :  completaţi tabelul cu litera corespunzătoare figurii corecte pentru enunţurile de mai jos:

| A B C D E |
| --- |
| 1. | Combină caracteristicile topologiilor magistrală şi stea. Nodurile sunt grupate în mai multe topologii stea, care, la rândul lor, sunt legate la un cablu central. |
| 2. | În această topologie fiecare dispozitiv este conectat de următorul, de la primul până la ultimul, ca într-un lanţ de interconectare |
| 3. | Această topologie foloseşte un singur cablu de conexiune principal iar dispozitivele din reţea sunt conectate toate la această conexiune |
| 4. | În această topologie toate cablurile de conexiune ale dispozitivelor sunt legate la un dispozitiv central (denumit concentrator). De regulă, acest concentrator este un hub sau un switch. |
| 5. | În acestă topologie, fiecare echipament are conexiune directă cu toate celelalte |

### Activitatea de învăţare 1.3.2 Topologii logice

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să prezinţi topologiile logice

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Rezumare

Sugestii: - activitatea se desfăşoară individual sau pe grupe de 2-3 elevi

- se poate utiliza fişa de documentare 1.3

Sarcina de lucru: Pornind de la titlul activităţii „topologii logice” consultaţi fişa de documentare 1.3,  sursele de pe Internet  şi realizati  un rezumat  pe baza următoarele idei:

- definiţia topologiei logice

- tipurile de topologii logice

- decrierea topologiilor logice.

## Tema 2. Arhitectura reţelelor de calculatoare

### Fişa de documentare 2.1 Arhitectura Ethernet, Token-Ring, F.D.D.I

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Arhitecturile pentru LAN descriu atât topologiile fizice cât şi pe cele logice folosite într-o reţea

Arhitectura Ethernet

Ethernet este denumirea unei familii de tehnologii de reţele de calculatoare, bazate pe transmisia cadrelor (frames) şi utilizate la implementarea reţelelor locale de tip LAN. Ethernetul se defineşte printr-un şir de standarde pentru cablare şi semnalizare aparţinând primelor două nivele din Modelul de Referinţă OSI - nivelul fizic şi legătură de date.

Arhitectura Ethernet foloseste:

o topologie logică de tip broadcast si o topologie fizică de tip magistrală sau stea. Vitezele de transfer standard sunt de 10 Mbps si 100 Mbps, iar noile standarde specifice pentru arhitectura Gigabit Ethernet  permit viteze de până la 1000 Mbps.

metoda de control a accesului CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Collision Detection = Acces multiplu cu detecţia purtătoarei şi coliziunii) . Conform acestei metode, dacă o staţie din reţea doreste să transmită date trebuie ca înainte să “asculte” mediul de transmisie, proces similar cu a aştepta tonul înainte de a forma un număr pe linia telefonică. Dacă nu detectează nici un alt semnal, atunci poate să trimită datele. Dacă nici una din celelalte staţii conectate la reţea nu transmite date în acel moment, datele transmise vor ajunge în sigurantă la calculatorul destinatie, fără nici o problemă. Dacă, însă, în acelaşi moment cu primul calculator, şi alt calculator din reţea  decide că mediul de transmisie este liber şi transmite datele în acelasi moment cu primul, va avea loc o coliziune. Prima staţie din reţea care a depistat coliziunea, adică dublarea tensiunii  pe mediul de transmisie, va transmite către toate statiile un semnal de jam, care le avertizează să oprească transmisia şi să execute un algoritm de încetare a comunicaţiei pentru un timp (backoff algorithm). Acest algoritm generează un timp aleator de una, două milisecunde sau chiar mai scurt, de circa o miime de secundă, interval de timp după care staţiile să reînceapă transmisia. Algoritmul este repetat ori de câte ori apare o coliziune în reţea.

cablu torsadat sau fibre optice ca mediu de transmisie a datelor

cadrul Ethernet al cărui structură este ilustrată mai jos:

| PRE | START | A D | A S | TIP/LUNGIME | DATE | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 byte | 1 byte | 6 byte | 6 byte | 4 byte | 46-1500 byte | 4 byte |

Fig.2.1. Structura unui cadru Ethernet

- PRE - Preambulul constă într-o secvenţă alternantă de 1 şi 0 ce indică staţiilor receptoare sosirea unui cadru

- START - Delimitatorul de start al cadrului - conţine o secvenţă alternantă de 1 şi 0 şi care se termină cu doi de 1 consecutivi, indicând faptul că următorul bit constituie începutul primului octet din adresa destinaţie ;

- AD - Adresa destinaţie - identifică staţia ce trebuie să recepţioneze cadrul.

- AS -Adresa sursă - adresa staţiei ce a emis cadrul ;

- TIP/LUNGIME- indică numărul de biţi de date conţinuţi în câmpul de date al cadrului.

- DATE - o secvenţă de date de maxim 1500 de octeţi. Dacă lungimea cadrului de date este inferioară valorii de 46 de octeţi, este nevoie să se completeze restul biţilor până se ajunge la valoarea minimă impusă de standard (tehnică cunoscută sub numele de padding) ;

- CRC -  semnalizează apariţia unor eventuale erori în cadrul de transmisie.

Arhitectura Ethernet ste o arhitectură populară deoarece oferă echilibru între viteză, preţ şi instalare facilă.

Arhitectura Token Ring

Este integrată în sistemele mainframe, dar şi la conectarea calculatoarelor personale în retea.  Foloseşte o tehnologie fizică stea-cablată inel numită Token Ring. Astfel,  văzută din exterior reţeaua pare a fi proiectată ca o stea, calculatoarele fiind conectate la un hub central, numit unitate de acces multiplu (MSAU- Multi Station Access Unit),  iar în interiorul echipamentului cablajul formează o cale de date circulară, creând un inel logic.

Fig.2.2. Arhitectura Token-Ring

Arhitectura foloseşte  topologia logică de pasare a jetonului. Inelul logic este creat astfel de jetonul care se deplasează printr-un port al MSAU către un calculator. Dacă respectivul calculator nu are date de transmis, jetonul este trimis înapoi către MSAU şi apoi pe următorul port către următorul calculator. Acest proces continuă pentru toate calculatoarele, dând astfel impresia unui inel fizic.

Foloseşte ca mediu de transmisie a datelor cablul torsadat, cablul coaxial sau fibra optică

Arhitectura  FDDI (Fiber Distributed Data Interface), bazată pe  topologia logică Token  Ring, foloseşte fibra optică  şi funcţionează pe o topologie fizică de tip inel dublu. Inelul dublu este alcătuit dintr-un inel principal, folosit pentru transmiterea datelor, şi un inel secundar, folosit în general pentru back-up (linie de siguranţă). Prin aceste inele, traficul se desfăşoară în sensuri opuse. În mod normal, traficul foloseşte doar inelul primar. În cazul în care acesta se defectează, datele o să circule în mod automat pe inelul secundar în directie opusă. Un inel dublu suportă maxim 500 de calculatoare pe inel. Lungimea totală a fiecărui inel este de 100 km şi se impune amplasarea unui repetor care să regenereze semnalele la fiecare 2 km. Inelul principal oferă rate de transfer de până la 100 Mbps, iar dacă cel de-al doilea inel nu este folosit pentru backup, capacitatea de transmisie poate fi extinsă până la 200 Mbps.

În FDDI se întâlnesc două categorii de staţii, fiecare având două porturi prin care se conectează la cele două inele:

- staţii de clasă A, ataşate ambelor inele

- staţii de clasă B ataşate unui singur inel

Fig.2.3. Reţea FDDI

### Activitatea de învăţare 2.1.1 Arhitectura Ethernet

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să analizezi arhitectura Ethernet

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Harta tip pânză de păianjen

Sugestii :  activitatea se poate desfăşura individiual sau pe grupe (2-3 elevi)

Sarcina de lucru: Folosind fişele de documentare, diverse  surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc ), studiaţi tema  Arhitectura Ethernet şi organizaţi informaţiile obţinute după modelul următor:

### Activitatea de învăţare 2.1.2 Arhitectura Token Ring

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să analizezi arhitectura Token Ring

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Harta tip pânză de păianjen

Sugestii: activitatea se poate desfăşura individiual sau pe grupe (2-3 elevi)

Sarcina de lucru Folosind fişele de documentare, diverse  surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc ), studiaţi tema  Arhitectura Token Ring şi organizaţi informaţiile obţinute după modelul următor:

### Activitatea de învăţare 2.1.3 Arhitectura F.D.D.I

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să descrii arhitectura F.D.D.I

Durata: 20 min

Tipul activităţii: observare

Sugestii: activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: se va urmări prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film despre arhitectura FDDI.

## Tema 3. Standarde Ethernet

### Fişa de documentare 3.1 Standarde pentru reţele Ethernet

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Standardizarea asigură compatibilitatea echipamentelor care folosesc aceeaşi tehnologie. Există numeroase organizaţii de standardizare, care se ocupă cu crearea de standarde pentru reţelele de calculatoare.

IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers) este o asociaţie profesională tehnică nonprofit fondată  în 1884, formată din peste 3777000 de membrii din 150 de tări, cu ocupaţii  diferite – ingineri, oameni de ştiinţă, studenţi. IEEE este foarte cunoscut pentru dezvoltarea standardelor pentru industria calculatoarelor şi electronicelor în particular.

Pentru a asigura compatibilitatea echipamentelor într-o retea Ethernet, IEEE a dezvoltat o serie de standarde  recomandate producătorilor de echipamente Ethernet.  Au fost elaborate astfel:

- Standarde pentru reţele cu cabluri

- Standarde pentru reţele fără fir

Standarde pentru reţele cu cabluri

În cazul retelelor cu arhitectură Ethernet şi mediu de transmisie a datelor prin cablu, a fost elaborat standardul IEEE 802.3

Au fost implementate o serie de tehnologii care respectă standardul Ethernet 802.3. dintre acestea cele mai comune sunt: 10BASE-T, 100 BASE-TX (cunoscută şi sub numele de Fast Ethernet deoarece dezvoltă o lăţime de bandă mai mare decât  precedenta), 1000BASE-T  (cunoscută şi sub numele de Gigabit Ethernet), 10BASE-FL, 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX

Numărul din partea stângă a simbolului ilustrează valoarea în Mbps a lăţimii de bandă a aplicaţiei

Termenul BASE ilustrează faptul că transmisia este baseband – întreaga lăţime de bandă a cablului este folosită pentru un singur tip de semnal

Ultimele caractere se referă la tipul cablului utilizat ( T-indică un cablu torsadat, F ,L si S indică fibra optică)

Avantajele şi dezavantajele  tehnologiilor Ethernet dezvoltate în medii de transmisie prin cablu sunt ilustrate în tabela de mai jos:

| Tehnologia | Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- | --- |
| 10BASE-T | Costuri de instalare mici în comparaţie cu fibra optică Sunt mai uşor de instalat decât cablurile coaxiale Echipamentul şi cablurile sunt usor de îmbunătăţit | Lungimea maximă a unui segment de cablu este de doar 100 m Cablurile sunt susceptibile la interferenţe electromag-netice |
| 100BASE-TX | Costuri de instalare mici în comparaţie cu fibra optică Sunt mai uşor de instalat decât cablurile coaxiale Echipamentul şi cablurile sunt usor de îmbunătăţit Lătimea de bandă este de 10 ori mai mare decât în cazul tehnologiilor 10BASE-T | Lungimea maximă a unui segment de cablu este de doar 100 m Cablurile sunt susceptibile la interferenţe electromag.-netice |
| 1000BASE-T | Lătimea de bandă de până la 1 GB Suportă interoperabilitatea cu 10BASE-T si cu 100BASE-TX | Lungimea maximă a unui segment de cablu este de doar 100 m Cablurile sunt susceptibile la interferenţe electromag-netice Cost ridicat pentru plăci de reţea si switch-uri Gigabit Ethernet Necesită echipament su-plimentar |

Standarde Ethernet pentru reţele fără fir

În cazul reţelelor cu arhitectură Ethernet şi mediu de transmisie a datelor fără fir, IEEE a elaborat standardul IEEE 802.11 sau Wi-Fi. Acesta este compus dintr-un grup de standarde , pentru care sunt specificate frecvenţa semnalelor de transmisie radio, lăţimea de bandă , raza de acoperire şi alte capabilităţi :

|  | Lătime bandă | Frecventă | Raza de actiune | Interoperabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.11a | Până la 54 Mbps | 5 GHz | 45,7 m | Incompatibil cu IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| IEEE 802.11b | Până la 11 Mbps | 2,4 GHz | 91 m | Compatibil cu IEEE 802.11g |
| IEEE 802.11g | Până la 54 Mbps | 2,4 GHz | 91 m | Compatibil cu IEEE 802.11b |
| IEEE 802.11n | Până la 540 Mbps | 2,4 GHZ | 250 m | Compatibil cu IEEE 802.11b și cu IEEE 802.11g |

### Activitatea de învăţare 3.1.1 Tehnologiile 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să prezinţi tehnologiile Ethernet

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii: activitatea se va desfăşura individual

Sarcina de lucru: În cadrul şcolii în care învăţaţi se primeşte un laborator nou de calculatoare cu plăci de reţea de 1GB/s. Ce tehnologie Ethernet  se poate utiliza pentru a realiza reţeaua de calculatoare. Motivaţi alegerea!

### Activitatea de învăţare 3.1.2 Standarde Ethernet pentru retele fără fir

Competenţa1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să identifici  grupul de standarde Ethernet pentru reţele fără fir (standard IEEE 802.11),

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Împerechere (Potrivire)

Sugestii: activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe (2-3 elevi)

Sarcina de lucru: completaţi tabelul cu litera corespunzătoare  valorii răspunsului corect:

| până la 54 Mbps, până la 11 Mbps, până la 540 Mbps, 5 GHz, 2,4 GHz, 45,7 m, 91 m, 250 m |
| --- |
| A B C D E F G H |
|  | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11n |
| Lăţime bandă |  |  |  |  |
| Frecvenţă |  |  |  |  |
| Raza de acţiune |  |  |  |  |

## Tema 4. Modele de date

### Fişa de documentare 4.1 Modelul OSI

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Modul de comunicare în reţea a două calculatoare respectă următorul principiu: nivelul n al unui calculator nu poate comunica direct cu nivelul n al altui calculator ci doar prin nivelul inferior. Prin urmare, se presupune că regulile folosite în comunicare se numesc protocoale de nivel n.

Conceptul de model de date a fost implementat cu scopul de a separa funcţiile protocoalelor de comunicaţie pe niveluri uşor de administrat şi de înţeles, astfel încât fiecare nivel să realizeze o funcţie specifică în procesul de comunicare în reţea. Conceptul de nivel este folosit pentru a descrie acţiunile şi procesele ce apar în timpul transmiterii informaţiilor de la un calculator la altul.

Într-o reţea, comunicarea are loc prin transferul de informaţii de la un calculator-sursă spre un calculator-destinaţie. Informaţiile care traversează reţeaua sunt referite ca date, pachete sau pachete de date.

Modelul OSI (Open Systems Interconnect)

A fost creat de Organizaţia Internaţională de Standardizare (International  Standards Organization - ISO ) cu scopul de a standardiza modul în care echipamentele comunică în reţea, şi a fost definit în standardul ISO 7498-1 . Modelul OSI are 7 niveluri şi este cel mai frecvent utilizat de producătorii de echipamente de reţea.

În modelul OSI, la transferul datelor, se consideră că acestea traversează virtual de sus în jos nivelurile modelului OSI al calculatorului  sursă şi de jos în sus nivelurile modelului OSI al calculatorului destinaţie.

Nivelul Aplicaţie asigură interfaţa cu aplicaţiile utilizator şi transferul informaţional între programe. La acest nivel se defineşte accesul aplicaţiilor la serviciile de reţea şi implicit comunicaţia între două sau mai multe aplicaţii.

Nivelul Prezentare se ocupă de sintaxa şi semantica informaţiilor transmise între aplicaţii sau utilizatori. La acest nivel se realizează conversia datelor din formatul abstract al aplicaţiilor în format acceptat de reţea, compresia şi criptarea datelor pentru a reduce numărului de biţi ce urmează a fi transmişi, redirecţionarea datelor pe baza de cereri.

Nivelul Sesiune asigură stabilirea, gestionarea şi închiderea sesiunilor de comunicaţie între utilizatorii de pe două staţii diferite. Prin sesiune se înţelege dialogul între două sau mai multe entităţi. Nivelul sesiune sincronizează dialogul între nivelurile sesiune ale entităţilor şi gestionează schimbul de date între acestea. În plus, acest nivel oferă garanţii în ceea ce priveşte expedierea datelor, clase de servicii şi raportarea erorilor. În câteva cuvinte, acest nivel poate fi asemuit cu dialogul uman.

Nivelul Transport este nivelul la care are loc segmentarea şi reasamblarea datelor. El furnizează un serviciu pentru transportul datelor către nivelurile superioare, şi în special caută să vadă cât  de sigur este transportul prin reţea. Nivelul transport oferă mecanisme prin care stabileşte, întreţine şi ordonă închiderea circuitelor virtuale; detectează “căderea” unui transport şi dispune refacerea acestuia; controlează fluxul de date pentru a preveni rescrierea acestora. Sarcina principală a nivelului transport este aceea de refacere a fluxului de date la destinaţie, deoarece datele sunt fragmentate în segmente mai mici, cu rute diferite prin reţeaua de comunicaţii.

În cazul utilizării protocolului IP pe nivelul reţea, sunt disponibile două protocoale la nivelul transport:

- TCP, Transmision Control Protocol  este un protocol bazat pe conexiune, în care pentru fiecare pachet transmis se aşteaptă o confirmare din partea echipamentului de destinaţie. Transmisia următorului pachet nu se realizează dacă nu se primeşte confirmarea pentru pachetul transmis anterior.

- UDP, User Datagram Protocol  este folosit în situaţiile în care eficienţa şi viteza transmisiei sunt mai importante decât corectitudinea datelor, de exemplu în reţelele multimedia, unde pentru transmiterea către clienţi a informaţiilor de voce sau imagine este mai importantă viteza (pentru a reduce întreruperile în transmisie) decât calitatea. Este un protocol fără conexiuni, semnalarea erorilor sau reluărilor fiind asigurată de nivelul superior, iar datele transmise nu sunt segmentate.

Nivelul Reţea Este unul dintre cele mai complexe niveluri; asigură conectivitatea şi selecţia căilor de comunicaţie între două sisteme ce pot fi localizate în zone geografice diferite. La acest nivel, se evaluează adresele sursă si destinaţie si se fac translatările necesare între adrese logice (IP) şi fizice (MAC). Funcţia principală a acestui nivel constă în dirijarea pachetelor între oricare două noduri de reţea. Cu alte cuvinte, nivelul reţea realizează „rutarea” (direcţionarea) pachetelor de date prin infrastructura de comunicaţii, această operaţie fiind efectuată la nivelul fiecărui nod de comunicaţie intermediar. Nivelul reţea asigură interfaţa între furnizorul de servicii şi utilizator, serviciile oferite fiind independente de tehnologia subreţelei de comunicaţie.

Nivelul Legăturii de date gestionează transmisia biţilor de date, organizaţi în cadre, fără erori nedetectate, relativ la o anumită linie de transmisie. Schimbul de cadre între sursă şi destinatar presupune trimiterea secvenţială a acestora urmată de cadre de confirmare a recepţiei. Principalele atribuţii ale acestui nivel au în vedere controlul erorilor, controlul fluxului informaţional şi gestiunea legăturii.

Acest nivel este format din două subnivele:

- MAC (Medium Access Control) – control al accesului la mediu

- LLC (Logical Link Control) – legatura logică de date

Nivelul Fizic, este nivelul la care biţii sunt transformaţi în semnale (electrice, optice) Standardele asociate nivelului fizic conţin specificaţii electrice (parametrii de semnal, proprietăţi ale mediului de comunicaţie) şi mecanice (conectică, cabluri). Ca atribuţii nivelul fizic se ocupă de codarea şi sincronizarea la nivel de bit, delimitând lungimea unui bit şi asociind acestuia impulsul electric sau optic corespunzător canalului de comunicaţie utilizat. La acest nivel se definesc:

- tipul de transmitere şi recepţionare a şirurilor de biţi pe un canal de comunicaţii

- topologiile de reţea

- tipurile de medii de transmisiune : cablu coaxial, cablu UTP, fibră optică, linii închiriate de cupru etc.

- modul de transmisie: simplex, half-duplex, full-duplex

- standardele mecanice şi electrice ale interfeţelor

- este realizată codificarea şi decodificarea şirurilor de biţi

- este realizata modularea şi demodularea semnalelor purtătoare (modem-uri).

| Modelul OSI | Nivelul | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Aplicaţie | 7 | Asigură interfaţa cu utilizatorul |
| Prezentare | 6 | Codifică şi converteşte datele |
| Sesiune | 5 | Construieşte, gestionează şi închide o conexiune între o aplicaţie locală şi una la distanţă |
| Transport | 4 | Asigură transportul sigur şi menţine fluxul de date dintr-o reţea |
| Reţea | 3 | Asigură adresarea logică şi domeniul de rutare |
| Legătură de date | 2 | Pachetele de date sunt transformate în octeţi şi octeţii în cadre. Asigură adresarea fizică şi procedurile de acces la mediu |
| Fizic | 1 | Mută şiruri de biţi între echipamente Defineşte specificaţiile electrice şi fizice ale echipamentelor |

### Activitatea de învăţare 4.1.1 Modelul OSI

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să enumeri nivelele modelui OSI

- vei fi capabil să defineşti nivelele modelui OSI

Durata: 10 min

Tipul activităţii: Imperechere

Sugestii: activitatea se va va desfăşura individual

Sarcina de lucru completaţi tabelul cu numărul şi denumirea nivelului dintre cuvintele scrise înclinat corespunzătoare fiecărui enunţ:

| Fizic, Legătură de date, Reţea, Transport, Sesiune, Prezentare, Aplicaţie, 1,2,3, 4, 5, 6,7 |
| --- |
| Modelul OSI(Denumirea) | Nivelul (Nr.) | Descriere |
|  |  | Codifică şi converteşte datele |
|  |  | Construieşte, gestionează şi închide o conexiune între o aplicaţie locală şi una la distanţă |
|  |  | Mută şiruri de biţi între echipamente Defineşte specificaţiile electrice şi fizice ale echipamentelor |
|  |  | Asigură adresarea logică şi domeniul de rutare |
|  |  | Asigură interfaţa cu utilizatorul |
|  |  | Asigură transportul sigur şi menţine fluxul de date dintr-o reţea |
|  |  | Pachetele de date sunt transformate în octeţi şi octeţii în cadre. Asigură adresarea fizică şi procedurile de acces la mediu |

### Activitatea de învăţare 4.1.2 Descrierea modelului OSI

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să analizezi fiecare nivel al modelui OSI

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Harta tip pânză de păianjen

Sugestii: activitatea se poate desfăşura individiual sau pe grupe (2-3 elevi)

Sarcina de lucru Folosind fişele de documentare, diverse  surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc ), studiaţi  tema Modelul OSI şi organizaţi informaţiile obţinute după modelul următor:

### Fişa de documentare 4.2 Modelul TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol)

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date

Modelul de referinţă TCP/IP a fost creat de cercetătorii din U.S.Department of Defense (DoD), este folosit pentru a explica suita de protocoale TCP/IP, şi are 4 niveluri:

Protocoalele de nivel Aplicaţie oferă servicii de reţea aplicaţiilor utilizator cum ar fi browserele web şi programele de e-mail. Câteva exemple de protocoale definite la acest nivel  sunt TELNET, FTP, SMTP, DNS, HTTP

Protocoalele la nivel Transport  oferă administrarea de la un capăt la altul a transmisiei de date. Una din funcţiile acestor protocoale este de a împărţi datele în segmente mai mici pentru a fi transportate uşor peste reţea. La nivelul Transport funcţionează protocoalele TCP(Transmission Control Protocol) şi UDP(User Datagram Protocol) Acest nivel oferă servicii de transport între sursă şi destinaţie, stabilind o conexiune logică între sistemul emiţător şi sistemul receptor din reţea

Protocoalele la nivel Internet operează la nivelul trei (începând de sus) al modelului TCP/IP. Aceste protocoale sunt folosite pentru a oferi conectivitate între staţiile din reţea. La nivelul Internet  funcţionează protocolul IP (Internet Protocol) Nivelul Internet are rolul de a permite sistemelor gazdă să trimită pachete în orice reţea şi să asigure circulaţia independentă a pachetelor până la destinaţie. Pachetele de date pot sosi într-o ordine diferită de aceea în care au fost transmise, rearanjarea lor în ordine fiind sarcina nivelurilor superioare

Protocoalele de nivel Acces reţea descriu standardele pe care staţiile le folosesc pentru a accesa mediul fizic. Standardele şi tehnologiile Ethernet IEEE 802.3, precum şi CSMA/CD şi 10BASE-T sunt definite pe acest nivel. Nivelul Acces reţea – se ocupă de toate conexiunile fizice pe care trebuie să le străbată pachetele IP pentru a ajunge în bune condiţii la destinaţie.

Cele patru niveluri realizează funcţiile necesare pentru a pregăti datele înainte de a fi transmise pe reţea. Un mesaj porneşte de la nivelul  superior (nivelul Aplicaţie) şi traversează de sus în jos cele patru niveluri până la nivelul inferior (nivelul Acces reţea). Informaţiile din header sunt adăugate la mesaj în timp de acesta parcurge fiecare nivel, apoi mesajul este transmis. După ce ajunge la destinaţie, mesajul traversează din nou, de data aceasta de jos în sus fiecare nivel al modelului TCP/IP. Informaţiile din header care au fost adăugate mesajului sunt înlăturate în timp ce acesta traversează nivelurile destinaţie.

| Modelul TCP/IP | Stratul | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Aplicaţie | 4 | La acest nivel funcţionează protocoalele la nivel înalt ( SMTP şi FTP) |
| Transport | 3 | La acest nivel are loc controlul de debit/flux şi funcţionează protocoalele de conexiune |
| Internet | 2 | La acest nivel are loc adresarea IP |
| Acces reţea | 1 | La acest nivel are loc adresarea după MAC şi componentele fizice ale reţelei |

Dacă am compara modelul OSI cu modelul TCP/IP, am observa că între ele există o serie de asemănări dar şi deosebiri.

Ambele modele de date descriu procesul de comunicaţie a datelor în reţea pe nivele şi  ambele conţin nivelele Aplicaţie şi Transport, cu funcţii asemănătoare. Spre deosebire de modelul OSI care foloseşte şapte niveluri, modelul TCP/IP foloseşte patru Astfel, nivelurile OSI sesiune şi prezentare sunt tratate de pe nivelul TCP/IP aplicaţie, respectiv, nivelurile OSI legătură de date şi fizic de nivelul acces reţea. Modelul OSI este folosit pentru dezvoltarea standardelor de comunicaţie pentru echipamente şi aplicaţii ale diferiţilor producători, pe când modelul TCP/IP este folosit pentru suita de protocoale TCP/IP.

Modelul de referinţă OSI                                         Modelul TCP/IP

Fig 4.1.Modelele de date OSI şi TCP/IP

### Activitatea de învăţare 4.2.1 Modelul TCP/IP

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să enumeri nivelele modelui TCP/IP

- vei fi capabil să defineşti nivelele modelui TCP/IP

Durata: 10 min

Tipul activităţii: Împerechere

Sugestii: acitivitatea se desfăşoară individual

Sarcina de lucru completaţi tabelul cu numărul şi denumirea nivelului  dintre cuvintele scrise înclinat corespunzătoare fiecărui enunţ:

| Acces reţea, Internet, Transport, Aplicaţie, 1, 2,3, 4 |
| --- |
| Modelul TCP/IP(denumirea) | Nivelul (Nr.) | Descriere |
|  |  | La acest nivel are loc adresarea IP |
|  |  | La acest nivel funcţionează protocoalele la nivel înalt ( SMTP şi FTP) |
|  |  | La acest nivel are loc adresarea după MAC şi componentele fizice ale reţelei |
|  |  | La acest nivel are loc controlul de debit/flux şi funcţionează protocoalele de conexiune |

### Activitatea de învăţare 4.2.2 Descrierea modelului TCP/IP

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să analizezi modelul TCP/IP

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Harta tip pânză de păianjen

Sugestii: activitatea se poate desfăşura individiual sau pe grupe (2-3 elevi)

Sarcina de lucru Folosind fişele de documentare, diverse  surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc ), studiaţi tema Modelul TCP/IP şi organizaţi informaţiile obţinute după modelul următor:

## Tema 5. Adresarea IP

### Fişa de documentare 5.1 Structura unei adrese IP

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează protocolul TCP/IP

O adresă  este un număr sau o înşiruire de caractere care identifică în mod unic un echipament conectat într-o reţea, servind  la comunicarea cu celelalte echipamente ale reţelei.

Cu ajutorul adresei, un calculator poate fi localizat într-o reţea de către altul. Un calculator poate fi conectat simultan la mai multe reţele. În acest caz, acesta va avea asociate mai multe adrese, fiecare adresă  îl va localiza în una din reţelele la care este conectat.

Adresa fizică  - cum este adresa MAC (Media Access Control) atribuită plăcii de reţea - este o adresă care este fixă, nu poate fi schimbată – cum este pentru o persoană , de exemplu, codul numeric personal

Adresa logică  - Adresa IP (Internet Protocol), sau adresa de reţea – este atribuită fiecărei staţii de către administratorul de reţea şi poate fi regenerată  - cum ar fi pentru o persoană, de exemplu, adresa la care  locuieşte.

Adresarea IPv4

Adresa IPv4  este o versiune pe 32 de biţi a adresei IP. Este formată din 32 de cifre binare (1 si 0), grupate în patru bucăţi de câte 8 biţi, numiţi octeţi. Pentru a putea fi citită de către oameni, fiecare octet este reprezentat prin valoarea sa zecimală, separat de ceilalţi octeţi prin câte un punct.  Altfel spus, este formată din patru numere zecimale cuprinse între 0 şi 255 şi separate prin puncte.

De exemplu, reprezentarea în binar: “01111101 00001101 01001001 00001111” corespunde reprezentării zecimale: ”125.13.73.15.”

O adresă IP este un tip de adresare ierarhică şi din acest motiv este compusă din două părţi. Prima parte - Reţea - identifică reţeaua căreia îi aparţine un echipament şi a doua parte  - Gazdă - identifică în mod unic dispozitivul conectat la reţea.

| Zona | Reţea Gazdă |
| --- | --- |
| Biţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| octeţi | 1 | 2 | 3 | 4 |

Fig 6.1. Structura unei adrese IP pe 32 de biţi

Astfel, orice adresă IP identifică un echipament din reţea şi reţeaua căruia îi aparţine.

Într-o reţea, gazdele pot comunica între ele doar dacă au acelaşi identificator de reţea. Dacă au identificatori de reţea diferiţi comunicarea se face prin intermediul unor dispozitive specializate în conexiuni.

Adresele IP care au toţi biţii identificatorului gazdă egali cu 0 sunt rezervate pentru adrese de reţea.

Adresele IP care au  toţi biţii identificatorului gazdă egali cu 1 sunt rezervate pentru adrese de broadcast. Adresa de broadcast permite unei staţii din reţea să transmită date simultan către toate echipamentele din reţea (să difuzeze)

Teoretic, adresarea IPv4 acoperă adrese (in baza 10) intre 0.0.0.0 si 255.255.255.255, în total în număr de 232

Adresarea IPv6

La sfârşitul anilor 90’ s-a răspândit vestea că adresele IP în clasă B  vor fi epuizate, fapt ce ar fi condus la compromiterea sistemului de adresare pe Internet, singura soluţie viabilă pe termen lung fiind reprezentată de crearea unui nou IP cu adresare pe 128 de biţi (IPv6-Internet Protocol  versiunea 6 sau IPng – Internet Protocol New Generation). Versiunea 6 de IP măreşte numărul de adrese viabile la 2128 .

### Activitatea de învăţare 5.1.1 Adresa fizică şi logică

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să defineşti adresa fizică şi logică

Durata: 5 min

Tipul activităţii: Împerechere (Potrivire)

Sugestii: acitivitatea se desfăşoară individual

Sarcina de lucru completaţi tabelul cu denumirile corecte dintre cuvintele scrise înclinat corespunzătoare fiecărui enunţ (fiecare enunţ are mai multe denumiri):

| Adresa fizica, Adresa logică, Adresa MAC, Adresa IP, Adresa de reţea |
| --- |
| Adresa | Descriere |
|  |  |  | Este atribuită fiecărei staţii de către administratorul de reţea şi poate fi regenerată |
|  |  | Atribuită plăcii de reţea - este o adresă care este fixă, nu poate fi schimbată |

### Activitatea de învăţare 5.1.2  Adresarea Ipv4

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să prezinţi adresarea Ipv4 şi Ip6

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe (2-4 elevi)

Sarcina de lucru: Realizaţi un eseu care să trateze adresarea Ipv4 pe  baza următoarelor idei:

- descrierea adresării Ipv4

- structura

- exemplu de adresare

- descrierea adresării Ipv6

Dimensiunea eseului trebuie să fie de minim o pagină, iar durata de lucru să nu depăşească 40 de min.

Pentru realizarea eseului consultaţi Fişa de documentare 5.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 5.2 Clase de adrese IP

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează protocolul TCP/IP

Pentru a gestiona eficient adresele IP acestea au fost împărţite în clase care diferă prin numărul de biţi alocaţi pentru identificarea reţelei respectiv numărul de biţi alocaţi pentru identificarea unui dispozitiv (gazda, staţia, host) în cadrul unei reţele. Există cinci clase de adrese IP: A, B, C, D si E.

- Clasa A – primul bit are valoarea 0, primul octet este alocat pentru identificarea reţelei, următorii trei octeţi sunt alocaţi pentru identificarea gazdei - pentru reţele mari, folosite de companii mari şi de unele ţări.

| REŢEA | GAZDĂ | GAZDĂ | GAZDĂ |
| --- | --- | --- | --- |

- Clasa B  - primii doi biţi au valoarea 10, primii doi octeţi sunt alocaţi pentru identificarea reţelei, următorii doi octeţi sunt alocaţi pentru identificarea gazdei - pentru reţele de dimensiuni medii, cum ar fi cele folosite în universităţi

| REŢEA | REŢEA | GAZDĂ | GAZDĂ |
| --- | --- | --- | --- |

- Clasa C  - primii trei biţi au valoarea 110, primii trei octeţi sunt alocaţi pentru identificarea reţelei, ultimul octet este alocat pentru identificarea gazdei - pentru reţele de dimensiuni mici, atribuite de furnizorii de servicii de Internet clienţilor lor

| REŢEA | REŢEA | REŢEA | GAZDĂ |
| --- | --- | --- | --- |

- Clasa D – primii patru biţi au valoarea 1110, toţi cei patru octeţi sunt alocaţi pentru identificarea reţelei - folosită pentru multicast

| REŢEA | REŢEA | REŢEA | REŢEA |
| --- | --- | --- | --- |

- Clasa E – folosită pentru testare

Adrese private

IANA (Internet Asigned Numbers Authority) a definit  ca spaţiu de adresare privată intervalele:10.0.0.0 - 10.255.255.255 (clasa A), 172.16.0.0 - 172.31.255.255(clasaB), 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (clasa C)

Totodată intervalul 169.254.0.0 -169.254.255.255 este rezervat pentru adresarea IP automată privată (APIPA - Automatic Private IP Addressing) utilizată pentru alocarea automată a unei adrese IP la instalarea iniţiala a protocolului TCP/IP peste anumite sisteme de operare . Adresele private sunt ignorate de către echipamentele de rutare ele putând fi utilizate pentru conexiuni nerutate, in reţelele locale. Pentru clasele A, adresa de retea 127.0.0.1 este de asemenea rezervată pentru teste in bucla închisă.

Restul adreselor au statutul de adrese IP publice beneficiind de vizibilitate potenţială la nivelul reţelei mondiale Internet.

### Activitatea de învăţare 5.2 Clase de adrese IP

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să identifici clasele de adrese IP

- vei fi capabil să analizezi clasele de adrese IP

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Harta tip pânză de păianjen

Sugestii: activitatea se poate desfăşura individiual sau pe grupe (2-3 elevi)

Sarcina de lucru Folosind fişa de documentare 5.2, diverse  surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc ), studiaţi tema Clase de adrese IP  şi organizaţi informaţiile obţinute după modelul următor:

### Fişa de documentare 5.3 Adresarea IP în subreţele

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează protocolul TCP/IP

De multe ori, în practică, administratorii de reţea sunt nevoiţi să împartă o reţea în mai multe reţele LAN de dimensiuni mai mici (subreţele).  Împărţirea logică a unei reţele în subreţele se întâlneşte sub numele de subnetare.

Deoarece gazdele dintr-o subreţea „se văd” numai între ele înseamnă că trebuie să se definească punctul de ieşire/intrare în reţea, adică o adresa IP din interiorul subreţelei respective asociată dispozitivului de rutare (interconectarea cu alte subreţele). Acest punct comun sistemelor din subreţea se numeşte poartă de acces (gateway).

Adresele pentru subreţele sunt unice, au 32 de biţi, şi conţin trei identificatori

| Reţea | Subreţea | Gazdă |
| --- | --- | --- |

Reţea: numărul de indentificare a reţelei

Subreţea: numărul de indentificare a subreţelei

Gazdă: numărul de identificare a gazdei.

Pentru a crea o subreţea, administratorul va împrumuta un număr de minim  2 biţi din secţiunea gazdă  a unei clase şi să îi folosească în cadrul câmpului subreţea. Dacă s-ar împrumuta un singur bit, am ajunge în situaţia de a avea doar o adresă de reţea (pt val 0 a bitului împrumutat) şi o adresă de broadcast(pentru val 1). Din acelaşi motiv, în zona gazdă  trebuie să rămână minim 2 biţi.

Pentru a asigură inter-vizibiliatea dispozitivelor dintr-o subreţea s-a introdus noţiunea de mască de (sub)reţea.

Termenul de mască de subreţea (subnet mask), sau prefix,  se referă la un identificator  care este tot un număr pe 32 de biţi, ca şi adresa IP, şi care are rolul de a  indica  partea dintr-o adresă IP care este identificatorul reţelei, partea care este identificatorul subreţelei şi partea care este identificatorul staţiei. La măştile de subreţea, biţii din porţiunea reţea şi subreţea au valoarea 1, iar cei din porţiunea staţie, au valoarea 0. Biţi folosiţi pentru a defini reţeaua şi subreţeaua formează împreună prefixul extins de reţea.

Măştile de reţea implicite pentru clasele A, B şi C sunt ilustrate în tabelul de mai jos:

| Clasa | Masca de reţea implicită | Număr de gazde |
| --- | --- | --- |
| A | 255.0.0.0 | 224-2 |
| B | 255.255.0.0 | 216-2 |
| C | 255.255.255.0 | 28-2 |

Să luăm ca exemplu o adresă 193.234.57.34, care este o adresă IP de clasă C cu masca de subreţea 255.255.255.224. Valoarea 224 a ultimului octet a măştii, care este diferită de 0 ne sugerează faptul că staţia face parte dintr-o subreţea.

| Mască de subreţea | Baza 10 | 255 | 255 | 255 | 224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baza 2 | 11111111 | 11111111 | 111111111 | 11100000 |

Cum ultimul octet din masca de subreţea are valoarea 224(10)= 11100000(2), primii trei biţi au valoarea 1, ceea ce înseamnă că porţiunea reţea a fost extinsă cu 3 biţi, ajungând la un total de 27, în timp ce numărul biţilor atribuiţi gazdelor, şi care au valoarea 0, a fost redus la 5.

Numărul de subreţele posibile matematic depinde de tipul clasei din care face parte segmentul de adrese IP care este subnetat. De fiecare dată când se împrumută câte 1 bit din porţiunea gazdă a unei adrese, numărul subreţelelor create creşte cu 2 la puterea numărului de biţi împrumutaţi. Prima şi ultima subreţea fac parte din categoria celor rezervate, fiind deci inutilizabile. De fiecare dată când se împrumută 1 bit din porţiunea gazdă a unei adrese, numărul adreselor disponibile pentru o subreţea se reduce cu o putere a lui 2. În cazul subreţelelor, prima adresă (numele subreţelei, toti biţii măştii cu valoarea „1”) şi ultima (adresa de trimitere multiplă, broadcast, toţi biţii măstii pe „0”) nu sunt folosibile pentru adresarea gazdelor, deci la fiecare subreţea „se pierd” două adrese. La o subreţea de 4 adrese 2 nu sunt exploatabile, iar o subreţea de 2 adrese nu are sens.

De exemplu, pentru adresele din clasa C, cu masca de reţea 255.255.255.224, se pot obţine 8 subreţele (23) din care doar 6 sunt utilizabile, numărul maxim al gazdelor pentru fiecare subreţea este de 32(25) din care doar 30 sunt utilizabile.

În tabelul de mai jos este exemplificată împărţirea în subreţele a reţelelor de clasă C

| Număr de biţi împrumutaţi identificatorului de reţea | Masca de subreţea | Număr de adrese de subreţea utilizabile | Număr de adrese-gazdă pe subreţea |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 255.255.255.192 | 2 | 62 |
| 3 | 255.255.255.224 | 6 | 30 |
| 4 | 255.255.255.240 | 14 | 14 |
| 5 | 255.255.255.248 | 30 | 6 |
| 6 | 255.255.255.252 | 62 | 2 |

Adresa subreţelei din care face parte o staţie se calculează înmulţind logic în binar (aplicând operatorul logic AND) adresa IP a staţiei  cu masca de subreţea. Porţiunea gazdă a adresei se pierde pentru ca devine 0.

De exemplu, pentru staţia cu adresa IP 192.168.100.40, cu masca de reţea 255.255.255.224 se poate calcula adresa subreţelei din care face parte astfel:

| Adresa IP gazdă 192.168.100.40 | 11000000 | 10101000 | 01100100 | 00101000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AND |
| Masca de subreţea 255.255.255.224 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000 |
|  | = |
| Subreţea 192.168.100.32 | 11000011 | 10101000 | 01100100 | 00100000 |

Prin urmare, staţia exemplificată face parte din subreţeaua 192.168.100.32

Subnetarea într-un număr dat de subreţele

De exemplu, se cere să subnetăm reţeaua 192.168.100.0 (care este o reţea de clasă C) în 8 subreţele .

Masca de reţea implicită este

255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.000000000)

Va trebui să sacrificăm 3 biţi din secţiunea gazdă, pentru a forma profilul extins de reţea. Ultimul octet al măştii de subreţea va avea valoarea în binar 11100000 adică valoarea 224 în zecimal. Prin urmare, masca de subreţea va fi

255.255.255.224 (11111111.111111111.11111111.111000000)

Din 256 (echivalentul lui 28) scădem valoarea zecimală a ultimului octet din masca de subreţea:

256-224=32

Adresele de subreţea vor fi multiplu de 32

| Subreţea | Adresa IP a subreţelei | Adresele gazdelor | Adresa de broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza | 192.168.100.0 |  |  |
| Subreţea 0 | 192.168.100.0 | Rezervat | Nici una |
| Subreţea 1 | 192.168.100.32 | .33 la.62 | 192.168.100.63 |
| Subreţea 2 | 192.168.100.64 | .65 la .94 | 192.168.100.95 |
| Subreţea 3 | 192.168.100.96 | .97 la .126 | 192.168.100.127 |
| Subreţea 4 | 192.168.100.128 | .129 la .158 | 192.168.100.159 |
| Subreţea 5 | 192.168.100.160 | .161 la .190 | 192.168.100.191 |
| Subreţea 6 | 192.168.100.192 | .193 la .222 | 192.168.100.223 |
| Subreţea 7 | 192.168.100.224 | Rezervat | Nici una |

Subreşele 0 si 7, nu sunt în mod normal utilizabile, ele făcând parte din categoria celor rezervate. Adresele IP ale subreţelelor sunt definite incrementând valoarea zecimală a ultimului octet cu 32. Adresele gazdelor din fiecare subreţea se obţin incrementând valoarea zecimală a ultimului octet cu 1.Sunt posibile 32 de adrese, prima şi ultima fiind însă rezervate aşa cum s-arătat anterior. Rezultă un număr utilizabil de 30 de gazde pentru fiecare subreţea.

Un dispozitiv cu adresa IP 192.168.100.33 ar fi prima gazdă din subreţeaua 1. Următoarele gazde ar fi numerotate până la 192.168.100.62, moment în care subreţeaua ar fi complet populată şi nu ar mai putea fi adăugate noi gazde.

### Activitatea de învăţare 5.3.1 Adresarea IP în subreţele

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să descrii adresarea IP în subreţele

Durata: 10 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii: activitatea se desfăşoară frontal

Sarcina de lucru se va urmări prezentarea cadrului didactic, o prezentare multimedia despre subiect.

### Activitatea de învăţare 5.3.2 Din ce subreţea fac parte?

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să calculezi care este  adresa de subreţea din care face parte o adresă gazdă

Durata: 30 de min

Tipul activităţii: exerciţiu practic

Sugestii: activitatea se va desfăşura individual

utilizaţi în calcul fişa de documentare 6.3

Sarcina de lucru:  cunoscându-se adresa gazdă şi masca de reţea impicită să se calculeze adresa de subreţeaua din care fac parte staţiile, folosind în calcul schema de mai jos:

| Adresa IP gazdă 192.168.100.41 | 11000000 | 10101000 | 01100100 | 00101001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AND |
| Masca de subreţea 255.255.255.224 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000 |
|  | = |
| Subreţea |  |  |  |  |

| Adresa IP gazdă 172.16.10.100 | 10101100 | 00010000 | 00001010 | 01100100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AND |
| Masca de subreţea 255.255.255.224 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000 |
|  | = |
| Subreţea |  |  |  |  |

### Activitatea de învăţare 5.3.3 Subnetarea într-un număr dat de subreţele

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să calculezi intervalul de adrese de subreţea

Durata: 30 de min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii: - activitatea se va desfăşura individual

- utilizaţi în calcul fişa de documentare 6.3

Sarcina de lucru:  se cere să subnetăm reţeaua 192.168.100.0 (care este o reţea de clasă C) în 4 subreţele, cunoaştem masca de reţea implicită 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.000000000). Datele obţinute se vor trece în următorul tabel:

| Subreţea | Adresa IP a subreţelei | Adresele gazdelor | Adresa de broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza |  |  |  |
| Subreţea 0 |  |  |  |
| Subreţea 1 |  |  |  |
| Subreţea 2 |  |  |  |
| Subreţea 3 |  |  |  |

.

## Tema 6 Serviciul de rezolvare a numelui

### Fişa de documentare 6.1 Descrierea serviciului DNS

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează protocolul TCP/IP

DNS (Domain Name System) – este un serviciu care permite referirea calculatoarelor gazdă cu ajutorul adresei literale.

Adresa literală conţine succesiuni de nume asociate cu domenii, subdomenii sau tipuri de servicii. Acest mod de adresare este utilizat exclusiv de nivelul aplicaţie şi este util deoarece permite operatorului uman să utilizeze o manieră prietenoasă şi comodă de localizare a informaţiilor. Forma generala a unei astfel de adrese este:

[tip_serviciu].[nume_gazda].[subdomeniu2].[subdomeniu1].[domeniu].[tip_domeniu]

Exemple: www.edu.ro, http://cisco.netacad.net etc

Practic, serviciul DNS transformă adresa IP într-o adresă literală, şi invers. Privit în amănunt, DNS este un soft care gestionează şi controlează o bază de date distribuită, constituită dintr-o sumă de fişiere memorate pe calculatoare diferite-localizate în spaţii geografice diferite, ca pe o singură bază de date.

| CERERE CLIENT www.concursuri.ro concursuri.com |  | RĂSPUNS SERVER DNS Concursuri.com=172.123.84.17 Returnează rezultatul către client |
| --- | --- | --- |

Fig 6.1. Formularea unei cereri către un server DNS

Conform figurii de mai sus, clientul doreşte să acceseze de pe calculatorul său personal pagina web www.concursuri.ro , această cerere este trimisă unui server DNS care o analizează şi  returnează ca rezultat adresa IP a staţiei care găzduieşte site-ul solicitat.

În principiu, DNS este alcătuit din trei componente:

- Spaţiul numelor de domenii – reprezintă informaţia conţinută în baza de date, structurată ierarhic.

- Servere de nume – programe server care stochează informaţia DNS  şi răspund cererilor adresate de alte programe

- Resolverele – programe care extrag informaţiile din serverele de nume ca răspuns la cererile unor clienţi

Pentru a stabili corespondenţa dintre un nume şi o adresă IP, programul de aplicaţie apelează un resolver, transferându-I numele ca parametru, resolverul trimite un pachet UDP (printr-un protocol de transport fără conexiune) la serverul DNS local, care caută numele şi returnează adresa IP către resolver, care o trimite mai departe apelantului. Înarmat cu adresa IP, programul poate stabili o conexiune TCP cu destinaţia sau îi poate trimite pachete UDP.

În continuare  ne vom referi mai în amănunt la spaţiul numelor de domenii.

Internetul este divizat în peste 200 de domenii de nivel superior, fiecare domeniu superior este divizat la rândul său în subdomenii, acestea la rândul lor în alte subdomenii, etc. Domeniile de pe primul nivel se împart în două categorii: generice  (com, edu, gov, int, mil, net, org) şi de ţări (cuprind câte o intrare pentru fiecare ţară, de exemplu pentru România : ro).

Fiecărui domeniu, fie că este un calculator-gazdă, fie un domeniu superior, îi poate fi asociată o mulţime de înregistrări de resurse (resource records). Deşi  înregistrările de resurse sunt codificate binar, în majoritatea cazurilor ele sunt prezentate ca text, câte o înregistrare de resursă pe linie. Un exemplu de format este:

Nume_domeniu  Timp_de_viaţă Clasă Tip Valoare

- Nume_domeniu precizează domeniul căruia i se aplică înregistrarea. În mod normal există mai multe înregistrări pentru fiecare domeniu

- Timp_de_viaţă exprimă, în secunde, cât de stabilă este înregistrarea. De exemplu, un timp de 60 de secunde este considerat a fi scurt, iar informaţia instabilă, pe când o valoare de ordinul a 80000 de secunde este o valoare mare, informaţia este considerată stabilă.

- Tip precizează tipurile înregistrării. Cele mai importante tipuri sunt prezentate mai jos:

| Tip | Semnificaţie |
| --- | --- |
| A | Adresa IP a unui sistem gazdă |
| MX | Schimb de poştă |
| NS | Server de nume |
| CNAME | Nume canonic |
| PTR | Pointer |

Înregistrarea A păstrează adresa IP a calculatorului gazdă

MX precizează numele calculatorului gazdă pregătit să accepte poşta electronică pentru domeniul specificat. Dacă cineva doreşte de exemplu să trimită un mail lui paul@edu.ro, calculatorul care trimite trebuie să găsească un server la edu.ro dispus să accepte mail. Această informaţie poate fi furnizată de înregistrarea MX

NS specifică serverele de nume. De exemplu fiecare bază de date DNS are în mod normal o înregistrare NS pentru fiecare domeniu de pe primul nivel.

Înregistrările CNAME permit crearea pseudonimelor. De exemplu, o persoană familiarizată cu atribuirea numelor în Internet, care doreşte să trimită un mesaj unei persoane al cărui nume de conectare la un sistem de calcul din departamentul de calculatoare din cadrul Ministerului Educaţiei este paul, poate presupune că adresa paul@dc.edu este corectă. De fapt, această adresă nu este corectă, domeniul departamenului de calculatoare de la Ministerul Educaţiei fiind depc.edu. Ca un serviciu pentru cei care nu ştiu acest lucru, totuşi, se poate genera o intrare CNAME pentru a dirija persoanele şi programele în direcţia corectă.

Tipul PTR se referă, la fel ca şi CNAME la alt nume. Spre deosebire de CNAME care este în realitate o macro-definiţie, PTR este un tip de date , utilizată în practică pentru asocierea unui nume cu o adresă IP, pentru a permite căutarea adresei IP şi obţinerea numelui sistemului de calcul corespunzător. Acest tip de căutări se numesc căutări inverse (reverse lookups).

- Valoare poate fi un număr, un nume de domeniu sau un cod ASCII

### Activitatea de învăţare 6.1 Descrierea serviciului DNS

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să prezinţi serviciul DNS

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe (2-4 elevi)

Sarcina de lucru: Realizaţi un eseu care să trateze descrierea serviciului DNS pe  baza următoarelor idei:

- definiţia serviciului DNS

- descrierea modului de funcţionare

- alcătuirea serviciului DNS

- descrierea spaţiului de domenii

Dimensiunea eseului trebuie să fie de minim o pagină iar timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.

Pentru realizarea eseului consultaţi Fişa de documentare 6.1 precum şi sursele de pe Internet

## Tema 7 Suita de protocoale TCP/IP

### Fişa de documentare 7.1 Protocoale TCP/IP

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : analizează protocolul TCP/IP

Un protocol de reţea reprezintă un set de reguli care guvernează comunicaţiile între echipamentele conectate într-o reţea. Specificaţiile protocoalelor definesc formatul mesajelor care sunt transmise şi care sunt primite asigurând totodată şi sincronizarea. Sincronizarea  asigură un anumit interval de timp maxim pentru livrarea mesajelor, astfel încât calculatoarele să nu aştepte nedefinit sosirea unor mesaje care este posibil să se fi pierdut.

Protocoalele TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) sunt organizate pe nivelurile modelului de date TCP/IP şi sunt caracterizate prin următoarele:

- Nu sunt specifice furnizorilor de echipamente;

- Au fost implementate pe orice tip de calculatoare începând cu calculatoare   personale, minicalculatoare, calculatoare şi supercalculatoare.

- Aceste protocoale sunt utilizate de către diverse agenţii guvernamentale şi comerciale din diverse oraş

HTTP (Hyper Text transfer Protocol)  - Protocol de transfer al hypertextului –guvernează cum, de exemplu, fişierele de tip text, grafică, sunet şi video sunt interschimbate pe Internet sau World Wide Web (www). Prin hypertext se înţelege o colecţie de documente unite între ele prin legături (link) ce permit parcurgerea acestora bidirecţional.

Aplicaţiile care folosesc acest protocol trebuie să poată formula cereri şi/sau recepţiona răspunsuri (modelul client-server). Clientul cere accesul la o resursă, iar serverul răspunde printr-o linie de stare (care conţine, printre altele, un cod de succes sau eroare şi, în primul caz, datele cerute).

Resursa trebuie să poată fi referită corect şi fără echivoc. Pentru referirea unei resurse în Internet, se foloseşte termenul generic URI -Uniform Resource Identifier. Dacă se face referire la o locaţie spunem că avem de a face cu un URL -Universal Resource Locator. Dacă se face referire la un nume avem de-a face cu un URN- Universal Resource Name

Adresarea unei resurse în Internet se face prin construcţii de forma protocol://[servciu].nume_dns[.nume_local/cale/subcale/nume_document

Cererile sunt transmise de software-ul client HTTP, care este şi o altă denumire pentru un browser web.

Altfel spus, protocolul HTTP este specializat în transferul unei pagini web între browserul clientului şi serverul web care  găzduieşte pagina respectivă. HTTP defineşte exact formatul cererii pe care browserul o trimite, precum şi formatul răspunsului pe care serverul i-l returnează. Conţinutul paginii este organizat cu ajutorul codului HTML (Hyper Text Markup Language), dar regulile de transport al acesteia sunt stabilite de protocolul http.

TELNET –este o aplicaţie destinată accesului, controlului şi depanării de la distanţă a calculatoarelor şi a dispozitivelor de reţea. Acest protocol permite utilizatorului să se conecteze la un sistem de la distanţă  şi să comunice cu acesta printr-o interfaţă. Folosind telnetul, comenzile pot fi date de pe un terminal amplasat la distanţe foarte mari  faţă de computerul controlat, ca şi când utilizatorul ar fi conectat direct la acesta. TelNet asigură o conexiune logică între cele două echipamente: cel controlat şi cel folosit ca terminal numită sesiune telnet.

FTP(File Transfer protocol) –  este protocolul care oferă facilităţi pentru transferul fişierelor pe sau de pe un calculator din reţea. De multe ori pentru această acţiune utilizatorul este nevoit să se autentifice pe calculatorul de pe care doreşte să încarce/descarce fişiere. Facilitatea cunoscută sub numele de anonymous ftp lucrează cu un cont public implementat pe calculatorul gazdă, numit guest.

În general, când se iniţiază un transfer prin ftp trebuie precizate următoarele aspecte:

Tipul fişierului.- Se specifică maniera în care datele conţinute de un fişier vor fi aduse într-un format transportabil prin reţea:

• fişiere ASCII – calculatorul care transmite fişierul îl converteşte din formatul local text în format ASCII.

• fişiere EBCDIC – similar cu ASCII

• fişiere binare (binary) – fişierul este transmis exact cum este memorat pe

calculatorul sursă şi memorat la fel pe calculatorul destinaţie

• fişiere locale – folosite în mediile în care cel care transmite precizează numărul de biţi/byte

Controlul formatului – se referă la fişierele text care sunt transferate direct către o imprimantă:

Structura

Modul de transmitere care poate fi:

• Stream – fişierul este transferat într-o serie de bytes

• Bloc – fişierul este transferat bloc cu bloc, fiecare cu un header

• Comprimat – se foloseşte o schemă de comprimare a secvenţelor de bytes identici.

În timpul unui transfer prin ftp nu există nici un mecanism de negociere a

transmisiei.

MAIL(POŞTA ELECRONICĂ)

Toate programele specializate în poşta electronică funcţionează pe baza unor protocoale de comunicaţie.

SMTP(Simple Mail transport Protocol) – Protocolul de transport simplu de e-mail – oferă servicii de transmitere de mesaje peste TCP/IP şi suportă majoritatea programelor de e-mail de pe Internet.

SMTP este un protocol folosit  pentru a transmite un mesaj electronic de la un client la un server de poştă electronică. După stabilirea conexiunii TCP la portul 25 (utilizat de SMTP), calculatorul-sursă(client) aşteaptă un semnal de la calculatorul-receptor (server). Serverul începe să emită semnale declarându-şi identitatea şi  anunţând dacă este pregătit sau nu să primească mesajul. Dacă nu este pregătit, clientul părăseşte conexiunea şi încearcă din nou, mai târziu. Dacă serverul este pregătit să accepte mesajul, clientul anunţă care este expeditorul mesajului şi care este destinatarul. Dacă adresa destinatarului este validă, serverul dă permisiunea de transmitere  a mesajului. Imediat clientul îl trimite, iar serverul îl primeşte. După ce mesajul a fost transmis, conexiunea se închide.

Pentru ca un client al serviciului de poştă electronică să primească un mesaj de la serverul specializat în aceste tipuri de servicii, apelează fie la Post Office Protocol (POP), fie la Internet Message Access Protocol (IMAP) Spre deosebire de POP (mai vechi) care presupune că utilizatorul îşi va goli cutia poştală pe calculatorul personal la fiecare conectare şi va lucra deconcectat de la reţea (off-line) după aceea, IMAP păstrează pe serverul de e-mail un depozit central de mesaje care poate fi accesat on-line de utilizator de pe orice calculator.

Protocolul DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  are scopul  de a permite  calculatoarelor dintr-o reţea să obţină automat o adresă IP, printr-o cerere către serverul DHCP. Serverul poate să furnizeze staţiei respective toate informaţiile de configurare necesare, inclusiv adresa IP, masca de subreţea, default gateway, adresa serverului DNS, etc.

Astfel, când serverul primeşte o cerere de la o staţie, selectează adresa IP şi un set de informaţii asociate dintr-o mulţime de adrese predefinite care sunt păstrate într-o bază de date. Odată ce adresa IP este selectată, serverul DHCP oferă aceste valori staţiei care a efectuat cererea. Dacă staţia acceptă oferta, serverul DHCP îi împrumută adresa IP pentru o perioadă, după care o regenerează.

Generarea adreselor IP prin serverul DHCP este o metodă utilizată pe scară largă în administrarea reţelelor de mari dimensiuni.

Folosirea unui server DHCP simplifică administrarea unei reţele pentru că software-ul ţine evidenţa adreselor IP. În plus, este exclusă posibilitatea de a atribui adrese IP invalide sau duplicate.

Protocolul SNMP(Simple Network Manage Protocol) –permite administratorilor de reţea gestionarea performanţelor unei reţele, identificarea şi rezolvarea problemelor care apar, precum şi planificarea dezvoltărilor ulterioare ale reţelei.

SNMP are trei componente de bază:

- Staţiile de administrare (Network Management Station) - pot fi oricare din calculatoarele reţelei pe care se execută programele de administrare

- Agenţii  - dispozitivele administrate

- Informaţiile de administrare ( Management Information Base) – colecţie de date organizate ierarhic care asigură dialogul dintre staţia de administrare şi agenţi

Protocolul SNMP  permite unei staţii de administrare să interogheze un agent cu privire la starea obiectelor locale şi să le modifice, dacă este necesar. În plus, dacă un agent sesizează că s-a produs un eveniment, trimite un raport către toate staţiile de administrare care îl interoghează ulterior pentru a afla detalii despre evenimentul care a avut loc.

### Activitatea de învăţare 7.1.1 Protocoale TCP/IP

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să prezinţi protocoale TCP/IP

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Rezumare

Sugestii: activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe (2-4 elevi)

Sarcina de lucru: Pornind de la titlul activităţii „protocoale TCP/IP” consultaţi fişa de documentare 7.1,  sursele de  Internet  şi realizaţi un rezumat pe baza următoarelor idei:

- definiţia protocolului

- tipurile de protocoale

- decrierea protocoalelor

### Activitatea de învăţare 7.1.2 Recunoaşteţi protocoalele TCP/IP?

Competenţa 2. Analizează protocolul TCP/IP

Obiectivul/obiective vizate:

- vei fi capabil să identifici tipurile de protocoale

Durata:20 min

Tipul activităţii: Împerechere

Sugestii: activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe (2-3 elevii)

Sarcina de lucru completaţi tabelul cu răspunsul corect dintre cuvintele scrise înclinat pentru enunţurile de mai jos

:

| HTTP, TELNET, FTP, SMTP, DHCP, SNMP |
| --- |
| a. | Un protocol care permite administratorului de reţea gestionarea performanţelor unei reţele, identificarea şi rezolvarea problemelor apărute in reţea |
| b. | Un protocol care defineşte modul in care fişierele sunt schimbate pe Web |
| c. | Un protocol care oferă servicii pentru transferul si manipularea de fişiere pe sau de pe un calculator din reţea |
| d. | Un protocol destinat accesului, controlului şi depanării de la distanţă a calculatoarelor şi a dispozitivelor de reţea |
| e. | Un protocol care permite calculatoarelor din reţea să obţină automat o adresă IP, printr-o cerere către serverul DHCP. |
| f. | Un protocol folosit pentru pentru a trimit mail-uri intr-o reţea TCP/IP şi suportă majoritatea programelor de e-mail de pe Internet |

# III. Glosar

| TERMEN | DEFINIŢIE/EXPLICAŢIE |
| --- | --- |
| ADRESĂ IP | Reprezintă un şir unic de numere ce identifică un computer din mediul Internet. De regulă, astfel de numere sunt grupate în serii separate prin puncte, în genul: 134.137.23.69. |
| ASCII | American Standard Code of Information Interchange-Codul ASCII standard este un set de 128 caractere, din care 95 printabile şi 35 caractere speciale, care pot fi codificare pe un octet (valori de la 0 la 127). Codul ASCII extins include pe lângă setul standard caractere specifice diferitelor limbaje ajungând la un total de 256 caractere, folosind acelaşi octet drept unitate de măsură a spaţiului de memorie folosit. |
| BACKUP | Operaţie de copiere a unor informaţii mai importante de pe hard discul local pe un drive extern, pentru a asigura existenţa unei copii de siguranţă în cazul în care datele de pe hard disc ar putea fi avariate. Backup-urile se realizează în principal pe benzi magnetice sau pe dischete. |
| BAZĂ DE NUMERAŢIE | Baza unui sistem de numeraţie poziţional se defineşte ca fiind numărul unităţilor de acelaşi ordin de mărime care formează o unitate de ordin imediat superior. Altfel spus, baza unui sistem de numeraţie reprezintă numărul de semne distincte necesare scrierii unui număr. Teoretic, există o mulţime de baze de numeraţie, dar numai câteva s-au impus şi sunt folosite curent în viaţa de zi cu zi (baza de numeraţie zecimală şi hexazecimală) sau în unele domenii specifice (baza de numeraţie binară, octală, hexazecimală). |
| BAZE DE DATE | Colecţie de date şi informaţii organizate într-un fişier. Bazele de date se compun din mai multe înregistrări, iar aceste înregistrări sunt alcătuite din mai multe câmpuri. Datele sau informaţiile efective sunt stocate în aceste câmpuri. Există software comercial specializat pentru lucrul cu bazele de date, procesarea informaţiilor şi întreţinerea acestora. |
| BIT | Cea mai mică unitate a informaţiei binare, egală cu 0 sau 1. |
| BPS (biţi pe secundă) | Viteza de procesare a informaţiilor este măsurată în numărul de biţi ce pot fi transferaţi intr-o secundă. Noile generaţii de modemuri au viteza de procesare a informaţiilor mai mare de 9.600 bps, măsurată în kilobiti per secunda: 14,4 kbps constituie un minimum acceptabil. |
| BROWSER | Program utilizat pentru a accesa informaţia disponibilă pe Internet, organizată sub formă de pagini web. Exemple: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera |
| CLIENT | Program care cere (într-o pereche client/server). De exemplu, funcţionarea unui browser (navigator) de web, este legată de fapt de nişte cereri pe care acesta le face către un server. |
| DATE | Sunt acele informaţii, stocate, centralizate şi prelucrate cu ajutorul sistemelor de calcul. |
| FIBRA OPTICĂ | Fibră de sticlă, fabricată din materiale şi după procedee speciale, care poate să transmită lumina, aproape fără pierderi pe parcurs, prin fenomenul reflexiei totale. Transmisia datelor prin fibra optică se bazează pe conversia impulsurilor electrice în lumină. Aceasta este apoi transmisă prin mănunchiuri de fibre optice până la destinaţie, unde este reconvertită în impulsuri electrice. |
| GATEWAY | Deschidere - un program sau echipament hardware ce transferă date între reţele informatice, termen cu utilizare frecventă în accesarea site-urilor Internet sau în transferul de mesaje tip e-mail intre diferite servere. |
| GUI | Graphic User Interface- Defineşte o interfaţă bazată pe elemente grafice între o aplicaţie şi utilizator. |
| HARD DISC | Una dintre cele mai importante resurse hardware ale unui calculator. Informatia în format electronic este stocată pe unul sau mai multe hard-disc-uri. Hard disc-ul aparţine categoriei de dispozitive de stocare interne, şi este (teoretic) amovibil (în sensul ca nu este proiectat pentru a fi transportat de la un calculator la altul în mod frecvent. |
| HTML | (Hyper Text Markup Language - Limbaj de marcare hipertext) Standard de codificare al informaţiilor existente pe Internet. Este utilizat în scrierea paginilor web |
| HUB | Componentă hardware este utilizată la conectarea computerelor din cadrul unei reţele informatice (de regulă, în conexiune tip Ethernet), servind ca punct comun astfel încât informaţiile să poată circula din cadrul unei locaţii centrale către oricare computer din reţeaua informatică. |
| INTERNET | Reţea mondială de comunicare cu ajutorul calculatorului. Internetul este organizat ca o reţea de noduri, fiecare nod fiind, de exemplu, un calculator. Calculatoarele care sunt conectate la Internet pot să se "vadă" între ele. Există mai multe servicii de Internet utilizate pentru comunicare |
| MAINFRAME | Sunt computere mari şi scumpe folosite de instituţii guvernamentale şi companii mari pentru procesarea de date importante pe domeniile: statistică, recensăminte, cercetare şi dezvoltare, proiectare, prognoză, planificarea producţiei, tranzacţii financiare ş.a. |
| NOD | În cadrul unei reţele de calculatoare, un nod este un termen generic pentru orice echipament conectat la reţeaua respectivă, capabil să comunice cu alte dispozitive şi care este identificat printr-un IP unic. |
| PACHET | Un pachet IP reprezintă un bloc de date transferat în mediul Internet prin utilizarea unui protocol Internet standard (IP). Fiecare pachet începe cu antet ce contine informaţii despre adresa şi sistemul de control. |
| PROTOCOL | O metodă standardizată de comunicare. Fiecare transfer de date, intern sau extern, este executat cu ajutorul unuia sau a mai multor protocoale. |
| ROUTER | Este un dispozitiv hardware sau software care conectează două sau mai multe reţele de calculatoare. Ruterele operează la nivelul 3 al modelului OSI. El foloseşte deci adresele IP (de reţea) ale pachetelor aflate în tranzit pentru a decide către ce interfaţă de ieşire trebuie să trimită pachetul respectiv. Decizia este luată comparând adresa calculatorului destinaţie cu intrările din tabela de rutare. Aceasta poate conţine atât intrări statice (introduse de administrator) cât şi intrări dinamice, aflate de la ruterele vecine prin intermediul unor protocoale de rutare. |
| SERVER | Program de aplicaţie care furnizează servicii altor aplicaţii (numite aplicaţii client), aflate pe acelaşi calculator sau pe calculatoare diferite. De obicei, aplicaţia server aşteaptă conexiuni din partea aplicaţiilor client. Se mai numeşte server şi calculatorul pe care rulează una sau mai multe asemenea aplicaţii. |
| SISTEM DE OPERARE | Este unul dintre cele mai importante resurse software fără de care utilizarea calculatorului nu este posibilă. Sistemul de operare controlează toate resursele calculatorului şi mijloceşte interacţiunea utilizatorului cu aceste resurse. Exemple Linux, UNIX (şi clonele acestuia), MS-DOS, Microsoft Windows 95/98, Windows NT şi OS/2, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA. |
| SWITCH | Dispozitiv care realizează conexiunea diferitelor segmente de reţea pe baza adreselor MAC. Dispozitivele hardware uzuale includ switch-uri, care realizează conexiuni de 10, 100 sau chiar 1000 MO pe secundă, la duplex jumătate sau integral. |
| URL | Adresa paginii Web, ce defineşte un document în reţea. Un URL conţine: numele domenului, denumirea fişierului şi subdirectoriului, adresa de reţea a calculatorului şi metoda de acces la fişier. |
| WWW | World Wide Web- reprezintă totalitatea calculatoarelor legate la internet şi a resurselor web disponibile. |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# IV. Bibliografie

- Munteanu, Adrian. Greavu, Valerică (2006). Reţele locale de calculatoare, Iaşi: Editura Polirom

- Tanenbaum, Andrew. (2003). Retele de calculatoare, Bucureşti: Editura Byblos

- Timofte, Carmen. Constantinescu, Radu. Ilie-Nemedi, Iulian. Reţele de calculatoare. Caiet de seminar . La http://biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/  20.05.2009

- ***. La http://cisco.netacad.net/cnams/dispatch  01.05.2009

- ***. La http://ralphb.net/IPSubnet  30.05.2009

- ***. La www.ethermanage.com/ethernet/ethername.html 30.05.2009

- http://www.wikipedia.org

- http://www.stilxxi.ro/pagini/dictionar-internet-prescurtari.php

- http://www.thefreedictionary.ro

- http://en.wikipedia.org/wiki/Full_duplex#Half-duplex  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Network   01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Client-server  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Topologii_de_re%C5%A3ea 01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet     01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Token_ring  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/FDDI  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Modelul_OSI  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/TCP/IP 01.09.2009 01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Adres%C4%83_IP  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Adres%C4%83_IP#Clase_de_adrese 01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/DNS  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/HTTP  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Telnet  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Ftp  01.09.2009

- http://ro.wikipedia.org/wiki/SMTP 01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Dhcp  01.09.2009

- http://en.wikipedia.org/wiki/Snmp  01.09.2009

# Text boxes

MSA

ARHITECTURA

ETHERNET

DEZVOLTATĂ DE:

TOPOLOGII UTILIZATE

MEDIU DE TRANSMISIE

STRUCTURA CADRULUI ETHERNET

METODA DE CONTROL A ACCESULUI

ARHITECTURA

TOKEN RING

FOLOSITĂ ÎN :

TOPOLOGII UTILIZATE

MEDIU DE TRANSMISIE

MODUL DE REPREZENTARE

METODA DE CONTROL A ACCESULUI

MODELUL OSI

FIZIC

REŢEA

SESIUNE

PREZENTARE

APLICAŢIE

TRASPORT

LEGĂTURĂ DE DATE

MODELUL TCP/IP

ACCES REŢEA

INTERNET

TRANSPORT

APLICAŢIE

CLASE DE ADRESE IP

CLASA A

CLASA C

CLASA D

CLASA E

CLASA B

ADRESE PUBLICE, ADRESE PRIVATE