Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Asamblarea unui sistem de calcul

Material de învăţare

Domeniul: Electronică automatizări

Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

Nivel  3

2009

AUTOR:

LADISLAU SEICA – Informatician

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	5

II. Resurse	10

Tema 1. Descrierea componentelor şi parametrilor unui sistem de calcul	11

Fişa de documentare 1.1. Carcasa sistemelor de calcul	11

Activitatea de învăţare 1.1  Carcasa sistemelor de calcul	12

Fişa de documentare 1.2. Sursa de alimentare a sistemelor de calcul	13

Activitatea de învăţare 1.2.1 Sursa de alimentare a sistemelor de calcul	17

Activitatea de învăţare 1.2.2 Sursa de alimentare a sistemelor de calcul	17

Fişa de documentare 1.3. Placa de bază a unui sistem de calcul	19

Activitatea de învăţare 1.3 Placa de bază a unui sistem de calcul	21

Fişa de documentare 1.4. Procesoarele sistemelor de calcul	22

Activitatea de învăţare 1.4 Procesoarele sistemelor de calcul	24

Fişa de documentare 1.5. Sistemul de răcire a calculatoarelor	25

Activitatea de învăţare 1.5 Sistemul de răcire a calculatoarelor	27

Fişa de documentare 1.6. Tipurile de memorie a sistemelor de calcul	28

Activitatea de învăţare 1.6.1  Tipurile de memorie a sistemelor de calcul	31

Activitatea de învăţare 1.6.2  Tipurile de memorie a sistemelor de calcul	31

Fişa de documentare 1.7. Plăcile de extensie a sistemelor de calcul	32

Activitatea de învăţare 1.7 Plăcile de extensie a sistemelor de calcul	35

Fişa de documentare 1.8. Unităţile de stocare a sistemelor de calcul	36

Activitatea de învăţare 1.8 Unităţile de stocare a sistemelor de calcul	40

Fişa de documentare 1.9. Compararea componentelor unui sistem desktop cu cele al unui laptop	41

Activitatea de învăţare 1.9 Compararea componentelor unui sistem desktop cu cel al unui laptop	45

Tema 2. Instalarea componentelor unui sistem de calcul	46

Fişa de documentare 2.1. Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare	46

Activitatea de învăţare 2.1.1 Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare	48

Activitatea de învăţare 2.1.2 Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare	48

Fişa de documentare 2.2.1 Ataşarea procesorului la placa de bază	49

Activitatea de învăţare 2.2.1.1 Ataşarea procesorului la placa de bază	50

Activitatea de învăţare 2.2.1.2  Ataşarea procesorului la placa de bază	50

Fişa de documentare 2.2.2 Instalarea sistemului de răcire a procesorului	51

Activitatea de învăţare 2.2.2.1 Instalarea sistemului de răcire a procesorului	52

Activitatea de învăţare 2.2.2.2 Instalarea sistemului de răcire a procesorului	52

Fişa de documentare 2.2.3 Instalarea memoriei pe placa de bază	53

Activitatea de învăţare 2.2.3.1 Instalarea memoriei pe placa de bază	54

Activitatea de învăţare 2.2.3.2 Instalarea memoriei pe placa de bază	54

Fişa de documentare 2.2.4 Instalarea plăcii de bază în carcasă	55

Activitatea de învăţare 2.2.4.1 Instalarea plăcii de bază în carcasă	56

Activitatea de învăţare 2.2.4.2  Instalarea plăcii de bază în carcasă	56

Fişa de documentare 2.3. Instalarea componentelor din locaşurile  interne şi externe	57

Activitatea de învăţare 2.3.1 Instalarea componentelor din locaşurile  interne şi externe	58

Activitatea de învăţare 2.3.2 Instalarea componentelor din locaşurile  interne şi externe	58

Fişa de documentare 2.4. Instalarea plăcilor de extensie	59

Activitatea de învăţare 2.4.1 Instalarea plăcilor de extensie	60

Activitatea de învăţare 2.4.2  Instalarea plăcilor de extensie	60

Fişa de documentare 2.5. Conectarea cablurilor interne	61

Activitatea de învăţare 2.5.1  Conectarea cablurilor interne	63

Activitatea de învăţare 2.5.2  Conectarea cablurilor interne	64

Fişa de documentare 2.6. Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe	65

Activitatea de învăţare 2.6.1  Conectarea cablurilor externe	66

Activitatea de învăţare 2.6.2  Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe	67

Tema 3. Verificarea funcţionării unui sistem de calcul	68

Fişa de documentare  Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului	68

Activitatea de învăţare 3.1  Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului	70

Activitatea de învăţare 3.2 Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului	70

Activitatea de învăţare 3.3 Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului	71

III. Glosar	72

IV. Bibliografie	78

# I. Introducere

Materialul de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor:

- Identifică componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

- Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

- Verificară funcţionarea unui sistem de calcul

Domeniul	Electronică şi automatizări

Calificarea	Tehnician operator tehnică de calcul

Nivelul de calificare	3

Materialul cuprinde:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Prezentul material de învăţare se adresează elevilor din cadrul liceelor, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul.

| Competenţe | Teme | Elemente component |
| --- | --- | --- |
| Identifică componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor | Tema 1 Descrierea componentelor şi parametrilor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 1.1 Carcasa sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.1 Carcasa sistemelor de calcul |
|  |  | Fişa de documentare 1.2 Sursa de alimentare a sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.2.1 Sursa de alimentare a sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.2.2 Sursa de alimentare a sistemelor de calcul |
|  |  | Fişa de documentare 1.3 Placa de bază a unui sistem de calcul Activitate de învăţare 1.3 Placa de bază a unui sistem de calcul |
|  |  | Fişa de documentare 1.4 Procesoarele sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.4 Procesoarele sistemelor de calcul |
|  |  | Fişa de documentare 1.5 Sistemul de răcire a calculatoarelor Activitate de învăţare 1.5 Sistemul de răcire a calculatoarelor |
|  |  | Fişa de documentare 1.6 Tipurile de memorie a sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.6.1 Tipurile de memorie a sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.6.2 Tipurile de memorie a sistemelor de calcul |
|  |  | Fişa de documentare 1.7 Plăcile de extensie a sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.7 Plăcile de extensie a sistemelor de calcul |
|  |  | Fişa de documentare 1.8 Unităţile de stocare a sistemelor de calcul Activitate de învăţare 1.8 Unităţile de stocare a sistemelor de calcul |
|  |  | Fişa de documentare 1.9 Compararea componentelor unui sistem desktop cu cele al unui Laptop Activitate de învăţare 1.9 Compararea componentelor unui sistem desktop cu cele al unui Laptop |
| Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor | Tema 2 Instalarea componentelor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 2.1 Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare Activitate de învăţare 2.1.1 Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare Activitate de învăţare 2.1.2 Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare |
|  |  | Fişa de documentare 2.2.1 Ataşarea procesorului la placa de bază Activitate de învăţare 2.2.1.1 Ataşarea procesorului la placa de bază Activitate de învăţare 2.2.1.2 Ataşarea procesorului la placa de bază |
|  |  | Fişa de documentare 2.2.2 Instalarea sistemului de răcire a procesorului Activitate de învăţare 2.2.2.1 Instalarea sistemului de răcire a procesorului Activitate de învăţare 2.2.2.2 Instalarea sistemului de răcire a procesorului |
|  |  | Fişa de documentare 2.2.3 Instalarea memoriei pe placa de bază Activitate de învăţare 2.2.3.1 Instalarea memoriei pe placa de bază Activitate de învăţare 2.2.3.2 Instalarea memoriei pe placa de bază |
|  |  | Fişa de documentare 2.2.4 Instalarea plăcii de bază în carcasă Activitate de învăţare 2.2.4.1 Instalarea plăcii de bază în carcasă Activitate de învăţare 2.2.4.2 Instalarea plăcii de bază în carcasă |
|  |  | Fişa de documentare 2.3 Instalarea componentelor din locaşurile interne şi externe Activitate de învăţare 2.3.1 Instalarea componentelor din locaşurile interne şi externe Activitate de învăţare 2.3.2 Instalarea componentelor din locaşurile interne şi externe |
|  |  | Fişa de documentare 2.4 Instalarea plăcilor de extensie Activitate de învăţare 2.4.1 Instalarea plăcilor de extensie Activitate de învăţare 2.4.2 Instalarea plăcilor de extensie |
|  |  | Fişa de documentare 2.5 Conectarea cablurilor interne Activitate de învăţare 2.5.1 Conectarea cablurilor interne Activitate de învăţare 2.5.2 Conectarea cablurilor interne |
|  |  | Fişa de documentare 2.6 Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe Activitate de învăţare 2.6.1 Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe Activitate de învăţare 2.6.2 Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe |
| Verificară funcţionarea unui sistem de calcul | Tema 3 Verificarea funcţionării unui sistem de calcul | Fişa de documentare Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului Activitate de învăţare 3.1 Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului Activitate de învăţare 3.2 Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului Activitate de învăţare 3.3 Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului |

Absolvenţii nivelului 3, liceu, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a echipamentelor de calcul.

# II. Resurse

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fiţe de documentare

- activităţi de învăţare

Elevii pot folosi atât materialul prezent (în forma printată) cât şi varianta echivalentă online.

## Tema 1. Descrierea componentelor şi parametrilor unui sistem de calcul

### Fişa de documentare 1.1. Carcasa sistemelor de calcul

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Carcasa unui sistem de calcul este o cutie realizată din oţel, aluminiu, plastic sau o combinaţie a acestora şi care are scopul de a protejeaza şi susţine componentele interne ale calculatorului.

Forma şi dimensiunea carcaselor este foarte variată. Termenul de specialitate folosit pentru descrierea formei şi dimensiunii unei carcase este forma de factor. În momentul în care vorbim de forma de factor internă (dimensiunile interne ale carcasei pentru a putea oferii spaţiu componentelor interne), acesta poate fi de două tipuri: Desktop şi Turn (Tower). Forma de factor externă (dimensiunile externe a carcasei, care trebuie să încapă într-un spaţiu definit) este importantă mai ales la carcasele sistemelor rack-abile (rack-mountable) şi blade (servere).

Figura 1.1  Diferite carcase ale sistemelor de calcul

În general, alegerea carcasei se va realiza în primul rând în funcţie de forma şi dimensiunea plăcii de bază. Alţi factor de alegere ar fi spaţiul pentru unităţi de stocare interne sau externe, sursa de alimentare, ventilaţie, aspect şi afişaj electronic. Indiferent de alegere, carcasa trebuie să fie rezistentă, uşor de întreţinută şi să aibă spaţiu suficient pentru o extindere ulterioară.

O altă funcţiile a unei carcase este aceea de a menţine componentele la o temperatură adecvată. Acesta se realizează prin ventilatoarele de carcasă care mişcă aerul în interiorul acestuia. Cu cât sistemul de calcul este mai utilizat şi mai ales cu cât puterea de calcul este mai mare, se produce o cantitate mai mare de căldură ce trebuie evacuată, prin urmare se vor instala un număr corespunzător de ventilatoare.

Pe lângă protecţie faţă de factorii de mediu, carcasele previn deteriorarea componentelor din cauza descărcării electricităţii statice. Componentele interne ale calculatorului sunt împământate prin ataşarea acestora la structura carcasei.

### Activitatea de învăţare 1.1  Carcasa sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele carcase ale sistemelor de calcul

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Pe baza criteriilor de alegere a carcaselor, grupaţi-le pe acestea în diferite categorii. Motivaţi criteriile pe baza cărora aţi facut categorisirea.

Pentru rezolvarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.2. Sursa de alimentare a sistemelor de calcul

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Sursa de alimentare transformă curentul alternativ (AC), care provine dintr-o priză, în curent continuu (DC), acesta având un voltaj mai scăzut. Toate componentele unui calculator se alimentează cu curentul continuu.

Figura 1.2.1  Sursă de alimentare

Sursa trebuie să asigure suficientă energie electrică pentru toate componentele instalate şi să permită adăugarea ulterioară de noi componente.

Majoritatea surselor de alimentare actuale se potrivesc formei de factor ATX. Aceste surse pot fi uşor înlocuite fiind potrivite majorităţii sistemelor de calcul. Sursele ATX sunt capabile ca la semnalul plăcii de bază, în momentul opririi calculatorului să întrerupă curentul.

Conectorii sursei de alimentare

Sunt în general codati, adică proiectaţi pentru a fi inseraţi într-o singură direcţie. Firele sunt colorate pentru a evidenţia faptul că îl parcurge un curent de un anumit voltaj. Pentru conectarea anumitor componente şi diverse zone de pe placa de bază sunt folosite conectori diferiţi:

- Molex - conector codat utilizat la conectarea unei unităţi optice sau unităti de stocare (Hard Disk).

Figura 1.2.2

- Berg (mini-Molex) - folosit la conectarea unei unităţii de dischetă sau a unei plăci grafice AGP.

Figura 1.2.3

- Serial ATA  (SATA) -  conector codat utilizat la conectarea unei unităţi optice sau unităti de stocare (Hard Disk). În cazul lipsei unei astfel de cablu, pentru conectarea unei unităţi SATA se va folosi un adaptor.

Figura 1.2.4

- Placa de bază este conectată prin conectori de 20 sau 24 de pini, având câte doua rânduri a câte 10 respectiv 12 pini. Acesta se numeşte P1. În cazul în care placa de bază are conector de 24 de pini se poate conecta fie o sursa cu un cablu de 24 de pini, fie un cablu de 20 de pini şi un al doilea de 4 pini pentru a forma cei 24 de pini.

Figura 1.2.5

| Culoare | pin | pin | Culoare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 13 |  |  |
|  | 2 | 14 |  |
|  | 3 | 15 |  |
|  | 4 | 16 |  |
|  | 5 | 17 |  |
|  | 6 | 18 |  |
|  | 7 | 19 |  |
|  | 8 | 20 |  |
|  | 9 | 21 |  |
|  | 10 | 22 |  |
|  | 11 | 23 |  |
|  | 12 | 24 |  |

Figura 1.2.6  Firele dintr-un conector ATX de 24 de pini

- Standardele mai vechi de surse de alimentare (AT) foloseau doi conectori necodaţi numiţi P8 şi P9 pentru conectarea la placa de baza. Aceştea puteau fi conectaţi greşit, putând astfel deteriora placa de bază sau sursa de alimentare. Instalarea presupunea alinierea celor doi conectori astfel încât firele negre să fie împreuna la mijloc.

| Culoare | pin |
| --- | --- |
|  | P8 |
|  | P8 |
|  | P8 |
|  | P8 |
|  | P8 |
|  | P8 |
|  | P9 |
|  | P9 |
|  | P9 |
|  | P9 |

Figura 1.2.7  Firele dintr-o pereche de conectori AT

- Conector de alimentare auxiliar de 4 sau 8 pini care alimentează diversele zonele ale plăcii de bază.

Figura 1.2.8

Cablurile, conectorii şi componentele sunt proiectate în aşa fel încât să se potrivească perfect. Dacă conectorii nu se potrivesc, nu se forţează. Prin conectarea incorectă se poate deteriora atât conectorul cât şi echipamentul sau sursa de alimentare. Problemele de inserare pot fi cauzate atât de fire îndoite sau obiecte străine cât şi de poziţia incorectă a conectorilor.

Nu desfaceţi sursa de alimentare. Condensatoarele din interiorul sursei de alimentare pot rămâne încarcate pentru o perioadă lungă de timp.

Pot fi amintite şi de cele patru mărimi de bază în electricitate:

- Voltaj (V) - Tensiunea - măsoară forţa necesară pentru impingerea electronilor prin circuit - se măsară în Volţi (V)

- Curent (I) - măsoară cantitatea de electroni care trece printr-un circuit - se măsară în Amperi (A)

- Putere (P) - măsoară presiunea  necesară pentru impingerea electronilor prin circuit  înmulţit cu numărul de electroni care circulă în acel circuit- se măsară în Watt (W)

- Rezistenţa (R)  - este măsura prin care circuitul se opune trecerii curentului - se măsară în Ohmi

### Activitatea de învăţare 1.2.1 Sursa de alimentare a sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei capabil să prezinţi rolul şi funcţia surselor de alimentare a sistemelor de calcul.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe sau individual

Sarcina de lucru:  Rezolvaţi urătoarea problemă:

Având toate componentele necesare asamblării unui sistem de calcul, un informatician trebuie sa aleagă sursa potrivită pentru acesta. Care ar fi criteriile de selecţie a unei surse şi de ce ?

Pentru rezolvarea problemei consultaţi Fişa de documentare 1.2 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 1.2.2 Sursa de alimentare a sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele cabluri ale surselor, ce alimentează diferitele componente interne ale sistemului de calcul.

Durata: 10 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Completaţi tabelul de mai jos potrivind imaginilor din dreapta următoarele cuvinte: Molex, Berg, Sata, P1,  Aux.

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 1.2 precum şi sursele de pe Internet

### Fişa de documentare 1.3. Placa de bază a unui sistem de calcul

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Placa de bază este placa cu circuite integrate principală şi conţine magistralele (Bus), sau căile circuitelor electrice, ce se găsesc într-un sistem de calcul.

Magistralele permit circularea datelor între diferitele componente care alcătuiesc un calculator. Placa de bază este cunoscută şi sub numele de placă de sistem, backplane, motherboard, sau placă principală.

Figura 1.3.1  Plăci de bază

Factorul de formă al plăcii de bază depinde de dimensiunea şi forma acestuia, ca şi în cazul carcasei calculatorului. Factorul de formă descrie aşezarea fizică a diferitelor componente şi echipamente pe placă. Diferiţii factori de formă pentru plăcile de bază sunt următoarele: AT, ATX, Mini-ATX, Micro-ATX, ITX, LPX, NLX, BTX.

Placa de bază găzduieşte socket-ul unităţii sau unităţilor centrale de procesare în care se introduce acestea (UCP), chip set-ul (interfaţa dintre FSB-ul processorului, memoria principală şi magistralele periferice), sloturile de memorie (RAM), chipurile de memorie non-volatilă (ROM - BIOS), sloturile de extensie şi circuitele încorporate care interconectează placa de bază cu celelalte componente. Conectorii interni (alimentare şi date) şi externi şi diferitele porturi sunt de asemenea aşezate pe placa de bază.

Socket-ul unităţii centrale, a procesorului determină tipul de procesor sau procesoare ce pot fi instalate pe acea placă de bază. Deasemenea, sistemul de răcire a pocesorului trebuie să fie compatibil cu acest socket, instalarea radiatorului şi al ventilatorului trebuie să se efectueze în aşa fel încât să securizeze procesorul, să fie în contact cu acesta pentru a o putea  răcii însă să-l protejeze de greutatea sistemul de răcire. Socket-urile diferă de la un producător la altul, ca urmare trebuie avut mare grijă la alegerea făcută.

Chip set-ul este un set de componente foarte importante de pe placa de bază. Acesta este compus din diferite circuite integrate cu rolul de a controla modul de interacţiune al sistemului hardware cu UCP şi placa de bază, controlând performanţa întregului sistem de calcul.

Chip set-ul plăcii de bază permite procesorului să comunice şi să interacţioneze cu celelalte componente din calculator şi să schimbe date cu aceştea, şi stabileşte câtă memorie poate fi adăugată la placa de bază.

Chip set-urile sunt împărţite în doua componente distincte: Northbridge şi Southbridge. Scopul acestora variază în funcţie de producător, dar în general northbridge-ul conectează procesorul la componetele de viteză foarte mare, controlând accesul la memorie (RAM) şi placa video, şi vitezele la care UCP-ul poate comunica cu aceştea. Southbridge-ul comunică cu componentele de viteză mică şi medie, prin porturile ISA, PCI, IDE, SATA, şi altele.

Figura 1.3.2  Arhitectura şi comunicarea Chip set-ului

FSB-ul (Front Side Bus) este magistrala de date dintre procesor şi Northbridge. Există la unele procesoare şi Back Side Bus, acesta fiind conexiunea dintre procesor şi cache (de obicei L2).

Transferul de date a FSB-ului este determinat de lăţimea de bandă, de viteza (numărul de cicluri pe secundă) şi de numărul de transferuri de date pe ciclu. Transferul per ciclu diferă în funcţie de tehnologiile folosite de către producători.

Pentru eficientizarea comunicării într-un sistem de calcul anumite componente trebuie să se sincronizeze. Memoria şi procesorul unui sistem de calcul trebuie să comunice la frecvenţa FSB-ului, sau la multiplul acestuia.

Mulţi producători integrează în placa de bază anumite componente, cum ar fi placa grafică, audio, reţea, USB, şi altele. Sloturile de extensie sunt şi ele foarte importante la o placă de bază, oferind posibilitatea îmbunătăţirii acestuia prin adăugarea de componente care fie înlocuiesc unele integrate fie le completează pe acestea, oferind porturi externe pentru conectarea perifericelor la sistemul de calcul.

Memoria non-volatilă de pe placa de bază conţinând BIOS-ul sau Firmware-ul, este folosit de către sistemul de calcul la pornire, verificând componentele fizice prin procesul POST (Power On Self Test).

Detaliile fiecărei plăci de bază pot fi găsite atât în manualul oferit de producător cât şi pe pagina web al producătorului. Înainte de asamblarea unui sistem de calcul se vor consulta aceste surse.

### Activitatea de învăţare 1.3 Placa de bază a unui sistem de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să analizezi comunicarea Chip set-ului cu diferitele componente de pe placa de bază.

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Hartă dip pânză de păjanjen

Sugestii : activitatea se poate individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:

Figura alăturată prezintă comunicarea Chip set-ului cu diferitele componente de pe placa de bază. Fiecare grupă de elevi trebuie să analizeze funcţionarea chip set-ului pe baza comunicării acestiua cu UCP-ul, cu componentele de viteză mare (RAM, AGP) şi cu cele de viteze mai reduse (BIOS, USB, IDE, SATA, PCI, etc).

Figura 1.3.3  Arhitectura şi comunicarea Chip set-ului

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 1.3 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.4. Procesoarele sistemelor de calcul

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Procesorul / unitatea centrala de prelucrare (UCP) este creierul calculatorului, efectuând maioritatea calculelor din sistemul de calcul, operaţii aritmetice şi logice.

Funcţiile procesorului includ operaţii de citire şi scriere din şi în memoria principală, prelucrarea informaţiilor primite şi controlul comunicaţiilor, operaţii de coordonare (IRQ) şi control al dispozitivelor I/O.

Tipul procesorului folosit este determinat de socketul de pe placa de bază, acesta fiind interfaţa dintre cei doi. Pe parcursul anilor au apărut mai multe tipuri de procesoare pe diferite socketuri. Primele procesoare erau proiectate să efectueze operaţii pe 4 biţi, aztăzi însă unităţile de prelucrare funcţionează în mare parte pe 32 sau chiar 64 de biţi.

Figura 1.4  Procesoare ale sistemelor de calcul

Folosind arhitectura pin grid array (PGA), procesoarele actuale se inserează pe placa de bază fără a folosi forţa (ZIF - zero insertion force). Sunt unele procesoare mai vechi care insă se inserează asemenea plăcilor de extensie, în sloturi.

Unitatea de procesare execută un program, o secvenţă de instrucţiuni stocate în prealabil. Procesorul execută programul prin procesarea fiecărei secvenţe de date după cum este ghidat de program şi de setul de instrucţiuni. În timp ce unitatea centrală de procesare execută un pas din program, instrucţiunile rămase şi datele sunt stocate în apropiere într-o memorie specială numită cache. Această memorie este mult mai rapidă decât memoria principală. Procesorul verifică mai întâi dacă informaţia dorită este stocată în cache şi doar în cazul în care nu este va utiliza memoria principală. Memoria cache este împărţită pe trei niveluri: L1, L2, L3.

Din punct de vedere a capacităţii logice, există două arhitecturi majore de procesoare:

- Reduced Instruction Set Computer (RISC) – Aceste arhitecturi folosesc un set de instrucţiuni de dimensiuni mici, însă le execută foarte rapid.

- Complex Instruction Set Computer (CISC) – Aceste arhitecturi folosesc un set de instrucţiuni mai mare, efectuând mai puţini paşi pentru o operaţie.

Puterea unui procesor este măsurată prin viteza şi cantitatea de date procesată. Viteza unui procesor este evaluată în ciclii pe secundă. Cantitatea de date pe care un procesor o poate procesa la un moment dat depinde de magistrala de date a acestuia, adică de front side bus (FSB). Cu cât magistrala este mai mare, cu atât este mai puternic procesorul, având o viteză mai mare.

Viteza procesorului depinde în primul rând de ciclul de timp (clock rate) al acestuia. Practic este vorba de cicluri per secundă, ce se măsoară în hertz.

Înmulţind ciclului de timp cu un factor de multiplicare, se pot atinge diferite viteze de lucru.

Modificând valoarea factorului de multiplicare prevăzut de producător, se poate creşte viteza procesorului faţă de specificaţiile originele ale producătorului, acest process având denumirea de Overclocking.

Overclocking-ul nu este o metodă sigură de creştere a performanţei unui calculator şi poate avea efecte negative sau chiar defectarea procesorului.

O nouă tehnologie de proiectarea a rezultat apariţia generaţiilor de procesoare având mai multe unităţi centrale de prelucrare pe acelaşi cip (Multicore - Dual Core, Quad Core). Acestea sunt capabile să proceseze concurent mai multe instructiuni, însă atât sistemul de operare cât şi aplicaţiile instalate trebuie să poată folosi aceste capacităţi. Viteza acestor procesoare este mai mare şi datorită faptului că unele componente al acestora (interfaţa cu magistrala sau cache-ul L2) sunt folosite în comun de unităţile din acel cip, dar şi din cauza distanţei foarte mici dintre unităţi ce permite un ciclu de timp mai rapid.

Hyper-threading este o tehnică dezvoltată de un producător de procesoare, rezultând o creşterea de performanţă (până la 30%) datorită faptului că se execută simultan mai multe segmente de cod în paralel. Pentru sistemele de operare, procesoarele care folosesc hyperthreading, deşii fizic este unul singur, apar ca două procesoare.

### Activitatea de învăţare 1.4 Procesoarele sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de procesoare, precum şi modul de funcţionare al acestora.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Realizaţi un eseu care să trateze procesoarele sistemelor de calcul pe baza următoarelor idei: funcţiile şi funcţionarea procesoarelor, tipuri şi generaţii de procesoare. Timpul de lucru este de 50 minute iar dimensiunea eseului trebuie să fie de minim o pagină.

Pentru realizarea eseului consultaţi Fişa de documentare 1.4 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.5. Sistemul de răcire a calculatoarelor

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Componentele sistemelor de calcul generează cantităţi mari de căldură în momentul funcţionării. Pentru ca aceste componente (processor, placă grafică, unităţi de stocarea datelor) să funcţioneze la parametrii optimi, este nevoie să se evacueze căldura generată.

Sistemul de răcire este compus în general din două componente: radiator şi ventilator, acestea fiind combinate sau îmbunătăţite prin unele tehnici şi metode. O metodă de reducere a căldurii generate o reprezintă aşa-numitul softcooling, adică o răcire prin acţiune software. Acest process nu răceşte, însă prin reglarea funcţionării unor componente ale sistemului de calcul, se controlează producerea de căldură de către aceştia.

Figura 1.5  Sisteme de răcire

Sistemele noi de calcul sunt proiectate în aşa fel încât în cazul supraîncălzirii se închid automat pentru a prevenii deteriorarea componentelor. Unele procesoare au mecanisme încorporate de reducere a vitezei sau chiar oprirea în cazul supraîncălzirii.

Răcirea întregului sistemului de calcul se realizează prin folosirea ventilatoarelor (Fan). Acestea trag aer rece în carcasă şi elimină aer cald din acesta, această circulaţie a aerului eficientizând răcirea componentelor interne.

Lipsa de ventilare corepunzătoare poate avea mai multe cause.

- Una din probleme ar putea fi numărul insufficient de ventilatoare sau nefuncţionarea unora din cele existente.

- Componentele interne, la rândul lor, pot perturba circulaţia aerului prin poziţia lor în sistemul de calcul.

- Praful depus pe ventilatoare poate îngreuna funţionarea acestora, rezultând o viteza mai scăzută şi automat o cantitate de aer mişcată mai mică.

Răcirea componentelor se poate realiza şi prin ataşarea unor radiatoare (heat sink) la acestea. Ele absorb căldura de la componentele la care sunt ataşate si îl elimină având o suprafaţă mare. Radiataorele funcţionează pe baza transferului de energie termală, fiind realizate din metal (cupru sau aluminiu) elimină repede căldura. Materialul fiind conductor termal, o suprafaţă mai mare înseamnă o răcire mai bună.

Pentru eficientizarea trasferului de căldură de la componentă la radiator se utilizează o pasta termică, numită thermal compound.  Acesta se aplică între componentă şi radiator, având o capacitate de absorbţie şi degajare a căldurii foatre mare.

Răcirea doar prin utilizarea de radiatoare se numeşte răcire pasivă. Ataşând un ventilator la radiatorul poziţionat pe componentă se obţine răcire activă.

O metodă deosebită de răcire a unor componente este pe bază de lichide sau gaze lichefiate. Acestea (apă, heliu, nitrogen) sunt canalizate prin nişte ţevi pentru a oferii răcirea dorită.

Reducerea curentului oferit unei componente are ca rezultat o reducere a căldurii produse, iar o creştere a vitezei de lucru a unei componente va fi urmat de producerea unei cantităţi mai mari de căldură. Overclocking-ul este o tehnică care are ca rezultat creşterea performanţei unei componete a sistemului de calcul, însă în acest caz este nevoie de o răcire substanţială aplicată acelei componente.

NU se vor atinge sistemele de răcire în timpul (posibilitate de accidentare a persoanei în cauză datorită rotaţiei ventilatoarelor dar şi a încălzirii radiatoarelor, precum şi deteriorarea a ventilatoarelor prin oprire forţată) şi imediat după funcţionarea acestora (radiatoarele putând fiind încă încălzite). Oprirea ventilatoarelor din mers poate cauza supraîncălzirea şi deteriorarea componentelor ventilate de acesta.

Idiferent ce sistem de răcire se foloseşte, ea trebuie fixată. Radiatoarele nu vor răcii sufficient dacă nu sunt în contact cu componentele iar ventilatoarele se pot deteriora şi pot transmite vibraţii întregului sistem producând zgomot.

### Activitatea de învăţare 1.5 Sistemul de răcire a calculatoarelor

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de sisteme de răcire, precum şi rolul şi modul de funcţionare al acestora

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe.

Sarcina de lucru: Rezolvaţi urătoarea problemă:

Având toate componentele necesare asamblării unui sistem de calcul, un informatician trebuie să aleagă sistemul de răcire pentru acesta. Care ar fi criteriile de selecţie a unui astfel de sistem şi de ce ?

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.5 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.6. Tipurile de memorie a sistemelor de calcul

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Memoriile calculatoarelor sunt acele componente care sunt folosite pentru stocarea de informaţii temporar sau permanent. Există două tipuri de memorii folosite în sistemele de calcul: volatilă  şi non-volatilă.

Memoria volatilă - RAM

Random Access Memory (RAM) este o memorie care stochează temporar date şi programe, şi care îşi prierde conţinutul la închiderea calculatoruliu pentru că  poate păstra informaţiile doar atât timp cât este alimentat.

Cu cât cantitatea de memorie RAM a unui calculator este mai mare, acesta va putea stoca cu atât mai multe informaţii, crescând astfel performanţa sistemului de calcul.

Există mai mult tipuri de RAM:

- DRAM – RAM-ul activ (Dynamic RAM), reprezintă memoria principală. Necesită reîncărcare periodică pentru a nu pierde informaţiile stocate, adică este activ.

- SRAM – RAM-ul static (Static RAM), este folosit în calitate de memorie cache fiind mult mai rapid decât DRAM-ul

- FPM RAM – Fast Page Mode RAM – memorie ce suportă indexarea în vederea accesului mai rapid

- EDO RAM – Extended Data Out RAM – memorie ce suprapune accesările consecutive de informaţii, accelerând timpul de access

- SDRAM – memorie DRAM sincronică – se sincronizează cu magistrala de memorie

- DDR SDRAM – memorie cu o rată de transfer dublă faţă de SDRAM deoarece se face transferul de informaţie de două ori într-un ciclu

- DDR2 SDRAM – variantă îmbunătăţită a DDR SDRAM-ului prin scăderea zgomotului şi a interfeţelor între fire

- RDRAM – RAMBus DRAM – au o rată de transfer foarte mare, sunt însă rar folosite

Module de memorie

Iniţial calculatoare aveau RAM-ul instalat pe placa de bază sub forma unor chip-uri individuale, numite chip-uri dual inline package (DIP), erau greu de instalat şi se desprindeau destul de des. Pentru rezolvarea aceastor probleme, s-au introdus modulele de memorie, acestea fiind circuite integrate speciale având ataşate chip-urile RAM. Aceste module sunt de mai multe tipuri:

- SIMM - Single Inline Memory Module - au configuraţii de 30 respectiv 72 de pini

- DIMM - Dual Inline Memory Module - conţin chipuri SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM şi au configuraţii de 168, 184 si de 240 de pini

- SO-DIMM - Small Outline DIMM - DIMM-uri folosite în Laptop-uri sau alte echipamente cum ar fi imprimante sau routere şi au configuraţii de 72, 144 şi 200 de pini

- RIMM - RAMBus Inline Memory Module – conţin chip-uri RDRAM cu configuraţia de 184 de pini

- SO-RIMM - Small Outline RIMM – versiune mică a DIMM-ului utilizat în Laptop-uri

Modulele de memorie pot avea o faţă sau două feţe, conţinând RAM pe una sau pe ambele părţi ale modului.

Figura 1.6.1  Modul de memorie

Cache

Aşa cum a fost menţionat mai sus, memoria SRAM este folosită ca memorie cache pentru stocarea datelor folosite cel mai frecvent. SRAM permite procesorului să acceseze mai repede date pe care în mod normal ar trebui să le citească din memoria principală, care este mai lentă.

Există trei tipuri de memorie cache:

- L1 – cache intern, integrat în procesor

- L2 – cache extern, integrat în processor (iniţial era montat pe placa de bază)

- L3 – cache extern, montat pe placa de bază, sau integrat în unele processoare

Verificarea erorilor

În momentul în care datele nu sunt salvate corect în chip-urile RAM, pot aparea erori de memorie. Pentru depistarea şi corectarea acestora sistemele de calcul folosesc diferite metode.

Tipuri de memorie:

- Nonparity – acest tip de memorie nu verifică erorile în memorie

- Parity – aceste memorii conţin opt biţi pentru informaţii şi un bit pentru verificarea de erori, acel bit fiind denumit bit de paritate

- ECC – memoria cu cod de corectare poate detecta erori pe mai mulţi biţi însă poate corecta erori pe un singur bit din memorie

Memoria non-volatilă - ROM

Chipurile de memorie Read-Only Memory (ROM) sunt localizate pe placa de bază, conţinând BIOS-ul şi instrucţiunile de bază folosite la pornirea (boot) calculatorului.

Chip-urile ROM sunt memorii non-volatile, adică îşi pastrează conţinutul chiar şi după ce a fost oprită alimentarea. Conţinutul acestora este înscripţionat în ele în momentul sau după fabricare şi nu poate fi şters sau modificat prin mijloace obişnuite.

Datorită dezvoltărilor, cu timpul au apărut mai multe tipuri de ROM:

- ROM - Read Only Memory - înscripţionat în timpul fabricării, nu poate fi şters sau rescris

- PROM - Programmable Read Only Memory - înscripţionat după fabricare, nu poate fi şters sau rescris ulterior (one-time programmable ROM)

- EPROM - Electronically Programmable Read Only Memory - înscripţionat după fabricare, poate fi şters şi rescris de mai multe ori cu echipamente speciale prin expunerea la raze UV puternice

- EEPROM (Flash ROM – utilizat şi la carduri de memorie sau despozitive de stocare USB) - Electronically Erasable Programmable Read Only Memory - înscripţionat după fabricare, poate fi şters şi rescris cu ajutorul curentului electric.

ROM poate fi găsit şi sub denumirea de firmware, însă firmware reprezintă de fapt software-ul păstrat într-un chip ROM.

Figura 1.6.2  Chip ROM

### Activitatea de învăţare 1.6.1  Tipurile de memorie a sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de memorii.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Grupaţi memoriile în diferite categorii pe baza următoarelor criterii: memorie volatilă, memorie non-volatilă. Motivaţi criteriile pe baza cărora aţi făcut categorisirea.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.6 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 1.6.2  Tipurile de memorie a sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de memorii, precum şi rolul şi modul de funcţionare al acestora.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Realizaţi un eseu care să trateze tipurile de memorii ale sistemelor de calcul pe baza următoarelor idei: memorie non-volatilă, memorie volatilă. Se vor  trata aspect legate de rolul şi funcţionarea diferitelor memorii. Timpul de lucru este de 40 de minute iar dimensiunea eseului trebuie să fie de minim o pagină.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.6 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.7. Plăcile de extensie a sistemelor de calcul

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Plăcile de extensie sunt componente ce se pot ataşa la placa de bază prin intermediul unor porturi de extensie (sloturi de expansiune), oferind funcţionalităţi suplimentare sistemul de calcul prin îmbunătăţirea componentelor acestuia sau adăugarea de noi componente. Astfel fiecare calculator poate fi personalizat şi dotat în funcţie de necesităţi.

Pentru a adăuga o placă de extensie la un sistem de calcul este nevoie ca placa de bază să conţină un port de extensie corespunzător, compatibil cu noua componentă.

Standardele de porturi de explansiune sunt următoarele: ISA, EISA, MCA, PCI, AGP, PCI-Express. La acestea se pot conecta diferite componente cum ar fi: placă grafică, placă de sunet, placă de reţea, modem, adaptoare SCSI şi contoalere RAID, plăci de extenia porturilor (USB, paralel, serial).

Placa grafică sau video

Figura 1.7.1  Placă grafică

Este folosit pentru a oferii iesiri video acelor plăci de bază care nu au integrat o astfel de unitate, sau să o îmbunătăţească pe cea care există. Unele plăci video au funcţii multiple (captură video, TV tuner, decodor MPAG-2 sau MPEG-4, sau multiple porturi de ieşire video – VGA, DVI, S-Video, sau altele)

Sunt unele plăci grafice care necesită nu una, ci două sloturi de expansiune, în aceste cazuri placa de bază trebuie să ofere această posibilitate.

Plăcile grafice au un processor propriu numit Graphics processing unit (GPU) optimizat pentru accelerare grafică. Aceste procesoare există şi pe placa de bază în cazul plăcii grafice integrate în acesta, însă mai puţin performante decât cele dedicate.

Firmware-ul, sau BIOS-ul plăcii video controlează modul în care acesta comunică cu hardware-ul şi software-ul sistemul de calcul. Modificarea acestuia se poate realiza pentru îmbunătăţirea performanţei (overclocking), însă cu posibile  probleme ireversibile.

Memoria plăcii grafice reprezintă una din criteriile de selecţie a acestora. În cazul plăcilor video integrate în placa de bază, memoria lor este împrumutată din cea principală (din RAM). Plăcile dedicate au însă memorie proprie, ce funcţionează la o viteză superioară RAM-ului şi care poate fi reglat din software. Unele plăci oferă şi posibilitatea ca pe lângă memoria dedicată oferită să utilizeze şi din RAM-i.

Placa de sunet sau audio

Figura 1.7.2  Placă audio

Pentru a produce sunete, sistemul de calcul are nevoie de o componentă care să le producă, acesta fiind placa de sunet. Acestea sunt adesea  integrate pe placa de bază sau se pot conecta la acesta prin porturi de extensie, oferind ieşiri şi intrări audio. Indiferent de tipul plăcii, toate convertesc semnalul digital în analog, transformând sunetul într-un format perceptibil omului. Calitatea acestui sunet depinde de placa audio dar şi de programul instalat care o controlează.

Numărul de intrări şi ieşiri diferă, însă sunt trei conectori pe care îi găsim la fiecare placă de sunte: line out, line in şi microfon.

De la cele simple şi până la cele profesionale (5.1 sau 7.1), toate plăcile audio au afişate simboluri care să identifice diferitele porturi, care sunt codate după  culori.

În cazul în care placa de bază nu are integrat o placă de sunet, dar nici nu putem conecta una la placa de bază pentru că acesta nu are porturi corespunzătoare, putem ataşa o placă audio prin portul USB.

Placa de reţea

Figura 1.7.3  Plăci de reţea cu, respective fără fir

Pentru a se putea conecta la o reţea, un sistem de calcul are nevoie de o placă de reţea Network Interface Card (NIC). Fie că e vorba de o reţea cablată sau una fără fir (wireless), comunicarea se poate realiza cu condiţia de a avea o adresă unică prin care să se poată identifica fiecare nod al reţelei. Aceasta adresă este dată de placa de reţea, fiecare având inscripţionat din momentul fabricării o adresă MAC, notată în fexazecimal pe 48 de biţi. Acesta este stocat în ROM-ul de pe placa de reţea.

Plăcile de reţea pot fi integrate pe placa de bază sau se pot ataşa la acesta prin porturi de extensie, sau se pot conecta la calculator prin porturile USB respectiv prin PC Card-uri (în cazul Laptop-urilor).

În cazul conectării la o reţea cablată, placa de reţea va avea un conector RJ45 (cele vechi aveau conectori BNC) iar în cazul reţelelor fără fir placa va avea o antenă prin care va comunica cu echipamentul de reţea. Distanţa pe care se pot conecta calculatoarele la reţea depinde atât de standardul implementat cât şi de echipamentele folosite. În cazul reţelelor fără fir pot intervenii şi probleme cauzate de puterea antenelor respectiv de obstacolele dintre emiţător şi receptor (placa de reţea).

Comunicarea fără fir este una foarte vulnerabilă, de aceea se folosec diferite criptări. Dacă emiţătorul criptează semnalul, receptorul va trebui să-l decripteze, însă nu este sufficient să poată decripta semnalul, trebuie să găsească mai întâi emiţătorul pe baza SSID-ului acestuia.

Pe lângă aceste setări, emiţătorul şi receptorul trebuie să folosească fie acelaşi standard (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n) fie una compatibilă. Aceste standarde funcţionează pe diferite frecvenţe, distanţe şi transfer de date.

Modemul

Denumirea componentei vine de la funcţia acestuia: modulator-demodulator.

Fiecare modem are funcţie dublă, primeşte semnal analog pe firul de telefon şi îl transformă în digital pentru a fi înţeles de calculator iar în momentul în care primeşte semnal digital de la sistemul de calcul îl transformă în analog pentru a putea fi trimis prin firul de telefon.

Există două tipuri de modemuri: extern şi intern.

Modemul extern primeşte semnalul de la furnizorul de Internet ( Internet Service Provider - ISP ) prin cablul de telefon (conector RJ11) sau prin wireless (telefonie mobilă – Cellular modem), şi se conectează la calculator fie prin portul Ethernet, USB, sau Serial.

Modemul intern se conectează la placa de bază printr-un port de expansiune, primind în acelasi mod semnalul de la ISP ca şi in cazul modemului extern. Softmodem-ul este un modem intern, destul de limitat din punc de vedere hardware şi care foloseşte resursele calculatorului pentru a efectua operaţiile funcţionale.

### Activitatea de învăţare 1.7 Plăcile de extensie a sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele plăci de extensie, precum şi rolul şi modul de funcţionare al acestora.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de exeprţi

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe

Sarcina de lucru:  Fiecare grupă va trebui să trateze una din următoarele teme de studiu: placă grafică, placă de sunet,placă de reţea, placă de reţea fără fir, modem.Aveţi la dispoziţie 20 minute, după care se vor reorganiza grupele astfel încât în grupele nou formate să existe celpuţin o persoană din fiecare grupă iniţială. În următoarele 20 de minute în noile grupe formate se vor împărtăşii cunoştinţele acumulate la pasul I.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 1.7 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.8. Unităţile de stocare a sistemelor de calcul

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Stocarea informaţiilor unui sistem de calcul se poate realiza pe medii de stocare magnetice sau optice. Ehipamentele care citesc sau scriu informaţii pe aceste medii se numesc unităţi de stocare.

Unităţile de stocare se pot clasifica astfel:

- unităţi interne - se conecrează la placa de bază prin cablu de date şi alimentare corespunzătoare

- unităţi externe(portabile) – se conectează la sistemul de calcul prin porturile externe ale acestuia (USB, FireWire, SCSI, SATA)

Unitatea de dischetă

Figura 1.8.1  Unitate de dischetă

Primul mediu de stocare magnetic, care a evoluat dealungul timpului de la dimensiuni de 8 inch, la cea actuală de 3,5 inch. Este o tehnologie învechită, însă se mai utilizează de către anumite ramuri din domeniului IT, unde se folosesc sisteme de calcul şi sisteme de operare mai vechi.

Datorită spaţiului de stocare mic (1,44 MB) şi posibilităţilor de deteriorare dar şi a costurilor, această tehnologie începe să dispară.

Hard Disk

Figura 1.8.2  Unitate Hard Disk

Este o unitate de stocare magnetică, non-volatilă, care fie este instalată în interiorul unui calculator, fie este conectată la acesta printr-un port extern. Este folosit pentru a stoca date permanent, în format digital.

Sistemul de operare şi aplicaţiile sunt instalate pe hard disk, mai exact pe o partiţie a acestuia. Capacitatea unei unităţi se măsoară în gigabiti (GB), acesta ajungând în momentul de faţă la 2 TB. Viteza acestor unităţi se măsoară în de rotaţii pe minut (RPM), media fiind de 7,200 rpm iar cele industriale ajungând la 15,000 rpm. Se pot utiliza mai multe hard disk-uri într-un sistem de calcul, cu condiţia ca acestea să aibă conectivitate compatibilă cu placa de bază.

Unităţi optice

Figura 1.8.3  Unitate optică internă şi externă

Aceste unităţi de stocare folosesc tehnologia laser pentru a citi sau scrie date de pe sau pe mediul optic. Unele echipamente pot doar citii, altele pot să scrie şi să şi citească. Aceste echipamente se pot instala în calculator sau se pot conecta la ecesta prin porturi externe, asemănător Hard Disk-ului

Există trei tipuri de unităţi optice:

- Compact disc (CD)

- Digital versatile disc (DVD)

- Blue-ray disc (BD)

Mediile CD, DVD sau Blue-ray diferă atât din punct de vedere al spaţiului disponibil cât şi a vitezei de citire respectiv scriere. Ele pot fi înregistrate anterior (read-only), inscriptibile (scriere o singură dată) sau reinscriptibile (citire şi scriere multiplă). Aceste medii au apărut succesiv, DVD-ul fiind o îmbunătăţire a CD-ului, iar Blue-ray aparând ca o dezvoltare a formatului DVD. Ca şi dimensiune fizică, toate mediile au două frome: standard (12 cm) şi mini (8 cm).

Mediile optice sunt de mai multe tipuri:

- CD-ROM – CD read-only - înregistrat în prealabil, nu poate fi inscripţionat.

- CD-R – CD recordable – neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o singură dată.

- CD-RW – CD rewritable - neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mai multe ori.

- DVD-ROM – DVD read-only -  înregistrat în prealabil.

- DVD-RAM – DVD random access memory - poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mail multe ori – incompatibil cu alte tipuri DVD.

- DVD+/-R – DVD recordable - neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o singură dată.

- DVD+/-RW – DVD rewritable - neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mai multe ori.

- BD - ROM – Blue-ray disc read-only – înregistrat în prealabil, nu poate fi inscripţionat.

- BD - R – Blue-ray disc recordable – neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o singură dată.

- BD –RE – Blue-ray disc rewritable – neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mai multe ori.

Tipuri de interfeţe

Atât hard-disk-urile cât şi unităţile optice se pot conecta la un calculator prin intermediul a diferite tipuri de interfeţe. Pentru a putea instala o unitate de stocare în calculator, interfaţa acestuia trebuie să fie compatibilă cu conectivitatea, cu controller-ul de pe placa de bază. Astfel de interfeţe sunt:

- IDE – Integrated Drive Electronics, cunoscută şi sub denumirea Advanced Technology Attachment (ATA) – tehnologie mai veche, foloseşte conectori cu 40 de pini.

- EIDE – Enhanced Integrated Drive Electronics, cunoscut şi ca ATA-2 - o versiune mai noua a controller-ului IDE, foloseşte un conectori de 40 de pini.

- PATA – Paralel ATA este o versiune ATA cu transmisie paralelă

- SATA – Serial ATA este o versiune ATA cu transmisie serială, cu conectori cu 7 pini.

- SCSI – Small Computer System Interface - acceptă conectarea până la 15 unităţi de stocare, folosind conectori de 50, 60 sau 80 de pini.

Unităţile de stocare (magnetice sau optice) care folosesc diversele interfeţe ATA pot fi setate pentru mai multe roluri (Master, Slave, Cable select). Aceste roluri sunt importante la recunoaşterea sistemului de calcul a mai multor echipamente conecate pe acelaşi tip de interfaţă. Aceste setări se realizează prin intermediul jumper-ilor.

Unităti flash

Aceste echipamante, fie ele stick-uri USB sau carduri de memorie, folosesc o tehnologie care nu necesită alimentare pentru stocarea şi mentinerea datelor. Conecatrea lor se realizează prin porturi externe, folosind tehonogia hot-swapping (conectare în timpul funcţionării sistemului de calcul).

Figura 1.8.4  Unităţi flash

Oferă vantaje majore faţă de tradiţionalele unităţi de stocare:

- ne având părţi mobile sunt mai fiabile si mai durabile

- oferă portabilitate

- viteză de transfer este foarte mare

- compatibile cu toate sistemele de operare

- compatibile cu foarte mult sisteme de calcul (stick-urile se pot utiliza la PC, Laptop, PDA şi altele, iar cardurile de memorie pot fi folosite la PC, Laptop, PDA, Telefoane mobile, Aparate foto, şi altele)

Unităţi de stocare pe bandă magnetică

Utilizat mai ales pentru salvări de arhive, foloseşte ca şi support de stocare a datelor bandă magnetică. Sunt folosite datorită capacităţii de a stoca datele stabil pentru o perioadă foarte lungă.

Salvarea de date pe aceste benzi este destul de rapidă, însă datorită vitezei de căutare foarte scăzute (nu are cap de citire care să sară la locul dorit) nu sunt practice pentru uzul obişnuit. Capacitatea de stocare a acestor benzi magnetice poate atinge sute de GB.

### Activitatea de învăţare 1.8 Unităţile de stocare a sistemelor de calcul

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele unităţi de stocare, precum şi  rolul acestora.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Realizaţi un eseu care să trateze unităţile de stocare a sistemelor de calcul pe baza următoarelor idei: unităţi de stocare interne şi externe, unităţi de stocare magnetice şi optice. Timpul de lucru este de 40 minute iar dimensiunea eseului trebuie să fie de minim o pagină.

Pentru realizarea eseului consultaţi Fişa de documentare 1.8 precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 1.9. Compararea componentelor unui sistem desktop cu cele al unui laptop

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Identifică componentele unui sistem de calcul

Cele două tipuri de calculatoare au aproximativ aceleaşi componente şi funcţii însă forma şi modul de operare diferă substanţial.

Figura 1.9.1  Sisteme Desktop şi Laptop

Forma şi modul de funcţionare a componentelor unui sistem desktop sunt în mare măsură standardizate, astfel că schimbarea lor nu reprezintă o problema majoră. Componentele unui sistem desktop foarte probabil se potrivesc la altul, chiar dacă este produs de un alt fabricant.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre Laptop-uri. Datorită faptului că fiecare producător îşi dezvoltă propriul echipament, acestea nu sunt standardizate. Tocmai din aceasta cauză componentele unui Laptop nu se potrivesc cu cele ale unui Desktop, dar nici cu ale Laptop-urilor de la alţi producători.

Pe lângă faptul că componentele nu sunt compatibile, Laptop-urile au componente integrate pe care la desktop-uri trebuie ataşate prin porturi externe, sau care nici nu există. O astfel de componentă este acumulatorul. Acesta este integrat în structura unui laptop, însă poate fi detaşat foarte uşor.

Figura 1.9.2  Laptop şi acumulatorul acestuia

Funcţia acestuia este de a oferi alimentare sistemului pe o perioadă limitată, când acesta nu este conectat la curent. Aceste acumulatoare diferă de la producător la producător atât din punct de vedere al formei cât şi al modului de funcţionare (voltaj, materialul conţinut sau altele). Componentele Laptop-urilor de la diferiţi fabricanţi consumă energie în mod diferit, ca urmare şi acumulatoarele funcţionează diferit. Timpul de autonomie a bateriilor variază după modul de funcţionare dar şi după dimensiunea lor (număr celule). Mobilitatea laptopurilor se datorează în primul rând acestei componente.

În momentul conectării sistemului la alimentarea cu current din priză, acumulatorul va avea funcţia sursei de alimentare folosit la desktop-uri, adică va transforma curentul alternativ în curent continuu, utilizat de componetele acestuia. Conectând sistemul la priză, se va încărca şi acumulatorul, ceea ce se poate realiza atât în timpul utilizării laptop-ului cât şi pe perioada cât acesta este oprit. Perioada de încărcare variază în funcţie de tipul acumulatorului dar şi de utilizarea sau nu a Laptop-ului (încărcarea va fi mai rapidă dacă sistemul este oprit).

Gestionarea consumului acumulatorului este rezolvat de un process de administrare numit Power Management, şi există două tipuri:

- Advanced Power Management (APM)

- Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)

APM, cronologic este primul tip de process de administrare a energiei folosit la Laptop-uri. Acestă funcţie era încorporată în BIOS.

Noile echipamente folosesc ACPI, acesta având caracteristici şi funcţionalităţi superioare predecesorului. Este controlat de către sistemul de operare, însă se pot face unele setări şi în BIOS.

Opţiuni de alimentare există şi la Desktop şi la Laptop, însă în cazul celui din urmă sunt mai detaliate, având o importanţă mai mare gestionarea energiei.

Mobilitatea Laptop-urilor este datorat nu doar autonomiei oferite de accumulator. Integrarea unor componente folosite în cazul Desktop-urilor ca echipamente de ieşire sau intrare, completează funcţiile care fac din Laptop un echipament portabil. Tastatura, mouse-ul (sub formă de touchpad) şi monitorul, sunt toate integrate în aceste calculatoare.

Greutatea Laptop-urilor este încă un motiv pentru care au devenit atât de populare, continuând şi în momentul de faţă să apară vatiante mai uşoare şi mai reduse ca dimensiune.

Componentele interne ale acestor calculatoare speciale, au fost create în aşa fel încât să încapă într-o carcasă cât mai mică însă să ofere dacă se poate performanţe cât mai apropiate de desktop-uri.

Placa de bază

Datorită spaţiului redus, dimensiunea plăcilor de bază în cazul Laptop-urilor este mult mai redus decât la Desktop-uri, funcţionalităţile oferite însă sunt apropiate. Schimabarea sau adăugarea de componente este destul de laborioasă, ca urmare se încearcă integrarea cât mai multor porturi şi componente chiar dacă performaţa acestora nu ajunge la cele ale unui Desktop.

Unitatea centrala de prelucrare  - Procesorul

Indiferent că sunt facute pentru Desktop sau Laptop, funcţia lor este identică, nu şi performanţele.

Aceste procesoare sunt gândite şi  realizate în aşa fel încât să producă cât mai puţină căldură, ne fiind posibil integrarea unui sistem de răcire aşa cum se utilizează la Desktop-uri. Scăderea căldurii degajate se realizează în primul rând prin faptul că aceste unităţi centrale de prelucare utilizează mai putină energie, pe de altă parte însă au capacitatea de aş regla viteza de funcţionare după necesităţi. Aceste caracteristici însă au ca urmare scăderea  performanţei procesorului.

Memoria

Cum spaţiul este foarte restrâns în interiorul unui laptop, şi aceste componente sunt mai mici ca dimensiuni faţă de cele ale desktop-urilor.

Tipurile de module de memorie folosite în laptop-uri sunt:

- SO-DIMM - Small Outline DIMM – cu configuraţii de 72, 144 şi 200 de pini

- SO-RIMM - Small Outline RIMM – versiune mică a DIMM-ului

Unităţi de stocare

Tipurile de unităţi de stocare utilizare la Desktopuri sunt prezente şi în Laptop-uri, într-o variantă minimizată. Fie medii magnetice sau optice ele pot fi integrate sau se pot ataşa prin porturile externe.

Figura 1.9.3  Unităţi de stocare utiliazate la Laptopuri

Carduri de extensie

Pentru adaugarea de noi componente, conectarea de adaptoare precum în cazul Desktop-urilor nu este posibilă. Totuşi pentru completarea funcţionalităţilor oferite, Laptop-urile pot utiliza carduri de extensie, numite PC Card. Acestea folosesc standardul PCMCIA şi sunt de trei tipuri( I, II, III ) oferind diferite dispositive (memorie, hard disk, modem, placă de reţea). Noile PC Card-uri, numite PC ExperessCard sunt de două tipuri (cu 34 şi 45 de pini) oferind diferite dispositive (Firewire, TV Tuner, placă de reţea wireless, cititor de carduri).

Figura 1.9.4  Card de extensie

Pe lângă componentele mai sus menţionate laptop-urile pot avea incorporate camera web, cititoare de amprente sau altele.

### Activitatea de învăţare 1.9 Compararea componentelor unui sistem desktop cu cel al unui laptop

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să compari diferitele componente ale sistemelor desktop cu cele ale sistemelor laptop.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal şi individual

Sarcina de lucru:

| Desktop | Laptop |
| --- | --- |

Completaţi tabelul de mai sus cu literele din dreptul textelor din lista de mai jos, asa cum se potrivesc in cele 2 coloane

- Componente standardizate, compoatibile între diverşi producători.

- Componente nestandardizate, incompatibile între diverşi producători.

- Autonomie de funcţionare prin utilizarea acumulatorului.

- Echipamente de intrare şi ieşire integrate (tastatură, mouse, monitor)

- Componente interne de dimensiuni mai reduse.

- Sistem de răcire mai voluminos dar mai performant.

- Putere de calcul mai mare.

- Adăugarea de noi componente prin carduri de extensie.

- Adăugarea de noi componente prin adaproare conectate în sloturi de extensie.

- Folosirea unui sistem de gestionare a consumului de energie.

- Dimensiunea şi greutatea sistemul mai mare.

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 1.9, precum şi sursele de pe Internet.

## Tema 2. Instalarea componentelor unui sistem de calcul

### Fişa de documentare 2.1. Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Înainte de a începe asamblarea unui sistem de calcul trebuie luate câteva măsuri:

- Documentare (manualul oferit de producătorul componentelor şi Internet-ul) asupra componentelor ce vor forma sistemul de calcul – componentele trebuie să fie compatibile şi asamblarea lor poate crea probleme în lipsa unei documentări atente.

- Pregătirea zonei de lucru – lumina, spaţiul (accesul la zona de lucru), ventilaţia şi aerisirea trebuie să fie adecvate, sculele să fie la îndemână însă fără a deranja, iar folosirea unui covor şi a unei brăţări antistatice sunt indispensabile.

Figura 2.1.1  Carcasa şi sursa de alimentare a unui sistem de calcul

Descărcarea electrostatică (ESD) poate deteriora componentele sistemelor de calcul. În lipsa unui covor sau al unei brăţări antistatice este important ca periodic să se atingă un obiect legat la împământare pentru ca descărcarea statică să se producă pe acesta şi nu pe componente.

Figura 2.1.2  Brăţară şi saltea antistatică

Asamblarea unui sistem începe cu deschiderea carcasei urmat de instalarea  într-o ordine logică a diferitelor componente. Există mai multe modalităţi de deschidere a carcaselor, în funcţie de arhitectura acestuia şi de producător. Sunt unele la care se detaşează un singur panou lateral, altele la care panourile sunt pe ambele părţi detaşabile, şi sunt carcase la care se detaşează şi partea superioară. Modul corect de deschidere este oferit de producător sau se găseşte pe Internet. În funcţie de tipul sau modelul carcasei, unele au şuruburi ce vor trebui desfăcute la deschidere, altele au mecanisme de închidere.

Instalarea sursei de alimentare se va realiza prin alinierea orificiilor acestuia cu cele de pe carcasă, urmat de securizarea prin şuruburi. Sursele conţin ventilatoare ce pot crea vibraţii, de aceea suruburile trebuie strânse foarte bine. Atenţie la poziţia sursei, acesta putând fi instalat într-o singură poziţie.

La instalarea sursei de alimentare este însă foarte important să nu se folosească brăţara antistatică, şi mai ales atunci când sistemul este conectat la alimentare şi este sub tensiune. După instalarea sursei, brăţara antistatică aflată pe încheietura mânii, va fi conectată la un obiect împământat.

### Activitatea de învăţare 2.1.1 Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii deschiderea carcasei unui sistem de calcul şi a instalării sursei de alimentare.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 2.1.2 Deschiderea carcasei şi instalarea sursei de alimentare

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei capabil să deschizi carcasa unui sistem de calcul şi să instalezi sursa de alimentare.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra modului de deschidere a carcaselor şi instalarea sursei de alimentare, precum şi după pregătirea locului de muncă, deschideţi carcasa sistem de calcul şi instalaţi sursa de alimentare potrivită.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 2.1, precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 2.2.1 Ataşarea procesorului la placa de bază

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Ataşarea componentelor la placa de bază se va face înainte de instalarea acestuia în carcasa sistemului de calcul. Astfel, procesorul şi sistemul de răcire al acestuia, precum şi modulele de memorie vor fi instalate pe placa de bază mai uşor, având un spaţiu de lucru mai mare.

Procesorul poate fi deteriorat de descărcările electrostatice, de aceea folosirea saltelei şi brăţării antistatice este foarte importantă.

Înainte de ataşarea procesorului se va consulta manualul oferit de producătorul plăcii de bază şi al procesorului ce urmează a fi instalat, dar şi pagina web al producătorului.

Procesul de instalare poate fi uşor diferit în funcţie de generaţia, de tipul şi de producătorul unităţii central de procesare. Erorile din acesta fază a instalării pot avea efecte foarte neplăcute (deteriorare processor sau chiar şi placă de bază).

Procesorul va fi ales în funcţie de socket-ul de pe placa de bază, iar conectarea la acesta se va realiza fără a folosi forţă. Procesoarele nu se pot conecta în orice poziţie, fiind foarte important alinierea pini-lor corespunzător socket-ului de pe placa de bază.

Manevrarea procesorului se va face fără atingerea contactelor acestuia. Impurităţile de pe mână pot avea ca rezultat un contact imperfect între processor şi placa de bază, rezultând erori de comunicare sau chiar defectarea acestora.

Socket-ul are ataşat un mechanism de blocare, care prin ajutorul unui mâner strânge ferm procesorul, pentru ca acesta să nu se poată misca.

Figura 2.2.1  Instalarea procesorului pe placa de bază

### Activitatea de învăţare 2.2.1.1 Ataşarea procesorului la placa de bază

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii ataşarea procesorul la placa de bază.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 2.2.1.2  Ataşarea procesorului la placa de bază

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să ataşezi procesorul la placa de bază.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra instalării procesorului, realizaţi instalarea acestuia pe placa de bază.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 2.2.1, precum şi sursele de pe Internet.

### Fişa de documentare 2.2.2 Instalarea sistemului de răcire a procesorului

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Înainte de instalarea sistemului de răcire se va consulta manualul oferit de producător, dar şi pagina web al producătorului.

Pentru un transfer termic mai eficient, după instalarea procesorului în socket, pe suprafaţa acestuia se va aplica o pastă termoconductoare, numită Thermal Compound. Cantitatea folosită nu trebuie să fie exagerată pentru că după poziţionarea sistemului de răcire, surplusul de pastă va trebui şters.

Sistemul de răcire poate fi pasiv (radiator) sau activ (radiator şi ventilator), însă în ambele cazuri acesta trebuie fixat foarte bine. Radiatoarele nu vor răcii suficient dacă nu sunt în contact cu procesorul (pasta de pe procesor) iar ventilatoarele se pot deteriora şi pot transmite vibraţii întregului sistem producând zgomot. Din cauza necesităţii fixării foarte rigide a sistemului de răcire, ataşarea acestuia la placa de bază necesită o oarecare forţă, dar şi atenţie la securizare.

După ataşarea sistemului de răcire, se va conecta cablul de alimentare al acestuia la placa de bază.

A nu se încerca pornirea unui sistem de calcul fără sistemul de răcire al procesorului instalat. UCP-ul se va supraîncălzi într-un timp foarte scurt provocând avarierea sau chiar distrugerea acestuia. În cazul în care se vor folosii tehnici de overclocking, se va acorda o atenţie sporită, asigurând o răcire adecvată.

Figura 2.2.2  Instalarea sistemului de răcire a procesorului

### Activitatea de învăţare 2.2.2.1 Instalarea sistemului de răcire a procesorului

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii instalarea sistemul de răcire a procesorului.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 2.2.2.2 Instalarea sistemului de răcire a procesorului

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să instalezi sistemul de răcire a procesorului.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra instalării sistemului de răcire a procesorului, realizaţi instalarea acestuia.

### Fişa de documentare 2.2.3 Instalarea memoriei pe placa de bază

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Înainte de instalarea memoriei se va consulta manualul oferit de producător, dar şi pagina web al producătorului.

Modulele de memorie sunt de mai multe tipuri, iar ataşarea lor la placa de bază depinde de slot-urile acestuia. Trebuie acordat o atenţie sporită la alinierea modulului faţă de slot, acesta putând fi conectat într-un singur sens. Conectarea se va realiza prin împingerea verticală a modulului până în momentul în care dispozitivele laterale de prindere ale slotului se închid şi fixează memoria.

Sloturile de memorie ale plăcii de bază sunt numerotate, iar modulele de memorie se vor instala în acestea începând cu prima poziţe. În cazul în care primul slot este lăsat liber, s-ar putea ca sistemul de calcul să nu recunoască memoria. Atunci când placa de bază permite conectarea modulelor în dual channel (tehnologie ce permite un acces mai mare la memorie), acestea se vor putea conecta corespunzător. Marcarea acestor sloturi este realizată prin colorit diferit al perechilor. Nu este obligatoriu, dar este recomandat ca modulele de memorie instalate în dual channel să fie identice.

Figura 2.2.3  Instalarea memoriei pe placa de bază

### Activitatea de învăţare 2.2.3.1 Instalarea memoriei pe placa de bază

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii instalarea memoria unui sistem de calcul pe placa de bază.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 2.2.3.2 Instalarea memoriei pe placa de bază

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să instalezi memoria unui sistem de calcul pe placa de bază.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra instalării memoriei pe placa de bază, realizaţi instalarea acestuia.

### Fişa de documentare 2.2.4 Instalarea plăcii de bază în carcasă

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Înainte de instalarea plăcii de bază în carcasă se va consulta manualul oferit de producător, dar şi pagina web al producătorului.

După conectarea componentelor la placa de bază, acesta din urmă va trebui instalat în carcasă. Înainte însă, se vor monta distanţierele (plastic sau metal) pe interiorul carcasei, acestea având rolul de a ţine la distanţă placa de bază de porţiunile metalice ale carcasei.

Instalarea plăcii de bază se va face în aşa fel încât porturile de I/O de pe acesta să se alinieze cu spaţiul liber al carcasei, iar găurile plăcii de bază să fie aliniate cu distanţierele instalate. Securizarea plăcii se va realiza prin suruburi strânse bine (prin găurile aliniate la distanţiere), însă fără a deterioara placa de bază.

Conectarea plăcii de bază la sursa de alimentare se va realiza prin cablurile prezentate în Fişa de documentare 1.2.

Figura 2.2.4.1  Instalarea plăcii de bază în carcasă

Figura 2.2.4.2  Conectarea plăcii de bază la sursa de alimentare

### Activitatea de învăţare 2.2.4.1 Instalarea plăcii de bază în carcasă

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii instalarea plăcii de bază în carcasa sistemului de calcul.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 2.2.4.2  Instalarea plăcii de bază în carcasă

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să instalezi placa de bază în carcasa sistemului de calcul.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra instalării plăcii de bază în carcasa, realizaţi instalarea acestuia.

Fişa de documentare 2.3. Instalarea componentelor din locaşurile  interne şi externe

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Unităţile de stocare a sistemelor de calcul se pot instala în carcasă în două locaşuri, interne (dimensiune de 3,5) şi externe (dimensiune de 3,5 respectiv 5,25 inch). Denumirea acestor locaşuri este dat de locatia mediului de stocare de date. Cu alte cuvinte, în cazul în care datele sunt stocate pe un mediu care rămâne în interiorul carcasei, unitatea respectivă de stocare este internă, iar în cazul în care datele se stochează pe medii externe, unităţile respective sunt externe.

Hard disk-urile sunt unităţi ce se instalează în locasurile interne. Acesta se poziţionează în locaşul de 3,5 inch având găurile pentru şuruburi aliniate cu cele ale carcasei, conectorii cablurilor de date şi alimentare fiind orientate spre interiorul carcasei.  Fixarea unităţilor se realizează prin suruburi ce sunt introduse în aceste găuri. Echipamentul, în final, va fi conectat la sursa de alimentare şi la placa de bază.

Unitatea de dischetă se va instala în locaşul extern de 3,5 inch. Instalarea se va realiza asemănător hard disk-ului, doar tipurile de cabluri conectate fiind diferite.

Unităţile optice (CD, DVD, BD) vor fi instalate în locaşurile externe de 5,25 inch. Instalarea se va realiza asemănător hard disk-ului.

Pentru detalii legate de conectarea acestor componente la sursa de alimentare respectiv placa de bază, se vor consulta Fişele de documentare 1.2, 1.8 şi 2.5.

Figura 2.3  Instalarea unităţii optice şi a hard disk-ului

### Activitatea de învăţare 2.3.1 Instalarea componentelor din locaşurile  interne şi externe

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii instalarea deferitelor componente în locaşurile intene şi externe.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 2.3.2 Instalarea componentelor din locaşurile  interne şi externe

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să instalezi deferitele componente în locaşurile intene şi externe.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra instalării componentelor în locaşurile interne şi externe, realizaţi instalarea acestora.

### Fişa de documentare 2.4. Instalarea plăcilor de extensie

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Conectarea plăcilor de extensie se va putea realiza doar dacă placa de bază are sloturi de expansiune compatibile cu  aceştia. Exemple de standardele de sloturi sunt următoarele: ISA, EISA, MCA, PCI, AGP, PCI-Express.

Pentru detalii legate de tipuri de plăci de extensie, se va consulta Fişa de documentare 1.7.

Indiferent de ce placă de extensie dorim să instalăm (placă grafică, placă de sunet, placă de reţea, modem, adaptoare SCSI şi contoalere RAID, plăci de extenia porturilor), procedura va fi relativ identică.

După selectarea unei plăci de extensie compatibilă cu placa de bază, acesta se va alinia cu slotul corespunzător şi se va introduce în acesta apăsând uşor până când intră complet în slot. În cazul în care nu se potriveşte, nu se forţează. Fixarea acestor componente se realizează prin suruburi sau mecanisme corespunzătoare.

Unele plăci grafice sau de sunet vor trebui alimentaţe suplimentar, în acest caz ele se vor conecta printr-un cablu de alimentare la placa de bază sau sursa de alimentare.

Figura 2.4  Instalare placă grafică

### Activitatea de învăţare 2.4.1 Instalarea plăcilor de extensie

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii instalarea deferitelor plăci de extensie.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 2.4.2  Instalarea plăcilor de extensie

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei capabil să instalezi deferitele plăci de extensie.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra instalării plăcilor de extensie, realizaţi instalarea acestora.

### Fişa de documentare 2.5. Conectarea cablurilor interne

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

Toate componentele unui sistem de calcul trebuie conectate la alimentare, fie direct la sursă de alimentare fie la placa de bază. Placa de bază şi unităţile de stocare vor fi conectate direct la sursa de alimentare. Ventilatoarele (de pe carcasă sau cele care fac parte din sistemul de răcire al unei componente) şi  butoanele de pornire sau repornire a sistemului de calcul vor fi alimentate prin legătură la placa de bază. Cablurile folosite diferă în funcţie echipament şi de generaţia acestuia. Tipurile de cabluri utilizate în acest scop sunt prezentate în Fişa de documentare 1.2. Poziţia corectă de conectare a acestora este dată de forma conectorului, de aceea în cazul în care un cablu nu se potriveşte la un anume conector, locul acestuia probabil nu este acela şi nu se va forţa.

Transferul de date într-un sistem de calcul este realizat fie prin slot-urile de expansiune fie prin cabluri de date. Transferul de date al unităţilor de stocare se realizează prin cabluri ce diferă în funcţie de echipament şi de generaţia acestuia.

Tipurile de interfeţe ale cablurilor utilizate în acest scop sunt prezentate în Fişa de documentare 1.8. Interfaţa componentei decide ce tip de cablu poate fi conectat la acesta, însă această interfaţă trebuie să existe şi pe placa de bază.

Cablurile de date utilizate la unităţile de dischetă şi unităţile de stocare (IDE, EIDE, PATA) trebuie conectate la echipamente în aşa fel încât pinul 1 al cablului să fie orientat spre conectorul de alimentare al acestuia. Acest pin 1 este colorat diferit faţă de restul firelor pentru a fi uşor de recunoscut. Conectarea incorectă a cablului unităţii de dischetă va avea ca rezultat posibila deteriorare a acestuia, eroarea fiind vizibilă prin aprinderea led-ului unităţii, fără a se mai stinge. Cablul acestei unităţi poate fi deosebit de cele utilizate la unităţile de stocare prin faptul că are 7 fire răsucite.

Figura 2.5.1  Cablu de date Unitate Dischetă şi PATA

Interfeţele SATA folosesc cabluri de date la care pinul 1 nu necesită o atenţie deosebită pentru că conectarea se poate realiza doar într-o singură poziţie.

Figura 2.5.2  Cablu de date SATA

Cablurile de date de tip SCSI au o caracteristică aparte, ele trebuie terminate. La capătul cablului trebuie ataşat un dispozitiv numit terminator, rolul acestuia fiind de a împiedica reflexia semnalului. În cazul terminării cablului prin conectarea unei anumite unităţi (de exeplu de stocare) acesta va îndeplinii funcţia terminatorului.

Figura 2.5.3  Cablu de date SCSI

Ca şi în cazul cablurilor de alimentare, poziţia corectă de conectare a acestora este dată de forma conectorului, de aceea în cazul în care un cablu nu se potriveşte la un anume conector, locul acestuia probabil nu este acela şi nu se va forţa.

Majoritatea componentelor care efectuează transferul de date prin slot-urile de expansiune prin care sunt conectate la placa de bază, vor fi alimentate tot prin intermediul acestor slot-uri. Unele componente pot fi totusi alimentate suplimentar.

Figura 2.5.4  Conectarea cablurilor interne la un hard disk PATA

### Activitatea de învăţare 2.5.1  Conectarea cablurilor interne

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici cablurile interne (date şi alimentare) ale unui sistem de calcul.

Durata: 15 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal şi pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:

Completaţi tabelul de mai sus cu literele din dreptul textelor din lista de mai jos

- SCSI

- PATA

- SATA

- Unitate Dischetă

### Activitatea de învăţare 2.5.2  Conectarea cablurilor interne

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să conectezi cablurile interne (date şi alimentare) ale unui sistem de calcul.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra cablurilor interne de date şi alimentare, realizaţi conectarea acestora.

### Fişa de documentare 2.6. Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Instalează componentele unui sistem de calcul conform specificaţiilor

După conectarea tuturor componentelor, carcasa sistemului va trebui închisă prin repoziţionarea panourilor laterale îndepărtate la începutul asamblării. Acestea se vor fixa cu şuruburi sau prin mecanismul de închidere.

Se va acorda o atenţie sporită la părţile ascuţite pentru evitarea accidentelor.

Asamblarea unui calculator implică şi conectarea componentelor externe (monitor, tastatură, mouse, cablu de reţea, unitate de stocare externă) şi a perifericelor (imprimantă, scanner, şi altele). În acest scop sunt folosite porturile externe ale plăcii de bază. Pentru conectarea diferitelor cabluri externe (DVI, VGA, PS/2, USB, RJ45, Paralel, Serial şi altele), conectorii acestora trebuie aliniaţi la porturile calculatorului şi apăsate uşor până se introduc în totalitate. Anumiţi conectori au şi mecanisme de fixare care fie se înşurubează (DVI, VGA, Paralel, Serial) fie se blochează automat (RJ45).

Figura 2.6.1  Cabluri de date externe

După conectarea cablurilor externe se va conecta şi cablul de alimentare la sursa de alimentare, sistemul de calcul fiind pregătit pentru pornire.

### Activitatea de învăţare 2.6.1  Conectarea cablurilor externe

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei cababil să identifici cablurile externe ale unui calculator.

Durata: 15 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal şi pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:

Completaţi tabelul de mai sus cu literele din dreptul textelor din lista de mai jos

- DVI

- VGA

- PS/2

- USB

- RJ45

- Paralel

- Serial

### Activitatea de învăţare 2.6.2  Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să închizi carcasa unui sistem de calcul şi să conectezi cablurile externe ale unui calculator.

Durata: 40 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  Inchideţi carcasa sistemului de calcul, şi după documentare asupra cablurilor externe, realizaţi conectarea acestora.

## Tema 3. Verificarea funcţionării unui sistem de calcul

### Fişa de documentare  Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Verificară funcţionarea unui sistem de calcul

Manualul oferit de producătorul componentelor, dar şi pagina web al producătorului trebuie consultate înaintea asamblării unui sistem de calcul. Inspectarea vizuală se va realiza şi pe baza acestor surse.

Asamblarea unui sistem de calcul trebuie efectuat cu mare atenţie la detalii. Datorită faptului că componentele sunt fabricate de numeroşi producători, în ciuda standardizărilor pot exista incompatibilităţi, însă există şi posibilitatea ca diferitele generaţii de componente să fie incompatibile deşii sunt de la acelaşi producător.

Din această cauză verificarea vizuală a conectărilor corecte este foarte importantă. Poziţia ciudată a unei componente poate însemna o conectare incorectă ce va cauza probleme. Se vor verifica atât componentele interne cât şi cele externe. Conectările şi fixările incorecte pot cauza vibraţii (sursa de alimentare, ventilatoare, unităţi de stocare), căldură excesivă (procesor, placă grafică) sau erori de transfer de date (procesor, memorie, unităţi de stocare). Cablurile conectate necorespunzător pot deteriora atât componenta cât şi întregul sistem, de aceea se vor verifica atât cele de curent cât şi cele de date. Remedierea greşelilor, erorilor în acest stagiu poate prevenii deteriorările  şi costurile ulterioare.

Având toate componentele conectate corespunzător se poate pornii sistemul de calcul.

Figura 3.1  Imagine afişată la pornirea unui sistem de calcul

Placa de bază a calculatoarelor conţine un cip special numit CMOS ce conţine un program special numit BIOS (Basic Imput/Output System). La pornirea (boot) calculatorului, acesta lansează un test de verificare a componentelor numit POST (Power On Self Test). Dacă anumite componente sunt defecte sau nu sunt conectate corespunzător, ele sunt detectate în această fază iar sistemul de calcul va semnala acest lucru prin emiterea unor semnale sonore (beep) şi eventual vizuale. Semnalele emise diferă în funcţie de producător, pentru identificarea corectă a acestora consultaţi documentaţia plăcii de bază. Dacă POST-ul nu detectează erori înseamnă că sistemul de calcul funcţionează.

BIOS-ul poate fi accesat apăsând în timpul POST-ului o tastă sau o combinaţie de taste, în funcţie de producător. Odată accesat programul se pot verifica date legate de funcţionarea sistemului de calcul, se pot modifica unele setări şi se pot seta drepturi de acces la sistem respectiv BIOS.

Figura 3.2  BIOS-ul unui sistem de calcul

Atenţie la schimbările efectuate în BIOS, o modificare greşită a setărilor poate avea ca rezultat nefuncţionarea sistemului de calcul. Dacă nu se ştie exact care vor fi consecinţele unor schimbări efectuate, se va ieşi din program fără a salva modificările.

### Activitatea de învăţare 3.1  Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii procesul de verificarea vizuală a componentelor unui sistem de calcul şi a conectării acestora, precum şi procesul de identificare şi remediere a eventualelor probele de pornire a calculatorului.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 3.2 Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să verifici vizual componentele unui sistem de calcul şi conectarea acestora, şi să porneşti calculatorul identificând şi remediind eventualele probele de pornire.

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  Verificaţi componentele sistemului de calcul atât vizual cât şi prin intermediul mesajelor oferite de acesta la pornire.

### Activitatea de învăţare 3.3 Inspectarea vizuală a componentelor şi pornirea calculatorului

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să porneşti calculatorul identificând şi remediind eventualele probele de pornire.

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Simulare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:   În cazul documentării prealabile şi asamblării cu atenţie a unui sistem de calcul, s-ar putea ca la prima pornire să nu fie nici o problemă. Pentru a avea parte totuşi unele probleme din care să puteţi învăţa, veţi face următoarele simulări:

- Scoateţi memoria calculatorului, vedeţi ce se va întâmpla la pornire.

- Conectaţi interschimbat conectorii PS/2 de la tastatură şi mouse, porniţi calculatorul şi vedeţi ce se va întâmpla.

- Tineţi apăsat lung tasta ENTER la pornirea calculatorului, vedeţi ce se va întâmplă.

- Setaţi în BIOS ca prima opţiune de boot-are să fie unitatea de dischetă, introduceţi o dischetă în unitate şi porniţi calculatorul. Vedeţi ce se va întâmpla la pornire.

- Lăsaţi stick-ul de memorie în conectorul USB şi porniţi calculatorul.  Vedeţi ce se va întâmpla.

# III. Glosar

| Termen | Explicaţie |
| --- | --- |
| Factor de formă | Datele tehnice ale unei componente, ce se referă la forma şi dimeniunea acestuia |
| Tower | Forma de factor a unei carcase de calculator |
| Desktop | Forma de factor a unei carcase de calculator |
| Rack-mountable | Forma de factor a unei carcase de calculator |
| Sursa de alimentare | Componenta unui calculator ce are rolul de a furniza curent continuu componentelor sistemului de calcul. Sursa transformă curentul alternativ primit în curent continuu. |
| Molex | Conector de alimentare codat utilizat la conectarea unităţilor de stocare ATA |
| berg | Conector de alimentare utilizat la conectarea unităţii de dischetă sau a plăci grafice |
| Sata (Serial ATA) | Conector serial de alimentare, utilizat la conectarea unităţilor de stocare |
| P1 | Conector prin care se conectează placa de bază la sursa de alimentare |
| aux | Conector de alimentare auxiliar |
| Placa de bază | Circuitul integrat principal ala calculatorului, toate componentele fiind conectate la acesta într-o anumită formă |
| socket | Conector pe placa de bază a unui sistem de calcul în care se instalează procesorul calculatorului |
| Chip | Componentă de conţine o multitudine de circuite integrat |
| Chip set | Set de chip-uri care controlează funcţionarea calculatorului |
| FSB (Front Side Bus) | Magistrala dintre procesor şi chip set |
| BUS (magistrală) | Calea de comunicare de pe placa de bază dintre componentele interne |
| BIOS (Basic Input Output System) | Program ce rulează la pornirea calculatorului şi care are rolul de a face legătura dintre componentele hardware şi sistemul de operare |
| POST (Power On Self Test) | Test de verificarea componentelor sistemului de calcul, rulat la pornirea calculatorului |
| Firmware | Program de comandă şi control al unei anumite componente, inscripţionat de producătorul componentei. |
| Procesor (UCP) | Creierul calculatorului având rolul de citire şi scriere din şi în memoria principală, prelucrarea informaţiilor rimate şi controlul comunicaţiilor, operaţii de coordonare (IRQ) şi control al dispozitivelor I/O. |
| RISC | Arhitectură de procesoare, care folosesc un set de instrucţiuni de dimensiuni mici, însă le execută foarte rapid |
| CISC | Arhitectură de procesoare, care folosesc un set de instrucţiuni mai mare, efectuând mai puţini paşi pentru o operaţie |
| IRQ (Iterrupt request) | Cereri din partea componentelor calculatorului adresate procesorului |
| I/O (Input/Output) | Semnifică componetele de comunicarea a sistemului cu exteriorul. Input – componente de intrare (prin care se introduce date în calculator) şi Output – componente de ieşire (prin care se primesc date de la calculator) |
| Multicore | Procesoare având mai multe unităţi centrale de prelucrare pe acelaşi cip |
| Hyper-threading | O tehnică dezvoltată de un producător de procesoare, rezultând o creşterea de performanţă (până la 30%) datorită faptului că se execută simultan mai multe segmente de cod în paralel. |
| Overclocking | Modificare adusă funcţionării unei componente pentru îmbunătăţirea performanţelor acestuia. Nerecomandat de producatorul componentelor datorită efectelor negative pe care le poate produce. |
| ZIF (Zero Insertion Force) | Conectarea procesorului se realizează fără a folosi forţa |
| Heat sink | Radiator utilizat la răcirea componentelor interne ale calculatoarelor |
| Fan | Ventilator utilizat la răcirea componentelor interne ale calculatoarelor |
| Thermal compound | Pastă termică, utilizată în sistemele de răcire. |
| Răcire pasivă | Răcire prin utilizarea doar de radiatoare |
| Răcire activă | Răcire prin utilizarea de radiatoare şi ventilatoare. |
| Softcooling | Răcire prin acţiune software. Prin reglarea funcţionării unor componente ale sistemului de calcul, se controlează producerea de căldură de către aceştia. |
| non volatilă | Îşi menţine conţinutul şi în lipsa alimentării cu curent |
| volatilă | Îşi menţine conţinutul doar cât timp este alimentat cu curent |
| RAM (Random Access Memory) | Memoria principală a calculatoarelor, volatilă |
| DRAM | RAM-ul activ (Dynamic RAM), reprezintă memoria principală. Necesită reîncărcare periodică pentru a nu pierde informaţiile stocate, adică este activ. |
| SRAM | RAM-ul static (Static RAM), este folosit în calitate de memorie cache fiind mult mai rapid decât DRAM-ul |
| FPM RAM | Fast Page Mode RAM – memorie ce suportă indexarea în vederea accesului mai rapid |
| EDO RAM | Extended Data Out RAM – memorie ce suprapune accesările consecutive de informaţii, accelerând timpul de access |
| SDRAM | memorie DRAM sincronică – se sincronizează cu magistrala de memorie |
| DDR SDRAM | memorie cu o rată de transfer dublă faţă de SDRAM deoarece se face transferul de informaţie de două ori într-un ciclu |
| DDR2 SDRAM | variantă îmbunătăţită a DDR SDRAM-ului prin scăderea zgomotului şi a interfeţelor între fire |
| RDRAM | RAMBus DRAM – au o rată de transfer foarte mare, sunt însă rar folosite |
| Module de meorie | Circuite integrate avand ataşate chip-uri RAM. |
| Dual channel | Tehnologie ce permite conectarea modulelor de memorie în pereche pentru un acces mai bun la acestea |
| SIMM | Single Inline Memory Module - au configuraţii de 30 respectiv 72 de pini |
| DIMM | Dual Inline Memory Module - conţin chipuri SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM şi au configuraţii de 168, 184 si de 240 de pini |
| SO-DIMM | Small Outline DIMM - DIMM-uri folosite în Laptop-uri sau alte echipamente cum ar fi imprimante sau routere şi au configuraţii de 72, 144 şi 200 de pini |
| RIMM | RAMBus Inline Memory Module – conţin chip-uri RDRAM cu configuraţia de 184 de pini |
| SO-RIMM | Small Outline RIMM – versiune mică a DIMM-ului utilizat în Laptop-uri |
| L1 | Memorie cache intern, integrat în procesor |
| L2 | Memorie cache extern, integrat în processor (iniţial era montat pe placa de bază) |
| L3 | Memorie cache extern, montat pe placa de bază, sau integrat în unele processoare |
| ROM (Read Only Memory) | Memorie ce conţine BIOS-ul, non-volatilă. înscripţionat în timpul fabricării, nu poate fi şters sau rescris |
| PROM | Programmable Read Only Memory - înscripţionat după fabricare, nu poate fi şters sau rescris ulterior (one-time programmable ROM) |
| EPROM | Electronically Programmable Read Only Memory - înscripţionat după fabricare, poate fi şters şi rescris de mai multe ori cu echipamente speciale prin expunerea la raze UV puternice |
| EEPROM | Electronically Erasable Programmable Read Only Memory - înscripţionat după fabricare, poate fi şters şi rescris cu ajutorul curentului electric. Se utilizează şi denumirea de Flash ROM – utilizat şi la carduri de memorie sau despozitive de stocare USB. |
| Slot de extensie | Conectori la care se conectează unele componente care să extindă capabilităţile unui calculator (Exemplu: ISA, EISA, MCA, PCI, AGP, PCI-Express) |
| Placă de extensie | Componentă conectată prin slotul de extensie |
| Placă grafică | Folosit pentru a oferii iesiri video acelor plăci de bază care nu au integrat o astfel de unitate, sau să o îmbunătăţească pe cea care exitsă. |
| GPU | Procesorul plăcii grafice |
| DVI | Port video digital |
| VGA | Port video analog |
| Placă audio | Plăcile audio convertesc semnalul digital în analog, transformând sunetul într-un format perceptibil omului. |
| Placa de reţea | Face posibilă conectarea unui sistem de calcul la reţea |
| RJ45 | Conector de reţea |
| wireless | Comunicare fără fir |
| MAC | Adresa fizică a unui calculator |
| SSID (Service Set IDentifier) | Identificator al unui echipament intermediar de reţea fără fir |
| modem | Componentă care primeşte semnal analog pe firul de telefon şi îl transformă în digital pentru a fi înţeles de calculator iar în momentul în care primeşte semnal digital de la sistemul de calcul îl transformă în analog pentru a putea fi trimis prin firul de telefon. |
| 802.11x | Standarde de comunicare fără fir, “x” fiind versiunea standardului |
| Unitate de stocare | Componentă destinat stocării de date |
| Medii de stocare | Pot fi optice sau magnetice, suportul pe care se salvează datele |
| CD-ROM – CD read-only | Mediu de stocare optic înregistrat în prealabil, nu poate fi inscripţionat. |
| CD-R – CD recordable | Mediu de stocare optic neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o singură dată. |
| CD-RW – CD rewritable | Mediu de stocare optic neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mai multe ori. |
| DVD-ROM – DVD read-only | Mediu de stocare optic înregistrat în prealabil. |
| DVD-RAM – DVD random access memory | Mediu de stocare optic ce poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mail multe ori – incompatibil cu alte tipuri DVD. |
| DVD+/-R – DVD recordable | Mediu de stocare optic neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o singură dată. |
| DVD+/-RW – DVD rewritable | Mediu de stocare optic neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mai multe ori. |
| BD - ROM – Blue-ray disc read-only | Mediu de stocare optic înregistrat în prealabil, nu poate fi inscripţionat. |
| BD - R – Blue-ray disc recordable | Mediu de stocare optic neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o singură dată. |
| BD –RE – Blue-ray disc rewritable | Mediu de stocare optic neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters şi reinscripţionat de mai multe ori. |
| Hard Disk | Mediu de stocare magnetic |
| IDE | Integrated Drive Electronics, cunoscută şi sub denumirea Advanced Technology Attachment (ATA) – tehnologie mai veche, foloseşte conectori cu 40 de pini. |
| EIDE | Enhanced Integrated Drive Electronics, cunoscut şi ca ATA-2 - o versiune mai noua a controller-ului IDE, foloseşte un conectori de 40 de pini. |
| PATA | Paralel ATA este o versiune ATA cu transmisie paralelă |
| SATA | Serial ATA este o versiune ATA cu transmisie serială, cu conectori cu 7 pini. |
| SCSI | Small Computer System Interface - acceptă conectarea până la 15 unităţi de stocare, folosind conectori de 50, 60 sau 80 de pini. |
| jumper | Componentă utilizată la închiderea unor circuite, rezultând manifestări diferite ale funcţionării calculatorului în funcţie de poziţionarea acesteia componente |
| bit | Unitate de măsură utilizată în domeniul informatic, simbobilzat prin „b”. 8 biţi formează un B (byte) |
| Advanced Power Management (APM) | process de administrare a energiei |
| Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) | process de administrare a energiei |
| PC card | Card de extensie utilizat la Laptopuri |
| ESD (Electrostatic Discharge) | Descărcare a curentului electrostatic. Letal pentru componentele calculatoarelor |
| Brăţare antistatică | Unealtă utilizată pentru evitarea descărcărilor electrostatice asupra componentelor |
| Covor antistatic | Unealtă utilizată pentru evitarea descărcărilor electrostatice asupra componentelor |
| Distanţier | Componente ce ţin la distanţă placa de bază de peretele interior al carcasei. |
| locaş intern | Locul de instalat al componentelor al căror date sunt stocate pe un mediu care rămâne în interiorul carcasei |
| locaş extern | Locul de instalat al componentelor al căror date sunt stocate pe un medii externe |
| RAID | Sistem ce oferă redundanţă datelor stocate |
| cabluri externe | Cabluri ce se conectează din exteriorul calculatorului |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# IV. Bibliografie

- ***.IT Essentilas PC Hardware and Software.Cisco

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware	. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_computer. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_case. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_power_supply. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_computer_form_factors. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Chipset. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Northbridge_(computing). 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Southbridge_(computing). 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_(computing). 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_socket. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Front_Side_Bus. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Back_side_bus. 30.04.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit. 02.05.09

- ***.La http://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_Computers/Processor. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Microprocessor. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Clock_rate. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthreading. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_cache. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_instruction_set_computer. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computer. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_cooling. 02.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_memory. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Non-volatile_memory. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_memory. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Static_random_access_memory. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Expansion_card. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_card. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_card. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Network_card	. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_network_card. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Modem. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Softmodem. 03.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk_drive. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/External_Hard_Drive. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_disc. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Technology_Attachment. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/S-ATA	. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/SCSI. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_cards. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Tape_drive. 07.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Laptop#Components. 07.05.09

- ***.La http://en.wikibooks.org/wiki/How_To_Assemble_A_Desktop_PC/Assembly. 10.05.09

- ***.La http://en.wikipedia.org/wiki/Booting. 13.05.09

- ***.La http://www.karbosguide.com/books/pcarchitecture/start.htm. 30.04.09 - do not copy !!!!!!!!!!!