Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Reţele de calculatoare

Material de învăţare – partea II

Domeniul: Electronică şi automatizări

Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

Nivel  3

2009

AUTOR:

Szőcs András – Inginer de sistem

COORDONATOR:

Ladislau Seica – Informatician

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I.	Introducere	5

II. Resurse	10

Tema 7. Componentele fizice ale unei reţele de date	11

Fişa de documentare 7.1.1 Cabluri şi conectori coaxiale	11

Activitatea de învăţare 7.1.1.1  Cabluri şi conectori coaxiale	13

Activitatea de învăţare 7.1.1.2  Cabluri şi conectori coaxiale	14

Fişa de documentare 7.1.2 Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)	15

Activitatea de învăţare 7.1.2.1  Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)	19

Activitatea de învăţare 7.1.2.2  Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)	20

Activitatea de învăţare 7.1.2.3  Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)	21

Fişa de documentare 7.1.3 Cabluri şi conectori de fibră optică (Fiber Optic)	22

Activitatea de învăţare 7.1.3  Cabluri şi conectori de fibră (Fiber Optic)	24

Fişa de documentare 7.2.1: Plăci de reţea	25

Activitatea de învăţare 7.2.1.1  Plăci de reţea	27

Activitatea de învăţare 7.2.1.2  Plăci de reţea	28

Fişa de documentare 7.2.2: Hub (Repetor multiport), componenta centrală a reţelei	29

Activitatea de învăţare 7.2.2  Hub (Repetor multiport), componenta centrală a reţelei	31

Fişa de documentare 7.2.3: Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei	32

Activitatea de învăţare 7.2.3.1  Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei	34

Activitatea de învăţare 7.2.3.2  Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei	35

Activitatea de învăţare 7.2.3.3  Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei	36

Fişa de documentare 7.2.4: Router (Ruter), legături între reţele	37

Activitatea de învăţare 7.2.4  Router (Ruter), legături între reţele	39

Fişa de documentare 7.2.5: Wireless access point (Punct de acces fără fir), reţele fără cabluri	40

Activitatea de învăţare 7.2.5  Wireless access point (Punct de acces fără fir), reţele fără cabluri	41

Fişa de documentare 7.2.6: Modem ADSL şi modem de cablu, porţi spre internet	42

Activitatea de învăţare 7.2.6.1  Modemul DSL / ADSL  (Asymmetric Digital Subscriber Line) şi Modemul de cablu (Cable modem)	45

Activitatea de învăţare 7.2.6.2  Modem ADSL şi modem de cablu, porţi spre internet	46

Fişa de documentare 7.2.7 Echipamente multifuncţionale	47

Activitatea de învăţare 7.2.7.1  Echipamente multifuncţionale	48

Activitatea de învăţare 7.2.7.2  Echipamente multifuncţionale	49

Fişa de documentare 7.3: Interconectarea echipamentelor de reţea	50

Activitatea de învăţare 7.3.1  Interconectarea echipamentelor de reţea	54

Activitatea de învăţare 7.3.2  Interconectarea echipamentelor de reţea	55

Tema 8: Instalarea şi configurarea plăcilor de reţea	56

Fişa de documentare 8.1 Configurarea unei plăci de reţea	56

Activitatea de învăţare 8.1.1 Configurarea unei plăci de reţea	58

Activitatea de învăţare 8.1.2  Configurarea unei plăci de reţea	59

Fişa de documentare 8.2 Configurarea unei conexiuni PPPoE	60

Activitatea de învăţare 8.2.1 Configurarea unei conexiuni PPPoE	63

Activitatea de învăţare 8.2.2  Configurarea unei conexiuni PPPoE	64

Fişa de documentare 8.3 Configurarea unei conexiuni wireless	65

Activitatea de învăţare 8.3.1 Configurarea unei conexiuni wireless	69

Activitatea de învăţare 8.3.2  Configurarea unei conexiuni wireless	70

Tema 9: Instalarea şi configurarea unui router / modem ADSL	71

Fişa de documentare 9.1 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL	71

Activitatea de învăţare 9.1.1 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL	74

Activitatea de învăţare 9.1.2  Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL	75

Activitatea de învăţare 9.1.3  Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL	77

Fişa de documentare 9.2 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL	78

Activitatea de învăţare 9.2.1 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL	82

Activitatea de învăţare 9.2.2 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL	83

Tema 10: Depanarea unei reţele de calculatoare	84

Fişa de documentare 10 Verificarea şi depanarea reţelelor de date	84

Activitatea de învăţare 10.1 Verificarea şi depanarea reţelelor de date	88

Activitatea de învăţare 10.2 Verificarea şi depanarea reţelelor de date	89

III.	Glosar	91

# Introducere

Materialul de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor:

- Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date

- Realizează conectarea unei reţele de date la internet

Domeniul	Electronică şi automatizări

Calificarea	Tehnician operator tehnică de calcul

Nivelul de calificare	 3

Materialul cuprinde:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Prezentul material de învăţare se adresează elevilor din cadrul şcolilor postliceale, domeniul Tehnician operator tehnică de calcul., calificarea Tehnician operator tehnică de calcul.

| Teme | Elemente component | Competenţa |
| --- | --- | --- |
| Tema 7 Componentele fizice ale unei reţele de date | Fişa de documentare 7.1.1 Cabluri şi conectori coaxiale Activitatea de învăţare 7.1.1.1 Cabluri şi conectori coaxiale Activitatea de învăţare 7.1.1.2 Cabluri şi conectori coaxiale | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.1.2 Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair) Activitatea de învăţare 7.1.2.1 Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair) Activitatea de învăţare 7.1.2.2 Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair) Activitatea de învăţare 7.1.2.3 Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair) | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.1.3 Cabluri şi conectori de fibră optică (Fiber Optic) Activitatea de învăţare 7.1.3 Cabluri şi conectori de fibră (Fiber Optic) | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.2.1: Plăci de reţea Activitatea de învăţare 7.2.1.1 Plăci de reţea Activitatea de învăţare 7.2.1.2 Plăci de reţea | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.2.2: Hub (Repetor multiport), componenta centrală a reţelei Activitatea de învăţare 7.2.2 Hub (Repetor multiport), componenta centrală a reţelei | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.2.3: Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei Activitatea de învăţare 7.2.3.1 Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei Activitatea de învăţare 7.2.3.2 Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei Activitatea de învăţare 7.2.3.3 Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.2.4: Router (Ruter), legături între reţele Activitatea de învăţare 7.2.4 Router (Ruter), legături între reţele Fişa de documentare 7.2.5: Wireless access point (Punct de acces fără fir), reţele fără cabluri Activitatea de învăţare 7.2.5 Wireless access point (Punct de acces fără fir), reţele fără cabluri | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.2.6: Modem ADSL şi modem de cablu, porţi spre internet Activitatea de învăţare 7.2.6.1 Modemul DSL / ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) şi Modemul de cablu (Cable modem) Activitatea de învăţare 7.2.6.2 Modem ADSL şi modem de cablu, porţi spre internet | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.2.7 Echipamente multifuncţionale Activitatea de învăţare 7.2.7.1 Echipamente multifuncţionale Activitatea de învăţare 7.2.7.2 Echipamente multifuncţionale | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
|  | Fişa de documentare 7.3: Interconectarea echipamentelor de reţea Activitatea de învăţare 7.3.1 Interconectarea echipamentelor de reţea Activitatea de învăţare 7.3.2 Interconectarea echipamentelor de reţea | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |
| Tema 8 Instalarea şi configurarea plăcilor de reţea | Fişa de documentare 8.1 Configurarea unei plăci de reţea Activitatea de învăţare 8.1.1 Configurarea unei plăci de reţea Activitatea de învăţare 8.1.2 Configurarea unei plăci de reţea | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date Realizează conectarea unei reţele de date la internet |
|  | Fişa de documentare 8.2 Configurarea unei conexiuni PPPoE Activitatea de învăţare 8.2.1 Configurarea unei conexiuni PPPoE Activitatea de învăţare 8.2.2 Configurarea unei conexiuni PPPoE | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date Realizează conectarea unei reţele de date la internet |
|  | Fişa de documentare 8.3 Configurarea unei conexiuni wireless Activitatea de învăţare 8.3.1 Configurarea unei conexiuni wireless Activitatea de învăţare 8.3.2 Configurarea unei conexiuni wireless | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date Realizează conectarea unei reţele de date la internet |
| Tema 9 Instalarea şi configurarea unui router / modem ADSL | Fişa de documentare 9.1 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL Activitatea de învăţare 9.1.1 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL Activitatea de învăţare 9.1.2 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL Activitatea de învăţare 9.1.3 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date Realizează conectarea unei reţele de date la internet |
|  | Fişa de documentare 9.2 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL Activitatea de învăţare 9.2.1 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL Activitatea de învăţare 9.2.2 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL | Realizează conectarea unei reţele de date la internet |
| Tema 10 Depanarea unei reţele de calculatoare | Fişa de documentare 10 Verificarea şi depanarea reţelelor de date Activitatea de învăţare 10.1 Verificarea şi depanarea reţelelor de date Activitatea de învăţare 10.2 Verificarea şi depanarea reţelelor de date | Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date |

Absolvenţii nivelului 3, liceu, calificarea Tehnician operator tehnica de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de interconectare, punere în funcţiune, configurare şi depanare a echipamentelor de reţea.

Temele din prezentul material de învăţare nu acoperă toate conţinuturile prevăzute în curriculumul pentru modulul Reţele de calculatoare  Pentru parcurgerea integrală a modulului în vederea atingerii competenţelor vizate / rezultate ale învăţării profesorul va avea în vedere şi materialul de învăţare Reţele de calculatoare partea I.

# II. Resurse

Prezentul material de invatare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fise de documentare

- activitati de invatare

Elevii pot folosi atat materialul prezent (in forma printata) cat si varianta echivalenta online.

# Tema 7. Componentele fizice ale unei reţele de date

## Fişa de documentare 7.1.1 Cabluri şi conectori coaxiale

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Cablul coaxial constă dintr-un miez de cupru, înconjurat de un înveliş izolator, apoi de un strat de ecranare format dintr-o plasă metalică şi de o cămaşă exterioară de protecţie (Fig 7.1.1.1). Ecranele protejează datele transmise prin cablu, eliminând zgomotul, astfel datele nu vor fi distorsionate. Miezul unui cablu coaxial transportă semnale electrice. Aceste semnale electrice reprezintă datele. Dacă miezul şi plasa de sârmă se ating, se produce un scurtcircuit. Acesta conduce la distrugerea datelor care circulă prin cablu. Cablul coaxial este destul de rezistent la interferenţe. Acesta a fost motivul pentru care cablul coaxial a fost utilizat în cazul distanţelor mari.

Tipuri de cablu  coaxial:

Thicknet 10BASE5 – Cablu coaxial gros care a fost folosit in reţelistică şi funcţiona la viteze de 10 megabiţi pe secundă până la o distanţă maximă de 500 de metri.

Thinnet 10Base2 – Cablu coaxial subţire, care a fost folosit în reţelistică şi funcţiona la viteze de 10 megabiţi pe secundă până la o distanţă maximă de 185 de metri, după ce semnalul începea să se atenueze. Face parte din familia numită RG-58 şi are o impedanţă de 50 ohmi.

Conectori pentru cabluri coaxiale

Pentru conectarea la calculator se folosesc componente de conectare BNC (British Naval Connector) – pentru cablul coaxial Thinnet 10Base2.

- Conectorul de cablu (Fig. 7.1.1.2) este sertizat la cele două capete ale cablului.

- Conectorul BNC-T (Fig. 7.1.1.3) cuplează placa de reţea din calculator la cablul de reţea.

- Conector BNC bară (Fig. 7.1.1.4) conectează doua segmente de cablu coaxial subţire.

- Terminatorul BNC (Fig. 7.1.1.5) se foloseşte la fiecare capăt al magistralei pentru a absorbi semnalele parazite. Fără terminatoare o reţea de tip magistrală nu poate funcţiona.

### Activitatea de învăţare 7.1.1.1  Cabluri şi conectori coaxiale

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să prezinţi cablurile coaxiale, caracteristicile lor şi cazurile în care se folosesc.

Durata:  30 minute

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Realizaţi un eseu care să conţine informaţii despre cablurile coaxiale pe baza următoarelor idei: tipuri de cabluri coaxiale folosite în reţelistică, vitezele de transfer a cablurilor coaxiale şi distanţa maximă a unui segment de cablu coaxial. Timpul de lucru este de 30 minute iar dimensiunea eseului să fie aproximativ 1/2 de pagini.

Pentru realizarea eseului consultaţi Fişa de documentare 7.1.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.1.1.2  Cabluri şi conectori coaxiale

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici conectorii folosiţi pentru cablul coaxial Thinnet 10Base2.

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Completaţi tabelul de mai jos, potrivind imaginilor următoarele cuvinte: conector de cablu BNC, conector BNC-T, conector BNC bară, terminator BNC.

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 7.1.1 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.1.2 Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Cablul torsadat este un tip de cablu, care în compoziţia sa conţine cupru. Se foloseşte în reţelele telefonice şi în majoritatea reţelelor Ethernet. Constă din două fire de cupru izolate, răsucite unul împrejurul celuilalt. O pereche de fire formează un circuit. Torsadarea oferă protecţie împotriva interferenţelor cauzate de celelalte perechi de fire din cablu. Perechile de fire de cupru sunt acoperite intr-o izolaţie de plastic codificată pe culori şi sunt torsadate împreuna. O izolaţie exterioară protejează fasciculul de perechi torsadate.

Funcţionare, anularea surselor de zgomot

La trecerea curentului printr-un fir de cupru, este creat un câmp magnetic în jurul firului. Fiecare circuit are doua fire, iar intr-un circuit cele doua fire au câmpuri magnetice de sens opus. Astfel se produce efectul de anulare a câmpurilor magnetice.

Tipuri de cablu torsadat:

Cablu torsadat neecranat (Unshielded twisted-pair - UTP) – Cablu care are patru perechi de fire (Fig. 7.1.2.1). Acest tip de cablu se bazează numai pe efectul de anulare obţinut prin torsadarea perechilor de fire care limitează degradarea semnalului cauzată de interferenţe electromagnetice (EMI) şi interferenţe în frecvenţa radio (RFI). UTP este cel mai folosit tip de cablu în reţele. Lungimea unui segment poate fi de maxim 100 m.

Cablu torsadat ecranat (Shielded twisted-pair - STP) – Fiecare pereche de fire este acoperită de o folie metalică pentru a ecrana şi mai bine zgomotul (Fig. 7.1.2.2). Patru perechi de fire sunt ulterior învelite într-o altă folie metalică. STP reduce zgomotele electrice din interiorul cablului. De asemenea reduce EMI şi RFI din exterior. Lungimea unui segment poate fi de maxim 100 m.

Standarde şi specificaţii

Standardul EIA/TIA 568 cuprinde specificaţiile cablului UTP referitor la cablarea clădirilor comerciale.

EIA/TIA – Electronic Industries Association / Telecommunications Industries Association

- Categoria 2 (CAT2) este certificat pentru transmisii de date de până la 4 Mbps (Megabiţi per secundă). Conţine patru perechi torsadate.

- Categoria 3 (CAT3) este certificat pentru transmisii de date de până la 10 Mbps (Megabiţi per secundă). Conţine patru perechi torsadate.

- Categoria 4 (CAT4) este certificat pentru transmisii de date de până la 16 Mbps (Megabiţi per secundă). Conţine patru perechi torsadate.

- Categoria 5 (CAT5) este certificat pentru transmisii de date de până la 100 Mbps (Megabiţi per secundă). Conţine patru perechi torsadate.

- Categoria 5e (CAT5e) este certificat pentru transmisii de date de până la 100 Mbps (Megabiţi per secundă). Conţine patru perechi torsadate. Are mai multe torsadări pe metru decât cel de categoria 5. Este descris de standardul EIA/TIA 568-B. Este cel mai folosit tip de cablu în zilele noastre.

- Categoria 6 (CAT6) este certificat pentru transmisii de date de până la 1Gbps (Gigabiţi per secundă). Conţine patru perechi răsucite. Impune specificaţii mai stricte pentru interferenţe (crosstalk) şi zgomotul de fundal (system noise).

- Categoria 6A (CAT6A) este certificat pentru transmisii de date de până la 10 Gbps (Gigabiţi per secundă). Conţine patru perechi răsucite care pot avea un despărţitor central pentru a separa perechile din interiorul cablului.

Conectori şi prize folosite pentru UTP şi STP / FTP

Tipul de conector şi priză folosit pentru cablul UTP şi STP / FTP se numeşte 8 Position 8 Contact (8P8C). Chiar dacă denumirea de conector şi priză RJ-45 este greşită, noi o vom folosi pentru că denumirea este larg răspândită. Pentru cablul torsadat UTP folosim conectorul RJ-45 neecranat, pentru STP şi FTP folosim conectorul RJ-45 ecranat (Fig. 7.1.2.4).

Conectorul şi priza RJ-45 are 8 pini care fac legătura între firele cablului torsadat şi priza UTP care se află îngropată în echipamente, de  exemplu: în plăci de reţea (Fig 7.1.2.5).

Conectorul RJ-45 nu este identic cu conectorul RJ-11! Chiar dacă la prima vedere arată la fel, între cele două tipuri de conectori există diferenţe mari.

Cleşte sertizor UTP - se foloseşte pentru montarea conectorului RJ-45 ecranat sau neecranat (Fig 7.1.2.6).

Punchdown tool (Crone tool)-  se foloseşte pentru fixarea (fixarea) firelor torsadate în priza RJ-45 şi patch panel (Fig 7.1.2.6).

Pentru cablul torsadat STP şi FTP nu folosiţi conector RJ-45 neecranat! În acest caz ecranarea cablului se va comporta ca o antenă, care poate duce la distrugerea datelor care circulă prin cablu.

Montarea conectorului RJ-45 se face conform standardelor TIA/EIA-568A şi TIA/EIA-568B (Fig. 7.1.2.7).

Conectorii RJ-45 folosţi pentru terminarea cablurilor UTP conţin 8 găuri în care trebuie introduse cele 8 fire, apoi cu ajutorul unui cleşte de sertizat UTP se sertizează conectorul RJ-45. În dreptul fiecărei găuri din conectorul RJ-45 se află o lamelă metalică care iniţial este deasupra găurii, astfel încât firul intră uşor. În timpul acestui proces de sertizare lamela metalică din dreptul fiecărei găuri este apăsată şi străpunge firul, astfel se realizează contactul electric.

Trebuie acordată mare atenţie la detorsadarea firelor! Atunci când este îndepărtat manşonul de plastic cu ajutorul unui tăietor de cabluri şi sunt detorsadate perechile pentru a putea introduce firele în conector, trebuie avută mare grijă ca bucata de cablu detorsadat să fie cât mai mică. În caz contrar, va apărea o interferenţă între fire, generând crosstalk (diafonie). Trebuie tăiaţi cam 3-4 cm din manşon, apoi sunt detorsadate firele, sunt aranjate în ordinea dorită conform standardului, iar apoi cu ajutorul unor lame pe care le are cleştele de sertizat, sunt tăiate firele, lăsând cam 3/4 din lungimea conectorului RJ-45. În acest fel firele vor ajunge până în capătul conectorului RJ-45, asigurând un contact electric perfect, iar bucata detorsadată va fi aproape inexistentă, minimizând riscul apariţiei crosstalk-ului (Fig 7.1.2.8).

### Activitatea de învăţare 7.1.2.1  Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii procesul de sertizare a cablurilor torsadate, cu conector RJ-45 conform standardelor TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B.

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru:  Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 7.1.2.2  Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de cabluri torsadate.

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Completaţi tabelul de mai jos, potrivind imaginilor următoarele cuvinte: cablu torsadat neecranat UTP, cablu torsadat ecranat STP, cablu torsadat în folie FTP

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 7.1.2 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.1.2.3  Cabluri şi conectori torsadate (Twisted Pair)

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să sertizezi cablurile torsadate, cu conector RJ-45 conform standardelor TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B.

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual

Sarcina de lucru: După documentarea asupra sertizării unui cablu torsadat cu conector RJ-45 şi pregătirea cablului, conectorilor RJ-45 şi sculelor necesare pentru sertzare precum şi pregătirea locului de muncă, sertizaţi cablul conform standardului TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B.

Atenţie: Aveţi grijă la folosirea sculelor! Instrumentele de tăiere şi presare folosite pentru sertizarea cablurilor pot fi periculoase dacă nu sunt folosite în mod corespunzător. Respectaţi normele de protecţie a muncii!

Pentru desfăşurarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.1.1 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.1.3 Cabluri şi conectori de fibră optică (Fiber Optic)

În acest tip de cablu, fibrele optice transportă semnale de date digitale sub forma unui impulsuri luminoase modulate. Prin fibră optică nu se circulă semnale electrice, ca urmare, este un mod sigur pentru transport de date, deoarece datele nu pot fi interceptate.

Un cablu cu fibră optică, este format dintr-una sau mai multe fibre optice învelite intr-o teacă sau cămaşă. Fibra optică este un conductor din sticlă sau plastic. Fibrele optice sunt alcătuite dintr-un cilindru de sticlă, numit armatură.

Fiecare fibră de sticlă transmite semnalele într-o singură direcţie!

Funcţionare, anularea surselor de zgomot

Datorită faptului că este confecţionat din sticlă, cablul cu fibră optică nu este afectat de interferenţe electromagnetice sau interferenţe cu frecvenţe radio. Toate semnalele sunt convertite în impulsuri de lumină pentru a intra în cablu, si convertite înapoi în semnale electrice când părăsesc cablul. Un cablu cu fibră optică poate transmite semnale care sunt mai clare, ajung mai departe şi au o lăţime de banda mai mare decât cablurile de cupru sau alte cabluri metalice. Cablurile cu fibră optică pot străbate distanţe de câţiva kilometri înainte de a fi nevoie ca semnalul să fie regenerat.

Exista două tipuri de cabluri cu fibră optică (Fig 7.1.3.1):

Multimode – Cablul are un miez mai gros decât cablul single-mode. Este mai uşor de fabricat, poate folosi surse de lumină mai simple (LED-uri) şi funcţionează bine pe distanţe de câţiva kilometri sau mai puţin.

Single-mode – Cablul are un miez foarte subţire. Este mai greu de fabricat, foloseşte laser pentru semnalizare şi poate transmite semnale la distanţe de zeci de kilometri.

Conectori folosite pentru fibră optică

Exista mai multe tipuri de conectori: SC, ST, LC, MT, MIC (FDDI) si FC (Fig 7.1.3.2). Aceste tipuri de conectori pentru fibra optică sunt half-duplex, ceea ce permite datelor să circule intr-o singură direcţie. Astfel, pentru comunicaţie este nevoie de două fire.

### Activitatea de învăţare 7.1.3  Cabluri şi conectori de fibră (Fiber Optic)

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să prezinţi cablurile cu fibră optică, caracteristicile lor şi cazurile în care se folosesc.

Durata:  30 minute

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Realizaţi un eseu care să conţină informaţii despre fibra optică pe baza următoarelor idei: tipuri de cabluri cu fibră optică folosite în reţelistică, vitezele de funcţionare a acestora şi distanţa maximă a unui segment de cablu cu fibră optică. Timpul de lucru este de 30 minute iar dimensiunea eseului să fie aproximativ 30 de rânduri.

Pentru realizarea eseului consultaţi Fişa de documentare 7.1.3 precum şi sursele de pe Internet.

Tema 7: Componentele fizice ale unei reţele de date

## Fişa de documentare 7.2.1: Plăci de reţea

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Placa de reţea funcţionează ca interfaţă fizică între calculator şi cablul de reţea. Placa de reţea este instalată într-unul dintre sloturile de expansiune a fiecărui calculator, care este conectat la reţea.

După ce placa de reţea a fost instalată la unul dintre sloturile de expansiune, se conectează cablul de reţea (placa de reţea Wireless nu necesită folosirea cablului de reţea).

Rolul plăcii de reţea

- Pregăteşte datele din calculator pentru a fi transmise prin cablul de reţea

- Transmite datele către alte calculatoare

- Controlează fluxul de date dintre calculator şi cablul de reţea

Nivelul OSI în care funcţionează

O placă de reţea conţine circuite electronice (hardware) şi programe păstrate în memorii protejate la scriere (firmware). Aceste circuite şi programe împreună implementează funcţiile nivelului de legătură de date (Data Link) al modelului OSI.

Fiecare placă de reţea are propria sa adresă MAC (Media Access Control address) pentru scopuri de identificare în reţea. Placa de reţea, este unic identificabil între toate dispozitivele de acest tip produse vreodată în lume prin ceea ce poartă numele de adresă MAC. Adresa MAC este inscripţionată la momentul fabricaţiei în chipul de memorie ROM al plăcii de reţea (Read-Only memory) al cărei conţinut nu poate fi modificat şi care se păstrează chiar dacă adaptorul nu este alimentat cu energie electrică). Adresa MAC constă într-o secvenţă numerică formată din 6 grupuri de câte 2 cifre hexadecimale (în baza 16) de tipul 00-0A-E4-A6-78-FB.

Tipuri de placi de reţea (Fig. 7.2.1)

- Placă de reţea wired – ca purtător de date foloseşte semnale electronice prin cablu de reţea, corespunzător arhitecturii de reţea.

- Placă de reţea wireless – ca purtător de date foloseşte unde radio. Pentru transmiterea şi recepţia datelor în reţea se foloseşte antenă.

### Activitatea de învăţare 7.2.1.1  Plăci de reţea

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici interfeţele plăcilor de reţea.

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Analizaţi imaginile de mai jos şi potriviţi numerelor din tabel următoarele cuvinte: port RJ-45, conector pentru antenă, leduri indicatoare de funcţionare link/act, antenă wireless

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 7.2.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.2.1.2  Plăci de reţea

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici placa de reţea potrivită unei situaţii date.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Rezolvaţi urătoarea problemă:

Într-o firmă s-a cumpărat un calculator nou. Firma are o reţea locală, la care trebuie conectat şi calculatorul nou cumpărat. Pentru alegerea plăcii de reţea potrivită, informaticianul trebuie să ia în calcul mai multe criterii de selecţie. Dacă voi aţi fi în locul informaticianului, ce tip de placă de reţea aţi alege?

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.2.1 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.2.2: Hub (Repetor multiport), componenta centrală a reţelei

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Pe măsură ce semnalul traversează cablul, el se degradează şi se distorsionează (atenuează). În cazul în care cablul este destul de lung, atenuarea devine destul de mare, datele vor deveni necunoscute împiedicând comunicarea în reţea. Un repetor (Fig. 7.2.2.1) permite transportul semnalului pe o distanţă mai mare. De obicei un hub (Fig 7.2.2.2) conţine mai multe porturi, deci de fapt este un repetor multiport . Pe aceste porturi putem conecta calculatoare sau alte echipamente de reţea cu ajutorul cablurilor de reţea. Hub-urile mai sunt denumite si concentratoare, deoarece au rolul unui punct central de conectare pentru un LAN.

Domeniu de coliziune (colision domain) -  apare atunci când mai multe dispozitive împart acelaşi mediu de transmisie. Calculatoarele conectate la un hub alcătuiesc împreună un domeniu de coliziune, unde se ciocnesc (fenomenul de coliziune) pachetele trimise în acelaşi timp de către calculatoare.

Rolul unei hub

- Primirea datelor (semnalelor electronice) pe unul dintre porturi

- Regenerarea datelor (semnalelor electronice) distorsionate

- Trimiterea datelor (semnalelor electronice) regenerate pe toate celelalte porturi

Acest proces înseamnă că tot traficul generat de un echipament conectat la hub, este trimis către toate celelalte echipamente conectate la hub de fiecare data când hub-ul transmite date. Dacă două calculatoare se decid să transmită în acelaşi timp, va apărea o coliziune în interiorul lui şi datele respective vor fi corupte. Astfel se generează o cantitate mare de trafic in reţea. Acest fapt va fi resimţit de către toate dispozitivele conectate la hub.

Nivelul OSI în care funcţionează

Un hub funcţionează la nivelul fizic (Physical Layer) din modelul OSI, regenerând semnalele din reţea şi retransmiţându-le pe alte segmente prin intermediul porturilor.

Pentru transmiterea datelor printr-un repetor, de pe un segment pe altul, pachetele şi protocoalele LLC (Logical Link Control) trebuie să fie identice pe ambele segmente. Aceasta înseamnă că un Hub nu permite comunicarea între reţele diferite, de exemplu între o reţea de tip Ethernet şi una Token Ring.

### Activitatea de învăţare 7.2.2  Hub (Repetor multiport), componenta centrală a reţelei

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici un echipament de reţea (hub) şi s-o utilizezi pentru diferite scopuri.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Rezolvaţi urătoarea problemă:

O firmă deţine trei calculatoare care sunt aranjate într-un birou. Toate cele trei calculatoare sunt echipate cu placi de reţea Ethernet cu porturi RJ-45. La una dintre calculatoare este instalat o imprimantă la care ar trebui să aibă acces şi celelalte două calculatoare aflate în birou. Firma decide construirea unei reţele LAN, dar are un buget foarte mic. Cum puteţi rezolva problema construirii unui reţele locale, ce fel de echipament cumpăraţi pentru interconectarea calculatoarelor. Motivează alegerea făcută!

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.2.2 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.2.3: Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Un switch (Fig. 7.2.3.2 şi 7.2.3.3) permite transportul semnalului pe o distanţă mai mare. De obicei un switch conţine mai multe porturi. Pe aceste porturi putem conecta calculatoare sau alte echipamente de reţea cu ajutorul cablurilor de reţea.

Graniţele dintre segmente pot fi definite folosind un bridge (Fig. 7.2.3.1). Bridge-ul are două porturi prin care se conectează la două cabluri de reţea. Un bridge este un echipament folosit pentru a filtra traficul de reţea între segmentele unui LAN. Bridge-urile păstrează în memorie informaţii despre toate echipamentele aflate pe fiecare segment cu care sunt conectate. Un bridge poate avea doar două porturi, conectând două segmente ale aceleiaşi reţele. Un switch se poate considera ca un bridge multiport. Un switch menţine o tabelă cu adresele MAC al calculatoarelor care sunt conectate la fiecare port. Când un cadru este primit pe un port, switch-ul compară informaţiile de adresă din cadru cu tabela sa de adrese MAC. Switch-ul determină ce port să folosească pentru a trimite cadrul mai departe.

Rolul unui switch

- Verificarea adresei de sursă şi de destinaţie a fiecărui pachet care soseşte pe unul dintre porturi.

- Transferul pachetelor mai departe în modul următor: dacă destinaţia apare în tabela de rutare, switch-ul transferă pachetele spre segmentul (portul) respectiv, dacă destinaţia nu se regăseşte în tabela de rutare, switch-ul transmite pachetele către toate segmentele (porturile).

Segmentare  - Mărirea numărului de domenii de coliziune care se poate realiza prin intermediul unui bridge sau switch. Acesta realizează filtrarea traficului, astfel încât calculatoarele aflate într-un domeniu de coliziune să poată comunica între ele nestânjenite de activitatea de pe alte domenii de coliziune. Acest proces înseamnă că  traficul generat de un echipament conectat la switch este trimis spre toate celelalte echipamente, numai dacă destinaţia nu se regăseşte in tabela de rutare a switch-ului . Astfel se reduce cantitatea de trafic generată in reţea.

Nivelul OSI în care funcţionează

Switch-ul funcţionează la nivelul Legătură de date (Data Link) al modelului OSI, la subnivelul de Control al accesului la mediu (MAC – Media Access Control) . Din această cauză, toate informaţiile de pe nivelurile superioare ale modelului OSI le sunt inaccesibile şi ca urmare nu distrug protocoalele între ele. Switch-ul transferă toate protocoalele în reţea, astfel încât rămâne la latitudinea calculatoarelor să determine protocoalele pe care le recunosc.

### Activitatea de învăţare 7.2.3.1  Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici porturile şi ledurile indicatoare a unui switch.

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Analizaţi imaginile de mai jos şi potriviţi numerelor din tabel următoarele cuvinte: leduri indicatoare de funcţionare link/act, porturi RJ-45

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 7.2.3 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.2.3.2  Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii diferitele tipuri de switchuri , modul de funcţionare (comparativ cu modul de funcţionare a hub-ului) şi caracteristicile lor.

Durata:  60 minute

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Realizaţi un eseu care să trateze switchurile pe baza următoarelor idei: tipuri de switchuri ( funcţionare, moduri şi cazuri de utilizare),  şi diferenţele între switchuri şi huburi. Timpul de lucru este de 60 minute iar dimensiunea eseului trebuie să fie aproximativ o pagină.

Pentru realizarea eseului consultaţi Fişa de documentare 7.2.3 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.2.3.3  Switch (Bridge multiport), componenta centrală a reţelei

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici un echipament de reţea (switch) şi s-o utilizezi pentru diferite scopuri.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Rezolvaţi urătoarea problemă:

Vă angajaţi la o firmă în post de informatician. În prima zi de lucru observaţi că reţeaua locală nu funcţionează în ritm normal (traficul este foarte intens, timpii de răspuns sunt foarte mari, documentele printate prin reţea întârzie foarte mult, deschiderea directoarelor partajate în reţea necesită mult timp). Firma are 35 de calculatoare interconectate între ele, trei servere de fişiere iar reţeaua este legată la internet.  În centrul reţelei stă un HUB care interconectează toate calculatoarele şi serverele precum şi imprimantele de reţea. Ce fel de măsuri puteţi lua pentru a obţine o reţea mai rapidă fără a efectua însă modificări în topologia fizică?  Motivează alegerea făcută!

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.2.3 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.2.4: Router (Ruter), legături între reţele

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

În timp ce un switch conectează segmente ale unei reţele, routerele interconectează mai multe reţele. O reţea complexă necesită un dispozitiv care nu doar recunoaşte adresa fiecărui segment, ci determină şi cea mai bună cale (rută) pentru transmiterea datelor şi filtrarea traficului de difuzare pe segmentul local. Switch-urile folosesc adresele MAC pentru a transmite un cadru în interiorul unei reţele. Routerele folosesc adrese IP pentru a transmite cadrele către alte reţele. Pentru a putea trimite eficient un pachet de date către destinaţie, este nevoie să se cunoască “topologia” reţelei de comunicaţie. Acest lucru este realizat prin intermediul protocoalelor de rutare. Routerele schimbă permanent între ele informaţii despre topologia reţelei.

Un ruter poate fi un calculator care are instalat un software special sau poate fi un echipament special conceput de producătorii de echipamente de reţea (Fig 7.2.4.1, Fig. 7.2.4.2). Routerele conţin tabele de rutare cu adrese IP împreună cu căile optime către alte reţele destinaţie.

Rolul unui router

- Determină adresa de destinaţie a pachetelor pe care le primeşte cu ajutorul unor tabele de rutare, care conţin următoarele informaţii:

    - Toate adresele cunoscute din reţea

    - Modul de conectare la o altă reţea

    - Căile (rutele) posibile între routere

    - Costul transmiterii datelor pe aceste căi

- Pe baza costului şi a căilor disponibile, routerul alege cea mai bună cale de transmitere a datelor şi transmite datele spre destinaţie.

Nivelul OSI în care funcţionează

Routerele funcţionează la nivelul Reţea al modelului OSI. La acest nivel routerul poate comuta şi ruta (dirija) pachete între diferite reţele. Routerul citeşte informaţiile complexe de adresă din pachet. Routerul funcţionează la un nivel superior punţilor (bridge) în modelul OSI, deci are acces la informaţii suplimentare. Routerul poate comuta pachetele între diferite tipuri de reţele. Comunicaţia prin Internet se desfăşoară prin intermediul routerelor.

### Activitatea de învăţare 7.2.4  Router (Ruter), legături între reţele

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să prezinţi routerele hardware şi software, precum şi rolul, modul de funcţionare şi cazurile de folosire al acestora.

Durata: 50 min

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe

Sarcina de lucru:  Fiecare grupă va trebui să trateze una din următoarele teme de studiu: rolul routerelor, moduri de funcţionare a routerelor, tipri de routere (hardware,   software), diferenţele şi similitudinile între routere şi switchuri. Aveţi la dispoziţie 30 de minute, după care se vor reorganiza grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. În următoarele 20 de minute în noile grupe formate se vor împărtăşii cunoştinţele acumulate la pasul I.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.2.4 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.2.5: Wireless access point (Punct de acces fără fir), reţele fără cabluri

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Punctele de acces fără fir (Fig. 7.2.5) fac posibilă echipamentelor care folosesc tehnologia wireless, să se conecteze la o reţea cablată. Aceste echipamente sunt: calculatoare desktop echipate cu placă de reţea wireless, calculatoare portabile (laptop), echipamente PDA, telefoane mobile cu tehnologie wireless încorporată. Punctele de acces wireless folosesc unde radio pentru a se comunica cu alte echipamente wireless sau alte puncte de acces wireless. Punctele de acces wireless sunt transparente, ceea ce înseamnă că un calculator poate să se comunice cu reţeaua cablată ca şi cum ar fi legat direct la reţeaua cablată prin cablu. Un punct de acces wireless are o rază de acoperire limitată. Obstacolele reduc aria de acoperire a punctelor de acces wireless. Pentru asigurarea unei acoperiri mai bune putem folosi mai multe puncte de acces wireless în aceeaşi reţea, sau putem folosi o antenă cu o putere mai mare de difuzare.

### Activitatea de învăţare 7.2.5  Wireless access point (Punct de acces fără fir), reţele fără cabluri

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici un punct de acces fără fir şi să utilizezi pentru diferite scopuri.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Rezolvaţi urătoarea problemă:

O agenţie deţine o reţea locală cu trei calculatoare în trei birouri pe acelaşi etaj al unei clădiri. Pentru agenţi, firma cumpără cinci calculatoare portabile (laptop) cu WiFi (wireless) încorporat. Ce soluţie propuneţi pentru ca agenţii prin intermediul calculatoarelor portabile să aibă acces la reţea locală a firmei, indiferent de locul în care se află în cele trei birouri?  Motivaţi alegerea făcută!

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.2.5 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.2.6: Modem ADSL şi modem de cablu, porţi spre internet

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Un modem DSL (Fig. 7.2.6.1, 7.2.6.2) este un echipament care face posibil conectarea unui calculator sau router la o linie telefonică digitală DSL pentru scopul folosirii unui serviciu ADSL. Ca şi un modem obişnuit şi modemul DSL este un transceiver (transmitter – receiver = transmiţător - receptor). Cu ajutorul acestui echipament putem să conectăm un calculator, sau o reţea LAN la internet. Pentru conectarea unui modem DSL cu calculatorul, putem folosi o conexiune prin USB sau Ethernet. Într-o linie DSL rata de transfer pentru download este mult mai mare decât rata de transfer pentru upload, de exemplu, 8 Mbit/sec. download şi 1 Mbit/sec. upload.

DSL modem / router sau Residental gateway – modem inteligent, care poate partaja serviciul ADSL cu mai multe calculatoare sau cu o reţea întreagă. Un astfel de modem ADSL poate fi folosit în scopul conectării pe internet, acasă sau la birou şi de obicei conţine şi un firewall pentru protejarea reţelei LAN şi a calculatoarelor.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) - pentru a pune datele de download si de upload pe o linie DSL este nevoie de două tipuri de echipamente: un modem ADSL la client si un system terminator pentru modemul ADSL (DSLAM) la provider (Fig. 7.2.6.3).

Un modem de cablu (Fig. 7.2.6.1, Fig. 7.2.6.4) este folosit pentru conectarea unui calculator sau a unei reţele la internet. Modemul de cablu foloseşte reţeaua companiei de televiziune prin cablu. Toate modemurile de cablu conţin : un tuner, un demodulator, un modulator, un dispozitiv de control al accesului la mediu (MAC) si un microprocesor. Pentru conectarea unui modem de cablu la calculator, putem folosi conexiunea prin USB sau Ethernet.

CMTS (cable modem termination system) - pentru a pune datele de download si de upload pe un cablu de televiziune este nevoie de două tipuri de echipamente: un modem de cablu la client si un system terminator pentru modemul de cablu (CMTS) la provider (Fig. 7.2.6.5).

### Activitatea de învăţare 7.2.6.1  Modemul DSL / ADSL  (Asymmetric Digital Subscriber Line) şi Modemul de cablu (Cable modem)

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici porturile modemelor ADSL / cable.

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Analizaţi imaginile de mai jos şi potriviţi numerelor din tabel următoarele cuvinte: port RJ-45, port ADSL (RJ11 pentru linia telefonică), port cablu TV, port USB, port RJ-45.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 7.2.6 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.2.6.2  Modem ADSL şi modem de cablu, porţi spre internet

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici cele doua tipuri de modemuri (modemul ADSL si modemul de cablu), să analizezi diferenţele şi similitudinile între ele, precum şi utilizarea lor.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Hartă tip pânză de păianjen

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Folosind surse diferite (fişa de documentare 7.2.6, internet, manual, reviste de specialitate, caietul de notiţe etc.) obţineţi informaţii despre modemul DSL/ADSL şi modemul de cablu. Informaţiile obţinute organizaţi-le după modelul urmator:

Pentru rezolvarea sarcinii de lucru consultaţi Fişa de documentare 7.2.6 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.2.7 Echipamente multifuncţionale

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Există echipamente de reţea, care au mai multe funcţii. Aceste echipamente înglobează funcţiile mai multor echipamente de reţea cum ar fi: modem ADSL, router, bridge, switch, wireless access point (Fig. 7.2.7.1). Este mult mai convenabil să cumpăraţi şi să configuraţi un singur echipament care deserveşte mai multe scopuri decât să utilizaţi un echipament separat pentru fiecare funcţie. Aceste echipamente sunt recomandate pentru reţeaua de acasă şi pentru birouri mai mici cu câteva calculatoare.

### Activitatea de învăţare 7.2.7.1  Echipamente multifuncţionale

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici porturile unui echipament multifuncţional.

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Analizaţi imaginile de mai jos şi potriviţi numerelor din tabel următoarele cuvinte: port RJ-45, port ADSL (RJ11 pentru linia telefonică), leduri indicatoare de funcţionare

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 7.2.7 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.2.7.2  Echipamente multifuncţionale

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici un echipament multifuncţional şi să utilizezi pentru diferite scopuri.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Problematizare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe de 2-3 elevi

Sarcina de lucru: Rezolvaţi urătoarea problemă:

O familie achiziţionează un calculator portabil (laptop) cu WiFi (wireless ) încorporat. Având deja un calculator desktop, doresc să conecteze ambele echipamente la  internet. Pentru a putea beneficia de portabilitatea oferită de laptop, au  nevoie de acces la internet în toată casa. Care ar fi cea mai bună şi mai ieftină soluţie pentru rezolvarea problemei?  Motivaţi alegerea făcută!

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.2.7 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 7.3: Interconectarea echipamentelor de reţea

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Reţelele de calculatoare au ca scop primar interconectarea echipamentelor de reţea pentru asigurarea comunicării între ele. Pentru interconectare se folosesc în majoritate cabluri torsadate ecranate sau neecranate (STP, FTP sau UTP) şi conectori RJ-45.

S-au creat şi sunt aplicate anumite standarde atât în ceea ce priveşte culoarea celor 8 fire, dar şi ordinea de dispunere a acestora. Aceste standarde sunt consacrate în literatura de specialitate drept TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B. Pentru interconectarea echipamentelor de reţea folosim unul dintre cele două standarde. Cele mai multe reţele sunt cablate în conformitate cu standardul TIA/EIA 568B (în Europa). Cablurile UTP / STP / FTP folosesc doar patru fire din cele opt disponibile pentru transmiterea şi recepţia datelor în reţea. Cele patru fire folosite pentru recepţia şi transmisia datelor sunt: portocaliu, portocaliu-alb, verde, verde-alb. Pinii folosiţi la transmiterea datelor sunt pinii 1 şi 2, în timp ce pinii 3 şi 6 sunt utilizaţi pentru recepţia informaţiei. Deci se folosesc două fire pentru transmisie (Tx+ şi Tx-) şi două pentru recepţie (Rx+ şi Rx-).

Firele de Tx şi firele de Rx trebuie să facă parte din aceeaşi pereche de fire!!! Prima pereche ajunge pe pinii 1 şi 2, iar a doua pereche pe pinii 3 şi 6. Dacă nu este respectat standardul există marele risc ca cele două fire folosite pentru Rx sau Tx să nu facă parte din aceeaşi pereche, moment în care torsadarea nu mai este practic folosită şi nu se vor mai anula câmpurile electrice generând interferenţe serioase.

Patchcord – denumirea universală a cablurilor pentru interconectarea echipamentelor de reţea. Un patchcord este de fapt un cablu torsadat ecranat sau neecranat cu conectori RJ-45. Un patchcord poate să fie de 3 feluri, în funcţie de dispunerea firelor la cele două capete, cu fiecare dintre tipuri destinate conexiunilor între anumite echipamente.

- Straight-through cable (cablul direct) - este cel mai des utilizat tip de cablu  în reţele locale pentru interconectarea echipamentelor de reţea. Distribuţia firelor, pe culori, la cele două capete ale unui asemenea cablu, este prezentată în figura de mai jos (Fig. 7.3.1).

- Cross-over cable (cablul inversor)- dacă inversăm la cele două capete ale unui patch-cord firele corespunzătoare pinilor folosiţi pentru transmisie, respectiv recepţie, obţinem un cablu cross-over. Acest cablu inversează pinii 1 şi 2 cu pinii 3 şi 6. Pinul 1 ajunge în cealaltă parte la pinul 3 şi pinul 2 la pinul 6. Acest cablu se realizează făcând un conector pe standardul A şi una pe standardul B, practic se inversează perechile portocaliu cu verde (7.3.2).

- Rollover cable – (Cablu consolă) dacă dispunem firele la celălalt capăt în ordine inversă, obţinem un cablu rollover. Este un tip de cablu null-modem care este des folosit pentru conectarea unui calculator cu portul consolă a unui router (Fig. 7.3.3).

Cablurile straight-through sunt folosite la interconectarea echipamentelor de categorii diferite, de exemplu calculatorul şi hub-ul / switch-ul.

Cablurile crossover conecteză echipamente similare, de exemplu calculator cu calculator. Un calculator foloseşte pinii 1 şi 2 ai conectorului pentru a transmite date, respectiv pinii 3 şi 6 pentru recepţia informaţiilor. Pentru a putea comunica între ele, două calculatoare interconectate doar printr-un cablu UTP necesită inversarea la cele două capete ale patchcord-ului a pinilor de transmisie cu cei destinaţi recepţiei. De aceea, în cazul unui asemenea aranjament, se folosesc cabluri crossover, care inversează pinul 1 cu pinul 3, respectiv pinul 2 cu pinul 6.

Exemple pentru interconectarea echipamentelor de reţea (Fig 7.3.4):

MDI / MDI-X (Medium dependent interface / Medium dependent interface crossover) - Unele dintre hub-urile / switch - urile de ultimă generaţie acceptă ambele tipuri de cabluri (straight-through şi crossover), indiferent de echipamentul la care se conectează, autoconfigurându-se corespunzător. Tehnologia folosită care face posibilă autoconfigurarea se numeşte MDI / MDI-X.

Port consolă - echipamentele inteligente de reţea (categorie în care intră switch-urile şi ruter-ele) sunt echipate cu un port "consolă", prin intermediul căruia se face posibilă configurarea echipamentului folosindu-se un laptop sau un desktop şi un program gen Hyperterminal. O asemenea conexiune presupune folosirea unui cablu de tip rollover.

Convertoare media - Convertoarele media reprezintă o soluţie ideală atunci când într-un sistem de comunicaţii avem nevoie de conversie de la un mediu de transmisie la altul. Convertoarele de la UTP la fibră optică realizează conversia de la semnale electronice la semnale optice sau invers. Aceasta reprezintă o metodă foarte avantajoasă atunci când se doreşte mărirea distanţei de transmisie. Prin conversia la fibră optică, datele ethernet pot fi transmise pe distanţe de până la zeci de kilometri, fără a necesita regenerarea semnalului.

### Activitatea de învăţare 7.3.1  Interconectarea echipamentelor de reţea

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici cele două tipuri de patchcord-uri folosite pentru interconectarea echipamentelor de reţea.

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Analizaţi imaginile din tabel şi potriviţi fiecărei următoarele denumiri: Straight-through cable, Cross-over cable

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 7.3 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 7.3.2  Interconectarea echipamentelor de reţea

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să conectezi echipamentele de reţea între ele folosind patchcorduri.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentarea asupra interconectării echipamentelor de reţea folosind patchcorduri, realizaţi conectarea următoarelor echipamente: calculator (desktop sau laptop) cu switch, calculator cu calculator. După interconectarea echipamentelor verificaţi funcţionarea corectă a acestora cu ajutorul ledurilor indicatoare de funcţionare, aflate atât pe echipamentul de reţea cât şi pe placa de reţea a calculatorului. Folosiţi şi porturile MDI-X dacă echipamentele sunt echipate cu astfel de porturi şi observaţi diferenţele între folosirea acestor porturi şi porturilor obişnuite.

Atenţie: Aveţi grijă la folosirea echipamentelor! Există pericolul electrocutării!  Respectaţi normele de protecţie a muncii!

Pentru informaţii, consultaţi Fişa de documentare 7.3 precum şi sursele de pe Internet.

# Tema 8: Instalarea şi configurarea plăcilor de reţea

## Fişa de documentare 8.1 Configurarea unei plăci de reţea

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date şi Realizează conectarea unei reţele de date la internet.

Pentru conectarea unui calculator la o reţea LAN, folosim placa de reţea. Placa de reţea poate să fie placă wired (cablat) sau placă wireless (fără fir).

O placă de reţea poate să fie parte integrantă a plăcii de bază sau poate să fie de sine stătătoare şi montată într-una dintre sloturile de extensie a plăcii de bază. Deci placa de reţea poate să fie internă sau externă.

Placa de reţea necesită instalarea unui driver, care face posibilă comunicarea plăcii de reţea cu sistemul de calcul. Acest driver se poate instala de pe discul de instalare care soseşte împreună cu placa de reţea, sau se poate descărca de pe pagina web a producătorului plăcii de reţea.

Câteodată un producător va publica noi drivere software pentru placa de reţea. Un driver nou poate să sporească funcţionalitatea unei plăci de reţea, sau poate fi necesar pentru compatibilitatea cu un sistem de operare. Pentru instalarea driverelor noi parcurgeţi paşii următori:

- Verificaţi tipul pachetului de instalare. Daca este un fişier executabil rulaţi-l şi instalarea sau actualizarea se va desfăşura automat. După instalare reporniţi calculatorul.

- Dacă nu deţineţi un astfel de fişier executabil, deschideţi Device manager-ul, selectaţi placa de reţea şi Update driver şi urmăriţi paşii care apar pas cu pas. După ce instalarea se va termina, reporniţi calculatorul.

- Verificaţi instalarea corectă a driver-ului in Device manager.

Pentru conectarea calculatorului la o reţea LAN,  sunt necesare următoarele informaţii:

- adresa de IP (IP address)

- mască de reţea (Network Mask)

- adresa de Gateway (Gateway Address)

- adresa de DNS (DNS Address)

Conectaţi cablul de reţea înainte de a seta adresele necesare.  Verificaţi LED-urile sau indicatoarele de legătură a plăcii de reţea. In cazul în care în reţea exista un server DHCP, configurarea adreselor va fi automată. Dacă nu exista server DHCP, configuraţia trebuie făcută individual.

Adresa de IP trebuie să fie unică în reţea, altfel vor apărea conflicte de adrese IP care conduc la împiedicarea comunicării în reţea.

Pentru setarea adreselor  necesare, navigaţi la setările de adresare a plăcii de reţea şi setaţi adresele necesare - Control Panel - Network Connections - Local Area Connection – selectaţi conexiunea dorită,  interfaţa selectată să fie cea a plăcii de reţea care a fost instalată mai înainte – Properties – General – Internet protocol (TCP/IP) – Proprieties – General şi completaţi câmpurile cerute (Fig. 8.1.1).

Pentru a verifica conectivitatea, urmăriţi  paşii:

- Deschideţi un Command Prompt

- Introduceţi comanda ipconfig. Verificaţi dacă setările efectuate de dumneavoastră sau primite de la un server DHCP apar corect.

- Folosiţi comanda PING pentru a testa conectivitatea (ping adresa_de_ ip_a_ unui_calculator_conectată_în_aceeaşi_reţea_LAN) (Fig. 8.1.2)

### Activitatea de învăţare 8.1.1 Configurarea unei plăci de reţea

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii modul de configurare şi verificare a  funcţionării  unui plăci de reţea cu sau fără fir.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 8.1.2  Configurarea unei plăci de reţea

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să configurezi şi să verifici funcţionarea corectă a unui plăci de reţea.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  După documentare asupra configurării plăcilor de reţea, verificaţi versiunea instalată pe sistemul de calcul a driverelor plăcii de reţea. Dacă trebuie, faceţi update pentru drivere. Conectaţi calculatorul la reţea şi configuraţi parametrii necesari funcţionării plăcii de reţea (adresă IP, mască de subreţea, server DNS, Default gateway). Adresele mai sus menţionate le veţi obţine de la profesor. După setarea parametrilor testaţi conexiunea cu ajutorul comenzi ipconfig şi ping.

Atenţie: Aveţi grijă când interconectaţi  echipamentele! Există pericolul electrocutării!  Respectaţi normele de protecţie a muncii!

Pentru desfăşurarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.1.1 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 8.2 Configurarea unei conexiuni PPPoE

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date şi Realizează conectarea unei reţele de date la internet.

Pentru a se conecta o reţea LAN cu alte reţele, sau pentru conectarea unui reţele locale sau a unui calculator la internet, trebuie sa luăm în considerare diferite tipuri de conexiuni:

- Conexiune prin operator de cablu tv

- Conexiune prin linii telefonice analogice sau digitale

- Conexiune prin conexiuni wireless sau satelit

Diverse servicii oferă diverse viteze şi niveluri de servicii. Pentru a realiza orice fel de conexiune, trebuie folosită un echipament care ţine legătura cu ISP (Internet Service Provider).

Cea mai populară conexiune pentru conectarea unui calculator la internet a fost conexiunea Dial-Up. Această conexiune necesită o linie telefonică analogică şi un echipament care converteşte semnalele digitale în semnale analogice şi invers (Modem – Modulator/Demodulator). Viteza de transfer al unui astfel de conexiuni este foarte mică.

În loc de conexiuni Dial-Up (prin linie telefonică analogică) lente avem posibilitatea să optăm pentru o conexiune cu transfer de rată ridicată folosind linie telefonică digitală ADSL şi modem ADSL.

Broadband - este o tehnică utilizată în transmisia şi recepţia semnalelor multiple care utilizează mai multe frecvenţe pe un singur cablu, de exemplu internet şi telefonie pe acelaşi cablu.

PPPoE (point-to-point protocol over Ethernet) - este un protocol de reţea pentru încapsularea cadrelor PPP (Point to Point Protocol) în cadre Ethernet. Este folosit mai ales pentru servicii broadband, cum ar fi DSL. PPPoE înseamnă o conexiune punct la punct, client-server, peste o conexiune Ethernet existentă. Protocolul PPPoE este un protocol ce permite simularea unei conexiuni tip Dial-Up peste o conexiune Ethernet prin linie telefonică digitală.

Avantajele PPPoE

- Accesul utilizatorilor la internet folosind nume de utilizator şi parolă individuală.

- Alocarea dinamică a adreselor IP de către serverele PPPoE al ISP-ului.

- Înlăturarea utilizării nelegitime a adreselor IP.

- Contorizarea traficului făcut de către utilizatori individuali.

- Sistemele de operare au suport pentru conectarea la reţeaua PPPoE.

Realizarea conexiunii PPPoE

Înainte de a parcurge paşii următori, aveţi nevoie mai întâi de un cont cu un furnizor de servicii Internet (ISP). Pentru DSL furnizorul de servicii Internet este de obicei o firmă de telefonie.

- Conectarea modemului ADSL şi a calculatorului cu ajutorul unui cablu de reţea (Patch cord) sau USB.

- Conectarea liniei telefonice la portul etichetat “DSL” (WAN, Internet) a modemului ADSL folosind conector RJ-11.

- Conectarea cablului de alimentare a modemului ADSL.

- Rularea aplicaţiei de instalare şi configurare a modemului ADSL (se livrează împreună cu modemul ADSL) sau intrarea pe pagina de administrare a modemului ADSL (in cazul în care avem modem cu posibilitate de configurare prin interfaţă web) şi setarea parametrilor necesari. Configurarea conexiunii poate fi realizată şi cu Expertul de conectare la Internet a sistemului de operare (Fig. 8.2.1).

- Introducerea datelor de autentificare: nume de utilizator şi parolă, sau a altor date (dacă este cazul) necesare pentru realizarea conexiunii (Fig. 8.2.2).

Finalizarea configurării şi testarea conexiunii cu comanda ping, sau deschizând o pagină de web în browser-ul calculatorului.

### Activitatea de învăţare 8.2.1 Configurarea unei conexiuni PPPoE

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii modul de configurare şi verificare a  funcţionării  unei conexiuni Broadband (PPPoE).

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 8.2.2  Configurarea unei conexiuni PPPoE

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici paşii de configurare şi verificare  a unei conexiuni Broadband (PPPoE).

Durata: 10 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru:  Numerotaţi fiecare pas de configurare a unui conexiuni Broadband PPPoE în ordinea logică a acestora începând cu numărul 1.

|  | Ataşarea sursei de alimentare pentru modem |
| --- | --- |
|  | Interconectarea calculatorului şi a modemului cu ajutorul unui cablu patch cu ajutorul porturilor RJ45 sau USB |
|  | Rularea utilitarului de instalare şi configurare primită de la ISP |
|  | Pregătirea modemului şi a calculatorului, a documentaţiilor necesare pentru instalare, cdurilor de instalare, datelor primite de la ISP (numele de utilizator şi parola) |
|  | Verificarea conexiunii cu ajutorul comenzii PING, sau deschiderea a unei pagini WEB în browserul de internet |
|  | Ataşarea liniei telefonice sau a cablului Tv la portul ethicetat WAN sau INTERNET al modemului |
|  | Finalizarea instalării |
|  | Introducerea numelui de utilizator şi parolei la cererea utilitarului de instalare şi configurare |

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 8.2 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 8.3 Configurarea unei conexiuni wireless

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date şi Realizează conectarea unei reţele de date la internet.

Sintagma „wireless” (fără fir) poate crea confuzii, inducând ideea existenţei unei reţele fără cabluri, prin intermediul căreia sunt interconectate calculatoarele şi echipamentele de reţea. În realitate, acest lucru nu este adevărat. Majoritatea reţelelor fără fir, comunică fără fir cu o reţea hibridă, care foloseşte şi cabluri.

Avantajele folosirii reţelelor fără fir:

- Conexiuni temporare la o reţea cablată existentă cu ajutorul unui echipament fără fir.

- Realizarea conexiunilor de rezervă pentru o reţea deja existentă.

- Existenţa unui anumit grad de portabilitate.

- Posibilitatea extinderii reţelelor dincolo de limitele impuse de cabluri.

Există situaţii în care este recomandată folosirea reţelelor fără fir:

- În birouri, sau acasă unde cablarea este nedorită.

- În spaţii sau clădiri izolate, unde cablarea este dificilă.

- În clădiri unde configuraţia fizică a calculatoarelor se modifică frecvent.

În reţelele locale cea mai utilizată tehnologie fără fir se consideră tehnologia WiFi. Definirea tehnologiei WiFi este descrisă în standardele 802.11x.

- 802.11a: Anunţat in anul 1999, frecventa de lucru: 5.15-5.35/5.47-5.725/5.725-5.875GHz, rata (medie): 25Mbps, rata maxima: 54Mbps, suprafata interioară şi exterioară de acoperire: ~25 metri - ~75 metri.

- 802.11b: Funcţional din anul 1999, frecvenţa de lucru: 2.4-2.5GHz, rata (medie): 6.5 Mbps, rata maximă: 11Mbps, suprafaţa interioară si exterioară de acoperire: ~35 metri - ~100 metri.

- 802.11g: Utilizat din anul 2003, frecvenţa de lucru: 2.4-2.5GHz, rata (medie): 25Mbps, rata maximă: 54Mbps, suprafaţa interioară si exterioară de acoperire: ~25 metri - ~75 metri.

- 802.11n: Cea mai recentă tehnologie, frecvenţa de lucru: 2.4GHz sau 5GHz, rata (medie): 200Mbps, rata maximă: 540Mbps, suprafaţa de acoperire: ~50 metri - ~125 metri.

O reţea fără fir se comportă la fel ca o reţea cablată, cu excepţia că mediul fizic de transmisie constă din unde radio. Reţelele fără fir pot opera în modul Ad Hoc sau Infrastructură.

Ad Hoc – reţea fără fir în care sunt interconectate calculatoare sau alte echipamente (de exemplu telefoane mobile, dispozitive PDA) cu capabilităţi fără fir. O reţea configurată in modul Ad Hoc, nu necesită echipamente specializate pentru interconectarea calculatoarelor. Reţelele fără fir configurate în modul Ad Hoc, funcţionează similar reţelelor peer-to-peer. Poate suporta un număr limitat de calculatoare, performanţele reţelei scad cu fiecare calculator adăugat în reţea.

Infrastructure - reţea fără fir în care sunt interconectate calculatoare sau alte echipamente (de exemplu telefoane mobile, dispozitive PDA) cu capabilităţi fără fir. O reţea configurată in modul infrastructură, necesită echipamente specializate pentru interconectarea calculatoarelor. Reţelele fără fir configurate în modul infrastructură funcţionează similar reţelelor client-server.

Dacă aveţi posibilitatea este recomandat folosirea reţelei fără fir în modul infrastructură. Avantajele modului infrastructură sunt:

- Poate suporta un număr semnificativ mai mare de dispozitive (calculatoare, PDA-uri, telefoane mobile etc.) faţă de modul Ad Hoc.

- Putem sa extindem reţeaua (raza de acoperire) cu adăugarea unor noi puncte de acces (Access Point).

- Securitatea reţelei creşte semnificativ.

Pentru realizarea unei reţele fără fir avem nevoie de un Access Point şi de echipamente cu capabilităţi de conectare wireless.

La selectarea plăcii de reţea fără fir pentru fiecare calculator, se ţine cont de tipul de reţea instalată. Există incompatibilitate între diferitele tipuri de reţele.

- standardele 802.11n sunt compatibile cu 802.11n, 802.11g, 802.11b

- standardele 802.11g sunt compatibile cu 802.11g, 802.11b

- standardele 802.11b sunt compatibile cu 802.11b

- standardele 802.11a sunt compatibile cu 802.11a

Placa de reţea poate să fie ori internă ori externă (de tip PCI, Pci Express, Usb, PcCard, Express Bus).

Ca şi în cazul reţelelor cablate, trebuie să stabilim adresele IP necesare. Setările IP necesare plăcii de reţea fără fir sunt acelaşi ca şi în cazul plăcii de reţea cablată: adresă de IP unică în reţea, mască de reţea, default gateway IP, Dns server IP.

Lângă datele de adresare TCP/IP, în reţelele fără fir trebuiesc efectuate şi alte setări.

SSID (Security Set Identifier) sau Wireless Network Name este numele asociat reţelei wireless (Fig. 8.3.1). SSID este un cod care defineşte apartenenţa la un anumit punct de acces fără fir. Toate dispozitivele fără fir care vor să comunice într-o reţea trebuie să aibă SSID-ul setat la aceeaşi valoare cu valoarea SSID-ului punctului de acces fără fir pentru a se realiza conectivitatea. Un punct de acces îşi transmite SSID-ul la fiecare câteva secunde spre dispozitivele aflate în aria de acoperire.

Wireless Channel - Putem seta unul din cele 13 canale disponibile pentru Europa, sau optăm pentru selectare automată. Cu selectarea canalului corespunzător putem să îmbunătăţim calitatea conexiunii.

Setări de securitate – când ne conectăm la o reţea fără fir securizat, trebuie să ne autentificăm.  Pentru securizarea reţelei putem folosi WEP sau WPA (Fig. 8.3.2).

Pentru realizarea unui conexiuni fără fir funcţională, echipamentele din reţea trebuie să folosească metode identice de autentificare şi criptare.

Instalarea driverelor pentru placa de reţea fără fir, configurarea parametrilor de adresare IP şi configurarea parametrilor de conexiune fără fir (modul de conectare, SSID, Wireless Channel number, criptare) sunt paşii care trebuie aplicaţi în cazul interconectării unui calculator cu reţeaua fără fir. De obicei pachetul plăcii de reţea conţine şi un utilitar de instalare şi configurare. Executând utilitarul putem să instalăm, configurăm şi conectăm calculatorul la o reţea fără fir.

Paşii de mai sus menţionaţi pot fi efectuaţi şi cu ajutorul utilitarelor care sunt părţi ale sistemului de operare.

Testarea conexiunii fără fir

Pentru verificare şi testare folosim comanda ipconfig / all pentru a vizualiza configuraţia TCP/IP pe staţie şi comanda ping urmat de o adresă IP pentru a testa conectivitatea.

Un semnal wireless slab poate cauza întreruperi în conexiune. Pentru verificarea semnalului wireless putem folosi utilitarele plăcii de reţea sau a sistemului de operare. Dacă constatăm recepţionarea unui semnal slab, putem repoziţiona calculatorul în aşa fel în cât vizibilitatea să fie cât mai bună între antene (AP şi calculator) sau putem schimba antena plăcii cu o antenă care are un câştig mai mare.

Câştigul unei antene este exprimată în dBi (directivity by efficiency). Cu mărirea câştigului măreşte şi performanţa de transmitere şi recepţionare a antenei wireless. O antenă wireless poate să fie omnidirecţională sau bidirecţională.

### Activitatea de învăţare 8.3.1 Configurarea unei conexiuni wireless

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii configurarea unei conexiuni fără fir.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 8.3.2  Configurarea unei conexiuni wireless

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să configurezi şi să verifici funcţionarea corectă a unui conexiuni fără fir.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru:  Dacă deţineţi un kit de instalare primit împreună cu placa de reţea wireless, puteţi să configuraţi conexiunea rulând utilitarul de instalare şi configurare. În caz contrar urmăriţi paşii descrişi mai jos.

După documentare asupra configurării unei conexiuni fără fir, verificaţi versiunea instalată pe sistemul de calcul a driverelor plăcii de reţea fără fir. Dacă trebuie, faceţi update pentru drivere. Verificaţi ca intensitatea semnalului fără fir să nu fie sub 30%! Configuraţi parametrii necesari funcţionării plăcii de reţea (adresă IP, mască de subreţea, server DNS, Default gateway). Adresele mai sus menţionate le veţi obţine de la profesor. Dacă reţeaua fără fir cu care vreţi să stabiliţi conexiunea cere şi date de criptare şi autentificare, setaţi-le şi pe acesta (datele necesare le obţineţi de la profesor). După setarea parametrilor testaţi conexiunea cu ajutorul comenzi ipconfig şi ping.

Pentru realizarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 8.3, precum şi sursele de pe Internet.

# Tema 9: Instalarea şi configurarea unui router / modem ADSL

## Fişa de documentare 9.1 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date şi Realizează conectarea unei reţele de date la internet.

Orice reţea LAN necesită echipamente specializate pentru conectarea la internet. Aceste echipamente în general sunt modemuri şi routere. În majoritatea cazurilor conectarea la internet înseamnă conectarea la ISP. Din momentul conectării cu ISP, reţeaua noastră locală devine parte a unei reţele mari. Conectarea la ISP presupune folosirea a diferitelor medii: linii ISDN, linii DSL, linii CATV (televiziune prin cablu), linii wireless (conexiunea se realizează cu antene direcţionate). Aceste medii determină tipul echipamentelor folosite pentru interconectarea celor doua reţele.

În ultimii anii s-a răspândit folosirea liniilor DSL pentru conectarea la ISP. Acest mod de conectare necesită un modem de bandă largă şi un router. Modemul de bandă largă menţine legătura cu ISP. Routerul are sarcina de a separa reţeaua locală şi reţeaua ISP-ului.

În momentul conectării reţelei locale la ISP putem să optăm pentru folosirea unui modem de bandă largă împreună cu un router, sau putem alege un echipament multifuncţional (Router ADSL sau Residental Gateway).

Daca optăm pentru configuraţia modem şi router, trebuie mai întâi să configurăm modemul de bandă largă. Configurarea modemului de bandă largă este tratată în Fişa 8.2 Configurarea unei conexiuni PPPoE.

În unele cazuri (acasă, în reţele mai mici) echipamentul cel mai potrivit pentru conectarea la ISP este un echipament multifuncţional. Avantajele unui astfel de echipament sunt: nu trebuie să cumpărăm separat fiecare echipament pentru conectare la ISP, cablarea devine mai simplă, configurarea echipamentului este destul de uşoară şi nu necesită prea mult timp, este mai uşor de întreţinut.

Dacă echipamentul multifuncţional încorporează şi un modem de bandă largă, se aplică paşii descrişi în Fişa 8.2 Configurarea unei conexiuni PPPoE referitor la configurarea modemului de bandă largă (modem ADSL).

Paşii de conectare şi configurare a unui echipament multifuncţional care foloseşte tehnologia ADSL pentru a se conecta la ISP sunt:

- Selectarea locului cel mai potrivit pentru echipament.

- Pregătirea unui calculator echipat cu placă de reţea şi a cablurilor necesare conectării calculatorului cu echipamentul multifuncţional.

- Conectarea liniei DSL sau a cablului pentru modem la portul etichetat "Internet".

- Conectarea calculatorului la unul dintre porturile RJ45 al aparatului multifuncţional.

- Conectarea cablului de alimentare a aparatului multifuncţional şi pornirea calculatorului.

- Aşteptaţi să se booteze echipamentul multifuncţional şi să se realizeze conexiunea cu ISP. Aceasta poate să dureze câteva minute. În faza asta echipamentul negociază parametrii referitori la conexiunea cu ISP. Echipamentul primeşte de la ISP adresă IP publică fixă sau dinamică, mască de subreţea, adresa IP de poartă implicită (Default Gateway) şi adresă de server DNS.

- Trebuie să configuraţi router-ul (echipament multifuncţional)  să comunice cu echipamentele din reţea. Pe calculatorul conectat deschideţi un browser pentru pagini web. În câmpul de adrese, introduceţi adresa de IP implicită a routerului (echipament multifuncţional). De obicei acesta este 192.168.1.1 (consultaţi manualul utilizatorului).

- O fereastră de securitate va solicita autentificarea pentru a accesa paginile de configurare ale router-ului. Introduceţi datele cerute (consultaţi manualul utilizatorului). După autentificare apar paginile de setare a routerului. După fiecare modificare a setărilor implicite salvaţi setările noi.

- Routerul oferă şi serviciu DHCP, care este activat implicit. Dacă trebuie, puteţi modifica domeniul de adrese IP oferit pentru clienţi (calculatoare), masca de subreţea, adresele serverelor DNS. Dacă planificaţi folosirea adreselor IP fixe în reţea locală, trebuie sa dezactivaţi serviciul DHCP. Puteţi modifica şi adresa de IP implicită a routerului (Fig. 9.1.1).

Pe lângă setările descrise mai sus avem posibilitatea de a seta şi alte servicii ale routerului, dar totuşi setările de adresare IP pentru interfaţa internet (WAN) şi interfaţa LAN sunt cele mai importante. La porturile LAN (RJ-45) putem conecta şi alte calculatoare sau alte echipamente de reţea, de exemplu switch sau Wireless Acess Point, astfel putem să extindem reţeaua locală.

### Activitatea de învăţare 9.1.1 Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii punerea  în funcţiune şi setarea  parametrilor de bază a unui modem / router ADSL

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 9.1.2  Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici paşii de punere în funcţiune şi de setare a parametrilor de bază a unui modem / router ADSL

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru: Numerotaţi fiecare pas de punere în funcţiune, configurare de bază a unui modem / router ADSL în ordinea logică a acestora începând cu numărul 1.

|  | Dacă este cazul, modificăm domeniul de adrese IP oferit pentru clienţi (calculatoare), masca de subreţea, adresele serverelor DNS. Dacă planificăm folosirea adreselor IP fixe în reţea locală, dezactivăm serviciul DHCP. Dacă trebuie modificăm adresa de IP implicită a routerului |
| --- | --- |
|  | Conectarea liniei DSL sau a cablului pentru modem la portul etichetat "Internet". |
|  | Configurăm router-ul (echipament multifuncţional) să comunice cu echipamentele din reţea. Pe calculatorul conectat deschidem un browser pentru pagini web. În câmpul de adrese, introducem adresa de IP implicită a routerului (echipament multifuncţional). |
|  | Selectăm locul cel mai potrivit pentru echipament. |
|  | Pregătim un calculator echipat cu placă de reţea şi cabluri necesare conectării calculatorului cu echipamentul multifuncţional. |
|  | Verificăm funcţionarea corectă a echipamentului şi a conexiunii noi realizate cu rularea comenzii ping. |
|  | O fereastră de securitate va solicita autentificarea pentru a accesa paginile de configurare ale router-ului. Introducem datele cerute (consultăm manualul utilizatorului). După autentificare apar paginile de setare a routerului. După fiecare modificare a setărilor implicite salvăm setările noi. |
|  | Aşteptăm să se booteze echipamentul multifuncţional şi să se realizeze conexiunea cu ISP. |

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 9.1 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 9.1.3  Punerea în funcţiune a unui router / modem ADSL

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să prezinţi setarea diferitelor tipuri de echipamente multifuncţionale (modem / router)

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe

Sarcina de lucru: Folosind calculatorul conectat la Internet, fiecare grupă va trebui să se documenteze asupra modului de punere în funcţiune şi setare a unui tip (model) de echipament multifuncţional (modem / router) fabricat de diferiţi producători. Pentru acest scop, puteţi folosi manualul utilizatorului pe care îl puteţi descărca de pe pagina de web a producătorului. Aveţi la dispoziţie 40 de minute, după care se vor reorganiza grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. În următoarele 20 de minute în noile grupe formate se vor împărtăşii cunoştinţele acumulate la pasul I. Faceţi comparaţie între modurile de setare în cazul diferitelor echipamente.

Pentru desfăşurarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.1.1 precum şi sursele de pe Internet.

## Fişa de documentare 9.2 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Echipamentele multifuncţionale oferă servicii integrate. Aceste servicii pot fi activate sau dezactivate în funcţie de cerinţele reţelei.

Serviciul DDNS (Dynamic Host Configuration Protocol)

Serviciul DDNS oferă posibilitatea de a asocia pentru o adresă IP dinamică un nume de gazdă şi un nume domeniu. Dacă adresa de IP primită de la ISP se schimbă, un server DNS este anunţat despre schimbare şi adresa IP actuală este actualizată pe server. Aşa putem identifica un host / domeniu şi în cazul în care adresa de IP s-a schimbat. Înainte de a folosi serviciul DDNS trebuie să vă înregistraţi la un Service Provider DDNS. Exemple de Service Provider DDNS: tzo.com, dyndns.org (Fig. 9.2.1).

Serviciul NAT (Network Address Translation)

Cele mai multe ISP-uri îţi dau doar o singură adresa IP când te conectezi la ei. Poţi trimite pachete cu orice adresă sursă pe care o doreşti, dar doar pachetele cu această adresa IP se vor întoarce la tine. Dacă doreşti să foloseşti mai multe sisteme (cum ar fi reţeaua de acasă) pentru a te conecta la internet prin această singură legătură, vei avea nevoie de NAT. Acesta este de departe cel mai răspândit mod de folosire al NAT-ului din zilele noastre, cunoscut şi sub numele de "masquerading" in lumea Linuxului.

Serviciul SPI Firewall (Stateful Packet Inspection Firewall)

SPI Firewall are rol de protecţie împotriva atacurilor provenite dinspre interfaţa WAN a routerului (Internet). SPI funcţionează la nivelul reţea a modelului OSI. Analizează toate pachetele care vin dinspre Internet, şi blochează pachetele suspecte. Asigură protecţie împotriva atacurilor DoS (Denial of Service).

Serviciul VPN (Virtual Private Network)

O reţea privată virtuală (Virtual Private Network - VPN) asigură o modalitate de stabilire a unor comunicaţii securizate prin intermediul unui reţele nesigure ca internetul. Cu ajutorul unui conexiuni VPN, cele două părţi ale conexiunii VPN pot comunica în aceleaşi condiţii de siguranţă ca şi cele furnizate de reţeaua locală. Pentru aceasta, o conexiune VPN oferă, de obicei, următoarele funcţionalităţi:

Autentificare - utilizând parole sau alte procedee, cele două părţi îşi pot demonstra identitatea înainte de a accepta o conexiune. O dată conexiunea instalată, comunicaţia se poate desfăşura în ambele direcţii prin intermediul conexiunii respective.

Codificare - prin codificarea tuturor datelor trimise între cele doua puncte ale reţelei publice, pachetele transmise se pot vedea dar nu pot fi citite de un hacker. Acest procedeu este cunoscut sub numele de tunneling.

Serviciul Port Forwarding

Translatarea permanentă a unui port pe routerul reţelei către o adresă IP şi un port din reţeaua privată se numeşte Port Fowarding sau Port Mapping. Deschidem un port în router pentru a permite accesul către un server (de exemplu http sau ftp) aflat in spatele unui firewall (Fig. 9.2.2). În cazul în care nu este activat Port Forwarding-ul solicitarea primită de gateway dinspre internet pentru un anumit port (de exemplu portul 80 pentru server web) nu va fi procesată deoarece acesta nu va ştie care-i adresa IP şi portul, din reţeaua privată către care s-o trimită.

Există echipamente multifuncţionale care implementează şi rolul unui punct de acces fără fir. Realizarea comunicaţiei fără fir necesită setarea serviciilor corespunzătoare.

Setări de bază:

SSID (Security Set Identifier) sau Wireless Network Name este numele asociat reţelei wireless. SSID este un cod care defineşte apartenenţa la un anumit punct de acces fără fir. Toate dispozitivele fără fir care vor să se comunice într-o reţea, trebuie să aibă SSID-ul setat la aceeaşi valoare cu valoarea SSID-ului punctului de acces fără fir pentru a se realiza conectivitatea. Un punct de acces îşi transmite SSID-ul la fiecare câteva secunde spre dispozitivele aflate în aria de acoperire.

Wireless Channel – Putem seta unul din cele 13 canale disponibile pentru Europa, sau optăm pentru selectare automată. Cu selectarea canalului corespunzător putem să îmbunătăţim calitatea conexiunii (Fig. 9.2.3).

Setări de securitate:

Wireless SSID Brodcast – permite ascunderea reţelei  wireless, astfel SSID-ul nu va fi  difuzat de către punctul de acces şi reţeaua fără fir nu va fi descoperită de către echipamentele wireless. Dacă utilizatorul vrea să se conecteze la reţeaua wireless ascunsă, trebuie să cunoască setările cerute de punctul de acces.

MAC Address Filter – folosind filtrul MAC putem filtra echipamentele care au acces la reţeaua fără fir în baza adresei MAC. În acest fel putem să stabilim o listă cu adrese MAC a echipamentelor şi să acceptăm sau să refuzăm cererile de conectare.

Criptare WEP / WPA / WPA2 - pentru realizarea unei reţele fără fir mai sigure, se recomandă folosirea metodelor de criptare a datelor. Este recomandată folosirea tehnologiei de criptare WPA2 dacă aceasta este suportată de fiecare echipament care trebuie să fie conectat la punctul de acces.

### Activitatea de învăţare 9.2.1 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să descrii configurarea şi verificarea serviciilor unui modem / router ADSL.

Durata: 20 min

Tipul activităţii: Observare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura frontal

Sarcina de lucru: Urmăriţi prezentarea realizată de cadrul didactic sau o prezentare multimedia, eventual un film la subiect.

### Activitatea de învăţare 9.2.2 Configurarea serviciilor a unui router / modem ADSL

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să  prezinţi configurarea serviciilor pe diferite tipuri de echipamente multifuncţionale (modem / router).

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe

Sarcina de lucru: Folosind calculatorul conectat la Internet, fiecare grupă trebuie să aleagă şi să de documenteze asupra unui tip (model) de echipament multifuncţional (modem / router). Echipamentele să fie fabricate de către diferiţi producători. Căutaţi informaţii despre serviciile pe care le poate oferi un anumit echipament, precum şi modul în care aceste servicii pot fi setate. În acest scop, puteţi folosi manualul utilizatorului pe care îl obţineţi de pe pagina de web a producătorului. Aveţi la dispoziţie 40 de minute, după care se vor reorganiza grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. În următoarele 20 de minute în noile grupe formate se vor împărtăşii cunoştinţele acumulate la pasul I. Faceţi comparaţie între modurile de setare a aceloraşi servicii în cazul diferitelor echipamente.

Pentru desfăşurarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.1.1 precum şi sursele de pe Internet.

# Tema 10: Depanarea unei reţele de calculatoare

## Fişa de documentare 10 Verificarea şi depanarea reţelelor de date

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.

Defectele mediului fizic sunt cauzate de cabluri care interconectează echipamentele din reţea. Aceste defecte pot fi detectate cu ajutorul testerelor şi analizatoarelor de cabluri (Fig. 10.2). Primul test care trebuie aplicat este testul de continuitate în urma căruia verificăm continuitatea între cele două capete ale cablului. Pe lângă asta, putem analiza dacă în cablu există scurtcircuite sau firele sunt inversate între ele (Fig. 10.1).

Detectarea cauzei şi rezolvarea problemei

- Interogarea utilizatorilor care au semnalizat nereguli sau erori. Este necesar descris clar simptomele apărute în funcţionarea sistemului. În cele mai multe cazuri utilizatorul nu are conexiune la internet, nu vede mapele partajate în reţea, nu vede serverele de reţea, nu poate să folosească imprimantele partajate etc. Dacă simptomele sunt legate de reţeaua locală, vorbim despre detectarea şi depanarea defecţiunilor în reţea.

- Verificarea conexiunilor fizice. Trebuie verificată legătura între calculator şi reţea. Cauza problemei apărute poate să fie un cablu de reţea deconectat, deteriorat, rupt sau o placă de reţea nefuncţională. Pasul cel mai important este verificarea LED – urilor indicatoare ale plăcii de reţea şi ale echipamentelor de reţea de exemplu: hub, switch, echipament multifuncţional. Dacă nu găsim nereguli trecem la pasul următor. Dacă se observă, că unul dintre ledurile indicatoare nu prezintă activitate, se verifică cele doua capete ale segmentului respectiv. Este necesar să verificăm şi starea echipamentului de reţea la care este conectat segmentul respectiv, deci verificăm dacă funcţionează sau nu hubul, switchul sau echipamentul multifuncţional. Dacă se observă că problema apărută este cauzată de un cablu defect, verificăm starea cablului, conectorii RJ-45 şi conectarea corespunzătoare. Pentru verificarea cablurilor UTP sau STP putem  să folosim tester de cablu. Cu un tester de cablu mai simplu putem detecta întreruperea firelor sau scurtcircuite în cablul torsadat. Dacă cablul sau conectori RJ-45 sunt defecte, schimbăm cablul sau schimbăm conectorii RJ-45.

- Dacă suntem siguri că problema nu este cauzată de cabluri, conectori sau de nefuncţionarea unui concentrator (hub, switch), pasul următor este verificarea plăcii de reţea. Dacă ledul indicator al plăcii nu arată semne de funcţionare, trebuie verificat dacă placa este conectată corespunzător în slotul de expansiune a plăcii de bază. Dacă conexiunile fizice sunt în regulă, probabil că trebuie schimbată placa de reţea. Dacă placa funcţionează corect, în panoul Conexiuni de reţea a sistemului de operare verificăm dacă conexiunea este activată sau dezactivată (Fig. 10.3). Urmează verificarea configuraţiei TCP/IP a calculatorului.

- Folosind comanda ipconfig putem afişa configuraţia TCP/IP curentă (Fig. 10.4). Acest utilitar trebuie executat din linia de comandă a sistemului de operare. Pentru afişarea tuturor informaţiilor disponibile, se foloseşte parametrul /all. Dacă este setată o configuraţie validă, este afişată adresa IP şi masca de subreţea, precum şi gateway-ul implicit a reţelei. Dacă este detectat în reţea un duplicat al adresei IP folosite, va fi afişată adresa IP folosită, dar în dreptul măştii de subreţea se va apare 0.0.0.0. Dacă sistemul de operare nu a putut obţine o adresă IP de la un server DHCP, va fi afişată adresa alocată prin tehnologia APIPA. În sistemele de operare Linux / Unix folosim comanda ifconfig în loc de ipconfig. Dacă constatăm că configuraţia TCP/IP a calculatorului nu este corectă, putem să setăm o configuraţie validă a adreselor IP sau putem reînnoi configuraţia TCP/IP. Folosind ipconfig  /release şi după asta ipconfig /renew putem reînnoi configuraţia TCP/IP a calculatorului cu ajutorul unui server DHCP.   Utilitarul Ping este folosit pentru testarea conexiunii TCP/IP între un calculator şi unul aflat la distanţă. Ping transmite pachetele utilizând ICMP ECHO_REQUEST şi se aşteaptă primirea unui răspuns de confirmare pentru fiecare pachet transmis prin ICMP ECHO_REPLY. Sintaxa comenzii este: ping adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă (Fig. 10.5). Dacă nici după folosirea acestor operaţiuni nu putem stabili cauza problemei apărute, trecem la pasul următor.

- Verificăm dacă placa de reţea are drivere corect instalate. Putem încerca reinstalarea driverelor, sau restaurarea lor. Verificăm dacă găsim vreun mesaj de eroare sau un cod de eroare în urma căruia putem detecta problema. Dacă considerăm că nu driverele plăcii de bază sunt de vină, trecem la pasul următor.

- Verificăm existenţa unei firewall şi dacă există verificăm configuraţia acestuia. În unele cazuri firewall-ul poate bloca traficul între calculator şi reţea.

Paşii descrişi mai sus sunt paşi pe care se pot parcurge în cazul în care sesizaţi probleme de comunicare între calculator şi reţea. Cauzele erorilor în reţea pot fi cauzate şi de traficul aglomerat în reţea, servicii nefuncţionale temporar şi multe altele. Pentru detectarea erorilor putem să folosim şi comanda netstat şi traceroute. Comanda netstat este folosită pentru a extrage o serie de informaţii cum ar fi tabelele de rutare, conexiunile active, fluxuri (Fig. 10.6). Utilitarul tracert (în sistemele Unix şi Linux se numeşte traceroute) este utilizat pentru a identifica traseul ce trebuie urmat de un pachet pentru a ajunge la destinaţie. Traceroute este un utilitar ce urmăreşte pachetele trimise de un calculator de către o gazda pe Internet sau către un alt calculator în reţea, arătând prin câte hopuri trec pachetele pentru a ajunge la gazda respectivă şi în cât timp (Fig 10.7). Dacă vizităm un sit web şi paginile se încarcă încet, putem utiliza traceroute-ul pentru a afla unde apar întârzierile. Utilitarul traceroute funcţionează prin trimiterea de pachete cu TTL (time-to-live) scăzut. Valoarea TTL specifică prin câte hopuri poate trece pachetul înainte de a fi returnat. Când un pachet nu poate ajunge la destinaţie din cauza unei valori prea scăzute a TTL, ultima gazda returnează pachetul şi se identifică. Prin trimitea unei serii de pachete si creşterea valorii TTL cu fiecare pachet succesiv, traceroute află care sunt toate gazdele intermediare.

### Activitatea de învăţare 10.1 Verificarea şi depanarea reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici comenzile folosite în procesul de depanare a reţelelor de date.

Durata: 30 min

Tipul activităţii: Potrivire

Sugestii : activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe

Sarcina de lucru: Completaţi tabelul de mai jos cu comenzile corespunzătoare din prima linie a tabelului.

| Ipconfig, ifconfig, ping, netstat, tracert, traceroute |
| --- |
|  | este folosit pentru testarea conexiunii TCP/IP între un calculator şi unul aflat la distanţă |
|  | În sistemele Windows este utilizat pentru a identifica traseul ce trebuie urmat de un pachet pentru a ajunge la destinaţie |
|  | este folosită pentru a extrage o serie de informaţii cum ar fi tabelele de rutare, conexiunile active, fluri |
|  | În sistemele Unix / Linux este utilizat pentru a identifica traseul ce trebuie urmat de un pachet pentru a ajunge la destinaţie |
|  | În sistemele de operare Windows putem afişa configuraţia TCP/IP curentă |
|  | În sistemele de operare Linux / Unix putem afişa configuraţia TCP/IP curentă |

Pentru completarea tabelului consultaţi Fişa de documentare 10 precum şi sursele de pe Internet.

### Activitatea de învăţare 10.2 Verificarea şi depanarea reţelelor de date

Obiectivul/obiective vizate:

- La sfârşitul activităţii vei fi capabil să identifici şi să remediezi defectele cel mai des apărute în reţea locală de date

Durata: 60 min

Tipul activităţii: Simulare

Sugestii : activitatea se poate desfăşura pe grupe (dacă echipamentele din dotare permit, se poate desfăşura şi individual)

Sarcina de lucru: Pentru a simula câteva defecte mai des apărute în reţele locale, urmaţi şi aplicaţi paşii de mai jos. Pentru desfăşurarea corectă a procesului de simulare, veţi avea nevoie de echipamente de reţea (de exemplu: hub, switch, router, echipament multifuncţional …), tester de cabluri UTP, conectori UTP, cleşte de sertizare UTP şi un calculator echipat cu placă de reţea.

- Pregătiţi un cablu patch şi verificaţi corectitudinea cu un tester de cablur UTP. Cu acest cablu conectaţi calculatorul la portul unui switch. Puneţi în funcţiune echipamentele şi verificaţi funcţionarea corectă, verificând ledurile indicatoare de funcţionare şi conexiune a plăcii de reţea şi a switchului.

- Modificând cablul patch în modurile arătate în figura 10.1, verificaţi din nou cablul cu testerul de cablur UTP şi observaţi diferenţele faţă de cablul corect sertizat la pasul “a”. Conectaţi calculatorul şi switchul şi din nou verificaţi ledurile de funcţionare şi conexiune, observând diferenţele faţă de starea observată în punctul “a”.

- Dezactivaţi placa de reţea  (disabled) şi observaţi comportamentul sistemului, verificaţi informaţiile primite în urma folosirii comenzilor descrise în Fişa de documentare 10 Verificarea şi depanarea reţelelor de date.

- Dezinstalaţi driverele plăcii de reţea şi observaţi comportamentul sistemului, verificaţi informaţiile primite în urma folosirii comenzilor descrise în Fişa de documentare 10 Verificarea şi depanarea reţelelor de date.

- Instalaţi un program firewall pe calculator şi documentaţi-vă asupra modurilor de blocare a traficului de reţea de către acesta. Puteţi folosi şi firewallul sistemului de operare.

După ce aţi simulat defectele, încercaţi să găsiţi soluţiile pentru fiecare problemă simulată şi să aplicaţi soluţiile găsite pentru a remedia defecţiunile.

Atenţie: Aveţi grijă la folosirea sculelor şi echipamentelor! Instrumentele de tăiere şi presare folosite pentru sertizarea cablurilor pot fi periculoase dacă nu sunt folosite în mod corespunzător. Când verificaţi cu testerul de cabluri, cablul să nu fie conectat cu nici un echipament. Există pericolul defectării echipamentului sau a electrocutării! Respectaţi normele de protecţie a muncii!

Pentru desfăşurarea activităţii consultaţi Fişa de documentare 7.1.1 precum şi sursele de pe Internet.

# Glosar

| Termen | Explicaţie |
| --- | --- |
| 8P8C | 8 Position 8 Contact - priză şi conector UTP, este de fapt conector şi priză RJ45 |
| Ad Hoc | Un mod de interconectare a echipamentelor de reţea fără fir, care nu necesită echipamente specializate pentru interconectare |
| ADSL | Asymmetric digital subscriber line, este o tehnologie de comunicaţie de date, care face posibil transmisii de date mai rapide prin linii telefonice publice, ca modemul obişnuit |
| Armatură | cilindru de sticlă |
| Atenuarea | reprezintă pierderea în putere a semnalului electric, pe măsură ce aceasta parcurge cablul. |
| BNC (British Naval Connector) | Tip de conector folosit pentru cabluri thinnet coaxiale folosite în reţelistică |
| Bridge | este un echipament folosit pentru a filtra traficul de reţea intre segmentele unui LAN |
| Broadband | o tehnică utilizată în transmisia şi recepţia semnalelor multiple care utilizează mai multe frecvenţe pe un singur cablu, de exemplu internet şi telefonie pe acelaşi cablu |
| Cable modem (Modem de cablu) | Modulator – demodulator, face conversia între două forme de semnale, este folosit în reţele de televiziune prin cablu |
| CAT x | CAT (2,3,4…) categorie de certificare a cablurilor torsadate |
| CMTS (cable modem termination system) | Echipament digital care ţine legătura cu modemul de cablu şi se găseşte în centrul de comunicaţii cablu TV |
| Coliziune | Fenomenul de ciocnire a pachetelor în reţele ethernet |
| Conector BNC bară | conectează doua segmente de cablu coaxial subţire |
| Conector BNC-T | cuplează placa de reţea din calculator la cablul de reţea |
| Conector de cablu BNC | Conector care este sertizat la cele două capete ale cablului coaxial |
| Convertoare media | Convertesc semnalele între două medii de transmisie ex. fibră optică şi UTP |
| Cross-over cable | cablul inversor – firele sunt inversate faţă de cablul direct, este utilizat în reţele locale pentru interconectarea echipamentelor de reţea |
| dBi | directivity by efficiency – unitatea de măsură a câştigului unei antene fără fir |
| DDNS | Dynamic Host Configuration Protocol - Serviciul care oferă posibilitatea de a asocia pentru o adresă IP dinamică un nume de gazdă şi un nume domeniu |
| Diafonia (Crosstalk) | este un cuplaj magnetic neintenţionat dintre conductoare aflate la o distanţă relativă foarte mică. |
| Driver | Software, care face posibilă comunicarea plăcii de reţea cu sistemul de calcul |
| DSL | Digital subscriber line – tehnologie care face posibil comunicaţii digitale prin liniile obişnuite de telefonie publică |
| DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) | Echipament digital care ţine legătura cu modemul ADSL şi se găseşte în centrul de comunicaţii telefonice |
| Echipament multifuncţional | Echipament de reţea, care incorporează funcţiile mai multor echipamente de reţea |
| Efectul de anulare (cancellation effect) | se produce când cele doua fire se află unul lângă celelalt, torsadate, şi câmpurile magnetice se anulează reciproc. Fără această proprietate, reţeaua ar fi foarte lentă din cauza interferenţelor cauzate de câmpurile magnetice. |
| EIA/TIA | Electronic Industries Association / Telecommunications Industries Association – asociaţie de standardizare |
| EMI | Electro - Magnetic Interference (Interferenţă Electro - Magnetică). Prin interferenţă se înţelege fenomenul de suprapunere a unor unde coerente |
| Frecvenţă | este măsura numărului de repetări ale unui fenomen periodic în unitatea de timp. În Sistemul Internaţional unitatea pentru frecvenţă este numită hertz şi este simbolizată prin Hz |
| FTP | Folied Twisted Pair – cablu torsadat în folie, cablu folosit în reţelistică |
| Full-duplex | permite datelor să circule în direcţii inverse în acelaşi timp |
| Half-duplex | permite datelor să circule intr-o singură direcţie |
| Hub | Echipament de reţea, folosit pentru interconectarea altor echipamente de reţea |
| impedanţă | Mărime electrică egală cu câtul dintre valoarea efectivă a tensiunii electrice aplicate unui anumit circuit si valoarea efectivă a intensităţii curentului electric absorbit de circuit. |
| Infrastructure | Un mod de interconectare a echipamentelor de reţea fără fir, care necesită echipamente specializate pentru interconectare |
| Interferenţa | este întâlnirea undelor (sonore, luminoase, electromagnetice etc.) coerente, în urma căreia unele slăbesc sau se distrug, iar altele se intensifică. |
| LED | light-emitting diode, o diodă semiconductoare care comportă ca o sursă de lumină |
| MAC | Media Access Control address – secvenţă numerică formată din 6 grupuri de câte 2 cifre hexadecimale (în baza 16) de tipul 00-0A-E4-A6-78-FB, pentru scopuri de identificare a echipamentelor în reţea |
| MDI / MDI-X | Medium dependent interface / Medium dependent interface crossover - tehnologia care face posibilă autoconfigurarea porturilor pe un echipament de reţea privind folosirea diferitelor tipuri de cabluri patch |
| Modelul OSI | OSI, este o structură de comunicare ierarhică foarte des folosită pentru a reprezenta o reţea. OSI este un standard al Organizaţiei internaţionale de standardizare, emis în 1984. |
| Modem | Modulator – demodulator, face conversia între două forme de semnale, analog şi digital |
| NAT | Network Address Translation – serviciu care traduce adresele ip folosite în reţele locale în adrese ip publice |
| Ohm | Unitatea de măsură a rezistenţei electrice |
| OSI | Open Systems Interconnection – organizaţie internaţională de standardizare |
| Patchcord | denumirea universală a cablurilor pentru interconectarea echipamentelor de reţea |
| PDA | personal digital assistant – un calculator mic, portabil care încape într-un buzunar |
| Placa de reţea | Dispozitiv care face posibil comunicaţia între calculator şi reţea |
| Port consolă | O interfată care se găseşte în unele echipamente de reţea prin intermediul căruia se face posibilă configurarea echipamentului folosindu-se un laptop sau un desktop şi un program gen Hyperterminal. |
| Port Forwarding | Translatarea permanentă a unui port pe routerul reţelei către o adresă IP şi un port din reţeaua privată |
| PPPoE | point-to-point protocol over Ethernet - este un protocol de reţea pentru încapsularea cadrelor PPP (Point to Point Protocol) în cadre Ethernet. |
| Punchdown tool (Crone tool) | se foloseşte pentru fixarea (fixarea) firelor torsadate în priza RJ-45 şi patch panel |
| Repetor | Un repetor permite transportul semnalului pe o distanţă mai mare |
| Residental Gateway | modem inteligent, care poate partaja serviciul ADSL cu mai multe calculatoare sau cu o reţea întreagă |
| Reţea de calculatoare (Network) | Calculatoare legagte între ele prin cabluri şi dispositive speciale |
| RFI | Radio – Frequency Interference (Interferenţe de radiofrecvenţă). Prin interferenţă se înţelege fenomenul de suprapunere a unor unde coerente |
| RJ-11 | Conector şi priză folosit în telefonie analogică şi digitală |
| RJ-45 | Conector şi priză folosită pentru cabluri torsadate |
| Rollover cable | Cablu consolă - este folosit pentru conectarea unui calculator cu portul consolă a unui router |
| ROM | Read-Only memory – memorie al cărei conţinut nu poate fi modificat şi care se păstrează chiar dacă memoria nu este alimentat cu energie electrică |
| Router (Ruter) | Echipament de reţea, folosit pentru interconectarea a două reţele locale |
| Segmentare | Mărirea numărului de domenii de coliziune |
| Sloturile de expansiune | Punct de conectare pentru cartel de expansiune în placa de bază a calculatorului |
| SPI Firewall | Stateful Packet Inspection Firewall – serviciu care oferă protecţie reţelelor locale, împotriva atacurilor provenite dinspre internet |
| SSID | Security Set Identifier – identificatorul unui reţele fără fir |
| STP | Shielded Twisted Pair – cablu torsadat ecranat, cablu folosit în reţelistică |
| Straight-through cable | cablul direct - este cel mai des utilizat tip de cablu în reţele locale pentru interconectarea echipamentelor de reţea |
| Switch | Echipament de reţea, folosit pentru regenerarea semnalului slab sau distorsionat în cablul de reţea |
| Terminator BNC | se foloseşte la fiecare capăt al magistralei pentru a absorbi semnalele parazite |
| Thicknet sau 10BASE5 | Cablu coaxial gros care a fost folosit in reţelistică |
| Thinnet 10Base2 | Cablu coaxial subţire, care a fost folosit în reţelistică |
| UTP | Unshielded Twisted Pair – cablu torsadat neecranat, cablu folosit în reţelistică |
| VPN | Virtual Private Network - o modalitate de stabilire a unor comunicaţii securizate prin intermediul unui reţele nesigure ca internetul |
| WEP | Wired Equivalent Privacy – algoritm de securizare a comunicaţiei în reţele fără fir |
| Wireless | Fără fir, comunicaţie prin intermediul undelor magnetice, undelor radio |
| Wireless access point | Punct de acces fără fir – echipament de reţea prin intermediul căruia este posibil conectarea echipamentelor fără fir la reţea |
| Wireless Channel | Frecvenţă de operare a unui reţele fără fir |
| WPA | Wi-Fi Protected Access – protocol pentru securizarea comunicaţiei în reţele fără fir |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

IV. Bibliografie

- Petrescu, Silviu şi Petrescu, Anca. (1999). Bazele reţelelor de calculatoare, Bucureşti: Editura Teora (Microsoft Press).

- Cisco Systems Inc. (2007 - 2008). IT Essentials 1 -  Pc Hardware and Software 4.0, Cisco Networking Academy.

- Cisco Systems Inc. (2007 - 2009). CCNA Discovery 4.0 – Networking for Home and Small Businesses, Cisco Networking Academy.

- Dispozitive aflate în reţea. (2009). La  http://downloadme.programareweb.ro/an2sem2/retele/lab2.pdf.  12.05.2009

- MAC address. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address. 14.05.2009

- ***. La http://www.scientia.ro/tehnologie/34-cum-functioneaza-calculatorul/258-ce-reprezinta-adresa-mac.html. 14.05.2009

- Auto MDI-X. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/Auto-MDIX. 18.05.2009

- Conectarea în reţea prin cablu UTP. (2009). La http://www.scientia.ro/tehnologie/34-cum-functioneaza-calculatorul/147-conectarea-in-retea-prin-cablu-utp.html. 4.05.2009

- Dr. inginer Neculai Fudulu. (2009). Reţele wireless. La http://www.dpa.ro/rp/publicatii/rtm/RTM12006/cercetare/RTM2006_1_9.pdf. 06.05.2009

- Configurare reţea wireless.  La http://www.drogoreanu.ro/tutorials/retea-wireless.php. 10.05.2009

- Wireless security. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_security#WEP_encryption. 11.05.2009

- Dynamic DNS. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS. 13.05.2009

- Stateful firewall. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/Stateful_firewall. 12.05.2009

- Virtual private network. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network 12.05.2009

- Punch down tool. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/Punch_down_tool. 19.05.2009

- Collision domain. (2009). La http://en.wikipedia.org/wiki/Collision_domain 19.05.2009

# Text boxes

Fig. 7.3.2 Ordinea firelor într-un cablu Cross-Over (cablu inversor)

Fig. 7.3.1 Ordinea firelor într-un cablu Straight-Through (cablu direct)

Fig. 7.2.7.1 Echipament multifuncţional

Fig. 7.2.6.5 Conectarea utilizatorilor de cablu Tv la ISP, prin intermediul unui CMTS

Tip modem

Fig. 7.2.6.3 Conectarea utilizatorilor DSL la ISP, prin intermediul unui DSLAM

Fig. 7.2.6.1  Modem semn convenţional

Fig. 7.2.5 Wireless access point

Fig. 7.2.4.2  Router

Fig. 7.2.4.1

Router - semn convenţional

Fig. 7.2.3.3  Switch

Fig. 7.2.3.1

Bridge – semn convenţional

Fig. 7.2.3.2

Switch – semn convenţional

Fig. 7.2.2.2

Hub - semn convenţional

Fig. 7.2.2.1

Repetor – semn convenţional

Fig. 7.2.1 Plăci de reţea wired (cu fir) şi wireless (fără fir)

Fig. 7.1.3.2 Conectori pentru fibră optică - SC, ST, LC, MT, MIC (FDDI), FC

SC

ST

LC

MT

MIC

FC

Fig. 7.1.3.1 Fire de fibră optică

Fig. 7.2.6.2  Modem DSL

Fig. 7.1.2.8

Conectare bună – firele sunt de-răsucite doar pentru porţiunea necesară sertizării.

Fig. 7.1.2.7 Ordinea firelor în conectorul şi priza RJ-45 conform standardelor TIA/EIA 568A şi TIA/EIA 568B

Fig. 7.1.2.6

Cleşte sertizor            Punchdown tool

Fig. 7.1.2.4 Conectori RJ-45

ecranat şi neecranat

Fig. 7.1.2.5 Priză RJ-45

Fig. 7.1.2.3 Cablu torsadat în folie

FTP

Fig. 7.1.2.2 Cablu torsadat ecranat

STP

Fig. 7.1.2.1 Cablu torsadat neecranat UTP

Fig. 7.1.1.5 Terminator

BNC

Fig. 7.1.1..4 Conector

BNC bară

Fig. 7.1.1.3 Conector

BNC-T

Fig. 7.1.1.2 Conector

de cablu BNC

Thicknet 10BASE5				            Thinnet 10BASE2

Fig. 7.1.1.1 Cabluri coaxiale

Fig. 7.3.3 Ordinea firelor într-un cablu Rollover (cablu consolă)

Conectare defectuasă – firele nu mai sunt răsucite pentru o lungime prea mare.

Fig. 7.3.4 Moduri corecte pentru interconectarea echipamentelor de reţea folosind diferite tipuri de cabluri patch

Fig. 8.1.1 Panou de setare a adreselor IP

Fig. 8.1.2 Rezultatul dat de comanda ping în cazul unui conexiuni funcţionale

Fig. 8.2.1 Panou de selectare a tipului conexiunii cuprinzând şi conexiunea prin PPPoE

Fig. 8.2.2 Panou pentru setare a parametrilor de autentificare pentru conexiunea PPPoE

Fig. 8.3.1 Panou de informaţii cu privire la starea unui conexiuni wireless

Fig. 8.3.2 Panou de informaţii care afişează modul de securitate şi tipul criptării a unui conexiuni wireless

Fig. 9.1.1 Panou pentru configurarea adresei IP şi a serverului DHCP a unui router (echipament multifuncţional)

Fig. 9.2.1 Panou pentru configurarea serviciului DDNS a unui router

(echipament multifuncţional)

Fig. 9.2.2 Panou pentru configurarea serviciului Port Forwarding a unui router

(echipament multifuncţional)

Fig. 9.2.3 Panou pentru configurarea setărilor de bază Wireless a unui router

(echipament multifuncţional)

Fig. 10.1

Pereche inversată

Perechi împărţite

Pereche cu un fir rupt

Scurtcircuit

Fig. 10.2 Tester de cabluri UTP

Fig. 10.3 Panou cu conexiunile de reţea existente a unui calculator şi starea lor

(active sau dezactivate)

Fig. 10.4 Rezultate date de utilitarul ipconfig în cazul configurării corecte a conexiunii de reţea şi a setărilor  IP

Fig. 10.5 Rezultate date de utilitarul ping în cazul configurării corecte a conexiunii de reţea şi a setărilor  IP

Fig. 10.7 Rezultate date de utilitarul tracert în cazul configurării corecte a conexiunii de reţea şi a setărilor  IP

Fig. 10.6 Rezultate date de utilitarul netstat în cazul configurării corecte a conexiunii de reţea şi a setărilor  IP

La ce tip de linie publică se poate conecta

3

Echipamentul aflat la provider cu care se comunică

Conexiuni folosite pentru conectare

Viteza de upload faţă de download

Cazuri în care folosim modemul

Tipuri de echipamente conectate la modem

2

1

4

2

2

1

1

5

3

4

2

3

1

PC              CROSSOWER            PC

SWITCH      CROSSOWER         HUB

PC   STRAIGHT-THROUGH SWITCH       PC

PC       STRAIGHT-THROUGH   HUB

SWITCH      CROSSOWER   SWITCH

SWITCH  STRAIGHT-THROUGH ROUTER

Fig. 7.2.6.4  Modem CABLU